ООО «НижНовСтройПроект»

Внесение изменений

в генеральный план

городского поселения города Ворсмы

Павловского района Нижегородской области

Нижний Новгород 2019

Внесение изменений

в генеральный план

городского поселения города Ворсмы

Павловского района Нижегородской области

Генеральный директор __________________________________________________С.А. Рыжов

Разработал___________________________________________________________А.А. Паничева

Нижний Новгород 2019

Содержание

Введение	4

1. Внесение изменений в материалы по обоснованию проекта генерального плана	5

2. Внесение изменений в утверждаемую часть проекта генерального плана	13

3. Внесение изменений в картографический материал генерального плана	22

# Введение

Внесение изменений в генеральный план городского поселения города Ворсмы Павловского района Нижегородской области выполнено коллективом ООО «НижНовСтройПроект» по заданию Администрации муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области.

Предыдущий проект генерального плана утвержден решением городской Думы города Ворсмы Павловского района Нижегородской области от 27.12.2013 г. №19.

Причинами внесения изменений в Генеральный план городского поселения города Ворсмы являются: уточнения границ и назначения территорий городского поселения г. Ворсма.

## 1. Внесение изменений в материалы по обоснованию проекта генерального плана

(Том II. Материалы по обоснованию генерального плана)

1. Таблица 2.1.1 - Общие сведения о территории в следующей редакции:

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, км2 | 22,91 |
| 2 | Численность населения, чел. | 11226 |
| 3 | Плотность населения, чел/км2 | 541 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 1 |
| 5 | Расстояние до областного центра, км | 62 |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Природная | р. Кишма |
|  | Транспортная | а/д р-125 |
| 7 | Основные виды экономической деятельности | производство медицинского инструмента, производство ножей |

2. Таблица 2.9.1 - Описание назначения основных видов функциональных зон в следующей редакции:

| № п/п | Индекс и наименования структурных элементов территории и видов функциональных зон | Описание назначения территорий, функциональных зон | Площадь территорий, зон, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах города Ворсма | 2291,0 |
| 2 | Функциональные зоны жилой и иной застройки - стандартные территории нормирования, в том числе: планируемые на землях населенных пунктов | 565,34 |
| 2.1 | Зона секционной среднеэтажной застройки (2-5 эт) | Формирование и развитие зоны секционной средне этажной застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей от двух до пяти; 2) размещения ограниченного спектра услуг местного значения, некоммерческих коммунальных предприятий, а также сопутствующих объектов повседневного обслуживания в первых этажах многоквартирных жилых домов; 3) повышения плотности застройки с постепенной заменой индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль ул. 40 лет Победы на многоквартирные жилые дома; 4) реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях при соблюдении принципов квартальной застройки в пределах существующих кварталов, в соответствии с нормами земельных участков многоквартирных жилых домов и нормативными требованиями технических регламентов безопасности, а также в соответствии с показателями Генерального плана; 5) установления красных линий кварталов и границ земельных участков многоквартирных жилых домов посредством подготовки проекта планировки и межевания; 6) постепенного освобождения придомовых территорий от хозяйственных построек и гаражей и размещения на придомовых территориях площадок для отдыха, детских и спортивных площадок; 7) содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке ПЗЗ. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 1.2. отсутствие детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха на территории кварталов; 1.3. наличие ограничений по размещению стоянок для индивидуальных автомобилей. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне многоэтажной жилой застройки центральной части города в целом: 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 8000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 4000 кв. м/га; 2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 15 %; 2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей за пределами жилых кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 54,25 |
| 2.2 | Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | Формирование малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания различных видов застройки – блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского и усадебного типа не выше трех этажей; 2) создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства для жителей, проживающих в домах с приусадебными земельными участками при соблюдении принципов добрососедства; 3) формирования жилой застройки с приусадебными участками площадью не превышающей площадь существующих , расположенных в границах квартала (посредством введения соответствующих показателей в градостроительные регламенты в составе ПЗЗ); 4) установления красных линий кварталов и упорядочение границ земельных участков, расположенных смежно с природно-ландшафтными территориями и территориями сельскохозяйственного использования, посредством подготовки проектов планировки и межевания; 5) повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ. 6) обеспечения транспортной доступности данных зон с зоной городского центра посредством развития городского общественного транспорта; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, не оборудованной полным комплексом централизованного инженерного обеспечения и, которая последовательно заменяется на комфортабельную индивидуальную застройку городского типа; 1.2 общую направленность развития на перспективу – развитие в качестве территорий малоэтажной застройки в границах сложившихся кварталов города и на свободных земельных участках в пределах их границ Предусматривать при формировании территориальной зоны и/или подзон этажность объектов капитального строительства не выше трех этажей; 1.3 сохранение параметров элементов планировочной структуры - кварталов и территорий общего пользования и недопущение перекрытия новой застройкой или земельными участками сложившихся транспортных и пешеходных связей; 1.4 удаленность от объектов культурно-бытового и социального, недостаток территорий общего пользования, в том числе озелененных территорий; 1.5 недостаточное обеспечение общественным транспортом некоторых кварталов жилой застройки. 2. Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные размеры, указанные в таблице 2, – не более 4000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 2000 кв. м/га; 2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 2.3 максимальная плотность нетто населения – не более 40 чел/га; 2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1-2 автомобиля на жилую единицу. | 511,29 |
| 3 | Функциональные зоны - территории ситуативного проектирования | 498,40 |
| 3.1 | Зона общественно-делового центра города | Формирование и развитие зон общественно-деловых должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения объектов широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для формирования периферийных мест города и центров вдоль улиц, при сооружениях внешнего транспорта – автостанции, культовых объектов; 2) размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения , средние специальные учебные заведения и научные комплексы; 3) возможности исключения из состава данной функциональной зоны жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от смежно-расположенных объектов производственного и иного назначения; 4) возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне многоэтажной жилой застройки срединной части города в целом: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков 3000 кв. м/га, 2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 65 %; 2.4. обеспеченность стояночными местами для индивидуальных автомобилей – 10-15 автомобилей на 100 кв м . | 27,50 |
| 3.2 | Зона промышленно- складская | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 до 1000 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного транспорта; 2) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 3) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. 4) дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подготовки ПЗЗ и в последующем - проектов планировки и межевания, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования располагаемых по фронтальной части улиц, проездов и дорог общего пользования; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры улично-дорожной сети. | 64,30 |
| 3.3 | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 метров и выше – объектов, деятельность которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; 2) возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 3) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети. | 80,74 |
| 3.4 | Зона специального назначения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения, сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения и содержания объектов, связанных с хранением и утилизацией ТБО, отходов сельскохозяйственного производства (скотомогильники); 2) размещения кладбищ и мемориальных комплексов сохранения и размещения новых кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями; 3) обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 19,40 |
| 3.5 | Зона рекреационных объектов (парки, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) сохранения и использования существующего природного ландшафта в границах населенных пунктов или выделенных из земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и/или в земли рекреационного назначения; 2) создания экологически чистой природной среды в интересах здоровья населения, создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах городского округа в целях проведения досуга населением; 3) обеспечения условий организации отдыха населения, размещения открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, паркуров, пляжей, гольф-парков и других спортивных объектов, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 4) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 65,35 |
| 3.6 | Зона экологического и природного ландшафта | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, луга, болота, пески, иные участки, включая не пригодные для строительства) как в границах населенных пунктов, так и за границами населенных пунктов; 2) сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населением; 3) обеспечения условий организации санитарно-защитных зон, водоохранных зон, благоустройства территорий природных ландшафтов не пригодных под иные виды использования; 4) создания дополнительных территорий для отдыха населения – размещения открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, пляжей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и туристических стоянок, других спортивных объектов, используемых в летнее и зимнее время как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 5) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований в границах город При реализации указанных целевых установок на территориях в границах земель лесного фонда надлежит учитывать соблюдение требований Лесного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регламентирующих сохранение и использование лесного фонда. | 284,77 |
| 4 | Зоны особого регулирования |  |
| 4.1 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Формирование и развитие зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции гражданами и отдыха на принадлежащих им земельных участках, расположенных в границах территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 2) сохранения территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ и предотвращения занятия ее другими видами деятельности. | 79,40 |

ГЛАВА 13. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ Г. ВОРСМА, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусматривается изменение границы г. Ворсма. Территории площадью 975,8 га исключаются из границ населенного пункта, так как являются землями лесного фонда. Перечень земельных участков исключаемых из границ населенных пунктов представлен в таблице 2.13.1

Таблица 2.13.1 - Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта г. Ворсма

| Населённый пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Существующая функциональная зона | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ворсма | - | 975,8 | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда |
| Итого к исключению: | 975,8 | - | - |

3. Технико-экономические показатели проекта в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2013 г.) | 1 очередь (2013-2018 гг.) | Расчетный срок (2018-2033 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах городского поселения | га | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 |
| 2 | Общая площадь земель водного фонда | га | 128,2 | 128,2 | 128,2 |
| 3 | Площадь земель лесного фонда | га | 975,8 | 975,8 | 975,8 |
| 4 | Территория секционной среднеэтажной застройки (4-5 эт.) | га | 15,89 | 54,25 | 54,25 |
| 5 | Территория секционной малоэтажной застройки (2-3 эт.) | га | 16,82 | - | - |
| 6 | Территория малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 360,16 | 393,79 | 511,29 |
| 7 | Территории общественно-делового центра | га | 3,84 | 27,5 | 27,5 |
| 8 | Территории объектов здравоохранения | га | 2,8 | - | - |
| 9 | Территории объектов образования | га | 8,02 | - | - |
| 10 | Территории религиозных учреждений | га | 1,91 | - | - |
| 11 | Территории спортивных учреждений | га | 3,15 | - | - |
| 12 | Территории производственного использования | га | 61,13 | 64,3 | 64,3 |
| 13 | Территории рекреационных объектов (парки, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | га | 12,29 | 65,35 | 65,35 |
| 14 | Территории экологического и природного ландшафта | га | 512,68 | 349,31 | 284,77 |
| 15 | Территории специального назначения | га | 13,77 | 19,4 | 19,4 |
| 16 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 16,07 | 76,74 | 76,74 |
| 17 | Территории коммунально-бытового обслуживания | га | 0,78 | - | - |
| 18 | Территории сельскохозяйственного использования (сады, огороды) | га | 153,69 | 52,96 | - |
| 19 | Территории садовой застройки | га | - | 79,4 | 79,4 |
| II. НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 11226 | 11799 | 13736 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 5 | 6 | 7 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м общей площади/чел. | 23,6 | 36,6 | 34,3 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | кв. м общей площади | 265243 | 432418 | 471394 |
| IV. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 10 | 11 | 13 |
|  |  | мест | 2689 | 2949 | 3529 |
| 2 | ОКС культурно-досугового назначения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ОКС спортивного назначения | объект | 3 | 3 | 5 |
| 4 | ОКС здравоохранения | объект | 4 | 5 | 7 |
| 5 | ОКС социального обеспечения | объект | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Пожарные депо | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | машин | 4 | 6 | 6 |
| V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | протяженность автомобильных дорог |  |  |  |  |
|  | всего | км | 60,095 | 60,095 | 60,095 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | регионального и межмуниципального значения | км | 12,555 | 12,555 | 12,555 |
| 1.2 | - местного значения | км | 47,54 | 47,54 | 47,54 |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 2.1 | Автовокзал | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Автодорожный мост | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | Остановочный павильон общественного транспорта | единиц | 6 | 6 | 6 |
| VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/сут | 4000 | 4580,05 | 5499,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут | 2773,1 | 2402,40 | 2933,80 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/сут | 1226,9 | 1349,59 | 1552,03 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 11520 | 11520 | 11520 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 50,2 | 74,55 | 89,45 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/сут | 1685,96 | 2922,44 | 3379,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут | 846 | 936,75 | 1003,18 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/сут | 839,96 | 1938,85 | 2326,62 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | 295 | 3500 | 3500 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 12,88 | 18,78 | 22,18 |
| 3 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Пожарный водоем | единиц | 6 | 9 | 9 |
| 3.2 | Пожарный гидрант | единиц | 174 | 207 | 238 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей всего | км | 17,11 | 17,67 | 22,03 |
| 4.2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 6 кВ | км | 13,3 | 13,86 | 18,22 |
|  | 110 кВ | км | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 4.3 | Количество ПС на территории | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 5.2 | Протяженность сетей | км | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Потребление газа: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/ год | - | 2949,8 | 3434,0 |
|  | на предприятия обслуживания | тыс. м3/ год | - | 147,5 | 171,7 |
| 6.2 | Протяженность газопроводов | км | 13 | 14 | 18,5 |
| 7 | Связь |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество АТС | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров на 1000 человек | 275 | 275 | 275 |
| V. РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 | 1 |

## 2. Внесение изменений в утверждаемую часть проекта генерального плана

(Том I. Положения о территориальном планировании)

1. Таблица 1.4.1 - Технико-экономические показатели проекта  в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2013 г.) | 1 очередь (2013-2018 гг.) | Расчетный срок (2018-2033 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь земель в границах городского поселения | га | 2291,0 | 2291,0 | 2291,0 |
| 2 | Общая площадь земель водного фонда | га | 128,2 | 128,2 | 128,2 |
| 3 | Площадь земель лесного фонда | га | 975,8 | 975,8 | 975,8 |
| 4 | Территория секционной среднеэтажной застройки (4-5 эт.) | га | 15,89 | 54,25 | 54,25 |
| 5 | Территория секционной малоэтажной застройки (2-3 эт.) | га | 16,82 | - | - |
| 6 | Территория малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 360,16 | 393,79 | 511,29 |
| 7 | Территории общественно-делового центра | га | 3,84 | 27,5 | 27,5 |
| 8 | Территории объектов здравоохранения | га | 2,8 | - | - |
| 9 | Территории объектов образования | га | 8,02 | - | - |
| 10 | Территории религиозных учреждений | га | 1,91 | - | - |
| 11 | Территории спортивных учреждений | га | 3,15 | - | - |
| 12 | Территории производственного использования | га | 61,13 | 64,3 | 64,3 |
| 13 | Территории рекреационных объектов (парки, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | га | 12,29 | 65,35 | 65,35 |
| 14 | Территории экологического и природного ландшафта | га | 512,68 | 349,31 | 284,77 |
| 15 | Территории специального назначения | га | 13,77 | 19,4 | 19,4 |
| 16 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 16,07 | 76,74 | 76,74 |
| 17 | Территории коммунально-бытового обслуживания | га | 0,78 | - | - |
| 18 | Территории сельскохозяйственного использования (сады, огороды) | га | 153,69 | 52,96 | - |
| 19 | Территории садовой застройки | га | - | 79,4 | 79,4 |
| II. НАСЕЛЕНИЕ |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 11226 | 11799 | 13736 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 5 | 6 | 7 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м общей площади/чел. | 23,6 | 36,6 | 34,3 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | кв. м общей площади | 265243 | 432418 | 471394 |
| IV. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 1 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 10 | 11 | 13 |
|  |  | мест | 2689 | 2949 | 3529 |
| 2 | ОКС культурно-досугового назначения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ОКС спортивного назначения | объект | 3 | 3 | 5 |
| 4 | ОКС здравоохранения | объект | 4 | 5 | 7 |
| 5 | ОКС социального обеспечения | объект | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Пожарные депо | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | машин | 4 | 6 | 6 |
| V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | протяженность автомобильных дорог |  |  |  |  |
|  | всего | км | 60,095 | 60,095 | 60,095 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | регионального и межмуниципального значения | км | 12,555 | 12,555 | 12,555 |
| 1.2 | - местного значения | км | 47,54 | 47,54 | 47,54 |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 2.1 | Автовокзал | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Автодорожный мост | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | Остановочный павильон общественного транспорта | единиц | 6 | 6 | 6 |
| VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/сут | 4000 | 4580,05 | 5499,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут | 2773,1 | 2402,40 | 2933,80 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/сут | 1226,9 | 1349,59 | 1552,03 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 11520 | 11520 | 11520 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 50,2 | 74,55 | 89,45 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/сут | 1685,96 | 2922,44 | 3379,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут | 846 | 936,75 | 1003,18 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/сут | 839,96 | 1938,85 | 2326,62 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | 295 | 3500 | 3500 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 12,88 | 18,78 | 22,18 |
| 3 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Пожарный водоем | единиц | 6 | 9 | 9 |
| 3.2 | Пожарный гидрант | единиц | 174 | 207 | 238 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей всего | км | 17,11 | 17,67 | 22,03 |
| 4.2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 6 кВ | км | 13,3 | 13,86 | 18,22 |
|  | 110 кВ | км | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 4.3 | Количество ПС на территории | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 5.2 | Протяженность сетей | км | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Потребление газа: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/ год | - | 2949,8 | 3434,0 |
|  | на предприятия обслуживания | тыс. м3/ год | - | 147,5 | 171,7 |
| 6.2 | Протяженность газопроводов | км | 13 | 14 | 18,5 |
| 7 | Связь |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество АТС | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров на 1000 человек | 275 | 275 | 275 |
| V. РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 | 1 |

2. Таблица 2.2.1 Описание назначения территорий, функциональных зон в следующей редакции:

| № п/п | Индекс и наименования структурных элементов территории и видов функциональных зон | Описание назначения территорий, функциональных зон | Площадь территорий, зон, га | Планируемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах города Ворсма | 2291,0 |  |
| 2 | Функциональные зоны жилой и иной застройки - стандартные территории нормирования, в том числе: планируемые на землях населенных пунктов | 565,34 |  |
| 2.1 | Зона секционной среднеэтажной застройки (2-5 эт) | Формирование и развитие зоны секционной средне этажной застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей от двух до пяти; 2) размещения ограниченного спектра услуг местного значения, некоммерческих коммунальных предприятий, а также сопутствующих объектов повседневного обслуживания в первых этажах многоквартирных жилых домов; 3) повышения плотности застройки с постепенной заменой индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль ул. 40 лет Победы на многоквартирные жилые дома; 4) реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях при соблюдении принципов квартальной застройки в пределах существующих кварталов, в соответствии с нормами земельных участков многоквартирных жилых домов и нормативными требованиями технических регламентов безопасности, а также в соответствии с показателями Генерального плана; 5) установления красных линий кварталов и границ земельных участков многоквартирных жилых домов посредством подготовки проекта планировки и межевания; 6) постепенного освобождения придомовых территорий от хозяйственных построек и гаражей и размещения на придомовых территориях площадок для отдыха, детских и спортивных площадок; 7) содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке ПЗЗ. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 1.2. отсутствие детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха на территории кварталов; 1.3. наличие ограничений по размещению стоянок для индивидуальных автомобилей. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне многоэтажной жилой застройки центральной части города в целом: 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 8000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 4000 кв. м/га; 2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 15 %; 2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей за пределами жилых кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 54,25 | Школа на 600 мест, Пожарный гидрант – 2 ед. |
| 2.2 | Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | Формирование малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания различных видов застройки – блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского и усадебного типа не выше трех этажей; 2) создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства для жителей, проживающих в домах с приусадебными земельными участками при соблюдении принципов добрососедства; 3) формирования жилой застройки с приусадебными участками площадью не превышающей площадь существующих , расположенных в границах квартала (посредством введения соответствующих показателей в градостроительные регламенты в составе ПЗЗ); 4) установления красных линий кварталов и упорядочение границ земельных участков, расположенных смежно с природно-ландшафтными территориями и территориями сельскохозяйственного использования, посредством подготовки проектов планировки и межевания; 5) повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ. 6) обеспечения транспортной доступности данных зон с зоной городского центра посредством развития городского общественного транспорта; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, не оборудованной полным комплексом централизованного инженерного обеспечения и, которая последовательно заменяется на комфортабельную индивидуальную застройку городского типа; 1.2 общую направленность развития на перспективу – развитие в качестве территорий малоэтажной застройки в границах сложившихся кварталов города и на свободных земельных участках в пределах их границ Предусматривать при формировании территориальной зоны и/или подзон этажность объектов капитального строительства не выше трех этажей; 1.3 сохранение параметров элементов планировочной структуры - кварталов и территорий общего пользования и недопущение перекрытия новой застройкой или земельными участками сложившихся транспортных и пешеходных связей; 1.4 удаленность от объектов культурно-бытового и социального, недостаток территорий общего пользования, в том числе озелененных территорий; 1.5 недостаточное обеспечение общественным транспортом некоторых кварталов жилой застройки. 2. Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные размеры, указанные в таблице 2, – не более 4000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 2000 кв. м/га; 2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 2.3 максимальная плотность нетто населения – не более 40 чел/га; 2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1-2 автомобиля на жилую единицу. | 511,29 | Пожарный гидрант -53 ед., Пожарный пирс – 2 ед., ТП – 9 ед., МБОУ ДОД детский сад, Канализационная насосная станция, ГРПБ – 1 ед. |
| 3 | Функциональные зоны - территории ситуативного проектирования | 498,40 |  |
| 3.1 | Зона общественно-делового центра города | Формирование и развитие зон общественно-деловых должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения объектов широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для формирования периферийных мест города и центров вдоль улиц, при сооружениях внешнего транспорта – автостанции, культовых объектов; 2) размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения , средние специальные учебные заведения и научные комплексы; 3) возможности исключения из состава данной функциональной зоны жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от смежно-расположенных объектов производственного и иного назначения; 4) возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне многоэтажной жилой застройки срединной части города в целом: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков 3000 кв. м/га, 2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 65 %; 2.4. обеспеченность стояночными местами для индивидуальных автомобилей – 10-15 автомобилей на 100 кв м . | 27,50 | Поликлиника, ТП – 1 ед. |
| 3.2 | Зона промышленно-складская | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 до 1000 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного транспорта; 2) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 3) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. 4) дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подготовки ПЗЗ и в последующем - проектов планировки и межевания, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования располагаемых по фронтальной части улиц, проездов и дорог общего пользования; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры улично-дорожной сети. | 64,30 | - |
| 3.3 | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 метров и выше – объектов, деятельность которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; 2) возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 3) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети. | 80,74 | Канализационные очистные сооружения; ТП – 2 ед., ГРПБ – 1 ед. |
| 3.4 | Зона специального назначения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения, сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения и содержания объектов, связанных с хранением и утилизацией ТБО, отходов сельскохозяйственного производства (скотомогильники); 2) размещения кладбищ и мемориальных комплексов сохранения и размещения новых кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями; 3) обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 19,40 |  |
| 3.5 | Зона рекреационных объектов (парки, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) сохранения и использования существующего природного ландшафта в границах населенных пунктов или выделенных из земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и/или в земли рекреационного назначения; 2) создания экологически чистой природной среды в интересах здоровья населения, создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах городского округа в целях проведения досуга населением; 3) обеспечения условий организации отдыха населения, размещения открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, паркуров, пляжей, гольф-парков и других спортивных объектов, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 4) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 65,35 | ФОК |
| 3.6 | Зона экологического и природного ландшафта | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, луга, болота, пески, иные участки, включая не пригодные для строительства) как в границах населенных пунктов, так и за границами населенных пунктов; 2) сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населением; 3) обеспечения условий организации санитарно-защитных зон, водоохранных зон, благоустройства территорий природных ландшафтов не пригодных под иные виды использования; 4) создания дополнительных территорий для отдыха населения – размещения открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, пляжей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и туристических стоянок, других спортивных объектов, используемых в летнее и зимнее время как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 5) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований в границах город При реализации указанных целевых установок на территориях в границах земель лесного фонда надлежит учитывать соблюдение требований Лесного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регламентирующих сохранение и использование лесного фонда. | 284,77 | Канализационные очистные сооружения, Пожарные гидранты – 2 ед. |
| 4 | Зоны особого регулирования |  |  |
| 4.1 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Формирование и развитие зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции гражданами и отдыха на принадлежащих им земельных участках, расположенных в границах территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 2) сохранения территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ и предотвращения занятия ее другими видами деятельности. | 79,40 | ТП – 2 ед., МБОУ СОШ МБОУ ДОД детский сад |

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ГРАНИЦ г. Ворсма, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусматривается изменение границы г. Ворсма. Территории площадью 975,8 га исключаются из границ населенного пункта, так как являются землями лесного фонда. Перечень земельных участков исключаемых из границ населенных пунктов представлен в таблице 2.3.1

Таблица 2.3.1 - Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенного пункта г. Ворсма

| Населённый пункт | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Существующая функциональная зона | Планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ворсма | - | 975,8 | Земли лесного фонда) | Земли лесного фонда) |
| Итого к исключению: | 975,8 | - | - |

3. Внесение изменений в картографический материал генерального плана

- Карты генерального плана, в которые вносятся изменения

| 1 | Карта 1. Карта функциональных зон и планируемых к размещению объектов местного значения. Карта функциональных зон. Карат планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| --- | --- |
| 2 | Карта 1. Карта существующего состояния территории. Административные границы. Местоположение существующих объектов и сетей инженерной инфраструктуры. Местоположение существующих объектов социально-бытового назначения. Местоположение существующих объектов промышленного и агропромышленного комплексов. Ограничения использования территории. Объекты культурного наследия |
| 3 | Карта 1. Карта функциональных зон и планируемых к размещению объектов местного значения. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| 4 | Карта 2. Карта существующего состояния территории. Карта размещения объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) |
| 5 | Карта 3. Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 6 | Карта 4. Сводная карта (основной чертеж). Карта административных границ. Карта функциональных зон. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры |