|  | Администрация муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования города ворсмы павловского района нижегородской области |
| --- | --- |
| Том I | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВании |

Нижний Новгород

2013 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ВОРСМЫ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области

Договор: № 0132300024213000003-0127605-04

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

| Генеральный директор | ________________________________ | П.И. Комаров |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор | ________________________________ | М.Э. Клюйкова |
| Руководитель мастерской № 2 | ________________________________ | С.А. Рыжов |

В подготовке проекта генерального плана муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание Тома I

Положения о территориальном планировании

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	…5

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	6

1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

1.4 ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	9

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	….14

2.1 ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	14

2.2 Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения	30

КАРТЫ В СОСТАВЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| КАРТА 1. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Карта функциональных зон. Карат планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения | М 1:5000 |
| --- | --- |

# РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 	Настоящий муниципальный правовой акт – генеральный план муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ., федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. 	Этапами реализации Генплана определены:

- первый этап реализации – до конца 2018  года;

- второй этап реализации –  с 2018  года до конца 2033 года.

3. 	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части Генплана:

- положения о территориальном планировании;

- карты территориального планирования

4. В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования, планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

5. 	В картах территориального планирования утверждены:

- Функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации допускается резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

9. Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения города Ворсмы. Результат расчета приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Результат расчета численности населения города Ворсмы

| Населенный пункт |  | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ворсма | 11799 | 12057 | 12702 | 13736 |

### 1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ;

- «Доступная среда» на 2011- 2015 годы (Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175);

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7);

- «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -    2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61).

- "СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820;

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых оказывает значительное влияние на развитие города.

- Схема территориального планирования Нижегородской области (Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2009 г. №254;

- Стратегия развития Нижегородской области;

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»

- Областная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2010 года №567;

- Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года №104;

- Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года №201;

- «Программа развития сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области и искусственных сооружений на них до 2022 года».

РАЙОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРОГРАММЫ

- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;

- Районная целевая программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации Павловского муниципального района от 16.10.2012 г. № 155;

- Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном районе в 2013-2015 годах», утвержденная постановлением администрации Павловского муниципального района от 21.12.2012 г. № 203;

- Районная целевая программа «Экология Павловского муниципального района на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации Павловского муниципального района от 6.10.2011 г. № 161;

- Районная целевая программа «Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации Павловского муниципального района от 5.10.2012 г. № 152.

### 1.3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главными целями подготовки генерального плана муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области являются:

1) Создание документа территориального планирования города Ворсма представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории городского поселения на период 20 лет с выделением первой очереди строительства до 2018 года.

2) Обеспечение устойчивого развития территории города путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

4) Создание оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранения, реконструкции и преобразования существующей исторической застройки, развития и совершенствования социальной и инженерно-транспортной инфраструктур.

5) Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации.

6) Создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления города Ворсма существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов.

7) Разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории города.

8) Определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

9) Подготовка оснований изменения градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством.

10) Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования.

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1) Проведение комплексного анализа состояния городского поселения, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

2) Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы социального обслуживания.

3) Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе в целях развития незастроенных территорий и повышения инвестиционной привлекательности территорий города.

4) Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий путем достройки недостроенных участков.

5) Обеспечение территориями нового жилищного, производственного и культурно-бытового строительства.

6) Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. Формирование системы общественных центров вдоль главных улиц, в зонах новой жилой застройки.

7) Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и дорог.

8) Строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. Строительство новых водопроводных сетей.

9) Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реку и другие водотоки на территории городского поселения.

10) Строительство очистных канализационных сооружений.

11) Формирование сети ливневой канализации.

12) Повышение мощности и надежности систем электро- и теплоснабжения. Строительство новых источников электро- и теплоснабжения.

13) Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития.

14) Создание рекреационных зон, ландшафтных парков.

Основные показатели генерального плана представлены в таблице 1.4

### 1.4 ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Таблица 3.1.1 - Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2013 г.) | 1 очередь (2013-2018 гг.) | Расчетный срок (2018-2033 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 2076,1 | 2076,1 | 2076,1 |
| 2 | Общая площадь земель водного фонда | га | 128,2 | 128,2 | 128,2 |
| 3 | Площадь земель лесного фонда | га | 728,69 | 728,69 | 728,69 |
| 4 | Территория секционной среднеэтажной застройки (4-5 эт.) | га | 15,89 | 54,25 | 54,25 |
| 5 | Территория секционной малоэтажной застройки (2-3 эт.) | га | 16,82 | - | - |
| 6 | Территория малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 360,16 | 393,59 | 511,09 |
| 7 | Территории общественно-делового центра | га | 3,84 | 27,5 | 27,5 |
| 8 | Территории объектов здравоохранения | га | 2,8 | - | - |
| 9 | Территории объектов образования | га | 8,02 | - | - |
| 10 | Территории религиозных учреждений | га | 1,91 | - | - |
| 11 | Территории спортивных учреждений | га | 3,15 | - | - |
| 12 | Территории производственного использования | га | 61,13 | 64,3 | 64,3 |
| 13 | Территории рекреационных объектов (парки, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | га | 12,29 | - | - |
| 14 | Территории лесопарков и лугопарков, специализированных и тематических ландшафтных парков | га | - | 65,35 | 65,35 |
| 15 | Территории экологического и природного ландшафта | га | 548,89 | 385,72 | 321,18 |
| 16 | Территории специального назначения | га | 13,77 | 19,4 | 19,4 |
| 17 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 16,07 | 76,74 | 76,74 |
| 18 | Территории коммунально-бытового обслуживания | га | 0,78 | - | - |
| 19 | Территории сельскохозяйственного использования (сады, огороды) | га | 153,69 | 52,96 | - |
| 20 | Территории садово-дачной застройки | га | - | 79,4 | 79,4 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 11226 | 11799 | 13736 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 5 | 6 | 7 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м общей площади/чел. | 23,6 | 36,6 | 34,3 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | кв. м общей площади | 265243 | 432418 | 471394 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| 1 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 10 | 11 | 13 |
|  |  | мест | 2689 | 2949 | 3529 |
| 2 | ОКС культурно-досугового назначения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ОКС спортивного назначения | объект | 3 | 3 | 4 |
| 4 | ОКС здравоохранения | объект | 4 | 5 | 7 |
| 5 | ОКС социального обеспечения | объект | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Пожарные депо | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  | машин | 4 | 6 | 6 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1 | протяженность автомобильных дорог |  |  |  |  |
|  | всего | км | 51,8 | 31,0 | 51,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | регионального и межмуниципального значения | км | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 1.2 | - местного значения | км | 47,5 | 47,5 | 4,25 |
| 2 | протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 20,83 | 51,8 | 51,8 |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 3.1 | Автовокзал | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Автодорожный мост | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 3.3 | Остановочный павильон общественного транспорта | единиц | 6 | 6 | 6 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/сут | 4000 | 4580,05 | 5499,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут | 2773,1 | 2402,40 | 2933,80 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/сут | 1226,9 | 1349,59 | 1552,03 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 11520 | 11520 | 11520 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 50,2 | 74,55 | 89,45 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/сут | 1685,96 | 2922,44 | 3379,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут | 846 | 936,75 | 1003,18 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/сут | 839,96 | 1938,85 | 2326,62 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | 295 | 3500 | 3500 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 12,88 | 18,78 | 20,28 |
| 3 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Пожарный водоем | единиц | 6 | 9 | 9 |
| 3.2 | Пожарный гидрант | единиц | 174 | 207 | 238 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей всего | км | 17,11 | 17,67 | 20,13 |
| 4.2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 6 кВ | км | 13,3 | 13,86 | 16,32 |
|  | 110 кВ | км | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 4.3 | Количество ПС на территории | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 5.2 | Протяженность сетей | км | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Потребление газа: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/ год | - | 2949,8 | 3434,0 |
|  | на предприятия обслуживания | тыс. м3/ год | - | 147,5 | 171,7 |
| 6.2 | Протяженность газопроводов | км | 13 | 14 | 17 |
| 7 | Связь |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество АТС | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров на 1000 человек | 275 | 275 | 275 |
| V. | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 | 1 |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

### 2.1. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

| Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области уставом муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области. |  |
| --- | --- |
| Таблица 2.1.1 - Планируемые для размещения объекты местного значения № п.п. Виды, назначение и наименование объектов* Основные характеристики объекта Тип и описание мероприятия, действия, в отношении земельного участка Характеристика зон с особыми условиями использования территорий Размер санитарно-защитной зоны или санитарного разрыва (современное состояние) Размер санитарно-защитной зоны /санитарного разрыва/ охранной зоны в результате реализации положений территориального планирования ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Улично-дорожная сеть Дороги, улицы основные – транспортная и пешеходная связь с общегородскими улицами и дорогами отдельных территорий: районов, групп кварталов. Собирание движения с квартальных улиц и обеспечение входа/выхода на улицы и дороги общегородские. Обеспечение доступа к жилым, коммерческим и промышленным территориям. Представляют собой сочетание функций общегородских и квартальных улиц и дорог. Количество полос движения в обоих направлениях 4. Может выделяться полоса для общественного транспорта, дорожки для велосипедного транспорта. Число примыканий и пересечений ограничено. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне, устроенные, как правило, не чаще, чем через 150 м. Скоростной режим – 50км/час 1 ул. Ленина Протяженность – 2,54 км Число полос движения – 4 Реконструкция и расширение дороги до 24 м Дороги, улицы, проезды квартальные – система внутриквартальных улиц, проездов и дорог. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Исключено движение общественного транспорта и автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Улицы 1 окружн. по ул.Гагарина Протяженность – 1,59 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 2 пер.2 Пятилетка Протяженность - 0,25 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 3 пер.Базарный Протяженность - 0,05 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 4 пер.Буденного Протяженность - 0,28 км Число полос движения – 2 Реконструкц я с расширением до 12 м 5 пер.Водокачный Протяженность - 0,52 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 6 пер.Высоковольтный Протяженность - 0,39 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 7 пер.М.Горьког Протяженность - 0,14 км Число пол с движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 8 пер.Заводской Протяженность - 0,2 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 9 пер.Зеленый Протяженность - 0,07 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 10 пер.К.Маркса Протяженность - 0,14 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 11 пер.Калинина Протяженность - 0,39 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 12 пер.Кирова Протяженность - 0,12 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 13 п р.Клубный Протяженность - 0,16 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 14 пер.Кольц ва Протяженность - 0,56 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 15 пер.Кооперативный Протяженность - 0,27 км Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 16 пер.Кузнечный Протяженность - 0,11 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 17 пер.Куйбышева Протяженность - 0,13 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 18 пер.Лен на Протяженность - 0,18 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 19 пер.Лермо това Протяженность - 0,13 км Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 20 пер.Лесной Протяженность - 0,65 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 21 пер.Лесопильный Протяженность - 0,60 Число полос движения – 2 Реконструкция с расшире ием до 12 м 22 пер.Луначарского Протяженность - 0,12 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 23 пер.Набережный Протяженность - 0,25 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 24 пер.Остро ского Протяженность - 0,10 Число полос движения – Реконструкция с расширением до 12 м 25 пер.Парковый Протяженность - 0,14 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 26 пер.Пионерский Протяженность - 0,48 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением о 12 м 7 пер.Почтовый Протяженность - 0,05 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 28 пер.Пугачева Протяженность - 0,18 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 29 пер.Рабкоровский Протяженность - 0,11 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 30 пер.Реч ой Протяженность - 0,22 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 31 пер.Садовый Протяженность - 0,25 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 32 пер.Северный Протяженность - 0,32 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 33 пер.Селькоровский Протяженность - 0,21 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 34 пер.Советский Протяженность - 0,60 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 35 пер.Совхозный Протяженность - 0,15 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширение до 12 36 пер.Театральный Протяженность - 0,25 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 37 пер.Титова Протяженность - 0,05 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 38 пер.Чапаева Протяженность - 0,28 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 39 пер.Чкалова Протяженность - 0,17 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 40 пер.Шмидта Протяженность - 0,16 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 41 пер.Шоссейный Протяженность - 0,22 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 42 площадь Победы Протяженность - 0,30 Число полос движения – 2 Реконструкция с расшире ием до 12 м 43 ул. 1 Мая Протяженность - 0,80 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 44 ул.1 Луговая Протяженность - 0,22 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 45 ул.1 Проезд Протяженность - 0,33 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением о 12 м 46 ул.2 Весенняя Протяженность - 0,45 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 47 ул.2 Луго ая Протяженность - 0,44 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 48 ул.2 Парковая Протяженность - 0,18 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 4 ул.2 Проезд Протяженность - 0,75 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 50 ул.2 Пятилетка Протяженность - 1,23 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 51 ул.3 Проезд Протяженность - 0,92 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширение до 12 м 52 ул.4 Проезд Протяженность - 1,07 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 53 ул.5 Проезд Протяженность - 0,78 Число полос движения - 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 54 ул. Айвазовского Протяженность - 0,12 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 55 ул. Базарная Площадь Протяженность - 0,26 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 56 ул. Б линского Протяженность - 0,42 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 57 ул. Буденного Протяженность - 1,07 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 58 ул. Весенняя Протяженность - 0,40 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 59 ул. Ворошилова Протяженность - 0,22 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 60 ул. Гайдара Протяженность - 0,20 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 61 ул. Гоголя Протяженность - 0,29 Число полос движения – Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 62 ул. Добролюбова Протяженность - 0,38 Число пол с движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 63 ул. Заводская Протяженность - 0,65 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 64 ул. Заречна Протяженность - 0,28 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 5 ул. Зеленая Протяженность - 0,88 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 66 ул. Зои Космодемьянской Протяженность - 0,20 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 67 ул. Калинина Протяженность - 0,32 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 68 ул. Кольцова Протяженность - 0,22 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 69 ул. Комсомольская Протяженность - 0,26 Число полос движения – 2 Р конструкция с расширением до 12 м 70 ул. Космонавтов Протяженность - 0,44 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 71 ул. Крупской Протяженность - 0,22 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 72 ул. Крылова Протяженность - 0,16 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 73 ул. Л.Толстого Протяженность - 0,16 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 74 ул. Ломоносова Протяженность - 0,20 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 75 ул. Луначарского Протяженность - 0,90 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 2 м 76 ул. М.Горького Протяженность - 0,52 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 77 ул. Матросова Протяженность - 0,32 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расшир нием до 12 м 78 ул. Маяковского Протяженность - 0,78 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 79 ул. Металлист Протяженность - 0,54 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 80 ул. Механизаторов Протяженность - 0,86 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 81 ул. Мира Протяженность - 0,46 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 82 ул. Мичурина Протяженность - 0,80 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширение до 12 м 83 ул. Молодежная Протяженность - 0,70 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 84 ул. Набережная Протяженность - 0,40 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 85 ул. Нахимова Протяженность - 0,28 Число полос движения – 2 Реконст укция с расширением до 12 м 86 ул. Не расова Протяженность - 0,40 Число полос движения - 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 87 ул. О. Кошевого Протяженность - 0,46 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 88 ул. Огородная Протяженность - 0,41 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 89 ул. Озерная Протяженность - 0,18 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 90 ул. Охтомова Протяженность - 1,05 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 91 ул. Парковая Протяженность - 0,81 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 92 ул. Полевая Протяженность - 0,80 Число полос движения– 2 Реконструкция с расширением до 12 м 9 ул. Прудная Протяженность - 0,20 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 94 ул. Пушкина Протяженность - 0,50 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 95 ул. Репина Протяженность - 0,12 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 96 ул. С. П. Голицына Протяженность - 0,22 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 97 ул. Садовая Протяженность - 0,30 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 98 ул. Свердлова Протяженность - 0,10 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 9 ул. Светлая Протяженность - 0,40 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 100 ул. Северная Протяженность - 1,02 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 101 ул. Селькоровская Протяженность - 1,78 Число полос движения 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 02 ул. Советская Протяженность - 1,78 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 103 ул. Солнечная Протяженность - 0,60 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением о 12 м 104 ул. Стадионная Протяженность - 0,40 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 105 ул. Строителей Протяженность - 0,44 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м 106 ул. Татаркина Протяженность - 0,14 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 107 ул. Терешковой Протяженность - 0,14 Число пол с движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 108 ул. Титова Протяженность - 0,16 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 109 ул. Трудовая Протяженность - 0,16 Число полос движения - 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 110 ул. Урицкого Протяженность - 0,29 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 111 ул. Циолковского Протяженность - 0,12 Чис о полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 112 ул. Чайковского Протяженность - 0,12 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 113 ул. Чернышевского Протяженность - 0,25 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 114 ул. Чехова Протяженность - 0,30 Число полос движен я – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 115 ул. Школьная Протяженность - 0,42 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 116 ул. Южная Протяженность - 0,10 Число полос движения – 2 Новое строительство на месте существующей грунтовой дороги с расширением до 12 м 117 Усадьба Совхоза Протяженность - 0,75 Число полос движения – 2 Реконструкция с расширением до 12 м ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Водоснабжение 1 Линейные сооружения (водопровод) Протяженность – 10,5 км Реконструкция; В пределах существующей улично-дорожной сети; Установление красных линий улично-дорожной сети посредством документации по планировке территорий. 2 Линейные сооружения (водопровод) Протяженность – 16,7 км 3 Линейные сооружения (водопровод) Протяженность – 24,35 км Новое строительство; Изъятие земель для муниципальных нужд (или установление публичного сервитута); Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта); Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 4 Линейные сооружения (водопровод) Протяженность – 12,8 км Водоотведение 1 Канализационные очистные сооружения Производительность – 3500 м3/сут Реконструкция 2 Канализационные насосные станции Производительность – 7720 м3/сут Реконструкция 3 Канализационные коллекторы Протяженность – 12,88 км Реконструкция 4 Канализационные насосные станции Производительность – 500 м3/сут Новое строительство; Изъятие земель для муниципальных нужд (или установление публичного сервитута); Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта); Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 5 Канализационные коллекторы Протяженность – 5,90 км 6 Канализационные коллекторы Протяженность – 1,50 км Газоснабжение 1 Газораспределительный пункт в южной части г. Ворсмы Снижение давления с высокого II категории на низкое давление. Количество – 1 1. Новое строительство 2. Изъятие земель для муниципальных нужд 3. Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) 4. Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории 2 Газораспределительные пункты в северной части г. Ворсма Снижение давления с высокого II категории на низкое давление. Количество – 3 3 Газораспределительные пункты на все новостройки г. Ворсма Снижение давления с высокого II категории на низкое давление. Количество – 5 4 Распределительный газопровод в южной части г. Ворсмы Высокое давление II категории 1. Новое строительство /Реконструкция/ 2. Изъятие земель для муниципальных нужд 3. Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) 4. Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории 5 Распределительный газопровод в северной части г. Ворсмы Высокое давление II категории 6 Распределительный газопровод для всех новостроек г. Ворсмы Высокое давление II категории Электроснабжение 1 Трансформаторные подстанции 1 х 400 кВА 4 х 250 кВА 2 х 100 кВА 3 х 160 кВА 2 х 40 кВА 1. Новое строительство 2. Изъятие земель для муниципальных нужд 3. Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) 4.Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории 2 ЛЭП ВЛ-6 кВ ВЛ 6 кВ- 3028 м 1.Новое строительство 2.Изъятие земель для муниципальных нужд 3.Размещение определяется генеральным планом поселения (населенного пункта) 4.Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Образование 1 МБОУ СОШ №2, г. Ворсма, ул. Строителей, д. 10 Общее количество добавленных ученических мест – 90 1. Реконструкция с расширением; 2. Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории: с расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц. 2 Основная общеобразовательная школа Общее количество ученических мест – 355 мест Площадь земельного участка-2,3 га 1. Новое строительство; 2. Местоположение устанавливается генеральным планом города; 3. Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории: а) в границах существующего земельного участка; (с расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц); б) границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 3 МБДОУ детский сад №2, г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д.8а Общее количество добавленных мест – 40 1. Реконструкция с расширением; 2. В границах существующего земельного участка; (С расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц); 3. Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 4 Муниципальное детское дошкольное учреждение Общее количество мест – 130 мест Площадь земельного участка -0,5 га 1. Новое строительство; 2. Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); 3. Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 5 Муниципальное детское дошкольное учреждение Общее количество мест – 225 мест Площадь земельного участка -0,8 га 1. Новое строительство; 2. Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); 3. Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 6 МОУ ДОД «Детская школа искусств», г. Ворсма, ул. Завьялова, д. 24 Количество мест - 320 Капитальный ремонт 7 Капитальный ремонт МБДОУ детский сад №4, г. Ворсма, ул. Гагарина, д.11а Количество мест - 235 8 Капитальный ремонт МБДОУ детский сад №5, г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д.1а Количество мест - 200 9 МБОУ НОШ, г. Ворсма, ул. Завьялова, д. 24 Количество мест - 238 Капитальный ремонт Здравоохранение 1 Муниципальные больницы Общее количество добавленных мест – 125 Реконструкция; В границах существующего земельного участка (с расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц); Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 2 Муниципальные поликлиники Общее количество мест – 220 мест Площадь земельного участок -0,45 га 1. Новое строительство; 2. Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); 3. Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории. 3 Выдвижные пункты скорой помощи Общее количество - 2 Площадь земельного участка -0,3 га 1. Новое строительство; 2. Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); 3. Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории. 4 Выдвижной пункт скорой помощи Общее количество - 1 Площадь земельного участка-0,15 га Новое строительство; Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории. 5 Ворсменская городская больница – отделение скорой медицинской помощи Расширение на 1 автомобиль Реконструкция с расширением; В границах существующего земельного участка (с расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц); Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. Физкультура и спорт 1 ФОК, г. Ворсма, ул. Строителей, д.10А Общая площадь – 1168 м2 Реконструкция; В границах существующего земельного участка (с расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц); Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. 2 ФОК Площадь – 2000 м2 Новое строительство; Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории. Культура и досуг 1 Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» Количество мест - 650 Реконструкция; В границах существующего земельного участка (с расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц); Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1 ОАО «МИЗ им. Ленина», Производство медицинской техники Расширение производства: развитие производства медицинских хирургических инструментов с целью расширения выпускаемого ассортимента и выхода на более высокий качественный уровень IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 2 ЗАО «Медполимер ЛТД», производство медицинской техники Модернизация производства IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 3 ЗАО «ЭКИ - хлеб» Расширение производства: расширение кондитерского цеха, установка оборудования по производству печенья V кл. (50 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) V кл. (50 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 4 ЗАО «Медполимер» Расширение производства IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 5 ООО «Завод складных ножей САРО» Модернизация и расширение производства IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) IV кл. (100 метров) / (Санитарно-защитная зона, предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 1 Кладбище, г. Ворсма, ул. Ленина, 800 м на северо-восток от дома №1 Расширение площади до14 га 100 метров (СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения») 100 метров (СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения») ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ Мероприятия по инженерной защите территорий и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 Противопожарные пирсы Общее количество - 3 Площадки размером 12х12 м 1. Новое строительство; 2. Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); 3. Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории. 2 Пожарные гидранты Общее количество - 33 Новое строительство; Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории. 3 Пожарные гидранты Общее количество - 8 1. Новое строительство; 2. Местоположение устанавливается генеральным планом поселения (населенного пункта); 3. Границы земельного участка определяются документацией по планировке территории. 4 ПЧ-68 Расширение на 2 машины Расширение; В границах существующего земельного участка (с расширением существующего земельного участка за счет прилегающей территории, свободной от прав третьих лиц); Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории. Примечание – * Заливкой выделены объекты, планируемые на первый этап реализации ГП |  |

### 2.2 Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

- Положения по реализации функционального зонирования генерального плана муниципального образования города Ворсмы Павловского района Нижегородской области в виде описания назначений функциональных зон определены в таблице 2.2.1.

- Описание назначения функциональных зон, приведенное в таблице 2.2.1, подлежит учету при подготовке правил землепользования и застройки 
г.Ворсмы в части градостроительных регламентов.

Границы функциональных зон отображены на карте функциональных зон и планируемых к размещению объектов местного значения.

Таблица 2.2.1 Описание назначения территорий, функциональных зон

| № п/п | Индекс и наименования структурных элементов территории и видов функциональных зон | Описание назначения территорий, функциональных зон | Площадь территорий, зон, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах города Ворсма | 2076,10 |
| 2 | Функциональные зоны жилой и иной застройки - стандартные территории нормирования (СТН), в том числе: планируемые на землях населенных пунктов | 565,34 |
| 2.1 | Зона секционной среднеэтажной застройки (2-5 эт) (СТН-В) | Формирование и развитие зоны секционной средне этажной застройки СТН-В должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей от двух до пяти; 2) размещения ограниченного спектра услуг местного значения, некоммерческих коммунальных предприятий, а также сопутствующих объектов повседневного обслуживания в первых этажах многоквартирных жилых домов; 3) повышения плотности застройки с постепенной заменой индивидуальной жилой застройки, расположенной вдоль ул. 40 лет Победы на многоквартирные жилые дома; 4) реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях при соблюдении принципов квартальной застройки в пределах существующих кварталов, в соответствии с нормами земельных участков многоквартирных жилых домов и нормативными требованиями технических регламентов безопасности, а также в соответствии с показателями Генерального плана; 5) установления красных линий кварталов и границ земельных участков многоквартирных жилых домов посредством подготовки проекта планировки и межевания; 6) постепенного освобождения придомовых территорий от хозяйственных построек и гаражей и размещения на придомовых территориях площадок для отдыха, детских и спортивных площадок; 7) содействие развитию архитектурного разнообразия при сохранении целостности стиля застройки с учетом показателей Генерального плана в отношении плотности использования данной функциональной зоны – показателей, подлежащих учету при подготовке ПЗЗ. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 1.2. отсутствие детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха на территории кварталов; 1.3. наличие ограничений по размещению стоянок для индивидуальных автомобилей. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне многоэтажной жилой застройки центральной части города в целом: 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 8000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 4000 кв. м/га; 2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 15 %; 2.3 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей за пределами жилых кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 54,25 |
| 2.2 | Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками (СТН-Жи) | Формирование малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками СТН-Жи должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) преимущественно жилого использования территорий с возможностью сочетания различных видов застройки – блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского и усадебного типа не выше трех этажей; 2) создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства для жителей, проживающих в домах с приусадебными земельными участками при соблюдении принципов добрососедства; 3) формирования жилой застройки с приусадебными участками площадью не превышающей площадь существующих , расположенных в границах квартала (посредством введения соответствующих показателей в градостроительные регламенты в составе ПЗЗ); 4) установления красных линий кварталов и упорядочение границ земельных участков, расположенных смежно с природно-ландшафтными территориями и территориями сельскохозяйственного использования, посредством подготовки проектов планировки и межевания; 5) повышения в перспективе степени разнообразия функций в пределах данной функциональной зоны без расширения ее границ. 6) обеспечения транспортной доступности данных зон с зоной городского центра посредством развития городского общественного транспорта; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1 наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, не оборудованной полным комплексом централизованного инженерного обеспечения и, которая последовательно заменяется на комфортабельную индивидуальную застройку городского типа; 1.2 общую направленность развития на перспективу – развитие в качестве территорий малоэтажной застройки в границах сложившихся кварталов города и на свободных земельных участках в пределах их границ Предусматривать при формировании территориальной зоны и/или подзон этажность объектов капитального строительства не выше трех этажей; 1.3 сохранение параметров элементов планировочной структуры - кварталов и территорий общего пользования и недопущение перекрытия новой застройкой или земельными участками сложившихся транспортных и пешеходных связей; 1.4 удаленность от объектов культурно-бытового и социального, недостаток территорий общего пользования, в том числе озелененных территорий; 1.5 недостаточное обеспечение общественным транспортом некоторых кварталов жилой застройки. 2. Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1 максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков, площадь которых не превышает предельные размеры, указанные в таблице 2, – не более 4000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 2000 кв. м/га; 2.2 максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 2.3 максимальная плотность нетто населения – не более 40 чел/га; 2.4 обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1-2 автомобиля на жилую единицу. | 511,09 |
| 3 | Функциональные зоны - территории ситуативного проектирования (ТСП) | 498,40 |
| 3.1 | ТСП-Од - зона общественно-делового центра города | Формирование и развитие зон общественно-деловых должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения объектов широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для формирования периферийных мест города и центров вдоль улиц, при сооружениях внешнего транспорта – автостанции, культовых объектов; 2) размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения , средние специальные учебные заведения и научные комплексы; 3) возможности исключения из состава данной функциональной зоны жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от смежно-расположенных объектов производственного и иного назначения; 4) возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне многоэтажной жилой застройки срединной части города в целом: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков 3000 кв. м/га, 2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 65 %; 2.4. обеспеченность стояночными местами для индивидуальных автомобилей – 10-15 автомобилей на 100 кв м . | 27,50 |
| 3.2 | ТСП- Пс – зона промышленно- складская | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) преимущественного размещения объектов I, II и III классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 300 до 1000 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного транспорта; 2) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 3) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. 4) дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подготовки ПЗЗ и в последующем - проектов планировки и межевания, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования располагаемых по фронтальной части улиц, проездов и дорог общего пользования; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры улично-дорожной сети. | 64,30 |
| 3.3 | ТСП-ТИ – зона транспортной и инженерной инфраструктуры | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 метров и выше – объектов, деятельность которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; 2) возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 3) возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4) сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети. | 76,74 |
| 3.4 | ТСП-СП – зона специального назначения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения, сохранения и предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) размещения и содержания объектов, связанных с хранением и утилизацией ТБО, отходов сельскохозяйственного производства (скотомогильники); 2) размещения кладбищ и мемориальных комплексов сохранения и размещения новых кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями; 3) обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 19,40 |
| 3.5 | ТСП-Рсп – зона лесопарков и лугопарков, специализированных и тематических ландшафтных парков | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) сохранения и использования существующего природного ландшафта в границах населенных пунктов или выделенных из земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и/или в земли рекреационного назначения; 2) создания экологически чистой природной среды в интересах здоровья населения, создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах городского округа в целях проведения досуга населением; 3) обеспечения создания и развития лесопарков и лугопарков, специальных и тематических парков – зоопарков, ботанических парков, дендропарков, аквапарков, парков аттракционов, историко-этнографических, спортивно-туристических, гольф-парков и т.п.; 4) обеспечения условий организации отдыха населения, размещения открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, паркуров, пляжей, гольф-парков и других спортивных объектов, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 5) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 65,35 |
| 3.6 | ТСП - Рпл зона экологического и природного ландшафта | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, луга, болота, пески, иные участки, включая не пригодные для строительства) как в границах населенных пунктов, так и за границами населенных пунктов; 2) сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и в целях проведения досуга населением; 3) обеспечения условий организации санитарно-защитных зон, водоохранных зон, благоустройства территорий природных ландшафтов не пригодных под иные виды использования; 4) создания дополнительных территорий для отдыха населения – размещения открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, пляжей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и туристических стоянок, других спортивных объектов, используемых в летнее и зимнее время как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 5) сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований в границах город При реализации указанных целевых установок на территориях в границах земель лесного фонда надлежит учитывать соблюдение требований Лесного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регламентирующих сохранение и использование лесного фонда. | 321,18 |
| 4 | Зоны особого регулирования |  |
| 4.1 | ТСП-СД – зона садово-дачной застройки | Формирование и развитие зоны садоводческих товариществ должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1) деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции гражданами и отдыха на принадлежащих им земельных участках, расположенных в границах территорий садоводческих и дачных товариществ; 2) сохранения территорий садоводческих и дачных товариществ и предотвращения занятия ее другими видами деятельности. | 79,40 |