Администрация Павловского муниципального округа

Правила

производства работ и техники безопасности при выполнении своевременной очистки кровель, козырьков и выступающих конструкций многоквартирных  и индивидуальных жилых домов, зданий, строений и сооружений в зимне-весенний период

В связи с обильными снегопадами, прошедшими на территории  Павловского муниципального округа Нижегородской области и в целях обеспечения безопасной   эксплуатации, сохранности  и своевременной очистке  кровель зданий, строений и сооружении от снега и наледи, обеспечения безопасности  граждан  и предотвращения несчастных случаев в зимне-весенний период управляющим и обслуживающим организациям, председателям ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, собственникам, владельцам и пользователям зданий, строений,  сооружений необходимо в обязательном порядке организовать работу по своевременной очистке кровель, козырьков и выступающих конструкций многоквартирных  и индивидуальных жилых домов, зданий, строений и сооружений, находящихся в их владении и пользовании, особое внимание обращать на здания с массовым пребыванием людей и ветхие здания. При невозможности проведения подобных работ необходимо разместить на видном месте информацию, предупреждающую людей об опасности падения с крыш подтаивающего льда, снега. Установить хорошо заметные заграждения тех мест, куда могут упасть куски льда и снега, большие сосульки. Нельзя допускать, чтобы снежные массы, скопившиеся на крыше здания, проваливали кровлю или под собственным весом непроизвольно обрушались вниз, на головы прохожих.

Очистка кровли от снега относится к категории наиболее опасных работ, так как производится на большой высоте и при низкой температуре окружающего воздуха. Строгое соблюдение правил техники безопасности позволяет обеспечить сохранность жизни и здоровья работников, жителей дома и прохожих.

Периодичность очистки кровли, козырьков, водосточной системы и иных выступающих конструкций должна обеспечивать своевременное удаление снега, наледи и сосулек. Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать периодически, не допуская его накопления свыше 30 см. В случае обледенения во время оттепели и при обнаружении протечки очистка кровли выполняется немедленно.

Очистка кровли от снега производится аттестованными работниками эксплуатирующей организации или владельцем дома. Лица моложе 18 лет к работе на высоте не допускаются. В условиях плохой видимости и при ветре скоростью более 15 м/с работы на высоте не производятся.

Независимо от наличия ограждений и трапов, при работах на высоте используются предохранительные пояса и страховочные веревки. Одежда быть должна легкой, теплой, удобной, не стесняющей движение, а обувь нескользкой, например, валяной, или на резиновой подошве

Перед началом работ необходимо проверить прочность ограждения, трапов и стремянок у выхода кровлю, исправность индивидуальных защитных средств и надежность их крепления. Использование неисправного страховочного оборудования не допускается. Лестница должна быть надежно установлена. На кровле с большим уклоном используйте металлическую лестницу с зацепами на концах и с шириной ступеней не меньше 40 см. Ее укладывают на скат, фиксируя на коньковом переломе.

Для очистки кровли используется только деревянный или пластмассовый инвентарь. Применение металлического инструмента не допускается.

Работы по очистке кровли от снега и наледи производятся в светлое время суток, т. к. плохое освещение увеличивает риск травматизма. При выполнении работы в вечернее время кровля должна быть освещена. Очистка крыш зданий, строений и сооружений от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращённого в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода людей, а также принять меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи, иных объектов. Прилегающая к дому территория освобождается от припаркованного автотранспорта и огораживается

Очистка от снега производится от карниза к коньку. Чтобы избежать случайного повреждения кровли, рекомендуется оставлять слой снега толщиной 5 см.

Не допускается сбрасывать снег и наледи, сосулек на воздушные линии электроснабжения, освещения и связи, светофорные объекты, дорожные знаки, декоративные отделки и инженерные элементы зданий, в приемные воронки, водосточные желоба и трубы, на зеленые насаждения. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществляющего очистку кровли и допустившего повреждения.

Рекомендуется с наступлением холодов закрывать приемные воронки специальными лотками (крышками). С наступлением устойчивой плюсовой температуры лотки снимаются.

После окончания очистки кровлю следует внимательно осмотреть. Выявленные повреждения устраняются немедленно.

В дополнение сообщаем следующее:

Несоблюдение правил в части уборки территорий в зимний период влечет наложение административного наказания в виде штрафа по ч. 1 ст. 3.1 КоАП НО на физическое лицо - от 2 000 до 3 000 руб., на должностное лицо - от 3 000 до 7 000 руб., на юридическое лицо – от 10 000 до 20 000 руб.

За невыполнение обязанностей по очистке кровли от наледи, снега и сосулек в соответствии с ч. 1 ст. 3.9 КоАП НО предусмотрено наложение штрафа на физическое лицо - от 1 500 до 3 000 руб., на должностное лицо - от 10 000 до 15 000 руб., на юридическое лицо – от 50 000 до 70 000 руб.

Администрация

Павловского муниципального округа