| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Основание для разработки Генеральной схемы очистки | 4 |
| 2. Общие сведения | 5 |
| 3. Существующая система очистки | 11 |
| 4. Существующая система обращения с ТБО | 17 |
| 5. Анализ норм накопления | 26 |
| 5.1. Прогноз изменения норм накопления ТБО | 27 |
| 6. Определение объемов накопления отходов | 28 |
| 6.1. Определение объемов накопления ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры на I очередь и на расчетный срок | 28 |
| 6.2. Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий | 30 |
| 6.3. Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог (смет) | 31 |
| 6.4. Общий объем ТБО | 31 |
| 6.5. Определение объемов накопления жидких бытовых отходов | 32 |
| 7. Система сбора, вывоза и обезвреживания твердых бытовых отходов | 33 |
| 7.1. Сбор твердых бытовых отходов | 33 |
| 7.1.1. Определение необходимого количества контейнеров для вывоза ТБО и от населения и объектов инфраструктуры | 36 |
| 7.2. Транспортировка твердых бытовых отходов | 39 |
| 7.2.1. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ТБО от населения и объектов инфраструктуры | 40 |
| 7.3. Обезвреживание твердых бытовых отходов | 47 |
| 7.3.1. Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне | 49 |
| 7.3.2. Эксплуатация полигона | 51 |
| 7.3.3. Захоронение промышленных отходов на полигоне | 52 |
| 8. Сбор и обезвреживание медицинских отходов | 52 |
| 8.1. Сбор медицинских отходов | 52 |
| 8.2. Обезвреживание медицинских отходов | 55 |
| 9.1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | 55 |
| 9.2 Обезвреживание жидких бытовых отходов | 58 |
| 10. Механизированная уборка территорий населенных пунктов | 59 |
| 10.1. Летняя уборка территорий | 60 |
| 10.2. Зимняя уборка территорий | 62 |
| 10.2.1 Зимняя уборка автомобильных дорог | 62 |
| 10.2.2 Снегоочистка тротуаров и пешеходных дорожек | 70 |
| 10.2.3 Снегоочистка дорожно-тропиночной сети | 70 |
| 10.3. Расчет необходимого количества машин и механизмов для механизированной уборки дорожных покрытий | 71 |
| 11. Предложения по организации современной муниципальной системы обращения с отходами | 73 |
| 12. Программа мероприятий по совершенствованию санитарной очистки | 75 |

| 12.1. Анализ существующей системы финансирования муниципальной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами. Предложения по ее совершенствованию | 77 |
| --- | --- |
| 12.2. Основные технико-экономические показатели генеральной схемы очистки | 79 |
| 12.3. Финансирование Программы по совершенствованию санитарной очистки | 84 |
| 12.4. Организация управления Программой по совершенствованию системы санитарной очистки и контроль за ходом ее выполнения | 85 |
| 13. Термины и определения | 89 |
| 14 Список литературы | 91 |
| 15.Графический материал | 92 |

ВВЕДЕНИЕ

Создание нормальных бытовых условий жизни людей – первоочередная задача глав городов и поселений.

Генеральная схема очистки территории муниципального образования должна стать первым  и основным документом в общей системе организации муниципальной системы управления отходами.

Схема санитарной очистки рассматривает вопросы организации обращения с отходами потребления (ТБО). Задачи санитарной очистки:

- обеспечение всех источников образования отходов услугой по сбору, вывозу и утилизации;

- сбор с источников образования отходов оплаты за данные услуги; обеспечение санитарных и экологических требований при обращении с отходами на территории населенных мест;

- минимизация затрат при обращении с отходами.

Целью проекта «Схема санитарной очистки» является повышение экономической и экологической эффективности процесса санитарной очистки на территории населенных пунктов.

В рамках проекта решаются следующие вопросы:

- Оценка существующей схемы очистки.

- Разработка технологической схемы сбора, вывоза и утилизации отходов потребления.

- Разработка системы организации ручной и механизированной уборки территорий городов и поселений в летний и зимний период.

- Оценка капиталовложений на мероприятия по очистке территории.

- Определение структуры управления системой очистки территории.

На основании анализа предоставленных исходных данных о существующем положении в сфере санитарной очистки и обращения с отходами в дальнейшем необходимо определить стратегию и программные мероприятия в области обращения с коммунальными отходами на территории Павловского района.

# 1. Основание для разработки   Генеральной схемы  Очистки территории павловского района

Необходимость разработки Генеральной схемы очистки отмечена в различных нормативных документах, в том числе в «Санитарных правилах содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Цель данного проекта – совершенствование системы санитарной очистки и уборки территории Павловского района на основании результатов генеральной схемы очистки с поэтапным внедрением мероприятий, определяющих: объемы работ по всем видам очистки и уборки; системы и методы сбора, удаления, транспортирования, обезвреживания и переработки бытовых отходов; необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря; целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы очистки, их основные параметры и размещение; ориентировочные капиталовложения на строительство, приобретение оборудования и технических средств.

Разработанные предложения основываются на применении высокопроизводительной техники и малоотходных технологий, а также учитывают рациональное использование сырьевых потенциалов твердых бытовых и приравненных к ним отходов и соответствуют передовым отечественным и зарубежным аналогам и принципам обращения с бытовыми отходами.

Генеральная схема очистки разработана в соответствии с методическими рекомендациями «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ» (МДК 7-01.2003)

Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.

Генеральная схема определяет очередность мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

2.  Общие сведения.

2.1. Краткая характеристика  природно-климатических

условий и  инфраструктуры  Павловского района и г. Павлово.

Павловский район расположен в западной части Нижегородской области, граничит с Володарским, Богородским, Сосновским и  Вачским  районами Нижегородской области, а также с Владимирской областью.

Павловский район  расположен в Центральной части  Восточно-Европейской равнины.

Рельеф местности –холмистая равнина. Почвы серые, оподзоленные. Природные условия для жизни населения  благоприятные.

Климат в районе  относится к  умеренно-континентальному  типу.  Зима – умеренно холодная – преобладает  морозная,  пасмурная погода. Самый холодный месяц – январь.

Абсолютный   минимум  температуры  воздуха  (за период  1913 – 2000 г.г.) опустился до – 42  С.

Лето в Павловском районе – умеренно теплое. Из  общегодового   количества

осадков   в теплое время года   выпадает  более двух  третей. Самый теплый  месяц –

июль. Абсолютный максимум  температуры  воздуха  достигает + 38  С.

( за период  1913 – 2000 г.г.). Ветровой режим   характеризуется   преобладанием  севера - западных ветров

в теплый период (май- сентябрь) и юга - восточных – в холодный.

Площадь района - 109851 га

Сложившиеся природно-климатические условия в районе создают предпосылки для развития молочно-мясного производства, мяса птицы, яиц, производства кормов, зерна, картофеля.

Одна из важнейших отраслей в сфере материального производства – это промышленность. Главную роль в промышленном производстве играет предприятие Павловский автобусный завод, на долю которого приходится более 70% всей выпускаемой продукции промышленности. В районе также работают предприятия по производству столовых приборов, медицинских инструментов, пневматического инструмента, оборудования для перерабатывающих отраслей, крученых изделий (шпагаты, канаты, сердечники), металлической и шорной фурнитуры, кованых изделий предприятия пищевой промышленности; предприятия по разработке и производству агрегатов для летательных аппаратов и др.

###### Характеристика Павловского района

Города районного подчинения: Павлово, Ворсма, Горбатов.

Поселки городского типа: Тумботино

Сельсоветы: Абабковский с. Абабково, Варежский с. Вареж,

Грудцинский с. Грудцино, Калининский д. Лаптево,  Коровинский д. Ясенцы, Таремский с. Таремское,  г. Горбатов Верхнее Кожухово, - Щепачихинский д. Щепачиха

Среди отраслей экономики Павловского района наиболее широко представлена промышленность (28 крупных и средних предприятий). Количество предприятий по другим отраслям следующее:

Павловский район является центром Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа. Большая часть производимой продукции поставляется на общероссийский рынок, около 15 % экспортируется в другие страны. Пять предприятий района входят в реестр базовых предприятий ведущих отраслей промышленности Нижегородской области. Все они являются градообразующими:

- ОАО «Павловский автобус»

- ОАО «Гидроагрегат»,

- ОАО Павловский механический завод «Восход»

- ОАО «Ворсма» (медикоинструментальный завод им. Ленина)

- ОАО Медикоинструментальный завод им. М. Горького,

- ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»

Предприятия промышленности составляю основную долю (78 %) в общем объёме материального производства Павловского района.

В 2008 году объем реализованных товаров собственного производства составил 16,2 млрд. руб., (рост 104,2 проц. в действующих ценах). Предприятиями промышленности отгружено продукции на сумму 13,1 млрд. руб.

## Образование

В настоящее время в Павловском районе работают 112 образовательных учреждений. Среди них 42 школы, в том числе:

- 18 средних школ,

- 8 основных,

- 12 начальных,

- 2 вечерних,

- вспомогательная школа;

- школа-интернат для детей сирот,

- детский дом,

- 51 детское дошкольное учреждение.

Комплекс профессионально-технического образования в районе представлен двумя государственными образовательными учреждениями — профессиональными училищами: ПТУ № 16,

Кроме вышеперечисленных профессиональных училищ кадры для промышленных предприятий района готовит Павловский автомеханический техникум им. И. И. Лепсе и художественно-промышленный техникум (бывший ПУ № 23).

В г. Павлово находятся 7 филиалов высших учебных заведений:

- Нижегородского государственного технического университета,

- Нижегородского государственного университета им. Лобачевского,

- Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета,

- Волго-Вятской академии госслужбы,

- Нижегородского института менеджмента и бизнеса,

- Российского нового университета,

- Московского института экономики, менеджмента и права.

## Культура

В районе широко развита сеть учреждений культуры. В настоящее время в нее входят:

- 26 учреждений культурно-досугового типа

- 31 библиотека

- художественная школа (г. Павлово)

- музыкальная школа (г. Павлово)

- 2 школы искусств — Тумботинская и Ворсменская

- 10 филиалов детских музыкальных и художественных школ

- выставочный зал

- Павловский исторический музей

- народный городской духовой оркестр

- Дворец культуры ОАО Гидроагрегат, располагающий большим и малым зрительными залами на 1200 мест и хорошими помещениями для работы различных самодеятельных коллективов и кружков.

## Спорт

На территории района ведут работу по физической культуре и спорту 54 коллектива, из них 13 в сельской местности. В районе находится 20 физкультурно-оздоровительных центра предприятий и 91 спортивное сооружение, в том числе:

- 6 стадионов

- 2 дома спорта

- 46 спортзалов

- 1 плавательный бассейн

- 2 лыжные базы

- 3 стрелковых тира

2.3 Характеристика города  Павлово

Месторасположение города Павлово

Город расположен на склонах  Перемиловских гор, на правом берегу Оки (пристань), в 78 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. Ж.д. станция Металлист.

### Рельеф

Город расположен в северо-западной части Приволжской возвышенности. Её часть, расположенная между реками Окой, Серёжей, Кудьмой и Богородской мёртвой долиной называется Стародубъем. В пределах Стародубъя расположена холмистая гряда Перемиловских гор. Именно на её территории находится город.

Рельеф городской территории Павлова холмистый, с развитой овражно-балочной сетью. Город стоит на семи холмах, называемых «горами»: Троицкой, Семёновой, Спасской, Убогой горах, Каменке, Воскресенской и Дальней кручах. Центральная часть города (т. н. «Низ») расположена в понижении между холмами Овраги имеют разветвлённую сеть отвершков. По тальвегам протекают небольшие ручьи. Крупнейшие овраги — Троицкогорский и Стрижов.

### Климат

### Климат умеренно-континентальный, с мягкой зимой и тёплым летом. Но нередки и экстремальные изменения температур (зимой — до −30, летом — до +30). Господствует западный перенос воздушных масс — циклональные осадки приходят на город главным образом с западной стороны. Существуют микроклиматические различия в разных частях города: так зимой температуры воздуха в центральной (нижней) части Павлова опускаются ниже, чем на возвышенных окраинах.

### Климат умеренно-континентальный. Среднегодовые показатели: температура — 4,4 C°; скорость ветра — 3,0 м/с; влажность воздуха — 76 %.

| Климат г. Павлово |
| --- |
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | год |
| Средняя температура, °C | −10 | − 8,9 | − 3 | 6 | 13 | 17 | 19 | 16 | 11 | 4 | − 3,3 | − 7,5 | 4 |
| Норма осадков, мм | 43 | 36 | 30 | 39 | 51 | 69 | 78 | 74 | 62 | 63 | 56 | 52 | 653 |

Экологическое состояние города Павлово.

В городе Павлово построен и пущен в эксплуатацию комплекс канализационных сооружений. Сегодня все стоки, ранее шедшие в р. Тарку канализованы. Пущены канализационные сооружения в 1992 году.

Затем, реконструированы старые канализационные станции и построены новые. Для решения этих проблем были привлечены средства городского, областного и федерального бюджетов. Многое было сделано за счет инвестиционных тарифов и МУП «ВОДОКАНАЛА».

В городе Павлово и в районе было множество несанкционированных свалок, и горел в постоянном режиме городской полигон.

Сегодня во всем районе установлены контейнеры, и специализированная организация осуществляет вывоз мусора со всего района. Количество несанкционированных свалок сокращается год от года.

По полигону был разработан проект реконструкции. Более 2-х лет полигон не горит. Сегодня на месте старого полигона построена сортировочная станция и участок компостирования органических отходов. Санитарное состояние и экологическая ситуация улучшается год от года.

## Существующее состояние и развитие города Павлово на перспективу

### Существующая и расчетная численность населения

Расчет численности населения и сроки демографического прогноза являются важными аспектами обоснования ожидаемого объема накопления твердых бытовых отходов и вариантов решения Генеральной схемы очистки.

По данным статистического управления численность населения города Павлово составила – 60 тыс. человек.

В основу расчета положен прогноз среднегодового прироста численности населения в 1,0 %. Этот оптимистический прогноз, в соответствии с Генеральным планом города Павлово, основан на совокупном действии нескольких факторов увеличения прироста населения, как за счет постепенного увеличения рождаемости, так и за счет механического прироста, в том числе:

- увеличение миграционного потока из стран СНГ

- внутриобластная миграция из бесперспективных сел и поселков со   стагнирующей экономикой;

--          увеличение рождаемости;

- снижение детской смертности и увеличение продолжительности жизни, обусловленными положительной динамикой качественного улучшения системы медицинского обслуживания населения города, внедрению новых эффективных методов диагностики и лечения заболеваний и т.п.;

## 3. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

### 3.1.Организационная структура управления системой очистки и механизированной уборки территорий

Рис. 1.  Организационная структура управления системой

санитарной очистки  и  вывоза и утилизации ТБО.

Вся территория Павловского района закреплена за хозяйствующими субъектами:

- жилые микрорайоны многоэтажной застройки в целом закрепляются за  ДУКами, на балансе которого они находится;

- территории многоэтажных жилых домов жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья (ЖСК, ТСЖ) - за товариществами в пределах 25 метров от жилого дома;

- за учреждениями соцсферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - участки в пределах землеотвода, прилегающие уличные территории до внешней бровки кювета (проезжей части дороги) и полоса шириной 25 м, прилегающая к границе участка при отсутствии соседних землепользователей;

- за предприятиями промышленности, транспорта, торговли, услуг, заправочными станциями - участки в пределах землеотвода, прилегающие уличные территории до внешней бровки кювета (проезжей части дороги) и полоса шириной 50 м, прилегающая к границе участка при отсутствии соседних землепользователей;

- за частными домовладениями (домовладельцами) - участки в границах землеотвода, уличная территория до внешней бровки кювета (проезжей части дороги), полоса шириной 10 м, примыкающая к участку при отсутствии соседних землепользователей;

- за предприятиями мелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны), расположенными в населенных пунктах, - земельные участки в пределах 25 метров от стен торговой точки;

- за рынками, магазинами, заправочными станциями, расположенными на автомагистралях, - участки в пределах землеотвода и санитарно-защитных зон (полоса прилегающей территории шириной не менее 50 м при отсутствии соседних землепользователей, стометровая зона придорожной полосы в оба направления по стороне дороги);

- контейнерные площадки в населенных пунктах и прилегающая территория в радиусе 25 за владельцами площадок (ДУКами, ЖСК, организации и т.д.);

- парки, скверы, памятники, зоны отдыха - за организациями, на балансе которых они находятся или за которыми закреплены постановлением главы администрации соответствующего поселения (округа) или главы района;

- за гаражными кооперативами (товариществами) - земельные участки в пределах землеотвода и 25-метровой прилегающей территории;

- отдельно стоящие производственные сооружения коммунального назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и т.п.) - за балансодержателями в пределах 10 м от стен сооружения или ограждения участка;

- за садовыми товариществами (СТ, СНТ) и товариществами застройщиков (КИЗ, ТИЗ и др.) - земельные участки в пределах землеотвода и прилегающей территории в 100 м.

В случае если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за чистотой территории возлагается на собственника здания, либо его уполномоченного представителя.

Разграничение зон ответственности в данном случае может определяться также договором, подписанным всеми пользователями здания и согласованный с городской администрацией.

- Не закрепленная территория за хозяйствующими субъектами закреплена за городской администрацией, которая ежегодно разыгрывает конкурсы. По итогам конкурса, с победителем заключаются муниципальные контракты на  летнее и зимнее содержание по санитарной очистки территорий.

2. Имеются «Правила санитарного содержания, уборки и благоустройства города», определяющие порядок его уборки.

Нормы накопления твердых бытовых отходов 1,8 ТБО и 0,4 КГМ на человека в  год. Стоимость услуг вывоза ТБО: 99,9 рублей за куб. м., КГМ – 273,8 рублей за куб. м. и  тариф на утилизацию ТБО:  58,92 рублей за куб. м.

Реестр отходообразователей ведется, храниться и ежемесячно обновляется МУП «Благоустройство»

3. Объемы вывезенных за истекший год твердых бытовых отходов с территории г. Павлово за 2010 год – 200 000 куб.м., средние расстояния вывоза – 12 км.,

площадь механизированной уборки городских территорий  - 240 000 кв.м.

4. Процент охвата населения планово-регулярной системой очистки, в том числе по частному сектору около 80 %.

Применяемые системы, сменность и периодичность вывоза отходов. Две организации имеющие лицензии МУП «Благоустройство» и «Фарбе-НН» осуществляет вывоз и утилизацию ТБО  в городе Павлово на основе заключенных договоров с организациями.

В городе установлено 300 евро контейнеров на 183 площадках, расположенных в большинстве своем в районах многоэтажной застройки. Кроме этого на 130 контейнерных площадках, расположенных в частном секторе, установлены 410 контейнеров по 0,81 куб.м.

5. Место обезвреживания отходов:  на юго-востоке от города Павлово находиться площадка обезвреживания отходов. На этой площадке находится сортировочный комплекс и участок компостирования отходов без навоза и фекалий. На перспективу планируется на площадке обезвреживания отходов построить мусороперегрузочную станцию и дополнительную линию сортировки отходов. Старые участки компостирования сегодня подвергаются сепарации с целью отделения пластика, стекла, металла и компоста. Старый компост используется для просыпки новых отходов. Старые компостные площадки предполагается использовать вторично. Участки компостирования находятся на толстом слое глины, что исключает инфильтрацию и позволяет без дополнительных затрат использовать их повторно. Отходы не подлежащие компостированию предполагается через сортировку и мусороперегрузку отправлять на планируемый к строительству в районе г. Богородска современный, соответствующий зарубежным образцам полигон. (Как это прописано в Нижегородской Концепции).

6. Сведения о наличии спецмашин, механизмов и работников ДУКа.

75 % населения проживает в многоквартирных домах. Территории вокруг этих домов и содержание квартальных территорий обеспечивает ДУК.

Для уборки территорий, кошения трав в предприятии создан отдел благоустройства. В состав отдела входит механизированная уборка дворовых территорий и ручная уборка.

Для  механизированной уборки междомовых проездов ДУК имеет автотракторную технику и самосвалы.

Для ручной очистки в штате 5 мастеров и 200 дворников.

- Сведения о наличии спецмашин, механизмов и работников ОАО «Дорожное»

Характеристика автотранспорта, используемого для уборки   территорий    в летнее  время

| модель | Базовое шасси | Объем кузова в тн | Навесное оборудование | Год выпуска | Кол-во | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУМ «Бродвей» |  |  |  |  | 1 |  |
| КДМ | ЗИЛ 431412 | 6 | Щетка, водяной насос цистерна |  | 3 |  |
| Самосвал | КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ | 10-20 |  |  | 15 |  |
| Трактор | МТЗ -82 |  | Коса КРН |  | 2 |  |
| Погрузчик | Фронтальный | 1 | КУН |  | 4 |  |
| Автогрейдер | ДЗ 143-148 |  | Отвал передний и боковой |  | 3 |  |

Характеристика автотранспорта, используемого для уборки                                                                территорий    в  зимнее   время

| модель | Базовое шасси | Объем кузова в тн | Навесное оборудование | Кол-во | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КДМ | ЗИЛ 431412 | 6 | Щетка, плуг, пескоразбрасыватель | 5 |  |
| КДМ | КАМАЗ 55111 | 12 | Плуг, пескоразбрасыватель | 4 |  |
| КДМ | МАЗ 551605 | 10 | Плуг, пескоразбрасыватель | 3 |  |
| КДМ | УРАЛ 63685 | 15 | Плуг, пескоразбрасыватель | 2 |  |
| Погрузчик | Фронтальный | 1 | КУН | 4 |  |
| Трактор | МТЗ -82 КО-707 |  | Плужно-щеточное | 5 |  |
| Автогрейдер | ДЗ 143-148 |  | Отвал передний и боковой | 3 |  |
| Самосвал | КАМАЗ | 20 |  | 5 |  |
| Ротор | ЗИЛ 131, МТЗ -82 |  | Шнеко-роторная установка | 2 |  |
| Снегопогрузчик |  |  | «Золотые руки» | 1 |  |
| Бульдозер | Т-150,ДТ-75 |  | Отвал | 3 |  |

ОАО «Дорожное» осуществляет механизированную очистку магистральных дорог г. Павлово согласно Муниципального контракта (Перечень улиц прописан в контракте)

- Сведения о наличии спецмашин, механизмов и работников «МУП Благоустройство»

| № | Наименование спецмашин | Тип, марка | Год выпуска | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗИЛ мусоровоз | КО – 440 – 4 М 527 ХУ 52 | 2002 | 1 | удовлетворительное |
| 2 | ЗИЛ мусоровоз | КО – 440 – 4 М 528 ХУ 52 | 2002 | 1 | удовлетворительное |
| 3 | Газель | ГАЗ – 330232 А 872 МУ 152 | 2007 | 1 | хорошее |
| 4 | ГАЗ – 3307 | Автовышка АПТ – 17 Н 154 КР 52 | 2002 | 1 | удовлетворительное |
| 5 | ЗИЛ машина комбинированная | КО 829 Р 660 РВ 52 | 2004 | 1 | хорошее |
| 6 | ГАЗ – 5314 | КО – 503 Е 482 АТ 52 | 1990 | 1 | удовлетворительное |
| 7 | Шеврале – Нива (легковой) | Т 600 КЕ 52 | 2004 | 1 | удовлетворительное |
| 8 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 440 – 7 Р 391 НХ 52 | 2005 | 1 | удовлетворительное |
| 9 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 440 – 7 Р 536 РВ 52 | 2005 | 1 | удовлетворительное |
| 10 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 415 К 930 АУ 52 | 1989 | 1 | плохое |
| 11 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 440 - 5 Х 584 НУ 52 | 2005 | 1 | плохое |
| 12 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 440 - 5 Р 263 ХТ 152 | 2010 | 1 | отличное |
| 13 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 427 А 905 ВО 152 | 2009 | 1 | хорошее |
| 14 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 427 В904 ЕО 152 | 2008 | 1 | хорошее |
| 15 | КАМАЗ мусоровоз | КО – 449 Х 870 ХТ 52 | 2009 | 1 | хорошее |
| 16 | Бульдозер | ДТ – 75 НВ 95 – 85 | 2004 | 1 | плохое |
| 17 | Бульдозер | Б – 10 М НК 79 – 94 | 2007 | 1 | удовлетворительное |
| 18 | Трактор | МТЗ – 82 НХ 25 – 79 | 2004 | 1 | хорошее |
| 19 | Экскаватор | ЭО – 2621 НК 12 – 55 | 1992 | 1 | удовлетворительное |
| 20 | Погрузчик | ПЭ – 82 НМ 50 – 01 | 2008 | 1 | хорошее |
| 21 | Трактор | Т – 30 НВ 07- 62 | 2002 | 1 | удовлетворительное |
| 22 | Трактор | ХТЗ – 25 НХ 41- 30 | 2005 | 1 | удовлетворительное |
| 23 | Прицеп тракторный | ПТС - 4 | 1986 | 1 | Удовлетворительное |
| 24 | Полуприцеп тракторный | ПТС – 2,5 | 2005 | 1 | хорошее |

МУП «Благоустройство» вывозит мусор от организаций, ДУКа, и населения частного сектора, согласно заключенных договоров. Базы по содержанию и ремонту техники  Ремонт техники производится на специализированных станциях технического обслуживания в Н. Новгороде, Вязниках, Арзамасе, Мценске.

МУП «Благоустройство» производит очистку тротуаров механизированным и ручным способом. Это ул. Коммунистическая, А.Ильича, Чкалова, Фаворского, Куйбышева, Фрунзе, Винокурова, Ленина, Маяковского, Набержная, и другие обозначенные в муниципальном контракте. Ручная уборка производится в неудобных местах для механизированной уборки с помощью дворников в количестве 25 человек.

Кроме этого в летнее время производит кошение трав, обрезку деревьев и кустарников в парках, вдоль магистральных улиц, согласно заключенного контракта.

Производит ликвидацию несанкционированных свалках по контракту с Администрацией.

Остальная территория обслуживается организациями и населением частного сектора.

# 4. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО

Объемы ТБО, образующихся в зонах индивидуальной жилой застройки  города Павлово и  Павловского района

| № п/п | Район | Численность населения, тыс. чел | Количество домовладений, тыс. шт. | Количество улиц, шт. | Объем ТБО, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павлово | 15360 | 7441 | 330 | 2810,88 |
| 2 | Ворсма | 5559 | 3043 | 121 | 1017,297 |
| 3 | Горбатов | 1368 | 976 | 44 | 250,344 |
| 4 | р.п. Тумботино | 1976 | 1226 | 38 | 361,6 |
| 5 | д. Вареж | 501 | 207 | 9 | 91,68 |
| 6 | с. Таремское | 2151 | 773 | 21 | 393,63 |
| 7 | д. Щепачиха | 337 | 194 | - | 61,67 |
| 8 | д. Комарово | 499 | 175 | 6 | 91,317 |
| 9 | д. Коровино | 956 | 411 | 4 | 174,95 |
| 10 | д. Лаптево | 1109 | 458 | 13 | 202,947 |
| 11 | д. Абабково | 1085 | 399 | 7 | 198,555 |
| 12 | с. Грудцыно | 1253 | 536 | 18 | 229,299 |
| 13 | Давыдово | 2015 | 747 | 18 | 368,745 |
|  | ИТОГО: | 34169 | 16586 | 629 | 6252,91 |

Наглядный пример фактического объема образования ТБО в зонах индивидуальной жилой застройки по районам представлен на диаграмме (рисунок  4.2).

Рис. 4.2. Фактические объемы образования ТБО в зонах

индивидуальной жилой застройки, по городу Павлово и Павловскому району

| №п/п | Наименование поселений | Кол-во улиц. | Кол-во домов с постоянно прожив | Кол-во домов под дачи | Кол-во жителей постоянно прожив. | Кол-во жителей временно прожив | Объем ТБО м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Павлово | 330 | 7441 | - | 25360 | - | 54850 |
| 2 | г.Ворсма | 121 | 3387 | - | 7147 | - | 12333 |
| 3 | г.Горбатов (в т.ч.Чмутово | 52 | 492 | 551 | 2369 | 1350 | 5211 |
| 4 | Тумботинский с/с | 45 | 3039 | - | 8941 | - | 21035 |
| 5 | МО Абабковский с/с | 13 | 578 | 87 | 1619 | - | 2008 |
| 6 | МО Варежский с/с | 11 | 205 | 140 | 578 | 114 | 980 |
| 7 | МО Грудцинский с/с | 22 | 514 | 221 | 1637 | 46 | 1970 |
| 8 | МО Коровинский с/с | 9 | 393 | 124 | 938 | 6 | 850 |
| 9 | МО Калининский с/с | 31 | 1125 | 108 | 3116 | - | 3430 |
| 10 | МО Таремский с/с | 31 | 811 | 6 | 2148 | 7 | 2800 |
|  | ИТОГО: | 665 | 17985 | 1237 | 53853 | 1523 | 105467 |

Перечень количества и типа контейнеров и контейнерных площадок в Павловском  районе

| № п/п | Наименование | Количество контейнеров | Тип контейнеров | Количество площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г .Павлово | 420 | К-0,75 | 182 |
| 2 | г.Павлово | 256 | К-1,1 | 125 |
| 3 | г.Ворсма | 235 | К-0,75 | 84 |
| 4 | г.Ворсма | 28 | К-1,1 | 8 |
| 5 | г.Горбатов | 82 | К-0,75 | 56 |
| 6 | р.п. Тумботино | 129 | К-0,75 | 54 |
| 7 | с. Таремское | 8 | К-1,1 | 4 |
|  | ИТОГО: | 1158 |  | 513 |

За период с 2007 по 2009 год с несанкционированных свалок, вывезено 201,3 тыс. м3 отходов, В 2007-2009 году ликвидировано 198 свалок, общим объемом 14276 м3 с площади более 7,26 га. (Таблица 3.5.3.1).

Регулярность вывоза отходов, полнота охвата населения данного сектора договорными отношениями на сбор и транспортировку отходов, работа с населением в рамках мероприятий разъяснительного и принудительного характеров по обеспечению требований охраны окружающей среды и обязательности платежей за негативное воздействие, находится в прямой зависимости от четкого государственного определения в сфере обращения с отходами, а также разработке системных мероприятий и нормативно-правовых актов на уровне муниципалитета.

Однако законодательная база обращения с отходами в РФ постоянно развивается и еще далека от того, чтобы гарантировать надлежащее и гигиеничное управление твердыми отходами, что затрудняет органам местного самоуправления осуществлять один из экологических принципов - отходообразователь (в данном случае индивидуальный домовладелец) платит.

Данная проблема, решается в основном проведением системных общегородских мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок. При этом расходы, за рядом исключений, практически полностью берет на себя бюджет города.

Между тем следует отметить положительную динамику в этом вопросе, в настоящее время вывоз твердых бытовых отходов осуществляется способом установки по всему городу контейнеров и так же в местах  несанкционированных свалок.

Большинство контейнерных площадок   в городе Павлово состоят из евроконтейнеров, а   количество  контейнеров зависит от количества проживающих на  данной территории  и  их  заполняемости. Но в некоторых местах .где  проезд к контейнерам  невозможен  евромусоровозами , ставится

металлические  контейнера объемом 0,75 м3 Их  вывозятся мусоровозы с боковой загрузкой  на  базе  автомобилей ЗИЛ и КАМАЗ. Фотографии разных контейнерных площадок ( см. фото )  :

По сведениям МУП «Благоустройство»  общий объем накопления ТБО в Павловском  районе, включающий в себя бытовые отходы от объектов инфраструктуры и строительные отходы, за 2009 год составил 23,7  тыс. м3.

###### Порядок обращения с твёрдыми бытовыми отходами

###### в  зонах индивидуальной жилой застройки  города

###### Павлово   и Павловского   района.

В городе Павлово  и районе  в зонах индивидуальной жилой застройки установлены контейнера, также  используется метод  поквартирного  сбора

ТБО. Отходы выносятся в полиэтиленовых  мешках в определенные  дни к приезду мусоровоза.  Как показала практика применения поквартирного  сбора и вывоза ТБО из данных зон оправдана целым рядом проблем: затруднен проезд техники в связи со снежными заносами в зимнее время, не редки случаи кражи контейнеров, высыпаемая в контейнеры жителями домов с печным отоплением тлеющая зола выводит их из строя. При условии неполного охвата жителей частного сектора договорными отношениями по оплате услуг сбора и вывоза отходов, а также с учетом выше перечисленных проблем организация типовых площадок сбора отходов в данном жилом секторе является экономически неэффективной.

В данном случае наиболее эффективным методом сбора и вывоза ТБО от зон индивидуальной жилой застройки на территории поселений района является традиционно используемый – поквартирный  метод.

Таким образом, рассматриваемая существующая поквартирная система сбора отходов в частном секторе г. Павлово, на настоящем этапе и в перспективе, не требует каких-либо конструктивных изменений в силу низкой эффективности мероприятий, за исключением правового и финансового обеспечения процессов.

###### Деление города Павлово  на районы и количество  человек,

###### проживающих  в данных районах.

| № п/п | Наименование районов | Кол-во жителей прожив. в домах ДУК | Кол-во жителей прожив. в частном секторе | Кол-во жителей прожив. в ТСЖ и ЖСК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный | 5278 | 4517 | 206 |
| 2 | Шлаковый | 9360 | 2756 | 641 |
| 3 | Калининский | 2747 | 1376 | 679 |
| 4 | Восточный | 4070 | 2897 | 37 |
| 5 | Южный | 2591 | 3926 | 472 |
| 6 | Северный | 4307 | 5016 | - |
| 7 | Автобусостроителей | 9783 | 1254 | 587 |
|  | ИТОГО: | 38136 | 21742 | 2622 |

На данной диаграмме  видно, что количество проживающих  в разных районах  города  Павлово разное, поэтому  количество образующегося мусора  в разных районах города разное.

В зависимости от  данных показателей, расставлены контейнера для сбора  ТБО и  составлены  графики вывоза мусора.

Система накопления и вывоза ТБО и КГО от населения, проживающего в благоустроенном жилищном фонде

Многоэтажные жилые дома города обслуживает ДУК.

Транспортировка отходов от объектов жилого фонда ДУКа осуществляется специализированным предприятием МУП «Благоустройство» на основании заключенного договора.

Транспортировка ТБО от населения, проживающего в  ТСЖ, МЖК,  производится также на основании заключенных договоров. Система накопления отходов контейнерная.

Система накопления КГО от населения – с помощью бункеров.

Вывоз КГО производится 1 раз в неделю.

Система накопления и вывоза ТБО и КГО от населения, проживающего в частном секторе производится на основании заключенных договоров.

Транспортировка отходов из частного сектора осуществляется специализированным предприятием.

Система накопления твердых бытовых отходов – контейнерная и бесконтейнерная.

Вывоз ТБО производится по мере накопления.

Вывоз КГО производится по разовым заявкам.

Система накопления, сбора и вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов с территорий предприятий и организаций

Сбор и транспортировку отходов от организаций и предприятий осуществляет специализированные предприятия МУП «Благоустройство» и «ФАРБЕ-НН».

Система накопления отходов от организаций и предприятий – контейнерная и  бесконтейнерная. Организации и предприятия заключают договора на вывоз отходов со специализированным предприятием. Вывоз ТБО осуществляется не менее двух раз в неделю.

Вывоз КГО производится по разовым заявкам.

2  % организаций вывозят отходы самостоятельно.

Места расположения контейнеров и периодичность услуг по вывозу ТБО ст. в приложении к схеме санитарной очистки.

###### Оснащённость предприятия по вывозу и утилизации ТБО.

Парк спецтехники предприятия МУП «Благоустройство» города Павлово, задействованных по вывозу и утилизации ТБО, представлен в таблице

Перечень  автотранспорта  предприятия по очистке и вывозу ТБО

| № п/п | Назначение | Марка, модель | Количество, шт | Год выпуска | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | КО-440 -4 | 1 | 2004 | хорошее |
| 2 | Мусоровоз | ЗИЛ Ко440-4 | 1 | 2002 | хорошее |
| 3 | Мусоровоз | ЗИЛ Ко440-4 | 1 | 2006 | хорошее |
| 4 | Мусоровоз | ЗИЛ МКМ-2 | 1 | 2004 | хорошее |
| 5 | Мусоровоз | ЗИЛ Ко440-4 | 1 | 2002 | хорошее |
| 6 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко440-7 | 1 | 2005 | хорошее |
| 7 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко440-7 | 1 | 2005 | хорошее |
| 8 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко415 | 1 | 1989 | Удовлетворительное |
| 9 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко427 | 1 | 2008 | хорошее |
| 10 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко427 | 1 | 2009 | отличное |
| 11 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко449 | 1 | 2009 | отличное |
| 12 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко440-5 | 1 | 2006 | Удовлетворительное |
| 13 | Мусоровоз | КАМАЗ Ко440-5 | 1 | 2010 | отличное |
| 14 | Ас/машина | ГАЗ -53 КО-503 | 1 | 1990 | хорошее |
|  | ИТОГО: |  | 14 |  |  |

Структура модельного ряда парка спецтехники характеризуется наличием мусоровозов на базе шасси Камаз, Зил, Мусоровозы на базе автомобилей ЗИЛ эксплуатируются, в первую очередь, в районах с плотной застройкой, где габарит автомобиля является самым критичным параметром в условиях узких проездов и припаркованных автомобилей жителей. Использование в данном случае спецтехники с малой грузоподьемностью снижает производительность за счет необходимости совершать большее количество рейсов на полигон и требует разработки мероприятий по снижению затрат при обслуживании густозаселенных секторов города.

Основным способом загрузки отходов, для подавляющего числа мусоровозной техники, вляется задняя загрузка.

Рис.2.

Основной парк используемой спецтехники

В районах с менее плотной застройкой экслуатируются мусоровозы на базе автомобиля КамАЗ, как наиболее вместительные, что обеспечивает большую экономическую эффективность при сборе и транспортировке отходов.

Имеющийся в наличии парк спецтехники выполняет комплекс работ связанных со сбором ТБО от контейнерных площадок оборудованных контейнерами типа К-1,2 и К-0,75 – самыми распространенными мусороприемными контейнерами в городе Павлово.

Ремонт автомобильной техники производится в автосервисах и на специализированных станциях технического обслуживания автомобилей.

5. АНАЛИЗ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ПАВЛОВО

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилищного фонда, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в театре, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3) [2].

Нормы накопления ТБО устанавливаются для следующих категорий:

- жилых зданий (жилищный фонд);

- учреждений и предприятий общественного назначения и торговых предприятий (объекты инфраструктуры).

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

Динамика поступления ТБО от организаций и учреждений неодинакова и зависит от специфики их хозяйственной и управленческой деятельности. Для учета инвариантности накоплений отходов от различных категорий объектов и с целью обобщения и практического использования полученных данных, определены дифференцированные нормы накопления отходов: в жилищном фонде в расчете на 1 жителя; в театрах, библиотеках, музеях, выставочных и концертных залах на 1 место; на предприятиях торговли - 1 м2 торговой или общей площади и т.д.

Нормы накопления твердых бытовых отходов косвенно характеризуют уровень жизни населения на территории города.

5.1. Прогноз изменения норм накопления ТБО

Согласно исходным данным, выданным «Заказчиком» для разработки генеральной схемы очистки территории Павловского района численность населения

составляет 99 тыс. человек.

Город  Павлово, численность населения составляет 60000 человек, из них:

- 45000  человек,  проживающих в благоустроенных домах;

- 15000  человек,  проживающих в частном секторе.

По данным предоставленным «Заказчиком», накопление твердых бытовых отходов на 1 человека:

- 1,8  м3/год,  для проживающих в благоустроенных домах;

- 1,8  м3/год,  для проживающих в частном секторе.

Нормы накопления ТБО для жилищного фонда, предприятий и организаций утверждены постановлением главы администрации

Город Ворсма, численность около 10,8 тыс. человек, из них.

- 2100  человек, проживающие в благоустроенных домах;

-    8700  человек, проживающие в частном секторе

По данным предоставленным «Заказчиком», накопление твердых бытовых отходов на 1 человека:

- По другим поселения также приняты нормы

- 1,8  м3/год,  для проживающих в благоустроенных домах;

- 1,8  м3/год,  для проживающих в частном секторе.

Нормы накопления ТБО растут по мере роста благосостояния жителей района и развития социальной и промышленной сферы.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

6.1. Определение объемов накопления ТБО от жилищного фонда

Таблица 6.1

Используемая норма накопления ТБО для Павловского района

| № п/п | Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб. м |
| 1 | Твердые бытовые отходы | 400 | 1,8 |
| 2 | Крупногабаритный мусор | - | 0,4 |

Расчет объемов накопления ТБО от объектов инфраструктуры на расчетный срок

Таблица 6.2

| Расчет объемов накопления ТБО от объектов инфраструктуры на расчетный срок |
| --- |
| Наименование объектов | Единица измерения | Кол-во | Нормы накопления ТБО, м3 /год | Объемы накопления ТБО, м3/год | Суточное накопление ТБО, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ |
| Продовольственный магазин | м2 торг. Площ. | 1964 | 1,74 | 3417,36 | 9,36 |
| Универсам | м2 торг. Площ. | 1800 | 1,4 | 2520,0 | 6,9 |
| Павильон | м2 торг. Площ. | 1230 | 2,85 | 3505,5 | 9,6 |
| Лоток | 1 торг. Место | 200 | 3,4 | 680,00 | 1,86 |
| Палатка, киоск | м2 торг. Площ. | 560 | 5,09 | 2850,4 | 7,81 |
| Торговля с машин | 1 торг. Место | 200 | 5,3 | 1060,00 | 2,90 |
| Промтоварный магазин | м2 торг. Площ. | 2800 | 0,77 | 2156,00 | 5,91 |
| Хозтовары | м2 торг. Площ. | 1700 | 1,29 | 2193,00 | 6,01 |
| Рынки продовольственные | м2 общ. площади | 1500 | 1,21 | 1815,00 | 4,97 |
| Ярмарки промтоварные | м2 общ. площади | 800 | 0,99 | 792,00 | 2,17 |
| 2. Административные здания, учреждения, конторы |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | на 1 сотр. | 250 | 1,42 | 355,00 | 0,97 |
| Сбербанки, банки | на 1 сотр. | 500 | 0,62 | 310,00 | 0,85 |
| Отделения связи | на 1 сотр. | 500 | 0,95 | 475,00 | 1,30 |
| Административные и другие учреждения, офисы | на 1 сотр. | 2000 | 1,19 | 2380,00 | 6,52 |
| 3. Медицинские учреждения |
| Аптеки | м2 торг. Площ. | 450 | 0,44 | 198,00 | 0,54 |
| Больницы | на 1 койку | 764 | 2,01 | 1535,64 | 4,21 |
| Поликлиники | на 1 посещение | 50725 | 0,07 | 3550,75 | 9,73 |
| Санатории, пансионаты | на 1 койку | 200 | 1 | 200,00 | 0,55 |
| 4. Автотранспортные предприятия |
| Автомастерские | 1 машино-место | 100 | 0,22 | 22,00 | 0,06 |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 30 | 0,11 | 79,20 | 0,22 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 720 | 0,11 | 79,20 | 0,22 |
| Гаражи | 1 машино-место | 1500 | 0,16 | 240,00 | 0,66 |
| 5. Дошкольные и учебные заведения |
| Ясли, детские сады | 1 место | 1780 | 0,4 | 712,00 | 1,95 |
| Школы, лицеи, ПТУ | на 1 учащегося | 3050 | 0,12 | 366,00 | 1,00 |
| Техникумы, высшие учебные заведения | на 1 студента | 300 | 0,11 | 33,00 | 0,09 |
| Дома-интернаты | на 1 учащегося | 250 | 1,13 | 282,5 | 0,77 |
| 6. Предприятия службы быта |
| Ремонт бытовой, радио- и компьютерной техники | м2 общ. площади | 714 | 0,07 | 44,98 | 0,14 |
| Ремонт и пошив одежды | м2 общ. площади | 346 | 0,13 | 44,98 | 0,12 |
| Химчистки и прачечные | м2 общ. площади | 280 | 0,19 | 53,20 | 0,15 |
| Парикмахерские и косметические салоны | на 1 посадочное место | 50 | 0,23 | 11,50 | 0,03 |
| Гостиницы | на 1 место | 50 | 1,13 | 56,50 | 0,15 |
| Общежития | на 1 место | 1200 | 1,13 | 1356,00 | 3,72 |
| Предприятия общего питания ( кафе, рестораны, бары, закусочные и т.п.) | на 1 место | 1598 | 0,73 | 1166,54 | 3,20 |
| 7. Культурно-спортивные учреждения |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки | на 1 место | 400 | 0,018 | 72,00 | 0,20 |
| Спортивные арены, стадионы | на 1 место | 1500 | 0,26 | 390,00 | 1,07 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | на 1 пассажира | 500 | 0,8 | 400,00 | 1,10 |
| 8. Жилищный фонд |
| Жилищный фонд | на 1 жителя | 60000 | 1,8 | 108000,00 | 295,89 |
| Крупногабаритные отходы | на 1 жителя | 60000 | 0,4 | 24000,00 | 65,75 |
| ИТОГО: |  |  |  | 167 332,35 | 458,44 |

* - нормы накопления взяты из Методических рекомендаций для расчета генеральной схемы

В таблице 2.1.5 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от населения и объектов инфраструктуры

Общий годовой объем накопления ТБО

Таблица 6.3

| На I очередь, м3/год | На расчетный срок, м3/год |
| --- | --- |
| от населения | от объектов инфраструктуры | от населения | от объектов инфраструктуры |
| 69186,075 | 55449,5 | 80387,63 | 55738,5 |
| 124635,5 | 136126,1 |

В состав ТБО входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. В городах Российской Федерации норма, накапливающихся КГО, составляет примерно 5 % от общего объема ТБО [4].

Ориентировочный КГО и ТБО

Таблица 6,4

| На I очередь, м3/год. | На расчетный срок, м3/год. |
| --- | --- |
| ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| 124635 | 5935 | 125000 | 6000 |

6.2. Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия. Основным способом обезвреживания ТБО от промышленных предприятий на территории города Павлово является размещение на площадках временного размещения отходов на территории предприятия.  Предприятия вывозят отходы своим автотранспортом.  Перечень отходов запрещенных к складированию на полигоне ТБО определен лицензией. Вопросы обращения с промышленными отходами не входят в состав генеральной схемы

6.3. Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог (смет)

Летние загрязнения на дорогах носят общее название — смет. Под сметом понимаются загрязнения, которые с помощью подметально-уборочных машин или вручную могут быть собраны с дорожных покрытий.

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Согласно СНиП 2.07.01-89* [4] в расчетах принято годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров равное 10* кг. При определении суточного накопления смета учтен коэффициент неравномерности накопления, равный 1,5***.

Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3 [3] (в расчетах принимаем среднее значение 1,2** т/м3). Часть загрязнений, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе и смываемая с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть с достаточной точностью учтена и в расчет количества загрязнений при назначении режимов уборки обычно не принимается. (Данные для расчетов предоставлены Заказчиком)

Суточный объем уборочных работ (смет) - Qсут согласно СНиП 2.07.01-89* определяем исходя из существующей площади твердых покрытий улиц, площадей и парков.

Sобщ. = Sмех. убор. + S руч. убор. (м2)

М = Sобщ. · 0,001* (тонн/год)

V = М / 1,2** (м3/год)

V сут. = V ∙ 1,5*** / 365 (м3/сут.)

Sобщ. – площадь территории, убираемая при механизированной и ручной уборке, м2;

Sмех. убор. - площадь территории, убираемая при механизированной уборке, м2;

S руч. убор. - площадь территории, убираемая при ручной уборке, м2;

М  – количество смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год;

V  - годовой объем смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год;

V сут. – суточный объем смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год.

Расчет объемов смета, образуемого на территории  г. Павлово

Таблица 6,5

| Организация | S общ. (м2) | М (т/год) | V (м3/год) | V сут.(м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожное | 577786 | 577 | 481 | 1,9 |
| Дук | 270000 | 270 | 225 | 0,92 |
| МУП «Благоустройство» | 121000 | 120 | 109 | 0,45 |
| Всего: | 968786 | 967 | 815 | 3,36 |

Общая протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием на территории города Павлово составляет – 33,62 км. При средней ширине проезжих частей муниципального образования 8 м (2 полосы), площадь улиц, дорог и площадей с усовершенствованным покрытием составляет – 0,903 км2, площадь тротуаров и внутридворовых территорий составляет 0,06 км2.

6.4. Общий объем твердых бытовых отходов, образующийся на территории Павловского муниципального района

Таблица 6.6

| №№ п/п | Наименование источников | Годовой объем ТБО | Суточный объем ТБО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на I очередь | на расч. срок | на I очередь | на расч. Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | От населения | 69186 | 80388 | 189,55 | 220,24 |
| 2 | От объектов инфраструктуры, | 55449,5 | 55738,5 | 152 | 152,7 |
| 3 | На предприятиях | 5184 | 5184 | 14,20 | 14,20 |
| 4 | Смет | 797,3 | 797,3 | 3,27 | 3,27 |
|  | Итого: | 130616,8 | 142107,8 | 359 | 390,4 |

6.5. Определение объемов накопления жидких бытовых отходов (ЖБО)

При расчете общего количества ЖБО следует учитывать отходы, образующиеся в не канализованных домовладениях. В расчетах принята средняя норма накопления ЖБО в неканализованном жилищном фонде 3,25 м3/год на 1 человека, согласно Методическим рекомендациям [7]. В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать полученные расчетами результаты.

На территории города Павлово благоустроенные жилые дома и прочие образования подключены к городским сетям хозфекальной канализации. В жилых неканализованных районах города Павлово ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах.

Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Расчет объемов вывоза ЖБО на I очередь и на расчетный срок

Таблица 6.7

| №№ п/п | Наименование н/п | Численность населения, проживающего в неканализованных домах | Итоговое накопление ЖБО по н/п м3 | Суточное накопление ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Павлово | 3167 | 10292,75 | 28,2 |

7. СИСТЕМА СБОРА, ВЫВОЗА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПАВЛОВО И ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Основной задачей этого раздела является определение методов сбора и вывоза отходов, образующихся на всей территории города Павлово, а также количества необходимого спецавтотранспорта для обеспечения регулярного и эффективного их вывоза.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях и школах по прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами населения.

Отходы больниц, которые не представляют риск, будут собираться наряду с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению на специальных установках (в соответствии с договорами заключенными со специализированными предприятиями).

Ответственность за отходы, образуемые от коммерческих и промышленных предприятий, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПиН 42-128-4690-88 [10] и Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов [11].

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (в том числе пищевых отходов из жилых и отходов общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки территории муниципального образования.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам, для организации работ по санитарному благоустройству, сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово-регулярной системе с концентрацией всех средств на базе коммунальных предприятий в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам.

Договоры-графики на удаление бытовых отходов с жилищными и другими организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно между организацией, производящей удаление отходов и жилищным органом по согласованию с учреждениями санэпидслужбы, и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявят о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с ТБО.

При планово-регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов устанавливается на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно

7.1. Сбор твердых бытовых отходов

Основной системой сбора и удаления ТБО на рассматриваемой территории является

система несменяемых контейнеров.

Согласно Правилам благоустройства Павловского района,  порядку обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт, причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с отделом архитекторы и филиалом Роспотребнадзора.

Площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что также должно учитываться при определении ориентировочного количества контейнерных площадок.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием представителей отдела ЖКХ, отдела архитектуры и градостроительства, управления Роспотребнадзора, жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия, предприятия осуществляющего вывоз бытовых отходов).

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять стандартные металлические или пластмассовые контейнеры.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте городского округа периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Мусор из стволов мусоропроводов собирается эксплуатационными организациями в контейнеры, которые устанавливаются непосредственно под стволом мусоропровода. Запрещается сброс отходов из мусоропровода на пол мусороприемной камеры. Мусороприемная камера должна быть закрыта на замок. Вход посторонних лиц в мусороприемную камеру запрещается. Эксплуатацию мусоропровода осуществляет эксплуатационная организация, в ведении которой находится жилой дом.

Эксплуатационная организация обязана обеспечить:

- исправность мусоропровода и мусороприемной камеры;

- бесшумную работу, для чего крышки загрузочных клапанов мусоропровода на лестничных клетках должны быть герметичны, иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками;

- профилактический осмотр мусоропроводов, который осуществляется не реже двух раз в месяц. В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неисправности крепления клапанов, выпадения резиновых прокладок, нарушений действий вентиляции, образования трещин штукатурки возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по их немедленному устранению;

- проведение ежемесячно профилактических дезинфекционных мероприятий (дезинфекцию, дезинсекции и дератизацию) мусороприемных камер и стволов мусоропроводов;

- наличие в каждом доме выписки из настоящих правил для жильцов – пользователей мусоропровода.

На сегодняшний день отечественные и зарубежные производители предлагают широкий ассортимент контейнеров из металла и пластических масс различной емкости.

Для установки на контейнерных площадках городов применяются несменяемые контейнеры емкостью 0,75-1,1 м3. Их конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов.

Стоимость контейнеров различается в весьма широких пределах: от 3,5 до 16 тыс. рублей.  Контейнеры отечественного производства емкостью 0,75м3 из окрашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в два слоя внутренней поверхностью стоят от 6,5 тыс. рублей; изготовленные по Евростандарту и окрашенные износостойкими эмалями – до 12 тыс. рублей; контейнеры из пластических масс – в среднем 10-12 тыс. рублей.

Анализ сложившейся практики применения контейнеров для сбора ТБО в развитых странах показал, что большинство их изготавливаются из пластмасс (рис.3.1.). Это позволяет уменьшить их массу, снижает прилипание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, облегчает мытье и очистку от загрязнений. В условиях минусовых температур примерзание сырого мусора к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за незначительной силы сцепления пластмасс со льдом. При высокой культуре эксплуатации контейнеров случаи загорания в них ТБО исключительно редки.

При сборе ТБО трудности возникают при проезде собирающего мусоровоза к месту расположения мусоросборных контейнеров. Для обеспечения нормальной работы собирающих мусоровозов необходимо иметь развитую сеть проездов к контейнерным площадкам с несущей способностью дорожного покрытия, обеспечивающей проезд техники с нагрузкой на ось не менее 13 т. Для свободного разворота современного собирающего мусоровоза шириной не менее 2,5 м минимальная ширина проезда должна быть не менее 3,5 м при отсутствии стоянки

автомашин и при одностороннем движении, а минимальные радиусы разворота для главных и второстепенных внутриквартальных дорог должны быть не менее 30 м (для подъездов к отдельным зданиям). Эта проблема решается с помощью использования контейнеров на колесиках. Контейнеры на колесиках доставляются вручную к мусоровозу, оборудованному подъемно-опрокидывающим устройством для разгрузки контейнера и механизмом для уплотнения мусора в кузове. Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Рис.7.1. - Бункеры-накопители для сбора КГО

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция мусоросборников.

При разгрузке мусоросборников часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, мусоросборники необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88 [10].

Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения.

Для сбора крупногабаритных отходов можно использовать бункеры КМ-71002, КМ-71003, К6 массой 548-700 кг,  вместимостью 5-7; 8 м3. Сменные бункеры емкостью 6 м3 и  8 м3  грузоподъемностью 5 т рекомендуется устанавливать для сбора мусора около торговых центров, во дворах жилых районов, в парках, а также на небольших промышленных предприятиях, где существует необходимость частого вывоза отходов.

Согласно требованиям СанПиН 42-128-4690-88 удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

На основании разработанных материалов схемы санитарной очистки и уборки территории, принятых методов сбора и удаления бытовых отходов, с учетом назначения улиц, площадей и характера застройки в дальнейшем на местах разрабатывают технологическую схему удаления отходов.

В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом участке и режима очистки устанавливают режим работы мусоровозов и формируют бригады рабочих.

При односменной работе для бригад устанавливают скользящий график выходных дней, в которые участок обслуживает резервная бригада. Для эффективного использования спецавтотранспорта его работу желательно организовать в 1,5 смены. В этом случае за каждым мусоровозом закрепляют две постоянные бригады, работающие через день, с соблюдением среднемесячного баланса рабочего времени.

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения – последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т. е. до полной загрузки спецавтомашины.

Расчеты произведены с учетом установки контейнеров вместимостью 0,75 м3 на обустроенных площадках в жилых зонах, возле общественных зданий и сооружений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункера-накопителя емкостью 8,0 м3 на специально оборудованных площадках.

Характеристики предлагаемых к применению контейнеров

Таблица 7.1.1

| Характеристика | ПО ГОСТ 12917-78 |
| --- | --- |
| Вместимость, м3 | 1,2 | 0,75 | 0,81 | 8,0 |
| Масса, кг | 91 | 90 | 105 | 550 |
| Размеры, мм: длина ширина высота | 980 102 1200 | 980 950 875 | 980 950 1155 | 3480 1850 1420 |

7.1.1. Определение необходимого количества контейнеров для вывоза ТБО  от населения и объектов инфраструктуры

| Павловский район |  |
| --- | --- |
|  | Объемы, куб.м. |
| ДУК и | 107000 |
| ЖСК | 11300 |
| Население частный сектор | 207400 |
| Организации | 30100 |
| Бюджетные организации | 9000 |
| Всего | 365000 |

Необходимое число контейнеров для населенного пункта рассчитывается по формуле [3]:

Бкон = Пгод t К1/ (365 V),

где:     Пгод – годовое накопление ТБО, 365000 м3;

t   – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов = 1,25;

V  – вместимость контейнера, 8 куб.м. 0,75 м3; 0,8 м3; 1,2 м3

Для определения списочного числа контейнеров Бкон должно быть умножено на коэффициент К2 = 1.1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Б кон=273750х1х1,25/365*1,2=781 шт.

Б бунк.=91250х1х1,25/73*8= 195 шт.

Таблица 7.1.2

| №№ п/п | Наименование поселения | Объем ТБО I очередь, м3 | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО |  |
| 1 | Павловский район | 365000 | 273750 | 91250 |  |
|  | Кол-во контейнеров на I очередь, шт Всего с К= 1,1 |  | 859 | 215 | ТБО-ежедневно КГО-1 раз в 5 дней |

| Павлово | Объемы |
| --- | --- |
|  | Куб.м. |
| ДУК | 83 028 |
| ЖСК | 9 780 |
| Население частный сектор | 95 664 |
| Организации | 22 116 |
| Бюджетные организации | 6 540 |
| Всего | 217 128 |

Необходимое число контейнеров для населенного пункта рассчитывается по формуле [3]:

Бкон = Пгод t К1/ (365 V),

где:     Пгод – годовое накопление ТБО, 217128 м3;

t   – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов = 1,25;

V  – вместимость контейнера, 8 куб.м. 0,75 м3; 0,8 м3; 1,2 м3

Для определения списочного числа контейнеров Бкон должно быть умножено на коэффициент К2 = 1.1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Б кон=177650х1х1,25/365*1,2=506 шт.

Б кон=39478х1х1,25/73*8= 84 шт.

Расчет количества контейнеров для организации сбора ТБО и КГО от населения и периодичность их вывоза на I очередь (уровень объемов заключенных договоров)

Таблица 7.1.3

| №№ п/п | Наименование поселения | Объем ТБО I очередь, м3 | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО |  |
| 1 | Павлово | 217128 | 273750 | 91250 |  |
|  | Кол-во контейнеров на I очередь, шт. Всего с К= 1,1 |  | 515 | 92 | ТБО-ежедневно КГО-1 раз в 5 дней |

Расчет количества контейнеров для организации сбора ТБО и КГО от населения и периодичность их вывоза на расчетный срок (при наличие договоров на фактические объемы

Таблица 7.1.3

| №№ п/п | Наименование поселения | Объем ТБО расч. срок, м3 | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Павлово | 86000 | 82000 | 4000 |  |
|  | Кол-во контейнеров на расч. срок, шт Всего с К= 1,1 |  | 520 | 95 | ТБО-ежедневно КГО-1 раз в 7 дней |

При расчете количества контейнеров для организации сбора ТБО от объектов инфраструктуры не учтены потребности в контейнерах и урнах для пляжных зон отдыха.

В соответствии СанПиН 42-128-4690-88 необходимое кол-во контейнеров для оборудования пляжных зон берется из расчета 1 контейнер (0,75м3 – 0,8м3) на 3500м2 – 4000м2.

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Для оборудования пляжных зон площадью 6420 м2 потребуется  2 контейнера и 4 урны.

Общее число необходимых контейнеров для организации сбора и вывоза ТБО от населения и в том числе от объектов общественного назначения на I очередь и расчетный срок представлен в таблице 3.1.6

Общее число необходимых контейнеров для организации сбора ТБО на территории г. Павлово

Таблица 7.1.6

| Обслуживаемая группа | Кол-во контейнеров, |
| --- | --- |
|  | I очередь | расч.срок |
|  | шт. V=1,2 м3 | шт. V=8 м3 | шт. | шт. V=8 м3 |
| 1 | 2 |  | 4 |  |
| Всего необходимо: | 515 | 92 | 520 | 95 |
| Имеющиеся контейнеры: | 250 | 0 | 250 | 0 |
| Необходимо приобрести: | 265 | 92 | 270 | 95 |

Имеющиеся старые контейнера по 0,8 куб.м. необходимо заменить на евроконтейнера. Контейнера должны быть с крышками. Поэтому они в расчет не берутся.

При приобретении контейнеров следует учитывать определенный срок эксплуатации их (7 лет), по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми, не сменяя запланированного количества, учитывая при этом количество контейнеров первой очереди.

Для КГМ бункера отсутствуют. Нахождение мусора, в том числе и КГМ на земле, считается несанкционированной свалкой. Поэтому необходимо срочно решать вопрос с покупкой бункеров для КГМ.

7.2. Транспортировка твердых бытовых отходов

Для района предлагается прямой сбор ТБО, без использования мусороперегрузочных станций, с последующей доставкой его на полигон.

Для сбора и вывоза ТБО предлагается организация системы одноэтапной транспортировки ТБО к месту захоронения с помощью мусоровозов КО-427-03, КО-440-5 и бункеровозов КАМАЗ-43253..

7.2.1. Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГО от населения и объектов инфраструктуры

Машины для вывоза твердых бытовых отходов отличаются:

- назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.);

- вместимостью кузова (мини-мусоровозы, средние, большегрузные мусоровозы);

- механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости мусоросборника (стандартные стационарные контейнеры вместимостью 0,75м3, передвижные – вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1; 8,0 м3);

- спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса уплотнения отходов (непрерывный, циклический);

- системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной с помощью выталкивающей плиты.

По способу погрузки ТБО из контейнера, мусоровозы делятся на две группы:

  - с задней загрузкой;

  - с боковой загрузкой.

Боковая загрузка осуществляется в мусоросборник мусоровоза манипулятором, расположенным, как правило, с правой стороны машины путем опрокидывания неподвижного контейнера в открывающийся люк на крыше мусоросборника.

Для удобства обеспечения вывоза ТБО от домов  оборудованных мусоропроводами предлагается использовать мусоровоз с задней разгрузкой КО-427-03

Мусоровозы с задней загрузкой кузова предназначены как для механизированной, так и для ручной загрузки мусора в приемный бункер. Они оснащены эффективными механизмами уплотнения и выгрузки мусора. Применяются в различных технологических системах сбора и вывоза мусора в больших и малых городах.

Мусоровозы имеют:

- вместительный приемный бункер с разгрузочной плитой;

- малую высота погрузки, удобную для ручной загрузки мусора;

- гидрофицированный задний борт с автоматическими фиксаторами;

- самосвальную выгрузка мусора из кузова;

- простую и надежную гидросистему, удобное управление.

Рисунок 7.2 - Мусоровоз с задней разгрузкой ко-427-03

Рис. 7.3  Мусоровоз с боковой загрузкой   КО-440-5.

Характеристики:

| Название: | Значение: | Ед. измерения: |
| --- | --- | --- |
| Модель | КО 440В |  |
| Базовое шасси | КамАЗ-65115-71 |  |
| Привод рабочих органов | Гидравлический |  |
| Объём кузова | 22,5 | м3 |
| Масса загружаемых бытовых отходов | 9300 | кг |
| Объем загружаемых бытовых отходов с учетом уплотнения | 55 | м3 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | 8600 х 2500 х 3600 | мм |

| Модель | КО 427-03 |  |
| --- | --- | --- |
| Базовое шасси | Камаз-53229-15 |  |
| Привод рабочих органов | Гидравлический |  |
| Объём кузова | 18 | м3 |
| Объем загружаемых бытовых отходов с учетом уплотнения | 65 | м3 |
| Масса загружаемых бытовых отходов | 10100 | кг |
| Плотность загруженных отходов | 590 | кг/ м3 |
| Количество обслуживающего персонала | 3 | чел. |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | 9150х2550х3500 | мм |

Мусоровоз КО-440-5 предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых отходов из контейнеров (вместимостью 0,75 м3) в кузов, их уплотнения, транспортирования и выгрузки. Мусоровоз КО-440-5 отличает: высокая маневренность; возможность работы в ограниченном пространстве (частные застройки, парки, скверы, зоны массового отдыха).

В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, бытовая техника, пришедшая в негодность, обрезки деревьев и т.д.) применяются специальные машины со съемным бункером. Для вывоза КГО предлагается использование такого бункеровоза, как КАМАЗ-43253.

[12]. Расчет бункеровозов рассчитывается по тем же формулам, что и мусоровозов.

Бункеровозы оборудованы портальным механизмом для погрузки и перевозки бункера-накопителя или малой строительной техники на специальных поддонах. Основные преимущества данной модели: увеличена высота стрел портала и ход поршней гидроциклонов. Это позволяет забирать бункеры с уровней ниже нулевой отметки и при установке на машине переместить ближе к кабине, что делает более равномерным распределение нагрузки по осям базового шасси бункеровоза; улучшен дизайн машины; возможность транспортировки к месту разгрузки всех выпускаемых размеров объемов до 8-20 м3.

Рис. 7.4. - Бункеровоз КАМАЗ-43253.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуется. При выборе машин для сбора и вывоза отходов необходимо учитывать множество факторов, и только сравнение технико-экономических вариантов всей системы удаления ТБО позволяет получить объективную информацию для принятия решения по выбору типа машин и оборудования.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле [13]:

М = Пгод/ (N( Псут ( Кисп),

где:     Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

N – периодичность удаления отходов

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования (0,75, согласно приказу МЖКХ РСФСР от 05.12.86г.)

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р ( Е,

где      Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определялось по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / Тпог + Траз + Тпроб,

где:     Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог. – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпроб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно, час.

Исходные данные для расчета сбора и вывоза ТБО спецавтотранспортом

Таблица 7.2.1

| Параметры | Ед. изм. | Обозначения | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КАМАЗ КО -427-03 | КАМАЗ КО-440-5 | КАМАЗ КО-440-7 | ЗИЛ КО 440-4 | КАМАЗ бункеровоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество ТБО, вывозимых за 1 рейс | т | m | 10,1 | 8,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 |
| Емкость кузова | м3 | е | 18 | 22 | 16 | 11 | 8 |
| Количество ТБО, вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 60 | 55 | 40 | 22 | 8 |
| Продолжительность рабочего дня, смены | час | Т | 11.0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | час | Тпог. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,5 |
| Коэффициент использования машин |  | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V | 40,0 | 40 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V1 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5,0 | 5 |
| Время на разгрузку ТБО | час | Тразг. | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |

Расчет количества мусоровозов и бункеровозов, необходимых для вывоза ТБО и КГО

Таблица 7.2.2

| Наименование | Единица изм. | Обозначение | Расчетная формула | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плечо вывоза ТБО к месту складирования | км | L |  |  |
|  |  |  | Исх.данные | 8 |
| Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно, составит: | час | Тпроб | Тпроб=2 х L / V |  |
|  |  |  |  | 0,4 |
| Число рейсов: | р/сутки | Р | Р =(Т–(Тпз+То))/( Тпог +Тпроб+Тразг) |  |
| КАМАЗ КО - 427 |  |  |  | 3 |
| КАМАЗ КО – 440 - 5 |  |  |  | 3 |
| КАМАЗ КО – 440 - 7 |  |  |  | 1,5 |
| ЗИЛ КО – 440 - 4 |  |  |  | 2 |
| ЗИЛ бункеровоз |  |  |  | 6 |
| Суточная производительность машин с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | Псут = Р*Е |  |
| КАМАЗ КО - 427 |  |  |  | 180 |
| КАМАЗ КО – 440 - 5 |  |  |  | 165 |
| КАМАЗ КО – 440 - 7 |  |  |  | 60 |
| ЗИЛ КО – 440 - 4 |  |  |  | 88 |
| ЗИЛ бункеровоз |  |  |  | 48 |
|  | м3/год | Пгод |  |  |
|  |  |  |  | 180000 |
| Объем ТБО от объектов инфраструктуры, подлежащий вывозу мусоровозами на I очередь | м3/год | Пгод |  |  |
|  |  |  |  | 34500 |
| Объем ТБО от населения, подлежащий вывозу мусоровозами на расчетный срок | м3/год | Пгод |  |  |
|  |  |  |  | 191300 |
| Объем ТБО от объектов инфраструктуры, подлежащий вывозу мусоровозами на расчетный срок | м3/год | Пгод |  |  |
|  |  |  |  | 35750 |
| Объем КГО от населения, подлежащий вывозу на I очередь | м3/год | Пгод |  |  |
|  |  |  |  | 40000 |
| Объем КГО от объектов инфраструктуры, подлежащий вывозу на I очередь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15200 |
| Объем КГО от населения, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод |  |  |
|  |  |  |  | 41200 |
| Объем КГО от объектов инфраструктуры, подлежащий вывозу на расчетный срок |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16100 |
| Число мусоровозов на I очередь | шт. | М | М =Пгод/(N Псут Кисп) |  |
| КАМАЗ КО - 427 |  |  | Пгод* =15120м3 | 2 |
| КАМАЗ КО – 440 - 5 |  |  |  | 2 |
| КАМАЗ КО – 440 - 7 |  |  |  | 1 |
| ЗИЛ КО – 440 - 4 |  |  |  | 1 |
| Итого: | 6 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | М = Пгод/ (N Псут Кисп) |  |
| КАМАЗ КО - 427 |  |  | Пгод* = 17568м3 | 2 |
| КАМАЗ КО – 440 - 5 |  |  |  | 3 |
| КАМАЗ КО – 440 - 7 |  |  |  | 1 |
| ЗИЛ КО – 440 - 4 |  |  |  | 1 |
| Итого: | 7 |
| Число бункеровозов для вывоза КГО на первую очередь и расчетный срок у населения и объектов инфраструктуры | шт. | М | М =Пгод/(N Псут Кисп) |  |
|  |  |  |  | 2 |
| Итого: | 2 |
| Количество обсуживающего персонала | чел. | Ч |  |  |
| - на I очередь: |  |  |  |  |
| - для мусоровозов |  |  |  | 13 |
| - для бункеровозов |  |  |  | 2 |
| - на расчетный срок: |  |  |  |  |
| - для мусоровозов |  |  |  | 15 |
| - для бункеровозов |  |  |  | 2 |

* - Объем ТБО дл домов оборудованными мусорокамерами.

Необходимое количество спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГО

Таблица 7.2.3

| Машины и механизмы | На I очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Мусоровоз КАМАЗ | Мусоровоз ЗИЛ- | Бункеровоз камаз | ЗИЛ 433362 КО 440-4 | Мусоровоз КАМАЗ | Мусоровоз ЗИЛ | Бункеровоз КАМАЗ | ЗИЛ 433362 КО 440-4 |
| Необходимо по расчету | 13 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 |
| Имеющийся а/транспорт | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Необходимо приобрести | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |

В настоящее время  МУП «Благоустройство» имеет на балансе 10 машин для вывоза ТБО, но из них 3 имеют износ 70 % и 2 более 90%, остальные машины новые от полгода до 4 лет, что необходимо учитывать при приобретении нового спецавтотранспорта. Также степень износа необходимо учитывать при приобретение автотранспорта на расчетный срок. Необходимое количество машин на расчетный срок принято с учетом приобретения машин на 1 очередь и своевременным их обновлением, через 5 лет.

В дальнейшем желательно приобретать машины с характеристиками не ниже принятых в расчетах.

7.3. Обезвреживание твердых бытовых отходов

Проблема обезвреживания твердых бытовых отходов является одной из наиболее актуальных проблем в области охраны окружающей среды.

Выбранная технология обезвреживания ТБО должна обосновываться следующими критериями:

- Экологическая приемлемость с точки зрения минимизации загрязнения окружающей среды.

- Санитарно-эпидемиологическая безопасность всей системы сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов.

- Выполнение законодательных норм по выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду из комплексов по обезвреживанию отходов (экологическая безопасность), включая системы газоочистки, удаления золы, шлака и очистки сточных вод.

- Эффективность технологических и конструктивных решений, включающих:

  - производительность технологии;

  - уровень ее автоматизации;

  - степень защищенности от аварийных ситуаций и залповых выбросов;

  - коэффициент использования энергоносителей.

- Капитальные вложения и сроки реализации капитальных вложений, приведенные стоимостные удельные затраты на обезвреживание единицы массы ТБО.

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания ТБО. По конечной цели они делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие и задачи экономики – использование вторичных ресурсов); по смешанные. Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТБО.

Наиболее практическое распространение в мировой практике получили следующие экономически и экологически оправданные методы:

- захоронение на полигоне (свалке);

- сжигание (термический);

- аэробное биотермическое компостирование;

- комплекс компостирования и сжигания (пиролиза) не компостируемых фракций.

Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных технологий обезвреживания и утилизации ТБО (производительность 150-300 т/год) [3]

Таблица 7.3.1

| Показатель | Единица измерения | Технология |
| --- | --- | --- |
|  |  | Складирование на полигонах | Сжигание с утилизацией тепла | Компостирование | Комплексный завод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельные капвложения | тыс. руб./ 1 т ТБО/год | 0,5 - 2,2 | 17 - 25 | 8,5 - 11 | 10,6 - 14 |
| Удельные эксплуатационные затраты | руб./ 1 т ТБО | 80 - 110 | 900 - 1100 | 670 - 730 | 840 - 900 |
| Удельные энергозатраты | кВт.ч/ 1 т ТБО | 5 - 6 | 26 - 50 | 22 - 28 | 26 - 32 |
| Удельные трудовые затраты | раб. день/ 1 т ТБО | 0,05 - 0,1 | 0,2 - 0,4 | 0,2 - 0,3 | 0,3 - 0,4 |
| Удельная занимаемая площадь | м2/ 1 т ТБО/ год | - | 0,25 - 0,5 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 |
| Экологические аспекты |
| Степень и срок обезвреживания |  | не менее 20 лет | полное за 1 час | за 2 суток (кроме спорообразующих) | за 2 суток (кроме спорообразующих) |
| Наличие отходов производства | % от массы ТБО | - | 18 - 23 (зола и шлак) | 20 - 25 (некомп. фракции) | 5 балласт + 5 зола и шлак |
| Загрязнение почвы |  | загрязненная территория полигона | только шлакоотвал | практически нет | практически нет (только шлакоотвал) |
| Загрязнение грунтовых вод |  | возможно | нет | нет | нет |
| Загрязнение атмосферы |  | небольшое возможно | в пределах норм | нет | нет в пределах норм |
| Получаемые продукты переработки ТБО |
| Тепло | ГДж/ т ТБО | - | 6,3 | - | 1,7 |
| Компост | % от массы ТБО | - | - | 50 | 35 |
| Черный металл | % от массы ТБО | - | 2 | 3 | 3 |
| Цветной металл | % от массы ТБО | - | - | 1 - 1,5 | 1 - 1,5 |
| Другое вторичное сырье | % от массы ТБО | - | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |

Примечание. Показатели носят условный характер, т.к., например, капитальные затраты зависят от многих факторов выделяемой площадки и др.

Практический опыт обезвреживания ТБО в России и зарубежных странах показывает, что не существует какого-либо одного универсального метода, удовлетворяющего современным требованиям экологии, экономики и ресурсосбережения. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, свои области применения, зависящие от морфологического и химического состава ТБО и региональных условий.

Метод захоронения отходов на полигонах широко распространен во всех странах (до 80 % всех твердых отходов захоранивается на полигонах). Даже при создании успешно функционирующих систем сжигания, вторичной переработки и компостирования остается необходимость захоронения остаточной части (хвостов).

Поэтому полигон является необходимым компонентом современной системы сбора и удаления твердых бытовых отходов. Полигоны и не обустроенные свалки не только потенциально опасны в отношении пожаров и распространения инфекций, но и являются источниками загрязнения окружающей среды. Однако, несмотря на все эти сложности, с учетом невысоких (по сравнению с мусороперерабатывающими заводами) капитальных затрат, полигон еще многие годы будет оставаться самым распространенным методом обезвреживания ТБО.

7.3.1. Компостирование отходов на участке компостирования

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и с точки зрения экологической безопасности и экономической эффективности, наиболее оптимальным направлением в деятельности обращения с отходами, считаем наиболее применяемую в настоящее время технологию по обезвреживанию образуемых отходов – компостирование отходов, после раздельного сбора мусора, сортировки.

Данный способ имеет следующие достоинства:

- не требует кардинального изменения существующей системы сбора и вывоза ТБО;

- обеспечивает соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами;

- имеет незначительные затраты на реализацию.

Технико-экономическое обоснование  участка компостирования отходов прилагается. (Приложение 1)

Предлагаемая схема обращения с ТБО на территории муниципального образования представлена на рисунке 3.1.

Рис. 7.1.  Предлагаемая схема обезвреживания ТБО на территории Павловского района

7.3.2. Эксплуатация  участка по утилизации отходов

Эксплуатация участка по утилизации отходов должна осуществляться в соответствии с санитарными правилами [14] и инструкцией по  проектированию,   эксплуатации   и   рекультивации полигонов    твердых    бытовых    отходов. [15]

На участке по утилизации отходов выполняются следующие виды работ: прием, сортировка, компостирование органических отходов без навоза и фекалий, переработка строительных отходов и мусороперегрузка неутилизируемой части отходов с транспортировкой на захоронение на промышленный полигон.

Технологическая схема представляет собой генплан, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей под компостирование отходов и использование  в качестве изолирующего грунта, перегной грунт с тела старого полигона.

В данном случае планируемые затраты на рекультивацию старого полигона можно направить на другие цели, к примеру на строительство участка по переработке строительных отходов и КГО  или на мусороперегрузочную станцию.

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется: количество принимаемых ТБО, его разделение, план переработки и компостирования садово-парковых отходов с указанием № карт, на которые складируются отходы, разработка старого перегноя для изоляции органических отходов. Кроме этого составляется план переработки КГО и строительных отходов.

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Пребывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры или катки-уплотнители.

Операции, выполняемые при поступлении отходов на полигон, должны включать следующее:

- размещение и укрытие отходов слоем грунта или инертного материала (природного или синтетического) толщиной около 20 см;

- сбор и обработку дождевой воды, которая выпадает на активный участок свалки (и становится загрязненной), и отвод дождевой воды для исключения ее стока на полигон, чтобы минимизировать загрязнение чистой воды.

- регулярный мониторинг газовыделения, а также качества грунтовых и поверхностных вод;

На полигонах разрешается захоронение бытового мусора, отходов объектов инфраструктуры, уличного смета, строительного мусора, нетоксичных и слаботоксичных отходов промышленных предприятий в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 [6].

самовозгоранию и взрыву, трупов животных и жидких отходов, которые должны обезвреживаться на специальных полигонах, установках и сооружениях.

В соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО.

Определение необходимого оборудования при эксплуатации полигона ТБО

Таблица 3.3.2

| Перечень техники | Требуется | В наличии | Необходимо на 1 очередь и расч.срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер ДЗ-42 | 1 | 1 | - |
| Самосвал | 1 | - | 1 |
| Экскаватор МТЗ-82 | 1 | - | 1 |
| Бульдозер ДТ -75 | 2 | 1 | 1 |

7.3.3. Захоронение промышленных отходов на полигоне

Промышленные 4-5 класса опасности, не утилизируемые на производстве отходы должны вывозится транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов, запроектированных с учетом требований СНиП 2.01.28-85 [16].

8. СБОР И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

8.1.Сбор медицинских отходов

Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов (отходов ЛПУ) определяется СанПиН 2.1.7.728-99 [8]. ЛПУ должны ставить перед собой цель сбора инфекционных отходов без загрязнения других классов отходов. Это требует системы идентификации и разделения отходов на месте их образования.

ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку отходов.

Идентификация позволяет оценить как класс, так и количество образуемых в ЛПУ отходов.

Цель идентификации:

- дифференцировать  классы отходов;

- определить количество отходов;

- определить места образования отходов.

В каждом ЛПУ Павловского района, руководителем из имеющегося персонала необходимо назначить ответственное лицо за сбор отходов, прошедшее предварительное обучение. Данное лицо осуществляет контроль над обращением с отходами (сортировкой и сбором медицинских отходов).

Сортировка медицинских отходов является ключом в  схеме управления отходами. Сортировка медицинских отходов должна производиться в месте образования отходов. Если инфицированные отходы, которые в общей массе составляют небольшую часть, будут смешаны с другими медицинскими  отходами, то всю массу отходов необходимо будет обрабатывать как инфицированные отходы. Сортировка отходов состоит из разделения различных потоков отходов, основанного на типе обработки и практике удаления. Отходы каждого класса должны собираться в отдельные емкости.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки межкорпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подвергается мытью и дезинфекции. Крупногабаритные отходы данного класса собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имеющие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции. Пакеты для сбора отходов класса А должны иметь белую окраску. Конструкция многоразовых баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов предусматривает крышку, а также колеса и ручку для удобного транспортирования.

Отходы класса Б и В подвергаются обязательной дезинфекции перед сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для этой рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса. Например, для химической дезинфекции отходов класса Б использую Лизоформин 3000, Клиндезин-Специаль, Алмироль, Клиндезин-Окси, Клиндезин 3000, Хлормисепт-Р. Дезинфекция является дешевым способом обработки медицинских отходов. Однако нужно помнить, что медицинские отходы, которые прошли химическую дезинфекцию, все равно должны рассматриваться как опасные, пока не будет проведено тщательное бактериологическое исследование, которое покажет, что дезинфекция была полной.

Отходы классов Б и В после дезинфекции раздельно собираются в одноразовую герметичную упаковку емкостью 15 кг. Пакеты класса Б имеют желтую окраску, класса В – красную. Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами классов Б и В маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» и «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» соответственно, с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Мягкая упаковка закрепляется на специальных стойках (тележках). После заполнения пакета примерно на ¾, чтобы не допустить просыпания отходов, из него удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках.

Органические отходы класса Б, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку. Сбор острого инструментария (иглы, перья) необходимо производить с осторожностью, так как большинство удалением. Иглы и перчатки для предотвращения повторного использования измельчают через дробилку. Например, для измельчения пластиковых медицинских отходов предлагается использовать роторную дробилку «Бобер» ST 400. Предлагаемая к применению дробилка имеет ряд достоинств:

Рис. 8.3.- Комплект одноразовой тары                                          Рис. 8.2.- Ведро под мешок

для сбора медицинских

отходов.

Рис. 8.1. – Пакеты для медицинских отходов различных классов опасности

Рис. 8.4.- Роторная дробилка «Бобер» ST 400

- Ножи дробилки изготавливаются из высококачественной инструментальной стали. Очень прочные, имеют очень большой срок службы, их расположение можно регулировать и при необходимости многократно затачивать.

- Дробилка оборудована подшипниками, несущими большую нагрузку и камерой дробления с двойным слоем шумопоглощающей изоляции.

- Корпус дробилки не изнашивается из-за вибрации и воздействия обрабатываемого сырья даже после очень длительного срока эксплуатации.

- Конструкция дробилки обеспечивает легкий доступ к фильтрующей сетке и ножам ротора, а также имеет предохраняющий рычаг для безопасной фиксации лезвий во время чистки или наладки.

- Электродвигатель оборудован устройством, предотвращающим его перегрузку и системой защиты, связанной с электропитанием, что гарантирует безопасность.

После измельчения отходы подвергаются дезинфекции или автоклавированию. Потом отходы отдельно от других видов помещаются в одноразовую твердую герметичную упаковку.

Микробиологические культуры и штаммы, вакцины, относящиеся к классу В, должны тоже собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку.

В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в межкорпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса Б и отдельно класса В.

Класс опасности  каждого вида отходов класса Г определяют согласно Федерального классификационного каталога отходов (ФККО), утвержденного Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786.  ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Медицинские отходы (больниц и ЛПУ)» код раздела 97000000 00 00 0. Медицинские отходы относятся  к 1-5 классам опасности.

Ртутьсодержащие отходы (1-го класса опасности) собирают в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомогательных помещениях. Затем вывозятся на обезвреживание специализированными предприятиями на договорных условиях.

Отходы, относящиеся ко 2 - 3 классам опасности  собирают и упаковывают в твердую Контейнеры для сбора отходов класса А, Б, Г располагаются на открытой площадке или в изолированном помещении медицинского корпуса. Контейнеры для сбора отходов класса В располагаются в изолированном помещении медицинского корпуса. К изолированным помещениям для сбора отходов предъявляются специальные требования, которые указаны в СанПиН 2.1.7.728-99 [8]. Хранение контейнеров с отходами класса В совместно с контейнерами отходов классов А, Б, Г недопустимо. Открытая площадка для установки контейнеров должна иметь асфальтированную поверхность и удобный подъезд для автотранспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Открытые площадки располагаются не менее чем в 25 метрах от лечебных корпусов и не менее чем в  100 метрах от пищеблоков.

Отходы классов А, Б, В допускается хранить не более 1 суток в естественных условиях, более суток при температуре не выше 5°С. При транспортировании отходов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов. Транспортирование отходов класса Б и В вне территории ЛПУ допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих целей машин. Такое транспортное средство представляет собой обычный грузовой автомобиль с крытым кузовом, который отделен от кабины. Внутренняя отделка кузова является идеально гладкой (для успешной дезинфекции). Контейнер в кузов поднимают автоматически.

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами.

8.2. Обезвреживание медицинских отходов

Обезвреживание медицинских отходов  производится на спецпредприятиях Нижнего Новгорода, в соответствии с заключаемыми ЛПУ договорами.

9. СБОР, ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

9.1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями [10, 11].

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые септики (помойницы), которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. Объем выгреба рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Надземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции, непроницаемой для грызунов и насекомых. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд спецавтотранспорта. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3 - 5 %), лизол мин. Запрещается применять сухую хлорную известь, исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Расчет спецавтотранспорта для вывоза ЖБО от населения   произведен с учетом объемов ЖБО от неблагоустроенного жилого фонда и частного сектора. На территории Павловского района вывоз ЖБО предлагается осуществлять с помощью машины КО-503 В.

Машина КО-503 В предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от вакуумного насоса.

Достоинствами машины КО-503 В является высокая маневренность, что компенсирует маленький объем цистерны.

Рис. 9.1. - Вакуумная машина КО-503В

Исходные данные для расчета спецтранспорта по вывозу ЖБО

Таблица 9.1.1.

| Параметры | Единица измерения | Обозначение | КО-503 В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Емкость цистерны | м3 | Е | 3,75 |
| Продолжительность рабочего дня, cмены | час | Т | 8 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,3 |
| Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование | час | Тпог | 0,3 |
| Коэффициент использования машин |  | Кисп | 0,9 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V | 40 |
| Время разгрузки ЖБО, включая маневрирование | час | Тразг. | 0,3 |

Расчет количества спецавтотранспорта, необходимого для вывоза ЖБО

Таблица 9.1.2

| Параметры | Единица измерения | Обозначение | Расчетная формула | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плечо вывоза ЖБО | км | L |  |  |
|  |  |  |  | 7 |
| Время, затрачиваемое на пробег от места сбора до ОС и обратно | час | Тпрб. | Тпрб=2*L/V |  |
|  |  |  |  | 0,35 |
| Число рейсов | р/сутки | Р | Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб) |  |
|  |  |  |  | 8 |
| Суточная производительность вакуумных машин КО-503В | м3/сут. | Псут. | Псут = Р*Е | 30 |
| Кол-во ЖБО, подлежащих вывозу | м3/год | Пгод |  | 15574 |
| Число вакуумных машин КО-503 В | шт. | М | М = Пгод/(N  Псут  Кисп) | 1 |
| Итого: |  |
| Количество обсуживающего их персонала: | чел. | Ч | Ч=М*2 |  |

В результате расчетов  число машин для вывоза общего объема ЖБО образующегося от населения проживающего в неканализированных домовладениях 1.5. Принимая во внимание, что вывоз ЖБО из частного сектора не вывозится  необходимое число машин – 1.

Находящийся в эксплуатации автомобиль для вывоза ЖБО ГАЗ-53 Р278ЕН спец. вакуумная имеет на данный момент степень износа 30%.

Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза ЖБО

Таблица 9.1.3

| Машины и механизмы | Машина КО-503 В |
| --- | --- |
|  | на I очередь | на расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| Необходимо по расчету | 2 | 2 |
| Имеющийся а/транспорт | 1 | 1 |
| Необходимо приобрести | 1 | 1 |

9.2. Обезвреживание жидких бытовых отходов

В настоящее время на территории Павловского района бытовые сточные воды от жилых благоустроенных зданий поступают на очистные сооружения по централизованным системам канализации.

В жилых неканализованных районах ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких бытовых отходов от населения и предприятий должен осуществляться вакуумными машинами на очистные сооружения. Жидкие бытовые отходы, вывозимые из выгребов неканализованных домовладений, подвергаются

Рис. 9.1- Схема обезвреживания ЖБО

Запрещается вывозить отходы ЖБО на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

- МЕХАНИЗИРОВАННАЯ  УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Механизированная уборка является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций.

Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Для организации работ по механизированной уборке территорию разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспечивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии. Целесообразно создавать участки отдельно для каждого района обслуживания муниципального образования.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

При организации планово-регулярной уборки территории населенных мест следует руководствоваться требованиями:

- «Инструкция по организации и технологии механизированной уборки территорий населенных мест» [17];

- «Указания по организации и проведения работ при содержании придомовых территорий» [18].

Улучшение санитарно-гигиенического состояния территории муниципального образования и улично-дорожной сети в том числе – одна из важнейших проблем.

Основные магистральные улицы территории муниципального образования имеют высокую интенсивность транспортного потока, что отрицательно влияет на их чистоту. Загрязнения, ухудшающие эстетичный вид улиц также являются источником повышенной запыленности воздуха.

По установленному графику производится подметание, мойка и полив улично-дорожной сети территории муниципального образования. В зимнее время года осуществляется обработка дорожных покрытий песко-соленной смесью.

Уборка дорожных покрытий осуществляется специализированными предприятиями, на балансе которых имеется спецтехника.

Ежегодно администраций г. Павлово проводятся конкурсы для определения организаций, осуществляющих санитарную очистку территории своих поселений. Таким образом, по состоянию на 2011 год санитарную очистку территории осуществляют:

- ОАО «Дорожное» - уборка дорожных покрытий;

- МУП «Благоустройство» - уборка пешеходных дорожек;

- МУП «Благоустройство» - вывоз твердых бытовых отходов;

- ООО «Павловская ДУК» - уборка придомовых территорий.

Аналогично главы поселений г. Ворсма, п. Тумботино, г. Горбатов и др. привлекают к механизированной уборке свои Дуки, предприятия ЖКХ  и ОАО «Дорожное»

Уборочные работы делятся на летние и зимние.

К летним видам уборки относятся: подметание, мойка и полив покрытий, очистка отстойников ливнеприемных колодцев, уборка зеленых зон отдыха от сухих ветвей, листьев, К зимним видам уборки относятся очистка основных дорог от снега и льда, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги и тротуаров в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов, уборка территорий от уличного смета в бесснежный период и др.

По степени механизации уборочные работы подразделяются на механизированные, ручная уборка и полумеханизированные.

По режимам уборки работы делятся на регулярные и выполняемые, по мере необходимости, единоразовый, либо по требованию контролирующих или директивных органов.

Регулярные летние виды уборки выполняются в центральных улицах. Нерегулярно, по мере необходимости, производится уборка грунтовых наносов, очистка колодцев ливневой канализации, уборка от мусора, листьев, сухих ветвей парковых и зеленых зон на территории района.

10.1. Летняя уборка территории

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды, в первую очередь атмосферы, и прилегающей территории.

Технологические операции летних уборок территорий сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории города незначительны.

Перечень основных операций технологического процесса

летней уборки автодорог [21]

Таблица 10.1.1

| Операция | Применяемые машины | Сведения о наличии машин |
| --- | --- | --- |
| Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины | ПУМ-1, МТЗ-80 |
| Мойка дорожных покрытий и лотков | Поливочно-моечные машины | Камаз со спецоборудованием |
| Полив дорожных покрытий | То же | то же |
| Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные машины и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, самосвалы погрузчики для погрузки и вывоза и рабочие для уборки | КДМ-130,МТЗ-80,ПУМ-1 |
| Уборка тротуаров и площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуаро-уборочные машины | АСБ-2, самосвал ЗИЛ 4502, прицеп тракторный ПТС-4, трактор Т-30-69 |
| Погрузка смета и его вывоз | Погрузчики, самосвалы и рабочие для уборки | АСБ-2, самосвал ЗИЛ 4502, прицеп тракторный ПТС-4, трактор Т-30-69 |

Периодичность операций устанавливается в зависимости от значимости улиц в Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц [19]

Таблица 10.1.2

| Интенсивность движения приведенного транспорта, м/ч* | Дороги с ливневой канализацией | Дороги без ливневой канализации |
| --- | --- | --- |
|  | Подметание прилотковой полосы | Мойка дороги | Мойка прилотковой полосы | Поливка дороги | Подметание дороги | Подметание прилотковой полосы | Поливка дороги |
| Основные магистральные улицы |
| До 500 (1,5)** | 1 раз в сут | 1 раз в 5 сут |  |  |  |  |  |
| 1000 (3,2) | То же | 1 раз в 4 сут | - | - | - | - | - |
| 1500 (4,8) | 2 раза в сут | То же | - | - | - | - | - |
| 2000 (6,4) | То же | 1 раз в 3 сут |  |  |  |  |  |
| 2500 (8) | 3 раза в сут | То же |  |  |  |  |  |
| Улицы местного значения |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | При t выше 30 °С | 1 раз в 10 сут |  |  |
| 100 (0,5) | 1 раз в 3 сут |  | - | Через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток | 1 раз в 7 сут | 1 раз в 3 сут | При t выше 30 (С, через 1 - 1,5 ч в наиболее жаркое время суток |
| 250 (1,5) | 1 раз в 2 сут | 1 раз в 7 сут | - |  | То же | 1 раз в 2 сут |  |
| 500 (2,8) | 1 раз в сут | 1 раз в 6 сут | - | - | 1 раз в 6 сут | 1 раз в сут |  |
| Улицы местного значения и прилегающими неблагоустроенными территориями |
| До 50 | - | 1 раз в 5 сут | 1 раз в 5 сут | - | 1 раз в 10 сут | 1 раз в 10 сут |  |
| 100 | 1 раз в 3 сут | 1 раз в 7 сут |  | - | 1 раз в 7 сут | 1 раз в 3 сут |  |
| 250 | 1 раз в 2 сут | То же |  | - | То же | 1 раз в 2 сут |  |
| * Интенсивность приведенного транспорта (один грузовой соответствует двум легковым, одному автобусу и троллейбусу). Примечание. В скобках приведено количество загрязнений q (г/м2), накапливаемых в прилотковой полосе в течение 1 ч. Среднее суточное накопление принимается равным 10q. |

Мойка дорог нужна также после дождя для смыва загрязнений, занесенных ливневыми водами с газонов, неблагоустроенных территорий и т. д. В зонах сильных загрязнений грунтом (места строительства, неблагоустроенные районы) мойка сочетается с уборкой грязи зимними щетками.

Мойка дорожных покрытий производится поливомоечными машинами на площадях, проездах, тротуарах, дорогах шириной 3 м и более, при ширине до 3 м — машиной с поливомоечным оборудованием. Полосы дорожных покрытий менее 2 м и полосы любой ширины, но труднодоступные для обслуживания передвижными механизмами, моют вручную с помощью шланга из сети технического или питьевого водоснабжения.

Мойка производится только на улицах, оборудованных ливневой канализацией, либо имеющих достаточные уклоны — 0,5 % и более, и стоки для воды.

Мойка осуществляется, главным образом, в ночное время при наименьшей интенсивности движения. Мойка улиц днем не эффективна, так как автотранспорт, перемещаясь по мокрому покрытию, оставляет на нем загрязнения, налипшие на колеса. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток.

В межсезонный период, когда температура воздуха может переходить через 0°С, мыть дорожные покрытия не рекомендуется.

Количество машин определяется технологическим маршрутом движения и зависит от ширины проездов. Наиболее целесообразно обрабатывать мойкой полную ширину проезда в одном направлении за один проход.

Расход воды 0,9-1,5 л/м2 [17].

Однако одна операция мойки проезжей части еще не дает должного эффекта уборки проезда. Грязь потоками воды смывается к лотку и только 40—50 % загрязнений вместе с водой попадает в ливневую канализацию, остальные же загрязнения выпадают из потока воды в силу его недостаточной несущей способности. Для удаления из прилотковой части загрязнений, образовавшихся после мойки проезжей части, необходимо провести вторую операцию - мойку лотков (той же поливомоечной машиной) или механическое подметание подметально-уборочной машиной.

Поливка улиц производится поливомоечными машинами на всех видах покрытий в наиболее жаркое время суток при температуре воздуха 25°С и выше. Поливку производят теми же машинами, что и мойку. Поливомоечные машины движутся в общем потоке транспорта. Специальные насадки обеспечивают высоту струи над поверхностью дорог не более 1,5 м. Расход воды 0,2— 0,25 л/м2 [17].

Ширина полива одной машиной обычно достаточна для обработки полосы дороги в одном направлении, тротуаров либо дороги шириной 15 м. В часы наиболее высоких температур поливку повторяют через 1 ч.

Очистка отстойников ливневой канализации выполняется преимущественно механизировано, всасыванием через погруженный в отстойник специальный наконечник шланга илососной машины.

Очистка осуществляется регулярно весной и периодически, по мере загрязнения отстойников, в течение лета.

Кроме того, поливомоечные машины используют для поливки зеленых насаждений.

Подметание производится подметально-уборочными машинами. Направление движения по технологическому маршруту определяется расположением органов управления машиной. Движение машины против транспортного потока допускается на широких проездах и на проездах с малой интенсивностью движения с разрешения органов ГИБДД. Повторное и патрульное подметания производят только около тротуаров и при значительной ширине дороги по ее оси.

Современные подметально-уборочные машины могут быть переоборудованы в машины по уборке опавших листьев, для чего их укомплектовывают специальными заборными шлангами. Для удаления большого количества листьев в период интенсивного листопада проводят специальные работы.

До начала подметания проезжей части должны быть убраны тротуары

Вывоз смета подметально-уборочными машинами на расстояние более 5 км экономически не выгоден, целесообразно организовать его перегрузку на другие машины, специально оборудованные для перевозки мусора.

У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен составлять 0,02-0,05 л/м2 в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват рабочими органами, поэтому в процессе подметания необходимо корректировать режим работы системы увлажнения.

Необходимо регулярно производить обрезку сучьев и веток зеленых насаждений. Для измельчения веток и сучьев на отечественных предприятиях выпускаются мобильные установки. "Ивета"- навесное оборудование агрегатируемое с трактором МТЗ-80/ МТЗ-82 (Беларус). Измельчитель навешивается на заднюю навеску трактора и предназначен для измельчения в щепу веток и древесных отходов с максимальным диаметром до 120 мм. Агрегат обслуживается бригадой из 2 человек и способен переработать 25 м3 древесины за смену. "ИВЕТА" состоит из корпуса, в котором расположено рабочее колесо с двумя рубящими ножами, подающих валков, кронштейнов подвески, приемного раструба и кожухов. Данный агрегат применим в лесопарковом, садовом, коммунальном и дорожном хозяйстве для измельчения древесных отходов для перегнивания на месте переработки или обеспечения вывоза компактной массы в места свалки.

10.2.Зимняя уборка территорий

10.2.1 Зимняя уборка автомобильных дорог.

На главных автомобильных дорогах с интенсивностью движения более 1500 автомобилей в сутки в зимний период придерживаются принципа обеспечения чистого покрытия. На дорогах с низкой интенсивностью движения, какими являются дороги районного значения, при необходимости применяют абразивные материалы при сохранении «снежного

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность. При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и снежно-ледяной накат, что значительно ухудшает условия движения транспортных средств.

Ликвидация снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью.

Технология производства основных операций зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Качественная очистка улиц от снега с применением технологических материалов достигается при хорошем их перемешивании со снегом, что возможно при интенсивном движении транспорта (не менее 100 машин/ч на одной полосе). При малой интенсивности движения транспортных средств (менее 100 машин в полосе движения) применяется однооперационная снегоочистка.

Технологический процесс зимней уборки автодорог включает в себя следующие операции:

    - Первоочередные:

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

- сгребание и подметание снега;

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

    - Последующие:

  - формирование снежного вала;

  - удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителями на свободные территории);

  - зачистка лотков после удаления снега;

  - скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

  - подметание дорог при длительном отсутствии снега.

Таблица 10.2.1

| Операция | Применяемые машины | Оборудование и механизмы для производства работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Распределение технологических материалов | Пескоразбрасыватели | КО-105, КО-106, КО-108, КО-113 |
| Снегоочистка (сгребание и сметание снега) | Снегоочистители плужно-щеточные | KО-OC2, ПМ-130, KO-713, KО-105 |
| Скалывание уплотненного снега и льда | Снегоочиститель-скалыватель | КО-707 |
|  | Автогрейдер | ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-31-1 |
| Разгребание валов снега | Совок-разгребатель | Совок рекомендуется изготовить к машине KО-705 |
|  | Бульдозер | ДЗ-133, ДЗ-42А, ДЭ-37, ДЭ-102, ДЭ-29, ДЭ-42 |
|  | Автогрейдер | ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-31-1 |
| Формирование валов снега путем его перекладки | Автогрейдер | ДЗ-99, ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-98А, ДЭ-99-1, ДЭ-2А, ДЭ-33-1 |
| Погрузка снега в транспортные средства | Снегопогрузчик | Д-566, КО-205, KО-206, КО-203 |
| Зачистка прилотковой полосы после погрузки | Плужно-щеточный снегоочиститель | ПМ-130, КО-002, КО-105 |
|  | Снегоочиститель - скалыватель | КО-707 |
|  | Автогрейдер |  |
|  | Бульдозер |  |
| Снегоочистка площадок перед крытыми остановками пассажирского транспорта | Тротуароуборочные машины | КО-712, KО-714, KО-715, УСБ-25А |
|  | Снегоочиститель - скалыватель | КО-707 |
| Устранение гололеда и скользкости | Пескоразбрасыватель | KО-105, KО-106, КО-108 |

Машина универсальная уборочная КО-707-1 - предназначена для очистки улиц дорог, тротуаров, строительных площадок и других участков от мусора, снега и песчаных наносов. Тип базового трактора МТЗ, ширина захвата щетки-1800 м,   снежного отвала -2500 м.

Для обеспечения свободного проезда автотранспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-48 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 6.2.2.

Предельно допустимые значения требований к автодорогам

Таблица 10.2.2

| Категории дорог | Интенсивность движения, авт/сут | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, мм | Максимальный срок снегоочистки и ликвидации гололеда, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рыхлого снега | уплотненного снега |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дороги общегосударственного и республиканского значения | Более 7000 | На всю ширину | 10 | - | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 3000-7000 | 7,5 | 20 | - | 4 |
| II | 1000-3000 | 7,0 | 25 | - | 5 |
| III | 500-1000 | 6,0 | 30 | - | 6 |
| IV | 200-500 | 6,0 | 35 | - | 8 |
| V | До 200 | 3,0 | 80 | 100 | 16 |

Примечание: срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания дорог.

Рис.10.1. - Машина универсальная уборочная типа КО-707-1

Рис.10.2. -Лаповый снегопогрузчик КО-206А

Рекомендуемые сроки вывоза снега

Таблица 10.2.3

| Категория улиц | Количество выпавшего снега, мм, не более |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 48 час | 72 час | 96 час |
| II | 72 час | 96 час | 120 час |
| III | 96 час | 120 час | 144 час |

Очистку автомобильных дорог от снега производят специальными снегоочистительными машинами, целесообразные применения которых приведены в табл. 10.2.4

Таблица 10.2.4

| Машина | Предельная плотность снега, при которой возможна работа машины, г/см | Предельная толщина слоя снега, при которой возможна работа машины, м | Работы, на которых целесообразно применение машин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при полной ширине захвата | при неполной ширине захвата | Основные | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Одноотвальные плужно-щеточные автомобильные снегоочистители | 0,3 | 0,3 | 0,7 | Патрульная очистка | Расчистка снежных заносов небольшой толщины; уширение полосы расчистки |
| Двухотвальные плужные автомобильные снегоочистители | 0,4 | На коротких участках до 0,6, на длинных до 0,4 | 0,8 | Расчистка снежных заносов средней толщины | Уширение полосы расчистки; патрульная очистка |
| Двухотвальные тракторные снегоочистители | 0,6 | 1,0 | 1,2 | Прокладка снегозащитных траншей на прилегающих к дороге полях | Прокладка колонных путей. На участках, защищенных лесом, удаление снежных отложений большой толщины |
| Роторные и фрезерно-роторные снегоочистители | 0,7 | За один проход до 1,5 к; при послойной разработке толщина не ограничена | Расчистка снежных заносов или снегопадных отложений большой толщины. Удаление снежных валов. Расчистка снежных завалов, образованных лавинами |
| Автогрейдеры | 0,6 | 0,5 | 0,6 | Расчистка снежных отложений средней толщины. Удаление уплотненного снега | Разравнивание или полное удаление снежных валов при работе совместно с роторными снегоочистителями |

Для предупреждения образования снежного наката необходимо проводить в период снегопада обработку дорожного покрытия реагентами.

Основным противогололедным реагентом является соль. Технология с применением песко-соляной смеси (20% соли, 80% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Песко-соляная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 250—300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6—8 м3 смеси [17].

В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч к распределению песко-соляной смесью по поверхности дороги приступают через 10-15 мин после начала снегопада.

Основные показатели технологического процесса снегоочистки при применении песко-соляной смеси

Таблица 10.2.5

| Режим | Интенсивность снегопада, мм/ч | Температура снега, (С | Норма распределения ПСС, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдержка | Обработка ПСС | Интервал | Сгребание и сметание | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Первый цикл |
| I | 0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,75 | 2 | 3 | 2 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 2 | - | 2 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
| Н с |  | -6...-18 | 300 | 0,25 | 1,5 | - | 1,5 | 3,25 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |
| I | 0,5 - 1 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 200 | - | 2 | 3,75 | 2 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 1 - 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | - | 2 | 0,25 | 2 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 3 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6...-18 | 300 | - | 1,5 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Нормы распределения даны для пескосоляной смеси, содержащей 8 % по массе реагентов. |

Примечания:

1. Интенсивность снегопада дана в мм слоя воды, для расчетов слой снега надо умножить на 10.

2. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

3. На дорогах, где не производится внесение песко-соляная смесь, подметание начинается с началом снегопада.

4. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

Основными экологическими требованиями к базам по заготовке и хранению противогололедных материалов являются: предотвращение поступления противогололедных материалов (особенно солей) в поверхностные и грунтовые воды, в почву, а также переноса их ветром и колесами транспорта за пределы базы.

Обеспечению этих требований способствуют следующие мероприятия:

- правильный выбор участка для размещения базы;

- соответствующее оборудование территории базы (особенно мест хранения противогололедных материалов);

- рациональная технологическая схема, механизация и правильная организация работ.

материалов и неправильное их хранение — в виде штабелей под открытым небом, без достаточной защиты от воздействия атмосферных осадков, может привести к образованию

непосредственного стока растворов, содержащих соли, в расположенные вблизи открытые водоемы, к загрязнению почвы, грунтовых вод, гибели растений. Место расположения базы для технологических (противогололедных) материалов  должно быть согласовано с территориальными органами «Роспотребнадзора».

Оперативность и своевременность работ по зимней уборке в первую очередь зависит от работы распределяющих машин и организации крепления и погрузки технологических материалов. Поэтому необходимо обеспечить: расположение баз для хранения технологических материалов, при котором пробеги распределителей с обслуживаемого участка на заправку были бы минимальными (не более 3 - 5 км).

Распределение технологических материалов необходимо начинать с улиц, имеющих высокую интенсивность движения. Остановки общественного транспорта, перекрестки, подъезды, спуски и т.д. должны обрабатываться наиболее тщательно.

Сгребание и сметание снега

Счистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых технологические материалы распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной, должна быть менее 2,5 м.

Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке

Таблица 10.2.6

| Температура снега, °С | Периодичность снегоочистки, ч |
| --- | --- |
| -2 -10 | 0,75 |
| Ниже -10 | 1,5 |
| Выше -2 | 0,5 |

Однооперационная снегоочистка должна применяться на мостах, эстакадах и других искусственных сооружениях, где технологические материалы могут вызвать их повреждение.

дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины, работающие без увлажнения.

Скалывание уплотненного снега

Несоблюдение технологического процесса очистки покрытий от свежевыпавшего снега, а также резкое изменение метеорологических условий могут привести к возникновению на дорогах участков, покрытых уплотненным снегом. Уплотненный снег легко может превратиться в лед, поэтому необходимо удалить его в кратчайший срок после образования. Для этого надлежит после окончания снегоочистки проконтролировать качество работ на всем убираемом участке и выявить места, покрытые уплотненным снегом.

Уплотненный снег удаляется скалывателем-рыхлителем или автогрейдером. Эти машины рассчитаны на скалывание уплотненного снега.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда

Снежно-ледяной накат или лед образуется на пpoeзжей части дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования; в прилотковой части дороги вследствие несвоевременного удаления валов снега. При длительном преобразовании вала в прилотковой полосе и резком изменении температуры с переходом через 0°С нижние слои вала уплотняются и превращаются в снежно-ледяной накат или лед.

Для данного вида работ применяют те же машины и механизмы, что и для скалывание уплотненного снега.

Удаление снега и скола уплотненного снега и льда

Снег и скол, собранные в валы и кучи, удаляются следующими способами: безвывозным,

вывозным и комбинированным (с применением стационарных снеготаялок). Применение конкретного способа удаления из перечисленных устанавливается в зависимости от анализа местных условий и имеющихся возможностей.

Безвывозной способ является самым простым, дешевым и поэтому рекомендуемым к наиболее широкому распространению. На улицах шириной до 20 м при движении транспорта с небольшой интенсивностью снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть также использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам. Запрещается осуществлять переброску и складирование загрязненного снега на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

Вывозной способ является наиболее дорогим. В первую очередь этот способ должен применяться на узких магистралях с интенсивным движением транспортных средств. Образованный после снегопада вал снега разрушается и уплотняется колесами транспорта, что на таких улицах необходимо организовать погрузку снега и его вывоз.

Вывозной способ применяется также на наиболее важных магистралях, отличающихся повышенной интенсивностью движения обычного и пассажирского транспорта. Этот способ состоит в погрузке из валов и куч снега в транспортные средства для вывоза его на специально выделенные места складирования.

Стоимость работ при применении вывозного способа зависит в основном от дальности перевозки снега, поэтому  в случае использования данного метода необходимо предусмотреть и обустроить специальные площадки (снегосвалки ).

Места расположения специальных площадок - снегосвалок, должны быть  согласованы с филиалом «Роспотребнадзора».

Независимо от используемого способа после складирования снега, его погрузки и вывоза на прилотковой полосе остаются неуплотненный, уплотненный снег, лед и снежно-ледяной накат, которые резко снижают эксплуатационные свойства покрытия после уборки. Поэтому в кратчайшие сроки после удаления снежно-ледяных образований должны быть зачищены освободившиеся площади прилотковой полосы.

Применяемые для уборки машины и механизмы выпускаются специально для летних и зимних видов уборки. Значительная часть машин изготовляется со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

- С механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины и транспортированием на полигон;

- С гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20%, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ мойки дорожных покрытий применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7%. Машины оснащаются специальными щетками: - лотковыми с вертикальной осью вращения торцевого типа и главной цилиндрической. Основная площадь подметается главной цилиндрической щеткой, лотки - лотковыми щетками. Длина ворса щеток регламентируется конструкцией машин и технологией их работы (от 60 до 220 мм). На ряде подметально-уборочных машин применена система увлажнения и обеспыливания.

Большинство поливомоечных машин снабжено навесными приспособлениями, прицепами и другим вспомогательным оборудованием и механизмами, обеспечивающими их круглогодичную работу. В зимнее время они используются как самосвалы для перевозки сыпучих материалов.

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

Илососные машины применяют для очистки ливнеприемников и отстойников ливневой канализации от ила и твердых частиц.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков и зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

На сегодняшний день созданы высокоэффективные и современные коммунально-уборочные машины, например, КО-713 на шасси ЗИЛ-433362, предназначенные для уборки городских дорог с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием от разного рода мусора, и выполняющая полный комплекс работ: от подметания и загрузки смета в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации.

Машина КО-713 выпускается с поливомоечным, плужным, щеточным и распределяющим оборудованием. Привод  рабочих органов - гидромеханический. Привод водяного насоса и подметальной щетки осуществляется от коробки отбора мощности, конструкция  которой  позволяет выполнять раздельное включение водяного насоса или подметальной щетки без перестановки карданного вала. Гидроцилиндры, управляемые из кабины водителя, осуществляют  поворот отвала в обе стороны непосредственно при движении. Конструкция плужного оборудования позволяет копировать профиль дорожного полотна. Машина КО-713 может использоваться для очистки промышленных, бытовых, ливневых и других трубопроводов от многолетних отложений различной плотности, отсоса жидкостей из труднодоступных мест (шахт, колодцев, скважин, емкостей-накопителей, котлованов).

10.2.2 Снегоочистка тротуаров и пешеходных дорожек

Работы по снегоочистке тротуаров производятся с целью обеспечения беспрепятственного перемещения пешеходов. Покрытия дворовых территорий должны быть полностью очищены от снега до асфальта в соответствии с разработанными схемами уборки.

В первую очередь производятся работы по очистке тротуаров и пешеходных дорожек с целью обеспечения беспрепятственного перемещения пешеходов. Очистку тротуаров начинают после накопления на покрытии слоя снега высотой до 2 см (в свежевыпавшем состоянии).

Время, необходимое для снегоочистки придомовых территорий, обслуживаемых одной комплексной бригадой, при интенсивности снегопада 1-2 см/ч не должно превышать 4 часа для дворовых территорий 4-5 классов и 5 часов для дворовых территорий 1-3 классов.[22]

После окончания снегопада производится зачистка тротуаров от остатков снега. Удаляются уплотненные очаги снега. Данная операция выполняется механизированным способом либо с помощью ручных инструментов. Применение для этих целей химических реагентов не допускается.

10.2.3 Снегоочистка дорожно-тропиночной сети.

Уборка дорожек, расположенных внутри дворовых территорий, является необходимой операцией зимней уборки дворов, так как дорожки используются пешеходами круглогодично и представляют собой необходимый элемент ландшафтных и архитектурно-планировочных решений.

Как правило, дорожки имеют гравийно-щебеночное покрытие. В связи с этим снегоочистка должна выполняться с оставлением небольшой высоты снега до 2-3 см на поверхности дорожки. Снегоочистка в основном ведется механизированным способом - с применением мотоблока, оснащенного роторным оборудованием.

Снегоочистка дорожек начинается после окончания снегопада. В первую очередь убираются дорожки, имеющие выход на внешние тротуары, остановки общественного транспорта, магазины и т. п. При перекидке снега должны соблюдаться меры предосторожности по сохранению зеленых насаждений.

10.3. Расчет необходимого количества машин и механизмов для механизированной уборки дорожных покрытий

Определение числа плужно-щеточных снегоочистителей;

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

П=U*В*Кп*Кисп.=45000м2/ч

U-рабочая скорость движения машины, 20 км/ч;

В-ширина очищаемой полосы, 2.5м;

Кп-коэффициент перекрытия очищаемой полосы; Кп=1;

Кисп.-коэффициент использования машин на линии; Кисп=0,9;

N-кол-во машин.

N=S/ПТ=519047м2 /45000*4=2,8

Где Т-время очистки дорог от снега. 4ч.[в соответствии с ВСН 24-48]

Определение числа подметально-уборочных машин;

Тсм-время работы по заполнению бункера сметом.

Тсм=V*p/(Q*U*B*Kп)= 6,15*1000000*1,2/(50*10000*2,8*0,8)=6,5ч
V-емкость бункера для смета, м

p-плотность смета,г\см

Q-уровень засоренности покрытия, г/м

B-ширина подметания, м

Кп-коэффициент качества уборки.

Тр-время затрачиваемое на поездку к месту выгрузки смета и разгрузку бункера.

Тр=t+2L/V=0,17+2*5/40=0,42

t-время разгрузки смета, ч

L-среднее расстояние до полигона ТБО, км

V-скорость движения до полигона ТБО, км/ч

П=(Тсм+Тр)*В*U=6,92*2,8*10000=193760м –производительность за 1 рейс.

N=Sасф/бет/П*Квых.=384207/193760*0.75=1,48

Квых-коэффициент выхода машин на линию.

N-количество машин.

Определение числа машин для вывоза смета при уборке придомовых территорий, пешеходных дорожек и зеленых зон.

S-общая площадь убираемой территории, м2

М-масса образующегося смета на убираемой территории, т

м-грузоподъемность бортовой а/машины, т

Кисп.-коэф.использования машин при вывозе смета.

М=S*0,01=1009032,5*0,01=10090,3 т

N=М/м*Кисп.*365=10090,3/3,5*0.75*365=10,5 принимаем 11 машин

При снегоочистке придомовых территорий и пешеходных дорожек механизированным способом подлежит 50% убираемой территории. Расчет кол-ва средств механизированной очистки приведен выше. Скорость движения транспортного средства принимаем 5км/ч.

Несмотря на применение машин, тротуары и зеленая зона будет подлежать ручной уборке. При уборке территории в летний период производительность работника при подметании покрытий вручную и уборке газонов составляет 400-500 м2/ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент использования рабочего времени

может быть принят 0,6.

Определение необходимого количества машин для уборки дорог на территории

Таблица 10.3.1

| Наименование показателей и марки машин | Единица измерения | Расчетная потребность | Наличие | Необходимо на 1 оч | Необходимо на расч.срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь магистральных улиц и дорог | м2 |  |  | 1800000 |  |
| -общая площадь | Sобщ | 10 | 9,5 | 1800000 |  |
| -подлежащих подметанию и мойке | Sасф\бет | 3 | 2,5 | 352000 |  |
| - с использованием реагентов в зимнее время года |  | 10 | 9,5 | 1800000 |  |
| Подметально-уборочные |  |  |  |  |  |
| ПУМ « Бродвей» | Ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| Плужно-щеточные снегоочистители, разбрасыватели песко-соленной смеси |  |  |  |  |  |
| КДМ- ( Зил ,Камаз ,Маз , Урал ) | Ед. | 20 | 19 | - | 20 |
| ИТОГО |  | 21 | 20 | 1 | 20 |
| Потребность в песко-соленной смеси | м3 | 6-8м3 на 1000м2 |  | 12600 | 12600 |
| Потребность в воде для поливки | л | 0,2л/м2 – 1 поливка |  | 360000 | 360000 |

П = 500 · 0,6 · 8 = 2400 м2.

Необходимое кол-во работников рассчитывается по формуле:     N = S / П ;

Определение необходимого количества сил и средств для уборки пешеходных дорожек на территории

| Наименование показателей и марки машин | Единица измерения | Расчетная потребность | В наличии | Необходимо на 1оч. | Необходимо на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Площадь общая |  |  | 27000 |  |  |
| Площадь пешеходных дорожек. | м2 |  | 27000 |  |  |
| Дворник | Чел. | 11,25 | 12 | - | - |
| Трактор Т-30 | шт. | 0,2 | 2 | 2 | - |
| Бортовой а/транспорт | шт. | 2 | 2 | 2 | - |
| Итого необходимо спецмашин | шт. |  |  | 1 | - |

Таблица 10.3.2

| Наименование показателей и марки машин | Единица измерения | Расчетнаяпотребность | В наличии | Необходимо на 1оч. | Необходимо на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь общая | м2 |  | 817428,46 |  |  |
| Площадь пешеходных дорожек. | м2 |  | 252504,32 |  |  |
| Дворник | чел. | 105 | 68 |  | - |
| Трактор МТЗ-82,Т-25. | шт. | 1 | 3 | - | 1 |
| Бортовой а/транспорт. | шт. | 8 | 3 | 5 | - |
| Итого необходимо спецмашин | шт. |  |  | 5 | 1 |

Определение необходимого количества сил и средств для уборки придомовых территорий

Таблица 6.3.3

| Наименование показателей и марки машин | Единица измерения | Расчетнаяпотребность | В наличии | Необходимо на 1оч. | Необходимо на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь общая | м2 |  | 739032,5 |  |  |
| Площадь пешеходных дорожек. | м2 |  | 134484,1 |  |  |
| Дворник | чел. | 56 | 74 | - | - |
| Трактор МТЗ-82, | шт. | 16 | 8 | 8 | 1 |
| Бортовой а/транспорт | шт. | 8 | 6 | 10 | - |
| Итого необходимо спецмашин | шт. |  |  | 6 | 1 |

В таблицах приведены данные с учетом % износа техники. Количество машин согласно расчетной потребности на 1 очередь и расчетный срок должно своевременно обновляться и пополняться.

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной

окружающей среды;

- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;

- независимость контроля в области охраны окружающей среды;

- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об  учете природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц;

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;

- организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;

- участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач охраны окружающей среды.

Территория муниципального образования подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими, экологическими и иными требованиями.

Организация деятельности в области обращения с отходами на территории муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Анализ существующей системы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Павловского муниципального района показал, масштаб её негативного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду, которое характеризуется значительными финансовыми затратами, потерями в экономике и решении проблем связанных с отходами и в целом экологии.

Основными причинами сложившейся ситуации в области обращения с отходами на территории Павловского муниципального района  являются:

- отсутствие единой муниципальной системы управления потоками отходов производства и потребления, обеспечивающей проведение муниципальной политики в сфере обращения с отходами;

- отсутствие муниципальной программы по обезвреживанию и переработке промышленных отходов;

- отсутствие муниципальной  целевой программы «Отходы», определяющей программные мероприятия в части решения проблем в области обращения с коммунальными отходами;

отсутствие муниципальной системы управления опасными отходами;

- отсутствие экономической заинтересованности  в сборе и переработке отходов производства и потребления;

Для успешного решения проблемы отходов производства и потребления на территории Павловского муниципального района  необходимо:

1. Создать муниципальную «Программу» управления отходами, с единым центром по разработке стратегии муниципальной политики в отношении отходов образующихся на территории муниципального образования.

2. Обеспечить экономические и правовые условия деятельности малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами хозяйствующих субъектов, образующих отходы.

3. Информировать население правилам безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

4. Разработать муниципальную целевую программу обращения с коммунальными отходами «Отходы»

5. Организовать муниципальную систему обращения с опасными отходами;

6. Обеспечить благоприятные экономические и правовые условия для развития конкурентной среды и привлечения инвестиций в область обращения с отходами.

- ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

Проблема санитарной очистки территории Павловского муниципального района продолжает оставаться одной из важнейших, как с точки зрения стабилизации и улучшения экологической ситуации, так и  использования ресурсного потенциала. Решение существующей проблемы, по мнению разработчиков, процесс сложный и длительный. Требуется эффективная,  ответственная муниципальная политика, активная позиция общественности,  компетентное управление со стороны органов муниципальной власти. Существующее положение в сфере санитарной очистки и обращения с отходами характеризуется неэффективным муниципальным управлением и финансированием по остаточному принципу. Практически первым объемным документом содержащим информационные данные о существующем положении, а также детальный анализ и прогноз развития отрасли на территории Павловского муниципального района,  является генеральная схема очистки территории муниципального образования.

Важнейшей частью санитарной очистки территорий населенных пунктов Павловского муниципального района является сбор, вывоз, утилизация и захоронение  коммунальных отходов.

Генеральной схемой предлагается следующая система обращения с коммунальными отходами:

В последнее время существенно изменилась структура потребления населения, что привело к увеличению объемов образования коммунальных отходов. Как следствие, обостряется проблема утилизации использованных тары и упаковочных материалов, размещение которых в окружающей природной среде носит угрожающий характер. Постепенно формируется проблема утилизации электронной и сложной бытовой  техники, обновление которой в силу технического прогресса происходит значительно активнее, чем раньше.

Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в сфере обращения с отходами в пределах полномочий и прав, предоставленных им законами РФ: «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

К их компетенции относятся:

-  определение порядка сбора отходов;

-  разработка и реализация механизмов экономического стимулирования деятельности по обращению с отходами;

-  ведение базы данных об объектах образования, размещения и переработки отходов;

-  ведение базы данных об объектах образования, размещения и переработки отходов;

-  организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о правовых, экологических и экономических аспектах обращения с отходами;

-  планирование, утверждение и обеспечение реализации целевых программ по обращению с отходами, контроль за их исполнением;

- согласование вопросов размещения на территории Павловского муниципального района объектов по обращению с отходами, относящихся к реализации территориальных (межрайонных) и целевых муниципальных программ;

-  согласование решений по отводу земельных участков для строительства объектов размещения и переработки отходов;

- организация работы по систематической и своевременной утилизации бытовых и промышленных отходов, образующихся на соответствующих территории  Павловского муниципального района;

- обеспечение реализации на территории Павловского муниципального района федеральных, областных целевых программ, территориальных и других целевых программ, а также осуществление контроля за надлежащим обращением с отходами.

Для обеспечения ресурсосбережения и экологической безопасности органами местного самоуправления района и поселений должна быть создана система обращения с отходами, предусматривающая:

- организацию сбора, транспортировки и захоронения отходов в установленных (санкционированных) местах;

- соблюдение установленных санитарных и экологических, ресурсосберегающих технологий, требований и нормативов обращения с отходами;

-  проведение мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение образования несанкционированных свалок отходов;

- контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с отходами.

Администрация Павловского муниципального района осуществляет экономическое регулирование в области обращения с отходами  направленное на:

- обеспечение равных возможностей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в деятельности, связанной с обращением с отходами;

- повышение ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и  граждан за загрязнение отходами окружающей среды.

Механизм экономического регулирования в области обращения с отходами должен предусматривать:

- предоставление инвестиционного налогового кредита индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами;

- осуществление лизинговой деятельности в сфере обращения с отходами с использованием средств  муниципального  бюджета.

- предоставление налоговых и других льгот индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами в соответствии с законодательством.

Администрация  Павловского муниципального района  осуществляет контроль в сфере обращения с отходами на своей территории в пределах полномочий, предоставленными ей законодательством Российской Федерации.

В программу мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий населенных пунктов Павловского муниципального района должны войти следующие основные мероприятия:

1.Совершенствование муниципальной нормативной правовой  базы по обращению с отходами производства и потребления.

- Разработка и утверждение Концепции обращения с отходами производства и потребления.

- Разработка и реализация муниципальной целевой долгосрочной программы «Отходы» с охватом всего спектра коммунальных отходов.

- Разработка  и утверждение Порядка обращения с коммунальными отходами.

2. Создание муниципальной системы управления отходами производства и потребления:

- Организация единой муниципальной системы управления.

- Инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки, и утилизации отходов производства и потребления.

- Разработка и внедрение системы учета и контроля за сбором, утилизацией, транспортированием и захоронением  коммунальных отходов.

3. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами.

- Приобретение современной специальной техники (мусоровозы, машина для мойки контейнеров, вакуумные машины).

- Обустройство контейнерных площадок и площадок в соответствии с руководящими документами.

- Приобретение современных контейнеров.

- Эксплуатация полигона ТБО, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям, на территории Павловского муниципального района.

4. Совершенствование системы механизированной уборки территории.

-    Приобретение современной специальной уборочной техники.

-  Оборудование и оформление в установленном порядке необходимого количества баз заправки водой.

12.1. Анализ существующей системы финансирования муниципальной деятельности в сфере санитарной очистки и обращения с отходами. Предложения по её совершенствованию

Проводимая в России реформа жилищно-коммунального хозяйства, имеющая своей целью улучшение условий проживания людей, не может быть осуществлена без использования новых правовых, организационных и финансовых мероприятий. Все это напрямую относится и к вопросу финансирования системы санитарной очистки территории Павловского муниципального района.

Существующая в Российской Федерации система очистки населенных пунктов от ТБО финансируется, в основном, из бюджетных средств. Доля негосударственного сектора незначительна. При увеличении дефицита финансовых ресурсов ни государственный, ни частный сектор не в состоянии справиться с нарастанием общего объема ТБО, что ведет к ухудшению санитарного состояния территорий муниципальных образований.

При этом речь идет только о простом вывозе ТБО на свалку, не говоря уже о решении более сложных и в финансовом отношении более емких задач, таких, как мусоросортировка, ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация закрытых свалок (полигонов) и т.д. Решать эти задачи необходимо, однако в ближайшей перспективе не следует ожидать заметного увеличения бюджетных средств на санитарную очистку населенных пунктов от ТБО, поступающих от населения. Возрастание доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг приведет к увеличению задолженности населения по указанным платежам, росту социальной напряженности.

В рамках проводимой жилищно-коммунальной реформы выходом из создавшегося положения может стать поиск новых подходов к системе финансирования мероприятий санитарной очистки территории муниципального образования, основанных на принципе ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ - ПЛАТИТ.

В основе взаимодействия органов местного самоуправления и коммерческого сектора лежат финансово-организационные механизмы, базовыми принципами которых являются:

  - платит тот, кто загрязняет;

  - ответственность властей за организацию мероприятий по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов;

Принцип «платит тот, кто загрязняет» означает: - чем больше кто-то производит отходов, тем больше он должен платить. Удаление опасных отходов дороже, чем неопасных. Муниципальный контроль за  потоками отходов необходим для того, чтобы гарантировать цивилизованный процесс обращения с отходами. Сотрудничество муниципальных и частных предприятий в процессе удаления отходов необходимо для того, чтобы повысить эффективность обращения с отходами. При муниципальном партнерстве органы местного самоуправления смогут сосредоточить свои усилия на приоритетных направлениях по обращению с отходами. Три основных типа муниципального партнерства практикуются в системе обращения с отходами: делегированное управление, совместное предприятие, аренда /концессия/.

Изменение существующего положения в системе финансирования санитарной очистки территории муниципального образования может обеспечить изменение содержания договоров аренды муниципального имущества или земельного участка, путем включения в обязанности арендатора обязательного заключения договора на вывоз и утилизацию.

Рис.12.2.- Предлагаемая финансово-функциональная схема санитарной очистки территории муниципального образования от ТБО.

Несмотря на возросший в последнее время со стороны предпринимателей интерес к отходам, рост проблем в сфере обращения с отходами опережает развитие отходоперерабатывающей отрасли. Вместе с этим значительная часть образуемых на территории муниципального образования отходов представляет значительный коммерческий интерес и должна быть использована в экономике муниципального образования, а также для привлечения существенных инвестиций в отрасль отходопереработки. Значительным подспорьем в финансировании муниципальной системы обращения с отходами должны стать экологические платежи, поступающие от природопользователей за негативное воздействие на окружающую среду, 40% таких платежей остается на территории муниципального образования.

12.2. Основные технико-экономические показатели генеральной схемы очистки территории Павловского района

Таблица 8.2.1

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь территории Павловского района | км2 | 11982 |
| 2 | Обслуживаемая численность населения всего на 1 очередь, в т.ч. | чел. |  |
|  | - в благоустроенном фонде | ----//---- | 55015 |
|  | - в неблагоустроенном фонде | ----//---- | 44244 |
| 3 | Норма накопления ТБО на 1 чел. | м3/год |  |
|  | - в благоустроенном фонде | ----//---- | 1,8 |
|  | - в неблагоустроенном фонде | ----//---- | 1,8 |
| 4 | Норма накопления ЖБО на 1 чел. | м3/год |  |
|  | - в неблагоустроенном фонде |  | 3,25 |

Объем образования ТБО, КГО на I очередь

Таблица 12.2.2

| № п/п | Наименование | Общая численность населения | Численность населения, чел. | Объемы накопления ТБО на I очередь с учетом 1,0% увеличения нормы накопления ТБО, м3 | Итоговое накопление ТБО, м3/год | Суточное накопление ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоустроенный фонд | частный сектор | благоустроенный фонд | частный сектор |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Павлово | 57679 | 42322 | 15357 | 93108,4 | 33785,4 | 126893,8 | 352,48 |
| 2 | г. Ворсма | 12363 | 5220 | 7147 | 11484 | 15723,4 | 27207,4 | 75,58 |
| 3 | г. Горбатов | 3601 | 1186 | 2415 | 2609,2 | 5313 | 7922,2 | 22 |
| 4 | Тумботинский с/с | 5148 | 2836 | 2312 | 6239,2 | 5086,4 | 11325,6 | 31,46 |
| 5 | Калининский с/с | 4403 | 720 | 3683 | 1584 | 8102,6 | 9686,6 | 26,91 |
| 6 | Коровинский с/с | 2190 | 1234 | 956 | 2714,8 | 2103,2 | 4818 | 13,38 |
| 7 | Грудцинский с/с | 1977 | 340 | 1637 | 748 | 3601,4 | 4349,4 | 12,08 |
| 8 | Абабковкий с/с | 1619 | - | 1619 | - | 3561,8 | 3561,8 | 9,89 |
| 9 | Таремский с/с | 3708 | 1377 | 2331 | 3029,4 | 5128,2 | 8157,6 | 22,66 |
| 10 | Варежский с/с | 1375 | - | 1375 | - | 3025 | 3025 | 8,4 |
|  | Итого: | 94067 | 55235 | 38832 | 121517 | 85430,4 | 206947,4 | 547,85 |

Объем образования ТБО на расчетный срок

Таблица 12.2.3

| № п/п | Наименование | Общая численность населения | Численность населения, чел. | Объемы накопления ТБО на I очередь с учетом 1,0% увеличения нормы накопления ТБО, м3 | Итоговое накопление ТБО, м3/год | Суточное накопление ТБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоустроенный фонд | частный сектор | благоустроенный фонд | частный сектор |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Павлово | 57679 | 42322 | 15357 | 93108,4 | 33785,4 | 126893,8 | 352,48 |
| 2 | г. Ворсма | 12363 | 5220 | 7147 | 11484 | 15723,4 | 27207,4 | 75,58 |
| 3 | г. Горбатов | 3601 | 1186 | 2415 | 2609,2 | 5313 | 7922,2 | 22 |
| 4 | Тумботинский с/с | 5148 | 2836 | 2312 | 6239,2 | 5086,4 | 11325,6 | 31,46 |
| 5 | Калининский с/с | 4403 | 720 | 3683 | 1584 | 8102,6 | 9686,6 | 26,91 |
| 6 | Коровинский с/с | 2190 | 1234 | 956 | 2714,8 | 2103,2 | 4818 | 13,38 |
| 7 | Грудцинский с/с | 1977 | 340 | 1637 | 748 | 3601,4 | 4349,4 | 12,08 |
| 8 | Абабковкий с/с | 1619 | - | 1619 | - | 3561,8 | 3561,8 | 9,89 |
| 9 | Таремский с/с | 3708 | 1377 | 2331 | 3029,4 | 5128,2 | 8157,6 | 22,66 |
| 10 | Варежский с/с | 1375 | - | 1375 | - | 3025 | 3025 | 8,4 |
|  | Итого: | 94067 | 55235 | 38832 | 121517 | 85430,4 | 206947,4 | 547,85 |

Определение объемов образования ЖБО

Таблица 12.2.4

| №№ п/п | Наименование н/п | Общая численность населения | Итоговое накопление ЖБО по н/п м3 | Суточное накопление ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Павлово | 15357 | 49910,25 | 136,74 |
| 2 | г. Ворсма | 7147 | 23227,75 | 63,64 |
| 3 | г. Горбатов | 2415 | 7848,75 | 21,50 |
| 4 | Тумботинский с/с | 2312 | 7514 | 20,59 |
| 5 | Калининский с/с | 3683 | 11969,75 | 32,79 |
| 6 | Коровинский с/с | 956 | 3107 | 8,51 |
| 7 | Грудцинский с/с | 1637 | 5320,25 | 14,58 |
| 8 | Абабковкий с/с | 1619 | 5261,75 | 14,42 |
| 9 | Таремский с/с | 2331 | 7575,75 | 20,76 |
| 10 | Варежский с/с | 1375 | 4468,75 | 12,24 |
|  | Итого: | 38832 | 126204 | 34,58 |

Определение объемов смета, образуемого на территории Павловского района

Таблица 12.2.5

| Организация | S общ. (м2) | М (т/год) | V (м3/год) | V сут.(м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Павлово | 1061000000 | 1061000 | 884167 | 3633,6 |
| г. Ворсма | 125800000 | 125800 | 104833 | 430,8 |
| г. Горбатов | 200000 | 200 | 167 | 0,7 |
| Тумботинский с/с | 9663000 | 9663 | 8052,5 | 33,1 |
| Калининский с/с | 95000000 | 95000 | 79167 | 325,3 |
| Коровинский с/с | 1368000 | 1368 | 1140 | 4,7 |
| Грудцинский с/с | 113195000 | 113195 | 94329 | 387,6 |
| Абабковкий с/с | 2497500 | 2497,5 | 2081,2 | 8,5 |
| Таремский с/с | 5810000 | 5810 | 4841,7 | 19,9 |
| Варежский с/с | 5310000 | 5310 | 4425 | 18,1 |
| Всего: | 14196635000 | 1419843,5 | 1183203,4 | 4862,3 |

Общий годовой объем накопления ТБО

Таблица 12.2.6

| На I очередь, м3/год | На расчетный срок, м3/год |
| --- | --- |
| от населения | от объектов инфраструктуры | от населения | от объектов инфраструктуры |
| 69186,075 | 55449,5 | 80387,63 | 55738,5 |
| 124635,5 | 136126,1 |

Общий годовой объем накопления КГО и ТБО

Таблица 12.2.7

| На I очередь, м3/год. | На расчетный срок, м3/год. |
| --- | --- |
| ТБО | КГО | ТБО | КГО |
| 124635,5 | 5935 | 136126,1 | 6482 |

Для решения задач по санитарной очистке территории Павловского района предлагается:

1. Продолжить контейнерный метод сбора ТБО от жилого фонда и объектов инфраструктуры Павловского района .

2. Организовать сбор КГО на специально оборудованных контейнерных площадках.

Общее число необходимых контейнеров для организации сбора ТБО на территории

Павловского района

Таблица12.2.8

| Обслуживаемая группа | Кол-во контейнеров,V=0,75 м3 |
| --- | --- |
|  | I очередь | расч.срок |
|  | шт. | К=1,1 | шт. | К=1,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего необходимо: | 569 | 626 | 620 | 685 |
| Имеющиеся контейнеры: |  | 495 |  | 626 |
| Необходимо приобрести: |  | 131 |  | 59 |

Из числа 131 контейнеров которые необходимо приобрести на 1 очередь - 102 (по числу мусоропроводов с учетом коэффициента, учитывающего ремонт и резерв) должны быть оборудованы колесами.

3. Приобретение расчетного количества контейнеров необходимо планировать равномерно в течение действия программных мероприятий.

Необходимо обновлять контейнеры ежегодно, исходя из реального срока службы 4. Для улучшения экологической обстановки на территории Павловского района ликвидировать места несанкционированного складирования ТБО.

Сроки проведения работ по рекультивации и ликвидации свалок

Таблица 12.2.9

| Наименование или место расположения | Площадь, м2 | Предлагаемые мероприятия | Место направления ТБО в случае ликвидации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Место несанкционированного складировани ТБО вдоль объездной дороги в г. Павлово | 300 | Уборка ТБО 2009 г. | Полигон ТБО |

5. В целях организации планово-регулярной очистки территории Павловского района от ТБО и КГО необходимо приобрести достаточное количество спецавтотранспорта.

Сводная таблица по спецавтотранспорту

Таблица 12.2.10

| Машины и механизмы | На I очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 4 5 | 3 7 |
|  | Для вывоза ТБО |
| Мусоровозов ЗИЛ-433362 МКЗ-10 | 1 | - |
| Мусоровоз ЗИЛ-433360 КО-440-4 | 1 | 2 |
| Мусоровоз Камаз-53215 МК-20-01 | - | - |
|  | Для вывоза ГКО |
| Бункеровоз ЗИЛ 433362 КМ- 43002 | 2 | - |
|  | Для вывоза ЖБО |
| Вакуумная машина КО-503В | 1 | - |
|  | Для механизированной уборки |
| Универсальная машина КО-713 | 0 | 4 |
|  | Для вывоза смета с придомовых территорий и зеленых зон |
| Самосвал ЗИЛ 45085 | 8 | - |
| Трактор МТЗ-82, | 1 | 1 |

6. Для своевременного и качественного обслуживания неблагоустроенного жилого фонда и вывоза ЖБО необходимо приобрести достаточное количество спецавтотранспорта (вакуумных машин).

Вывоз жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилищного фонда

7. Для обеспечения своевременной и качественной механизированной уборки на территории Павловского района рекомендуется приобрести полный набор необходимой спецтехники и соблюдать режим выполнения различных видов работ.

Рекомендуется планомерное приобретение техники для механизированной уборки улиц и дорог. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве.

8. Развивать конкуренцию в сфере предоставления услуг по санитарной очистке и обращению с отходами и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

9. Обеспечить сбор денежных средств с населения и предприятий всех форм собственности за сбор, вывоз и размещение ТБО и ЖБО по утвержденным тарифам.

12.3. Финансирование Программы по совершенствованию санитарной очистки территорий Павловского района

Финансирование Программы обеспечивается за счет бюджета и средств привлеченных инвесторов. В целом для реализации Программы требуется  28218 тыс. рублей, в том числе на I очередь – 19738,5 тыс. рублей. Объем финансирования по годам на I очередь представлен в таблице 8.3.1

Таблица 8.3.1

| Источники финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет тыс. руб. | 3467,5 | 4443 | 3666 | 4096 | 4066 |

Полный перечень мероприятий Программы и ориентировочные объемы финансирования представлен в таблицах 8.4.1 и 8.4.2.

12.4. Организация управления Программой по совершенствованию системы санитарной очистки и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Генеральной схемы очистки является Администрация Павловского муниципального района, которая при необходимости в установленном порядке может передать осуществление части функций заказчика управляющей компании в сфере санитарной очистки и обращения с отходами.

Мероприятия Программы, связанные с ликвидацией, рекультивацией несанкционированных свалок и обустройством городской свалки, реализуются только при наличии положительных заключений федеральных органов специально уполномоченных в области обращения с отходами и охраны окружающей среды, а также федеральных органов Роспотребнадзора.

Текущее управление Программой осуществляется координационной группой, формируемой заказчиком. При этом главное внимание уделяется срокам и объемам выполнения программных мероприятий и заданий, целевому и эффективному использованию выделенных средств. По результатам проверок подготавливается заключение о продолжении работ и финансировании Программы, о продлении сроков и по другим вопросам реализации мероприятий.

Эти мероприятия предусматривают:

  - Закрепление прилегающих территорий для уборки за физическими и юридическими лицами

  - Закрепление контейнерных площадок за мусорообразователями

  - Обеспечение финансовой стабилизации комплекса по оказанию услуг в области санитарной очистки и обращения с отходами

  - Формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и условий для повышения качества коммунальных услуг: Работа по точке безубыточности рейса при высоком качестве предоставления услуг.

  - Муниципальную поддержку по оказанию услуг в области санитарной очистки и обращения с отходами и модернизации комплекса

.

Перечень мероприятий и сроки их выполнения для решения основных проблем санитарной очистки

территории городского Павловского района

Таблица 12.4.1

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Кол-во единиц | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на I очередь | I очередь по годам, шт. | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2011-2028 | 190 | 131 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 59 |
| I.2 | Обустройство контейнерных площадок для ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для объектов инфраструктуры | 2011-2028 | 101 | 101 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| I.3 | Приобретение мусоровозов ЗИЛ-433362 МКЗ-10 | 2011-2028 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Приобретение мусоровоз ЗИЛ-433360 КО-440-4 | 2011-2028 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1.5 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-433362 КМ-43002 | 2011-2028 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Обустройство полигона для захоронения ТБО (приобретение пресса ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение самосвала ЗИЛ 45085 | 2011-2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | -приобретение экскаватора МТЗ-82 | 2011-2028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II | Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение машины КО-503-В | 2011-2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений | 2011-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Механизированная уборка территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение подметально-уборочных машин ПУМ-93-1 | 2011-2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение комбинированных машин КО-713 ПЩ+ПМ | 2011-2028 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3.3 | Приобретение МТЗ-82 | 2011-2028 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3.4 | Самосвал ЗИЛ 45085 | 2011-2028 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |

Ориентировочные капиталовложения в систему санитарной очистки территории

Павловского района

Таблица 12.4.2

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансир. | Кол-во единиц | Стоимость 1 единицы, тыс. руб | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | I очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| I | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 8006,5 | 2568,5 | 1359 | 1412 | 2298 | 369 | 2469,5 |
| I.1 | Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для объектов инфраструктуры | 2011-2028 | Бюджет | 190 | 6.5 | 851,5 | 175,5 | 169 | 169 | 169 | 169 | 383,5 |
| I.2 | Обустройство контейнерных площадок для ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2011-2015 | Бюджет | 101 | 10 | 1010 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| I.3 | Приобретение мусоровозов ЗИЛ-433362 МКЗ-10 | 2011-2015 | Бюджет | 1 | 993 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.4 | Приобретение мусоровоз ЗИЛ-433360 КО-440-4 | 2011-2028 | Бюджет | 3 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 2086 |
| 1.5 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-433362 КМ-43002 | 2011-2015 | Бюджет | 2 | 990 | 1980 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО | 2011 | Бюджет | 1 | согласно смете | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Обустройство полигона для захоронения ТБО (приобретение пресса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение самосвала ЗИЛ 45085 | 2011-2015 | Бюджет | 1 | 899 | 899 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 |
|  | -приобретение экскаватора МТЗ-82 | 2011-2015 | Бюджет | 1 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 |
| II | Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Приобретение машины КО-503-В | 2011-2015 | Бюджет | 1 | 515 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений | 2011-2028 | Бюджет |  | В соответствии с проектной документацией |  |  |  |  |  |  |
| III | Механизированная уборка территорий |  |  |  |  | 11217 | 899 | 2569 | 2254 | 1798 | 3697 | 6010 |
| 3.1 | Приобретение подметально-уборочных машин ПУМ-93-1 | 2011-2015 | Бюджет | 1 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение комбинированных машин КО-713 ПЩ+ПМ | 2011-2028 | Бюджет | 4 | 1670 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 5010 |
| 3.3 | Самосвал ЗИЛ 45085 | 2011-2015 | Бюджет | 8 | 899 | 7192 | 899 | 899 | 899 | 1798 | 2697 | 0 |
| 3.4 | Трактор МТЗ-80 | 2011-2028 | Бюджет | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
|  | Итого: | 2011-2028 |  |  |  | 19738,5 | 3467,5 | 4443 | 3666 | 4096 | 4066 | 8479,5 |

# 13. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В области обращения с отходами производства и потребления приняты следующие термины и определения:

Генеральная схема очистки территории муниципального образования - нормативный документ определяющий, и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов. Целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов.

Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.

Отходы производства – остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Отходы потребления – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения

Бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Биологические отходы – биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности

Отходы лечебно-профилактических учреждений – материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществлениям медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Древесные отходы – отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.

Стеклобой – Отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.

Макулатура – бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги.

Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.

Сор – сухие или влажные отходы, состоящие из мелких частиц.

Свойства отходов – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.

Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Образование отходов – все виды деятельности, приводящие к появлению отходов. Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими процессов жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых,  дачных  и огородных участках, а также на территориях гаражных кооперативов.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Свалка – местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Полигон захоронения отходов – ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.

Использование отходов – применение отходов  для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами

Сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющиеся.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

Список литературы

1. Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР. Утверждены приказом Министерства ЖКХ РСФСР от 11.07.1986 г. № 321

2. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Утверждены Зам. министра ЖКХ РСФСР от 09.03.1982 г

3. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва,2005г.

4. СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5. Переработка отходов производства и потребления. Авторы Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Москва, 2000г.

6. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

7. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ. Утверждены постановлением Госстроя России от 21 августа 2003г. № 152.

8. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Сборник докладов ВЭЙСТТЭК 2005 г. «Некоторые нерешенные вопросы безопасного обращения с отходами ЛПУ в России». Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. Авторы Русаков Н.В., Стародубов А.П., Карцева Н.Ю.

10. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

11. Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155.

12. Строительная, дорожная и специальная техника отечественного производства. Справочник. Авторы Глазов А.А., Манаков Н.А., Понкратов А.В.- М.: ЗАО «БИЗНЕС-АРСЕНАЛ», 2000г.

13. Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. Авторы Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. Москва, 2001г.

14. СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к  устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов. Утвержденные Главным государственным врачом РФ от 30. 05. 2001 г.

15. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Москва, 1996г.

16. СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

17. Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.

18. Указания по организации и проведения работ при содержания придомовых территорий. Утверждены зам. министра ЖКХ РСФСР от 07.04.1988 г.

19. Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. Утверждены Зам. министра ЖКХ РСФСР от 09.03.1982 г.

20. Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. Авторы Систер В.Г., Мирный А.Н. Москва, 2003г.

21. ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

22. Временная инструкция по организации и технологии зимней уборки дворовых территорий без применения химических противогололедных реагентов.

Генеральная схема очистки территории Павловского района

Графическая часть

Финансирование программы по совершенствованию санитарной очистки Павловский район (тыс.руб)

Общий объем ТБО образующийся на территории Павловского района на 1 очередь (м3/год)

Общий объем ТБО образующийся на территории Павловского района на расчетный срок (м3/год)

| Укрупненная схема платы за сбор и вывоз ТБО (с 01.07.2012 г.) |
| --- |
| население | с НДС руб/м3 | 93,1 - | 99,9 |  |  |  |  |
| бюджет | б/НДС | 124,7 |  |  |  |  |  |
| прочие | б/НДС | 141,7 |  |  |  |  |  |
| Затраты |  |  |
| постоянные | 71,20% |  |
| переменные | 28,80% |  |
| Укрупненная схема платы за сбор и вывоз КГМ (с 01.07.2012 г.) |
| население | с НДС руб/м3 | 273,8 |  |  |  |  |  |
| Затраты |  |  |
| постоянные | 57,87% |  |
| переменные | 42,13% |  |

График сбора и вывоза ТБО № 1 (Евро)

| № п/п | контрагент | адрес | Объем контейнера | Кол-во контейнеров | Время вывоза | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДУК г. Павлово | ул .Транспортная 5 общежитие | 1,1 | 2 | 5-20 | ежедневно |
| 2 | ДУК г.Павлово | ул Коммунисти-ческая 55 ДК | 1,1 | 6 | 5-25 | ежедневно |
| 3 | ДУК г.Павлово | ул Транспортная 4 МЧС | 1,1 | 2 | 5-45 | ежедневно |
| 4 | Администрация г.Павлово | ул Физкультурни- ка 26 | 1,1 | 3 | 6-00 | ежедневно |
| 5 | ДУК г.Павлово | ул Огородная 10 стадион | 1,1 | 2 | 6-10 | ежедневно |
| 6 | ДУК г.Павлово | ул Коммунисти- ческая Администрация | 1,1 | 4 | 6-15 | ежедневно |
| 7 | ДУК г.Павлово | ул Куйбышева 5 Фабрика тепла | 1,1 | 1 | 6-25 | ежедневно |
| 8 | МКУАХУ г.Павлово | ул Профсоюзная 42 администрация | 1,1 | 1 | 6-30 | ежедневно |
| 9 | ДУК г.Павлово | ул Профсоюзная 46 школа 6 | 1,1 | 1 | 6-35 | ежедневно |
| 10 | Администрация г.Павлово | ул Новикова 18 куриный | 1,1 | 2 | 6-40 | ежедневно |
| 11 | Администрация г.Павлово | Крупской 16 нар.суд | 1,1 | 1 | 6-45 | ежедневно |
| 12 | Администрация г.Павлово | ул Затарская | 1,1 | 1 | 6-50 | понедельник, среда суббота |
| 13 | Администрация г.Павлово | ул Сенная . Мечта | 1,1 | 2 | 6-55 | ежедневно |
| 14 | Администрация г.Павлово | ул Павел Перевоз 6 | 1,1 | 1 | 7-00 | ежедневно |
| 15 | Администраци я г.Павлово | ул Ломоносова 3 у Сбербанка | 1,1 | 3 | 7-05 | ежедневно |
| 16 | Администрация г.Павлово | ул Красноармей-ская 1 пристань | 1,1 | 2 | 7-15 | ежедневно |
| 17 | Администрация г.Павлово | ул Ломоносова 27 церковь | 1,1 | 2 | 7-20 | Понедельник, среда,суббота |
| 18 | Администрация г.Павлово | ул Кирова 7 у РКЦ | 1,1 | 2 | 7-25 | ежедневно |
| 19 | ДУК г.Павлово | ул Речная 6 | 1,1 | 4 | 7-30 | ежедневно |
| 20 | ДУК г.Павлово | ул Кирова 34 (9 эт) | 1,1 | 3 | 7-40 | ежедневно |
| 21 | ДУК г.Павлово | ул Кирова 40 у фотографии | 1,1 | 3 | 7-45 | ежедневно |
| 22 | Администрация г.Павлово | ул Куйбышева у БТЮ | 1,1 | 1 | 7-50 | ежедневно |
| 23 | Администрация г.Павлово | ул 1 я Новая линия- ул. Пушкина | 1,1 | 3 | 7-55 | ежедневно |
| 24 | Администрация г.Павлово | ул 6 Новая линия | 1,1 | 2 | 8-05 | ежедневно |
| 25 | Администрация г.Павлово | ул Дальняя круча(водоканал) | 1,1 | 1 | 8-10 | ежедневно |
| 26 | Администрация г.Павлово | ул Фрунзе 69 | 1,1 | 1 | 8-15 | ежедневно |
| 27 | Администрация г.Павлово | ул Штанге-Белохвостикова | 1,1 | 1 | 8-20 | ежедневно |
| 28 | Администраци г.Павлово | ул Артельная 3 | 1,1 | 2 | 8-25 | ежедневно |
| 29 | Администрация г.Павлово | ул Западная 16 | 1,1 | 1 | 8-30 | ежедневно |

| 30 | Администрация г. Павлово | ул Винокурова (кладбище 1) | 1,1 | 1 | 8-35 | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Администрация г.Павлово | ул Винокурова (кладбище 2) | 1,1 | 1 | 8-40 | ежедневно |
| 32 | Администрация г.Павлово | ул Винокурова (кладбище 3) | 1,1 | 1 | 8-45 | ежедневно |
| 33 | Администрация г.Павлово | ул Гризодубовой –школа 14 | 1,1 | 4 | 8-50 | ежедневно |
| 34 | Администрация г.Павлово | ул 5 Декабря | 1,1 | 1 | 9-25 | ежедневно |
| 35 | Администрация г.Павлово | ул Гагарина 2 | 1,1 | 1 | 9-30 | ежедневно |
| 36 | Администрация г.Павлово | ул Весенняя 2 | 1,1 | 1 | 9-35 | ежедневно |
| 37 | Администрация г.Павлово | ул Московская 2 | 1,1 | 1 | 9-40 | ежедневно |
| 38 | ЖКХ-сервис с.Таремское | с.Таремское Школьная 16 | 1,1 | 2 | 9-45 | Пон,вт,ср,чет,пятн,суб. |
| 39 | ЖКХ-сервис с.Таремское | с.Таремское ул Школьная 24 | 1,1 | 2 | 9-50 | Пон,вт,ср,чет,пятн,суб. |
| 40 | ЖКХ-сервис с.Таремское | с.Таремское ул Школьная 25 у Д/с | 1,1 | 2 | 9-55 | Пон,вт,ср,чет,пятн,суб. |
| 41 | ЖКХ-сервис с.Таремское | с.Таремское Новый мкр 16 | 1,1 | 2 | 10-40 | Пон,вт,ср,чет,пятн,суб. |
| 42 | ДУК г.Павлово | ул Правика корп.1 | 1,1 | 2 | 10-05 | ежедневно |
| 43 | ДУК г.Павлово | ул Правика корп.2 | 1,1 | 4 | 10-10 | ежедневно |
| 44 | ДУК г.Павлово | ул Парковая-гараж Гидроагрегат | 1,1 | 3 | 10-20 | ежедневно |
| 45 | Администрация г.Павлово | ул Парковая-Новоселов | 1,1 | 1 | 10-30 | Пн,ср,суб. |
| 46 | ДУК г.Павлово | ул Советская 60 | 1,1 | 2 | 10-35 | ежедневно |
| 47 | ДУК г.Павлово | ул Солнечная 18 | 1,1 | 2 | 10-40 | ежедневно |
| 48 | ДУК г.Павлово | ул Солнечная 22 | 1,1 | 2 | 10-45 | ежедневно |
| 49 | ДУК г.Павлово | ул Новая 1 а | 1,1 | 3 | 10-55 | ежедневно |
| 50 | ДУК г.Павлово | ул Большая 44 | 1,1 | 2 | 11-00 | ежедневно |
| 51 | ДУК г.Павлово | ул Винокурова 65 | 1,1 | 3 | 11-10 | ежедневно |
| 52 | Администрация г.Павлово | ул Урожайная 1 | 1,1 | 1 | 11-20 | ежедневно |
| 53 | Администрация г.Павлово | ул Маяковского 90 у шк. № 7 | 1,1 | 2 | 11-25 | ежедневно |
| 54 | ТСЖ Штанге 43 | ул Штанге 43 | 1,1 | 2 | 11-30 | Пон,ср,пятн. |
| 55 | ДУК г.Павлово | ул Винокурова 17 | 1,1 | 2 | 11-35 | ежедневно |
| 56 | ДУК г.Павлово | ул Маяковского 101 (дамба) | 1,1 | 2 | 11-40 | ежедневно |
| 57 | Администрация г.Павлово | Костный пер- ул Штанге | 1,1 | 1 | 11-45 | ежедневно |
| 58 | Администрация г.Павлово | ул Маяковского 32 | 1,1 | 1 | 11-50 | ежедневно |
| 59 | ДУК г.Павлово | ул Речная – ул Маяковского (ЖЭУ-2) | 1,1 | 3 | 11-55 | ежедневно |
| 60 | ДУК г.Павлово | Больничный пер.2 (стоматология) | 1,1 | 2 | 12-30 | ежедневно |
| 61 | ДУК г.Павлово | Пер Больничный 28 | 1,1 | 2 | 12-35 | ежедневно |
| 62 | ДУК г.Павлово | ул Советская 29 | 1,1 | 4 | 12-40 | ежедневно |
| 63 | ЦРБ | ул Советская 24 ЦРБ | 1,1 | 5 | 12-50 | ежедневно |
| 64 | ДУК г.Павлово | ул Кооперативная 14 | 1,1 | 4 | 13-00 | ежедневно |
| 65 | ДУК г.Павлово | ул Коммунисти- ческая 27 | 1,1 | 2 | 13-10 | ежедневно |

| 66 | ДУК г.Павлово | ул Коммунисти- ческая 37 | 1,1 | 1 | 13-15 | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | ДУК г.Павлово | ул Инициативная- ул Советская 40 | 1,1 | 1 | 13-20 | ежедневно |
| 68 | ДУК г.Павлово | ул Транспортная 1 КБО | 1,1 | 2 | 13-25 | ежедневно |
| 69 | ДУК г.Павлово | ул Транспортная-Зеленый парк | 1,1 | 2 | 13-30 | ежедневно |
| 70 | ДУК г.Павлово | ул Транспортная 3 | 1,1 | 4 | 13-35 | ежедневно |
| 71 | ДУК г.Павлово | ул Коммуны 18 | 1,1 | 5 | 13-45 | ежедневно |
| 72 | ДУК г.Павлово | ул Полевая 2 | 1,1 | 5 | 13-55 | ежедневно |
| 73 | Кошелев И.Н. | ул Физкультур- ника 32 ИП Кошелев | 1,1 | 2 |  | Вт,пятн. |
| 74 | Университет им. Лобачевс- кого | ул Шмидта университет им.Лобачевского | 1,1 | 1 |  | Воскрксенье |
| 75 | Сотнев Д.И. | ул Кузнечная 2 ТЦ «Центральный» | 1,1 | 1 |  | Пон,ср,пятн |
| 76 | Платонов А.М. | ул Ленина 21 ИП Платонов | 1,1 | 1 |  | среда |
| 77 | Фок «Звезда» | ул Покровская 1 а ФОК «Звезда» | 1,1 | 10 |  | По заявкам |
| 78 | ТО Союз | с. Таремское Новый микрорайон |  | 1 |  | ежедневно |
| 79 | Фарбе НН | ул Коммунисти- ческая 15 «Пятерочка» | 1,1 | 2 |  | Пон,ср,пятн |
| 80 | Фарбе НН | Заправка «Лукойл» д.Лаптево | 1,1 | 1 |  | 1 и 15 числа |
| 81 | Горгаз | ул Транспортная 18 Горгаз | 1,1 | 1 |  | Вт,четв. |

Примечание:  ТБО организаций  забирать по ходу движения.

График сбора и вывоза ТБО № 2  (Евро)

| № п/п | контрагент | адрес | Объем контейнера | Кол-во контейнеров | Время вывоза | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация г.Павлово | ул Короленко 85 | 1,1 | 3 | 5-30 | ежедневно |
| 2 | Администрация г.Павлово | ул Короленко 52 | 1,1 | 2 | 5-40 | ежедневно |
| 3 | ДУК г.Павлово | ул Ал. Ильича- ул Короленко 11 | 1,1 | 2 | 5-45 | ежедневно |
| 4 | ДУК г.Павлово | ул Ал.Ильича 21 (9 эт) | 1,1 | 5 | 5-50 | ежедневно |
| 5 | ДУК г.Павлово | ул Ал.Ильича 23 | 1,1 | 2 | 6-00 | ежедневно |
| 6 | Администрация г.Павлово | ул Тельмана 2 | 1,1 | 4 | 6-05 | ежедневно |
| 7 | ДУК г.Павлово | ул Гастелло 5 «б» | 1,1 | 3 | 6-15 | ежедневно |
| 8 | ДУК г.Павлово | ул Тельмана 8 а | 1,1 | 3 | 6-20 | ежедневно |
| 9 | ДУК г.Павлово | ул Железнодо- рожная 1 б | 1,1 | 3 | 6-30 | ежедневно |
| 10 | Администрация г.Павлово | ул Фестивальная 1 | 1,1 | 2 | 6-35 | ежедневно |
| 11 | Администрация г.Павлово | ул Прогресс | 1,1 | 2 | 6-40 | ежедневно |
| 12 | Администрация г.Павлово | ул Рассвет 10 | 1,1 | 2 | 6-45 | ежедневно |
| 13 | Администрация г.Павлово | ул Гастелло 14 | 1,1 | 1 | 6-50 | ежедневно |

| 14 | Администрация г.Павлово | ул Гастелло 29 | 1,1 | 2 | 6-55 | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Администрация г.Павлово | ул Котовского 11 а | 1,1 | 2 | 7-00 | ежедневно |
| 16 | ДУК г.Павлово | ул Аллея Ильича 48 Колос | 1,1 | 2 | 7-05 | ежедневно |
| 17 | ДУК г.Павлово | ул Аллея Ильича 55 | 1,1 | 3 | 7-10 | ежедневно |
| 18 | ДУК г.Павлово | ул Аллея Ильича 47 | 1,1 | 3 | 7-20 | ежедневно |
| 19 | ДУК г.Павлово | ул Аллея Ильича 24 | 1,1 | 3 | 7-30 | ежедневно |
| 20 | ДУК г.Павлово | ул Лермонтова 2 | 1,1 | 1 | 7-40 | ежедневно |
| 21 | Администрация г.Павлово | ул Лермонтова 26 | 1,1 | 1 | 7-50 | ежедневно |
| 22 | ДУК г.Павлово | ул Аллея Ильича 1 а | 1,1 | 3 | 8-00 | ежедневно |
| 23 | ДУК г.Павлово | ул Чкалова 65 | 1,1 | 2 | 8-10 | ежедневно |
| 24 | ДУК г.Павлово | ул Чкалова 56 а | 1,1 | 2 | 8-15 | ежедневно |
| 25 | ДУК г.Павлово | ул Линейная 2 у ТП | 1,1 | 2 | 8-20 | ежедневно |
| 26 | ДУК г.Павлово | ул Деповская 28 | 1,1 | 3 | 8-30 | ежедневно |
| 27 | ДУК г.Павлово | ул Деповская 21 | 1,1 | 2 | 8-40 | ежедневно |
| 28 | Администрация г.Павлово | ул Чкалова 2 | 1,1 | 1 | 8-45 | ежедневно |
| 29 | Администрация г.Павлово | Кирпичный пос. | 1,1 | 2 | 8-50 | ежедневно |
| 30 | Администрация г.Павлово | ул Чапаева 1 (у церкви) | 1,1 | 2 | 8-55 | ежедневно |
| 31 | Администрация г.Павлово | ул Конопляная 37 | 1,1 | 1 | 9-00 | ежедневно |
| 32 | Администрация г.Павлово | ул Большой прогон 3 | 1,1 | 2 | 9-30 | ежедневно |
| 33 | ДУК г.Павлово | ул Шутова 2 Премьер | 1,1 | 4 | 9-35 | ежедневно |
| 34 | ДУК г.Павлово | ул Фаворского 40 | 1,1 | 3 | 9-45 | ежедневно |
| 35 | ДУК г.Павлово | ул Шутова 12 | 1,1 | 4 | 9-55 | ежедневно |
| 36 | ДУК г.Павлово | ул Чапаева 48 | 1,1 | 4 | 10-05 | ежедневно |
| 37 | ДУК г.Павлово | ул Чапаева 55 | 1,1 | 4 | 10-15 | ежедневно |
| 38 | ДУК г.Павлово | ул Чапаева 71 | 1,1 | 3 | 10-25 | ежедневно |
| 39 | ДУК г.Павлово | ул Чапаева 70 | 1,1 | 3 | 10-35 | ежедневно |
| 40 | ТСЖ КМЖСК 1 | ул Фаворского 71 а | 1,1 | 2 | 10-45 | ежедневно |
| 41 | ДУК г.Павлово | ул Фаворского 66 | 1,1 | 2 | 10-50 | ежедневно |
| 42 | Администрация г.Павлово | ул Фаворского автостанция | 1,1 | 1 | 10-55 | ежедневно |
| 43 | ДУК г.Павлово | ул Фаворского 74 | 1,1 | 2 | 11-00 | ежедневно |
| 44 | ДУК г.Павлово | ул Фаворского 105 | 1,1 | 6 | 11-05 | ежедневно |
| 45 | ДУК г.Павлово | ул Суворова 11 | 1,1 | 4 | 11-20 | ежедневно |
| 46 | Администрация г.Павлово | ул Школьная «Космос» | 1,1 | 1 | 11-30 | ежедневно |
| 47 | Администрация г.Павлово | ул Пролетарская 55 | 1,1 | 2 | 11-35 | ежедневно |
| 48 | Администрация г.Павлово | ул Индустриаль- ная 1 а | 1,1 | 1 | 11-40 | ежедневно |
| 49 | ДУК г.Павлово | ул 8 Марта 15 | 1,1 | 5 | 11-45 | ежедневно |
| 50 | Администрация г.Павлово | ул Трудовая 2 | 1,1 | 2 | 12-00 | ежедневно |
| 51 | Администрация г.Павлово | ул Есенина 2 | 1,1 | 2 | 12-05 | ежедневно |
| 52 | Администрация г.Павлово | ул Трудовая 14 | 1,1 | 2 | 12-10 | ежедневно |

| 53 | Администрация г.Павлово | ул Щерса 32 | 1,1 | 2 | 12-15 | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Администрация г.Павлово | ул Трудовая 40 | 1,1 | 2 | 12-20 | ежедневно |
| 55 | Администрация г.Павлово | ул Интернатская 1а | 1,1 | 1 | 12-30 | ежедневно |
| 56 | Администрация г.Павлово | ул Автобусная 70 | 1,1 | 3 | 12-35 | ежедневно |
| 57 | Администрация г.Павлово | ул 1-я Строителя 2 | 1,1 | 1 | 12-45 | ежедневно |
| 58 | Администрация г.Павлово | ул 1-я Северная 31 | 1,1 | 2 | 12-50 | ежедневно |
| 59 | ДУК г.Павлово | ул 3-я Северная 21 | 1,1 | 3 | 13-20 | ежедневно |
| 60 | ДУК г.Павлово | ул 9-я Северная 19 | 1,1 | 4 | 13-30 | ежедневно |
| 61 | ДУК г.Павлово | ул 3-я Северная 25 | 1,1 | 3 | 13-40 | ежедневно |
| 62 | ДУК г.Павлово | ул.3-я Северная 5 | 1,1 | 4 | 13-50 | ежедневно |
| 63 | ДУК г.Павлово | ул.1-я Строителей 38 | 1,1 | 3 | 14-00 | ежедневно |
| 64 | Администрация г.Павлово | ул 1-я Строителей 123 | 1,1 | 1 | 14-00 | ежедневно |
| 65 | Администрация г.Павлово | ул Пионерская 27 | 1,1 | 2 | 14-05 | ежедневно |
| 66 | Администрация г.Павлово | ул Пионерская 59 | 1,1 | 1 | 14-10 | ежедневно |
| 67 | Администрация г.Павлово | ул Пионерская 77 | 1,1 | 3 | 14-15 | ежедневно |
| 68 | Администрация г.Павлово | ул Пер.1-Степной 2 | 1,1 | 1 | 14-25 | ежедневно |
| 69 | Администрация г.Павлово | Марачево 1 | 1,1 | 2 | 14-30 | ежедневно |
| 70 | Администрация г.Павлово | Марачево 2 | 1,1 | 2 | 14-35 | ежедневно |
| 71 | Администрация г.Павлово | Марачево 3- 11 Степной | 1,1 | 1 | 14-40 | ежедневно |
| 72 | Администрация г.Павлово | ул Карьерная | 1,1 | 1 | 14-45 | Пн.ср,суб. |
| 73 | Администрация г.Павлово | ул Прудная 111 | 1,1 | 1 | 14-50 | ежедневно |
| 74 | Администрация г.Павлово | ул Трудовая 159 5 углов | 1,1 | 2 | 14-55 | ежедневно |
| 75 | Администрация г.Павлово | ул Пионерская 1 а | 1,1 | 1 | 15-00 | ежедневно |
| 76 | Администрация г.Павлово | ул Приокская 37 | 1,1 | 1 | 15-05 | ежедневно |
| 77 | Администрация г.Павлово | ул Заречная 54 | 1,1 | 2 | 15-10 | ежедневно |
| 78 | Администрация г.Павлово | ул Трудовая 127 | 1,1 | 2 | 15-15 | ежедневно |
| 79 | Администрация г.Павлово | ул Трудовая 76 молокозавод | 1,1 | 3 | 15-20 | ежедневно |
| 80 | Торпедо | Суворова стадион Торпедо | 1,1 | 1 |  | По заявке |
| 81 | Сбербанк | ул Чапаева у Сбербанка | 1,1 | 3 |  | Пн,ср,пятн |
| 82 | Инструм Рэнд | Чапаева завод Инструм Рэнд | 1,1 | 3 |  | ср |
| 83 | МООG | ул Чапаева МООG - Инструм Рэнд | 1,1 | 1 |  | Ср.(1,3) |

| 84 | Фарбе-НН | р.п. Сосновское заправка Лукойл | 1,1 | 1 |  | Пн(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Фарбе-НН | р.п. Сосновское ул. Ленина 38 | 1,1 | 4 |  | Пн,ср,пятн. |

Примечание:  ТБО организаций  забирать  по ходу движения

График сбора и вывоза ТБО № 3  (ЕВРО)

| № п/п | контрагент | адрес | Объем контейнера | Кол-во контейнеров | Время вывоза | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДУК г.Павлово | ул Высокая 15 | 1,1 | 4 | 5-20 | ежедневно |
| 2 | ДУК г.Павлово | ул Высокая 2 | 1,1 | 2 | 5-30 | ежедневно |
| 3 | ДУК г.Павлово | ул Высокая 3 | 1,1 | 4 | 5-35 | ежедневно |
| 4 | ЖСК 31,25,26 | ул Высокая 42 | 1,1 | 4 | 5-45 | ежедневно |
| 5 | ЖСК 21,21А | ул Радиальная 7 | 1,1 | 3 | 5-55 | ежедневно |
| 6 | Администрация г.Павлово | ул Кленовая 3 | 1,1 | 1 | 6-00 | ежедневно |
| 7 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул Гагарина 65 | 1,1 | 2 | 13-30 | ежедневно |
| 8 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул Гагарина 21 | 1,1 | 2 | 13-35 | ежедневно |
| 9 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул Гагарина 20 а | 1,1 | 3 | 13-40 | ежедневно |

| 10 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул Гагарина 16 | 1,1 | 4 | 13-50 | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул Гагарина 9 | 1,1 | 7 | 14-00 | ежедневно |
| 12 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул 2-я Пятилетка 13 | 1,1 | 2 | 14-20 | ежедневно |
| 13 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул Парковая 1 | 1,1 | 4 | 14-25 | ежедневно |
| 14 | ДУК г. Ворсма | г. Ворсма ул Захаровская 35 | 1,1 | 4 | 14-35 | ежедневно |
| 15 | Фарбе -НН | г.Ворсма Ленина 84 «Пятерочка» | 1,1 | 2 | 14-45 | Пн,ср,пят |
| 16 | ДУК г.Павлово | ул Комсомольская 38,40,42 | 1,1 | 3 |  | Пн,четв,суб |
| 17 | ДУК г.Павлово | ул 9-я Северная 19 мусоропровод |  |  |  | Пн,вт,чт,пят, суб |
| 18 | Кузнецов З.А. | ул Вокзальная ИП Кузнецов |  |  |  | пн |
| 19 | Подгороднева М.И. | ул Фаворского Мебель |  |  |  | Вт,суб |
| 20 | ДУК г.Павлово | ул 1 я Строителей 38,42 |  |  |  | Пн,вт,чт,пят, суб |
| 21 | ДУК г.Павлово | ул 3-я Северная 5 мусоропровод |  |  |  | Пн,вт,чет,пн, суб |
| 22 | ЖСК 18 | ул Фаворского 64 | 1,1 | 2 |  | Пн,ср,пят |
| 23 | Школа № 16 | ул Лермонтова – школа № 16 |  |  |  | Вт,пят |
| 24 | Фармация | ул Фаворского 71 аптека |  |  |  | Вт, пят |
| 25 | ПТУ 16 | ул Высокая ПТУ16 (столовая) |  |  |  | Вт,пят |
| 26 | Бессережнов Г.А. | ул Чкалова 2 Альвас |  |  |  | Пн,чет |
| 27 | Школа № 5 | Радиальная Школа № 5 |  |  |  | Вт,пят |
| 28 | ОРЕОН –А (Россия Веста) | ул Суворова аптека Сокол |  |  |  | сб |
| 29 | Школа № 9 | ул Коммунистичес- кая Школа № 9 |  |  |  | Вт,пят |
| 30 | Фарбе -НН | ул Винокурова 85 Магнит | 1,1 | 1 |  | Пн,вт,ср,чет, пят,суб |
| 31 | Школа с.Ярымово | с.Ярымово школа |  |  |  | ср |
| 32 | Детсад № 2 Павлово | ул Свободы 12 а д/с № 2 |  |  |  | Вт,пят |
| 33 | Ненилина Р.А. | ул Куйбышева м-н Друг |  |  |  | чт |
| 34 | д/с № 23 | ул Свободы 2 д/с № 23 |  |  |  | Вт,пят |
| 35 | д. Б. Давыдово | Д.Б.Давыдово д/с |  |  |  | ср |
| 36 | Администрация г.Павлово | ул Стахановская 34 | б/к |  |  | Сб. |
| 37 | Дом культуры «Калининский» | д. Б .Давыдово клуб |  |  |  | Ср.(посл) |
| 38 | Дом культуры «Калининский» | д. Чернеево клуб |  |  |  | Ср(посл) |
| 39 | Дом культуры «Калининский» | С.Ярымово клуб |  |  |  | Ср(посл) |

| 40 | Администрация г.Павлово | ул Стахановская 26 | б/к |  |  | сб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Администрация г.Павлово | ул Стахановская 16 | б/к |  |  | сб |
| 42 | Продснаб | ул Коммунистичес- кая 51 Продснаб |  |  |  | Пн,чет |
| 43 | База общепита | ул Красноармейс- кая База общепита |  |  |  | Пн,пят |
| 44 | Каскад –Н | ул Красноармейс- кая Ресторан Русь |  |  |  | Пн,пят |
| 45 | Фарбе -НН | ул Коммунистичес- кая Магнит |  |  |  | Пн,вт,ср,чет, пят,суб |
| 46 | Кафе Ока | ул Новикова 47 Кафе Ока |  |  |  | чт |
| 47 | Маринычева Е.М. | ул Чкалова 61 ИП Маринычева |  |  |  | ср |
| 48 | Трест № 15 м-н Строитель | ул Красноармейс- кая Трест 15 |  |  |  | пят |
| 49 | Фарбе-НН | г.Ворсма заправка Лукойл |  |  |  | 1.15 |
| 50 | Почта России | ул Куйбышева Почта России |  |  |  | Вт,чет |
| 51 | Детсад №1 | ул Куйбышева 46 д/с №1 |  |  |  | Вт,пят |
| 52 | Дом культуры «Калининский» | д .Лаптево клуб |  |  |  | Ср(посл) |
| 53 | Фарбе -НН | ул Суворова 8 Магнит |  |  |  | Пн,вт,ср,чет,пт,суб |
| 54 | Бизнес-Инкубатор | ул Маяковского 75 Бизнес-Инкубатор | 1,1 | 1 ?? |  | вт |
| 55 | Фарбе -НН | ул Коммунистичес- кая 52 Магнит | 1,1 | 1 |  | Пн,вт,ср,чет, пят,суб |
| 56 | Центр реабилитации | ул Высокая Детский санаторий |  |  |  | ср |
| 57 | Школа №1 | ул Садовая школа № 1 |  |  |  | Вт,пят |
| 58 | Администрация г.Павлово | ул Толстого 74 |  |  |  | сб |
| 59 | Фарбе -НН | ул 1-я Строителей Магнит | 1,1 | 1 |  | Пн,вт,ср,чт,пт, суб |
| 60 | Администрация г.Павлово | ул Лермонтова 86 | б/к |  |  | сб |
| 61 | Д/с 32 | ул К.Маркса 2 д/с 32 |  |  |  | Вт,чет |
| 62 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 74 | б/к |  |  | сб |
| 63 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 78 | б/к |  |  | сб |
| 64 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 66 | б/к |  |  | сб |
| 65 | Фарбе-НН | ул Комсолольская «Пятерочка» |  |  |  | Пн,вт,ср,чет, пят,суб |
| 66 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 52 | б/к |  |  | сб |
| 67 | Путихина М.В. | ул Фаворского ИП Путихин |  |  |  | Пн,чет |
| 68 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 51 | б/к |  |  | сб |

| 69 | Левина А.А. м-н Автолюкс | ул Фаворского М-н Автолюкс |  |  |  | пятн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Павловское ОРП | ул Чкалова 61 ОРП |  |  |  | ср |
| 71 | Администраци я г.Павлово | ул Мичурина 42 | б/к |  |  | суб |
| 72 | Фарм+ Мед | ул Комсомольс- кая 42 Фарм+ Мед |  |  |  | Вт,суб |
| 73 | Мартюшов И.П. | ул Фаворского Автомиг |  |  |  | Вт,суб |
| 74 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 22 | б/к |  |  | сб |
| 75 | Группа ЭКИ г.Ворсма | г.Ворсма ул Гагарина 23 «Семь яств» |  |  |  | Вт,чет |
| 76 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 12 | б/к |  |  | сб |
| 77 | Школа № 7 | ул Маяковского школа № 7 |  |  |  | Вт,чет |
| 78 | Торговая база | ул Комсомольс- кая 42 м-н Ткани |  |  |  | Вт,суб |
| 79 | Баринова М.И. | ул Фаворского 91 м-н «Спар» |  |  |  | Вт,чет |
| 80 | Группа Эки г.Павлово | ул Правика 1 м-н «Спар» |  |  |  | Пн,ср,пят |
| 81 | Рунов Н.А. | ул Чкалова склад «Оптима» |  |  |  | ср |
| 82 | Сокол Базарная площадь | ул Суворова Аптека Сокол |  |  |  | суб |
| 83 | Группа ЭКИ г.Ворсма | ул Кирова 34 ЭКИ |  |  |  | Пн,среда,пят |
| 84 | Блохин Г.А. | ул Чкалова 20 М-н Крепеж |  |  |  | по заявкам |
| 85 | Группа ЭКИ г.Павлово | ул Коммунистичес- кая 69 м-н Спар |  |  |  | Пон,ср,пят |
| 86 | Фармацея | ул Коммунистичес- кая аптека |  |  |  | ср |
| 87 | Инструм Агро | ул Кирова Инструм Агро |  |  |  | ср |
| 88 | Баринова М.И. | ул Коммунистичес- кая 69 м-н Спар |  |  |  | Пн,ср,пят |
| 89 | Пристиж + | ул Вокзальная 2 Пристиж + |  |  |  | пят |
| 90 | с. Ярымово | с. Ярымово д/с |  |  |  | ср |
| 91 | Инметиз | ул 9 Северная 16 ООО Инметиз |  |  |  | ср |
| 92 | Фарбе-НН | Ворсма , ул Ленина 84 Пятерочка | 1,1 | 2 |  | Пн,ср,пят |
| 93 | Агрофирма Павловская | ул Фаворского 64 Агрофирма Павловская |  |  |  | Пят |
| 94 | ПАУК | с.Б.Давыдово ул Дорожная 66 кафе |  |  |  | ср |
| 95 | РКЦ | ул Шмидта 10 РКЦ |  |  |  | Пн (2,4,1) |

| 96 | Фарбе- НН | ул Аллея Ильича 7 м-н Севен |  |  |  | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | ООО НПФ Металлимпрес | Д.Гомзово Металлимпрес |  |  |  | по заявкам |
| 98 | Сен Гобен | д. Гомзово( карьер) | 1,1 | 2 |  | по заявкам |
| 99 | Нижновэнерго | ул Чкалова Горэнерго | 1,1 | 2 |  | Вт(0,2) |

Примечание:  Сбор  ТБО  от  организаций  производится  в основном  безконтейнерным

способом  по ежедневным маршрутным   графикам.

График сбора и вывоза ТБО № 4  ТБО (бок)

| № п/п | контрагент | адрес | Объем контейнера | Кол-во контейнеров | Время вывоза | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДУК г.Павлово | ул Коммунистичес- кая 12 | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 2 | Администрация г.Павлово | ул Кооперативная 6 | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 3 | Администрация г.Павлово | ул Буденного-ул.Сенная | 0,8 | 3 |  | ежедневно |
| 4 | Администрация г.Павлово | ул Павел Перевоз (за рынком) | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 5 | Администрация г.Павлово | ул Пушкина 75 | 0,8 | 1 |  | Ср,суб |
| 6 | Администрация г.Павлово | ул Артельная 3 (гора) | 0,8 | 3 |  | ежедневно |

| 7 | Администрация г.Павлово | ул Винокурова 27 | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Администрация г.Павлово | ул Белохвостикова (дамба) | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 9 | Администрация г.Павлово | ул Перчанкина 38 (у гаража) | 0,8 | 3 |  | ежедневно |
| 10 | Администрация г.Павлово | ул Большая 24 | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 11 | ДУК г.Павлово | ул Винокурова (дендрарий) | 0,8 | 2 |  | Ср,пят,вс |
| 12 | Администрация г.Павлово | ул Правика 40 (дамба) | 0,8 | 3 |  | ежедневно |
| 13 | Администрация г.Павлово | Молявино (кладбище) | 0,8 | 3 |  | суб |
| 14 | ЖКХ-сервис «Таремское» | Таремское (у завода) | 0,8 | 2 |  | Пн,ср,суб |
| 15 | ДУК г.Павлово | ул Маяковского 62 | 0,8 | 4 |  | Пн,ср,пят |
| 16 | Администрация г.Павлово | ул. Калининская 12 | 0,8 | 3 |  | Пн,ср,пят |
| 17 | Администрация г.Павлово | ул Высокая (гаражи) | 0,8 | 2 |  | Пн,ср,пят |
| 18 | Администрация г.Павлово | ул Коминтерна 57 | 0,8 | 3 |  | Пн,ср,пят |
| 19 | Администрация г.Павлово | пер .Болотный 5 | 0,8 | 3 |  | Пн,ср,пят |
| 20 | Администрация г.Павлово | ул Коминтерна 15 | 0,8 | 2 |  | Пн,ср,пят |
| 21 | Администрация г.Павлово | ул Тургенева 22 | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 22 | Администрация г.Павлово | ул Олега Кошевого 33 | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 23 | Администрация г.Павлово | ул Матросова 11 | 0,8 | 4 |  | Пн,ср,пят |
| 24 | Администрация г.Павлово | ул Мичурина 2 | 0,8 | 6 |  | ежедневно |
| 25 | ЖСК 20 | ул Линейная 12 | 0,8 | 4 |  | Вт,пят,вс |
| 26 | ДУК г.Павлово | ул Чкалова 52 | 0,8 | 1 |  | вт |
| 27 | Администрация г.Павлово | ул Пер.Коммунар 2 (институт) | 0,8 | 2 |  | Пн,ср,пят |
| 28 | Администрация г.Павлово | ул Новаторов 23 | 0,8 | 3 |  | Пн,ср,пят |
| 29 | Администрация г.Павлово | ул Школьная 56 | 0,8 | 3 |  | ежедневно |
| 30 | Администрация г.Павлово | ул Некрасова 25 | 0,8 | 3 |  | Пн,ср,пят |
| 31 | ДУК г.Павлово | ул 1- я Северная 45 | 0,8 | 4 |  | ежедневно |
| 32 | Администрация г.Павлово | Малая Тарка (кладбище) | 0,8 | 2 |  | сб |
| 33 | Администрация г.Павлово | Большая Тарка (кладбище) | 0,8 | 3 |  | вс |
| 34 | Администрация г.Павлово | ул Вокзальная 6 | 0,8 | 1 |  | Вт,чет,вс |
| 35 | Администрация г.Павлово | ул Вокзальная 36 | 0,8 | 2 |  | Вт,чет,вс |
| 36 | Атлантик | ул 8 Марта больница | 0,8 | 2 |  | По заявкам |
| 37 | ИП Кузьмичев | ул Чехова Кузьмичев | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 38 | Мик фирма | ул Трудовая Мик | 0,8 | 1 |  | По заявкам |

| 39 | Ростелеком (Волга –Телеком) | ул Коммунисти- ческая (гараж узла связи) | 0,8 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Заря | ул Физкультур- ника ООО Заря | 0,8 | 2 |  | Вт,пят |
| 41 | ПАМТ | ул Коммунисти- ческая 5 ПАМТ | 0,8 | 2 |  | Вт,пят |
| 42 | ГОРОНО | ул Ленина 27 ГОРОНО | 0,8 | 1 |  | ср |
| 43 | Династия | ул Ленина Династия | 0,8 | 2 |  | Пн,пят |
| 44 | Дягилева | ул Ленина м-н Ордер | 0,8 | 2 |  | Пн,пят |
| 45 | Аксиома | ул Ленина 10 м-н Русское золото | 0,8 | 1 |  | Пн.пят |
| 46 | Городская баня Павлово | ул Ленина Городская баня | 0,8 | 2 |  | пн |
| 47 | Соцстрах | ул Конопляная Соцстрах | 0,8 | 1 |  | чт |
| 48 | СПК Ворсма | ул Ал. Ильича 5 СПК Ворсма | 0,8 | 1 |  | Вт,суб |
| 49 | Печенева А.И. | ул Сенная м-н Архитектор | 0,8 | 2 |  | Пн.ср.пят |
| 50 | Перспектива | Набережная Кафе Династия | 0,8 | 1 |  | Пн,пят |
| 51 | Типография | ул Ломоносова Типография | 0,8 | 1 |  | ср |
| 52 | Д/с 19 | ул Дальняя Круча д/с 19 | 0,8 | 1 |  | чт |
| 53 | ОВД | ул Шмидта ГОВД | 0,8 | 2 |  | Пн,ср.пят |
| 54 | ПТУ 23 | ул Маяковского у ПТУ 23 | 0,8 | 2 |  | вс |
| 55 | Налоговая | ул Куйбышева Налоговая | 0,8 | 3 |  | Вт,пят |
| 56 | Водоканал | ул Сенная 35 КНС-1 | 0,8 | 2 |  | По заявкам |
| 57 | Таремский детский дом | Таремское ул Школьная Детский дом | 0,8 | 2 |  | Вт,пят |
| 58 | Детсад 9 | ул Советская д/с 9 | 0,8 | 2 |  | Вт,чт |
| 59 | Никишин М.Н. | Таремское автосервис | 0,8 | 2 |  | сб |
| 60 | Алан | ул Коммунисти-ческая Рынок - Алан | 0,8 | 3 |  | сб |
| 61 | Москалюк Т.В. | Таремское с АЗС | 0,8 | 1 |  | сб |
| 62 | Администрация г.Павлово | Молявино кладбище | 0,8 | 3 |  | сб |
| 63 | Ростелеком (Волга-телеком) | ул Куйбышева Узел связи | 0,8 | 2 |  | ср |
| 64 | Водоканал | ул Дальняя Круча 40 Водопровод | 0,8 | 2 |  | Ср,сб |
| 65 | Алан | ул Коммунисти- ческая м-н Алан | 0,8 | 4 |  | сб |
| 66 | Потенциал | Лаптево ул Заводская 1 Потенциал | 0,8 | 2 |  | сб |

| 67 | Детсад 21 | ул Инициативная 17 д/с 21 Теремок | 0,8 | 1 |  | Пн,чт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Компания Фаворит | ул Коммунисти- ческая 10 Фаворит | 0,8 | 1 |  | вт |
| 69 | Детсад 24 | ул Перчанкина 80 А д/с Вишенка | 0,8 | 2 |  | вт |
| 70 | Пехтелев В.А. | ул Привокзальная 1 | 0,8 | 1 |  | чт |
| 71 | Омега М | Молявино ООО Омега | 0,8 | 3 |  | сб |
| 72 | Детсад 13 | ул Коммунисти- ческая 66 д/с 13 | 0,8 | 1 |  | Вт,пн |
| 73 | Детсад 26 | ул Высокая 12 д/с 26 | 0,8 | 1 |  | Вт,чт |
| 74 | Детсад 31 | ул Транспортная д/с 31 Родничек | 0,8 | 2 |  | Вт,чт |
| 75 | Маницин В.А. | Б.Давыдово м-н Путевой | 0,8 | 1 |  | Вс. |
| 76 | Горгаз | Р.п.Вача ул.Новая 24 Горгаз | 0,8 | 1 |  | вс |
| 77 | ПТУ 16 | ул Высокая ПТУ 16 | 0,8 | 3 |  | Вт.пят |
| 78 | Луч | д.Лаптево з-д Луч | 0,8 | 2 |  | Сб(1,2,4) |
| 79 | ЮНИТИ | д.Лаптево з-д Луч | 0,8 | 1 |  | Сб(1,2,4) |
| 80 | Емельянов А.В. | д .Лаптево з-д Луч | 0,8 | 1 |  | Сб(1,2,4) |
| 81 | Павловонефтепродукт | ул Суворова у АЗС | 0,8 | 2 |  | сб |
| 82 | Тандем | ул Транспортная 58 ООО Тандем | 0,8 | 1 |  | вт |
| 83 | Павловонефтепродукт | ул 1 Строителя 77 а АЗС | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 84 | Детсад 17 | ул Толстого 29 д/с 17 | 0,8 | 1 |  | Вт,чт |
| 85 | Евдокимов А.С. | ул Ал.Ильича Платная стоянка | 0,8 | 1 |  | вс |
| 86 | Александров Г.П. | ул Новикова м-н Куриный | 0,8 | 3 |  | пн |
| 87 | Перспектива-П | ул Шутова Павловский хлеб | 0,8 | 4 |  | пт |
| 88 | Девятов О.Ю. | ул Вокзальная 1 Худож.ковка | 0,8 | 1 |  | вс |
| 89 | Гарнов В.И. | ул Вокзальная 1 ИП Гарнов | 0,8 | 4 |  | чт |
| 90 | Магистраль -Авто | ул Чкалова Магистраль-Авто (ППАП) | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 91 | Белов П.П. | ул Вокзальная 1 ИП Белов | 0,8 | 1 |  | Чт(1,3) |
| 92 | Павловонефтеппродукт | ул Чкалова у АЗС ППАП | 0,8 | 1 |  | сб |
| 93 | Вторчермет НЛМК Волга | ул 1 Северная 41 Новгородвторчермет | 0,8 | 1 |  | вт |
| 94 | АС | ул Короленко 66 Студенов | 0,8 | 1 |  | пн |
| 95 | Психоневрологический санаторий | ул Высокая Дет.санаторий | 0,8 | 3 |  | ср |
| 96 | Фаворит | ул Коммунисти- ческая 79 Фаворит | 0,8 | 1 |  | вт |

| 97 | Гармония | ул Коммунисти- ческая 10 Гармония | 0,8 | 1 |  | вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Куляскин Ю.В. | ул Коммунисти- ческая 10 Иванов | 0,8 | 2 |  | Вт,чт |
| 99 | Вторресурс | ул Вокзальная Вторресурс | 0,8 | 1 |  | чт |
| 100 | Кузьмичев А.В. | ул Шутова 23 ИП Кузьмичев | 0,8 | 1 |  | пн |
| 101 | Куляскин Ю.В. | ул Вокзальная ИП Иванов Р.В. | 0,8 | 1 |  | Чт,вт |
| 102 | Интерьерсервис - 93 | ул Шутова Интерьерсервис | 0,8 | 3 |  | пн |
| 103 | Импульс | ул Шутова 15 ООО Импульс | 0,8 | 1 |  | Пн(1,3) |
| 104 | Спектр Б | ул Шутова Спектр Б | 0,8 | 1 |  | пн |
| 105 | Квант | ул Шутова 19 Квант | 0,8 | 2 |  | пн |
| 106 | ФСК Энерго Строй | ул Чкалова ФСК Энергострой (ППАП) | 0,8 | 1 |  | вс |
| 107 | Автошкола РОСТО | ул 1 Северная Автошкола | 0,8 | 1 |  | чт |
| 108 | Терем | ул Коммунисти- ческая 79 ООО Терем | 0,8 | 2 |  | пн |
| 109 | Пономарева М.С. | ул 1 Северная ИП Пономарева |  | 1 |  | Вт.чт |
| 110 | ТДМ -4 | ул 1 Северная 39 а ТДМ-4 | 0,8 | 2 |  | ср |
| 111 | Барс | ул 1 Северная 39 ООО Барс | 0,8 | 2 |  | чт |
| 112 | Харитонова А.В. | ул Чкалова 61 ИП Харитонова А.В. | 0,8 | 3 |  | вт |
| 113 | Центр Опт | ул Чкалова 61 Центр Опт | 0,8 | 3 |  | вт |
| 104 | Харитонова Л.Ю. | Межрайбаза ИП Харитонова Л.Ю. м-н Фрукты | 0,8 | 3 |  | вт |
| 105 | Станпласт -Поволжье | ул Коммунисти- ческая 73 Станпласт -Поволжье | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 106 | Станция тех. обслуживания «ННАТО» | ул Шутова 18 СТО ННАТО | 0,8 | 1 |  | 10,20,30 |
| 107 | Ростелеком (Волга- Телеком) | ул Коммунисти- ческая Гараж узла связи | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 108 | Ерохина Н.И. | ул Чкалова 61 ИП Ерохина | 0,8 | 2 |  | Вт(2,4) |
| 109 | Автотайм | ул Вокзальная ИП Колбасов | 0,8 | 2 |  | чт |
| 110 | Флагман | ул Вокзальная Газовая АЗС | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 111 | Водоканал | ул Прудная у КОС | 0,8 | 4 |  | по заявкам |
| 112 | Уткин А.Н. | ул Ал.Ильича 25 ИП Уткин | 0,8 | 1 |  | Вт,чт |

| 113 | Ермошин Ю.Н. | Пер.Гаражный ИП Ермошин | 0,8 | 1 |  | Вт,чет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Свитов А.Б. | ул 1 Северная 39 ИП Свитов | 0,8 | 2 |  | Ср,суб |
| 115 | Молочный завод | ул Трудовая Молокозавод | 0,8 | 4 |  | Пн,ср,пт |
| 116 | Спецзащита | ул Ал.Ильича Юна (сельхозтехника) | 0,8 | 1 |  | пн |
| 117 | Павловоэнерго | Пер.Гаражный Павловоэнерго | 0,8 | 1 |  | вт |
| 118 | Парус | ул 1 Северная 39 ООО Парус | 0,8 | 2 |  | ср |
| 119 | Стройка | ул 1 Северная 39 ОО Стройка | 0,8 | 1 |  | ср |
| 120 | Гидротехника | ул 1 Северная 39 а ТДМ-4 | 0,8 | 2 |  | Ср. |
| 121 | Водоканал | ул Транспортная 30 КНС-5 | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 122 | Химкомплект | ул 8 Марта ООО Химкомплект | 0,8 | 4 |  | Вт,чт |
| 123 | ТЦ Авто лесозавод | ул Привокзальная Заправка у военкомата | 0,8 | 1 |  | чт |
| 124 | Администрация Калининского с/с | д.Б.Давыдово ул.Урожайная (у киоска) | 0,8 | 1 |  | Сб. |
| 125 | Администрация Калининского с/с | Д.Б.Давыдово Ул.Урожайная 29 (окружная) | 0,8 | 1 |  | сб |
| 126 | ПАЗ Стройсервис | ул 8 Марта 15 б ПАЗ Стройсервис | 0,8 | 1 |  | чт |
| 127 | СУ 2 | ул Ал.Ильича ПТУ 31 СУ 2 | 0,8 | 1 |  | ежедневно |
| 128 | Намесов С.А. | Коммунистиче- ская 77 ИП Намесов | 0,8 | 1 |  | ср |
| 129 | Строй Инвест НН | Привокзальная 1 Строй Инвест | 0,8 | 1 |  | чт |
| 130 | Водоканал | ул Солнечная КНС-6 | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 131 | Пневмоком | ул Ал.Ильича Пневмоком (сельхозтехника) | 0,8 | 1 |  | пн |
| 132 | Школа с.Вареж | С.Вареж ул.Школьная 22 школа | 0,8 | 2 |  | По заявкам |
| 133 | ПФ Ока | ул Ал.Ильича 43 (сельхозтехника) | 0,8 | 1 |  | Пт. |
| 134 | Школа д.Лаптево | д.Лаптево школа | 0,8 | 2 |  | сб |
| 135 | Русинструмент | ул Вокзальная 1 ИП Гарнов | 0,8 | 2 |  | чт |
| 136 | ДОК-Фаворит (Хаммер ЛМ) | с.Ярымово с Хаммер ЛМ | 0,8 | 1 |  | Сб(2,4) |

| 137 | Пикник -Сервис | ул.Коммунисти- ческая 77 Пикник-Сервис | 0,8 | 2 |  | Ср,пт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | Гидротехника | ул.Коммунисти- ческая 77- а Гидротехника | 0,8 | 2 |  | ср |
| 139 | Гидротехника | ул.Коммунисти- ческая 79 Гидротехника | 0,8 | 2 |  | Ср(2,4) |
| 140 | ФСК Энергострой | ул Правика за котельной | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 141 | РЖД станция | ул Фаворского у РЖД | 0,8 | 2 |  | Пн,пт |
| 142 | Рай Цен | ул.Фаворского у Рай Цен | 0,8 | 8 |  | ежедневно |
| 143 | Стриж | ул Трудовая ООО Стриж | 0,8 | 2 |  | По заявкам |
| 144 | ЦРБ | ул.Красная горка наркология | 0,8 | 1 |  | сб |
| 145 | Детсад 8 | ул Чапаева 55 д/с 8 | 0,8 | 1 |  | чт |
| 146 | ЦРБ | ул 8 Марта больница ПАЗ | 0,8 | 4 |  | Пн,ср,пн |
| 147 | ВСМ | ул 1 Северная 31 ВСМ | 0,8 | 1 |  | 7,21 |
| 148 | Детсад 20 | ул Чапаева д/с 20 | 0,8 | 1 |  | чт |
| 149 | Варежск. д/с | Детский сад | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 150 | Детсад 30 | ул Школьная 48 д/с 30 | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 151 | Инструм Агро | ул Чкалова Инструм Агро | 0,8 | 3 |  | Ср,сб |
| 152 | Павловский ГОРТОП | ул Вокзальная ГОРТОП | 0,8 | 1 |  | чт |
| 153 | Магма | ул 1 Северная 41 ООО Магма | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 154 | ПМК | пл. Привокзальная 1 ООО ПМК | 0,8 | 1 |  | чт |
| 155 | Сидорова О.С. | ул Шутова 1 Автостоянка | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 156 | ТЦ Авто лесозавод | ул 8 Марта у ТЦ Авто | 0,8 | 7 |  | Вт,чт |
| 157 | Молот | ул.Привокзальная 1 ООО Молот | 0,8 | 1 |  | чт |
| 158 | Модуль | ул.Привокзальная 1 ООО Модуль | 0,8 | 1 |  | чт |
| 159 | ЦРБ | ул.Трудовая 1 Поликлиника ПАЗ | 0,8 | 2 |  | Пн,ср,пн |
| 160 | Гранит Запчасти | ул.Ал. Ильича 25 | 0,8 | 2 |  | вт |
| 161 | Компания Премьер | ул.Чкалова 61 Премьер | 0,8 | 3 |  | вт |
| 162 | Леопард | с. Б.Давыдово Леопард -Балтика | 0,8 | 2 |  | пн |
| 163 | Водоканал | ул.Ал.Ильича 69 КНС-3 | 0,8 | 2 |  | По заявкам |
| 164 | Альянс 2002 | Парковая Альянс | 0,8 | 2 |  | ср |
| 165 | Подобуева И.В. | ул.Вокзальная 2 ИП Подобуева | 0,8 | 3 |  | Пн,чт |
| 166 | РМЗ | ул.1 Северная 43 РМЗ | 0,8 | 3 |  | ср |

| 167 | Федотов А.В. | 1 Северная 43 ИП Федотов | 0,8 | 3 |  | ср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | Тайфун | ул.1 Северная Тайфун | 0,8 | 2 |  | Вт,чт |
| 169 | Санаторный детский дом | ул.Трудовая Школа -Интернат | 0,8 | 3 |  | Вт,сб |
| 170 | Детсад 14 | Пер. Суворова д/с 14 | 0,8 | 1 |  | вт |
| 171 | Уренгойстрой- монтаж | ул.Вокзальная 80 Уренгойстроймонтаж | 0,8 | 1 |  | Пт(2,4) |
| 172 | Противотуберкулезный диспансер | ул.Привокзальная 2 Тубдиспансер | 0,8 | 2 |  | Пн,чт |
| 173 | Детсад 18 | ул.1 Строителя 7 д/с 18 Аленушка | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 174 | Дорожное | ул.Чкалова ОАО Дорожное | 0,8 | 4 |  | ср |
| 175 | Администрация г.Павлово | Малая Тарка кладбище | 0,8 | 2 |  | сб |
| 176 | Вневедомствен- ная охрана | ул.Кольцова Вневед. охрана | 0,8 | 1 |  | пт |
| 177 | Водоканал | ул.Малый прогон 23 КНС-2 | 0,8 | 2 |  | По заявкам |
| 178 | Перспектива | ул.Чапаева Пир-Ок | 0,8 | 1 |  | Пн,ср,пт |
| 179 | Детсад 5 | ул.8 Марта д/с 5 Ласточка | 0,8 | 2 |  | Вт,чт |
| 180 | Школа 3 | ул.Чапаева школа №3 | 0,8 | 1 |  | Пн,ср,пн |
| 181 | Тувыкин К.Ю. | Конопляная 8 Спецавто | 0,8 | 2 |  | Пн,ср,пн |
| 182 | Пожарная часть | ул.Восточная Пожарная часть | 0,8 | 2 |  | вт |
| 183 | Печенева А.И. | пос.Кирпичный м-н Архитектор | 0,8 | 3 |  | Ср,сб |
| 184 | Савельева С.П. | пос.Кирпичный м-н Архитектор | 0,8 | 1 |  | Ср,сб |
| 185 | Электрик | ул.Восточная 3 ЗАО Электрик | 0,8 | 1 |  | Вт(3) |
| 186 | Детсад 25 | ул.Тельмана д/с 25 | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 187 | ОВД | ул.Восточная У ГИБДД | 0,8 | 2 |  | вс |
| 188 | МУП «Утилизация» | ул.Чкалова ППАП | 0,8 | 3 |  | пт |
| 189 | Уют | ул.1 Северная м-н Уют | 0,8 | 1 |  | ср |
| 190 | Тубдиспансер | ул.Гастелло 7 Детский санаторий | 0,8 | 1 |  | Пн,ср,пт |
| 191 | Спецавтозап- часть | 1 Северная Спецавтозапчасть | 0,8 | 2 |  | Вт,чт |
| 192 | Созвездие | ул.Фаворского Фитнес-клуб | 0,8 | 2 |  | сб |
| 193 | Администрация с.Вареж | Луговая 1 с.Вареж | 0,8 | 10 |  | по заявкам |
| 194 | Администрация с.Вареж | Речная 1 с.Вареж | 0,8 | 3 |  | по заявкам |
| 195 | Администрация с. Вареж | д.Юрьевец | 0,8 | 2 |  | по заявкам |

| 196 | Школа | с. Вареж ул. Школьная 22 Школа | 0,8 | 2 |  | По заявкам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Центральная 1 | б/к |  | 9-00 | сб |
| 199 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Центральная 21 | б/к |  | 9-12 | сб |
| 200 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Центральная 31 | б/к |  | 9-24 | сб |
| 201 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Полевая 10 | б/к |  | 9-36 | сб |
| 202 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Центральная у магазина | б/к |  | 9-48 | сб |
| 203 | Калининский с/с | с.Лаптево Квасова у н-на Ладья | б/к |  | 10-00 | сб |
| 204 | Калининский с/с | с.Лаптево ул. Луговая 5 | б/к |  | 10-12 | сб |
| 205 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Квасова- ул.Нагорная | б/к |  | 10-24 | сб |
| 206 | Калининский с/с | с.Лаптево ул. Квасова у мед.пункта | б/к |  | 10-36 | сб |
| 207 | Калининский с/с | с.Лаптево ул. Квасова у почты | б/к |  | 10-48 | сб |
| 208 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Школьная за памятником | б/к |  | 11-06 | сб |
| 209 | Калининский с/с | с.Лаптево ул.Центральная посл.остановка | б/к |  | 11-12 | сб |
| 210 | Калининский с/с | с. Давыдово ул.Мира 1 | б/к |  | 12-00 | сб |
| 211 | Калининский с/с | с. Давыдово Полевая 11 | б/к |  | 12-06 | сб |
| 212 | Калининский с/с | с. Давыдово Садовая 54 м-н Бриз | б/к |  | 12-12 | сб |
| 213 | Калининский с/с | с. Давыдово Дорожная у остановки | б/к |  | 12-18 | сб |
| 214 | Калининский с/с | с. Давыдово Большой прогон 2 | б/к |  | 12-24 | сб |
| 215 | Калининский с/с | с. Давыдово Дорожная 2 | б/к |  | 12-30 | сб |
| 216 | Калининский с/с | с. Давыдово Урожайная 29 | б/к |  | 12-36 | сб |
| 217 | Калининский с/с | с. Давыдово Луговая 35 | б/к |  | 12-42 | сб |
| 218 | Калининский с/с | с. Давыдово Урожайная у киоска | б/к |  | 12-51 | сб |
| 219 | Калининский с/с | с. Давыдово Школьная 12 | б/к |  | 13-02 | сб |
| 220 | Калининский с/с | с. Давыдово Огородная 15 | б/к |  | 13-14 | сб |
| 221 | Калининский с/с | с. Давыдово Совхозная-Завраг | б/к |  | 13-26 | сб |

| 222 | Калининский с/с | с. Давыдово Фадеева 58 | б/к |  | 13-38 | сб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | Калининский с/с | с. Давыдово Фадеева у киоска | б/к |  | 13-50 | сб |
| 224 | Калининский с/с | с. Давыдово Центральная 20 | б/к |  | 14-02 | сб |
| 225 | Калининский с/с | с. Давыдово | б/к |  | 14-14 | сб |

Примечание: Сбор ТБО  от организаций  проводится по ходу движения  мусоровоза  по графику  сбора  ТБО с контейнерных площадок  от населения  см. п 1-35.

График  сбора и вывоза ТБО № 5  ТБО  (бок.)

| № п/п | контрагент | адрес | Объем контейнера | Кол-во контейнеров | Время вывоза | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДУК г.Ворсма | п .Ясенцы Центральная 58 | 0,8 | 2 | 5-35 | ежедневно |
| 2 | ДУК г.Ворсма | п.Ясенцы Школьная 18 | 0,8 | 5 | 5-40 | ежедневно |
| 3 | ДУК г.Ворсма | п.Ясенцы Школьная 21 | 0,8 | 2 | 5-50 | ежедневно |
| 4 | ДУК г.Ворсма | г.Ворсма Гагарина за гаражами | 0,8 | 6 | 6-00 | ежедневно |
| 5 | ДУК г.Ворсма | г.Ворсма Строителя 1 | 0,8 | 6 | 6-10 | ежедневно |
| 6 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Захаровская 22 | 0,8 | 2 | 6-15 | ежедневно |

| 7 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Урицкого 29 | 0,8 | 3 | 6-20 | Вт,чт,сб,вс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Охтомова 1 | 0,8 | 4 | 6-25 | ежедневно |
| 9 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма 5-Проезд-Школьная | 0,8 | 2 | 6-30 | ежедневно |
| 10 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма 5-Проезд- Добролюбова | 0,8 | 2 | 6-35 | ежедневно |
| 11 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма 5-Проезд- Парковая | 0,8 | 2 | 6-40 | ежедневно |
| 12 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма 5 Проезд- О.Кошевого | 0,8 | 2 | 6-45 | Вт,чт,сб,вс |
| 13 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Комсомольская 5 за рынком | 0,8 | 4 | 6-50 | ежедневно |
| 14 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Луначарского 49 | 0,8 | 6 | 7-00 | ежедневно |
| 15 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма пер.Водокачный 3 | 0,8 | 4 | 7-10 | Вт,чт,сб,вс |
| 16 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма а/магистр. на Н.Новгород «Родник» | 0,8 | 3 | 7-20 | Вт,чт,сб,вс |
| 17 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Полевая 53 | 0,8 | 3 | 7-30 | ежедневно |
| 18 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Северная 71 | 0,8 | 5 | 7-40 | ежедневно |
| 19 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Усадьба Совхоза 11 | 0,8 | 5 | 7-50 | ежедневно |
| 20 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Усадьба Совхоза 5 | 0,8 | 1 | 8-10 | Вт,чт,сб,вс |
| 21 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Металлист 4 | 0,8 | 3 | 8-20 | Вт,чт,сб,вс |
| 22 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Полевая 4 | 0,8 | 4 | 8-25 | ежедневно |
| 23 | ДУК г.Ворсма | г.Ворсма Ленина 88 | 0,8 | 2 | 9-00 | ежедневно |
| 24 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Селькоровская 54 | 0,8 | 3 | 9-10 | ежедневно |
| 25 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Зеленая 45 | 0,8 | 4 | 9-15 | ежедневно |
| 26 | ДУК г.Ворсма | п.Ясенцы Юбилейная 2 | 0,8 | 5 | 10-30 | ежедневно |
| 27 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Советская 234 | 0,8 | 4 | 10-50 | Вт,чт,сб,вс |
| 28 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Селькоровская 111 | 0,8 | 8 | 11-00 | ежедневно |
| 29 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Калинина у сбербанка | 0,8 | 1 | 11-25 | ежедневно |
| 30 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Советская 1 | 0,8 | 8 | 11-30 | ежедневно |
| 31 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Свободы (р.Кишма) | 0,8 | 3 | 12-05 | ежедневно |
| 32 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Стадионная у леса | 0,8 | 2 | 12-15 | ежедневно |

| 33 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма Стадионная 19 | 0,8 | 4 | 12-25 | ежедневно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ДУК г.Ворсма | г.Ворсма Заводская 43 | 0,8 | 3 | 12-30 | ежедневно |
| 35 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма пер.Шоссейный – Заводская | 0,8 | 8 | 12-40 | ежедневно |
| 36 | ДУК г.Ворсма | г.Ворсма Свободы 66 | 0,8 | 5 | 12-55 | ежедневно |
| 37 | ДУК г.Ворсма | д.Грудцино пер.Заводской 21 | 0,8 | 3 | 13-10 | ежедневно |
| 38 | ДУК г.Ворсма | д.Грудцино Школьная 12 у магазина | 0,8 | 2 | 13-20 | Вт,чт,сб,вс |
| 39 | ДУК г.Ворсма | г.Ворсма Свободы 73 | 0,8 | 3 | 13-30 | ежедневно |
| 40 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма пл.Базарная 5а | 0,8 | 4 | 13-40 | ежедневно |
| 41 | Администрация г.Ворсма | г.Ворсма пляж у озера | 0,8 | 1 |  | летом |
| 42 | Школа 1 | г.Ворсма Гагарина 9а Школа 1 | 0,8 | 1 |  | Пн,ср,пт |
| 43 | Радуга | г.Ворсма ул.Ленина 202 Скорпион | 1 | 4 |  | Ср,сб |
| 44 | Гебо | Г Ворсма Захаровская 7 а Гебо | 0,8 | 1 |  | чт |
| 45 | Газокомпрессорная станция | г.Ворсма Газокомпрессор-ная станция |  | 4 |  | сб |
| 46 | Школа 2 | г.Ворсма Строителей Школа 2 |  | 1 |  | Вт,пт |
| 47 | САРО | г.Ворсма 5 Проезд САРО | 0,8 | 2 |  | Пн,пт |
| 48 | Флагман | г.Ворсма Ул.Ленина Газовая АЗС | 0,8 | 1 |  | чт |
| 49 | Баринов С.А. | г.Ворсма Усадьба совхоза Баринов | 0,8 | 1 |  | Пн(1,3) |
| 50 | Детсад 4 | г.Ворсма Гагарина д/с 4 | 0,8 | 1 |  | Вт,чт |
| 51 | МИЗ им. Ленина | г.Ворсма МИЗ им.Ленина | 0,8 | 8 |  | Вт,чт |
| 52 | Инновационные технологии | г.Ворсма Усадьба совхоза Инновационные технологии | 0,8 | 1 |  | пн |
| 53 | Русский нож | д.Ясенцы Русский нож | 0,8 | 1 |  | чт |
| 54 | ГУ МЧС по Нижегор . обл | г.Ворсма пер. Лесопильный Пожарная часть | 0,8 | 1 |  | ср |

| 55 | ГУ ЦОД ФПС Пожарная часть | г.Ворсма Лесопильный пер Пожарная часть | 0,8 | 1 |  | Ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Детсад 6 | г.Вррсма д/с 6 | 0,8 | 1 |  | Вт,чт |
| 57 | Детсад 2 | г. Ворсма д/с 2 | 0,8 | 2 |  | Вт,пт |
| 58 | Птицефабрика Павловская | д.Ясенцы Птицефабрика | 0,8 | 3 |  | чт |
| 59 | ДУК г.Ворсма | д.Ясенцы Школьная 21 | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 60 | Окна КОМПАС | Г.Ворсма Захаровская Компас | 0,8 | 3 |  | пт |
| 61 | Бирюков И.В. | Г.Ворсма Завьялова 30 Строительная | 0,8 | 1 |  | пн |
| 62 | Городская больница | г.Ворсма поликлиника | 0,8 | 2 |  | ср |
| 63 | Эки- Хлеб | г.Ворсма М.Горького 2 а Эки-Хлеб | 0,8 | 3 |  | Вт,чт,вс |
| 64 | Павлово-нефтепродукт | Окружная дорога АЗС | 0,8 | 2 |  | сб |
| 65 | Титов А.С. | г.Ворсма Базарная 1 Титов А.С. | 0,8 | 1 |  | чт |
| 66 | Торговая компания | г.Ворсма Завьялова м-н Удачный | 0,8 | 1 |  | пн |
| 67 | Чиликина Н.А. | г.Ворсма Ленина 37 Спар | 0,8 | 1 |  | Пн,чт |
| 68 | Медтех | г.Ворсма 2 Пятилетка 20 Веряскин | 0,8 | 2 |  | Вт,сб |
| 69 | Школа | с.Грудцино Школа | 0,8 | 1 |  | пн |
| 70 | МИЗ им.Ленина | Г.Ворсма МИЗ им.Ленина профилакторий | 0,8 | 1 |  | По заявке |
| 71 | Городская больница | Г.Ворсма Гор.больница | 0,8 | 5 |  | ср |
| 72 | Павловонефте- продукт | Г.Ворсма за постом ГАИ АЗС | 0,8 | 1 |  | сб |
| 73 | ОВД | г.Ворсма милиция | 0,8 | 2 |  | пн |
| 74 | Детсад № 5 | Г.Ворсма д/с №5 | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 75 | ЭОС-ЛИВО | Г.Ворсма Ленина ЭОС-ЛИВО | 0,8 | 3 |  | Вт,пт |
| 76 | Медтех и К | г.Ворсма 2 Патилетка 205 бар «Вираж» | 0,8 | 1 |  | пн |
| 77 | Начальная школа | Г.Ворсма Школа | 0,8 | 1 |  | чт |
| 78 | САРО | Г.Ворсма Заводская 41 САРО | 0,8 | 3 |  | Пн,пт |

| 79 | Семина Е.П. | г.Ворсма Заводская 1 Семина Е.П. | 0,8 | 1 |  | сб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Хлебный дом | Г.Ворсма М.Горького 2 в Хлебный дом | 0,8 | 2 |  | ежедневно |
| 81 | Варюхова Р.А. | Г.Ворсма Мичурина Варюхова Р.А. | 0,8 | 1 |  | Пн,ср,сб |
| 82 | Медполимер | г.Ворсма Медполимер | 0,8 | 4 |  | По заявкам |
| 83 | Администрация Грудцинского с/с | с. Грудцино Администрация | 0,8 | 1 |  | ср |
| 84 | Спектр-Авто | г.Ворсма Заводская Спектр-Авто | 0,8 | 3 |  | чт |
| 85 | Торговая компания | Г.Ворсма Мира 19 магазин | 0,8 | 1 |  | пн |
| 86 | Горгаз | г.Ворсма Советская Горгаз | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 87 | Металлист | г .Ворсма Заводская 1 | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 88 | Строй-лига | г.Ворсма Ленина 200 А Стройлига | 0,8 | 3 |  | пн |
| 89 | Мастер-Гарант | Г.Ворсма Заводская 1 Мастер-Гарант | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 90 | Таремский с/с | с.Таремское Центральная 11 | б/к |  | 17-00 | пн |
| 91 | Таремский с/с | с.Таремское Центральная 30 | б/к |  | 17-10 | пн |
| 92 | Таремский с/с | с.Таремское Центральная 54 | б/к |  | 17-20 | пн |
| 93 | Таремский с/с | с.Таремское Центральная 72 | б/к |  | 17-30 | пн |
| 94 | Таремский с/с | с.Таремское Центральная 85 | б/к |  | 17-40 | пн |
| 95 | Таремский с/с | с.Таремское Центральная 98 | б/к |  | 17-50 | пн |
| 96 | Таремский с/с | с.Таремское Совхозная 10 | б/к |  | 18-00 | пн |
| 97 | Таремский с/с | с.Таремское Совхозная 23 | б/к |  | 18-10 | пн |
| 98 | Таремский с/с | с.Таремское Лесная 8 | б/к |  | 18-20 | пн |
| 99 | Таремский с/с | с.Таремское Новоселов 11 | б/к |  | 18-30 | пн |
| 100 | Таремский с/с | с.Таремское Зеленая-Солнечная 5 | б/к |  | 18-40 | пн |
| 101 | Таремский с/с | с.Таремское Восточная 7 | б/к |  | 18-50 | пн |
| 102 | Таремский с/с | с.Таремское Восточная -Спортивная | б/к |  | 19-00 | пн |

| 103 | Таремский с/с | с.Таремское Луговая 15 | б/к |  | 19-10 | пн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Таремский с/с | с.Таремское Луговая 45 | б/к |  | 19-20 | пн |
| 105 | Таремский с/с | с.Таремское Трудовая 15 | б/к |  | 19-30 | пн |
| 106 | Таремский с/с | с.Таремское Полевая 25 | б/к |  | 19-40 | пн |
| 107 | Таремский с/с | с.Таремское Новая 45 | б/к |  | 19-50 | пн |
| 108 | Таремский с/с | с.Таремское Новая 37 | б/к |  | 20-00 | пн |
| 109 | Таремский с/с | с.Таремское Садовая 13 | б/к |  | 20-10 | пн |
| 110 | Таремский с/с | с.Таремское Дорожная 12 | б/к |  | 20-20 | пн |
| 111 | Таремский с/с | С.Таремское Дорожная 27 | б/к |  | 20-30 | пн |
| 112 | Таремский с/с | д.Молявино 9 Пятилетка 11 | б/к |  | 17-00 | вт |
| 113 | Таремский с/с | д.Молявино Малая у остановки | б/к |  | 17-10 | вт |
| 114 | Таремский с/с | д.Молявино Школьная 19 | б/к |  | 17-20 | вт |
| 115 | Таремский с/с | д.Молявино Школьная 41 | б/к |  | 17-30 | вт |
| 116 | Таремский с/с | д.Молявино Полевая 1 | б/к |  | 17-40 | вт |
| 117 | Таремский с/с | д.Долгово | б/к |  | 18-00 | вт |
| 118 | Таремский с/с | д.Молявино Новая 37 | б/к |  | 18-20 | вт |
| 119 | Таремский с/с | д.Молявино Новая 17 | б/к |  | 18-30 | вт |
| 120 | Таремский с/с | д.Молявино Снежная | б/к |  | 18-40 | вт |
| 121 | Таремский с/с | д.Завалищи пер.Винокурова 7 | б/к |  | 19-00 | вт |
| 122 | Таремский с/с | д.Завалищи 64 | б/к |  | 19-10 | вт |
| 123 | Таремский с/с | д.Завалищи 20 | б/к |  | 19-20 | вт |
| 124 | Таремский с/с | д.Завалищи 41 | б/к |  | 19-30 | вт |
| 125 | Таремский с/с | д.Завалищи Овражная | б/к |  | 19-40 | вт |
| 126 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Ленина 6 | 0,8 | 2 | 13-20 | ср |
| 127 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Ленина 38 | 0,8 | 2 | 13-25 | ср |
| 128 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Ленина у остановки | 0,8 | 2 | 13-30 | ср |
| 129 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Ильинская | 0,8 | 2 | 13-35 | ср |
| 130 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Полевая у башни | 0,8 | 2 | 13-40 | ср |
| 131 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Школьная | 0,8 | 2 | 13-45 | ср |
| 132 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Ленина 111 | 0,8 | 3 | 13-55 | ср |
| 133 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Ленина у церкви | 0,8 | 3 | 14-05 | ср |

| 134 | Грудцинский с/с | с. Грудцино Школьная 20 Школа | 0,8 | 2 | 14-15 | ср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Грудцинский с/с | д.Фроловское | 0,8 | 2 | 14-20 | ср |
| 136 | Грудцинский с/с | д.Долотково | 0,8 | 2 | 14-25 | ср |
| 137 | Грудцинский с/с | д.Кишкино | 0,8 | 2 | 14-30 | ср |
| 138 | Грудцинский с/с | д.Чудиново | 0,8 | 2 | 14-35 | ср |
| 139 | Абабковский с/с | д.Комарово Молодежная 172 | б/к |  | 17-00 | чт |
| 140 | Абабковский с/с | д.Комарово 2-х этажн.дома | б/к |  | 17-10 | чт |
| 141 | Абабковский с/с | д.Комарово Центральная 41 у школы | б/к |  | 17-20 | чт |
| 142 | Абабковский с/с | д.Комарово Зарарова 62 | б/к |  | 17-30 | чт |
| 143 | Абабковский с/с | д.Комарово Захарова 78 | б/к |  | 17-40 | чт |
| 144 | Абабковский с/с | д.Комарово Колхозная у д/с | б/к |  | 17-50 | чт |
| 145 | Абабковский с/с | д.Комарово Центральная у магазина | б/к |  | 18-00 | чт |
| 146 | Абабковский с/с | д.Комарово Центральная 18 | б/к |  | 18-10 | чт |
| 147 | Абабковский с/с | д.Комарово Новая линия 192 | б/к |  | 18-20 | чт |
| 148 | Абабковский с/с | с.Абабково Центральная 6 | б/к |  | 17-00 | пт |
| 149 | Абабковский с/с | с.Абабково Центральная 40 | б/к |  | 17-15 | пт |
| 150 | Абабковский с/с | с.Абабково Центральная у м-на Райпо | б/к |  | 17-30 | пт |
| 151 | Абабковский с/с | с.Абабково Центральная администрация | б/к |  | 17-45 | пт |
| 152 | Абабковский с/с | с.Абабково пер.Школьный школа | б/к |  | 18-00 | пт |
| 153 | Абабковский с/с | с.Абабково Молодежная 21 Дом престарелых | б/к |  | 18-10 | пт |
| 154 | Абабковский с/с | с.Абабково Полевая 3 | б/к |  | 18-20 | пт |
| 155 | Абабковский с/с | с.Абабково Школьная 24 а | б/к |  | 18-30 | пт |
| 156 | Абабковский с/с | с.Абабково Центральная поворот | б/к |  | 18-45 | пт |
| 157 | Абабковский с/с | с.Абабково Новая линия 3 | б/к |  | 18-55 | пт |
| 158 | Абабковский с/с | с.Абабково Новая линия 53 | б/к |  | 19-05 | пт |
| 159 | Абабковский с/с | с.Абабково Центральная 112 | б/к |  | 19-15 | пт |
| 160 | Абабковский с/с | с.Абабково Центральная 159 | б/к |  | 19-20 | пт |

| 161 | Абабковский с/с | с.Абабково Колхозная у ворот ЗАО | б/к |  | 19-35 | пт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | Коровинский с/с | д.Ясенцы | б/к |  | 15-00 | сб |
| 163 | Коровинский с/с | д.Ясенцы | б/к |  | 15-15 | сб |
| 164 | Коровинский с/с | д.Ясенцы | б/к |  | 15-30 | сб |
| 165 | Коровинский с/с | д.Ясенцы | б/к |  | 15-45 | сб |
| 166 | Коровинский с/с | д.Ясенцы | б/к |  | 16-00 | сб |
| 167 | Коровинский с/с | д.Ясенцы | б/к |  | 16-15 | сб |
| 168 | Коровинский с/с | д.Коровино (КП) у завода | б/к |  | 16-35 | сб |
| 169 | Коровинский с/с | д.Кишемское (КП) дом 31 | б/к |  | 16-50 | сб |
| 170 | Коровинский с/с | д.Ворвань (КП) у памятника | б/к |  | 17-10 | сб |
| 171 | Коровинский с/с | д.Рыбино на повороте | б/к |  | 17-40 | сб |
| 172 | Коровинский с/с | д.Рыбино (КП) за магазином | б/к |  | 17-55 | сб |

Примечание: ТБО организаций забирать по ходу движения.

Таремский с/с, Абабковский с/с, Коровинский с/с – без контейнерный

сбор ТБО.

График  6  ТБО бок

| № п/п | контрагент | адрес | Объем контейнера | Кол-во контейне- ров | Время вывоза | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТСЖ Надежда р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Пролетарская 20 | 0,8 | 4 | 6-00 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 2 | Центральный ДУК р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Чкалова 16 | 0,8 | 6 | 6-15 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 3 | Центральный ДУК р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Пролетарская 6 | 0,8 | 8 | 6-25 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 4 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Ломоносова 32 | 0,8 | 1 | 6-45 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 5 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Горького берег реки Кстово | 0,8 | 1 | 6-50 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 6 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Крупской 2 | 0,8 | 3 | 7-00 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 7 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Крупской 29 | 0,8 | 2 | 7-10 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 8 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Крупской 19 | 0,8 | 1 | 7-20 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 9 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Куйбышева 27 | 0,8 | 3 | 7-25 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 10 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Куйбышева 34 У памятника | 0,8 | 2 | 7-30 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 11 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Буденного 22 | 0,8 | 2 | 7-40 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 12 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Кирова 33 Будушкина | 0,8 | 2 | 7-50 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 13 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Пролетарская 90 у магазина | 0,8 | 2 | 8-00 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 14 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Чкалова 76 У совхоза | 0,8 | 2 | 8-10 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 15 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Садовая 58 | 0,8 | 4 | 8-20 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 16 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Юбилейная 2 | 0,8 | 2 | 8-30 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 17 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Садовая 2 а | 0,8 | 3 | 8-35 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 18 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Пролетарская 64 | 0,8 | 1 | 8-45 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 19 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Ворошилова 1 | 0,8 | 3 | 8-50 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 20 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Ворошилова 15 | 0,8 | 2 | 9-00 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 21 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Ворошилова 54 | 0,8 | 2 | 9-10 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 22 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Высокая 63 | 0,8 | 3 | 9-20 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 23 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Гагарина 61 | 0,8 | 2 | 9-30 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 24 | Центральный ДУК р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Космодемьянской 33 | 0,8 | 3 | 9-40 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 25 | Центральный ДУК р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Высокая 59 | 0,8 | 2 | 9-50 | Вт,ср,пт,сб,вс |

| 26 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Мира 7 | 0,8 | 3 | 10-00 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Молодежная 12 | 0,8 | 2 | 10-05 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 28 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Комсомольская 35 | 0,8 | 2 | 10-10 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 29 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Школьная 12 | 0,8 | 2 | 10-15 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 30 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Калинина 83 | 0,8 | 2 | 10-25 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 31 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Калинина 51-Толстого | 0,8 | 2 | 10-35 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 32 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Жукова 20 у котельной | 0,8 | 3 | 10-45 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 33 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Луначарского 41 | 0,8 | 2 | 10-55 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 34 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Толстого 27 | 0,8 | 1 | 11-00 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 35 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Некрасова 17 парк | 0,8 | 1 | 11-10 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 36 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Некрасова 83 | 0,8 | 2 | 11-15 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 37 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Ворошилова 85 | 0,8 | 1 | 11-25 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 38 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Ленина 2 | 0,8 | 2 | 11-30 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 39 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино К.Маркса-Кирова | 0,8 | 2 | 11-35 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 40 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Маяковского | 0,8 | 3 | 11-45 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 41 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Полевая 2 | 0,8 | 2 | 11-55 | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 42 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Жукова | 0,8 | 2 |  | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 43 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Лесная | 0,8 | 2 |  | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 44 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино стадион «Спартак» | 0,8 | 4 |  | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 45 | Администрация Тумботинского с/с | р.п.Тумботино Чкалова гаражи | 0,8 | 1 |  | Вт,ср,пт,сб,вс |
| 46 | Центральный ДУК Тумботинского с/с | д.Степаньково НПС | 0,8 | 4 | 7-00 | вт |
| 47 | Администрация Тумботинского с/с | д. Санницы | 0,8 | 1 |  | сб |
| 48 | Администрация Тумботинского с/с | д. Малое Окское | 0,8 | 1 |  | сб |
| 49 | Администрация Тумботинского с/с | д.Большое Окское | 0,8 | 3 |  | сб |
| 50 | Администрация г.Павлово | Городской пляж левый берег р.Оки | 0,8 | 3 |  | Летом ежедневно |
| 51 | Администрация Тумботинского с/с | д.Новое Щербинино | 0,8 | 3 |  | сб |
| 52 | Администрация Тумботинского с/с | д. Старое Щербинино | 0,8 0,8 | 1 |  | сб |
| 52 | Администрация Тумботинского с/с | д.Щепачиха | б/к |  |  | 15 числа каждого месяца |

| 53 | Администрация Тумботинского с/с | д.Щелково | б/к |  |  | 15 числа каждого месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Администрация Тумботинского с/с | д.Бабасово | б/к |  |  | 15 числа каждого месяца |
| 55 | Администрация Тумботинского с/с | д Степаньково | б/к |  |  | 15 числа каждого месяца |
| 56 | Ростелеком (Волга Телеком | р.п.Тумботино | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 57 | Школа1 р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Пролетарская Школа 1 | 0,8 | 2 |  | Вт,пт |
| 58 | Д/с №2 р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Пролетарская 19 д/с 2 | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 59 | Больница р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Пушкина 1 а Больница | 0,8 | 2 |  | Вт,пт |
| 60 | Нижновэнерго р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Электросети | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 61 | ООО Старт р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Совхозная 17 ООО Старт | 0,8 | 2 |  | пт |
| 62 | Д/с 6 р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Буденного 9 д/с 6 | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 63 | Д/с 3 р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Космодемьянской 3 а д/с 3 Светлячек | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 64 | Д/с 4 р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Пролетарская 22 а д/с 4 Юбилейный | 0,8 | 2 |  | Вт,пт |
| 65 | Тумботинское ПО р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Пролетарская 3 м-н № 25 | 0,8 | 1 |  | ср |
| 66 | Тумботинское ПО р.п.Тумботино | р.п.Тумботино Тумботинское ПО | 0,8 | 2 |  | ср |
| 67 | Верхневолжск- нефтепровод | д.Степаньково НПС (4 км) | 0,8 | 2 |  | вт |
| 68 | ГКУ МЧС России | р.п.Тумботино Пушкина Пожарная часть | 0,8 | 1 |  | вт |
| 69 | Администрация Тумботинского с/с | База отдыха «Кусторка» | 0,8 | 8 |  | По заявкам |
| 70 | Школа 2 Р.п.Тумботино | Р.п.Тумботино Школьная 1 Школа 2 | 0,8 | 2 |  | Вт,пт |
| 71 | Д/с 1 р.п. Тумботино | р.п. Тумботино Куйбышева 35 д/с 1 | 0,8 | 1 |  | Вт,пт |
| 72 | Звездочет р.п.Тумботино | р.п. Тумботино Лесная 24 Звездочет | 0,8 | 2 |  | пт |
| 73 | Восход | р.п. Тумботино Турбаза Восход | 0,8 | 5 |  | По заявкам |
| 74 | ИП Голова Л.В. | Р.п.Тумботино АЗС -114 | 0,8 | 1 |  | По заявкам |
| 75 | Профилакторий Солнечный | Р.п.Тумботино Профилакторий Солнечный | 0,8 | 8 |  | Вт,ср,пт |

| 76 | Детский лагерь Лесная здравница | Р.п. Тумботино Лесная здравница | 0,8 | 9 |  | По заявкам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Мартьянов Л.С. | Р.п. Тумботино Лесная АЗС | 0,8 | 1 |  | 15 числа каждого месяца |
| 78 | Детский лагерь Солнышко | Д.Бабасово д/л Солнышко | 0,8 | 3 |  | По заявкам |
| 79 | Охотничье хоз-во Темино | Тумботинский с/с о/х Темино | 0,8 | 5 |  | По заявкам |
| 80 | Водоканал г.Павлово | Р.п. Тумботино Очистные сооруж. | 0,8 | 4 |  | По заявкам |
| 81 | Администрация р.п.Тумботино | Р.п. Тумботино Администрация |  |  |  |  |

Примечание: Вывоз ТБО  от организаций  производится по ходу  движения  по основному графику.

График  вывоза ТБО  7 бок.

| № п/п | контрагент | Адрес контейнерной площадки | Объем контейнера | Кол-во контейнеров | Время вывоза | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО г.Горбатов | д.Попадьино 8 | 0,8 | 1 | 8-20 | Пн,чт |
| 2 | Администрация МО г.Горбатов | д.Попадьино 2 | 0,8 | 1 | 8-25 | Пн,чт |
| 3 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Калинина 60 | 0,8 | 2 | 8-30 | Пн,чт |

| 4 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Калинина 46 | 0,8 | 2 | 8-35 | Пн,чт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Адмиистрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.1 Мая 2 | 0,8 | 3 | 8-45 | Пн,чт |
| 6 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.1 Мая 10 | 0,8 | 1 | 8-55 | Пн,чт |
| 7 | Жилкомсервис г.Горбатов | г.Горбатов ул.1 Мая 16 | 0,8 | 2 | 9-00 | Пн,чт |
| 8 | Жилкомсервис г.Горбатов | г.Горбатов ул.Горбунова 10 | 0,8 | 1 | 9-10 | Пн,чт |
| 9 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Коммуны 37 | 0,8 | 2 | 9-15 | Пн,чт |
| 10 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Горбунова-Луначарского | 0,8 | 2 | 9-20 | Пн,чт |
| 11 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Свердлова 12 | 0,8 | 1 | 9-25 | Пн,чт |
| 12 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Свердлова Администрация | 0,8 | 2 | 9-30 | Пн,чт |
| 13 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Воровского (откосье) | 0,8 | 1 | 9-35 | Пн,чт |
| 14 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Гражданская (откосье) | 0,8 | 3 | 9-40 | Пн,чт |
| 15 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Островского 42 | 0,8 | 1 | 9-45 | Пн,чт |
| 16 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Горбунова (кладбище) | 0,8 | 1 | 9-50 | Пн,чт |
| 17 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Пионерская 12 | 0,8 | 1 | 9-55 | Пн,чт |
| 18 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Красноармейская-Горбунова | 0,8 | 1 | 10-00 | Пн,чт |
| 19 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Некрасова-Чечерина | 0,8 | 3 | 10-05 | Пн,чт |
| 20 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Гагарина 40 | 0,8 | 1 | 10-10 | Пн,чт |
| 21 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Пионерская | 0,8 | 2 | 10-15 | Пн,чт |
| 22 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Горького | 0,8 | 2 | 10-20 | Пн,чт |
| 23 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Советская 18 во дворе | 0,8 | 1 | 10-25 | Пн,чт |
| 24 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Ленина 19 во дворе | 0,8 | 1 | 10-30 | Пн,чт |
| 25 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Ленина-Красноармейская | 0,8 | 1 | 10-40 | Пн,чт |
| 26 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Краснофутбольная 20 | 0,8 | 1 | 10-50 | Пн,чт |

| 27 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Краснофутбольная 31 | 0,8 | 1 | 11-00 | Пн,чт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Воровского 17 | 0,8 | 1 | 11-10 | Пн,чт |
| 29 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул. Советская 2а | 0,8 | 2 | 11-20 | Пн,чт |
| 30 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Советская 1а | 0,8 | 2 | 11-30 | Пн,чт |
| 31 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Фабричная 6 | 0,8 | 4 | 11-40 | Пн,чт |
| 32 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Калинина 3 а | 0,8 | 4 | 11-50 | Пн,чт |
| 33 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Ломоносова 7 во дворе | 0,8 | 3 | 12-00 | Пн,чт |
| 34 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Ломоносова 13 | 0,8 | 6 | 12-05 | Пн,чт |
| 35 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Кирова 1 | 0,8 | 1 | 12-10 | Пн,чт |
| 36 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Южная | 0,8 | 1 | 12-20 | Пн,чт |
| 37 | Администрация МО г.Горбатов | д. Попадьино 9 | 0,8 | 1 | 12-25 | Пн,чт |
| 38 | Администрация МО г.Горбатов | д. Попадьино 13 | 0,8 | 1 | 12-30 | Пн,чт |
| 39 | Администрация МО г.Горбатов | д.Чмутово ул.Мира 37 | 0,8 | 2 | 12-35 | Пн,чт |
| 40 | Администрация МО г.Горбатов | д.Чмутово ул.Мира 32 | 0,8 | 2 |  | Пн,чт |
| 41 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Ломоносова 5 | 0,8 | 2 |  | Пн,чт |
| 42 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Карла Маркса 17 | 0,8 | 1 |  | Пн,чт |
| 43 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Советская 29 | 0,8 | 1 |  | Пн,чт |
| 44 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов пл.Первомайская Рынок | 0,8 | 5 |  | Пн,чт |
| 45 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Коммуны 16 | 0,8 | 3 |  | Пн,чт |
| 46 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Луначарского- Тургенева | 0,8 | 2 |  | Пн,чт |
| 47 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Луначарского 6 | 0,8 | 2 |  | Пн,чт |
| 48 | Администрация МО г.Горбатов | г.Горбатов ул.Карла Маркса-Содружество | 0,8 | 3 |  | Пн,чт |
| 49 | д/с 3 г.Горбатов | г.Горбатов ул.Ломоносова 7 а д/с 3 | 0,8 | 1 |  | Пн(1.4),чт(2) |
| 50 | ООО Митра г.Горбатов | г.Горбатов ул.Фабричная 1 | 0,8 | 2 |  | Пн(2),чт(4) |
| 51 | г.Горбатов Больница | г.Горбатов ул.Горбунова 9 | 0,8 | 1 |  | Пн,чт |
| 52 | Нижновэнерго | г.Горбатов ул.1 Мая Электросеть | 0,8 | 1 |  | Чт(3) |

| 53 | Никитин Н.Н. | г.Горбатов ул.Советская 25а М-н ИП Никитин | 0,8 | 1 |  | Чт(1,2,3,4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | д/с 2 г.Горбатов | г.Горбатов ул Советская 4 д/с 2 | 0,8 | 1 |  | Чт(1,2,4) |
| 55 | г.Горбатов Кор.школа | г.Горбатов Набережная Кор.школа | 0,8 | 2 |  | чт |
| 56 | г.Горбатов Дом творчества | г.Горбатов Ул.1 Мая 7 ДТЮ | 0,8 | 1 |  | Чт(1,4) |
| 57 | Миргородский В.Я. | г.Горбатов Ул.К .Маркса ИП Миргородский | 0,8 | 1 |  | Пт(2),чт(4) |
| 58 | Д/с д.Чмутово | д.Чмутово д/с | 0,8 | 1 |  | Пн(1,4),чт(2) |
| 59 | Горбатовский ЗАО | д.Попадьино ЗАО Горбатовский | 0,8 | 3 |  | пн |
| 60 | Санаторий Ока | г.Горбатов Санаторий Ока | 0,8 | 5 |  | Пн,чт |
| 61 | Г.Горбатов Школа 1 | г.Горбатов ул.Советская 4 Школа 1 | 0,8 | 1 |  | чт |
| 62 | Центр восстановительной медицины | г.Горбатов ул.Горбунова 5 Дом отрыха МВД | 0,8 | 5 |  | Пн,чт |
| 63 | Ростелеком Волга Телеком | г.Горбатов ул.Ленина 6 Волга Телеком | 0,8 | 1 |  | Чт(1,3) |

Примечание: Забор ТБО от организаций  производится по ходу  движения по графику.

# Text boxes

Предприятия переработки вторсырья

Мусоросортировка

Дробление на месте

(Трактор с навеской)

Вывоз собственным автотранспортом, либо автотранспортом специализированных организаций по договорам

Мусороперегрузочная станция

с помощью бункеровоза

КАМАЗ

с помощью мусоровозов

Сбор КГО в 8,0 м3 бункеры

Жилой фонд

Промышленные предприятия и строительные организации

Объекты инфраструктуры

Сбор ТБО в 0,75 м3

1,1  куб м контейнеры

Сбор

Неканализованный жилой фонд

Транспортирование

Обезвреживание

Септик, выгреб

Ассенизаторские машины

Очистные сооружения

Источники образования ТБО

Жилой фонд

Объекты инфраструктуры

Промышленные предприятия

Участок компостирования ТБО (после предварительной сортировки

Субъекты потенциального финансирования

Оптовые, розничные рынки, склады

Крупные универмаги

Торговые точки, палатки

Дифференциальные платежи за размещение потенциальных отходов потребления

Финансирование Программы «Отходы»

Ликвидация несанкционированных свалок

Другие хозяйствующие субъекты

Обустройство полигона, контейнерных площадок, замена контейнеров, обновление парка спецавтотранспорта, др.

78

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

22

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

20

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

раона

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

24

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

77

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

76

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

61

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

62

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

63

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

64

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

65

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

66

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

7

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

98

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

69

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

70

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

97

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

4

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Участок переработки строительных отходов и КГМ

Межрайонный полигон ТБО (Богородск или Кстово)

Участок компостирования органических отходов

с помощью самосвалов

Приемные пункты вторсырья

Площадка для травы и листьев

Площадки для веток

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

4

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Генеральная схема санитарной очистки Павловского муниципального района

80

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского муниципального района

71

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

73

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Дата

Лист

60

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

59

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

58

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

57

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

89

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

67

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

50

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

48

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Администрация Павловского

муниципального района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

8

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

35

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

36

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

87

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

34

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского муниципального района

72

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

1

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского муниципального района

68

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

86

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

85

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

84

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

83

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

82

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

81

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

95

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского муниципального района

79

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

75

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

74

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

Администрация  г. Павлово

МУП «Благоустройство»

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

ДУК г. Павлово

92

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

ОАО «Дорожное»

ДУК г. Ворсма

Администрация  г. Ворсма

Генеральная схем

с

нитарной очистки Павловского района

91

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

10

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

11

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

13

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

14

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

18

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

94

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

5

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

93

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

6

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

19

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

88

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной

оч

стки Павловского района

12

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

15

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

90

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

16

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

17

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

21

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

55

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

96

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

101

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

100

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

99

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

102

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

103

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

104

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

105

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

106

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

107

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

108

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

109

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

110

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

111

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

112

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

113

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

114

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

115

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

116

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

117

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

118

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

119

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

120

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

121

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

122

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

123

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Генеральная схема санитарной очистки Павловского района

124

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.