|  | Администрация Варежского Сельского поселения Павловского муниципального района Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Варежского Сельского поселения Павловского муниципального РАЙОНА Нижегородской области |
|  | Том II: |  | Материалы по обоснованию ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |
|  | 2015 год |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВАРЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Заказчик: Администрация Варежского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области

Договор: МО № 7/15 от 3 сентября 2015 г.

Исполнитель: «НижНовСтройПроект»

г. Нижний Новгород - 2014 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

Варежского сельского поселения

Павловского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация Варежского сельского поселения

Исполнитель

«НижНовСтройПроект» (г. Нижний Новгород)

Директор _____________________________________________________ С.А. Рыжов

Главный архитектор ___________________________________________Е.А. Терещенко

Инженер проекта ______________________________________________Н.С. Петрова

В подготовке проекта генерального плана Варежского сельского поселения также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, с участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ | 10 |
| Глава 1. Особенности размещения Варежского сельского поселения Павловского муниципального района Нижегородской области в групповой системе населенных мест | 10 |
| Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории | 13 |
| Глава 3. Экономико-демографическая база территории | 19 |
| Глава 4. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения | 25 |
| Глава 5. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) | 47 |
| Глава 6. Инженерная инфраструктура | 50 |
| Глава 7. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 68 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | 94 |
| Глава 8. Цели и задачи территориального планирования | 94 |
| Глава 9. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 97 |
| РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ | 100 |
| Глава 10. Чрезвычайные ситуации природного характера | 101 |
| Глава 11. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера | 109 |
| Глава 12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 110 |
| Глава 13. Мероприятия по защите населения и территорий Варежского сельсовета, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | 114 |
| Глава 14. Общие положения по содержанию территории | 117 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 120 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО Варежское сельское поселение Павловского муниципального района Нижегородской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

Проект выполняется в соответствии с Муниципальным контрактом МО № 7/15 от 3 сентября 2015 г.

Генеральный план Варежского сельского поселения (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к территории Варежского сельского поселения эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

-	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

-	совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

-	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

-	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Проект ГП предоставляется в электронном виде, он разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базой данных.

Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельского поселения.

Генеральный план Варежского сельского поселения разработан в существующих границах поселения на период 20 лет с выделением первоочередных мероприятий (5 лет).

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, требованиями градостроительного законодательства:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана Варежского сельского поселения.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического потенциала, которым обладает сельское поселение.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001;

-	Лесной кодекс Российской Федерации N 200-ФЗ от 4.12.2006;

-	Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ от 3.06.2006;

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ от 10.01.2002;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» от 30.05.2001;

-	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» N 172-ФЗ от 21.12 2001;

- Закон Нижегородской области от 08.04.2008г. №37-3 «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 30.03.2003;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28.12.2010;

-	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации N 1420 от 01.12.1998;

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» от 26.04.1990;

-	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 27.07.1984;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»от 21.05.1985;

-	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» от 24.06.2003;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» от 31.05.1994;

-	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» от 12.10.2000;

-	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» от 17.12.1985;

-	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» от 11.06.1999;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» от 29.10.2001;

-	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов от 30.05.2001;

-	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» от 01.01.1995;

- Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2020года» от 23.10.2013г.№767.

- «Концепция развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года», разработанная НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры (г.Санкт-Петербург);

- Схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная постановлении Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254

-Схема территориального планирования Павловского района, утвержденная решением Земского собрания Павловского района от 23 декабря 2013 года № 67

- Областная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2010 года № 67;

- Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года №104;

-Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года №201;

- «Программа развития сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области и искусственных сооружений на них до 2022года»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2005-2015 годы»;

-Областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2012-2016 годах», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 04 октября 2011 года №797;

- Программа «О мероприятиях по развитию производительных сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2007-2012 годы», утвержденная распоряжением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2007 года №1608-р;

- Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2020 года", утвержденная постановлением правительства Нижегородской области от 13.10.2013 №767;

- рекомендации по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области, утвержденные приказом департамента градостроительного развития Нижегородской области от 09.04.2012 №01/10/17-1.

- Закон Нижегородской области от 24.10.2005 №170-З «Об утверждении границ, состава территории Павловского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Павловского муниципального района

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Глава 1. Общие сведения, особенности размещения Варежского сельского поселения Павловского муниципального района Нижегородской области в групповой системе населенных мест

1.1 Общие сведения и особенности размещения Варежского сельского поселения

Павловский район расположен в юго-западной части Нижегородской области. На западе район граничит с Владимирской областью, на юго-западе с Вачским районом, на юге - с с Арзамасским, на юго-востоке – с Сосновским, на востоке – с Богородским, на севере - с Володарским районом.

Варежское сельское поселение расположено на юго-западе Павловского муниципального района.

Административный центр Варежского сельсовета – с. Вареж, является самостоятельной административно – территориальной единицей, находится в 13 км от г. Павлово, связан с областным центром автомобильным сообщением.

В состав сельского поселения входят 22 населенных пункта: д.Аксентьево, д.Бандино, д.Большое Иголкино, д.Бужерово, д.Вакулово, с.Вареж, д.Выборково, д.Горбаново.д.Криуша. д.Кряжи. д.Липовицы, д.Лохани, с.Малое Иголкино, д.Максаково, д.Михалицы, д.Мошково, д.Ново, д.Пурка, д.Чирьево, д.Чирятьево, д.Шамшилово, д.Юрьевец.

Административным центром муниципального образования является село Вареж. Площадь муниципального образования – 6730 га в том числе населенные пункты занимают 654,8 га (9,7 %).

Численность населения на начало 2013 г. составила 1299 человек. Современная средняя плотность населения по поселению – 19,4 чел./км2.

Основной деятельностью в Варежском сельском поселении является сельское хозяйство.

Также территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Расположение Павловского р-на в структуре Нижегородской области показано на рисунке 1.1, расположение Варежского сельского поселения  в структуре Павловского муниципального района Нижегородской области  показано на рисунке 1.2.

Рисунок 1.1 - Расположение Павловского муниципального района в структуре Нижегородской области

Рисунок 1.2 - Расположение Варежского сельского поселения  в структуре Павловского муниципального района Нижегородской области

Глава 2.Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории поселения

2.1Климатическая характеристика

Климат Варежского сельского поселения умеренно-континентальный. Средняя годовая температура 5,5°С. За год выпадает около 560 мм осадков, в виде дождя 68%, в виде снега 32%. Относительная влажность - 76%.

Преобладающие ветра:

- январь	- северный, средняя скорость	4,4 м/с;

- февраль	- северо-западный, средняя скорость	4,3 м/с;

- март	- северо-восточный, средняя скорость	4,2 м/с;

- апрель	- восточный, средняя скорость	3,6 м/с;

- май	- юго-восточный, средняя скорость	3,7 м/с;

- июнь	- юго-западный, средняя скорость	3,4 м/с;

- -июль	- южный, средняя скорость	3,1м/с;

- -август	- восточный, средняя скорость	3,1м/с;

- сентябрь	- северо-западный, средняя скорость	3,5 м/с;

- октябрь	- северо-восточный, средняя скорость	4,1м/с;

- ноябрь	- северо-западный, средняя скорость	4,0 м/с;

- -декабрь- северо-западный, средняя скорость      	4,3 м/с.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с.

ЗИМА

Зима в Варежском сельском поселении продолжается с начала ноября до конца марта (пять месяцев).

Средняя месячная температура:

- ноябрь -3,-5°С.

- декабрь -11,-13°С

- январь-11,-13°С

- февраль-11,-13°С

- март-11,-13°С

Абсолютные минимальные температуры воздуха составляют -42,-44°С. Самой суровой почти за сто лет наблюдений была зима 1955-56 гг., когда средняя месячная температура зимних месяцев была на 8-10°С холоднее обычного, в течение двух месяцев средняя суточная температура была ниже -15°С,а в течение недели - ниже -30°С. Необычно длительными морозами отличался январь 1987 г. Средняя температура воздуха за первую декаду этого месяца была почти на 15°С холоднее обычного. Очень теплой была зима 1982-83 гг. За весь сезон было около 10 дней со средней суточной температурой ниже -15°С и 3 дня с температурой ниже -20°С. Почти такой же теплой была зима 1988-89 гг.

Максимальные температуры в течение зимних месяцев могут достигать положительных значений до 3, 6°С.

Устойчивый снежный покров ложится обычно к концу ноября. Снежный покров лежит около 150-160 дней.

Высота снежного покрова к концу марта достигает примерно полуметра, а в лесу - 70-80 см. В самые многоснежные зимы высота снега достигает метра и более (110 см в 1994 г.). В малоснежную зиму 1971-72 гг. высота снега составляла всего 20-30 см. За зимний сезон в районе выпадает около 160-200 мм осадков.

Среднемесячные скорости ветра в зимний период выше, чем в теплый, и составляют 4,5-7 м/с.

ВЕСНА

Повышение средней месячной температуры воздуха от марта к апрелю составляет обычно 9-10°С, а в отдельные годы 15-17°С, как это было в 1917 и 1963 гг. В начале апреля средняя суточная температура воздуха переходит через 0°С в сторону ее повышения.

Средняя месячная температура:

- апрель 4,2°С

- май 12°С

Сход снежного покрова происходит обычно к середине апреля. Средняя месячная температура воздуха в мае на 8°С выше апрельской. Возвраты холодов - обычная примета наших весен. При затоках арктического холодного воздуха в первой декаде мая температура воздуха может понижаться до -3,-6°С. Заморозки возможны и в конце мая, и в начале июня. Количество осадков весной составляет 70-90 мм.

Средняя скорость ветра 3,5-4,5 м/с.

ЛЕТО

Началом лета принято считать переход средней суточном температуры воздуха через 15°С, обычно это происходит в начале июня. Лето в Павловском районе сравнительно короткое и умеренно-теплое, длится оно около 70-90 дней.

Средняя месячная температура:

- нюнь 16,4°С

- июль 18,4°С

- август 16,9°С

В 1957 г. период со средней суточной температурой воздуха выше 15°С составил 120-130 дней (очень теплыми были май и сентябрь), а в 1962 г. - всего 30-40 дней (холодными и дождливыми были июнь и август). Интенсивность роста температуры в летние месяцы замедляется, а с конца июля уже начинается медленное ее понижение. Летом температурный режим устойчивее, чем в другие сезоны, междусуточная изменчивость более плавная. Абсолютная максимальная температура воздуха 36°С. Осадки в течение года выпадают неравномерно, большая их часть выпадает в теплый период и преимущественно в летний сезон. Наибольшее количество осадков (75-85 мм) обычно приходится на июль. За лето бывает 25-30 дней с грозой, 1-2 дня с градом. Хотя лето и отличается относительно устойчивым температурным режимом, тем не менее, ему свойственны и аномалии. Очень холодным было лето 1962, 1976, 1978 гг. Жарким было лето в 1972 и 1981 гг. В 1972 г. с 6 по 17 июля и почти в течение всего августа средняя суточная температура воздуха превышала 20°С.

Средние месячные скорости ветра летом составляют 2.5-3.5 м/с. Однако при грозах порывы шквалистого ветра могут достигать 25-30 м/с, а иногда и более 40 м/с.

ОСЕНЬ

Осенний период начинается с заморозков в воздухе и на почве после перехода средней суточной температуры воздуха через 15°С в сторону ее понижения, обычно это наблюдается в конце августа.

Средняя месячная температура:

- сентябрь 11°С

- октябрь 3,6°С

Безморозный период длится 110-120 дней. В отдельные годы в сентябре уже выпадает снег, но он сразу тает. Очень рано (20 октября) снежный покров образовался в 1973 г. и устойчиво залегал до весны. Но чаще всего октябрь - типичный осенний месяц. Ночные понижения температуры до 0°С и ниже носят характер заморозков. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С в сторону понижения происходит в самом начале ноября. Ночные заморозки сменяются морозами, прогревание днем приводит к оттепелям, уменьшается продолжительность светового дня, резко увеличивается число пасмурных дней (от 1-2 летом до 13-15 в октябре, ноябре). В целом за осенний сезон выпадает 110-130 мм осадков. Средние  месячные скорости ветра растут, и составляют 3-4 м/с.

2.2 Гидрография

Поверхностные воды в границах сельского поселения представлены р. Ока, р. Ружа, р. Юнда, р. Кузома и р. Реут а также рядом безымянных ручьев и озёр (прудов).

Гидрографическая сеть района относится к бассейну нижнего течения р. Оки. Ширина русла р. Оки от 370 до 500 м, на отдельных участках достигает 800 м, скорость течения реки 0,7 м/сек. На своем протяжении р.Ока дренирует воды аллювиальных, уржумских, нижнеказанских, ассельских и верхнекаменноугольных отложений. Наличие мощной толщи карбонатных и сульфатных пород, залегающих в долине р. Оки близко к дневной поверхности, наличие маломинерализованных вод в аллювиальной толще способствует широкому развитию долинного карста.

Для рек территории характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема уровня. На малых реках половодье с двумя пиками уровня – довольно частое явление, оно повторяется в среднем каждые 2 года.

Годовая амплитуда колебания уровня зависит от размера водотока и др. факторов и может значительно изменяться из года в год.

При высоких подъемах уровня в период весеннего половодья полностью или частично затопляются поймы. Продолжительность затопления пойм во время весеннего половодья изменяется от нескольких дней до 1,0-1,5 месяцев.

2.3 Рельеф и инженерно-геологическая характеристика территории

В орографическом отношении территория находится в пределах Приволжской возвышенности, северная оконечность которой с абсолютной высотой около 200 м протягивается вдоль правого склона долины р. Оки.

Правобережье р. Оки представляет собой платообразную эрозионную местность с абсолютными отметками поверхности 130—210 м. Высокие приречные цепочки останцовых гряд возвышаются над Окой на 100—150 м, формируя ландшафт, называемый Перемиловские горы.  Коренные пермские породы (глины, песчаники, мергели, известняки, гипсы) перекрыты маломощным чехлом рыхлых суглинков и песков, иногда мореной, юрскими и меловыми глинами. Плато расчленено оврагами, балками, широкими долинами небольших речек. Развиты карстовые формы рельефа (пещеры, провалы и др.). Сильно изрезаны долинами небольших рек, глубокими ветвящимися оврагами и поросли лесом, что придает прибрежным высотам живописный вид.

Относительные высоты Перемиловских гор определяются урезами вод Оки, составляющими 68 м в Павлово и не превышающими, таким образом, 140—150 м.

На рельеф местности большое влияние оказывают карстовые процессы.

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Варежского сельского поселения месторождений полезных ископаемых не обнаружено.

2.5 Растительность и лесное хозяйство

Почвенный покров представлен темно-серыми и светло-серыми лесными, подзолистыми и пойменно-луговыми почвами. Средняя многолетняя величина глубина промерзания почвы – 68 см, в суровые малоснежные зимы оно достигает 138 см, в теплые многоснежные – 12 см. Устойчивое промерзание почвы начинается в середине ноября, полное оттаивание кончается в середине апреля.

Флора района очень разнообразна. Ниже перечислены растения только особо охраняемых лесных территорий района:

Сосна, ель, клён, вяз гладкий, вяз шершавый, осина, берёза, дуб, липа, ива козья, калина обыкновенная, крушина ломкая, лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, черёмуха, адокса мускусная, бедренец-камнеломка, бересклет бородавчатый, брусника, будра плющевидная, вейник тростниковидный, вейник наземный, горошек лесной, горошек заборный, грушанка круглолистная, донник белый, жимолость лесная, звездчатка ланцетовидная, зверобой продырявленный, земляника лесная, зимолюбка зонтичная, золотарник обыкновенный, камыш лесной, кислица, клевер горный, клевер средний, костяника, колокольчик персиколистный, колокольчик крапиволистный, копытень европейский, кошачья лапка двудомная, крапива двудомная, кукушкин лён обыкновенный, купена лекарственная, ландыш майский, люцерна серповидная, майник двулистный, малина обыкновенная, марьянник луговой, медуница неясная, можжевельник, нивяник обыкновенный, ожика волосистая, ортилия однобокая, осока корневищная, осока прямоколосая, осока волосистая, осока верещатниковая, перловник поникший, плаун годичный, подъельник, полевица Сырейщикова, посконник конопляный, пролесник многолетний, пузырник ломкий, репешок обыкновенный, рэгнерия собачья, скерда сибирская, сныть обыкновенная, сочевичник весенний, таволга вязолистная, тонконог сизый, фиалка песчаная, фиалка удивительная, хвощ лесной, чабрец обыкновенный, черника, черноголовка обыкновенная, шиповник майский, ястребинка волосистая.

Папоротники: щитовник мужской, щитовник ланцето-гребенчатый, фегоптерис связывающий, кочедыжник женский, страусник обыкновенный, голокучник Линнея.

Орхидеи: дремлик чемерицевидный, пальчатокоренник Фукса, тайник яйцевидный. В Пермиловских горах встречается вид, занесённый в Красную книгу РФ: башмачок настоящий.

В настоящее время все типы растительности претерпели значительные изменения под точннием хозяйственной деятельности человека. На значительной территории они полностью уничтожены или коренным образом преобразованы (распаханы, застроены и т.п.). Сообщества, близкие к коренным, сохранились лишь в виде отдельных небольших участков.

Глава 3. Экономико-демографическая база территории

3.1Демографический потенциал

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и точняяческим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированных в областных и районных программах по развитию территории позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в муниципальном образовании «Варежское сельское поселение» производилась на основе следующих данных:

- информация по половому составу на 01.01.2010 г.

Численность Варежского сельского поселения приведена в таблице 3.1.

Динамика численности населения в Варежском сельском поселении за период 2012 – 2015 гг. (согласно данным РОССТАТа) приведена в таблице 3.2. По отношению к показателю 2012 г. На начало 2015 г. Численность населения уменьшилась на 1,7%.

Таблица 3.1- Численность постоянного населения на 1 января 2010 года

| Наименование территории | 2002 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |  |  |  | мужчины | женщины |
| Село Вареж | 407 | 177 | 230 | 43,5 | 56,5 | 365 | 162 | 203 | 44,5 | 56,5 |
| деревня Аксентьево | 56 | 20 | 36 | 35,7 | 64,3 | 41 | 17 | 24 | 41,5 | 58,5 |
| деревня Бандино | 36 | 8 | 28 | 22,2 | 77,8 | 28 | 10 | 18 | 35,7 | 64,3 |
| деревня Большое Иголкино | 66 | 25 | 41 | 37,9 | 62,1 | 45 | 20 | 25 | 44,4 | 55,6 |
| деревня Бужерово | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| деревня Вакулово | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| деревня Выборково | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 66,7 | 4 | 3 | 1 | 75,0 | 25,0 |
| деревня Горбаново | 3 | 0 | 3 |  | 100,0 | 2 | 0 | 2 |  | 100,0 |
| деревня Криуша | 73 | 31 | 42 | 42,5 | 57,5 | 52 | 25 | 27 | 48,1 | 51,9 |
| деревня Кряжи | 198 | 90 | 108 | 45,5 | 54,5 | 161 | 76 | 85 | 47,2 | 52,8 |
| деревня Липовицы | 8 | 4 | 4 | 50,0 | 50,0 | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Лохани | 179 | 80 | 99 | 44,7 | 55,3 | 160 | 67 | 93 | 41,9 | 58,1 |
| деревня Максаково | 44 | 17 | 27 | 38,6 | 61,4 | 26 | 7 | 19 | 26,9 | 73,1 |
| село Малое Иголкино | 217 | 105 | 112 | 48,4 | 51,6 | 181 | 80 | 101 | 44,2 | 55,8 |
| деревня Михалицы | 19 | 7 | 12 | 36,8 | 63,2 | 17 | 7 | 10 | 41,2 | 58,8 |
| деревня Мошково | 31 | 14 | 17 | 45,2 | 54,8 | 29 | 14 | 15 | 48,3 | 51,7 |
| деревня Ново | 61 | 27 | 34 | 44,3 | 55,7 | 54 | 25 | 29 | 46,3 | 53,7 |
| деревня Пурка | 148 | 54 | 94 | 36,5 | 63,5 | 121 | 48 | 73 | 39,7 | 60,3 |
| деревня Чирьево | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| деревня Чирятьево | 27 | 7 | 20 | 25,9 | 74,1 | 19 | 7 | 12 | 36,8 | 63,2 |
| деревня Шамшилово | 24 | 10 | 14 | 41,7 | 58,3 | 10 | 5 | 5 | 50,0 | 50,0 |
| деревня Юрьевец | 56 | 23 | 33 | 41,1 | 58,9 | 53 | 23 | 30 | 43,4 | 56,6 |

Таблица 3.2 – Динамика численности населения сельского поселения на 2012-2015 гг.

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 1379 | 1403 | 1409 | 1355 |
| Ежегодный рост (убыль), % |  | 102 | 100,1 | 96 |

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о убыли динамического изменения численности населения в Варежском сельском поселении. За период 2012-2015 гг. численность населения уменьшилась на 24 человека, что в среднем за год составило 8 человек в год.

Расчет численности населения проводился на основе тенденции изменения численности населения Варежского сельского поселения за последние годы;

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N х (1+n/100)Т,

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Первая очередь (5 лет): Н = 1355*(1+1,2/100)5=1438 человека.

Расчетный период (20 лет):Н = 1355*(1+1,2/100)20=1720 человек.

Таблица 3.4 – Оптимистический прогноз численности населения Варежского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование | Оптимистический сценарий |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Варежское сельское поселение | 1355 | 1426 | 1709 |
| С. Вареж | 342 | 363 | 434 |
| Д. Аксентьево | 43 | 46 | 55 |
| Д. Банднно | 27 | 29 | 34 |
| Д. Большое Иголкно | 52 | 55 | 66 |
| Д. Бужерово | 5 | 5 | 6 |
| Д. Вакулово | 0 | 0 | 0 |
| Д. Выборково | 3 | 3 | 4 |
| Д. Горбаново | 3 | 3 | 4 |
| Д. Криуша | 67 | 71 | 85 |
| Д. Кряжи | 156 | 165 | 198 |
| С. Липовицы | 8 | 8 | 10 |
| Д. Лохани | 141 | 150 | 179 |
| Д. Максаково | 35 | 37 | 45 |
| С. Малое Иголкино | 168 | 178 | 213 |
| Д. Михалицы | 17 | 18 | 22 |
| Д. Мошково | 31 | 33 | 39 |
| Д. Ново | 54 | 57 | 69 |
| Д. Пурка | 116 | 123 | 147 |
| Д. Чирьево | 0 | 0 | 0 |
| Д. Чирятьево | 22 | 23 | 28 |
| Д. Шамшилово | 18 | 19 | 23 |
| Д. Юрьевец | 38 | 40 | 48 |

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения Варежского сельского поселения проектом принимается на первую очередь строительства (2020 год) – 1426 человека, на расчетный срок (2035 год) – 1 709 человек, как оптимистический вариант при условии выполнения ниженазванных мероприятий.

В среднесрочной перспективе позитивные тенденции в демографическом развитии сохранятся. Улучшение демографического развития обусловлено структурой населения, повышением уровня жизни населения, реализации ряда программ по улучшению демографической ситуации.

Несмотря на то, что рождаемости способствует политика государства, направленная на трепление института семьи, на повышение социальной защиты молодых, многодетных и малообеспеченных семей, рождаемость в поселении остается низкой.

Более динамичному улучшению демографической ситуации, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, препятствует стремительное распространение вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

Основными причинами смертности населения являются заболевания сердечно – сосудистой системы, онкологические, заболевания желудочно-кишечного тракта.

На демографический потенциал сельского поселения миграционные процессы оказывают существенное влияние. В прогнозируемом периоде планируется миграционный прирост, который значительно увеличится за счет внутренней миграции.

Улучшение демографической ситуации в поселении возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

##### Выводы:

1.	Генеральный план сельского поселения принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки.

2.	Все более отчетливой становится тенденция стремительного оттока людей из больших городов в пригороды (субурбанизация). В связи с близостью сельского поселения к районному центру – г. Павлов (13 км), отмечается большой прирост населения на постоянное и временное проживание.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства.

5. Увеличение территории промышленных площадок, объектов торговли и логистики.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

3.2 Экономический потенциал

Для определения экономического потенциала территории были изучены материалы Схемы территориального планирования, Стратегии развития Нижегородской области, целевые районные программы Павловского муниципального района.

На расчетный срок (2035 г.) численность постоянного населения Варежского сельского поселения составит 1 709 человек, таким образом администрациям Варежского сельского поселения и Павловского муниципального района рекомендуем:

- учитывать при разработке программ социально-экономического развития территорий, сферы малого предпринимательства, рассмотрения инвестиционных проектов количество и профессионально-квалификационную структуру создаваемых рабочих мест, выполнение работодателями и обязательств по уровню заработной платы и условиям труда, предусмотренными областными и территориальными трехсторонними соглашениями, а также возможные источники кадрового обеспечения;

- при разработке комплексных программ социально-экономического развития муниципального образования учитывать результаты прогноза баланса трудовых ресурсов сельского поселения и показатель «Количество созданных рабочих мест» прогноза социально-экономического развития муниципальных образований.

Глава 4. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

Цель градостроительного регулирования социального развития поселения – повышение тчества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселении являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

4.1 Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда Варежского сельского поселения составляет 16,2 тыс. м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по сельскому поселению составляет 12 м2/чел. Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Структура существующего жилого фонда сельского поселения

| № п/п | Наименование | Кол-во хозяйств, шт. | Индивидуальный жилой фонд, м2 | Многоквартирный жилой фонд, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Вареж | 209 | 3349 | 315 |
| 2 | Д. Аксентьево | 48 | 400 | - |
| 3 | Д. Банднно | 42 | 133 | - |
| 4 | Д. Большое Иголкино | 62 | 502 | - |
| 5 | Д. Бужерово | 2 | - | - |
| 6 | Д. Вакулово | - | - | - |
| 7 | Д. Выборково | 18 | - | - |
| 8 | Д. Горбаново | 13 | - | - |
| 9 | Д. Криуша | 57 | 561 | - |
| 10 | Д. Кряжи | 66 | 1190 | 1568 |
| 11 | д. Липовицы | 28 | 143 | - |
| 12 | Д. Лохани | 77 | 1958 | 764 |
| 13 | Д. Максаково | 48 | - | - |
| 14 | С. Малое Иголкино | 92 | 847 | 238 |
| 15 | Д. Михалицы | 24 | 94 | - |
| 16 | Д. Мошково | 36 | 119 | - |
| 17 | Д. Ново | 64 | 218 | - |
| 18 | Д. Пурка | 131 | 2412 | - |
| 19 | Д. Чирьево | 4 | - | - |
| 20 | Д. Чирятьево | 16 | - | - |
| 21 | Д. Шамшилово | 44 | - | - |
| 22 | Д. Юрьевец | 61 | 1140 | - |
|  | Всего | 1142 | 13066 | 2885 |

Из показателей структуры жилого фонда можно сделать выводы, что основной вид застройки на территории сельского поселения – индивидуальные жилые дома.

Особенности

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, отопления, отсутствие горячего водоснабжения и газа).

Исходя из наличия резервной территории для застройки в Варежском сельском поселении (111,3 га), существующий показатель жилищной обеспеченности (12 м2/чел.) на перспективу возможно увеличить до 30 м2/чел.

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства.

В качестве расчетного для новых территорий принимаем размер участка 15 соток.

Направления развития жилищного строительства

Проектом предлагается увеличение существующей жилищной обеспеченности до 30 м2/чел.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде, выделяются следующие направления:

Строительство нового жилья на свободных территориях.

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и после этого выделять участки под жилищное строительство.

4.2 Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания)

Полномочия органов местного самоуправления

Реализация полномочий органов местного самоуправления может осуществляться по двум основным направлениям в отношении к капитальным объектам: услуги, не требующие в императивном порядке строительства капитальных объектов, и требующие строительства капитальных объектов.

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых населению услуг, требующих строительства капитальных объектов, приведен в таблице 4.2.

Четыре типа объектов:

1.	 строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управления, места захоронений;

2.	 могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных инвестиций – детские сады, школы, дороги;

3. 	объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и локальные объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры;

4. 	объекты, изъятие недвижимости, для размещения которых не предусмотрено Земельным кодексом РФ – вся социальная инфраструктура и иные объекты.

Таблица 4.2 – Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых необходимы капитальные строения

| Пункты ч. 1 ст. 14 ФЗ-131 | Определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 14 ФЗ-131, которые могут иметь отношение к созданию объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, создание которых может подпадать под определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 14 ФЗ-131 | Объекты, которые должны строиться исключительно за счет средств муниципального бюджета, на основании точлиза ФЗ-131 (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Деятельность дорожная | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| 10 | Обеспечение | Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | + |
| 6 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | Социальное жилье – объекты, возводимые за счет муниципального бюджета, либо приобретаемые (на первичном или вторичном рынке) за счет средств муниципального бюджета | + |
| 14 | Обеспечение условий | Объекты физической культуры и массового спорта, объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | + |
| 4 | Организация снабжения (отведения) | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения |  |
| 6 | Организация строительства | Объекты муниципального жилищного фонда за счет средств муниципального бюджета |  |
| 9, 11 | Организация | Объекты муниципального управления | + |
| 12 | Организация | Объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |
| 15 | Организация | Объекты отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  |
| 11 | Организация | Объекты библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов |  |
| 22 | Организация | Объекты ритуальных услуг и места захоронения | + |
| 18 | Организация | Объекты сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | + |
| 19 | Организация | Объекты благоустройства и озеленения территории; объекты муниципального управления – объекты для обеспечения использования, охраны, защиты, воспроизводства сельских лесов, лесов особоохраняемых природных территорий | + |

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна означать необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномочий местного значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости:

Случаи, когда аренда невозможна:

1. 	Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке в муниципальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно длительного периода времени.

2. 	Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической возможности аренды помещений:

-	в силу отсутствия на рынке;

-	в силу специфики объекта;

-	наличие специальных технических требований;

-	использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим субъектам, в связи с чем они не строят объекты такого функционала.

3. 	Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ниже приведенной стоимости аренды на период реализации полномочий.

Существующее состояние сети объектов социального обслуживания Варежского сельского поселения:

Действующие на настоящий момент социально-бытовые объекты Варежского сельского поселения приведены в таблице 4.3.

Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания в разрезе сельского поселения приведен в таблице 4.4.

Таблица 4.3 – Социально-бытовые объекты Варежского сельского поселения

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Единицы измерения | Проектная мощность | Мощность на 1 января 2015 г. | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| МБОУ « Варежская средняя общеобразовательная школа « | С. Вареж, ул. Школьная, д22 | муниц. | Мест | 100 места | 41 школьника | хорошее |
| МБДОУ Варежский детский сад | с.Вареж, ул. Речная, д 12. | Муниц. | Мест | 15 мест | 14 дошкольников | хорошее |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП | С. Вареж | муниц. | Посещ./сут | - | 20 | хорошее |
| ФП | Д. Лохани | муниц. | Посещ./сут | - | 12 | хорошее |
| ФП | Д. Кряжи | муниц. | Посещ./сут | - | 9 | удовлетворительное |
| ФП | Д. М. Иголкино | муниц. | Посещ./сут | - | 9 | удовлетворительное |
| Учреждения культуры |
| Дом культуры С. Вареж | с. Вареж ул. Советская, д.30 | муниц. | Чел/точ. | - | 100 | хорошее |
| Дом культуры д. Пурка | Д. Пурка ул. Центральная, д.42 | муниц. | Чел/точ. | - | 50 | удовлетворительное |
| Дом культуры с. М. Иголкино | с. М. Иголкино, д.94 | муниц. | Чел/точ. | - | 50 | удовлетворительное |
| Сельская библиотека с. Вареж | с. Вареж, ул. Советская, д.9 | муниц. | Чел/точ. | - | 60 | удовлетворительное |
| Сельская библиотека д. Пурка | Д. Пурка ул. Центральная, д.42 | муниц. | Чел/точ. | - | 50 | удовлетворительное |
| Учреждения торговли |
| ООО «Фадеев» | с.Вареж, ул. Центральная, д.10 А | частн. | Торг. Площ (м2) | 50 | 50 |  |
| Филиал НОРП ПОРТ | с. Вареж ул. Речная, д 23 | частн. | Торг. Площ (м2) | 130 | 130 |  |
| Филиал НОРП ПОРТ | С. Вареж, ул. Советская, д 29. | Частн. | Торг. Площ (м2) | 200 | 200 |  |
| Филиал НОРП ПОРТ | Д. Лохани, ул. Центральная, д 55 | частн. | Торг. Площ (м2) | 72 | 72 |  |
| Филиал НОРП ПОРТ | С. М. Иголкино, д 91 | частн. | Торг. Площ (м2) | 56 | 56 |  |
| Филиал НОРП ПОРТ | Д. Аксентьево, д 46 | частн. | Торг. Площ (м2) | 30 | 30 |  |
| Филиал НОРП ПОРТ | Д. Пурка, ул. Центральная, д 39 | частн. | Торг. Площ (м2) | 125 | 125 |  |
| Филиал НОРП ПОРТ | Д. Кряжи, д 70 | частн. | Торг. Площ (м2) | 113 | 113 |  |
| Учреждения управления и кредитно-финансовые учреждения |
| Администрация поселения | С. Вареж ул. Школьная, д 19. | Муниц. | Объект | 1 | 1 | специализированное |
| Почтовое отделение | С. Вареж, ул. Советская, д 11 | муниц. | Объект | 1 | 1 | Ветхое, приспособленное |
| Передвижной сбербанк | С. Вареж ул. Школьная, д 19 | муниц. | Объект | 1 | 1 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Пожарное депо | С. М. Иголкино | муниц. | Объект | 1 | 1 |  |
| Пожарное депо | Д. Кряжи | муниц. | Объект | 1 | 1 |  |

Таблица 4.4 – Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания в разрезе сельского поселения

| № п/п | Наименование | Единица | Норматив на 1000 жит. | Сущ. Мощность | Требуемая мощность на существ. Население | Фактич. Обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |  |  |  |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | При обеспечении 75% детей дошкольного возраста | 15 | 29 | 51 |  |
| 2 | Школьные учреждения | мест | При 100% охвате детей школьного возраста | 208 | 61 | 341 | В настоящее время школы загружены на 32% |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | Исходя из 20% охвата детей школьного возраста | - | 12 | 0 | Необходимо использовать помещения в здании общеобразовательной школы |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, ФАП | посещ./ | по заданию на проектирование | 18250 | 18250 | 100 |  |
|  |  | мес |  |  |  |  |  |
| 5 | Спортивные залы | м2 | 70 | 600 | 95 | 100 |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Клуб | мест | 300 | 200 | 407 | 49 |  |
| 6 | Библиотека | объект | 1 | 2 | 1 | 100 |  |
| Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания |
| 7 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. | 80 | 776 | 108,4 | 100 |  |
|  |  | пл. |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. | 180 | 0 | 243,9 | 0 |  |
|  |  | пл. |  |  |  |  |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | мест | 35 | 0 | 47 | 0 |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. Мест | 7 | 0 | 9 | 0 |  |
| 11 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 0 | 81 | 0 |  |
| 12 | Химчистка | кг вещей в смену | 3,5 | 0 | 5 | 0 |  |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |
| 13 | Административные учреждения | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 100 |  |
| 14 | Отделение связи | объект | по нормам и правилам | 1 | 1 | 100 |  |
| 15 | Отделения и филиалы банков | 1операц. Место на 1-2 тыс. жителей | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |
| 16 | Гостиница | мест | 3 | 0 | 4 | 0 |  |
| 17 | Пожарное депо | объект | Не менее 2 а/маш. | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  | а/машин |  | 2 | 2 | 100 |  |

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу приведен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу

Население:на период до 2020 года – 1426 чел.;

на период расчетного срока до 2035 года –1709 чел.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на расчетный срок | Сущ. Сохран. | Предлагается к реализации | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | До 2018 года | На расчетный срок |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | уч. Мест | При 100% охвате детей школьного возраста | 143 | 208 | 0 | 0 | Реализация новых объектов возможна за счет частных инвестиций. По заданию застройщиков возможно уточнение мощности (вместимости) объектов и площади земельных участков. |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | При 75% обеспечении детей дошкольного возраста | 85 | 15 | 56 | 29 | На первую очередь выполнить строительство детского сада |
| 3 | Внешкольные учреждения: | мест | При 20% охвате общего числа детей школьного возраста | 29 | 0 | 0 | 29 | Размещение в помещениях зданий общеобразовательных школы |
| 4 | Больницы | коек | 13,9 на 1 тыс. чел. | 24 | 0 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | Данные по сохранению и развитию объектов здравоохранения точняяются по согласованию с отделом здравоохранения Павловского муниципального района. |
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | спец. Автомобиль. | 1 на 9 тыс. чел., но не менее 2 | 2 | 0 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |  |
| 6 | Поликлиники | посещ / смену | 33 на 1 тыс. чел. | 56 | 0 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |  |
| 7 | Аптека | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 1 | 0 | 0 | 1 | Размещение аптечного киоска при ФАПе |
| 8 | Молочная кухня | порция/сутки на ребенка до года | 4 | 7 | 0 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование - | Размещение объектов предлагается в зданиях поликлиник. Данные по мощности объектов уточняются по согласованию с отделом здравоохранения Павловского муниципального района |
| 9 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. Площ. На ребенка до года | 0,3 | 051 | 0 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |  |
| 10 | Клубы, кинозалы, досуговые центры | зрительских мест | 150 на 1 тыс. чел. | 256 | 200 | - | 56 | Реализация новых объектов и реконструкция существующего клуба возможна за счет частных инвестиций. По заданию застройщиков возможно уточнение мощности (вместимости) объектов и площади земельных участков. Администрация сельского поселения обеспечивает выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки территории в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки и документацией по планировке территории. Капитальный ремонт сельских клубов. |
|  | Библиотеки | объект | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 общей площади | 70 | 119,63 | 600 | - | - |  |
| 12 | Плавательные бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | 42,73 | 0 | - | 42,73 | На расчетный срок планируется устройство плавательного бассейна |
| 13 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. Площ. | 80 на 1 тыс. чел. | 136,72 | 776 | - | - | Реализация новых объектов и реконструкция существующих обеспечивается за счет частных инвестиций. Администрация способствует увеличению торговых площадей путем предоставления земельных участков, посредством перевода жилых помещений в нежилые, посредством градостроительной подготовки и проведения конкурсов в жилых и общественных зонах, в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки. |
| 14 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. Площ. | 180 на 1 тыс. чел. | 271 | - | - | 271 |  |
| 15 | Рынки | м2 торг. Площ. | 24 на 1 тыс. чел. | 41 | - | - | 41 |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | посад. Мест | 35 на 1 тыс. чел. | 60 | - | - | 60 | Реализация новых объектов и реконструкция существующих обеспечивается за счет частных инвестиций. Администрация способствует увеличению предприятий общественного питания путем предоставления земельных участков, посредством перевода жилых помещений в нежилые, посредством градостроительной подготовки и проведения конкурсов в общественных зонах, в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки. |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 на 1 тыс. чел. | 12 | - | - | 12 | Реализация новых объектов и реконструкция существующих обеспечивается за счет частных инвестиций. Поселковая администрация способствует размещению предприятий бытового обслуживания путем предоставления земельных участков, посредством перевода жилых помещений в нежилые, посредством градостроительной подготовки и проведения конкурсов в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки |
| 18 | Химчистка | кг вещей/ смену | 3,5 на 1 тыс. чел. | 6 | 0 | - | 6 |  |
| 19 | Прачечная | кг вещей/ смену | 60 на 1 тыс. чел. | 103 | 0 | - | 103 |  |
| 20 | Баня | мест | 7 | 12 | - | - | 12 |  |
| 21 | Гостиницы, дома приезжих | мест | 3 на 1 тыс. чел. | 5 | 0 | - | 5 |  |
| 22 | Организации и учреждения управления | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | - | - | . |
| 23 | Отделения связи | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | - | - | Количество объектов и площадь помещений определяется по предложению соответствующих организаций, предприятий и учреждений и размещаются в соответствии с правилами землепользования и застройки, документацией по планировке соответствующей территории на основании задания на проектирование. |
| 24 | Поселковые кладбища традиционного захоронения | га | 0,16 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 4,7 | - | - | Размеры и границы земельных участков, отводимых для захоронений, допускается уточнять в зависимости от задания на проектирование при соблюдении действующих санитарных разрывов |
| 25 | Пожарные депо | объект | Расчет пожарных депо выполняется по заданию МЧС России по Нижегородской области | 2 | 2 | - | - |  |

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания

Основные направления социальной политики

1.	Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

2.	Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

3.	Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля над охраной труда на производстве.

4.	Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

5.	Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

Образование

В Варежском сельском поселении имеется одна общеобразовательная школа в с. Вареж с общей вместимостью 208 школьников. Так же в поселении имеется детский сад на 15 дошкольников в с. Вареж.

На первую очередь строительства проектом предлагается провести обновление материально-технической базы школы и строительство здания детского сада в с. Вареж, капитальный ремонт существующего детского сада в с. Вареж.

На расчетный срок планируется капитальный ремонт существующей школы в с. Вареж.

Культура, досуг

Объекты культуры и досуга в поселении представлены 5 учреждениями: Варежским Домом Культуры, Домом Культуры в д. Пурка, Домом Культуры в с. Малое Иголкино и двумя библиотеками в зданиях клубов. Проектом предлагается капитальный ремонт помещений и реконструкция сельских клубов с увеличением вместимости на 56 мест.

Для размещения объектов культуры и досуга в генеральном плане населенных пунктов выделены зоны общественных центров. Также генеральным планом предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии.

Здравоохранение

Сфера здравоохранения представлена четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Вареж, д. Лохани, д. Кряжи, с. М. Иголкино.

Генеральным планом предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии.

Спортивные сооружения

На территории Варежского сельского поселения спортивные площадки и сооружения представлены двумя спортивными площадками в с. Вареж.

На расчетный срок проектом предлагается организация бассейна, строительство трех хоккейных коробок (в д. Пурка, д. Лохани, с. М. Иголкино).

Коммунально-бытовое обслуживание населения

Проектом предлагается организация почтового отделения в д. Лохани. Объекты коммунально-бытового обслуживания населения предлагается размещать на территориях населенных пунктах согласно указаниям по их размещению в описаниях функциональных зон и с учетом требований градостроительного зонирования правил землепользования и застройки.

4.3 Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1.	Обеспечение поступательного социально-экономического развития Варежского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2.	Создание благоприятных условий для развития экономики, в т. Ч. Предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3.	Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4.	Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5.	Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т. Ч. Общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное, культурное и физическое развитие.

6.	Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7.	Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8.	Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9.	Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Существующее положение

Основные предприятия, расположенные на территории Варежского сельского поселения, приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Перечень предприятий, действующих на территории Варежского сельского поселения

| Название предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Объемы производства |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Комаровское» | С. М. Иголкино | МТФ | 710 голов |
| Частная ферма | Д. Пурка | МТФ | 15 голов |
| КФХ «Смирнов» | Д. Аксентьево | зерно | - |
| ООО «Кряжи» | Д. Кряжи | растениеводство | 800 га |
| ИП КФХ Прядилова Т.Г. | Д. Юрьевец | Свиноводство, МТФ | КРС 30 голов, свиней 980 голов |
| КФХ «Междуречье» | Д. Юрьевец | Свиноводство | 172 голов |
| Деревообрабатывающий цех. Филиал ООО НПП «Молот» г. Павлово | С. Вареж | пиломатериалы | - |
| Металлообрабатывающий цех. ИП «Стожков» | С. Вареж | - | - |

Малое предпринимательство

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала. Однако данный сектор с каждым годом неуклонно растет.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Варежского сельского поселения определены:

- Сельское хозяйство.

- Производство товаров народного потребления.

- Оказание платных услуг населению (в основном связанных с туристической сферой).

- Торговля и общественное питание.

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

- Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

- Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

- Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

- Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей. Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия почв, диспаритет цен.

- Низкий темп роста реальных доходов населения.

- Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Мероприятия по развитию производственной сферы

Генеральным планом сельского поселения предложен ряд мероприятий по выделению и упорядочению территорий под промышленное производство. В связи с прогнозируемым ростом численности населения предлагается создание новых рабочих мест в различных отраслях хозяйственной деятельности.

Для соблюдения санитарных зон предприятий (Металлообрабатывающий цех. ИП «Стожков», ООО «Кряжи», ИП КФХ Прядилова Т.Г., ЗАО «Комаровское») рекомендуется принятие ряда мер по снижению класса вредности.

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- организация системы контроля над выбросами на территории муниципального образования;

- перепланировка производственных территорий для удаления производственных сооружений на допустимое расстояние.

4.4 Территории сельскохозяйственного использования

Существующее положение

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- огороды.

На территории Варежского сельского поселения садоводческие товарищества отсутствуют.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов, из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений.

4.5 Размещение объектов специального назначения

Существующее положение

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- скотомогильники.

На территории Варежского сельского поселения располагается 4 кладбища. Перечень территорий ритуального значения, расположенных на территории сельского поселения, представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Территории ритуального значения Варежского сельского поселения

| № | Наименование места погребения | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое) | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Вареж | 2,0 | Действующее | 50/V |
| 2 | С.М. Иголкино | 1,2 | Действующее | 50/V |
| 3 | Д. Липовицы | 1,2 | Действующее | 50/V |
| 4 | Д. Пурка | 1,3 | Действующее | 50/V |

Направления развития территорий специального назначения

Проектом предусмотрено новое место для осуществления захоронений вблизи д. Ново площадью 5,0 га, Размер санитарно-защитной зоны от вновь открываемых кладбищ установлен 50 м.

На территории Варежского сельского поселения расположены три скотомогильника:

Скотомогильник №1 (биотермическая яма) расположен в 200 м от д. Пурка. Площадь скотомогильника 196 м2. Скотомогильник несибиреязвенный, действующий. Санитарная зона 500 м не соблюдается. Проектом рекомендуется его консервация.

Скотомогильник №2 (биотермическая яма) расположен в 350 м от д. Лохани. Площадь скотомогильника 80 м2. Скотомогильник несибиреязвенный, действующий. Санитарная зона 500 м не соблюдается. Проектом рекомендуется его консервация.

Скотомогильник №3 (биотермическая яма) расположен в 200 м от с. М. Иголкино. Площадь скотомогильника 840 м2. Скотомогильник несибиреязвенный, действующий. Санитарная зона 500 м не соблюдается. Проектом рекомендуется его консервация.

Полигоны складирования ТБО, несанкционированные свалки на территории сельского поселения отсутствуют.

4.6 Природный комплекс и озеленение территории

Существующее положение

Природные территории сельского поселения представлены:

- лесными массивами;

- р. Ока, р. Юнда, р. Ружа, р. Кузома и р. Реут;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Направления развития природных комплексов и озеленения территории

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

4.7 Туризм

Существующее положение

На территории Варежского сельского поселения памятники отсутствуют.

Направления развития туризма

Проектом планируется выделение зоны для размещения объектов отдыха, туризма и спорта (рекреационные застройки) и их резервов. Для создания условий для массового отдыха населения, а так же для обеспечения безопасности людей на водных объектах проектом предлагается устройство стоянки маломерных судов.

4.8 Историко-культурный анализ

Существующее положение

В настоящее время на территории Варежского сельского поселения располагаются следующие объекты культурного наследия:

Таблица 4.9 – Объекты культурного наследия на территории Варежского сельского поселения

| Название | Местоположение | Наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения | Значение федеральное (Ф) региональное (Р) местное(М) | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селище Вареж | с.Вареж, в 0,15км к востоку | Решение Горьковского облисполкома от 18.12.1989г., №471 | Р | Удовл. |
| Селище Вареж-2 | с.Вареж, на восточной окраине, на краю высокой поймы правого берега р.Реут | Постановление Губернатора Нижегородской области от 06.05.2000г., №123 | Р | Удовл. |
| Селище Вареж-3 | с.Вареж, на северной окраине ул.Центральной, на возвышении края высокой поймы правого берега р.Оки | Постановление Губернатора 11ижегородской области от 06.05.2000г., №123 | Р | Удовл. |
| Могильник Михалицкпй | д.Михалицы, западная часть, на правом берегу р.Оки, в 0,12км к северо-западу от западной окраины деревни | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974г., №624 | Ф | Удовл. |
| Стоянка Липовицы-2 | д.Липовицы, в 0,3км к востоку-северо-востоку | Решение Горьковского облисполкома от 18.12.1989г., №471 | Р | Удовл. |
| Стоянка Липовицы-3 | д.Липовицы, на северо-восточной окраине | Решение Горьковского облисполкома от 18.12.1989г., №471 | Р | Удовл. |
| Стоянка Лохами | д.Лохани, в 0,6км к северо-востоку,в 0,4 км к северо-востоку от фермы, в 1,2 км к западу от д.Меленки | Постановление Губернатора Нижегородской области от 06.05.2000г., №123 | Р | Удовл. |

Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия

Материальные  объекты  культурного  наследия,  представленные  памятниками истории  и  культуры, памятниками археологии, архитектуры  испытывают  воздействие  многочисленных  факторов  риска естественного  (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы,  засухи и повышенная  пожароопасность,  другие  стихийные  бедствия)  и  антропогенного (загрязнение  воздушного  бассейна,  загрязнение  территории  памятников  промышленными  и  бытовыми  отходами,  транспортная  вибрация,  подтопление  грунтовыми  и техногенными  водами,  подмыв  и  разрушение  берегов,  оползни)  происхождения, действующих порознь или  в  различных  сочетаниях.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с Законом Нижегородской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области" от 3 июля 2007 года N 86-З границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), границы территорий объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством Нижегородской области по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области в отношении объектов культурного наследия федерального, регионального значения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территории осуществляются по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, наличие которой устанавливается актом государственного органа охраны объектов культурного наследия области, движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается Правительством области до устранения причин, вызвавших такое ограничение или запрещение, по представлению государственного органа охраны объектов культурного наследия области и по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится данный объект.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия на земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению

В соответствии со ст.ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73 -ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны:

1. В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

- разработки в составе проектной документации на проведение изыскательских, строительных, мелиоративных и иных работ раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия заключение историко-культурной экспертизы и предоставления его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

2.	На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия строительные и иные работы, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3.	На земельных участках, подлежащих 'воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

3.1. Обеспечить проведение и финансирование историко - культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федерального чакона №73-ФЗ.

Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ, а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73 - ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Глава 5. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

5.1 Внешний транспорт и дороги

Транспортная система Варежского сельского поселения, как совокупность путей сообщения, представлена автомобильным транпортом. Объекты трубопроводного, воздушного, железнодорожного и водного транспорта на территории поселения отсутствуют.

Существующее положение

Автомобильный транспорт

Дорожная сеть сельского поселения представлена автомобильными дорогами общего пользования муниципального местного значения (см. табл.5.1).

Таблица 5.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения

| Наименование автомобильной дороги / значение | Протяжённость по территории Варежского сельсовета, км |
| --- | --- |
| Павлово-Михалицы 220П МЗ 22Н-3106 / межмуниципального | 21,450 |
| Подъезд к с.М.Иголкино от а/д Павлово-Михалицы 22 ОП МЗ 22Н-3116 / межмуниципального | 3,091 |
| Подъезд к пристани «Вареж» от а/д Павлово-Михалицы 22 ОП МЗ 22Н-3117/ межмуниципального | 0.985 |
| Подъезд к д.Криуша от а/д Павлово-Михалицы 22 ОП МЗ 22Н-3118 / межмуниципального | 1,108 |
| Подъезд к д.Бандино от а/д Павлово-Михалицы 22 ОП МЗ 22Н-3119 / межмуниципального | 0,826 |
| Подъезд к д.Липовицы от а/д Павлово-Михалицы 22 ОП МЗ 22Н-3120 / межмуниципального | 1,360 |
| с.Малое Иголкино-Выборково 22 ОП МЗ 22Н-3127 / межмуниципального | 3,380 |
| Подъезд к д.Юрьевец от а/д Павлово-Михалицы 22 ОП МЗ 22Н-3128 / межмуниципального | 1,144 |
| Михалицы-Липовицы 22 ОП МЗ 22Н-3129 / межмуниципального | 2,560 |
| Подъезд к д.Лохани от а/д Павлово-Михалицы 22 ОП МЗ 22Н-3148 / межмуниципального | 0,400 |

Маршруты межпоселкового транспорта:

| Наименование маршрута, проходящего через муниципальное образование | № | Название остановки | Протяженность (км) | Количество ед. подвижного состава на линии | Средний интервал (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Павлово-Вареж (автобус) |  | д.Лохани д.Б.Иголкино д.М.Иголкино д.Аксентьево д.Ново с.Вареж | 15 км | 1 (автобус) |  |
| Павлово-Михалицы (автобус) |  | д.Лохани д.Ново с.Вареж д.Криуша д.Пурка д.Бандино д.Кряжи д.Михалицы | 25 | 1 (автобус) |  |

Проблемы:

Неразвитость автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки. При отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и удаленные регионы. Развитие сельских населенных пунктов сдерживается отсутствием подъездов к ним по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Выявляются следующие основные задачи развития транспортного комплекса:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения, где главным является замена аварийных мостов, изменение плана и профиля и уширение проезжей части на особо опасных и загруженных участках федеральных и региональных автомобильных дорог с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

- реконструкция существующих мостов, имеющих недостаточные габариты проезжей части, строительство новых мостов, транспортных развязок, путепроводов;

- строительство новых хордовых и соединительных дорог, дополняющих сложившуюся структуру региональной дорожной сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между районными центрами и крупными населенными пунктами по кратчайшим маршрутам;

- реконструкция и ремонт дорог, связывающих населенные пункты, создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи населенных пунктов с центрами сельских администраций и хозяйств, а также с опорной сетью дорог;

- повышение уровня сервисного обслуживания пользователей дорог.

Для улучшения функционирования автодорожной сети на территории поселения предлагается:

-реконструкция автомобильной дороги Подъезд к животноводческому комплексу от автомобильной дороги Подъезд к с.М.Иголкино;

-реконструкция автомобильной дороги Подъезд к пристани с.Вареж от автомобильной дороги Павлово-Михалицы;

-строительство автомобильной дороги Подъезд к клубу в с.М.Иголкино от автомобильной дороги Подъезд к с.М.Иголкино;

-реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 3106) Павлово - Михалицы;

- капитальный ремонт автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 3106) Павлово - Михалицы;

-строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Мошково от автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3106) Павлово-Михалицы;

- строительство мостового перехода через ручей на подъезде к д. Мошково.

-строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Максаково от автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3127) М.Иголкино-Выборково;

- строительство мостового перехода через р. Реут с. Вареж.

-реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.

Таблица 5.2 - Перечень планируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность ( км ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство а/дороги «Подъезд к д. Мошково» | 0,8 км |
| 2. | Строительство а/дороги «Подъезд к д. Максаково, д. Шамшилово, д. Чирятьево | 5,5 км |
| 3. | Подъезд к д. Горбаново | 1,2 км |
| 4. | Подъезд к д. Чирьево | 1,2 км |
| 5. | Подъезд к д. Бужерово | 2,0 км |

А также планируется пустить автобус по маршруту Павлово-Аксентьево, протяженностью 20 км.

5.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Недостатками благоустройства улиц являются отсутствие тротуаров, неорганизованный водоотвод ливневых стоков и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрестках, что создает неудобства пешеходам и снижает срок службы дороги.

Направления развития улично-дорожной сети

На территории населенных пунктов сохраняется существующая сеть улиц и дорог. Главной задачей сельского поселения, в рамках полномочий, является благоустройство и поддержание существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Развитие улично-дорожной сети на участках планируемой застройки осуществляется в соответствии с планом реализации генерального плана и документацией по планировке территорий. На планируемых для индивидуального жилищного строительства территориях развитие улично-дорожной инфраструктуры возможно за счет инвесторов-застройщиков.

Так как территории под планируемую застройку присоединяются к уже существующим населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать с учетом новых жилых районов.

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей)

Гаражи для хранения личных автомобилей жителей индивидуальных домов размещаются на приусадебных участках.

На территории сельского поселения станции технического обслуживания автомобилей и автомобильные заправочные станции отсутствуют.

Направления развития транспортного обслуживания

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

Глава 6. Инженерная инфраструктура

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водоснабжение населенных пунктов

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84* Приказ Министерства регионального развитии Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14и введен в действие с 01 января 2013);

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85* Приказ Министерства регионального развитии Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 626).

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Варежского сельсовета являются подземные воды (родники). Централизованная система водоснабжения имеется не во всех населенных пунктах сельсовета.

Водозаборы состоят, как правило, из каптажей с водонапорной башней и разводящих водопроводных сетей. Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода забирается насосами из каптажного резервуара и подается в водонапорную башню, которые является накопительной и регулирующей давление в сети емкостью. Далее вода подается в разводящие уличные сети водопровода без предварительной подготовки. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

В д. Горбаново, д. Чирьево, д. Выборково, д. Вакулово, д. Максаково, д. Шамшилово централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Протяженность водопроводных сетей Варежского сельсовета составляет 30,73 км. Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как удовлетворительное, износ сетей и сооружений составляет 70%.

Водоснабжение производственных предприятий на территории Варежского сельсовета, осуществляется от собственных источников.

Централизованное горячее водоснабжение Варежского сельсовете отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических и газовых водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

Направления развития системы водоснабжения населенных пунктов

Согласно Схеме территориального планирования Павловского района Нижегородской области, для развития системы водоснабжения запланировано строительство насосной станции у д. Лохани.

Проектом Генерального плана предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в с. Вареж, д. Ново, д. Лохани, д. Криуша, д. Бандино, д. Горбаново, д. Шамшилово, д. Чирятьево, д. Максаково. Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, а также оборудовать автономными скважинами, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, бурение скважин индивидуальных или групповых, а также реконструкция существующих или строительство новых водозаборов.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета представлены в таблице 6.3.

Существующие сети водопровода по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения планируемые водопроводные сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями.

Водоснабжение производственных предприятий Варежского сельсовета предусматривается как от водопроводной сети близлежащего населенного пункта, так и от собственных источников.

Расчет водопотребления Варежского сельсовета выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 и представлен в таблице 6.2. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,1.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации каптажей для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для планируемых артезианских скважин сельсовета;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица 6.2 – Водопотребление на 1 очередь строительства и на расчетный срок Варежского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во на I оч.стр. | Водопотребление на I оч.строит. | Кол-во на расч. Срок | Водопотребление на расч. Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. Сут, м³/сут | Сред. Год., тыс. м³/год | Макс. Сут., м³/сут |  | Сред. Сут, м³/сут | Сред. Год., тыс. м³/год | Макс. Сут., м³/сут |
| С. Вареж |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 363 | 58,08 | 21,20 | 63,89 | 434 | 69,44 | 25,35 | 76,38 |
| 2 | Неучтенные расходы | % |  |  | 2,90 | 1,06 | 3,19 |  | 3,47 | 1,27 | 3,82 |
| 3 | Полив | чел. | 50 | 363 | 18,15 | 2,18 | 18,15 | 434 | 21,70 | 2,60 | 21,70 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 8,71 | 2,18 | 9,58 |  | 10,42 | 2,60 | 11,46 |
|  | Итого: |  |  | 363 | 87,85 | 26,62 | 94,82 | 434 | 105,03 | 31,82 | 113,36 |
| Д. Аксентьево |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 46 | 7,36 | 2,69 | 8,10 | 55 | 8,80 | 3,21 | 9,68 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,37 | 0,13 | 0,40 |  | 0,44 | 0,16 | 0,48 |
| 7 | Полив | чел. | 50 | 46 | 2,30 | 0,28 | 2,30 | 55 | 2,75 | 0,33 | 2,75 |
| 8 | Производственные нужды | % |  |  | 1,10 | 0,28 | 1,21 |  | 1,32 | 0,33 | 1,45 |
|  | Итого: |  |  | 46 | 11,13 | 3,37 | 12,02 | 55 | 13,31 | 4,03 | 14,37 |
| д. Бандино |
| 9 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 29 | 4,64 | 1,69 | 5,10 | 34 | 5,44 | 1,99 | 5,98 |
| 10 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,23 | 0,08 | 0,26 |  | 0,27 | 0,10 | 0,30 |
| 11 | Полив | чел. | 50 | 29 | 1,45 | 0,17 | 1,45 | 34 | 1,70 | 0,20 | 1,70 |
|  | Итого: |  |  | 29 | 6,32 | 1,95 | 6,81 | 34 | 7,41 | 2,29 | 7,98 |
| д. Большое Иголкино |
| 13 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 55 | 8,80 | 3,21 | 9,68 | 66 | 10,56 | 3,85 | 11,62 |
| 14 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,44 | 0,16 | 0,48 |  | 0,53 | 0,19 | 0,58 |
| 15 | Полив | чел. | 50 | 55 | 2,75 | 0,33 | 2,75 | 66 | 3,30 | 0,40 | 3,30 |
|  | Итого: |  |  | 55 | 11,99 | 3,70 | 12,91 | 66 | 14,39 | 4,44 | 15,50 |
| Д. Бужерово |
| 17 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 5 | 0,80 | 0,29 | 0,88 | 6 | 0,96 | 0,35 | 1,06 |
| 18 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,04 | 0,01 | 0,04 |  | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| 19 | Полив | чел. | 50 | 5 | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 6 | 0,30 | 0,04 | 0,30 |
|  | Итого: |  |  | 5 | 1,09 | 0,34 | 1,17 | 6 | 1,31 | 0,40 | 1,41 |
| Д. Вакулово |
| 20 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Полив | чел. | 50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Выборково |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 3 | 0,48 | 0,18 | 0,53 | 4 | 0,64 | 0,23 | 0,70 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,02 | 0,01 | 0,03 |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 3 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 4 | 0,20 | 0,02 | 0,20 |
|  | Итого: |  |  | 3 | 0,65 | 0,20 | 0,70 | 4 | 0,87 | 0,27 | 0,94 |
| д. Горбаново |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 3 | 0,48 | 0,18 | 0,53 | 4 | 0,64 | 0,23 | 0,70 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,02 | 0,01 | 0,03 |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 3 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | 4 | 0,20 | 0,02 | 0,20 |
|  | Итого: |  |  | 3 | 0,65 | 0,20 | 0,70 | 4 | 0,87 | 0,27 | 0,94 |
| д. Криуша |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 71 | 11,36 | 4,15 | 12,50 | 85 | 13,60 | 4,96 | 14,96 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,57 | 0,21 | 0,62 |  | 0,68 | 0,25 | 0,75 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 71 | 3,55 | 0,43 | 3,55 | 85 | 4,25 | 0,51 | 4,25 |
|  | Итого: |  |  | 71 | 15,48 | 4,78 | 16,67 | 85 | 18,53 | 5,72 | 19,96 |
| д. Кряжи |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 165 | 26,40 | 9,64 | 29,04 | 198 | 31,68 | 11,56 | 34,85 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 1,32 | 0,48 | 1,45 |  | 1,58 | 0,58 | 1,74 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 165 | 8,25 | 0,99 | 8,25 | 198 | 9,90 | 1,19 | 9,90 |
|  | Итого: |  |  | 165 | 35,97 | 11,11 | 38,74 | 198 | 43,16 | 13,33 | 46,49 |
| д. Липовицы |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 8 | 1,28 | 0,47 | 1,41 | 10 | 1,60 | 0,58 | 1,76 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,06 | 0,02 | 0,07 |  | 0,08 | 0,03 | 0,09 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 8 | 0,40 | 0,05 | 0,40 | 10 | 0,50 | 0,06 | 0,50 |
|  | Итого: |  |  | 8 | 1,74 | 0,54 | 1,88 | 10 | 2,18 | 0,67 | 2,35 |
| д. Лохани |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 150 | 24,00 | 8,76 | 26,40 | 179 | 28,64 | 10,45 | 31,50 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,32 |  | 1,43 | 0,52 | 1,58 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 150 | 7,50 | 0,90 | 7,50 | 179 | 8,95 | 1,07 | 8,95 |
|  | Итого: |  |  | 150 | 32,70 | 10,10 | 35,22 | 179 | 39,02 | 12,05 | 42,03 |
| д. Максаково |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 37 | 5,92 | 2,16 | 6,51 | 45 | 7,20 | 2,63 | 7,92 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,30 | 0,11 | 0,33 |  | 0,36 | 0,13 | 0,40 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 37 | 1,85 | 0,22 | 1,85 | 45 | 2,25 | 0,27 | 2,25 |
|  | Итого: |  |  | 37 | 8,07 | 2,49 | 8,69 | 45 | 9,81 | 3,03 | 10,57 |
| С. Малое Иголкино |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 178 | 28,48 | 10,40 | 31,33 | 213 | 34,08 | 12,44 | 37,49 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 1,42 | 0,52 | 1,57 |  | 1,70 | 0,62 | 1,87 |
| 7 | Полив | чел. | 50 | 178 | 8,90 | 1,07 | 8,90 | 213 | 10,65 | 1,28 | 10,65 |
| 8 | Производственные нужды | % |  |  | 4,27 | 1,07 | 4,70 |  | 5,11 | 1,28 | 5,62 |
|  | Итого: |  |  | 178 | 43,08 | 13,05 | 46,49 | 213 | 51,55 | 15,62 | 55,64 |
| д. Михалицы |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 18 | 2,88 | 1,05 | 3,17 | 22 | 3,52 | 1,28 | 3,87 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,14 | 0,05 | 0,16 |  | 0,18 | 0,06 | 0,19 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 18 | 0,90 | 0,11 | 0,90 | 22 | 1,10 | 0,13 | 1,10 |
|  | Итого: |  |  | 18 | 3,92 | 1,21 | 4,23 | 22 | 4,80 | 1,48 | 5,17 |
| д. Мошково |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 33 | 5,28 | 1,93 | 5,81 | 39 | 6,24 | 2,28 | 6,86 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,26 | 0,10 | 0,29 |  | 0,31 | 0,11 | 0,34 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 33 | 1,65 | 0,20 | 1,65 | 39 | 1,95 | 0,23 | 1,95 |
|  | Итого: |  |  | 33 | 7,19 | 2,22 | 7,75 | 39 | 8,50 | 2,63 | 9,16 |
| д. Ново |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 57 | 9,12 | 3,33 | 10,03 | 69 | 11,04 | 4,03 | 12,14 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,46 | 0,17 | 0,50 |  | 0,55 | 0,20 | 0,61 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 57 | 2,85 | 0,34 | 2,85 | 69 | 3,45 | 0,41 | 3,45 |
|  | Итого: |  |  | 57 | 12,43 | 3,84 | 13,38 | 69 | 15,04 | 4,65 | 16,20 |
| С. Пурка |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 123 | 19,68 | 7,18 | 21,65 | 147 | 23,52 | 8,58 | 25,87 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,98 | 0,36 | 1,08 |  | 1,18 | 0,43 | 1,29 |
| 7 | Полив | чел. | 50 | 123 | 6,15 | 0,74 | 6,15 | 147 | 7,35 | 0,88 | 7,35 |
| 8 | Производственные нужды | % |  |  | 2,95 | 0,74 | 3,25 |  | 3,53 | 0,88 | 3,88 |
|  | Итого: |  |  | 123 | 29,77 | 9,02 | 32,13 | 147 | 35,57 | 10,78 | 38,40 |
| д. Чирьево |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Чирятьево |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 23 | 3,68 | 1,34 | 4,05 | 28 | 4,48 | 1,64 | 4,93 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,20 |  | 0,22 | 0,08 | 0,25 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 23 | 1,15 | 0,14 | 1,15 | 28 | 1,40 | 0,17 | 1,40 |
|  | Итого: |  |  | 23 | 5,01 | 1,55 | 5,40 | 28 | 6,10 | 1,88 | 6,57 |
| д. Шамшилово |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 19 | 3,04 | 1,11 | 3,34 | 23 | 3,68 | 1,34 | 4,05 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,15 | 0,06 | 0,17 |  | 0,18 | 0,07 | 0,20 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 19 | 0,95 | 0,11 | 0,95 | 23 | 1,15 | 0,14 | 1,15 |
|  | Итого: |  |  | 19 | 4,14 | 1,28 | 4,46 | 23 | 5,01 | 1,55 | 5,40 |
| д. Юрьевец |
| 23 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 40 | 6,40 | 2,34 | 7,04 | 48 | 7,68 | 2,80 | 8,45 |
| 24 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,32 | 0,12 | 0,35 |  | 0,38 | 0,14 | 0,42 |
| 25 | Полив | чел. | 50 | 40 | 2,00 | 0,24 | 2,00 | 48 | 2,40 | 0,29 | 2,40 |
|  | Итого: |  |  | 40 | 8,72 | 2,69 | 9,39 | 48 | 10,46 | 3,23 | 11,27 |
|  | ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: |  |  | 1426 | 327,91 | 100,26 | 353,57 | 1709 | 392,94 | 120,14 | 423,69 |

Таблица 6.3 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в с. Вареж | Протяженность 5,2 км |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в д. Лохани | Протяженность 2,14 км |
| 3 | Строительство водозабора в д. Лохани | Производительность 50 м3/сут |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в д. Ново | Протяженность 0,816 км |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в д. Бандино | Протяженность 0,174 км |
| 6 | Строительство водопроводных сетей в д. Мошково | Протяженность 0,416 км |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в д. Михалицы | Протяженность 0,1 км |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в д. Липовицы | Протяженность 0,27 км |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д. Шамшилово | Протяженность 0,638 км |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в д. Чирятьево | Протяженность 0,464 км |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в д. Максаково | Протяженность 1,0 км |
| 12 | Строительство водозабора в д. Максаково | Производительность 35 м3/сут |
| 13 | Строительство водопроводных сетей в д. Горбаново | Протяженность 0,59 км |
| 14 | Строительство водозабора в д. Горбаново | Производительность 5 м3/сут |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в д. Криуша | Протяженность 0,8 км |
| 16 | Строительство водозабора в д. Шамшилово | Производительность 30 м3/сут |
| 17 | Строительство водовода до с. Вареж | Протяженность 3,0 км |
| 18 | Реконструкция водозабора в д. Ново | 1 ед. |
| 19 | Реконструкция водозабора в д. Аксентьево | 1 ед. |
| 20 | Реконструкция водозабора в д. Чирятьево | 1 ед. |
| Примечание: - состав сооружений и мощности водозаборов, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

6.1.2 Противопожарное водоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84* Приказ Министерства регионального развитии Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013).

Существующее положение

В населенных пунктах Варежского сельсовета для наружного пожаротушения и хранения запаса воды на пожаротушение используются водоемы и пруды.

Количество пожарных водоемов и объемы их резервуаров представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Пожарные водоемы Варежского сельского поселения

| № п/п | Местонахождение водоема | Объем (кб.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Вареж, ул.Школьная, в 50м от д.№3 | 70 |
| 2 | с.Вареж,^л.Школьная, в 20м от д.№7 | 15 |
| 3 | д.Лохани, ул.Центральная, в 20м от д.№26 | 18 |
| 4 | д.Юрьевец, в 25м от д.№60 | 15 |
| 5 | д.Ново,в 20м от д.№4 | 15 |
| 6 | д.Б.Иголкино, в 20м от д.№52 | 50 |
| 7 | д.Б.Иголкино, в 60м от д.№13 | 15 |
| 8 | с.М.Иголкино, в 30м от д.№88 | 30 |
| 9 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№39 | 15 |
| 10 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№15 | 15 |
| 11 | д.Аксентьево.в 15м от д.№36 | 15 |
| 12 | д.Аксентьево, в 15м от д.№18 | 15 |
| 13 | д.Шамшилово, в 40м от д.№1 | 15 |
| 14 | д.Максаково, в 20м от д.№34 | 20 |
| 15 | д.Криуша, в 5м от д.№15 | 20 |
| 16 | д. Пурка,ул .Трудовая, в 15м от д.№12 | 12 |
| 17 | д.Пурка, ул.Центральная, в 10м от д.№22 | 30 |
| 18 | д.Бандино, в 20м от д.№33 | 15 |
| 19 | д.Кряжи,в 20м от д.№65 | 60 |
| 20 | д.Кряжи, в 20м от д.№32 | 30 |
| 21 | д.Кряжи. в 10м от д.№56 | 30 |
| 22 | д.Михалицы, в 15м от д.№10 | 15 |
| 23 | д.Мошково, в 10м от д.№14 | 15 |

Направления развития системы противопожарного водоснабжения

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии СП 8.13130.2009 и приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Расходы на наружное пожаротушение Варежского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Общий расход на 1 очер. | Общий расход на расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очер. | Расч .срок | 1 очер. | Расч .срок |  | л/с | м³/сут | л/с | м³/сут |
| 1 | С. Вареж | 363 | 434 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 2 | Д. Аксентьево | 46 | 55 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 3 | Д. Банднно | 29 | 34 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 4 | Д. Большое Иголкино | 55 | 66 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 5 | Д. Бужерово | 5 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Д. Вакулово | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Д. Выборково | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Д. Горбаново | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Д. Криуша | 71 | 85 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 10 | Д. Кряжи | 165 | 198 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 11 | д. Липовицы | 8 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Д. Лохани | 150 | 179 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 13 | Д. Максаково | 37 | 45 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 14 | С. Малое Иголкино | 178 | 213 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 15 | Д. Михалицы | 18 | 22 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 16 | Д. Мошково | 33 | 39 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 17 | Д. Ново | 57 | 69 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 18 | Д. Пурка | 123 | 147 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 19 | Д. Чирьево | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Д. Чирятьево | 23 | 28 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 21 | Д. Шамшилово | 19 | 23 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 22 | Д. Юрьевец | 40 | 48 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
|  | Итого: | 1426 | 1709 | 80 | 80 | 10 | 90 | 972 | 90 | 972 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Проектом предлагается в с. Вареж, д. Криуша и д. Лохани для обеспечения подачи воды на пожаротушение закольцевать планируемые участки водопроводных сетей с существующими сетями и установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предлагается использование существующих водоемов. Действующий напор в сетях водопровода данных населенных пунктах должен быть обеспечен не менее 10 м.

В остальных населенных пунктах Варежского сельсовета для обеспечения подачи воды на пожаротушение должно быть предусмотрено строительство двух резервуаров емкостью 25–30м3 каждый. Также для нужд пожаротушения предлагается использование существующих водоемов (рек, озер, прудов), для этого необходимо устройство противопожарных пирсов.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды. Резервуары необходимо разместить в центре жилой застройки.

В деревнях, численность населения которых менее 50 человек, противопожарное водоснабжение не предусматривается согласно СП 8.13130.2009 п. 4.1.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды не более 24 часов.

Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с.Вареж | 10 ед. |
| 2 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Криуша | 3 ед. |
| 3 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Пурка | 3 ед. |
| 4 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Ново | 2 ед. |
| 5 | Строительство пожарных резервуаров в с. Вареж | 3 × 30 м3 |
| 6 | Строительство пожарных резервуаров в д. Криуша | 1 × 30 м3 |
| 7 | Строительство пожарных резервуаров в д. Лохани | 2 × 30 м3 |
| 8 | Строительство пожарных резервуаров в д. Липовицы | 1 × 30 м3 |
| 9 | Строительство пожарных резервуаров в д. Чирятьево | 1 × 30 м3 |
| Примечание: - количество и прочие характеристики объектов пожарной охраны уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

6.2 Водоотведение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013);

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85* Приказ Министерства регионального развитии Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 626).

Существующее положение

На территории Варежского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий Варежского сельсовета отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках.

Направления развития системы водоотведения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство канализационного коллектора от г. Павлово до с. Вареж общей протяженностью 6,0 км. Для административных зданий необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения бытовой канализации.

В остальных населенных пунктах Варежского сельсовета для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих муниципальных образований, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Для административных зданий необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения бытовой канализации.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Сточные воды от промышленных предприятий Варежского сельсовета проектом предусматривается отводить на собственные очистные сооружения.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 22 июня 2000 г.).

6.3 Теплоснабжение

Существующее положение

В Варежском сельсовете тип теплоснабжения - децентрализованный. Отопление образовательных учреждений, учреждений культуры и торговли осуществляется от котельных на газовом или твердом топливе.

Отопление жилой застройки осуществляется от бытовых отопительных котлов, работающих на природном газе, а также от печей на дровах, каменном угле и природном газе.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, работающих на природном газе или твердом топливе.

Направления развития системы теплоснабжения

Существующая схема теплоснабжения является оптимальной, ввиду не протяженности магистрали, доступность в ревизии и ремонту. Строительство новых котельных нецелесообразно.

Теплоснабжение вновь проектируемой малоэтажной индивидуальной и коттеджной застройки предлагается осуществлять от индивидуальных источников на газовом топливе.

6.4 Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Варежского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Централизованным газоснабжением обеспечены с. Вареж, д. Лохани, д. Юрьевец, д. Кряжи, д. Пурка, д.Криуша и с. Малое Иголкино.

Источником природного газа является магистральный газопровод Озябликово – Вареж - Кряжи (Ду 1500 мм, Ру = 1,2 МПа).

Газопровод-отвод, проходящий по территории муниципального образования, (d=159 мм; l=19,5 км)

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору Варежского сельсовета подается по двух- и трехступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС с. Озябликово и г. Павлово до ГРП и ГРПШ.

От газораспределительных пунктов (ГРП), где газ снижает давление до низкого (0,4 МПа), газ поступает потребителям по газопроводам низкого давления.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Газоснабжение индивидуальных жилых домов и общественных зданий в остальных населенных пунктах Варежского сельсовета производится за счет баллонов со сжиженным газом. Сжиженный баллонный газ доставляется потребителям автотранспортом от газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Существующие межпоселковые газопроводы высокого давления проложены как подземным, так и надземным способами, газопроводы низкого давления в районах индивидуальной жилой застройки проложены в основном подземным способом, частично надземным способом на опорах.

Направления развития системы газоснабжения

Основные мероприятия газификации Варежского сельсовета на проектный период:

- разработка и утверждение Схемы газификации населенных пунктов поселения;

- строительство согласно Схеме газификации поселения внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов к населенным пунктам и перевод потребителей с сжиженного газа на сетевой;

- перевод существующих котельных с угля на газовое топливо и строительство новых котельных на газовом топливе.

В соответствии со Схемой газоснабжения и газификации Павловского района Нижегородской области, разработанной ОАО «Газпром Трансгаз», проектом предусматривается газификация д.Бандино, д. Аксентьево, д.Максаково, д. Ново, д. Б. Иголкино на расчетный срок строительства.

Строительство межпоселковых газопроводов, согласно плану-графику строительных работ, осуществляется ОАО «Газпром».

Таблица 6.8 – Ориентировочный расход природного газа населенных пунктов Варежского сельсовета на перспективу

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, тыс.куб.м/год | Расход на предприятия обслуживания, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | С. Вареж | 363 | 434 | 90,75 | 108,50 | 4,54 | 5,43 |
| 2 | Д. Аксентьево | 46 | 55 | 11,50 | 13,75 | 0,58 | 0,69 |
| 3 | Д. Бандино | 29 | 34 | 7,25 | 8,50 | 0,36 | 0,43 |
| 4 | Д. Большое Иголкино | 55 | 66 | 13,75 | 16,50 | 0,69 | 0,83 |
| 5 | Д. Бужерово | 5 | 6 | 1,25 | 1,50 | 0,06 | 0,08 |
| 6 | Д. Вакулово | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Д. Выборково | 3 | 4 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,05 |
| 8 | Д. Горбаново | 3 | 4 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,05 |
| 9 | Д. Криуша | 71 | 85 | 17,75 | 21,25 | 0,89 | 1,06 |
| 10 | Д. Кряжи | 165 | 198 | 41,25 | 49,50 | 2,06 | 2,48 |
| 11 | д. Липовицы | 8 | 10 | 2,00 | 2,50 | 0,10 | 0,13 |
| 12 | Д. Лохани | 150 | 179 | 37,50 | 44,75 | 1,88 | 2,24 |
| 13 | Д. Максаково | 37 | 45 | 9,25 | 11,25 | 0,46 | 0,56 |
| 14 | С. Малое Иголкино | 178 | 213 | 44,50 | 53,25 | 2,23 | 2,66 |
| 15 | Д. Михалицы | 18 | 22 | 4,50 | 5,50 | 0,23 | 0,28 |
| 16 | Д. Мошково | 33 | 39 | 8,25 | 9,75 | 0,41 | 0,49 |
| 17 | Д. Ново | 57 | 69 | 14,25 | 17,25 | 0,71 | 0,86 |
| 18 | Д. Пурка | 123 | 147 | 30,75 | 36,75 | 1,54 | 1,84 |
| 19 | Д. Чирьево | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Д. Чирятьево | 23 | 28 | 5,75 | 7,00 | 0,29 | 0,35 |
| 21 | Д. Шамшилово | 19 | 23 | 4,75 | 5,75 | 0,24 | 0,29 |
| 22 | Д. Юрьевец | 40 | 48 | 10,00 | 12,00 | 0,50 | 0,60 |
|  | Итого | 1426 | 1709 | 356,50 | 427,25 | 17,83 | 21,36 |

Мероприятия по развитию системы газоснабжения Варежского сельсовета представлены в таблице 6.9.

Таблица 6.9 – Мероприятия по развитию системы газоснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На расчетный срок строительства |
| 1 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в д. Бандино | 1 ед. |
| 2 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в д. Аксентьево | 1 ед. |
| 3 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в д.Максаково | 1 ед. |
| 4 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в д. Криуша | 1 ед. |
| 5 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в д.Б. Иголкино | 1 ед. |
| 6 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в д. Ново | 1 ед. |
| 7 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в с. Вареж | 4 ед. |
| 8 | Строительство газорегуляторного пункта (ШРП) в д.Лохани | 1 ед. |
| 9 | Строительство газопровода высокого и среднего давления д. Кряжи-д. Михалицы-д.Мошково-д.Липовицы | Протяженность 2,5 км |
| 10 | Строительство газопровода высокого и среднего давления от газопровода с.Озябликово-с.Вареж до д. Чирятьево и д.Шамшилово | Протяженность 2,0 км |
| 11 | Строительство газопровода высокого и среднего давления в с. Вареж | Протяженность 4,0 км |
| 12 | Строительство распределительного газопровода в д. Криуша | Протяженность 1,15 км |
| 13 | Строительство распределительного газопровода в д. Бандино | Протяженность 1,5 км |
| 14 | Строительство распределительного газопровода в д. Аксентьево | Протяженность 2,0 км |
| 15 | Строительство распределительного газопровода в д. Максаково | Протяженность 2,0 км |
| 16 | Строительство распределительного газопровода в д. Б.Иголкино | Протяженность 1,5 км |
| 17 | Строительство распределительного газопровода в д. Ново | Протяженность 2,0 км |
| 18 | Строительство распределительного газопровода в с. Вареж | Протяженность 5,0 км |
| 19 | Строительство распределительного газопровода в д. Лохани | Протяженность 3,0 км |
| Примечание: - характеристика объектов газоснабжения уточняется на дальнейших стадиях проектирования. |

6.5 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание;

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

- РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по проектированию городских электрических сетей.

Существующее положение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Варежского сельсовета.

Потребителями электроэнергии являются население, промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт.

Источником генерации электрической энергии для Павловского района, в т.ч. для Варежского сельсовета, Чебоксарская ГЭС, установленной мощностью 1404 МВт, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска Чувашской Республики, Волжская ГЭС, установленной мощностью 2592,5 МВт, расположенная на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском, также Новогорьковская ТЭЦ, установленной мощностью 305МВт, (тепловой энергии - 942 Гкал/час), расположенной в г. Кстово Нижегородской области.

Связь ГЭС и ТЭЦ с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 500 и 220 кВ.

Электроснабжение населенных пунктов Варежского сельсовета осуществляется от ПС Турбенево 110/35/10 к, расположенной в с. Турбенево Вачского района.

От подстанции Вареж электроэнергия передается посредством воздушных линии электропередач ЛЭП 10 кВ к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ в населенных пунктах, от которых идет разводка по потребителям.

Общая протяженность ЛЭП 10кВ в границах Варежского сельсовета составляет 42 км.

На территории Варежского сельсовета находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ФАПы в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВОС в соответствии с требованием РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (приложение 2).

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Данные объекты обеспечены электроэнергией от двухтрансформаторных подстанций.

По территории Варежского сельсовета проходят транзитные воздушные линии электропередач ЛЭП 110 кВ от ПС Таремское.

Направления развития системы электроснабжения

Согласно Схеме территориального планирования Павловского района Нижегородской области запланирована реконструкция и техническое перевооружение существующих подстанций.

Основные мероприятия развития электроснабжения:

- повышение надежности энергоснабжения;

- применение новейших технологий, унификация оборудования, модульные поставки;

- развитие малой энергетики на базе местных топливных источников энергии;

- качественно новое развитие систем теплоснабжения в крупных населенных пунктах на основе когенерации.

Перспективные электрические нагрузки потребителей Варежского сельсовета подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции «Расчетные электрические нагрузки» от 29.06.1999 года таблица 2.4.3.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях, и индивидуальной застройке принято от индивидуальных отопительных установок. Расчетную электрическую нагрузку на отопление, а также резерв мощности принимаем в размере 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки каждого населенного пункта.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5 и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Мелкопромышленные потребители, питающие по городским распределительным сетям, учтены коэффициентом 1,3 согласно табл. 2.4.3. примечания п.5.

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 10 кВ ЦП (РП):

- для объектов промышленного и производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку.

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы Варежского сельсовета выполнен ниже (см. табл. 6.10).

Таблица 6.10 – Прогноз энергопотребления Варежского сельсовета

| Потребители | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/ед | Первая очередь | Расчетный срок (вкл. 1 очередь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка |
| с. Вареж |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 363 | 296,92 | 434 | 354,99 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 16600 | 803,44 | 38200 | 1848,88 |
| Итого: |  |  |  | 1100,36 |  | 2203,87 |
| д. Аксентьево |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 46 | 37,63 | 55 | 44,99 |
| Итого: |  |  |  | 37,63 |  | 44,99 |
| д. Бандино |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 29 | 23,72 | 34 | 27,81 |
| Итого: |  |  |  | 23,72 |  | 27,81 |
| д. Большое Иголкино |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 55 | 44,99 | 66 | 53,99 |
| Итого: |  |  |  | 44,99 |  | 53,99 |
| д. Бужерово |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 5 | 4,09 | 6 | 4,91 |
| Итого: |  |  |  | 4,09 |  | 4,91 |
| д. Вакулово |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| д. Выборково |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 3 | 2,83 | 4 | 3,78 |
| Итого: |  |  |  | 2,83 |  | 3,78 |
| д. Горбаново |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 3 | 2,83 | 4 | 3,78 |
| Итого: |  |  |  | 2,83 |  | 3,78 |
| д. Криуша |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 71 | 67,01 | 85 | 80,22 |
| Итого: |  |  |  | 67,01 |  | 80,22 |
| д. Кряжи |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 165 | 155,73 | 198 | 186,87 |
| Итого: |  |  |  | 155,73 |  | 186,87 |
| д. Липовицы |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 8 | 7,55 | 10 | 9,44 |
| Итого: |  |  |  | 7,55 |  | 9,44 |
| д. Лохани |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 150 | 141,57 | 179 | 168,94 |
| Итого: |  |  |  | 141,57 |  | 168,94 |
| д. Максаково |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 35 | 33,03 | 45 | 42,47 |
| Итого: |  |  |  | 33,03 |  | 42,47 |
| с. Малое Иголкино |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 178 | 168,00 | 213 | 201,03 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 81000 | 3920,40 | 81000 | 3920,40 |
| Итого: |  |  |  | 4088,40 |  | 4121,43 |
| д. Михалицы |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 18 | 16,99 | 22 | 20,76 |
| Итого: |  |  |  | 16,99 |  | 20,76 |
| д. Мошково |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 33 | 31,15 | 39 | 36,81 |
| Итого: |  |  |  | 31,15 |  | 36,81 |
| д. Ново |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 57 | 53,80 | 69 | 65,12 |
| Итого: |  |  |  | 53,80 |  | 65,12 |
| д. Пурка |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 123 | 116,09 | 147 | 138,74 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 20000 | 968,00 | 20000 | 968,00 |
| Итого: |  |  |  | 1084,09 |  | 1106,74 |
| д. Чирьево |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| д. Чирятьево |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 23 | 21,71 | 28 | 26,43 |
| Итого: |  |  |  | 21,71 |  | 26,43 |
| д. Шамшилово |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 19 | 17,93 | 23 | 21,71 |
| Итого: |  |  |  | 17,93 |  | 21,71 |
| д. Юрьевец |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 40 | 37,75 | 48 | 45,30 |
| Итого: |  |  |  | 37,75 |  | 45,30 |
| Всего по поселению: |  |  |  | 6973,14 |  | 8275,36 |

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Варежского сельсовета представлены в таблице 6.11.

Таблица 6.11 – Мероприятия по развитию системы электроснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трансформаторных подстанций в с. Вареж 10/0,4 кВ | 2×160 кВА |
| 2 | Строительство ЛЭП 10 кВ в с. Вареж | Протяженность 2,2 км |
| 3 | Строительство ЛЭП 10 кВ в д. Криуша | Протяженность 0,1 км |
| 4 | Строительство трансформаторных подстанций в д. Лохани 10/0,4 кВ | 2×100 кВА, |
| 5 | Строительство ЛЭП 10 кВ в д. Лохани | Протяженность 2,10 км |
| 6 | Строительство ЛЭП 10 кВ в д. Ново | Протяженность 1,0 км |
| 7 | Строительство трансформаторных подстанций в д. Ново 10/0,4 кВ | 1×100 кВА |
| Примечание: - мощности трансформаторных подстанций и протяженности ЛЭП 10 кВ уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

6.6 Связь

Существующее положение

На территории Варежском сельсовета Павловского района услуги стационарной телефонной связи предоставляются ОАО «Ростелеком». Телефонная связь Варежского сельсовета обеспечивается через АТС, расположенные в с. Вареж.

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Соединительные линии организованы по воздушным и кабельным сетям.

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории Варежского сельсовета Павловского района представлена ведущими российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»), «Tele 2 Россия» (торговая марка «Теле 2»). Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

Направления развития систем связи и информации

Главной проблемой является обеспечение всеми видами связи и информации населенных пунктов, удаленных от райцентров. Предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения. Выделить в места с неразвитой системой связи и на вновь проектирующиеся земельные участи телефонную связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

На расчетный срок предусмотрена 100% телефонизация квартир и частных домов. С учетом перспективного развития в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. Замена и переоснащение действующей АТС с минимальными затратами на основе SI2000 MSAH. Для модернизации сельских сетей достаточно заменить 2 платы – плату аналоговых абонентских линий и коммутатор Интернет.

Глава 7. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84*).

7.1 Общий анализ экологического состояния и особенностей территории

Варежского сельское поселение расположено в юго-западной части Павловского района Нижегородской области.  По степени преобразования естественных природных ландшафтов территория Павловского района относится к природно-техногенной, со средней степенью восстановления ресурсного потенциала (природные ландшафты еще не утратили способности к самовосстановлению).

В районе экологическая ситуация по многим показателям считается удовлетворительной. Влияние г. Павлово, достаточно удаленного от сельского поселения не столь существенно, и может быть связано лишь с выносом воздушными массами загрязняющих веществ при соответствующем ветровом режиме.

На территории Варежского сельского поселения имеются промышленные предприятия.

7.2 Охрана атмосферы

Оценка состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние природной среды района квалифицируется как удовлетворительное. В атмосферном воздухе присутствуют взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.

В Павловском районе нет стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ).

Территория сельского поселения, в целом, имеет благоприятную экологическую обстановку. Чистый воздух, лес, ключевая вода способствуют полноценному отдыху населения. Кроме того, в поселении существуют все условия для побочного пользования лесами – сбор экологически чистого лекарственного сырья, дикорастущих плодов и ягод.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются: нерациональное размещение сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Так же источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе являются – транспорт и коммунальные предприятия.

В Варежском поселении из всего транспортно-дорожного комплекса развивается автомобильный. Интенсивность движения автомобильного транспорта по местным дорогам невысокая, поэтому загрязнение выхлопами транспортных средств незначительное.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В настоящее время в МО Варежского сельское поселение представлены предприятия не выше третьего класса опасности (таблица 7.1).

Таблица 7.1 - Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий муниципального образования Варежское сельское поселение

| Название предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Комаровское» | С. М. Иголкино | МТФ | 300/III |
| Частная ферма | Д. Пурка | МТФ | 50/V |
| КФХ «Смирнов» | Д. Аксентьево | зерно | 50/V |
| ООО «Кряжи» | Д. Кряжи | растениеводство | 50/V |
| ИП КФХ Прядилова Т.Г. | Д. Юрьевец | Свиноводство, МТФ | 300/III |
| КФХ «Междуречье» | Д. Юрьевец | Свиноводство | 300/III |
| Деревообрабатывающий цех. Филиал ООО НПП «Молот» г. Павлово | С. Вареж | пиломатериалы | 50/V |
| Металлообрабатывающий цех. ИП «Стожков» | С. Вареж | - | 50/V |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:

до  300 м .................................................. 60

св. 300 до 1000 м .................................... 50

св. 1000 до 3000 м .................................. 40

св. 3000 м ................................................ 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 7.2).

Таблица 7.2- Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Размер санитарного разрыва в соответствии с СП 42.13330.2011, м |
| --- | --- |
| IV, V | 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Проектные предложения по охране атмосферы

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются обще планировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения, и организация контроля над качеством теплоносителей;

- организация системы контроля над выбросами на территории муниципального образования;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог;

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

- вынос из санитарно-защитной зоны жилой застройки;

- установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:

- объекивном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений;

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

- перепланировке производственных территорий для удаления производственных сооружений на допустимое расстояние (с. Вареж, д. Юрьевец, д. Кряжи, с. Малое Иголкино).

Новые производства предполагается размещать в существующей производственной зоне.

7.3 Охрана водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных вод

Основными водными объектами муниципального образования Варежское сельское поселение являются р. Ока, р. Ружа, р. Юнда, р. Кузома и р. Реут а также ряд безымянных ручьев и озёр (прудов).

Основная причина загрязнения поверхностных водных объектов - сброс недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. Это вызвано тем, что на многих предприятиях очистные сооружения морально и физически устарели или их нет вообще.

В связи с этим нужно проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки, животноводческие фермы и навозохранилища.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, ядохимикаты, биогенные вещества.

Причинами ухудшения качества поверхностных вод в сельском поселении являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- нарушения водного законодательства.

В поселении очистные сооружения канализации полностью отсутствуют, в результате чего отсутствует очистка сточных вод до нормативных показателей. Это приводит к нерациональному использованию водных ресурсов, к значительному вредному воздействию на окружающую природную среду и водный фонд в частности.

Таким образом, санитарное состояние поверхностных водоемов сельского поселения  характеризуется средним уровнем загрязнения биологической и химической природы, величина которого определяется аналогичным состоянием поверхностных водоемов в черте крупных населенных пунктов района.

В связи с изложенным, необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к строительству очистных сооружений и ведению учета сброса сточных вод.

Водоохранные зоны объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, и составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 50 га устанавливается в размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ). На территории сельского поселения озера с площадью более 50 га отсутствуют.

Таблица 7.3 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса (20м (5м) – ст.6 Водного кодекса РФ) | - перекрывать доступ к водному объекту (20-метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - предназначена для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств) |
| Прибрежная защитная Полоса(30-50 м в зависимости от уклонаберега) | - использование сточных вод для удобрения почв -размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - распашка земель; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн; -проведение вырубки укрепительной зелени | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями. обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - проведение вырубки укрепительной зелени |  |

В настоящее время режим водоохранных зон и прибрежных зон на территории муниципального образования не соблюден. В водоохранную зону рек частично попадает индивидуальная жилая застройка. Что, учитывая отсутствие системы ливневой канализации в сельском поселении, противоречит Водному Кодексу РФ №74-ФЗ (ред. 19 июня 2007 года). В соответствии, с которым: «…в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды».

Мероприятия по охране поверхностных вод

- На всех предприятиях Поселения предлагается разработать и внедрить мероприятия, направленные на полное исключение сброса в водоемы неочищенных сточных вод. Производственные стоки после очистки на локальных очистных сооружениях необходимо сбрасывать в сеть хозяйственно-бытовой канализации. Условно-чистые стоки должны быть использованы в системе оборотного водоснабжения. На всех предприятиях необходимо разработать и внедрить мероприятия по доведению качества сточных вод до требуемых параметров для подачи их на очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации.

- Для ликвидации загрязнения водоемов талыми и дождевыми водами требуется обеспечить населенные пункты системами дождевой канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации. Данный вопрос следует более детально изучить при разработке генеральных планов сельских и городских поселений;

- Поверхностные воды с территорий коммунальных и сельскохозяйственных объектов следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед подачей их в сеть дождевой канализации населенного пункта.

- Разработка проектов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с полным комплексом режимных мероприятий в I-III поясах зон санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечение строгого соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнения комплекса режимных мероприятий согласно проектов зон санитарной охраны будут способствовать улучшению качества питьевой воды.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Полное прекращение сброса в водоемы недостаточно очищенных стоков;

- Дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод;

- Строительство новых комплексов очистных сооружений населенных мест;

- Повышение эффективности работы существующих очистных сооружений за счет их реконструкции и расширения (при необходимости) с учетом внедрения современных технологий в процессе очистки сточных вод;

- Оптимизация системы управления городскими и сельскими стоками;

- Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ;

- Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

- Организация производственного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями;

- Ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе;

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Оценка состояния подземных вод

В Павловском районе наблюдаются удовлетворительные гидрохимические показатели водоисточников. Загрязнение подземных вод, природа которого имеет техногенное происхождение, характерно для многих районов Нижегородской области, и обусловлено, главным образом, нарушением правил санитарной охраны водоисточников.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить расчеты ЗСО I, II, III пояса для планируемых источников водоснабжения и разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН  2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов (септиков), организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

7.4 Недра

На территории Варежского сельского поселения месторождений не обнаружено.

7.5Охрана почвенных ресурсов

Оценка состояния почв

Поверхность района образована Приволжской возвышенностью. Основной формой является пахотоволнистая равнина.

Почвы в районе в основном представлены серыми лесными с переходом от темно-серых на севере, к светло-серым на юге района. Наиболее распространенными породами серых лесных почв являются суглинки, песчаные и супесчаные отложения.

Одной из главных экологических проблем размещения отходов в Нижегородской области остается отсутствие специализированного полигона по хранению и захоронению опасных промышленных отходов. Размещение этого вида отходов зачастую осуществляется на объектах, не обустроенных в соответствии с природоохранными требованиями, что усугубляет экологическую обстановку и оказывает отрицательное влияние на окружающую среду. В последнее время проблема размещения промышленных отходов в области решается за счет строительства и ввода в эксплуатацию ведомственных полигонов. Однако существующие мощности промышленных полигонов в области не позволяют решить вопрос по их складированию и захоронению.

Все эти проблемы создают угрозу загрязнения почвы и грунтовых вод. Важный путь их решения - сокращение объемов накопления отходов путем вовлечения их в хозяйственный оборот, а также создания и реализации технологий по их переработке. Актуальной экологической проблемой остается обращение с накопленными и вновь образованными в производстве опасными отходами для окружающей природной среды.

Размещение отходов на необорудованных площадках, вывоз отходов в места неорганизованного их хранения вызывают дополнительное загрязнение окружающей среды. В связи с этим отмечается тенденция к аккумуляции токсичных веществ в почве вблизи источников промышленных выбросов и транспортных магистралей.

Ввиду отсутствия на территории сельского поселения дорог регионального значения и низкой интенсивности движения автотранспорта, влияние передвижных источников на почвенный покров также минимизировано.

Основными источниками загрязнения почвы сельского поселения являются хозяйственно-бытовые отходы, а также атмосферные осадки и выбросы от котельных.

Мероприятия по оздоровлению почв

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории Варежского сельского поселения предполагается ряд мероприятий:

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- рекультивация нарушенных земель;

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических, фосфорных и, в первую очередь, калийных удобрений;

- осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;

- проведение мониторинга почв сельскохозяйственных угодий на концентрацию в ней пестицидов и удобрений;

Для обеспечения соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства сельского поселения, чтобы избежать наложения вредных веществ промышленного и бытового происхождения, необходимо:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

7.6 Санитарная очистка территории

7.6.1. Бытовые и промышленные отходы

Оценка существующего состояния

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории Варежского сельского поселения санкционированные свалки ТБО отсутствуют.

Централизованная система сбора, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления должна осуществляться специализированной управляющей организацией, имеющей лицензию по обращению с отходами.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой территории предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

В связи с тем, что на территории поселения располагается несколько животноводческих предприятий, то актуален вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства.

Необходимо и дальше развивать направление, связанное с переработкой отработанного сырья.

Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП-17-99). НТП-17-99 предусматривает удаление навоза из помещений, где содержатся животные в так называемый карантинный резервуар, где он должен выдерживаться не менее 6 суток, прежде чем поступит на дальнейшее хранение или переработку. В случае вспышки заболевания навоз больных животных не будет смешиваться с навозом, находящимся на хранении.

Опыт эксплуатации животноводческих предприятий различного типоразмера, характеризующихся разнообразием технологических особенностей производства продукции, показал, что система подготовки навоза на фермах и комплексах до настоящего времени не обеспечивает степени переработки органических отходов, позволяющих надежно предотвратить загрязнение объектов окружающей природной среды (водоемы, почвы, атмосферный воздух) при их утилизации.

Большие объемы органических отходов (навоза и помета), образующихся в процессе деятельности животноводческих предприятий, сложность реализации инженерно-технических задач их подготовки, переработки и утилизации указывают на необходимость использования разнообразных способов решения проблемы эффективной обработки навоза и помета.

Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для полива на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков.

Почвенный метод очистки и обеззараживания обеспечивает одновременно создание высоких устойчивых урожаев и охрану окружающей среды от загрязнений.

Другим направлением обработки и утилизации навоза и помета является система глубокой очистки с целью последующего сброса жидкой фракции в открытые водоемы. Причем для осуществления глубокой очистки перспективным является использование естественных процессов в биологических экосистемах (аэробные, анаэробные, и рыбоводно-биологические пруды, компостирование, выдерживание в лагунах).

Эффективность биологических способов переработки органических отходов основана на биохимической деструкции и минерализации органических веществ микроорганизмами в результате процессов окисления, брожения, а также явлений микробного антагонизма.

Важным и перспективным направлением, возникшим в ходе создания систем переработки и утилизации органических отходов является разработка и использование технологий, обеспечивающих максимальное извлечение из получаемого навоза и стоков питательных веществ и других материалов для получения вторичных продуктов: кормов, биогаза и других компонентов с последующим их использованием в различных отраслях народного хозяйства (топливно-энергетическая, пищевая, фармацевтическая).

К малоотходным способам переработки и утилизации навоза относится метод анаэробного метанового сбраживания. Процессы анаэробного брожения в реакторах с получением метансодержащего газа, в основном аналогичны таким же процессам в отстойниках, но в результате герметизации, повышение температуры и перемешивание биомассы, распад сложных органических веществ идет значительно быстрее.

Сок от кормов вместе с атмосферными осадками из силосных траншей собирается в сокосборники, а по мере заполнения вывозится ассенизационной машиной на очистные сооружения. Все сооружения систем по подготовке кормов должны быть обеспечены надежной гидроизоляцией.

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

В рамках реализации Областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы»,  утвержденной  Постановлением Правительства Нижегородской области  от 06.03.2009 г. №104 (далее – Программа) для организации системы сбора твердых бытовых отходов в крупных населенных пунктах должны использоваться стандартные контейнеры небольшого объема.

Наиболее экологичным и экономичным является использование евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м. В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (от 240 л до 1,1 куб. м).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Участки размещения объектов сбора, временного хранения, утилизации и захоронения отходов, схемы мусороудаления населенных мест должны отвечать требованиям природоохранного и санитарного законодательства и согласовываться в установленном порядке.

Неутилизируемые твердые бытовые отходы должны вывозиться для захоронения на полигон ТБО. Проектирование и строительство новых полигонов будут осуществляться на основании согласованных с органами местного самоуправления и утвержденных в установленном законодательством порядке инвестиционных проектов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что основными направлениями работ по решению проблемы обращения с ТБО на территории Варежского сельского поселения являются:

- проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон, в соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы»,  утвержденной  Постановлением Правительства Нижегородской области  от 06.03.2009 г. №104.

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объёма обезвреживаемых отходов;

- выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих санитарным нормам и требованиям свалок ТБО;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- внедрение системы государственного учёта и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления;

7.6.2 Медицинские отходы

В соответствии с ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта. Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

7.6.3 Захоронение биологических отходов

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного врача Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

На территории Варежского сельского поселения расположено 4 скотомогильника.

Скотомогильник №1 (биотермическая яма) расположен в 200 м от д. Пурка. Площадь скотомогильника 196 м2. Скотомогильник несибиреязвенный, действующий. Санитарная зона 500 м не соблюдается. Проектом рекомендуется его консервация.

Скотомогильник №2 (биотермическая яма) расположен в 350 м от д. Лохани. Площадь скотомогильника 80 м2. Скотомогильник несибиреязвенный, действующий. Санитарная зона 500 м не соблюдается. Проектом рекомендуется его консервация.

Скотомогильник №3 (биотермическая яма) расположен в 200 м от с. М. Иголкино. Площадь скотомогильника 840 м2. Скотомогильник несибиреязвенный, действующий. Санитарная зона 500 м не соблюдается.  Проектом рекомендуется его консервация.

Скотомогильник №4 (биотермическая яма) расположен в 100 м от д. Михалицы. Площадь скотомогильника 80 м2. Скотомогильник несибиреязвенный, действующий. Санитарная зона 500 м не соблюдается.  Проектом рекомендуется его консервация.

Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. Проектом также предлагается строительство нового скотомогильника на 600 метров южнее д. Бандино.

7.7 Охрана биологических ресурсов. Особоохраняемые природные территории

На данный момент на территории сельского поселения, в соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 г. N 591-р "Об особо охраняемых природных территориях", памятники природы отсутствуют.

7.8 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м.

Перечень территорий ритуального значения сельского поселения приводится в таблице 7.4.

Таблица 7.4 - Территории ритуального значения Варежского сельского поселения

| № | Наименование места погребения | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое) | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Вареж | 2,0 | Действующее | 50/V |
| 2 | С.М. Иголкино | 1,2 | Действующее | 50/V |
| 3 | Д. Липовицы | 1,2 | Действующее | 50/V |
| 4 | Д. Пурка | 1,3 | Действующее | 50/V |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

7.9. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

7.9.1. Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что, согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории Варежского сельского поселения являются автомобильный транспорт.

Проектные мероприятия по снижению шумового воздействия

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

7.9.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. На территории сельского поселения проходят ЛЭП 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

7.9.3. Радиационная обстановка

Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения Нижегородской области.

Уровень гамма-фона в МО Варежское сельское поселение определяется природными источниками ионизирующего излучения.

Проектные мероприятия по улучшению радиационной обстановки:

- усиление надзора за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечение проведения радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установление контрольного уровня содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- усиление контроля за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использование ее результатов при планировании и осуществлении надзорных функций;

- проведение разъяснительной работы с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Глава 8.  Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем, а также с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Нижегородской области, Павловского муниципального района и Варежского сельского поселения определены главные цели подготовки генерального плана:

1) 	создание документа территориального планирования муниципального образования «Варежского сельского поселения»», представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 20 лет, с выделением первоочередных мероприятий;

2) 	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3) 	создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4) 	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории Варежского сельского поселения

5) 	учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6) 	создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления Варежского сельского поселения - существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7) 	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

8) 	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9) 	подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

10)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и безопасное проживание населения, а также охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Нижегородской области и Павловского муниципального района, по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения;

9)	повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

10)	сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

11)	оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

12)	обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог;

13)	развитие общественного транспорта;

14)	оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

15)	реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

16)	прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

17)	строительство канализационных очистных сооружений;

18)	повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

19)	реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

20)	развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

21)	модернизация систем связи и информатизации;

22)	совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

23)	сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

24) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи, и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Глава 9. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории Варежского сельского поселения.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач генерального плана, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в проекте генерального плана сформулированы предложения, адресуемые органам власти Нижегородской области, Павловского муниципального района и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,08 га до 0,75 га. Общая площадь индивидуального жилого дома принята от 70 до 220кв.м.

Проектом предлагается индивидуальная усадебная застройка на свободных (незастроенных) земельных участках площадью 239,9 га.

На этой территории можно разместить жилищный фонд общей площадью 79 966 м2. При проектной жилищной обеспеченности 30 м2/чел, общее количество проживающих может составить 2666 чел.

Таблица 2.1 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов.

| № п/п | Населенный пункт | Перечень земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | С. Вареж | Часть земельного участка 52:34:1000027:16, по южной границе населенного пункта |
|  |  | Часть земельного участка 52:34:1000027:15, по южной границе населенного пункта |
|  |  | Земельный участок 52:34:1000020:36 |
| 2 | Д. Криуша | Земельный участок 52:34:1000020:37 |
| 3 | Д. Ново | Часть земельного участка 52:34:1000027:16, с запада ограниченный автомобильной дорогой, с востока и юга границей населенного пункта |
|  |  | Часть земельного участка 52:34:1000027:16, с запада ограниченный границей населенного пункта, с юга и юго-востока автомобильной дорогой |
| 4 | Д. Лохани | Часть земельного участка 52:34:1000027:16 с востока, юго-востока ограниченный границей населенного пункта |
| 5 | С. Малое Иголкино | Часть земельного участка 52:34:1000028, ограниченный с востока автомобильной дорогой, запада и юга границей населенного пункта |
| 6 | Д. Липовицы | Земельные участки 52:34:1000020:173, 52:34:1000020:157, 52:34:1000020:159, 52:34:1000020:158, часть земельного участка 52:34:1000020 |

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Павловского муниципального района и МО «Варежского сельского поселения», а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство

Проектом генерального плана планируется сохранение существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе в с. Вареж и в других населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации Павловского района, об улучшении покрытия автомобильных дорог между населенными пунктами, расположенными в границах МО «Варежское сельское поселение», а также, соединяющих населенные пункты МО «Варежское сельское поселение» с населенными пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований.

Таблица 2.2 – Предложения, адресуемые Администрации Павловского района.

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность ( км ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство а/дороги «Подъезд к д. Мошково» | 0,8 км |
| 2. | Строительство а/дороги «Подъезд к д. Максаково, д. Шамшилово, д. Чирятьево | 5,5 км |
| 3. | Строительство а/дороги к ул. Лесная от а/д Павлово-Михалицы | 1,5 км |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории сельского поселения следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, пожаровзрывоопастность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий территории Варежского сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:

- природные лесные и торфяные пожары на больших площадях с угрозой перехода огня на населенные пункты;

- опасные метеорологические явления, которые могут повлечь за собой нарушение жизнедеятельности: ураганные ветра, град, ливневые дожди, сильные снегопады, гололед, сильные морозы, метель, сильная жара и засуха.

- карстовые провалы.

Кроме того, на территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- пожары в населенных пунктах, которые могут привести к человеческим жертвам;

- аварии на коммунальных сетях, которые могут повлечь за собой нарушение жизнедеятельности;

- дорожно-транспортные происшествия с человеческими жертвами, разливом нефтепродуктов и выбросом вредных и отравляющих веществ.

Схема местной системы оповещения представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Схема местной системы оповещения

Глава 10. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Рисунок 3.2 – Источники природных опасностей

Опасные метеорологические явления

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

К наиболее опасным метеорологическим явлениям относятся:

- ветер 25-32 м/сек, продолжительность явления 30 мин;

- град, продолжительность града диаметром 20 мм и более не более 15 мин;

- сильная метель при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, продолжительность 12 часов и более;

- гололедно-изморозевые отложения – изморозь диаметр отложения более 50 мм, продолжительность 30 часов;

- продолжительные сильные дожди – 100 мм и более за 12 часов и более, но не менее 48 часов, продолжительность 5 часов.

Сильный ветер в сочетании с осадками и другими атмосферными явлениями (грозовые разряды, град, ледообразование) приобретает катастрофический характер, когда наложение нескольких опасностей приводит к усилению воздействия на объекты и системы, попадающие в зону влияния и прохождения фронтов воздушных масс.

Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Таблица 3.1 – Характеристики неблагоприятных факторов опасных метеорологических явлений климатического характера

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Климатические воздействия, перечисленные в таблице, не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но могут нанести колоссальный ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию. Характеристика влияния ветрового давления на строительные сооружения (жилые здания) представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Характеристика влияния ветрового давления на строительные сооружения (жилые здания)

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра (м/с), приводящая к разрушениям малоэтажных кирпичных зданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слабая | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 |
| 3 | Сильная | 40-60 |
| 4 | Полная | более 60 |

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного метеорологического характера может сложится следующая обстановка:

- в результате налипания снега на линии электропередач и линии воздушной связи, а также ураганного ветра, может произойти разрыв ВЛ до 100 метров, выход из строя трансформаторных подстанций;

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи, прекращение подачи электроэнергии населению и социально-значимым объектам до 1-3 суток, прерывание связи между пунктами до 1,5 суток, обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств и т.д., временное прекращение движения на автодорогах, временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Варежского сельского поселения. относятся пожары в лесных массивах.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Высокая пожарная опасность лесов на территории Варежского сельского поселения связана с преобладанием хвойных и смешанных насаждений, большим притоком населения и транспорта в летний пожароопасный период, низким уровнем грунтовых вод, что способствует быстрому высыханию почвы после схода снега, малым количеством осадков в летний период. Крупные лесные пожары развиваются в период с июня по август месяцы при длительной и сильной засухе.

Наиболее часто лесные пожары возникают в местах массового отдыха людей.

Основными причинами лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение населения с огнем, особенно рыбаков в прибрежных зонах рек, озер (до 80% пожаров);

- неконтролируемое сжигание сухой травы на полях, прилегающих к лесным массивам, в полосах отвода автомобильных дорог;

- молнии во время грозы.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Варежского сельского поселения Павловского района Нижегородской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

-	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

-	создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны.

На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселка производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных региональных программ и нормативных актов.

Администрациями муниципального образования должны ежегодно утверждаться оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территориальных лесничеств в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-	установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-	установить указатели и шлагбаумы;

-	организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В муниципальном образовании необходимо проводить мероприятия по защите жилых и производственных объектов и сооружений, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля над посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Геологические опасные явления

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов.

Эффективная защита почв от водной эрозии возможна при плановом и систематическом внедрении комплекса противоэрозионных мероприятий, разработанного с учетом конкретных природно-экономических условий.

Для предотвращения плоскостной речной эрозии используются следующие виды мероприятий:

- правильная организация территории, создающая предпосылки для эффективного применения средств борьбы с эрозией;

- противоэрозионная агротехника, обеспечивающая повседневную защиту почв и повышение их плодородия;

- лесомелиоративные мероприятия по борьбе с эрозией почв;

- гидротехнические сооружения, предотвращающие размыв почвы.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Карсты

При строительстве зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо руководствоваться требованиями главы 7 «Противокарстовые мероприятия» Региональных нормативов по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области.

Согласно Приложению  7 «Рекомендаций по Проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области» в Варежском сельском поселении следующие населенные пункты расположены на закарстованных территориях: Вареж, Пурка, Лохани, Ново, Юрьевец, Чирьево, Горбаново, Выборново, Аксентьево, Максаково, Криуша, Липовицы, Кряжи, Бандино, Михалицы, Мошково.

Опасность карста определяется типами карста, разнообразными его проявлениями (поверхностным и подземным), а также типом, уровнем ответственности и конструктивными особенностями зданий и сооружений.

Аварии и повреждения сооружений на закарстованных территориях по их последствиям могут быть как незначительные, практически не приводящие к затруднению нормальной эксплуатации зданий, так и катастрофические (потеря общей устойчивости сооружения или основных несущий конструкций, приводящая к гибели людей или недопустимому заражению окружающей среды вредными химическими или радиоактивными веществами, пожарам и взрывам).

Для предотвращения возможных аварий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений необходимо, на закарстованных территориях, применять специальные противокарстовые мероприятия.

К противокарстовым мероприятиям относятся: планировочные, конструктивные, геотехнические, гидрогеологические, строительно-технологического и эксплуатационного характера.

Противокарстовая защита должна обеспечить: предотвращение или сведение до минимума возможности катастрофических разрушений и безопасность людей, рентабельность строительства с учетом возможного экономического ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовую защиту.

Объем противокарстовой защиты определяется в каждом конкретном случае в зависимости от прогнозируемых видов и размеров карстовых деформаций, степени взрыво- и пожаробезопасности производства, характера и масштаба воздействия на окружающую среду, в том числе на рядом стоящие сооружения при повреждении защищаемых объектов вследствие карстовых деформаций и т.д. Направление противокарстовой защиты следует выбирать по результатам инженерных изысканий.

На особо ответственных объектах, расположенных в карстоопасных зонах обязательным является карстологический мониторинг объекта.

Размещение функциональных зон застройки необходимо строго подчинять районированию территории по степени карстоопасности. Зоны общественно-торговых центров жилых районов, школы, детские дошкольные учреждения, экологически опасные объекты следует располагать на максимально карстобезопасной территории, но не опаснее категорий IV-В, V-Б. При отсутствии такой возможности жилые и гражданские здания, этажностью 2-15 этажей должны располагаться на территориях не опаснее IV-Б, V-А. Если это не возможно, указанные объекты следует проектировать лишь при проведении специальных изысканий и осуществлении противокарстовой защиты.

На территориях с I и II категориями устойчивости следует располагать зеленые насаждения общего пользования и сельхозугодья. Территории III категории устойчивости в населенных пунктах допускается использовать под застройку лишь при соответствующем технико-экономическом обосновании с применением комплекса защитных противокарстовых мероприятий. При этом преимущественно следует размещать здесь автостоянки, гаражи и другие объекты коммунально-складских зон, временные здания и сооружения и т.п.

При застройке закарстованой территории необходимо определять рациональное соотношение этажности и плотности застройки.

Для предотвращения аварий и повреждений зданий и сооружений, проектирование и строительство различных объектов необходимо вести с учетом рекомендаций, разработанных ГП «Противокарстовая и береговая защита» в «Территориальных строительных нормах Нижегородской области» «Инженерные изыскания, проектирование, строительство эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области» ТСН 22-308-98НН и в соответствии со «Схемой развития карстово-суффозионных процессов в Нижегородской области» М 1:500000, разработанной в 1998 году.

Условия строительного освоения и условия эксплуатации объектов в зависимости от категории карстоопасности территорий приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3.3 – Условия строительного освоения и эксплуатации объектов в зависимости от карстоопасности территории

| Степень опасности территорий для строительных объектов | Примерное соот-ветствие категориям карстоопасности относительно интенсивности провалообразования | Условия строительного освоения | Условия эксплуатации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Опасные | I-III | Строительство сооружений I и II уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и противокарстовой защиты. | Необходим объектный карстологический мониторинг для экологически опасных объектов и других сооружений I уровня ответственности. |
| Потенциально опасные | III-IV | Обязательное проведение специальных изысканий I и II уровня ответственности. Противокарстовая защита в зависимости от результатов изысканий и уровня ответственности. | Как правило, про-ведение карстологического мониторинга для экологически опасных объектов. |

Проектная документация на строительство зданий и сооружений в зависимости от уровня ответственности, категории карстоопасности и степени изученности закарстованных территорий должна проходить экспертизу (согласование) с ОАО «Противокарстовая береговая защита» в соответствии с нижеследующей таблицей.

Таблица 3.4 – Зависимость уровня ответственности сооружения от категории карстоопасности

| Уровень ответственности сооружений | Категории и характер карстоопасности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сооружения I уровня ответственности; Сооружения башенного типа II уровня ответственности; Сооружения II уровня ответственности, расположенные в зоне активных техно- генных воздействий; Полигоны захоронения промышленных и бытовых отходов, мосты и путепроводы. | - Карстоопасные и потенциально опасные (при качественной оценке); - категории: I, II, III, IV (А, Б, В), V (А, Б); - при расположении сооружений в зоне обнаруженных подземных карстовых проявлений на расстоянии ближе 50 м от них; - при расположении сооружений ближе 200 м от поверхностных карстопроявлений. |
| Сооружения II уровня ответственности | - карстоопасные (при качественной оценке); - I, II, III категории карстоопасности; - при расположении сооружений в зоне обнаруженных подземных карстопроявлений на расстоянии ближе 25 м от них; - при расположении сооружений ближе 100 м от поверхностных карстопроявлений. |
| Сооружения III уровня ответственности | - I и II категории карстоопасности; - при расположении сооружений в зоне обнаруженных подземных карстопроявлений на расстоянии ближе 15 м от них; - при расположении сооружений ближе 50 м от поверхностных карстопроявлений. |

Гидрологические опасные явления

На территории Варежского сельского поселения есть зоны затопления и подтопления, графическое отображение которых представлено на картах. (В частности в д. Мошково, д. Михалицы, д. Липовицы, с. Вареж).

При подтоплении сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов следует учитывать влияние подтопления на изменение солевого режима почв; заболачивание территории; санитарно-гигиеническое состояние территории.

Инженерная подготовка территории от подтопления и затопления

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное.

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселения с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

Защита от затопления включает в себя:

- создание единого фронта берегозащитных сооружений (тип конструкций — подпорные стенки в русле, ж/б крепление берм),

- дноуглубление русла реки,

- расчистка, профилирование, одерновка склонов,

- поэтапная защита затопляемых участков методом вертикальной планировки в условиях реконструкции, нового строительства.

Глава 11. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Возникновение эпизоотии, эпифитотий, вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений и леса

За последние годы на территории муниципального образования «Варежское сельское поселение» вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

По видам эпизоотии наиболее вероятными на рассматриваемой территории особо опасным является энцефалит, переносчиками которого являются клещи.

Бруццелез, туберкулез, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птиц возможны при внесении возбудителей из-за пределов Нижегородской области.

Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на территории образования не наблюдалось.

Глава 12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории ли акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, экономике и окружающей природной среде.

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. №105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 362) относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события:

Рисунок 3.4 - Источники опасностей промышленности и транспорта

Рисунок 3.5 - Источники опасностей жилищно-коммунальной среды

Рисунок 3.6 - Источники опасностей агропромышленного комплекса

На территории Варежского сельсовета расположены следующие объекты, при авариях на которых возможны возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- транспортные коммуникации – дорога межмуниципального значения 22 ОП МЗ 22Н - 3106) Павлово - Михалицы;

- пожаровзрывоопасные объекты и объекты трубопроводного транспорта – магистральный газопровод Озябликово – Вареж - Кряжи, межпоселковые газопроводы.

Аварии на автотранспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где, помимо загрязнения местности, опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие поселковых улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах населенных пунктов необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий и мероприятий, требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Также опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.) потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения. На территории Варежского сельсовета перевозка легковоспламеняющихся жидкостей осуществляется по автодороге межмуниципального значения 22 ОП МЗ 22Н - 3106) Павлово - Михалицы до АЗС.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина М = 44,0 г/моль;

- время испарения  Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметки, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль над соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на объектах ЖКХ

Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток.

Аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий.

В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

Аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия по повышению устойчивого функционирования на объектах энергетики:

- распределение энергоисточников по потребителям;

- внедрение кабельных сетей для энергоснабжения особо важных объектов;

- кольцевание отдельных энергосистем, разделение их на независимо работающие подсистемы;

- организация технологического цикла тепловых энергосетей с соблюдением норм предельно допустимых выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в природные водоемы;

- внедрение эффективных устройств для прогрева и плавки льда на воздушных ЛЭП;

- подготовка к оперативному отключению второстепенных потребителей;

- подготовка энергосистем к работе по специальным режимам;

- подготовка к работе на резервных видах топлива за счет местных ресурсов.

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло,- газоснабжения

Мероприятия по предупреждению аварий на сетях электро-, водо-, тепло-, газоснабжения связаны в основном с осуществлением своевременной реконструкции и капитального ремонта сетей ЖКХ, а также принятием специальных программ по указанным проблемам.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

-  вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

-  проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

-  вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

2.  Разработать проект  хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

3.  Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

4. Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

5.Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

6. Для предотвращения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения обслуживающему персоналу необходимо постоянное проведение проверки знаний, проведение противоаварийных тренировок, проведение технической диагностики газового оборудования, пересмотр проектной документации.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах (объектах трубопроводного транспорта)

Пожаровзрывоопасный объекты (ПВОО) – объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К взрывопожароопасным объектам, расположенным на территории Варежского сельсовета относятся магистральный и межпоселковые газопроводы, имеющие охранную зону. Данная зона требуют специального режима планирования, автомагистралей, высоковольтных линий и т.д.

По территории Варежского сельсовета проходит магистральный газопровод магистральный газопровод Озябликово – Вареж – Кряжи.

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта. Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Радиусы термического поражения, м

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |
| --- | --- |
|  | Колонного | Струевого |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей при пожаре струевого типа на удалении от места аварии до 1200 м.

Учитывая расширение границ селитебной зоны населенных пунктов после завершения строительства газопроводов часть зданий, сооружений и жилых домов попадают в зону поражающих факторов при аварии на данных магистральных газопроводах.

При возникновении пожара (взрыва газовоздушной смеси) на одном из участков магистрального газопровода радиус вероятной зоны поражения может достигать 0,5 км.

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых  домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей  за собой тяжелые  последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

Мероприятия при чрезвычайных ситуаций в результате аварий на пожаровзрывоопасных объектах

В соответствии с постановлением Правительства от 25.04.12 № 390 «О противопожарном режиме», на территории поселений и городских округов необходима установка звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.

При аварии на межпоселковых и разводящих газопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется уполномоченными органами по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

Глава 13. Мероприятия по защите населения и территорий Варежского сельского поселения подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

В целях предупреждения или снижения последствий производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий на территории муниципального образования организуется:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка к ней системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, работников объектов, сельскохозяйственных животных, продовольствия, продуктов питания и фуража;

- подготовка к эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, продовольствия, материальных ценностей, фуража;

- поддержание в постоянной готовности нештатных аварийно-спасательных формирований;

- создание резервов материальных средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в различных аварийных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- подготовка объектов к безаварийной остановке производства;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе, создание его трехсуточного запаса.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные мероприятия инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

-  инженерная защита территории - строительство и использование защитных сооружений различного назначения, повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения - создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры - охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

-  рациональное размещение производственных сил по территории муниципального образования с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условия чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы предупреждения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения к защите от чрезвычайных ситуаций.

В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров, оперативной и эффективной борьбы с ними на территории образования необходимо проведение следующей работы:

- создание добровольной пожарной охраны в поселении и на объектах экономики;

- проведение сходов в населенных пунктах по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечение жилых зданий первичными средствами пожаротушения;

- создание комиссии по проверке противопожарного состояния;

- взятие на учет социально незащищенных слоев населения, неблагополучные семьи;

- организация занятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности;

- проведение уборки мусора и сухой травы на территориях населенных пунктов.

С населением проводить комплекс профилактических мероприятий:

- средствами массовой информации регулярно доводить до населения информацию об обстановке и рекомендации населению по практическим действиям, в случае угрозы населенным пунктам;

- в населенных пунктах распространять памятки по действиям населения в пожароопасный период;

- организовывать занятия с учащимися о правилах поведения в лесу.

Для опасных производственных объектов следует обязательно проводить:

- лицензирование деятельности;

- сертификацию применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом №116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.).

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

- подготовка формирований для проведений ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

- выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

- обеспечение пожарной безопасности объекта.

Глава 14. Мероприятия по обеспечению пожарной БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

–	пламя и искры;

–	тепловой поток;

–	повышенная температура окружающей среды;

–	повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

–	пониженная концентрация кислорода;

–	снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

–	осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

–	воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Система объектов пожаротушения Калининского сельсовета представлена федеральной пожарной частью.

Характеристики объектов пожарной охраны приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Характеристика объектов пожарной охраны

| № п/п | Местонахождение | Кол-во машин | Норма | Дефицит/ Излишек | Личный состав, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Малое Иголкино | 1 | 1 | 0/0 | - |
| 2 | Д. Кряжи | 1 | 1 | 0/0 | - |

Исходя из расчетной скорости пожарной машины 40 км/ч и расстоянию от пожарного депо до наиболее удаленной точки населенного пункта по дорогам, ориентировочное время прибытия пожарной бригады составит:

- д.Б. Иголкино – 1,5 минуты (1,0 км);

- д. Ново – 4,0 минут (2,7 км);

- д. Вакулово – 1,0 минута (0,7 км);

- д.Аксентьево – 1,0 минута (0,7 км);

- д.Выборково – 3,3 минут (2,2 км);

- д.Максаково – 5,0 минут (3,3 км);

- д. Шамширово – 5,55 минут (3,7 км);

- д.Чирятьево – 4,2 минут (7,4 км)

- д.Чирьево – 7,5 минут (5,0км).

- д. Михалицы – 1,5 минут (1,0 км)

- д. Мошково – 2,7 минут (1,8 км)

- д. Липовицы – 1,7 минут (1,1 км)

- д. Бандино - 4,0 минут (2,7 км);

- д. Пурка – 6,0 минут (4,0 км)

- д. Криуша - 7,0 минут (4,7 км)

- с. Вареж – 10,0 минут (6,7 км)

- д. Лохани – 17,4 минут (11,6 км)

- д. Юрьевец – 18,3 минут (12,2 км)

- д. Горбаново – 11,4 минут (7,6 км)

Исходя из вышеперечисленного, расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – не более 20 минут.

Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию транспортной сети.

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра».

19. Противопожарное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесных массивов должно быть не менее 30 метров, такое же расстояние должно быть и от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного, приусадебного земельных участков до лесного массива.

20. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 п.4.3 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - не менее 6 м.

При разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, расширение, переоборудование) пожарного депо необходимо руководствоваться требованиями статей 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 с изменениями №1 утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 № 642).

По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов.

Для обеспечения подачи воды на пожаротушение проектом Генерального плана предусмотрено строительство совмещенного водопровода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) в населенных пунктах:

Таблица 14.2 – Пожарные водоемы Варежского сельского поселения

| № п/п | Местонахождение водоема | Объем (кб.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Вареж, ул.Школьная, в 50м от д.№3 | 70 |
| 2 | с.Вареж,^л.Школьная, в 20м от д.№7 | 15 |
| 3 | д.Лохани, ул.Центральная, в 20м от д.№26 | 18 |
| 4 | д.Юрьевец, в 25м от д.№60 | 15 |
| 5 | д.Ново,в 20м от д.№4 | 15 |
| 6 | д.Б.Иголкино, в 20м от д.№52 | 50 |
| 7 | д.Б.Иголкино, в 60м от д.№13 | 15 |
| 8 | с.М.Иголкино, в 30м от д.№88 | 30 |
| 9 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№39 | 15 |
| 10 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№15 | 15 |
| 11 | д.Аксентьево.в 15м от д.№36 | 15 |
| 12 | д.Аксентьево, в 15м от д.№18 | 15 |
| 13 | д.Шамшилово, в 40м от д.№1 | 15 |
| 14 | д.Максаково, в 20м от д.№34 | 20 |
| 15 | д.Криуша, в 5м от д.№15 | 20 |
| 16 | д. Пурка,ул .Трудовая, в 15м от д.№12 | 12 |
| 17 | д.Пурка, ул.Центральная, в 10м от д.№22 | 30 |
| 18 | д.Бандино, в 20м от д.№33 | 15 |
| 19 | д.Кряжи,в 20м от д.№65 | 60 |
| 20 | д.Кряжи, в 20м от д.№32 | 30 |
| 21 | д.Кряжи. в 10м от д.№56 | 30 |
| 22 | д.Михалицы, в 15м от д.№10 | 15 |
| 23 | д.Мошково, в 10м от д.№14 | 15 |

Таблица 14.3 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Варежского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в с. Вареж | Протяженность 5,2 км |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в д. Лохани | Протяженность 2,14 км |
| 3 | Строительство водозабора в д. Лохани | Производительность 50 м3/сут |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в д. Ново | Протяженность 0,816 км |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в д. Бандино | Протяженность 0,174 км |
| 6 | Строительство водопроводных сетей в д. Мошково | Протяженность 0,416 км |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в д. Михалицы | Протяженность 0,1 км |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в д. Липовицы | Протяженность 0,27 км |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д. Шамшилово | Протяженность 0,638 км |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в д. Чирятьево | Протяженность 0,464 км |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в д. Максаково | Протяженность 1,0 км |
| 12 | Строительство водозабора в д. Максаково | Производительность 35 м3/сут |
| 13 | Строительство водопроводных сетей в д. Горбаново | Протяженность 0,59 км |
| 14 | Строительство водозабора в д. Горбаново | Производительность 5 м3/сут |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в д. Криуша | Протяженность 0,8 км |
| 16 | Строительство водозабора в д. Шамшилово | Производительность 30 м3/сут |
| 17 | Строительство водовода до с. Вареж | Протяженность 3,0 км |
| 18 | Реконструкция водозабора в д. Ново | 1 ед. |
| 19 | Реконструкция водозабора в д. Аксентьево | 1 ед. |
| 20 | Реконструкция водозабора в д. Чирятьево | 1 ед. |
| Примечание: - состав сооружений и мощности водозаборов, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

Противопожарные резервуары (водоемы)

Таблица 14,3 – Пожарные водоемы Варежского сельского поселения

| № п/п | Местонахождение водоема | Объем (кб.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Вареж, ул.Школьная, в 50м от д.№3 | 70 |
| 2 | с.Вареж,^л.Школьная, в 20м от д.№7 | 15 |
| 3 | д.Лохани, ул.Центральная, в 20м от д.№26 | 18 |
| 4 | д.Юрьевец, в 25м от д.№60 | 15 |
| 5 | д.Ново,в 20м от д.№4 | 15 |
| 6 | д.Б.Иголкино, в 20м от д.№52 | 50 |
| 7 | д.Б.Иголкино, в 60м от д.№13 | 15 |
| 8 | с.М.Иголкино, в 30м от д.№88 | 30 |
| 9 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№39 | 15 |
| 10 | с.М.Иголкино, в 20м от д.№15 | 15 |
| 11 | д.Аксентьево.в 15м от д.№36 | 15 |
| 12 | д.Аксентьево, в 15м от д.№18 | 15 |
| 13 | д.Шамшилово, в 40м от д.№1 | 15 |
| 14 | д.Максаково, в 20м от д.№34 | 20 |
| 15 | д.Криуша, в 5м от д.№15 | 20 |
| 16 | д. Пурка,ул .Трудовая, в 15м от д.№12 | 12 |
| 17 | д.Пурка, ул.Центральная, в 10м от д.№22 | 30 |
| 18 | д.Бандино, в 20м от д.№33 | 15 |
| 19 | д.Кряжи,в 20м от д.№65 | 60 |
| 20 | д.Кряжи, в 20м от д.№32 | 30 |
| 21 | д.Кряжи. в 10м от д.№56 | 30 |
| 22 | д.Михалицы, в 15м от д.№10 | 15 |
| 23 | д.Мошково, в 10м от д.№14 | 15 |

Оборудование существующих пожарных водоемов, а также размещение планируемых пожарных водоемов (резервуаров)  должно соответствовать требованиям п.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»:

1. Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

2. Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

3. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров);

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

4. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

5. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п.3.

7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

8. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч.1 к п.4.1 СП 8.13130.2009.

9. Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп.5.2-5.8. и 6.3 СП 8.13130.2009.

10. Максимальный срок восстановления пожарного
объема воды не должен превышать 24 часа.

Глава 15. Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Мероприятия по противопожарному водоснабжению населенных пунктов

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий (в Варежском сельском поселении промышленные предприятия отсутствуют). Расчет расходов воды на пожаротушения представлен в таблице 6.10 раздела 1.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведена на карте «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п./п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2015 г. | На период до 2020 г. | На период до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория МО «Варежское сельское поселение» |  | 6730 | 6730 | 30 |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 6730 | 6730 | 6709 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | сельхоз назначения | га | 5378 | 5366,5 | 5260,4 |
|  |  | % | 81,0 | 80,8 | 79,2 |
|  | населенных пунктов | га | 653,0 | 653,0 | 764,3 |
|  |  | % | 9,8 | 9,8 | 11,4 |
|  | промышленности, транспорта, энергетики, связи | га | 34,4 | 45,9 | 45,9 |
|  |  | % | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
|  | лесного фонда | га | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
|  |  | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | водного фонда | га | 231,3 | 231,3 | 231,3 |
|  |  | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 1.2 | жилые зоны | га | 452,8 | 452,8 | 692,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения (…) | 6,7 | 6,7 | 10,3 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | 8,3 | 8,3 | 9,8 |
|  |  | % | 0,12 | 0,12 | 0,15 |
| 1.4 | зоны производственного использования | га | 10,0 | 10,0 | 11,7 |
|  |  | % | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| 1.5 | зоны рекреационного назначения | га | 187,4 | 187,4 | 50,3 |
|  |  | % | 2,8 | 2,8 | 0,75 |
| 1.6 | зоны специального назначения | га | 1,6 | 1,6 | 6,8 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ (на 2013 г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1355 | 1426 | 1709 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | 100 | 105 | 126 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв. м. общей площади | 15,95 | 15,95 | 95,91 |
|  |  | количество домов | 1142 | 1942 | 1942 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м./чел. | 21,55 | 121,57 | 160,94 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.2 | Детский сад | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | Объект (посещ./год) | 4(18250) | 4(18250) | 4(18250) |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Общественный центр (клуб) | объект (мест) | 3(200) | 3(256) | 3 (256) |
| 4.3.2 | Общественный центр (библиотека) | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.4 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | Спортивные сооружения | объект | 2 | 2 | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и дорог - всего в том числе: | км | 36,304 | 36,304 | 63,244 |
|  | - главных улиц | км | 9,05 | 9,05 | 20,05 |
|  | - внутриквартальные проезды | км | 12,55 | 12,55 | 27,0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | куб. м./в сутки | 66,24 | 327,91 | 392,94 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 44,67 | 228,16 | 273,44 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | 4,86 | 17,04 | 20,38 |
|  | - на поливочные нужды | куб. м./в сутки | 14,45 | 71,3 | 85,45 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | 2,23 | 11,41 | 13,67 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | 100 | 400 | 500 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | 100 | 400 | 500 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 47 | 229 | 229 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 32 | 160,00 | 160,00 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 30,73 | 30,73 | 46,36 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Электропотребление | кВт*ч/год |  | 2545197,15 | 3020506,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | кВт |  | 2077521,60 | 2459107 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт |  | 467675 | 561399 |
| 6.2.1 | Протяженность сетей всего | км | 42 | 46,5 | 46,5 |
|  | В том числе: 10 кВ |  | 35,5 | 41,9 | 41,9 |
|  | 35 кВ |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 6.2.2 | Количество ПС на территории поселения | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество ТП на территории поселения | единиц | 32 | 37 | 37 |
| 6.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность магистрального газопровода | единиц | - | - | - |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 21 | 25 | 42,65 |
| 6.3.3 | Количество ГРС на территории района | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6.3.4 | Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на территории района | единиц | 9 | 14 | 26 |
| 6.3.5 | Газопотребление | м3/год |  | 374330 | 448610 |