Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

Шифр. № 066-11 ТП

Экз. № _____________

Павловский муниципальный район

Нижегородской области

Схема территориального планирования

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Руководители проекта:

Исполнительный директор 						Баранов С.В.

Главный инженер проекта						Ширинкин А.И.

Главный архитектор проекта						Тюмин Н.В.

Пермь, 2011

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор ООО «Мастер СВ» | З.М.Баранова |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | С.В.Баранов |
| Главный инженер проекта | А.И.Ширинкин |
| Главный архитектор проекта | Н.В.Тюмин |
| Специалист по геоинформационным технологиям | С.С.Вавилов |
| Ведущий специалист проекта | Т.В.Латынина |
| Архитектурно-планировочные решения | О.Д.Фоменко |
| Дороги, транспорт | А.А.Емельянов |
| Природно-геологическая характеристика | И.С.Копылов |
| Экологические проблемы и пути их решения. Основные природоохранные мероприятия | Е.Н.Михайлов |
| Туризм, рекреация | Н.В.Николаев |
| Объекты культурного наследия | Н.В. Смирнов |
| Электро-, тепло- и газоснабжение | Г.Е.Усов |
| Водоснабжение и канализация | Н.М.Тихомиров |
| Организация и проведение выездных работ на территории района | М.Н.Лавров В.К.Лапонов |
| Компьютерное оформление | О.Р.Касимова |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.	5

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	10

2.1 Мероприятия по совершенствованию планировочной структуры территории муниципального района.	10

2.1.1 Развитие функционально-планировочного каркаса.	10

2.1.2. Формирование природно-экологического каркаса.	11

2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.	13

2.2.1 Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры.	13

2.2.2 Развитие промышленного производства.	20

2.2.3 Развитие сельского хозяйства.	20

2.2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.	22

2.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры.	24

2.2.6 Жилая застройка.	29

2.2.7 Инженерная подготовка территории.	31

2.3 Мероприятия по охране окружающей среды.	33

2.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха.	33

2.3.2 Охрана водных объектов.	34

2.3.3 Охрана почв.	35

2.3.4 Мероприятия по санитарной очистке территории, переработке и утилизации промышленных отходов.	37

2.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	38

2.5 Мероприятия по охране объектов культурного наследия.	42

2.6 Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования.	44

2.7 Сводная таблица технико-экономических показателей.	45

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании. | 066-11 ТП |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования (Пояснительная записка). Современное использование территории. | 066-11 ПЗС |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования (Пояснительная записка). Проектные решения. | 066-11 ПЗП |
| 4 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | 066-11 ЧС |
| 5 | Объекты культурного наследия. | 066-11 КН |
| 2. Электронные материалы |
| 6 | Текст тома в формате Word, иллюстрационные материалы (карты-схемы) в формате JPG |  |

Состав иллюстративных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Основной чертеж, масштаб 1:25 000. |
| 2 | Административные границы, масштаб 1:25 000. |
| 3 | Границы территорий и земель, масштаб 1:25 000. |
| 4 | Границы зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:25 000. |
| 5 | Границы зон панируемого размещения объектов капитального строительства объектов инженерной инфраструктуры, масштаб 1:50 000. |
| 6 | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, масштаб 1:50 000. |
| 7 | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, масштаб 1:50 000. |
| 8 | Границы зон планируемого размещения рекреационной инфраструктуры, масштаб 1:50 000. |
| 9 | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства промышленного комплекса, масштаб 1:50 000 . |
| 10 | Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства агропромышленного комплекса, масштаб 1:50 000. |
| 11 | Современное использование территории (опорный план), масштаб 1:25 000. |
| 12 | Ограничения градостроительной деятельности, масштаб 1:25 000. |
| 13 | Комплексный анализ территории, масштаб 1:25 000 |
| 14 | Перспективное развитие населенных пунктов, масштаб 1:25 000 |
| 15 | Зоны концентрации градостроительной активности, масштаб 1:50 000. |
| 16 | Зоны ограничений развития территории по типам, масштаб 1:40 000. |
| 17 | Объединенные зоны ограничений развития территории, масштаб 1:40 000. |

1. ВВЕДЕНИЕ.

Разработка Схемы территориального планирования муниципального образования «Павловский муниципальный район» осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 29-К/10 от 03.12.2010 г. на выполнение проектных работ между администрацией Павловского муниципального образования и ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ».

Состав, содержание и назначение схемы территориального планирования определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные положения схемы территориального планирования отражают комплекс мероприятий, обеспечивающий долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие муниципального района на 20-25 лет.

Цель работы - разработка основополагающего документа территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области в соответствии с действующим  законодательством РФ.

Схема территориального планирования муниципального района является основой для дальнейшей разработки (детализации) документов территориального планирования сельских поселений и населенных пунктов, входящих в состав Павловского муниципального района.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности - социальных, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (глава 3, статья 9).

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений в части использования территориальных ресурсов, а также, может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей пять подсистем: природно-ресурсную, социально - демографическую, эколого - природопользовательскую, производственно - экономическую и инженерно-инфраструктурную.

Задача разработки схемы территориального планирования заключается в определении основных направлений и параметров пространственного развития, совершенствования территориальной организации Павловского муниципального района.

Реализация данных мероприятий направлена на создание благоприятной среды проживания населения, достигаемое путем развития социальной, транспортной, производственной, инженерной инфраструктуры  района, а также сбалансированного  использования  (освоения) ресурсной  базы  района.

Общей социально-экономической и градостроительной, стратегической целью схемы территориального планирования МО «Павловский муниципальный район» является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории района, достижение достаточного уровня ее социально-экономического развития.

Определение перспективных «точек роста» и формирование (реконструкция) транспортных коридоров на территории района не должно создавать территориальных диспропорций, касающихся качества жизни людей района, проживающих в различных сельских поселениях.

Цель устойчивого развития территориальной системы Павловского муниципального района - оптимизация пространственной организации хозяйствующих субъектов, системы расселения, рынка труда, структуры и качественного состояния трудовых ресурсов, сохранение и приумножение всех ресурсов, в том числе уникальной  исторической среды, для будущих поколений.

Важной стратегической задачей схемы территориального планирования является восстановление утраченного потенциала района, с целью восстановления потерянных за годы реформ позиций.

Стратегия развития МО «Павловский муниципальный район»  направлена на стабилизацию ситуации и стимулированию последующего роста, что соответствует поставленной в схеме главной экономической идее проекта – достижение высокого уровня социально-экономического развития района, соответствующего потенциальным возможностям территории.

Рост экономического потенциала должен осуществляться как за счет восстановления утраченного потенциала, так и за счет его дальнейшего  развития,  при максимальном использовании конкурентных преимуществ территории, в целях  повышения промышленного,  рекреационного и инфраструктурного освоения территории.

Состав задач, решаемых  при разработке  Схемы территориального планирования  муниципального образования «Павловский  муниципальный район»:

Блок задач по оценке существующего состояния района.

- Анализ экономико-географического положения и роли Павловского муниципального района  в системе Приволжского региона в целом;

- Общий анализ существующей социально-экономической ситуации, сложившейся в муниципальном образовании и перспектив (тенденций) ее развития;

- Оценка природно-ресурсного потенциала муниципального района;

- Оценка социально-демографической ситуации, тенденции ее развития;

- Анализ состояния  транспортной сети  на территории района;

- Оценка существующей внешней инженерной инфраструктуры района;

- Анализ состояния инфраструктуры  населенных пунктов;

- Анализ сложившейся системы  расселения;

- Анализ существующего опорно-планировочного каркаса  территории района;

- Выявление проблем пространственной организации территории Павловского муниципального района на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых

градостроительных решений;

- Оценка ландшафтного, рекреационно-туристического потенциала района;

- Оценка экологического состояния территории района.

Мероприятия по разработке Схемы территориального планирования Павловского муниципального района осуществляются в несколько этапов:

1. Сбор, систематизация и первичный  анализ исходной информации;

2. Комплексная оценка  территориальной системы района, анализ существующего

положения района в разрезе отраслевых блоков;

3. Разработка предложений по перспективному развитию района;

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

5. Рассмотрение материалов проекта заказчиком работ и заинтересованными

сторонами;

6. Корректировка  проекта в соответствии с заявленными  предложениями и

замечаниями;

7. Согласование и утверждение проекта Схемы территориального планирования

МО «Павловский муниципальный район».

Главные положения планировочной концепции развития района должны включать в себя следующие аспекты:

- оптимизация существующих и формирование новых планировочных осей, узловых «точек роста», что должно обеспечить поддержку опорного каркаса территории;

- четкое и понятное функциональное зонирование территории, позволяющее обоснованно привлекать к освоению новые территориальные ресурсы по мере их востребования различными отраслями экономики, социальной сферы, интересами  муниципального образования.

Важным направлением развития экономики района должна стать индустрия туризма, использующая имеющийся большой ландшафтно-рекреационный  потенциал и значительные туристические ресурсы.

Показатели развития территориальной системы, приведенные в проекте, по ряду позиций являются самостоятельной разработкой авторского коллектива, обобщают прогнозы, предложения и намерения органов региональной власти Нижегородской области, территориальных управлений государственных органов власти по Нижегородской области, и во многом – предложения руководителей различных структурных подразделений администрации Павловского муниципального района.

Схема территориального планирования МО «Павловский муниципальный район» Нижегородский области подготовлена в соответствии с требованиями и нормами следующих документов:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ Земельный кодекс РФ;

- Лесного Кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- Закон Нижегородской области № 37-З от 08.04.2008 г. «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области».

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи»;

- Закон Нижегородской области № 86-З от 03.07.2007 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Положения «Схемы территориального планирования Нижегородской области» (утверждено Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 года № 254).

- Закон Нижегородской области от 24.10.2005 № 170-3 (ред.28.08.2009 года) «Об утверждении границ, состава территории Павловского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований» входящих в состав Павловского муниципального района»;

- Приказ Минрегиона России от 27.02.2012 года № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальный образований».

Исходная информация, необходимая для разработки проекта предоставлялась  подразделениями  региональной  и муниципальной власти, отделом статистики Павловского МО, территориальным  отделом Роснедвижимости по Павловскому муниципальному району Нижегородской области, иными органами управления, предприятиями, научно-исследовательскими организациями.

В работе также были использованы:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства.

Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и

подтопления»;

- СНиП 2.04.01-85*2 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

приложение 3;

- СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* Методики расчета потребности тепловой энергии на

отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий и

сооружений.

Выполнение мероприятий рассчитано:

Исходный год – 2010 год.

Первая очередь реализации – 2020 год - реализация первоочередных мероприятий.

При проектировании были использованы следующие графические документы: карта геологического строения, почвенная карта, карта растительности, природных полезных ископаемых, лесхозов и другие картографические материалы, которые были разработаны проектными организациями и научно-исследовательскими институтами.

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 2.1 Мероприятия по совершенствованию планировочной структуры территории муниципального района.

Пространственная структура района формируется как планировочная система, основой которой являются функционально-планировочный, природно-экологический и историко-культурный каркасы.

### 2.1.1 Развитие функционально-планировочного каркаса.

Функционально-планировочный каркас территории района содержит транспортные коридоры  и примыкающие к ним локальные планировочные образования. На специфику расселения Павловского муниципального района оказывает значительное влияние расположение такой  важнейшей планировочной оси, как автомобильные дороги Ряжск – Касимов - Муром - Н.Новгород, Павлово – Тумботино - Гороховец и Павлово - Сосновское - Лесуново – Мухтолово – Саконы, а также железнодорожная ветка до Нижнего Новгорода. Наличие таких крупных элементов опорного каркаса территории является основой развития (поддержки) для ряда населенных пунктов.

Ключевыми  элементами планировочной структуры района являются населенные пункты г. Павлово. г. Ворсма, г. Горбатов и р. п. Тумботино. Узловыми элементами второго порядка являются такие населенные пункты, как с. Таремское, с. Абабково, д. Ясенцы, д. Лаптево, с. Грудцино, с. Большое Давыдово, с. Вареж.

Линейными элементами опорного каркаса второго порядка являются следующие автомобильные дороги:

- Ворсма - Горбатов.

- Павлово - Гомзово.

- Павлово – Михалицы.

- Ясенцы - Рыбино.

- Восточный подход к г. Павлово от а/д Ряжск – Касимов – Муром - Н.Новгород.

- Западный подход к г. Павлово от а/д Ряжск – Касимов – Муром - Н.Новгород.

### 2.1.2. Формирование природно-экологического каркаса.

Для устойчивого развития Павловского муниципального района большое значение имеет создание эффективного природно-экологического каркаса, который представляет собой взаимосвязанную сеть особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и зон природоохранного назначения с особым режимом использования.

С целью сохранения биологического разнообразия на территории Павловского муниципального района по результатам экологических исследований выделено 10 особо ценных природных комплекса.

Особо  охраняемые  природные  территории района:

| № п/п | Название | Категория | Площадь ООПТ, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тумботинский | Государственный природный заказник | 10 500, в т.ч. особо защитные участки – 3 898,5 |
| 2 | Дендросад Павловского мехлесхоза в г. Павлово | Памятник природы | 12,0 |
| 3 | Озеро Ворсменское (Тосканка) | Памятник природы | 178,0 |
| 4 | Озеро Ключик (Доскинское Святое) | Памятник природы | 11,0 |
| 5 | Озеро Лосиное | Памятник природы | 0,8 |
| 6 | Озеро Святое Тумботинское | Памятник природы | 18,0 |
| 7 | Озеро Святое Щепачихинское | Памятник природы | 10,7 |
| 8 | Парк «Дальняя круча» | Памятник природы | 8,5 |
| 9 | Парк г. Горбатова | Памятник природы | 1,5 |
| 10 | Сосна необычной формы ветвления | Памятник природы | - охранная зона – 5,0 га. |

Существуют разные методики определения оптимальной площади ООПТ для разных природных зон, но расчеты по любой из этих методик говорят о том, что площадь территорий ограниченного природопользования (в т.ч. ООПТ) района должна быть увеличена.

В целях перспективного развития сети особо охраняемых природных территорий Павловского муниципального района планируется создание четырех особо охраняемых природных территорий:

| № п/п | Название | Категория | Площадь ООПТ, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок леса по коренному склону долины р. Оки около д. Пруды | Памятник природы | 180,7 | - |
| 2 | Ждановские торфокарьеры | Памятник природы | 397,6 | Охранная зона 537,4 га, в тех же кварталах |
| 3 | Залив реки Оки у пристани Вареж | Памятник природы | 637,5 | - |
| 4 | Павловское Заочье | Территории охраняемого ландшафта | 8 383 | Без запрета лесохозяйственных мероприятий |

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регламентированы Федеральным законом № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Нижегородской области № 98-З от 08.08.2008 г. «Об особо охраняемых природных территориях Нижегородской области».

Капитальное строительство и строительство линейных объектов, которое возможно затронет участки земель лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, необходимо проводить с оформлением заинтересованными лицами прав пользования на такие участки в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование) или перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в порядке,  предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Площадь и границы категории земель лесного фонда на перспективу не изменяются.

Установление границ населенных пунктов выполняются при разработке и утверждении генеральных планов городских и сельских поселений. В схеме территориального планирования определяются территории, необходимые для развития населенных пунктов (при этом границы населенных пунктов не устанавливаются). Для включения земель лесного фонда в категорию земель населенного  пункта необходимо проведение процедур изменения категории земель, предусмотренных федеральным законодательством.

В настоящее время Мингосимуществом ведется работа по изменению границ Нижегородской области в Павловском и Володарском районах. В Павловском районе земельные участки общей площадью 162 га, включающие населенные пункты п. Груздевский и с. Большое переходят во Владимирскую область, тогда как 162 га из Владимирской области переходят в п. Центральный Володарского района. После утверждения схем территориального планирования Нижегородской и Владимирской областей, где будут отображены данные изменения, необходимо будет внести изменения в документы территориального планирования муниципальных районов.

## 2.2 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства.

### 2.2.1 Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры.

Развитие производственной и социальной сферы позволяет повысить занятость населения и рост его доходов.  Определение потребности в объектах систем образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты населения проводится исходя из проектной численности населения.

Размещение объектов образования направлено на предоставление общедоступного и бесплатного начального, среднего, средне - специального, дополнительного и дошкольного образования  населения.

Развитие здравоохранения позволит предоставлять более качественные медицинские услуги и первичную медико-санитарную помощь в больничных учреждениях.

| № п/п | Местоположение | Наименование учреждения | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2010-2020 г.г.) |
| 1 | г. Павлово | МОУ СОШ № 5 г. Павлово (на 450 мест) | Новое строительство |
| 2 | г. Павлово | Новый корпус МУЗ Павловской ЦРБ на 250 коек | Реконструкция |
| 3 | г. Павлово | Физкультурно-оздоровительный комплекс с трибунами | Новое строительство |
| 4 | г. Павлово | Пристрой к главному корпусу ГУЗ НО «Павловский противотуберкулезный диспансер» | Новое строительство |
| 5 | г. Павлово | Дворец культуры | Реконструкция |
| 6 | г. Павлово | Учебный корпус №2 ГОУ СПО «Павловский техникум народных художественных промыслов России» | Новое строительство |
| 7 | г. Павлово | МОУ ДОД «Детская художественная школа» | Капитальный ремонт |
| 8 | г. Павлово | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | Капитальный ремонт |
| 9 | г. Павлово | МБУ ФОК «Торпедо» | Реконструкция |
| 10 | г. Павлово | МУ СОК «Гармония» | Реконструкция |
| 11 | г. Павлово | ГУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | Капитальный ремонт |
| 12 | г. Павлово | ГУ «Центр предоставления мер социальной поддержки Павловского района» | Капитальный ремонт |
| 13 | г. Павлово | ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | Капитальный ремонт |
| 14 | г. Павлово, микр. Северный | Детский сад на 205 мест | Новое строительство |
| 15 | г. Павлово, микр. Таремский | Детский сад на 205 мест | Новое строительство |
| 16 | г. Павлово | 2 пожарных депо по 4 машины | Новое строительство |
| 17 | г. Павлово | Пожарное депо на 3 машины | Новое строительство |
| 18 | г. Павлово | Баня на 100 мест | Новое строительство |
| 19 | г.Павлово, ул. Высокая, д.24 | Детский сад № 29 | Капитальный ремонт |
| 20 | г.Павлово, ул. Коммунистическая, д.78 | Детский сад № 15 | Капитальный ремонт |
| 21 | г.Павлово, микр. Северный | Семейный детский сад (на 10 мест) | Новое строительство |
| 22 | г.Павлово, ул.Лермонтова, д.16а | МОУ СОШ № 16 г.Павлово | Новое строительство многофункционального спортивного комплекса |
| 23 | г.Павлово | МОУ дополнительного образования детей Станция Юных Туристов | Новое строительство |
| 24 | г. Павлово, ул. Садовая, д. 1 | МОУ СОШ №1 | Капитальный ремонт |
| 25 | г. Павлово, ул. Чапаева, д. 41 | МОУ СОШ №3 | Реконструкция |
| 26 | г. Павлово, ул. Маяковского, д. 4 | МОУ СОШ №6 | Капитальный ремонт |
| 27 | г. Павлово, ул. Маяковского, д. 90а | МОУ СОШ №7 | Капитальный ремонт |
| 28 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 71 | МОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово | Реконструкция |
| 29 | г. Павлово, ул. Суворова, д. 4 | МОУ СОШ №10 | Капитальный ремонт |
| 30 | г. Павлово, ул. Трудовая, д. 73б | МОУ СОШ №11 | Капитальный ремонт |
| 31 | г. Павлово, ул. Лермонтова, д. 16-а | МОУ СОШ №16 | Капитальный ремонт |
| 32 | г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 45 | МОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества г.Павлово | Капитальный ремонт |
| 33 | г. Павлово, ул. Куйбышева, д.46 а | МДОУ д/с №1 «Детский городок» | Капитальный ремонт |
| 34 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.30 а | МДОУ д/с №2 | Капитальный ремонт |
| 35 | г. Павлово, ул. Островского, д.55 | МДОУ д/скомбинированного вида №28 «Журавушка» | Капитальный ремонт |
| 36 | г. Павлово, ул. Школьная, д.48 | МДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников №30 «Дельфиненок» | Капитальный ремонт |
| 37 | г. Павлово, ул. Транспортная, д.20 | МДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №31 «Родничок» | Капитальный ремонт |
| 38 | г. Павлово, ул. Карла Маркса, д.2 | МДОУ д/с №32 «Росинка» | Капитальный ремонт |
| 39 | г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 45 | МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа №1 | Капитальный ремонт |
| 40 | г. Павлово, ул. Огородная, д. 1 | МОУ ДОД Дом детского творчества | Капитальный ремонт |
| 41 | г. Павлово, ул. Советская, 9а | МДОУ д/с №9 | Капитальный ремонт |
| 42 | г. Павлово, ул. Крупской, д. 10 | МДОУ д/с №3 | Капитальный ремонт |
| 43 | г. Павлово, ул. Чапаева, д.46 | МДОУ д/с №4 «Чебурашка» | Капитальный ремонт |
| 44 | г. Павлово, ул. 8-Марта, д.97 | МДОУ д/с №5 «Ласточка» | Капитальный ремонт |
| 45 | г. Павлово, ул. Чапаева. д.44 | МДОУ д/с комбинированного вида №6 «Антошка» г.Павлово | Капитальный ремонт |
| 46 | г. Павлово. пер. Суворова, д.11 | МДОУ д/с №7 | Капитальный ремонт |
| 47 | г. Павлово, ул. Чапаева, д.55 | МДОУ д/с №8 | Капитальный ремонт |
| 48 | г. Павлово, ул. Маяковского, д.6а | МДОУ д/с компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалиф и ииро ванной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников №10 | Капитальный ремонт |
| 49 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.66 | МДОУ д/с присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур №13 | Капитальный ремонт |
| 50 | г. Павлово, ул. Толстого, д.29 | МДОУ д/с №17 | Капитальный ремонт |
| 51 | г. Павлово, ул. 1-я Строителя, д.7 | МДОУ д/с №18 «Аленушка» | Капитальный ремонт |
| 52 | г. Павлово, ул. Дальняя Круча, д.26 | МДОУ д/с №19 | Капитальный ремонт |
| 53 | г. Павлово, ул. Чапаева, д.68 | МДОУ д/с №20 «Дюймовочка» | Капитальный ремонт |
| 54 | г. Павлово, ул. Инициативная, д.17 | МДОУ д/с №21 «Теремок» | Капитальный ремонт |
| 55 | г. Павлово, ул. Свободы, д.12а | МДОУ д/с №22 «Колобок» | Капитальный ремонт |
| 56 | г. Павлово, ул. Свободы, д.2 | МДОУ д/с №23 «Колокольчик» | Капитальный ремонт |
| 57 | г. Павлово, ул. Перчанкина, д.80а ¦ | МДОУ д/с №24 «Вишенка» | Капитальный ремонт |
| 58 | г. Павлово, ул. Тельмана, д.66 | МДОУ д/с комбинированного вида №25 «Сувенир» | Капитальный ремонт |
| 59 | г. Павлово, пер. Суворова 1 б | МДОУ д/с № 14 | Капитальный ремонт |
| 60 | г. Павлово, ул. Шмидта, д. 32 | МСОУ специальная (коррекционная) школа VII вида | Капитальный ремонт |
| 61 | г. Павлово, ул. Высокая, д.12 | МДОУ д/с №26 «Калинка» | Капитальный ремонт |
| 62 | г. Павлово, ул. Железнодорожная, д.3 | МДОУ д/с №27 «Крепыш» | Капитальный ремонт |
| 63 | г. Ворсма | МОУ ДОД «Детская школа искусств» | Капитальный ремонт |
| 64 | г. Ворсма | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Реконструкция |
| 65 | г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 11а | МДОУ №4 д/с «Золотая рыбка | Капитальный ремонт |
| 66 | г. Ворсма, ул. 2-ая Пятилетка, д. 1а | МДОУ №5 д/с комбинированного вида «Родничок» | Капитальный ремонт |
| 67 | г. Ворсма | Поликлиника | Реконструкция |
| 68 | г. Ворсма | Средняя школа № 2 | Реконструкция |
| 69 | г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 9 а | МОУ СОШ №1 | Капитальный ремонт |
| 70 | г. Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, 8-а | МДОУ д/с №2 | Капитальный ремонт |
| 71 | г. Ворсма, ул. Весенняя, д.1 | МДОУ д/с №6 «Ягодка» | Капитальный ремонт |
| 72 | г.Ворсма | Средняя общеобразовательная школа (на 500 мест) | Новое строительство |
| 73 | г. Горбатов | Горнолыжная база | Новое строительство |
| 74 | г. Горбатов, ул. Советская, д. 4 | МДОУ д/с №2 | Капитальный ремонт |
| 75 | г. Горбатов, ул. Советская, д. 4а | МОУ СОШ № 1 | Капитальный ремонт |
| 76 | г. Горбатов, ул. Ломоносова, д.7а | МДОУ д/с №3 | Капитальный ремонт |
| 77 | г. Горбатов, ул. 1 Мая, д.7 | МОУ ДОД Дом детского творчества | Капитальный ремонт |
| 78 | р. п. Тумботино | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Реконструкция |
| 79 | р. п. Тумботино, ул. Школьная, д. 17 а | МОУ СОШ № 2 | Капитальный ремонт |
| 80 | р. п. Тумботино, ул. Зои Космодемьянской, д. 30 а | МДОУ д/с № 3 «Светлячок» | Капитальный ремонт |
| 81 | р. п, Тумботино, ул. Куйбышева, д.33 | МДОУ д/с №1 | Капитальный ремонт |
| 82 | р. п. Тумботино, ул. Буденного, д.9 | МДОУ д/с №6 | Капитальный ремонт |
| 83 | с. Таремское. | Офис врача общей практики | Реконструкция |
| 84 | с. Таремское, ул. Школьная, д.33а | МДОУ д/с №2 «Светлячок» | Капитальный ремонт |
| 85 | с.Абабково | Семейный детский сад (на 10 мест) | Новое строительство |
| 86 | с. Абабково | ГУ «Павловский дом временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | Капитальный ремонт |
| 87 | с. Абабково | Хоккейная площадка | Новое строительство |
| 88 | с. Абабково, ул. Молодежная, 18 | МДОУ д/с «Сказка» с. Абабково | Капитальный ремонт |
| 89 | д.Лаптево, ул.Школьная, д. 20 а | МОУ ООШ | Новое строительство |
| 90 | с. Большое Давыдово ул. Молодежная, д.28а | МДОУ д/с | Новое строительство - пристрой к зданию детского сада |
| 91 | д.Лаптево, ул.Школьная, д. 20 а | МОУ ООШ | Новое строительство - противорадиационное укрытие |
| 92 | с. Таремское, ул. Микрорайон Новый, д. 32 а | МДОУ д/с № 3 «Улыбка» | Капитальный ремонт |
| 93 | с. Вареж, ул. Речная, д.12 | МДОУ д/с | Капитальный ремонт |
| 94 | с. Грудцино, ул. Школьная, 15 | МДОУ д/с | Капитальный ремонт |
| 95 | с. Большое Давыдово, ул. Молодежная, 28а | МДОУ д/с | Капитальный ремонт |
| 96 | д. Комарово ул. Колхозная, д.160 | МДОУ д/с | Капитальный ремонт |
| 97 | с. Ярымово, д. 15 | МДОУ д/с | Капитальный ремонт |
| 98 | д. Ясенцы, д. 57а | МДОУ д/с №1 | Капитальный ремонт |
| 99 | д. Ясенцы, ул. Юбилейная, д. 8 | МДОУ д/с №2 | Капитальный ремонт |
| 100 | Павловский район | Жилые дома для молодых специалистов отрасли образования - 14 домов | Новое строительство |
| 101 | с. Чмутово | Клуб | Новое строительство |
| 102 | с. Грудцыно, ул. Школьная, д. 20 | МОУ СОШ | Капитальный ремонт |
| 103 | с. Абабково | СДК | Капитальный ремонт |
| 104 | д. Комарово | Фельдшерско-акушерский пункт | Капитальный ремонт |
| 105 | с. Абабково | Сельская библиотека | Капитальный ремонт |
| 106 | д. Ясенцы | Дом культуры | Новое строительство |
| Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| 107 | г. Павлово | Общеобразовательная школа на 500 мест | Новое строительство |
| 108 | г. Павлово | Межшкольный производственный комбинат на 810 мест | Новое строительство |
| 109 | г. Павлово | Больница на 415 коек | Новое строительство |
| 110 | г. Павлово | Поликлиника на 1130 посещений в смену | Новое строительство |
| 111 | г. Павлово | Станция скорой помощи на 5 машин | Новое строительство |
| 112 | г. Павлово | Дом-интернат для престарелых на 400 мест | Новое строительство |
| 113 | г. Павлово | Комплекс спортивных сооружений на 0,8 га | Новое строительство |
| 114 | г. Павлово | Спортивный зал н324 м2 | Новое строительство |
| 115 | г. Павлово | Бассейн 540 м2 зерк. воды. | Новое строительство |
| 116 | г. Павлово | Кинотеатр на1730 мест | Новое строительство |
| 117 | г. Павлово | Гостиница на 350 мест | Новое строительство |
| 118 | г. Ворсма, ул. И.Г.Завьлова, д. 24 | МОУ НОШ (2-ое здание) | Капитальный ремонт |
| 119 | г. Ворсма | Стационар | Реконструкция |
| 120 | г. Ворсма | Дом культуры | Капитальный ремонт |
| 121 | г. Горбатов | Больница | Реконструкция |
| 122 | р. п. Тумботино, ул. Пролетарская, д. 22а | МОУ д/с № 4 «Юбилейный» | Капитальный ремонт |
| 123 | р. п. Тумботино, ул. Пролетарская, д. 19б | МДОУ д/с № 2 «Березка» | Капитальный ремонт |
| 124 | р. п. Тумботино, ул. Пролетарская, д. 1 | МОУ СОШ № 1 | Капитальный ремонт |
| 125 | р. п. Тумботино | Поликлиника | реконструкция |
| 126 | р. п. Тумботино | Дом культуры | Реконструкция |
| 127 | д. Ясенцы, ул. Школьная, д.22а | МДОУ д/с № 3 «Петушок» | Капитальный ремонт |
| 128 | д. Ясенцы, ул. Школьная, д.17 | МОУ СОШ | Капитальный ремонт |
| 129 | д. Ясенцы | Врачебная амбулатория | Реконструкция |
| 130 | с. Вареж, ул. Школьная, д. 22 | МОУ ООШ | Капитальный ремонт |
| 131 | с. Абабково, пер. Школьный, д. 4 | МОУ ООШ | Капитальный ремонт |
| 132 | с. Абабково | Врачебная амбулатория | Капитальный ремонт |
| 133 | с. Таремское, ул. Школьная, д. 29а | МОУ СОШ | Капитальный ремонт |
| 134 | с. Таремское | Врачебная амбулатория | Реконструкция |
| 135 | д. Комарово, ул. Центральная, д. 5а | МОУ ООШ | Капитальный ремонт |
| 136 | с. Грудцино | Хоккейная площадка | Новое строительство |
| 137 | д. Лаптево | Фельдшерско-акушерский пункт | Капитальный ремонт |
| 138 | д. Б. Давыдово | Сельский дом культуры | Капитальный ремонт |
| 139 | д. Комарово | Сельская библиотека | Капитальный ремонт |
| 140 | д. Комарово | СДК | Капитальный ремонт |

Выделение земельных участков для нового строительства или реконструкции объектов социальной инфраструктуры следует предусмотреть в генеральных планах городских и сельских поселений.

### 2.2.2 Развитие промышленного производства.

| № п/п | Предприятие/ отрасль | Наименование мероприятия (проекта) | Перспективы развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ПМЗ Восход», г. Павлово Авиастроение | Проведение опытно-конструкторских работ по созданию агрегатов и систем управления для нового истребителя | Модернизация производства |
| 2 | ОАО «ПМЗ Восход», г. Павлово Авиастроение | Приобретение и модернизация оборудования | Модернизация производства |
| 3 | ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького», р.п. Тумботино Производство медицинской техники | Создание нового производства импортозамещающих специальных комплектов и отдельных инструментов (более 3000 видов) для обеспечения Российских клиник современным медицинским инструментарием и оборудованием | Расширение производства |
| 4 | ОАО «МИЗ им. Ленина», г. Ворсма Производство медицинской техники | Развитие производства медицинских хирургических инструментов с целью расширения выпускаемого ассортимента и выхода на более высокий качественный уровень | Расширение производства |
| 5 | ЗАО «Медполимер ЛТД», г. Ворсма Производство медицинской техники | Модернизация и перевооружение производства шприцев | Модернизация производства |
| 6 | ОАО «ПО «Горизонт» р.п. Тумботино ул. Октябрьская д. 145 | Инвестиционная программа по техническому перевооружению производства изделий слесарно-монтажного назначения | Модернизация производства |
| 7 | ОАО «ПО «Горизонт» р.п. Тумботино ул. Октябрьская д. 145 | Инвестиционная программа по расширению производства товаров народного потребления | Расширение производства |
| 8 | ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова», г. Павлово ул. Маяковского, 77 | Закупка технологического оборудования для автоматизации процесса производства изделий | Расширение производства |
| 9 | ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова», г. Павлово ул. Маяковского, 77 | Инвестиционная энергосберегающая программа по теплоснабжению | Расширение производства |
| 10 | ОАО «Павловский молочный завод» в г. Павлово | Установка современного технологического оборудования по разливу кисломолочных изделий в ПЭТ-бутылку емкостью 0,33 литра | Модернизация производства |
| 11 | ООО НПО «Мехинструмент» | Реконструкция производства садово-огородного инструмента; разработка и внедрение новых видов пластмассовых изделий | Модернизация производства |
| 12 | ЗАО «ЭКИ - хлеб» г. Ворсма | Расширение кондитерского цеха, установка оборудования по производству печенья | Расширение производства |
| 13 | ООО «Павловский автобусный завод», г. Павлово | Освоение производства модельного ряда новых автобусов, модернизация и развитие мощностей производства деталей и развитие мощностей окраски | Модернизация и расширение производства |
| 14 | ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция РУС» Производство строительных материалов | Строительство завода по производству гипсокартона | Новое строительство |
| 15 | «Бизнес-инкубатор» в г. Павлово | - | Новое строительство |
| 16 | ОАО «Павловский рынок» г. Павлово Торговля | Строительство торгового центра на территории центрального рынка пл. Базарная | Новое строительство |
| 17 | ООО «Барс» | Строительство цеха для производства садово-огородного инструмента | Новое строительство |
| 18 | ЗАО «Биотехнологии» г. Ворсма | Организация производства хитина, хитозана, их производных и конечной продукции на их основе | Новое строительство |
| 19 | ОАО «Гидроагрегат» | Модернизация производства | Модернизация производства |
| 20 | ОАО «Павловский завод металлоконструкций» | Модернизация производства строительных сэндвич-панелей | Модернизация производства |
| 21 | ЗАО «Ингерсолл Рэнд СиАйЭс» | Организация сборки многошпиндельного оборудования для завинчивания гаек крепления дисковых колес (на имеющихся производственных мощностях) | Расширение производства |
| 22 | ООО «Машстройдеталь» | Модернизация производства металлообработки комплектующих для бетономешалок и отбойных молотков | Модернизация производства |

### 2.2.3 Развитие сельского хозяйства.

| № п/п | Предприятие/ отрасль | Наименование мероприятия (проекта) | Перспективы развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Комаровский» | Коровник на 200 голов коров | Реконструкция |
| 2 | ООО Птицефабрика «Павловская» | Расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тысяч тонн | Реконструкция инфраструктуры и расширение производства |
| 3 | ООО «ППР Ясенецкий» д. Ясенцы, ул. Юбилейная 10 | Организация производства мяса бройлеров мощностью 14,2 тыс. тонн в год на базе ООО «Птицплемрепродуктор Ясенецкий» | Реконструкция, модернизация |
| 4 | ООО Птицефабрика «Павловская» д. Долгово | Реконструкция инфраструктуры и расширение производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на базе ОАО «Птицефабрика «Павловская»» | Реконструкция, модернизация |
| 5 | ОАО «Птицефабрика «Ворсменская» | Модернизация оборудования яйцесортировального цеха | Модернизация |
| 6 | ООО ППР Ясенецкий (на базе ООО птицефабрика Павловская) | Расширение инкубатора до 40 млн. яиц в год, организация производства мяса бройлеров | Новое строительство |
| 7 | ЗАО «Горбатовское» | Коровник на 120 голов | Новое строительство |
| 8 | ЗАО «Абабковское» | Коровник на 200 голов коров | Реконструкция |
| 9 | ЗАО «Абабковское» | Коровник на 100 голов коров | Новое строительство |
| 10 | СПК «Комаровский» | Коровник на 200 голов коров | Реконструкция |
| 11 | СПК «Грудцинский» | Коровник на 200 голов | Реконструкция |
| 12 | СПК «Грудцинский» | Два животноводческих комплексов | Новое строительство |
| 13 | СПК «Комаровский» | Строительство животноводческого комплекса | Новое строительство |
| 14 | ЗАО «Таремское» | Животноводческий, свиноводческий комплекс | Новое строительство |
| 15 | ЗАО «Горбатовское» | Реконструкция животноводческого комплекса | реконструкция |

### 2.2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.

Для развития транспортной инфраструктуры и улучшения условий проживания населения на территории Павловского муниципального района, проектом планируется капитальный ремонт и реконструкция следующих автомобильных дорог:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Виды планируемых работ | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2010 - 2020 г.г.) |
| 1 | Ворсма-Горбатов | Капитальный ремонт | 23,91 |
| 2 | Павлово-Гомзово | Капитальный ремонт | 15,7 |
| 3 | Павлово-Михалицы | Капитальный ремонт | 21,45 |
| 4 | Ясенцы-Рыбино | Капитальный ремонт | 7,78 |
| 5 | Подъезд к пристани «Вареж» от а/д Павлово-д.Михалицы | Капитальный ремонт | 0,985 |
| 6 | Ворсма-Фроловское | Капитальный ремонт | 8,584 |
| Расчетный срок (2020 - 2035 г.г.) |
| 7 | Щепачиха-Степаньково- п.Нефтепровода | Капитальный ремонт | 10,596 |
| 8 | Реконструкция а/д Н. Новгород – Касимов | Реконструкция | 28,04 |

Перспективное развитие транспортной сети включает следующие мероприятия:

- Создание материальной базы развития дорожной инфраструктуры района.

- Повышение уровня оснащенности подъездными путями.

- Проведение ремонтных работ на 50 км улично-дорожной сети.

- Берегоукрепление правого берега р. Оки в центральной исторической части г. Павлово.

- Строительство совмещенного автовокзала и железнодорожного вокзала в г. Павлово.

- Строительство контрольно-диспетчерского пункта на пл. Сенной г. Павлово.

- Переоборудование наплавного понтонного моста через р. Оку.

- Расширение заездных карманов у остановок общественного транспорта.

- Установка новых и замена старых остановочных пунктов.

- Обустройство искусственного освещения на автодорогах проходящих через населенные пункты (наиболее опасные участки автодорог проходят через с. Давыдово, д. Завалищи).

- Строительство и ремонт дорог сельских населенных пунктов МО г. Горбатов.

- Ремонт дорог д. Касаново, д. Комарове, д. Захарово, по ул. Новая Линия с. Абабково до кладбища и подъездного пути к д.Медвежье.

- Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием к д. Венец, д. Самойловка, д. Санницы.

- Ремонт дорог д. Ясенцы- 10,07 км, д. Коровино -2,1 км, д. Кишемское - 1,0 км, д. Рыбино - 2,6 км.

- Изменение категорий грунтовых дорог на дороги с твердым покрытием на промежутке от начала с. Абабково до дороги, идущей в монастырь (местное название «Кочетиха»), пер. Школьный до дома временного проживания, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Строителей с. Абабково, в д. Жестелево, д. Гомзово, д. Малая Тарка.

- Расширение объездной дороги за с. Абабково до 6 метров.

- Строительство дорог внутри населенного пункта с. Чмутово, д. Погорелка, д. Пруды, д. Сосновка.

- Капитальный ремонт автомобильной дороги до д. Поляна.

- Строительство мостового перехода через р. Реут с. Вареж.

- Строительство подъезда к д. Максаково.

- Дороги с твердым покрытием д. Аксентьево - д. Шамшилово - д. Чирятьево - д. Максаково, протяженностью 5км.

- Строительство мостового перехода через р. Кузома на км 9+640 автомобильной дороги (3106) Павлово-Михалицы, протяженность 0,59 км, площадь 53,2 п. м.

В целях все возрастающей интенсивности автотранспортного движения и обеспечение безопасности дорожного движения необходимо строительство объездных дорог:

- 22 ОПР322К – 0125 Ряжск – Касимов – Муром – Н.Новгород, проходящей по г. Ворсма км 352+588-352+708, с. Таремское км 376+755-378+470 (1,735), д. Давыдово км 382+407-384+347 (1,940);

- 22 ОПР322К – 0036 Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтилово – Саконы, проходящей по д. Лаптево км 4-905-6-947 (2,072);

- 22ОПР322К – 0032 Павлово – Тумботино – Гороховец, проходящей по р.п. Тумботино км 3-350-6+680 (3,380).

### 2.2.5 Развитие инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение.

Предусматривается реконструкция ветхих и строительство новых водоводов. Для небольших сельских населенных пунктов предполагается реконструкция существующих водозаборных сооружений.

В г. Павлово на первую очередь строительства предлагается:

- реконструкция водоочистных сооружений г. Павлово.

- реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения общей площадью 57000 м.п.

- расширение очистных сооружений водопровода в г. Павлово.

- строительство инженерной инфраструктуры к физкультурно-оздоровительному комплексу в г. Павлово.

На расчетный срок строительства предлагается:

- строительство магистральных  сетей водопровода 12,4 км.

- окончание строительства II очереди водопроводных очистных сооружений.

- строительство водопроводной насосной станции для новой жилой застройки на юго-восточной окраине города.

В Павловском муниципальном районе:

На первую очередь:

- Реконструкция и строительство водоочистных сооружений г. Ворсма и р.п. Тумботино.

- Реконструкция центрального водовода г. Ворсма.

- Строительство водовода до г. Ворсма и резервуара чистой воды.

  - Строительство очистных сооружений водопровода г. Горбатов.

  - Строительство водопроводных сетей г. Горбатов.

  - Капитальный ремонт скважины №1, №2 с. Грудцино.

  - Строительство дюкера для водовода через р. Оку до р. п. Тумботино.

  - Водоснабжение д. Ясенцы.

  - Модернизация водопроводных сетей в р. п. Тумботино.

  - Строительство водопровода в  д. Санницы, д. Б. Окское, д. М. Окское.

  - Строительство и ремонт водопроводов, колодцев, скважин сельских населенных пунктов МО г. Горбатов.

  - Строительство водовода г. Павлово - с. Лаптево – д. Ярымово, протяженность 10 км.

  - расширение очистных сооружений водопровода, строительство насосной станции №6, №8 в южной части города. (В данном проекте планируется реконструкция Н.С. №6 в м/р Таремский со строительством 2-х резервуаров V = 2400м3 каждый, реконструкция водоводов в м/р Таремский и в с. Таремское, прокладке водоводов протяженностью 8,5 км на д. Лаптево и д. Ярымово со строительством повысительной насосной станции в с. Лаптево, ликвидация НС-4 в с. Таремское.

  - Строительство новой обводной водопроводной линии вдоль забора ЗАО
«Абабковское» до колодца №1 с. Абабково.

  - Замена ветхих водопроводных сетей с. Абабково и д. Комарово с установкой пожарных гидрантов.

  - Строительство инженерной инфраструктуры по ул. Строителей с. Абабково.

  - Строительство инженерной инфраструктуры к домам малоэтажной застройки д. Ясенцы.

  - Капитальный ремонт водопровода в д. Пестряково, д. Низково, с. Чмутово, д. Чубалово, д. Кожухово.

  - Реконструкция водопровода д. Погорелка, д. Пруды, д. Сосновка, д. Пестряково.

  - Строительство водонапорной башни д. Лохани.

  - Центральное водоснабжение д. Кишкино.

  - Строительство водопроводных очистных сооружений в р.п. Тумботино.

  - Реконструкция водозаборных сооружений в д. Аксентьево, д. Чирятьево, д. Ново.

На расчетный срок:

- Реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения:

- г. Горбатов ежегодно по 400 п.м.;

- г. Ворсма, ежегодно по 500 п.м.;

- п. Тумботино ежегодно по 400 п.м.;

- Абабковский сельсовет, ежегодно по 250 п.м.;

- Коровинский сельсовет ежегодно по 200 п.м.;

- Таремский сельсовет ежегодно по 120 п.м.;

- Грудцынский сельсовет ежегодно по 150 п.м.;

- Варежский сельсовет ежегодно по 500 п.м.;

- Калининский сельсовет, ежегодно по 150 п.м.

  - Расширение водоочистных сооружений и реконструкция инфраструктуры ООО «Райская птица», ООО Птицефабрика «Павловская», ООО Агрофирма «Павловская» и КФХ ИП Сушков А.Н.

  - Строительство инженерной инфраструктуры к домам молодых специалистов.

  - Строительство водовода от колодца №30 минуя насосную станцию ОАО «Ворсменская птицефабрика» до д. Ясенцы и резервуара чистой воды.

  - Ремонт водопровода и колодцев в д. Мещера, д. Борок, д. Окулово

  - Ремонт скважины д. Борок.

  - Бурение скважин в д. Мещера, д. Мунькино, д. Лисенки.

  - Реконструкция центрального водовода г. Ворсма.

  - Приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества».

  - Промышленным предприятиям необходимо проводить мероприятия, направленные на сокращение использования воды питьевого качества для производственных нужд (оборотное водоснабжение, повторное использование воды).

  - Увеличение протяженности разводящих сетей, подлежащих замене в сельских администрациях, ввиду высокого процента износа разводящих сетей от 85 до 100 %, высокого процента изношенности водопроводных сетей, крайне медленных темпов работ по замене ветхих водопроводных сетей

  - Разработка плана мероприятий по ликвидации возникшего дефицита водоснабжения в г. Горбатов, с использованием разработки новых каптажей родников.

  - Разработка и реализация проекта центрального водоснабжения в д. Лаптево для обеспечения населения водой, соответствующей санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям.

Канализация.

Развитие системы канализации предусматривает следующие мероприятия:

В г. Павлово на первую очередь строительства предлагается:

- строительство магистральных  сетей канализации 24,4 км;

- строительство канализационных насосных станций  3 штук - КНС-4 ул.Школьная, КНС-7 в р-не Кузнечного моста и КНС в связи с жилой застройкой юго-восточной части города.

- строительство сливной станции.

- реконструкция канализационных сетей для домов по ул. Школьная.

- строительство канализационной насосной станции на водоочистных сооружениях для сброса промывных вод в городскую канализацию.

- строительство канализационных насосных станций 2 штуки.

На расчетный срок:

- строительство канализационных насосных станций для новой жилой застройки на юго-восточной окраине города;

- реконструкция очистных сооружений, принадлежащих ОАО «Павловский автобус»;

- строительство сливной станции для приёма стоков от неканализованной застройки в районе существующих городских очистных сооружений (производительность – 90 м3/сут.);

- организация эффективной локальной очистки промстоков промышленных предприятий города;

- строительство магистральных сетей канализации 6,2 км.

- строительство ливневой канализации по центральным улицам г. Павлово.

В Павловском муниципальном районе:

  - строительство очистных сооружений канализации г. Горбатов.

  - реконструкция канализационной насосной станции по ул. Ломоносова в г. Горбатов.

  - реконструкция канализационной насосной станции II подъема (КНС II) р.п.Тумботино.

  - реконструкция канализационных сетей в р.п. Тумботино.

  - реконструкция очистных сооружений п. Марачево.

  - строительство станции биологической очистки сточных вод д. Ясенцы.

  - строительство сетей канализации с. Абабково.

  - реконструкция системы самотечной канализации с. Чмутово.

  - строительство КОС в населенных пунктах: с. Грудцино, д. Лаптево, с. Ярымово, с. Абабково, с. Чмутово, р.п. Тумботино, с целью ликвидации существующих сбросов хозяйственно-бытовых неочищенных сточных вод от поселений.

  - строительство КНС и канализационной сети, с целью ликвидации существующих сбросов хозяйственно-бытовых неочищенных сточных вод с ул. Школьная (от д/с «Дельфиненок», ж/д № 54,56,58), на ул. Кузнечная (от д. 1 ул. Чапаева, д. 2 ул. К.Маркса, д. 22 ул. Конопляная, Вознесенская церковь) г. Павлово, на ул. Трудовая (от интерната и школы № 11).

Теплоснабжение.

В г. Павлово на первую очередь строительства предлагается:

- строительство двух котельных мощностью 3,0 МВт.

- строительство одной котельной мощностью 5,0 МВт.

- строительство одной котельной мощностью 2,0 МВт.

- строительство 6 п. км тепловых сетей.

- строительство  тепловых сетей внутриквартальных – 10 км.

На расчетный срок:

- строительство  10 км тепловых сетей внутриквартальных.

- строительство одной котельной мощностью 3,0 МВт.

- строительство двух котельных мощностью 2,0 МВт.

- строительство трех центральных тепловых пунктов.

- строительство котельной на ОАО «Павловская сельхозтехника» мощностью 7,0 МВт.

- строительство котельной на ОАО «Павловский автобус», мощностью 348 МВт.

В Павловском муниципальном районе:

- Реконструкция существующих и строительство новых котельных в г. Ворсма, г. Горбатов и р.п. Тумботино на базе современных и высокоэффективных технологий.

- Реконструкция котельной водоочистных сооружений п. Тумботино с целью перевода с твердого топлива на природный газ.

- Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий.

- Строительство тепловых сетей протяженностью 10 км.

- Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей с учётом их санитарно-технического состояния согласно рекомендациям МПП ЖКХ г. Павлово (№ 366 от 10.04.2002 г.).

Электроснабжение.

В г. Павлово на первую очередь строительства предлагается:

- Сооружение понизительной подстанции напряженностью 110/10/6 кВ мощностью 2х16 МВА.

- Реконструкция ПС-110 кВ с ликвидацией РУ-110

- Сооружение распределительного пункта напряжением 6-10 кВ с питающими кабелями – 3 шт.

- ВЛ-110 кВ двухцепная на ж/б опорах – 2,5 км.

На расчетный срок строительства предлагается:

- Сооружение понизительной подстанции напряжением 110/10/6 кВ, мощностью 2х6,3 МВА.

- Сооружение распределительного пункта напряжением 6-10 кВ с питающими кабелями – 6 шт.

- ВЛ-110 кВ двухцепная на ж/б опорах – 13,5 км.

- Демонтаж ВЛ-110 двухцепной и возврат – 11 км.

- Демонтаж ВЛ-110 одноцепной и возврат – 3,5 км.

В Павловском муниципальном районе:

- Строительство ВЛ – 220 кВ Нижегородская - Павлово с ПС Павлово.

- Реконструкция сетей 35-110 кВ в связи с увеличением мощности рассматриваемых подстанций.

- Капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение подстанций.

- Модернизация электрических сетей в р.п. Тумботино, г. Горбатов, г. Ворсма, Варежском с/с (протяженностью 5 км).

- Строительство сетей уличного освещения МО р.п. Тумботино.

- Развитие сети трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства, промышленных и коммунально-складских предприятий Павловского муниципального района.

Газоснабжение.

- Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления в д. М.Иголкино и д. Кряжи, протяженностью 5,9 км.

- Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в р.п. Тумботино, д. Щелково, Щепачиха, Бабасово, Степаньково, протяженностью 60 км.

- Строительство газопровода межпоселкового высокого давления Ру 1,2 МПа и Ру 0,6 МПа от с.Озябликово до с.Кряжи-Вареж-Пурка.

- Расширение распределительной сети  газопровода по г. Горбатов, протяженностью 14 км.

- Распределительный газопровод низкого давления д. Малая Тарка.

- Распределительный газопровод высокого давления д. М. Тарка (высокое давление).

- Распределительный газопровод высокого и низкого давления с. Вареж, д. Пурка, д. Криуша.

- Строительство газопровода в с. Чмутово.

- Строительство разводящего газопровода низкого давления д. М. Иголкино, д. Кряжи.

- Проект газопровода до д.Чернеево высокого и низкого давления.

- Газоснабжение, д. Борок, д. Мещера, д. В. Кожухово, д. Попадьино, д. Медвежье, д. Низково.

- Перевод на газовое отопление жил. домов в р. п. Тумботино по ул. Жукова,  ул. Космодемьянской, строительство индивидуальных газовых котельных МДОУ д/сад с. Вареж, администрация с. Вареж, дом культуры с. Вареж, клуб д .М. Иголкино, дом культуры д. Пурка.

- Строительство газовой котельной школы с. Вареж.

- Строительство газовой котельной ДК г. Горбатов.

- Перевод на газовое отопление жил. фонда и МДОУ детского сада с.Чмутово.

- Перевод на газовое отопление котельной детской школы искусств р. п. Тумботино.

- Проект наружного газопровода до водоочистных сооружений, р.п. Тумботово.

- Реконструкция котельной ул. Чкалова, 19Б, р.п.Тумботино

- Перевод на индивид.газовое отопление дет.сада №3 ул. З.Космодемьянской р.п.Тумботино.

- Строительство газовой котельной на ул.Чкалова в р. п. Тумботино.

- Строительство газопровода низкого давления  в д. Лаптево ул. Школьная, Заводская.

- Газификация д. Фроловское, д. Гомзово.

- Строительство газопроводов д. Шульгино, д. Козловка, д. Б. Окское, д. Санницы, д. М. Окское, д. Самойловка, д. Н. Щербинино, д. Ст. Щербинино, д. Венец.

- Перевод на газовое отопление администрации с. Абабково, МДОУ детский сад д. Комарово, СДК с. Абабково и д. Комарово.

- Газификация ФАП с. М. Иголкино, д. Кряжи, с. Вареж, д. Лохани, магазинов Павловского ОРП.

- Проектирование и строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления в д. Аксентьево, д. Бандино, д. Б.Иголкино, д. Ново, протяженностью 7,2 км.

- Строительство газопровода высокого и низкого давления в д. Чернеево, протяженностью 15 км (2013 г.).

- Проектирование и строительство газопровода низкого давления в д. Булатниково, протяженностью 2 км (2015 г.).

- Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давлений в д. Чудиново.

Связь.

- Внедрение оптико-волоконной среды передачи между АТС внутри района.

- Внедрение сетей FTTB – оптико-волоконные линии связи до каждого многоэтажного здания в г. Павлово и г. Ворсма.

- Внедрение сети цифрового телевидения.

- Внедрение Интернет связи.

### 2.2.6 Жилая застройка.

На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение жилищного фонда городских и сельских поселений в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий населенных пунктов.

Мероприятия по переселению должны быть направлены не только на улучшение качества жилищных условий, но и на увеличение жилой площади на человека.

Жилищный фонд Павловского муниципального района за 20 лет составит 3524,60 тыс. м2, из них капитальному ремонту или реконструкции подлежит 2405,8 тыс. м2, ввод в эксплуатацию 1118,81 тыс. м2 общей жилой площади за 20 лет, в среднем по 56 тыс. м2 в год.

Перспективное увеличение средней жилищной обеспеченности:

На первую очередь – 30 м2/человека;

На расчетный срок – 35 м2/человека.

Мероприятия, направленные на ликвидацию ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда:

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах (помещениях), признанных непригодными для проживания.

- Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (помещений), непригодных для постоянного проживания.

- Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилыми домами, непригодными для постоянного проживания.

### 2.2.7 Инженерная подготовка территории.

1. Защита территории от затопления и подтопления предусматривает следующие мероприятия:

- обвалование,

- искусственное повышение поверхности территории,

- руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,

- дренажные системы и другие.

- На застроенных территориях инженерная защита от временного и постоянного затоплений решается дамбами обвалования.

- При подтоплении сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов следует учитывать влияние подтопления на изменение солевого режима почв; заболачивание территории; санитарно-гигиеническое состояние территории.

- В целях предотвращения дальнейшего роста оврагов и их образования предлагаются следующие мероприятия:

- укрепление бортов и вершин существующих оврагов путем уполаживания склонов и посадки деревьев быстрорастущих пород и кустарников с широко разветвленной корневой системой.

- для защиты дна оврагов от размыва может быть использована каменная наброска с устройством невысоких перепадов (0,5 м), или хворостяные плетни с креплением низовой части, а также прочие конструкции по гашению скоростей водотоков.

- не допускать нарушение целостности почвенного покрова.

- Защита берегов и склонов от разрушения предусматривает следующие мероприятия:

- определение границ территории, подверженной разрушению и правильная эксплуатация данной территории;

- проведение берегоукрепительных работ, которые направлены на предотвращение абразивных процессов.

- противооползневые мероприятия: изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение эрозионных процессов грунта (посев трав, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой), закрепление грунтов (в том числе армированием).

- Противокарстовая защита:

Опасность карста определяется типами карста, разнообразными его проявлениями (поверхностным и подземным), а также типом, уровнем ответственности и конструктивными особенностями зданий и сооружений.

К противокарстовым мероприятиям относятся: планировочные, конструктивные, геотехнические, гидрогеологические, строительно-технологического и эксплуатационного характера.

Противокарстовая защита обеспечивает: предотвращение или сведение до минимума возможности катастрофических разрушений и безопасность людей, рентабельность строительства с учетом возможного экономического ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовую защиту.

Размещение функциональных зон застройки необходимо строго подчинять районированию территории по степени карстоопасности. Зоны общественно-торговых центров жилых районов, групп 16-25 этажных домов, школы, детские дошкольные учреждения, экологически опасные объекты следует располагать на максимально карстобезопасной территории, но не опаснее категорий IV-В, V-Б. При отсутствии такой возможности жилые и гражданские здания, этажностью 2-15 этажей должны располагаться на территориях не опаснее IV-Б, V-А. Если это не возможно, указанные объекты следует проектировать лишь при проведении специальных изысканий и осуществлении противокарстовой защиты.

На территориях с I и II категориями устойчивости следует располагать зеленые насаждения общего пользования и сельхозугодия. Территории III категории устойчивости в населенных пунктах допускается использовать под застройку лишь при соответствующем технико-экономическом обосновании с применением комплекса защитных противокарстовых мероприятий. При этом преимущественно следует размещать здесь автостоянки, гаражи и другие объекты коммунально-складских зон, временные здания и сооружения и т.п.

При застройке закарстованной территории необходимо определять рациональное соотношение этажности и плотности застройки.

## 2.3 Мероприятия по охране окружающей среды.

### 2.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу необходимо проведение следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха:

На первую очередь:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание в районе единого информационного банка данных источников;

- для получения полной характеристики выбросов загрязняющих веществ предприятиями городов, необходимо разработать и откорректировать тома ПДВ в соответствии с действующим законодательством и на основании уточненной инвентаризации организованных и неорганизованных источников;

- разработка сводных томов ПДВ для промышленных и промышленно-коммунальных зон городов с организацией единых СЗЗ;

- разработка мероприятий по охране лесов;

- переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях;

- организация санитарно-защитных зон предприятий с выполнением озеленения этих зон согласно норм СанПиН;

- техническое перевооружение, совершенствование технологических процессов на предприятиях, сокращение вредных производств;

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установками;

- создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- оснащение котельных пылегазоочистными устройствами до перевода на газовое топливо;

- реконструкция существующих котельных с переводом на газ;

На расчетный срок:

- экономическое стимулирование внедрения новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- экологический контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработки мероприятий по лесовосстановлению, сокращению потерь лесов от пожаров и незаконных рубок;

- использование отходов  лесозаготовок в качестве топлива для котельных, так  как при использовании отходов деревопереработки в качестве альтернативного вида топлива  для котельных существенно снизятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а выбросы двуокиси серы, одного из наиболее опасных газообразных веществ и твердых отходов (шлака) снизятся до нулевого уровня;

- озеленение территории населенных пунктов и создание защитных зеленых полос на транспортных сетях района;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений.

### 2.3.2 Охрана водных объектов.

Для охраны водной среды необходимо проведение следующих мероприятий:

На первую очередь:

- разработка проектов по организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на поверхность рельефа и в водные объекты;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- организация регулярного гидромониторинга рек перед населенными пунктами;

- ликвидация выпусков неочищенных и недоочищенных сточных вод на расчетный срок в р.р.Каска и Тарка;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля);

- на водоочистных сооружениях построить КНС для сброса сточных промывных вод в городскую канализацию;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.

- учитывая недостаток фтора и высокое содержание железа в воде р.Оки, необходима реконструкции городских водопроводных сооружений с использованием современных технологий водоподготовки в соответствии с действующим санитарным законодательством;

На расчетный срок:

- из водоохранной зоны р. Оки и II-го пояса зоны санитарной охраны Ворсменского водозабора вынести 2-ю площадку «ПАЗа» (лесозавод) на площадку основного производства и ООО «Стриж» в восточную промзону;

- разработать проект ЗСО в полном объеме по СанПиН 2.1.4.1110-02 для Ворсменского водозабора, в котором рассчитать удаление вверх по течению границ II-го и III-го поясов, выявить источники загрязнения в 500-1000 м и 3 км зонах II-го и III-го поясов, дать мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- организация рекреационных зон для населения города с оборудованием пляжных зон в соответствии с требованиями ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и СанПиН 4630-88 с учетом использования для купания озер Кузьминское и Круглое;

- учитывая, что выпуск очищенных сточных вод очистных сооружений ОАО «ПАЗ» осуществляется в настоящее время в черте городов, соблюдение требований п.6.7 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» в полном объеме.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

На первую очередь:

- разработка и утверждение в установленном порядке проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды,  подаваемой потребителю;

- организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны  всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

На расчетный срок:

- ликвидационный тампонаж бесхозяйных скважин, с предварительным проведением работ по выявлению брошенных и бездействующих скважин, определение их собственников и, при необходимости, проведение в установленном порядке процедуры признания их бесхозными.

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.

### 2.3.3 Охрана почв.

Охрана земель осуществляется в целях повышения эффективности природопользования и создания благоприятной экологической обстановки.

При своевременной и правильной обработке, устойчивых севооборотах, систематическом внесении органических и минеральных удобрений почвы района могут давать высокие урожаи. Землепользователи обязаны проводить эффективные меры по повышению плодородия почв, осуществлять комплекс организационных, экономических, правовых, инженерных и других мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии, засоления почв, загрязнения  земель.

Для  восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории муниципального района предполагается ряд мероприятий:

На первую очередь:

- защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание образования смытых и намытых почв, защита загрязнения бытовыми отходами, от других процессов разрушения;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными
водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с
потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и других полезных свойств;

На расчетный срок:

- осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель;

- осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения;

- проведение мониторинга почв сельхозугодий на концентрацию в ней пестицидов и удобрений;

- осуществление контроля за почвой в районе скотомогильников;

- предотвращение залесения земель сельскохозяйственного назначения, путем увеличения объемов вспашки земель сельскохозяйственного назначения.

### 2.3.4 Мероприятия по санитарной очистке территории, переработке и утилизации промышленных отходов.

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории являются:

- выявление и ликвидация существующих несанкционированных  свалок твердых бытовых отходов, обследование почв, водоемов на  возможное загрязнение от этих свалок;

- на расчетный срок ликвидировать все стихийные свалки по берегам р. Оки и р. Тарки;

- внедрение новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий, а также комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

- закрыть городское кладбище на севере города Павлово, кладбище в Тарке и организовать новое в районе д.Малая Тарка;

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов во всех населенных пунктах;

- для всех предприятий района разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья.

Мероприятия по переработке и утилизации промышленных отходов:

- демеркуризация отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп на ПФ «Энергия» ОАО «Гидроагрегат»;

- вывоз отработанных автомобильных покрышек, шин, автомобильных камер на переработку в г.Кстово или на мусороперерабатывающий завод г. Н.Новгорода;

- вывоз лома черных и цветных металлов на АО «Втормет»;

- передача вторичного текстиля в ЗАО «Вторма»;

- сдача отработанных аккумуляторов на АО «Вторцветмет» в г.Н.Новгороде;

- сдача нефтешлама на переработку на специализированные предприятия, имеющие лицензии на данный вид деятельности;

- сдача отработанных масел и нефтепродуктов на Павловскую нефтебазу;

- частичное складирование токсичных промышленных отходов III-IV классов опасности на полигоне ТБО;

- нейтрализация отработанного электролита перед сливом в канализацию;

- использование опила и древесных отходов для производства строительных материалов, в качестве топлива;

- захоронение биологических отходов на территории кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

- закрытие и рекультивация действующих объектов размещения ТБО после ввода в эксплуатацию межмуниципального комплекса утилизации ТБО в Богородском районе.

## 2.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся следующие мероприятия:

На первую очередь:

- Поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации.

- Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

- Подготовка территорий городских и сельских поселений для приема эвакуированного населения в особый период - оборудование общественных зданий для размещения эвакуированного населения из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека, оборудование пунктов водоснабжения.

- При разработке генеральных планов городских и сельских поселений  предлагается проектирование противорадиационных укрытий (согласно СНиП 2.01.51-90). Размещение защитных сооружений в населенных пунктах района должно увязываться с планами приема эвакуируемых.

- Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения.

- Укрепление материально-технической базы существующих  подразделений муниципальной противопожарной службы, оснащение их материально- техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны.

- Соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов.

- Устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах.

- Создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля ГО на базе организаций, расположенных на территории муниципального района, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения.

- Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения.

На расчетный срок:

- Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств.

- Рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно- технических мероприятий гражданской обороны.

- Проведение почвозащитных мероприятий для  борьбы с водной эрозией по следующим направлениям:

- повышение водопроницаемости почв;

- создание искусственного микрорельефа;

- создание устойчивого растительного покрова.

- Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями:

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- берегоукрепление опасных участков;

- вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений (при необходимости).

- Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей.

- Капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов противопожарной службы.

- Оборудование пожарными гидрантами существующих в сельских населенных пунктах района систем водоснабжения, из расчета не менее 4х гидрантов на жилой квартал с низкоэтажной застройкой.

- Оборудование дополнительных  подъездов к естественным водоемам (пирсы) для заправки пожарных машин в любое время года.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие) для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах.

- Установление емкостей с водой у каждого жилого строения.

- На территории сельских населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

- Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

- Организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

- В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте.

- Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

- Для обеспечения нормативного времени прибытия в населенные пункты необходимо строительство организация подразделения пожарной охраны в д. М. Иголкино, д. Окулово, д. Лисенки.

- Установка пожарных ёмкостей в д. Малая Тарка, д. Медвежье, пос. Молодёжный, д. Захарово, с. Абабково (ул. Центральная («Кочетиха») и ул. Новая Линия).

- Строительство пирсов и подъездных путей к водоёмам и пожарным
ёмкостям в д. Малая Тарка, с. Абабково, д. Медвежье, д. Жестелёво, пос.
Молодёжный, д. Гомзово.

- Капитальный ремонт пожарных депо в с. Абабково и д. Комарово.

- Замена старых пожарных автомобилей с. Абабково и д. Комарово.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

- проведение работ по гидромелиорации;

- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

## 2.5 Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

На территории Павловского муниципального района в настоящее время расположено 249 объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране на основании, п. 6 ст. 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

В соответствии с действующим законодательством с целью сохранения историко-культурного наследия для будущих поколений на территориях объектов культурного наследия устанавливаются особые градостроительные режимы, ограничивающие хозяйственную и иную деятельность. Отношения в области охраны и использования объектов культурного наследия регламентированы Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Нижегородского области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородского области» от 03.07.2007 г. № 86-З».

В настоящее время сведения о находящихся на территории Павловского муниципального района объектах археологического наследия не отражены в государственном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при предоставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строительство руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для предотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую документацию. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного наследия производиться по согласованию с государственными органами по охране историко-культурного наследия.

На основании статьи 36 ФЗ № 73 проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (строительство зданий и сооружений, артезианских скважин и водонапорных башен, авто и ж/д дорог, прокладка инженерных сетей и коммуникаций) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 соответствующей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На первую очередь (2010 г. – 2020 г.):

- инициация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов культурного наследия;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- инициация работ по постановке участков объектов культурного наследия на государственный кадастровый учет;

- согласование с государственными органами по охране памятников  хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок (2020 г. – 2035 г.):

- установка информационных знаков на объектах культурного наследия;

- организация  и проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения.

## 2.6 Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования.

- Утверждение плана реализации схемы территориального планирования муниципального района.

- Введение системы мониторинга реализации схемы территориального планирования муниципального района.

- Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального района.

## 2.7 Сводная таблица технико-экономических показателей.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 11402 | 12445 | 12445 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 51025 | 49982 | 49982 |
| * обоснование предложений по переводу земельных участков отражены в томе 3 «Материалы по обоснованию проекта» раздел 1.7 «Предложения поселений по развитию населенных пунктов». |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 879 | 879 | 879 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 148 | 148 | 148 |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 42350 | 42350 | 42350 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | 2777 | 2777 | 2777 |
| 1.7 | земли запаса | га | 1270 | 1080 | 890 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 100,7 | 100,01 | 100,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 14,70 | 14,60 | 15,4 |
|  |  | % от общей численности населения | 14,6 | 14,6 | 15,4 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 60,12 | 60,41 | 59,60 |
|  |  | % от общей численности населения | 59,7 | 60,4 | 59,6 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 25,88 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | % от общей численности населения | 25,7 | 24,9 | 25,0 |
| 2.6 | Число поселений |  |  |  |  |
|  | всего | единиц | 10 | 10 | 10 |
| 2.6.1 | - городских поселений | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 2.6.2 | - сельских поселений | единиц | 6 | 6 | 6 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 2405,80 | 3021,09 | 3524,60 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 23,89 | 30,0 | 35,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | кол-во |  |  |  |
| 4.1 | объекты учебно-образовательного обозначения | единиц | 81 | 87 | 89 |
| 4.2 | объекты здравоохранения | единиц | 45 | 45 | 48 |
| 4.3 | объекты культурно-досугового назначения | единиц | 59 | 59 | 59 |
| 4.4 | объекты физической культуры и спорта | единиц | 122 | 125 | 128 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 255,455 | 255,455 | 255,455 |
| 5.2 | Общая протяженность железных дорог | км | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 5.3 | Количество железнодорожных вокзалов (станций) | единиц | 1 | 1 | 1 |