Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

Директор ООО «Мастер СВ»

____________/Баранова З.М./

«_____»______________ 2011 г.

Шифр. № 066-11 ПЗС

Экз. № _____________

Павловский муниципальный район

Нижегородской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Схемы территориального планирования

ТОМ 3

Современное использование территории.

Руководители проекта:

Исполнительный директор 						Баранов С.В.

Главный инженер проекта						Ширинкин А.И.

Главный архитектор проекта						Тюмин Н.В.

Пермь 2011

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1:

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть).

ТОМ 2:

Проектные графические материалы

Основной чертеж, масштаб 1:25 000.

Административные границы, масштаб 1:25 000.

Границы территорий и земель, масштаб 1:25 000.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:25 000.

Границы зон панируемого размещения объектов капитального строительства объектов инженерной инфраструктуры, масштаб 1:50 000.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, масштаб 1:50 000.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, масштаб 1:50 000.

Границы зон планируемого размещения рекреационной инфраструктуры, масштаб 1:50 000.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства промышленного комплекса, масштаб 1:50 000 .

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства агропромышленного комплекса, масштаб 1:50 000.

Современное использование территории (опорный план), масштаб 1:25 000.

Ограничения градостроительной деятельности, масштаб 1:25 000.

Комплексный анализ территории, масштаб 1:25 000

Перспективное развитие населенных пунктов, масштаб 1:25 000

Зоны концентрации градостроительной активности, масштаб 1:50 000.

Зоны ограничений развития территории по типам, масштаб 1:40 000.

Объединенные зоны ограничений развития территории, масштаб 1:40 000.

ТОМ 3:

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования (Пояснительная записка). Современное использование территории.

ТОМ 4:

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования (Пояснительная записка). Проектные решения.

ТОМ 5:

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

ТОМ 6:

Объекты культурного наследия.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 3

Современное использование территории.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.	5

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО	5

ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	5

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ.	12

2.1 Физико-географические условии.	12

2.1.1 Гидрография и рельеф.	12

2.1.2 Климат.	17

2.1.3 Почвы и растительность.	22

2.2 Геологическая характеристика и полезные ископаемые.	23

2.2.1 Стратиграфия и литология.	23

2.2.2 Гидрогеология.	27

2.2.4 Инженерно-геологические условия.	30

2.3 Обеспечение района природными ресурсами.	38

2.3.1 Полезные ископаемые.	38

2.3.2 Земельные ресурсы.	39

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.	42

3.1 Общая характеристика района.	42

3.2 Экономическая база муниципального района.	43

3.2.1 Демографическая ситуация.	43

3.2.2 Трудовые ресурсы.	46

3.3 Жилищный фонд и жилищная обеспеченность.	48

3.3.1 Анализ параметров развития жилищного  обеспечения  .	48

3.3.2 Жилищный фонд.	50

3.4 Система культурно-бытового обслуживания.	53

3.4.1 Образование.	53

3.4.2 Здравоохранение.	57

3.4.3 Культура.	60

3.4.4 Физическая культура и спорт.	62

3.5 Транспортная инфраструктура.	64

3.6 Ограничения использования территорий.	68

3.7 Сельское хозяйство.	73

3.8 Промышленное производство.	79

3.9 Инженерная инфраструктура.	82

3.10 Экологическая ситуация.	85

3.11 Рекреационные и туристические ресурсы.	86

# ВВЕДЕНИЕ.

# ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

# ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Разработка Схемы территориального планирования муниципального образования «Павловский муниципальный район» осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом № 29-К/10 от 03.12.2010 г. на выполнение проектных работ между администрацией Павловского муниципального образования и ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ».

Состав, содержание и назначение схемы территориального планирования определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные положения схемы территориального планирования отражают комплекс мероприятий, обеспечивающий долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие муниципального района на 20-25 лет.

Цель работы - разработка основополагающего документа территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области в соответствии с действующим  законодательством РФ.

Схема территориального планирования муниципального района является основой для дальнейшей разработки (детализации) документов территориального планирования сельских поселений и населенных пунктов, входящих в состав Павловского муниципального района.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности - социальных, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (глава 3, статья 9).

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений в части использования территориальных ресурсов, а также, может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей пять подсистем: природно-ресурсную, социально - демографическую, эколого - природопользовательскую, производственно - экономическую и инженерно-инфраструктурную.

Задача разработки схемы территориального планирования заключается в определении основных направлений и параметров пространственного развития, совершенствования территориальной организации Павловского муниципального района.

Реализация данных мероприятий направлена на создание благоприятной среды проживания населения, достигаемое путем развития социальной, транспортной, производственной, инженерной инфраструктуры  района, а также сбалансированного  использования  (освоения) ресурсной  базы  района.

Общей социально-экономической и градостроительной, стратегической целью схемы территориального планирования МО «Павловский муниципальный район» является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории района, достижение достаточного уровня ее социально-экономического развития.

Определение перспективных «точек роста» и формирование (реконструкция) транспортных коридоров на территории района не должно создавать территориальных диспропорций, касающихся качества жизни людей района, проживающих в различных сельских поселениях.

Цель устойчивого развития территориальной системы Павловского муниципального района - оптимизация пространственной организации хозяйствующих субъектов, системы расселения, рынка труда, структуры и качественного состояния трудовых ресурсов, сохранение и приумножение всех ресурсов, в том числе уникальной  исторической среды, для будущих поколений.

Важной стратегической задачей схемы территориального планирования является восстановление утраченного потенциала района, с целью восстановления потерянных за годы реформ позиций.

Стратегия развития МО «Павловский муниципальный район»  направлена на стабилизацию ситуации и стимулированию последующего роста, что соответствует поставленной в схеме главной экономической идее проекта – достижение высокого уровня социально-экономического развития района, соответствующего потенциальным возможностям территории.

Рост экономического потенциала должен осуществляться как за счет восстановления утраченного потенциала, так и за счет его дальнейшего  развития,  при максимальном использовании конкурентных преимуществ территории, в целях  повышения промышленного,  рекреационного и инфраструктурного освоения территории.

Состав задач, решаемых  при разработке  Схемы территориального планирования  муниципального образования «Павловский  муниципальный район»:

Блок задач по оценке существующего состояния района.

- Анализ экономико-географического положения и роли Павловского муниципального района  в системе Приволжского региона в целом;

- Общий анализ существующей социально-экономической ситуации, сложившейся в муниципальном образовании и перспектив (тенденций) ее развития;

- Оценка природно-ресурсного потенциала муниципального района;

- Оценка социально-демографической ситуации, тенденции ее развития;

- Анализ состояния  транспортной сети  на территории района;

- Оценка существующей внешней инженерной инфраструктуры района;

- Анализ состояния инфраструктуры  населенных пунктов;

- Анализ сложившейся системы  расселения;

- Анализ существующего опорно-планировочного каркаса  территории района;

- Выявление проблем пространственной организации территории Павловского муниципального района на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых

градостроительных решений;

- Оценка ландшафтного, рекреационно-туристического потенциала района;

- Оценка экологического состояния территории района.

Блок задач (мероприятий) по перспективному территориальному планированию.

Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования территории с установлением зон различного целевого назначения и ограничений на их использование. Определение основных направлений рационального размещения лесопромышленной, сельскохозяйственной и иных отраслей;

Оптимизация системы расселения на территории района, формирование сбалансированной межпоселенческой системы центров обслуживания, образования и здравоохранения;

Определение вариантов размещения и параметров объектов капитального строительства районного значения (жилищного строительства, производственных объектов и объектов социального обслуживания, автодорог, объектов инженерной инфраструктуры), планируемых в результате анализа развития территории муниципального района, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями;

Одной из важнейших задач данной работы является подготовка предложений по формированию эффективной транспортной сети Павловского муниципального района, поскольку отсутствие (или недостаточное наличие) межрегиональных, региональных и местных транспортных коридоров создает значительные сложности в развитии и востребованности Павловского муниципального района.

Расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

Развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе инфраструктуры отдыха и туризма;

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Павловского муниципального района.

Определение мероприятий с целью обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, эффективной работы всех структур здравоохранения.

Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также обеспечение отдыха детей в каникулярное время;

Создание условий для сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

Стабилизация экологической ситуации, восстановление и сохранение природных ландшафтов;

Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

Планируемые результаты разработки и реализации Схемы территориального планирования  Павловского муниципального района.

Определение приоритетов, очередности (последовательности) решения задач развития территории Павловского муниципального района;

Обеспечение условий для разделения полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории Павловского муниципального района;

Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления;

Подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления;

Подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов об изменении границ земель и территорий (при необходимости);

Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и/или изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных) нужд.

Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц в области градостроительства, а именно правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района. Выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и общественно-делового назначения и  определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного значения;

Создание информационных ресурсов обеспечения градостроительной деятельности.

Мероприятия по разработке Схемы территориального планирования Павловского муниципального района осуществляются в несколько этапов:

1. Сбор, систематизация и первичный  анализ исходной информации;

2. Комплексная оценка  территориальной системы района, анализ существующего

положения района в разрезе отраслевых блоков;

3. Разработка предложений по перспективному развитию района;

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

5. Рассмотрение материалов проекта заказчиком работ и заинтересованными

сторонами;

6. Корректировка  проекта в соответствии с заявленными  предложениями и

замечаниями;

7. Согласование и утверждение проекта Схемы территориального планирования

МО «Павловский муниципальный район».

Главные положения планировочной концепции развития района должны включать в себя следующие аспекты:

- оптимизация существующих и формирование новых планировочных осей, узловых «точек роста», что должно обеспечить поддержку опорного каркаса территории;

- четкое и понятное функциональное зонирование территории, позволяющее обоснованно привлекать к освоению новые территориальные ресурсы по мере их востребования различными отраслями экономики, социальной сферы, интересами  муниципального образования.

Важным направлением развития экономики района должна стать индустрия туризма, использующая имеющийся большой ландшафтно-рекреационный  потенциал и значительные туристические ресурсы.

Показатели развития территориальной системы, приведенные в проекте, по ряду позиций являются самостоятельной разработкой авторского коллектива, обобщают прогнозы, предложения и намерения органов региональной власти Нижегородской области, территориальных управлений государственных органов власти по Нижегородской области, и во многом – предложения руководителей различных структурных подразделений администрации Павловского муниципального района.

Схема территориального планирования МО «Павловский муниципальный район» Нижегородский области подготовлена в соответствии с требованиями и нормами следующих документов:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ Земельный кодекс РФ;

- Лесного Кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

- Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- Закон Нижегородской области № 37-З от 08.04.2008 г. «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области».

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Закон Нижегородской области № 86-З от 03.07.2007 г. «об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Положения «Схемы территориального планирования Нижегородской области» (утверждено Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 года № 254).

- Закон Нижегородской области от 24.10.2005 № 170-3 (ред.28.08.2009 года) «Об утверждении границ, состава территории Павловского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований» входящих в состав Павловского муниципального района»;

- Приказ Минрегиона России от 27.02.2012 года № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальный образований».

Исходная информация, необходимая для разработки проекта предоставлялась  подразделениями  региональной  и муниципальной власти, отделом статистики Павловского МО, территориальным  отделом Роснедвижимости по Павловскому муниципальному району Нижегородской области, иными органами управления, предприятиями, научно-исследовательскими организациями.

В работе также были использованы:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских   и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства.

Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и

подтопления»;

- СНиП 2.04.01-85*2 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

приложение 3;

- СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* Методики расчета потребности тепловой энергии на

отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий и

сооружений.

При проектировании были использованы следующие графические документы: карта геологического строения, почвенная карта, карта растительности, природных полезных ископаемых, лесхозов и другие картографические материалы, которые были разработаны проектными организациями и научно-исследовательскими институтами.

Проектная документация разработана проектной организацией ООО «Мастер СВ».

- ЛИЦЕНЗИЯ № ГС-4-59-02-26-0-5903074267-009577-1 от 21.04.2008г. на осуществление ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ I и II УРОВНЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ;

- СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО "СтройОбъединение" №96 от 04.06.2012 г. о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

- СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО "СтройОбъединение" №7504 от 28.02.2012 г. о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

- ЛИЦЕНЗИЯ № УРГ-02183Г от 10.09.2007г. на осуществление ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

- ЛИЦЕНЗИЯ № УРГ-02184К от 10.09.2007г. на осуществление КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- ЛИЦЕНЗИЯ №59-0012Ф от 13.07.2012 г. на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения.

- ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ № 991 от 11.06.2009 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- ЛИЦЕНЗИЯ ФСБ №1035 от 03.12.2009г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ.

| Директор ООО «Мастер СВ» | З.М.Баранова |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | С.В.Баранов |
| Главный инженер проекта | А.И.Ширинкин |
| Главный архитектор проекта | Н.В.Тюмин |
| Главный специалист по геоинформационным технологиям | С.С.Вавилов |
| Главный специалист проекта | Т.В.Латынина |
| Инженер-проектировщик | К.В.Малютин |
| Архитектурно-планировочные решения | О.Д.Фоменко |
| Дороги, транспорт | А.А.Емельянов |
| Природно-геологическая характеристика | И.С.Копылов |
| Экологические проблемы и пути их решения, основные природоохранные мероприятия | Е.Н.Михайлов |
| Туризм, рекреация | Н.В.Николаев |
| Объекты культурного наследия | Н.В. Смирнов |
| Электро-, тепло- и газоснабжение | Г.Е.Усов |
| Водоснабжение и канализация | Н.М.Тихомиров |
| Организация и проведение выездных работ на территории района | М.Н.Лавров В.К.Лапонов |
| Компьютерное оформление | О.Р.Касимова |

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ.

## 2.1 Физико-географические условии.

### 2.1.1 Гидрография и рельеф.

В орографическом отношении территория находится в пределах Приволжской возвышенности, северная оконечность которой с абсолютной высотой около 200 м протягивается вдоль правого склона долины р. Оки.

Рисунок 2.1.1.1 -  Рельеф и гидрография территории.

Правобережье р. Оки представляет собой платообразную эрозионную местность с абсолютными отметками поверхности 130—210 м. Высокие приречные цепочки останцовых гряд возвышаются над Окой на 100—150 м, формируя ландшафт, называемый  Перемиловские горы (рисунок 2.1.1.1).  Коренные пермские породы (глины, песчаники, мергели, известняки, гипсы) перекрыты маломощным чехлом рыхлых суглинков и песков, иногда мореной, юрскими и меловыми глинами. Плато расчленено оврагами, балками, широкими долинами небольших речек. Развиты карстовые формы рельефа (пещеры, провалы и др.). Сильно изрезаны долинами небольших рек, глубокими ветвящимися оврагами и поросли лесом, что придает прибрежным высотам живописный вид.

Относительные высоты Перемиловских гор определяются урезами вод Оки, составляющими 68 м в Павлово и не превышающими, таким образом, 140—150 м.

Крупнейший населённый пункт, стоящий на склонах Перемиловских гор — город Павлово.

Рисунок 2.1.1.2 - Коренной берег реки Оки — Перемиловские горы

На рельеф местности большое влияние оказывают карстовые процессы. Ворсменская карстовая котловина - крупная карстовая котловина на территории района. Котловина располагается в восточной части района в непосредственной близости к г. Ворсма и примыкает к его юго-восточной окраине. С севера ограничена автомобильной трассой Нижний Новгород - Муром - Касимов.

Рельеф котловины сформирован, главным образом, карстовыми процессами - подземным растворением легкорастворимых горных пород пермской системы (гипс, мергель, известняк, доломит). Котловина образовалась в результате слияния многочисленных карстовых воронок. Борта котловины имеют ступенчатое строение, что свидетельствует о разновозрастности карстопроявлений на этой территории. От Ворсменской котловины в восточном направлении отходят три карстовых лога: Чудиновский, Солонский, Мякулинский. Через Ворсменскую карстовую котловину протекает река Кишма, ручьи Сурин и Безымянный. Дно котловины занимает озеро Ворсменское (Тосканка). Его берега изрезаны многочисленными серповидными бухтами. Дно озера изобилует ямами, в которых имеются воклюзы - подводные источники, места разгрузки подземных вод. Эти признаки указывают на карстовое происхождение озера. В настоящее время Ворсменское озеро превращено в водохранилище.

Гидрографическая сеть района относится к бассейну нижнего течения р. Оки. Ширина русла р.Оки от 370 до 500 м, на отдельных участках достигает 800 м, скорость течения реки 0,7 м/сек. На своем протяжении р.Ока дренирует воды аллювиальных, уржумских, нижнеказанских, ассельских и верхнекаменноугольных отложений. Наличие мощной толщи карбонатных и сульфатных пород, залегающих в долине р.Оки близко к дневной поверхности, наличие маломинерализованных вод в аллювиальной толще способствует широкому развитию долинного карста.

Период весеннего половодья на Оке продолжается до 2 месяцев, наиболее высокие уровни приурочены к концу апреля и подъем обычно достигает 7÷9 м. В конце мая- первой половине июня на реке наступает летняя межень и длится до октября. Самые низкие уровни устанавливаются в августе-сентябре. Во второй половине ноября река замерзает, толщина льда достигает 50÷75 см. Зимние уровни воды в реке выше и постояннее летних.

Долина реки очень широкая, до 15—20 км, асимметричная, с ясно выраженными террасами, которые прослеживаются попеременно то по правому, то по левому берегу. На территории района они сохраняются преимущественно вдоль низкого левого берега. Правый склон долины вплоть до устья реки почти повсеместно очень крутой, иногда обрывистый, высотой 40—80 м. Он сильно изрезан долинами ручьев и короткими глубокими оврагами, многие из которых заросли кустарником. Вдоль склона большое количество родников и пластовых выходов грунтовых вод, иногда заболачивающих нижнюю часть склона и вызывающих оползни и обвалы.

Пойма до 2-3, местами до 6 км, преимущественно левобережная. Поверхность ее ровная, с отдельными валами и грядами, вытянутыми вдоль реки, луговая, частично покрыта кустарником, иногда лесом, кое-где заболоченная. К реке пойма подходит или крутым уступом (до 4—7 м), или плавно переходит в песчаные отмели. В половодье она затапливается, и река превращается в мощный величественный поток шириной до 3-7 км.

Пойма изобилует озерами-старицами, особенно на ее расширенных участках. Среди них встречаются очень большие, длиной до 5—10 км.

Русло слабо извилистое. Ширина реки в межень 300— 450 м. Глубина на перекатах 1,3—2,0 м, на плесах 4—5 м, местами до 10—14 м. Островов мало, но очень много мелей, песчаных осередков, мешающих судоходству.

Сведения о гидрологических постах на территории района и ближайших на Оке выше и ниже по течению представлены в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1 -  Сведения о гидрологических постах.

| №поста | Река-пункт | Площадь водосбора, км2 | Период наблюдений |
| --- | --- | --- | --- |
| 187 | р. Ока - г. Муром | 188000 | 1877- н.в. |
| 188 | р. Ока - г. Горбатов (с. Нижн.Избылец) | 244000 | 1877- н.в. |
| 189 | р. Ока - г. Дзержинск | 245000 | 1931-1980 |
| 342 | р. Кишма - г. Ворсма | 452 | 1966- н.в. |

Систематические наблюдения за уровнем воды на реках территории района начаты с конца позапрошлого столетия. Режим уровней воды рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью. Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят очень редко. Большей частью к зимним относятся паводки смешанного происхождения от выпадения дождей и таяния снега, которые наблюдаются обычно в первую половину зимы (ноябрь-декабрь).

Годовой ход уровня на реках района отличается в основном сроками прохождения, интенсивностью и высотой весеннего половодья и дождевых паводков.

Ранние сроки начала весеннего половодья опережают средние на 15-20 дней, поздние – запаздывают на 10-15 дней.

Для рек территории характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъема уровня. На малых реках половодье с двумя пиками уровня – довольно частое явление, оно повторяется в среднем каждые 2 года.

Годовая амплитуда колебания уровня зависит от размера водотока и др. факторов и может значительно изменяться из года в год. На р. Оке у г. Горбатов средняя годовая амплитуда колебания уровня 7,7 м, таблица 2.1.1.2.

При высоких подъемах уровня в период весеннего половодья полностью или частично затопляются поймы. Продолжительность затопления пойм во время весеннего половодья изменяется от нескольких дней до 1,0-1,5 месяцев.

Таблица 2.1.1.2  – Характерные уровни воды на Оке, м

| Характеристика | Средний годовой | Высший, год | Низший, год | Годовая амплитуда колебания уровня, м, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зимний | Летне-осенний |  |
| р. Ока - г. Горбатов, 1936-2010 гг. |
| Средний | 67,66 | 73,71 | 66,67 | 66,05 | 7,7 |
| Максимальный | 68,71 1980,2004 | 76,51 1970 | 68,48 1991 | 67,10 1980 | 10,72 1970 |
| Минимальный | 66,71 1943 | 70,06 1997 | 65,53 1965 | 65,24 1939 | 4,34 1997 |

Весеннее половодье для рассматриваемой территории является такой фазой водного режима, на которую приходится основное количество годового стока и, как правило, максимальные расходы воды. На большей части района сток половодья составляет 50-60 % годового. Начало весеннего половодья приходится на 3-5 апреля. Сроки начала половодья колеблются в значительных пределах (на 15-20 дней раньше и на 10-15 дней позже средней даты).

Вторая по размеру река района - Ки́шма (Ворсма) – правый приток р. Оки (рисунок 2.1.1.2). Длина — 71 км. Протекает по территории Вачского, Соновского и Павловского районов.

Исток находится в урочище Колпенка на границе Вачского и Сосновского районов возле колокольни недействующей церкви в 3 километрах юго-западнее деревни Бабкино. Река сильно меандрирует, протекает по безлесной провальной (закарстованной) местности. От деревни Богданово до Давыдкова течение непостоянное. В черте города Ворсмы протекает через Ворсменское озеро, расположенное в крупной карстовой котловине. Впадает в Оку около деревни Окулово. От истока до деревни Матюшево течёт в субширотном направлении с запада на восток, далее до Комарова и Гомзова — в субмеридианальном с юга на север, последние 10 километров течения — в субширотном с востока на запад.

Рисунок 2.1.1.2 -  Устье р. Кишмы

Озёра Павловского района имеют, в основном, карстовое и речное происхождение. Используются для хозяйственных и рекреационных целей. Некоторые из них являются памятниками природы областного значения. Наиболее крупные Ворсменское (Тосканка), Кусторка, Святое Тумботинское (Свято), Святое Щепачихинское (Старое Свято), Лосиное, Истра, Кузьминское, Чёртово, Круглое, Ключик, Лисёнковские озёра и озёра Горбатовской поймы.

Ворсменское озеро (Тосканка) расположено в Восменской карстовой котловине в русле реки Кишма около города Ворсма. Озеро является памятником природы регионального значения. Высота над уровнем моря 79 м, длина 2,45 км, ширина 0,8 км, площадь 1,26 км². Через озеро протекает река Кишма.

Озеро Ку́сторка расположено в левобережье р. Оки — Нижегородской Мещере. Самое большое озеро Павловского района. Котловина озера имеет речное происхождение. Об этом свидетельствует вытянутая дугообразная форма озера, повторяющая одну из излучин современной Оки. Кусторка — часть старого русла р. Оки. Река, согласно закону Бэра-Бабине, годами подмывала свой правый берег, смещаясь параллельно своему старому руслу. Её прежнее русло повторяют озёра Истра, Кусторка и речка Подборица, по которой происходит сток вод Кусторки в Оку. Высота озера над уровнем моря 71 м. Длина 5 км, ширина 0,35 км, площадь 1,56 км². Длина береговой линии 11,5 км

Святое Тумботинское расположено в левобережье реки Оки — Нижегородской Мещере в остепнённом сосновом лесу в 5 км западнее рабочего поселка Тумботино (рисунок 2.1.1.3).

Рисунок 2.1.1.3 - Озеро Святое Тумботинское (северная часть).

Святое Тумботинское относится к озерам карстового происхождения и имеет неправильную двулопастную форму с высокими береговыми склонами и низменными берегами, окруженными сфагновой сплавиной. В отдельных местах сплавина расширяется образуя участки сфагнового болота с низкорослой сосной и вересковыми кустарниками. Вода в озере слабо минерализированная, довольно прозрачная с коричневым торфяным оттенком. Глубина 4 — 5 метров, местами до 11 метров. Высота над уровнем моря 87 м, размеры 0,7 км х 0,2 км, площадь 0,18 км2. Длина береговой линии 3,2 км.

Святое Щепачихинское расположено в левобережье реки Оки — Нижегородской Мещере в сосновом лесу в 2,5 км севернее деревни Щепачиха. Оно относится к озерам карстового происхождения и имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму, берега торфянистые, заросшие ивняком, березами и соснами. Озеро является памятником природы регионального значения как место произрастания редких и охраняемых растений. Высота над уровнем моря 92 м. Длина 1 км, ширина 0,2 км, площадь 0,107 км². Длина береговой линии 2,8 км. Средняя глубина 4 м. Прозрачность до 2 м.

### 2.1.2 Климат.

Климат района умеренно-континентальный; самый холодный месяц - январь, самый теплый – июль. Средние месячные температуры и абсолютные максимумы приведены в табл. 3.1. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10(С составляет 125÷140 дней в году, продолжительность зимнего периода – с середины ноября до середины марта.

Таблица 2.1.2.1 - Температура воздуха, в градусах Цельсия, (данные метеостанции, расположенной в г. Павлово)

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| средняя месячная и годовая (1961-2007 гг.) |
| -10,1 | -9,3 | -3,2 | 5,7 | 12,9 | 16,8 | 18,8 | 16,7 | 11,1 | 4,3 | -2,7 | -7,7 | 4,4 |
| абсолютный максимум (1961-2007 гг.) |
| 6,1 | 7,5 | 17,9 | 26,9 | 33,1 | 36,1 | 35,3 | 37,3 | 31,1 | 25,5 | 12,5 | 6,9 | 37,3 |
| абсолютный минимум (1961-2007 гг.) |
| -40,3 | -35,2 | -29,5 | -19,3 | -4,5 | 0,3 | 5,1 | 0,7 | -5,7 | -16,3 | -29,2 | -43,8 | -43,8 |

Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью:

0,92  - минус 36 °С,       0,98  - минус 40 °С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:

0,92  - минус 31 °С,       0,98  - минус 35 °С

Средняя температура отопительного периода  - минус 4,4 °С.

Продолжительность отопительного периода  - 212 суток.

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм.  Среднее количество осадков и наибольший наблюденный суточный максимум по месяцам приведены в таблицах 2.1.2.2 и 2.1.2.3 .

Таблица 2.1.2.2 - Среднее количество осадков, мм

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 36 | 32 | 27 | 35 | 44 | 64 | 70 | 64 | 54 | 56 | 51 | 47 | 580 |

Таблица 2.1.2.3 - Наибольший наблюденный суточный максимум осадков, мм

| Месяц | Год |
| --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 23 | 18 | 22 | 32 | 60 | 47 | 66 | 55 | 34 | 39 | 23 | 29 | 66 |

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля (табл. 2.1.2.4). Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, наименьшее 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см (табл. 2.1.2.5).

Таблица 2.1.2.4 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова. Число дней со снежным покровом за зиму, 1961-2010 г.г.

| Средняя характеристика | Павлово |
| --- | --- |
| дата появления снежного покрова | 30/X |
| дата образования устойчивого снежного покрова | 20/XI |
| дата схода снежного покрова | 12/IV |
| дата разрушения устойчивого снежного покрова | 9/IV |
| число дней со снежным покровом | 140 |

Первый снег в Нижегородской области выпадает в конце сентября – начале октября. Первый снег тает, и устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября.

Согласно СНиП 2.01.07-85* Нижегородская область по снеговым нагрузкам относится к IV району, где вес снегового покрова равен 2,4 кПа на 1 м2 горизонтальной поверхности.

Таблица 2.1.2.5 - Средняя месячная высота снежного покрова по постоянной рейке, см

| X | XI | XII | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 14 | 24 | 34 | 31 | 5 |

В отдельные снежные зимы высота снежного покрова может достигать 80 см, а на полянах в лесу 100 см.

Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. На рисунке 2.1.2.4 представлены розы ветров по метеорологической станции Павлово. В таблице 2.1.2.6 приведены среднемесячные и среднегодовые скорости ветра, максимальные скорости ветра и максимальные порывы ветра.

Рисунок 2.1.2.4 - Розы ветров по метеостанции, расположенной в г. Павлово, 1961-2010 г.г.

Таблица 2.1.2.6  – Сила и повторяемость ветров по сезонам.

| Станции | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Средняя скорость ветра, м/с |
| Павлово | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,9 |
| Максимальная скорость ветра, м/с |
|  | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Максимальный порыв ветра, м/с |
|  | 24 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 |

Согласно СНиП 2.01.07-85* Нижегородская область относится к I ветровому району c нормативным  значением  ветрового  давления  0,23  кПа  (230 кгс/м2).

Расчетная скорость ветра различной повторяемости представлена в таблице 2.1.2.7.

Таблица 2.1.2.7  – Скорость ветра  различной повторяемости, м/с

| Скорость ветра | Повторяемость 1 раз в |
| --- | --- |
|  | 100 лет | 1000 лет | 10000 лет |
| 10 минутное осреднении | 28 | 36 | 44 |

Типы синоптических процессов по сезонам.

Зимой преобладает циклоническая деятельность. При интенсивном развитии циклонов, смещающихся через Скандинавию по северу Европейской части России на Карское море и север Западной Сибири, погода обуславливается выносом теплых масс воздуха с Атлантики. В этом случае наблюдается теплая погода с оттепелями, продолжительность которых может достигать от 3 до 6 дней, со снегопадами, переходящими в дождь, с метелями, гололедами и туманами. Максимальная температура воздуха во время оттепелей достигает отметок плюс 3 – плюс 5 °С. Такая погода может наблюдаться в любом месяце зимнего сезона.

Если же циклоны с Западной Сибири или Скандинавии перемещаются южней 60 параллели, то происходят частые тыловые затоки холодного арктического воздуха, и  устанавливается морозная погода со снегопадами и метелями.

Выход южных циклонов с Черного и Азовского морей сопровождается снегопадами, метелями при устойчивых сильных восточных (юго-восточных, северо-восточных) ветрах, скорость которых может достигать 20 м/с и более. Затем наступает резкое потепление (иногда до 3-4 °С), образуются туманы, ветры меняют направление на южное или юго-западное. Такая погода сохраняется не более 1-2 суток, затем снова наступает похолодание.

Очень  холодная погода с минимальной температурой воздуха минус 25 – минус 30 °С наблюдается при смещении антициклонов со Скандинавии и Баренцева моря на центральные районы Европейской территории России и стационировании их здесь; это создает дополнительное радиационное выхолаживание.

Наиболее сильные морозы (минус 35 – минус 40 °С) наблюдаются при вторжениях холодных воздушных масс с Карского моря и из северных районов Западной Сибири или при затоках арктического воздуха по восточной периферии антициклонов, стационирующих над Скандинавией и северной частью Европейской территории России.

Зимний период наиболее продолжительный из всех времен года. В обычные годы зимние процессы охватывают третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и половину марта.  В течение всего зимнего периода сохраняется устойчивый снежный покров, наблюдаются различного рода обледенения, довольно часты метели, много пасмурных дней. В отдельные годы зимы могут быть теплыми и мягкими или суровыми.

К концу третьей декады марта продолжительность дня становится более 12 часов. Заметно увеличивается количество тепла, поступающего от солнца. В это время обычно начинается таяние снега, окончательный сход его происходит в середине апреля. Но характер погоды весной также зависит от типа и интенсивности атмосферной циркуляции. Обычно переход к весенним циркуляционным процессам происходит при западном переносе теплых и влажных воздушных масс из Атлантики. С выходом циклонов с юга или при стационировании антициклонов на юго-востоке Европейской части России переход к весенним процессам происходит значительно раньше. Тогда полный сход снежного покрова бывает на 2-3 недели раньше обычного. Однако ранняя весна часто сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками. Наиболее резкие и интенсивные похолодания наблюдаются при ультраполярных вторжениях и при затоках арктического воздуха в тылу быстро движущихся циклонов.

При длительном стационировании антициклона над юго-востоком Европейской территории России, когда происходит вынос сухого воздуха из районов Прикаспийской низменности, весна бывает ранней, жаркой и сухой.

В теплых веснах бывает обычно не больше 1-3 волн холода. Характерной чертой теплых ранних весен является холодный май.

Затяжными и холодными бывают весны при длительном воздействии воздушных полярных масс, стекающих с севера и северо-востока по восточной периферии отрога стационарного скандинавского антициклона или в тыл медленно смещающихся циклонов. В этих условиях переход температуры к положительным значениям задерживается на 10-15 дней, средняя месячная температура воздуха оказывается ниже нормы на 2-4 °С.

Характерной чертой летнего сезона является понижение интенсивности общей циркуляции атмосферы и ослабление циклонической деятельности. Преобладающими барическими образованиями являются малоподвижные циклоны и антициклоны.

Прохождение циклонов с запада сопровождается дождливой погодой и похолоданием, особенно когда эти циклоны стационируют в восточных районах Европейской части России, а в тылу их происходит заток холодного арктического воздуха.  При такой  ситуации  температура  воздуха  в среднем  за  месяц  может быть на  2-4 °С ниже нормы, а месячные суммы осадков, наоборот, превышают норму на 60-80 %.

Нередко над центральной частью Европейской территории России происходит заполнение малоподвижных циклонов. В таких условиях могут выпадать частые (5-6 дней за месяц) ливни с грозами.

Наиболее сильные грозы со шквалами и ливнями наблюдаются при прохождении фронтов окклюзий и медленном смещении с запада холодных фронтов с волнами. Нередко в таких случаях количество осадков, выпавших за несколько часов, достигает 15-20 мм и более. После прохождения таких фронтов температура воздуха понижается иногда на 5-10 °С и более. Однако в летнее время происходит быстрый прогрев переместившейся с запада и северо-запада воздушной массы, и температура быстро повышается.

Теплая погода наблюдается летом при развитии малоподвижных циклонов, возникающих над Европейской частью России, а жаркая и сухая определяется распространением на данную территорию сухого континентального воздуха их районов Казахстана и Средней Азии.

Обложные дожди наблюдаются не часто, связаны они с прохождением западных и северо-западных циклонов.

Осень отличается быстрым понижением температуры воздуха, резким увеличением числа дней с пасмурной и дождливой погодой.

В течение осени происходит постепенное усиление сибирского антициклона и углубление исландской циклонической депрессии. Осенью преобладает западный перенос воздушных масс. Погода, как правило, бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре еще наблюдаются возвраты тепла (“бабье лето”) продолжительностью 7-10 дней.

При стационировании антициклона на юго-востоке Европейской части России по его западной периферии происходит вынос теплого и сухого воздуха в центральные районы, В таких условиях наблюдаются продолжительные периоды очень теплой погоды, температура иногда повышается до плюс 20 – плюс 25 °С. При выходе средиземноморских циклонов погода бывает дождливой и теплой. Преобладание циклонов, смещающихся с запада и северо-запада, приводит к затоку воздушных масс из районов Арктики, к ранним заморозкам, а иногда и к установлению снежного покрова.

### 2.1.3 Почвы и растительность.

Почва – открытая подсистема в сложных природных системах геохимических ландшафтов. Почвы являются фильтром для многих минеральных и органических загрязняющих веществ. Первый техногенный "удар" (наряду с растительным покровом) принимают на себя верхние, обогащенные гумусом, горизонты почв. Состав и количество удерживаемых почвой элементов зависит от содержания в почве и состава гумуса, кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, сорбционной способности, биологического поглощения. Наиболее низкое содержание микроэлементов обнаруживается в песках и супесях, несколько выше – в покровных суглинках и самое высокое – в глинах. Почва, обладая ярко выраженной катионной поглотительной способностью, хорошо удерживает положительно заряженные ионы металлов. Постоянное поступление их даже в малых количествах в течение продолжительного времени способно привести к существенному накоплению металлов в почвах.

Почвенный покров представлен темно-серыми и светло-серыми лесными, подзолистыми и пойменно-луговыми почвами. Средняя многолетняя величина глубина промерзания  почвы – 68 см, в суровые малоснежные зимы оно достигает 138 см, в теплые многоснежные – 12 см. Устойчивое промерзание почвы  начинается в середине ноября, полное оттаивание кончается в середине апреля.

Общая залесенность площади работ составляет примерно 70 %. Среди древесных пород главенствующее место занимают береза, сосна, осина, ель и липа, в меньшем количестве произрастают дуб, клен и редко ясень. Участки брошенных полей на 50 % покрыты густым мелколесьем-березняком.

Флора района очень разнообразна. Ниже перечислены растения только особо охраняемых лесных территорий района:

Сосна, ель, клён, вяз гладкий, вяз шершавый, осина, берёза, дуб, липа, ива козья, калина обыкновенная, крушина ломкая, лещина обыкновенная, рябина обыкновенная, черёмуха, адокса мускусная, бедренец-камнеломка, бересклет бородавчатый, брусника, будра плющевидная, вейник тростниковидный, вейник наземный, горошек лесной, горошек заборный, грушанка круглолистная, донник белый, жимолость лесная, звездчатка ланцетовидная, зверобой продырявленный, земляника лесная, зимолюбка зонтичная, золотарник обыкновенный, камыш лесной, кислица, клевер горный, клевер средний, костяника, колокольчик персиколистный, колокольчик крапиволистный, копытень европейский, кошачья лапка двудомная, крапива двудомная, кукушкин лён обыкновенный, купена лекарственная, ландыш майский, люцерна серповидная, майник двулистный, малина обыкновенная, марьянник луговой, медуница неясная, можжевельник, нивяник обыкновенный, ожика волосистая, ортилия однобокая, осока корневищная, осока прямоколосая, осока волосистая, осока верещатниковая, перловник поникший, плаун годичный, подъельник, полевица Сырейщикова, посконник конопляный, пролесник многолетний, пузырник ломкий, репешок обыкновенный, рэгнерия собачья, скерда сибирская, сныть обыкновенная, сочевичник весенний, таволга вязолистная, тонконог сизый, фиалка песчаная, фиалка удивительная, хвощ лесной, чабрец обыкновенный, черника, черноголовка обыкновенная, шиповник майский, ястребинка волосистая.

Папоротники: щитовник мужской, щитовник ланцето-гребенчатый, фегоптерис связывающий, кочедыжник женский, страусник обыкновенный, голокучник Линнея.

Орхидеи: дремлик чемерицевидный, пальчатокоренник Фукса, тайник яйцевидный. В Пермиловских горах встречается вид, занесённый в Красную книгу РФ: башмачок настоящий.

## 2.2 Геологическая характеристика и полезные ископаемые.

### 2.2.1 Стратиграфия и литология.

В геологическом строении района в пределах требуемой глубины изучения разреза (до глубины залегания регионального водоупора) принимают участие отложения пермской и неогеновой систем (рисунок 2.2.1.1) и четвертичные образования. Стратиграфические подразделения приведены согласно Новой стратиграфической схеме для Средне-Волжской серии листов (протокол № 32 НРС МПР России от 01.12.05 г.).

Рисунок 2.2.1.1 -  Геологическая карта дочетвертичных образований

Пермская система

Пермские отложения развиты повсеместно. Эти породы перекрыты четвертичными отложениями и, на участках палеодолин, неогеновыми и неоген-четвертичными. В пределах рассматриваемой территории распространены пермские отложения  сакмарского-казанского (P1s - P2kz) и уржумского (P2ur) ярусов.

Нижний-средний отделы

Сакмарский – казанский ярусы (P1s- P2kz)

Отложения имеют повсеместное распространение, в долине Оки они выходят на поверхность, на остальной территории вскрыты скважинами на абсолютных отметках 55-61 м, на участках палеоэрозионных врезов (палеодолин) частично размыты и фиксируются на абсолютных высотах от 35 до 55 м. В восточной половине они залегают под неоген-четвертичными образованиями, на остальной перекрыты комплексом терригенных пород уржумского яруса.

Отложения сакмарского яруса представлены в основном доломитами, гипсами и ангидритами.

Доломиты залегают преимущественно в нижней части разреза, где они формируют довольно выдержанные по простиранию линзы и пласты. Практически для всех доломитов сакмарского яруса характерно сильное огипсование. Процесс огипсования проявляется иногда настолько интенсивно, что доломит сохраняется лишь в виде своеобразных «останцов» с четко выраженной тонкой слоистостью и рваными изрезанными краями. «Останцы» же эти размещаются в основной массе мелко- средне- или крупнокристаллического гипса, имеющего с доломитом резкие, неровные контакты.

В распределении гипсов и ангидритов по разрезу обычно наблюдаются следующие закономерности. Гипсы располагаются преимущественно в нижней части горизонта и всегда как бы «окаймляют» прослои доломитов как в верхней, так и в нижней частях разреза. Ангидриты же локализуются преимущественно в верхней части разреза, там, где мощность пачек сульфатных пород превышает 5-7 м. Подобные взаимоотношения свидетельствуют, видимо, о том, что гипс в толще горизонта является вторичным по отношению к ангидриту, и формируется за счет его гидратации. Ангидриты имеют в толще пород ограниченное распространение. Представлены они светло-голубыми, голубовато-серыми, плотными, тонкозернистыми, обнаруживающими под микроскопом кристаллическое, волокнистое или игольчатое строение. Изредка встречаются прослои ангидритовых брекчий, в которых неправильной формы обломки ангидрита (до 2,0 см) сцементированы мергелисто-доломитовой массой. Ангидриты в большинстве случаев содержат доломит и гипс. Доломит присутствует в породе в виде тонких неправильной формы «прожилков» и «пропластков», участками до перехода породы в ангидритодоломит. В волокнистой массе ангидрита часто прослеживаются участки мелко, средне- и крупнокристаллического гипса. Кроме того, гипс в ангидрите выполняет мелкие трещины.

Мощность отложений в полных разрезах характеризуется величинами 62,0-88,8 м.

Казанский ярус представлен нижним подъярусом. Отложения подъяруса залегают на размытой поверхности сакмарских образований. На дневную поверхность нижнеказанские напластования выходят в долине р. Оки. В основании нижнеказанского подъяруса на повышенных участках доказанской эрозионной поверхности прослеживается брекчия или конгломерат, представленные обломками нижнепермских пород. На  несколько пониженных участках доказанского рельефа в основании нижнеказанского подъяруса вскрываются зеленовато-серые карбонатные, иногда пестроцветные песчанистые глины. Отложения представлены доломитами светло-серыми, скрытокристаллическими или пелитоморфными.

Уржумский ярус (P2ur)

В пределах территории отложения уржумского яруса имеют повсеместное распространение. На дневную поверхность отложения яруса выходят на правом коренном склоне р.Оки и долине р.Кишма. В соответствии со стратиграфической схемой отложения подразделяются на два подъяруса - нижний и верхний.

Нижнеуржумский подъярус (P2ur1) разделен на две пачки – нижнюю и верхнюю.

Нижняя пачка нижнеуржумского подъяруса сложена в основном коричневыми, красновато-коричневыми и буровато-коричневыми алевритистыми, иногда аргиллитоподобными глинами и глинистыми алевролитами. Состав глинистой компоненты представлен преимущественно гидрослюдами и хлоритом, в меньшей мере монтмориллонитом, изредка отмечается примесь коалинита и палыгорскита. В строении подъяруса также принимают участие прослои мелкозернистых кварцевых песчаников, прослои и линзы мергелей и доломитов. Для них характерна блеклая окраска пород: розоватая, зеленоватая, и др. Породы подъяруса в значительной степени доломитизированы и огипсованы. Огипсование разреза проявляется как в появлении гипсового цемента в породах и заполнении гипсом пор и трещин, присутствует в виде стяжений (при замещении карбонатного цемента алевритистых разностей), так и в появлении прослоев, линз в породах по участкам ослаблений (контактам слоев и включений). Мощность отдельных прослоев, слоев и линз гипса составляет 1-10 см.

Мощность отложений составляет 18-28 м.

Верхняя пачка нижнеуржумского подъяруса.

Отложения пачки, обычно с песчаниками в основании, залегают на породах нижней пачки нижнеуржумского подъяруса. Отложения подъяруса представлены коричневыми и красновато-коричневыми глинами, иногда аргиллитоподобными  и глинистыми алевролитами с прослоями голубовато-зеленовато-коричневато-серых глинистых песков (алевритов), известковистых песчаников, и маломощными прослоями и линзами светло-серых мергелей, доломитовых известняков и известковистых доломитов. Характерным признаком для разреза подъяруса является присутствие включений, чешуй и пластинок палыгорскита, встречаемые обычно совместно с кристаллическим кальцитом.

Мощность отложений составляет 11-24 м.

Верхнеуржумский подъярус (P2ur2)

Отложения подъяруса залегают на подстилающих отложениях нижнеуржумского подъяруса. Граница между ними проводится по подошве базальных песчаников и алевролитов. В разрезе отмечаются песчаники светло-серые известковистые, алевриты голубовато-серые с прослоями песчаников. Выше залегают глины красновато-коричневые, зеленовато-серые, иногда оглеенные, с голубовато-серыми пятнами. Глины плотные, прослоями алевритистые, слюдистые, известковистые. Карбонатный материал присутствует в виде прослоев до 10-14 см и включений неправильной формы муки известняковой, слабой (2,5-3 см) и обломков слабых. Участками известняк слоистый, кавернозный, выщелоченный, часто окремненный, крепкий в виде обломков (от мелких до 6 см).

Мощность отложений составляет 4-17 м.

##### Четвертичная система

Четвертичные отложения распространены повсеместно. Мощности и условия их залегания определяются рельефом поверхности размыва дочетвертичных образований, соотношением разновозрастных аккумулятивных и эрозионных процессов. Основной особенностью является ярусный, ступенчатый характер поверхности коренного цоколя, отражающий цикличность неотектонических движений. Представлены сложным комплексом флювиогляциальных, ледниковых аллювиальных, аллювиально-коллювиальных, делювиальных, делювиально-солифлюкционных  отложений (рисунок 2.2.1.2).

Рисунок 2.2.1.2 - Карта четвертичных отложений.

Нижнее и среднее звенья

Аллювиальные и водно-ледниковые отложения (a,fQI-II) распространены в центральной и южной части района. Абсолютные отметки дневной поверхности изменяются от 110 до 125 м. Залегают на поверхности размыва дочетвертичных и плиоцен-четвертичных образований. Подошва рассматриваемых отложений залегает в диапазоне абсолютных высот 82-107 м.

Отложения представлены песками желтовато-коричневыми, красновато-коричневыми, коричневато-серыми, зеленовато-серыми, разнозернистыми, с прослоями гравийно-галечного материала, дресвой карбонатных пород. В разрезе присутствуют глины голубовато-серые, зеленовато-серые, желтовато-коричневые, суглинки и супеси серые, коричневато-серые, алевриты голубовато-серые. Мощность аллювиальных, водно-ледниковых отложений изменяется от 7 до 11,2-16,3 м.

Литологическая неоднородность отложений свиты выражается широким диапазоном распределения значений удельных электрических сопротивлений, изменяющихся от 5 до 210 Ом(м. Низкие значения УЭС соответствуют глинистым породам, значения 50-100 Ом(м и выше характеризуют преобладание в разрезе песчаной составляющей, наличие прослоев гравийно-галечного материала. Значение пластовых скоростей в разрезе – 1570-1600 м/с.

Среднее и верхнее звенья

Делювиальные образования, делювиально-солифлюкционные образования (d,dsQII-III) залегают на дочетвертичных и плиоцен-четвертичных образованиях, участками, чехлом перекрывают  аллювий  чекалинского-московского и микулинского-калининского  горизонтов. Представлены в основном суглинками коричневыми, красновато-коричневыми, неравномерно опесчаненными. На участках залегания на аллювии третьей и второй надпойменных террас делювиальные образования представлены песками желтовато-серыми, мелкозернистыми, ожелезненными, глинистыми. Делювиальные образования характеризуются значениями УЭС 90-400 Ом(м, значениями пластовых скоростей – 400-600 м/с. Мощность до 5,1 м (скв. 15).

Верхнее звено

Микулинский-калининский горизонты

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (aQIII mk-kl) залегают на поверхности размыва аллювиально-коллювиальных образованиях неоген-четвертичного возраста и, в редких случаях, в тыловых швах террас, на дочетвертичных образованиях на уровне абсолютных высот 70-83 м.

Абсолютные высоты поверхности террасы составляют 80-88 м, повышаясь у тыловых швов до 92 м. В основании террасы залегает песок светло-коричневый, серый, коричневато-серый, кварцевый, разнозернистый, часто с гравием и галькой кристаллических пород, иногда с редким щебнем карбонатных пород. Выше залегают пески серые, светло-коричневые, светло-серые, кварцевые, разнозернистые, в различной степени глинистые. В разрезе отмечаются прослои и линзы глин (до 1 м) и супесей (до 2,3 м) голубовато-серых, серых, темно-серых. Значения УЭС от 80 до 560 характеризуют преимущественно песчаный разрез с включением гравия, гальки и щебня. Пластовые скорости составляют 300-1300 м/с. Мощность аллювия второй надпойменной террасы достигает 28 м.

Ленинградский-осташковский горизонты

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (aQIII ln-os) распространены в северо-восточной части северного участка. Залегают на поверхности размыва неоген-четвертичных, аллювиально-коллювиальных образований на абсолютных высотах 54-67,5 м. Поверхность террасы характеризуется отметками дневной поверхности в пределах абсолютных высот 78-82 м. В основании залегает песок светло-серый, серый, кварцевый, разнозернистый, глинистый, часто с гравием и галькой кристаллических пород и редким щебнем карбонатных пород. Выше залегают пески светло-серые, коричневато-серые, кварцевые, мелкозернистые, глинистые, с прослоями глин и суглинков серых. Завершают разрез суглинки (до 1,9 м) коричневые, коричневато-серые, песчанистые, с прослоями и линзами песка. Значения УЭС изменяются от 20 до 600 Ом(м, пластовых скоростей – от 400 до 2300 м/с.

Голоцен

Современные аллювиальные отложения (aQIV) слагают пойменную террасу долины р. Ока и ее притоков. В основании разреза вскрыты пески разнозернистые, кварцевые, светло-серые (скв. 7-ю), выше – пески светло-серые, преимущественно мелкозернистые, глинистые. В кровле пойменного аллювия залегают суглинки желтовато-коричневые, опесчаненные. Мощность отложений пойменной террасы 10,8 м.

### 2.2.2 Гидрогеология.

Гидрогеологические условия на участке исследований характеризуются наличием следующих горизонтов и комплексов:

- нижнечетвертично-современный аллювиальный водоносный горизонт;

- криушинская водно-ледниковая, ледниковая спорадически обводненная толща;

-нижне,-среднечетвертичный аллювиально-водно-ледниковый водоносный горизонт;

- плиоцен-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт;

- уржумская спорадически обводненная толща;

- трещинно-карстовый водоносный горизонт;

- сакмарский водоупор.

Нижнечетвертично-современный аллювиальный водоносный горизонт распространен в долинах крупных рек. Обводненными являются аллювиальные песчаные отложения пойменной и надпойменных террас р. Кишмы и р.Оки. Водообильность горизонта различна и зависит от мощности аллювия, гранулометрического состава водовмещающих песков и степени их глинистости. Наибольшие дебиты отмечены в скважинах в долине р.Оки, от 1,94 л/с до 5,7 л/с при понижениях уровня от 1,8 до 9,5 м. Коэффициенты фильтрации для песков составляют 2,1-12,0 м/сут.  Воды преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-натриевые и магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,05-0,9 г/дм3, которая местами повышается до 1,1-1,5 г/дм3 вследствие загрязнения и разгрузки солоноватых карстовых нижнепказанских и сакмарских вод. По характеру воды безнапорные, пластово-поровые. В прибортовых частях палеодолин в слоях глин, суглинков приобретают слабый напор.  В верхней части горизонта на слоях суглинков возможно присутствие вод типа «верховодка». Они имеют ограниченное распространение. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, перелива вод из других водоносных горизонтов, дренируемых речной сетью, а также паводковыми водами. Разгрузка грунтовых вод происходит в нижележащие водоносные горизонты при отсутствии водоупора между ними и дренированием реками в меженный период.

Криушинская водно-ледниковая, ледниковая спорадически обводненная толща.  Водоносными являются водно-ледниковые отложения времени отступания днепровского ледника, представленные  песками кварцевыми, преимущественно мелкими, иногда глинистыми, алевритистыми, и прослои и линзы песков мелких, средней крупности с включениями гравия и гальки, залегающих в толще ледниковых суглинков. Мощность водовмещающих пород небольшая, от 0,3 до 2,7 м. Глубина залегания горизонта непостоянна и зависит от характера рельефа. Горизонт залегает первым от поверхности и является безнапорным со свободной поверхностью грунтовых вод. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, пресные, величина минерализации колеблется от 0,07 до 0,48 г/дм3. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – путем перетекания в нижележащие водоносные горизонты. В приводораздельной части воды часто сдренированы, в скважинах вскрываются водно-ледниковые пески маловлажные и влажные. В ложбинах водоразделов залегают близко к поверхности. На пониженных участках местности при близком залегании к поверхности воды питают болота.

- Нижне-, среднечетвертичный аллювиально-водно-ледниковый водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, коричневато-серые, желтые, мелкозернистые, реже разнозернистые, глинистые, хорошо отсортированные. Пески часто содержат прослои суглинков. Изредка встречаются прослои галечников. Мощность отложений от 7 до 11,2-16,3 м. Водоносный горизонт залегает первым от поверхности. По своему характеру воды аллювиально-водно-ледниковых отложений безнапорные, пластово-поровые. По химическому составу воды в основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые и натриево-кальциевые, реже сульфатные кальциево-магниевые и кальциево-натриевые, пресные с минерализацией 0,07-0,8 г/дм3, в отдельных случаях - до 1,15 г/дм3. Режим вод относится к водораздельному типу и зависит, в основном от метеорологических факторов.

Плиоценово-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к плиоцен-четвертичным аллювиальным и аллювиально-коллювиальным образованиям карстовых впадин. Аллювиальные отложения погребенных долин вскрываются в палеоврезах коренного склона в юго-западной ее части. Водовмещающие породы аллювиальных отложений представлены песками кварцевыми, мелкими и средней крупности, хорошо отсортированными, в основании крупными, гравелистыми, содержащими линзы галечников. Водовмещающими породами аллювиально-коллювиальных образований являются пески разнозернистые, с включениями гравия кремня, окремненных доломитов. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые, пресные с минерализацией 0,24-0,4 г/дм3. Питание горизонта происходит путем инфильтрации атмосферных осадков через проницаемые перекрывающие породы и благодаря перетокам из вышележащих водоносных горизонтов. Разгрузка происходит в нижележащие водоносные горизонты и посредством родников.

Уржумская спорадически обводненная толща подразделяется на верхнеуржумскую и нижнеуржумскую. Водовмещающими породами верхнеуржумской  спорадически обводненной толщи являются пески, песчаники, залегающие обычно в подошве толщи, а также маломощные прослои светло-серых мергелей, трещиноватых известняков и известковистых доломитов, составляющих меньшую часть в основании глинисто-алевролитового разреза. Водовмещающие породы не выдержаны по простиранию и залегают в виде маломощных слоев, прослоев и линз. Мощность обводненных пород толщи непосредственно на участке исследований составляет 0,4-3,0 м. Подземные воды напорно-безнапорные, пластово-поровые и пластово-трещинные. Высота напора по скважинам  меняется от 2,2 до 8,7 м. Роль верхнего водоупора выполняют глины и алевролиты верхнеуржумского подъяруса, нижним водоупором являются глины нижнеуржумского яруса. Питание осуществляется за счет соприкасающихся с ней водоносных горизонтов, По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, пресные с минерализацией 0,3-1,0 г/дм3.

Вся толща нижнеуржумских отложений отличается трещиноватостью. Трещины обычно тонкие, развиты во всех направлениях, как открытые, так и заполненные гипсом и глиной. Крупные трещины не встречены. Подземные воды нижнеуржумской спорадически обводненной толщи приурочены именно к трещиноватым породам: глинистым алевролитам, мергелям и доломитам. В меньшей степени обводнены пески и песчаники. Как трещиноватость мергелисто-карбонатных пород, так и пористость песков и песчаников неоднородны по площади и по разрезу, поэтому степень водообильности толщи очень контрастна. Подземные воды напорно-безнапорные, пластово-трещиннные и пластово-поровые. Химический состав подземных вод и минерализация непостоянны и находятся в прямой зависимости от положения водоносных пластов в разрезе и литологического состава толщи в целом. Воды по составу преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево-магниевые, пресные с минерализацией от 0,37 до 1,0 г/дм3. Участками вскрываются солоноватые воды с минерализацией 1,73-2,3 г/дм3.  Увеличение минерализации и повышенное содержание сульфат-иона объясняется загипсованностью водовмещающих пород и тем, что толща подстилается сакмарским водоупором.

Трещинно-карстовый водоносный горизонт проявляется в виде вод, приуроченных к контакту нижнеуржумских и нижнеказанско-сакмарских отложений. Распространение трещинно-карстовых вод характерно для приречных частей крупной дрены – р. Оки. Верхняя часть трещинно-карстового горизонта в области его разгрузки приурочена к нижнеказанским или более молодым отложениям, нижняя – к 10-25 метровой толще сакмарских гипсов, трещиноватых или разрушенных. Остальная часть толщи гипсов, за исключением контактового обводнения, монолитна и безводна. Химический состав вод пестрый: от гидрокарбонатного кальциево-магниевого с минерализацией 0,5-1,4 г/дм3 на участках гидравлической связи с пресными водами вышележащих отложений, до сульфатного кальциевого, сформированного в кровле сакмарского гипсового водоупора с характерной минерализацией полного насыщения (до 3 г/дм3). Трещинно-карстовые воды напорные, пъезометрический уровень по данным бурения глубоких скважин устанавливается на отметках 83,8-90,0 м на участках водоразделов и около 74-78 м на участках долин ручьев. Величина напора изменяется от 19-20 м до 27,8-33 м.

Сакмарский водоупор. Приурочен к сульфатной толще сакмарского яруса. Водоупорные породы представлены гипсами и ангидритами с прослоями доломитов. Мощность водоупора в полных разрезах составляет 62,0-88,8 м. Сакмарский водоупор является региональным водоупором, определяющим  гидрохимические условия как выше, так и нижележащих водоносных толщ. Непосредственно на территории района он является нижним водоупором для спорадически обводненной толщи уржумских отложений. Местами верхняя часть сульфатной толщи закарстована и содержит в себе минерализованную воду сульфатного типа с минерализацией до 5 г/дм3.

### 2.2.3 Инженерно-геологические условия.

Стратиграфо-генетические комплексы.

Из геолого-генетических (стратиграфо-генетических) комплексов на рассматриваемой территории наиболее широко распространены следующие: элювиальные, делювиальные, аллювиальные и сложно построенные комплексы из разных генетических типов (элювиально-делювиальные, коллювиально-делювиальные). Инженерно-геологическое и гидрогеологическое значение рыхлых отложений для решения вопроса охраны геологической среды очень большое, т.к. они широко распространены на поверхности. Среди рыхлых максимально развиты отложения, сформировавшиеся в субаэральных условиях. Это отложения склонового ряда. Они перекрывают более древние образования, выполняют понижения рельефа. Возраст их средне- и верхнеплейстоценовый и голоценовый. Динамику склоновых процессов контролируют геолого-генетические комплексы, сформировавшиеся в субаквальных условиях, т.е. отложения, образовавшиеся в водной среде (аллювиальный, озерно-болотный).

По результатам региональных исследований и материалам, полученным непосредственно на площадке проектирования, в зависимости от генетического типа и состава пород,  выделены следующие инженерно-геологические комплексы:

- Современный аллювиальный комплекс (aQIV);

- Средне-верхнечетвертичный аллювиальный (aQII-III);

- Средне-верхнечетвертичный делювиальный и солифлюкционный комплекс (d,dsQII-III);

- Нижне-, среднечетвертичный аллювиальный водно-ледниковый комплекс (a,fQI-II);

- Нижнечетвертичный водно-ледниковый, ледниковый комплекс (f,gQI);

- Плиоцен-четвертичный аллювиально-коллювиальный комплекс (acN2-Q);

- Уржумский карбонатно-терригенный континентальный комплекс (P2ur);

- Сакмарско-казанский сульфатно-карбонатный морской комплекс (P1s-P2kz).

Описание инженерно-геологических комплексов приведено ниже.

Современный аллювиальный комплекс (aQIV)

Данный инженерно-геологический комплекс объединяет современные аллювиальные образования, слагающие пойменные террасы в долинах р. Оки и ее притоков. Ширина пойм изменяется от нескольких метров в долинах мелких водотоков до 900 м в долине р. Кишмы. Поверхности пойменных террас часто изрезаны протоками и старицами, осложнены гривами, заболочены и заторфованы. Мощность комплекса изменчива. В долинах мелких водотоков она составляет 2-3,5 м, в долине р. Кишмы достигает 10,8 м.

Залегают современные аллювиальные образования на неоген-четвертичных образованиях и отложениях уржумского яруса пермской системы. В основании разреза залегают пески разнозернистые, кварцевые, светло-серые, выше – пески преимущественно мелкозернистые, в кровле – суглинки желтовато-коричневые, опесчаненные. В зависимости от условий залегания суглинки пойменного аллювия в естественных условиях находятся в твердом, полутвердом, тугопластичном, мягкопластичном состоянии (консистенция – 0,25-0,54), на контакте с водоносными породами консистенция повышается до текучепластичной и текучей (0,85-1,44). Грунты слабоводопроницаемые с величиной коэффициента фильтрации 0,027-0,097 м/сут, трещиноватые разности водопроницаемые с коэффициентом фильтрации 1,10-1,82 м/сут. Линзами суглинки водонепроницаемые с коэффициентом фильтрации 0,00013 м/сут. Грунты можно отнести  к слабоводостойким.

Гидрогеологические условия пойм крайне неблагоприятные. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 0,1-8,0 м и подвержен резко выраженным сезонным колебаниям. Местами грунтовые воды выходят на поверхность, вызывая заболоченность. Весной пойменные террасы затапливаются.

Из инженерно-геологических явлений развиты заболачивание, сезонное затопление, на пойменных террасах рек – карстово-суффозионные  процессы. На поверхности поймы встречается большое количество воронок, часто воронки заполнены водой, образуя озера.

Изменчивый литологический состав комплекса, высокий уровень грунтовых вод, заболоченность и периодическая затопляемость дает основание считать комплекс неблагоприятным для строительства. В случае необходимости следует предусмотреть сложный комплекс инженерно-подготовительных работ.

Средне-верхнечетвертичный аллювиальный комплекс (aQII-III)

Комплекс включает в себя отложения первой, второй и третьей надпойменных террас рр. Ока, Кишма и их притоков.

Подстилающими являются дочетвертичные и неоген-четвертичные аллювиально-коллювиальные образования. Мощность комплекса изменяется от 12,1 до 28 м. В строении комплекса принимают участие пески, суглинки, глины.

Пески серые, светло-серые, желтовато-серые, коричневато-серые, кварцевые, разнозернистые, иногда глинистые, в основании с гравием и галькой кристаллических пород, местами с дресвой карбонатных пород, в верхней, реже средней части с прослоями и линзами суглинков, глин. В толще аллювиальных отложений преобладают суглинки. Суглинок тяжелый пылеватый - содержание глинистой фракции составляет в среднем 26,5 %, пылеватой- 57,5 %, песчаной-15,99 %, естественная влажность 0,36. С уменьшением глинистых частиц до 16,47 % изменяется  и влажность на  соответствующих пределах пластичности до 0,21 и 0,11, снижается число пластичности до 0,08. По степени уплотненности грунты относятся к среднеуплотненным, а суглинки, отличающиеся высокой влажностью характеризуются как недоуплотненные. По степени влажности 0,574-1,04 грунты маловлажные, влажные и водонасыщенные. Водопроницаемость слабая, коэффициент фильтрации для полутвердых и тугопластичных тяжелых разностей составляет 0,0035-0,0045 м/сут., для средних тугопластичных суглинков водопроницаемость выше и составляет 0,24-0,53 м/сут. Глины в аллювиальном комплексе залегают в виде прослоев мощностью от 0,8 до 5,3 м. Глины подразделяются на твердые, полутвердые, тугопластичные и мягкопластичные. По значению коэффициента естественной уплотненности выделяются сильноуплотненные разности, к которым относятся твердые глины, среднеуплотненные – полутвердые и тугопластичные разности, к недоуплотненным относятся мягкопластичные – слабозаторфованные и среднезаторфованные глины. Фильтрационные  свойства мягкопластичных глин характеризуются низкими значениями коэффициента фильтрации – 0,000006 м/сут., что относит грунты к водонепроницаемым.

Воды аллювиальных отложений имеют преимущественно свободную поверхность с уклоном к руслам рек. Глубина их залегания изменяется от 0,2 до 11,3 м.

Из физико-геологических процессов и явлений широко развито заболачивание и карстово-суффозионные процессы. На поверхности отмечаются карстовые воронки разного возраста, диаметра и глубины. Часто воронки заполнены водой.

Средне-верхнечетвертичный делювиальный и делювиально-солифлюкционный комплекс (d,dsQII-III)

Комплекс представлен делювиальными и солифлюкционными отложениями, приуроченными к склонам водоразделов рек. Залегают на дочетвертичных и плиоцен-четвертичных образованиях, участками, чехлом перекрывают аллювий чекалинского-московского и микулинского-калининского  горизонтов.  Комплекс представлен в основном суглинками коричневыми, красновато-коричневыми, неравномерно опесчаненными. Суглинки относятся к пылеватым тяжелой разности. Содержание глинистых частиц составляет 20,3-28,1 %, пылеватых- 37,2-66,9 %, песчаных- 12,8-35,5 %. Суглинки в естественном залегании маловлажные и влажные, участками сильновлажные и насыщенные водой. Суглинки слабонабухающие со значениями величины набухания 0,85-3,33 %. Усадка соответствует 0,016-13,47 %. Слабые просадочные свойства отмечаются в суглинках твердой, полутвердой, тугопластичной консистенцией до глубины 3 м. Коэффициент относительной просадочности соответствует 0,001-0,014. Такие значения коэффициента указывают, что порода слабо реагирует на замачивание, сложение её устойчивое. Суглинки относятся к полупроницаемым грунтам с величиной коэффициента фильтрации 0,05-0,48 м/сут. Трещиноватые и песчанистые разности грунтов водопроницаемые – коэффициент фильтрации соответствует 1,03-1,1 м/сут.

На участках залегания на аллювии третьей и второй надпойменных террас делювиальные образования представлены песками желтовато-серыми, мелкозернистыми, ожелезненными, глинистыми. Мощность комплекса обычно не превышает 5 м.

Уровень грунтовых вод залегает на глубине более 5 м в дочетвертичных и аллювиальных четвертичных отложениях.

Из физико-геологических процессов развита овражная эрозия, выраженная ростом оврагов и формированием промоин.

Нижнечетвертичный водно-леднковый, ледниковый комплекс (f,gQI)

Комплекс включает в себя флювиогляциальные и ледниковые отложения. Имеет распространение на поверхности водораздела притоков р. Оки –р. Кишма и залегает с размывом на дочетвертичных образованиях. Комплекс представлен песками коричневато-желтыми, желтовато-серыми, кварцевыми, разнозернистыми, различной степени глинистыми, суглинками желтовато-коричневыми, буровато-коричневыми с гравием и галькой кристаллических пород. Мощность прослоев песков 0,3-2,7 м, суглинков – 3,5-7,4 м. Мощность комплекса достигает 9 м. Суглинки средние и тяжелые по содержанию глинистой фракции (15,00-29,87 %), пылеватая составляет 10,91-35,92 %, песчаная- 53,90-67,00 %. В зависимости от естественной влажности в природных условиях суглинки находятся в твердом, полутвердом, тугопластичном состоянии.

Отложения комплекса в основном сдренированы. Уровень грунтовых вод залегает на контакте с нижележащими отложениями, либо в подстилающих отложениях. На отдельных участках песчаные толщи в разрезе образований обводнены. Грунтовые воды зафиксированы на глубине 2,9 м.

Плиоцен-четвертичный аллювиально-коллювиальный комплекс (acN2-Q)

Аллювиально-коллювиальные образования комплекса приурочены к переуглубленным участкам приустьевой части долины р. Кишма. Представлены преимущественно песками серыми, зеленовато-серыми, красновато-коричневыми, разнозернистыми с линзами глин и суглинков, неравномерно распределенных по разрезу.

В верхней части разреза большей частью наблюдаются глины темно-серые, серовато-коричневые, песчанистые, иногда содержащие прослои песка мощностью 1,1-1,3 м. Иногда глины обогащаются песчаной примесью и переходят в супеси. Глинистый материал содержит включения гумусированного растительного детрита. Мощность  прослоев глин до 2,4 м. Глины в природном залегании полутвердого и тугопластичного состояния. Суглинки в природном залегании тугопластичные до текучепластичных. Суглинки относятся по гранулометрическому составу к пылеватым грунтам тяжелой разности. Содержание глинистых частиц соответствует – 28 %, пылеватых – 52,0 %, песчаных – 20,00 %.

На отдельных участках, в пределах погребенных карстовых впадин и отдельных карстовых провалов, встречены дезинтегрированные карбонатные  (мука и обломки) и пестроцветные породы уржумского яруса.

Отложения комплекса спорадически обводнены.

Уржумский карбонатно-терригенный континентальный комплекс (P2ur)

Комплекс объединяет пестроцветные образования уржумского яруса средней перми, общей мощностью до 66,5 м. Отложения комплекса перекрываются четвертичными и неоген-четвертичными образованиями.

В соответствии со стратиграфической схемой подразделяется на два подъяруса: верхний и нижний. Разрез комплекса представляет собой сочетание ритмично построенных литологических пачек, начинающихся песчаником, иногда с линзовидными прослоями конгломератов в основании, реже алевролитом, выше залегают глины, алевролиты с прослоями песчаников, иногда в верхней части встречаются мергели, известняки с прослоями глин, алевролитов. Строение пачек не выдержано как по разрезу, так и по простиранию. Одни литологические разности часто переходят или замещают другие. С инженерно-геологической точки зрения комплекс представляет собой толщу пород, неоднородных по составу, строению, с изменчивыми параметрами как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

В целом, в толще комплекса преобладают глины. Глины коричневые, красновато-коричневые, неравномерно известковистые, алевритистые, местами алевритовые, иногда до перехода в алевролиты, плотные, иногда трещиноватые с линзами и прослойками песчаников, алевролитов, мергелей. В нижней части разреза загипсованы. Глины в естественном залегании находятся в твёрдом, полутвёрдом, реже в тугопластичном состоянии. Известковистые разности характеризуются более высокими значениями верхнего предела пластичности.  Глины по гранулометрическому составу относятся к пылеватым легким разностям. Содержание глинистых частиц –%, пылеватых –%, песчаных –%.

Водопрочность при естественной влажности высокая – в течение 72 часов наблюдения образцы размокают на 2-5 %. Водопроницаемость глин различная. Пылеватые разности глин с гнездами песка характеризуются величиной коэффициента фильтрации 0,0096 м/сут. Элювированные трещиноватые грунты с прослоями песка водопроницаемые с коэффициентом фильтрации 0,14 м/сут. Но в целом уржумские глины играют роль местных водоупоров.

Алевролиты коричневые, красновато-коричневые, голубовато-серые, зеленовато-серые, глинистые, на глинисто-карбонатном, карбонатно-гипсовом цементе, местами с включением гипса залегают среди глин и песчаников невыдержанными прослоями мощностью до 0,6 м, иногда замещают песчаники в базальных слоях. И с глинами и с песчаниками связаны взаимопереходами.

Песчаники в разрезе комплекса залегают прослоями среди глин и алевролитов, нередко образуя с алевролитами единые пачки, где связаны с ними взаимопереходами. Песчаники светло-коричневые, коричневые, серые, зеленовато-серые, голубовато-серые, полимиктовые, преимущественно мелкозернистые, алевритистые, крепкие и слабые, на глинистом, карбонатно-глинистом, карбонатном и гипсовом цементе. По физическим свойствам они тождественны пескам и в дальнейшем их характеристики приводятся в зависимости от гранулометрической принадлежности последних.

Карбонатные породы комплекса представлены мергелями, доломитами, реже известняками. Они залегают среди глин и алевролитов в виде прослоев мощностью до 1,5 м.

Мергели светло-серые, зеленовато-серые, белые, розовато-серые, трещиноватые, в разной степени глинистые, в нижней части загипсованные.

Обводнены в разрезе комплекса песчаники, алевролиты, трещиноватые мергели. Заключенные в них воды, в зависимости от условий залегания и сложности разреза, характеризуются свободной поверхностью или обладают напорными свойствами.

Сакмарско-казанский сульфатно-карбонатный морской комплекс (P1s-P2kz)

Представлен отложениями сакмарского яруса нижней перми и казанского яруса средней перми. Сложен комплекс доломитами, гипсами, ангидритами. Карбонатные породы в значительной степени огипсованы, представлены, в основном, доломитами светло-серыми, крепкими, трещиноватыми. В разрезе преобладают сульфатные породы (80-90%), являющиеся частично вторичными по отношению к доломитам.

Трещиноватая и закарстованная верхняя часть комплекса водоносна.

ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Экзогенные геологические процессы (ЭГП) на территории имеют широкое развитие. Существует много классификаций геодинамических, геологических процессов и физико-геологических явлений, интересующих инженерную геологию. На основе наиболее распространенных классификаций Ф.П. Саваренского (1937) и Е.М. Сергеева (1978) и учитывая специфику в регионе, ниже рассматриваются группы природных ЭГП, имеющих наибольшее распространение на рассматриваемой территории: ЭГП геоморфологического (гравитационного) характера (осыпи, обвалы, оползни); ЭГП связанных с действием преимущественно подземных вод (карст, суффозия, заболачивание).

Группа ЭГП геоморфологического (гравитационного) характера

В этой группе процессов следует выделить прежде всего склоновые гравитационные процессы: обвалы, осыпи, оползни. Гравитационные процессы наиболее всего характерны для восточной (горно-складчатой) части территории, где значительная относительная высота склонов (более 600-800 м) и геологическая молодость отдельных морфоструктур предопределили  почти повсеместное развитие обвально-осыпных процессов.

Осыпи – накопления, образующиеся при скатывании со склонов обломков различного размера. Средние и нижние части крутых склонов  часто покрыты сплошным чехлом осыпей мощностью до 3-5 м в основании. Данные образования представлены элювием местных пород, формированию которого способствует сочетание активного физического выветривания  с большой крутизной склонов (60-80(). Осыпи меньших размеров часто располагаются ниже (по склону) многочисленных обнажений, встречающихся повсеместно  в долинах рек.

Оползни – скользящее смещение горных пород на неустойчивых склонах под действием силы тяжести при участии поверхностных или подземных вод. Оползни широко развиты на склонах речных террас. Образованию их способствуют подземные воды, размягчающие глины, по которым сползают водоносные пески и супеси, трещиноватые карбонатные и терригенные породы. Оползни и оползневые массивы встречаются на многих склонах долин рек. В большинстве случаев они небольших размеров и, как правило, уже стабилизировавшиеся. Микро-оползни (оплывины) обычные элементы ландшафтов долин рек и ручьёв, балок, оврагов и т.д., развивающихся рыхлых четвертичных отложениях, широко распространены на склонах с крутизной более 20-30о, свободной от древесной и кустарниковой растительности.

Группа ЭГП связанных с действием подземных вод

В эту группу ЭГП входят прежде всего карст, суффозия и заболачивание. Наибольшее распространение на территории Павловского района получили процессы карстообразования.

Карст. По определению Г.А. Максимовича (1963) «карст- это процесс химического и отчасти механического воздействия подземных и поверхностных внерусловых вод на растворимые, проницаемые горные породы (карбонаты, гипс, ангидрит, соли и т.д.). В результате возникают поверхностные и подземные скульптурные, а при выпадении из раствора, обрушении – аккумулятивные формы». Это собственно геохимический процесс  взаимодействия относительно хорошо растворимых пород с природными водами, проявляющийся, как и другие экзогенные процессы, в разрушении горных пород, главным образом растворении (в меньшей степени – эрозии, выветривании) и переносе продуктов разрушения (в растворенном состоянии, а также механическим путём) и отложении осадков как хемогенных, так и обломочных.

Карстующиеся породы на территории района развиты очень широко. Практически весь район относится к территориям потенциально опасным и опасным для строительных объектов  (рисунок 2.2.4.1, таблица 2.2.4.1). Согласно ТСН 22-308-98 НН на территории распространен Арзамасско-Павловский тип разреза.

Таблица 2.2.4.1 – Перечень административно-территориальных единиц, расположенных на закарстованной территории района.

| Наименование сельских советов | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| г. Павлово | г. Павлово |
| г. Ворсма | г. Ворсма |
| г. Горбатов | г. Горбатов, д. Верхнее Кожухово, с. Чмурово |
| р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, д. Щепачиха |
| Абабковский | с. Абабково, д. Гомзово, д. Комарово |
| Варежский | с. Вареж, д. Пурка |
| Грудцинский | с. Грудцино |
| Калининский | д. Лаптево, с. Ярымово, |
| Коровинский | д. Коровино, д. Ворвань, д. Кишемское |
| Таремский | с. Таремское, д. Молявино |

Рисунок 2.2.3.1 - Схема развития опасных карстово-суффозионных процессов района.

В Арзамасско-Павловском типе геологического разреза растворимые карстующиеся породы (известняки, доломиты, гипсы, ангидриты), как правило, залегают относительно близко к земной поверхности. Реже встречаются участки, где карстующиеся породы залегают на глубине до 60 м. В большинстве случаев карстующиеся породы перекрыты глинистыми грунтами четвертичного и пермского возраста. По долинам рек карстующиеся породы залегают непосредственно под четвертичными аллювиальными отложениями, на склонах долин они иногда выходят на поверхность. Преобладает карст карбонатно-сульфатный и реже только карбонатный или сульфатный. Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными глинистыми грунтами, лессовидными суглинками проблематичного генезиса, флювиогляциальными, а в долинах рек аллювиальными песчано-глинистыми отложениями. Мощность четвертичных отложений изменяется от 0 до 30 м.

Ниже залегают породы татарского яруса верхней перми, представленные глинами, мергелем, алевролитом. Мощность этих отложений колеблется от 0 до 50 м.

Отложения казанского яруса верхней перми, чаще залегающие под глинами татарского яруса, представлены известняками с прослоями доломитов. Мощность казанских отложений достигает 15 м. На отдельных участках казанские отложения отсутствуют. Для них, как правило, характерно выборочное или объемное растворение. Породы - трещиноваты, часто разрушены до состояния щебня, дресвы, известково-доломитовой муки, местами полностью растворены с образованием полостей различной высоты, заполненных водой или привнесенным материалом. Высота зафиксированных полостей составляет от 0,2 до 3,0 м.

Гипсы и ангидриты сакмарского яруса нижней перми на контакте с вышележащими отложениями казанского и татарского ярусов верхней перми в данном районе наиболее подвержены процессам растворения с образованием каверн и полостей. Высота полостей изменяется от 0,2 до 7,0 м.

К известнякам и доломитам, а где они отсутствуют, к кровле гипсоангидритовой толщи приурочен напорный водоносный горизонт, водоупором для которого является монолитная часть гипсоангидритовой толщи.

Из поверхностных карстопроявлений наиболее распространены провалы.

Наиболее закарстованы доломиты верхнего девона,  химически чистые  визейские  известняки,  затем     известняки верхов   среднего   карбона,   менее   верхнекаменноугольные.   Карстовые   формы приурочены к эрозионным формам, зонам тектонических нарушений и контактов карбонатных пород с некарстующимися. Наиболее характерными карстовыми формами являются воронки, суходолы, исчезающие реки.

Суффозия. Представляет собой в основном механический вынос частиц грунта из зон концентрированного движения подземных вод с образование отрицательных форм рельефа: просадки, воронки, ложбинки, «цирки» и т.д. Наиболее часто суффозионные формы встречаются на присклоновых участках рек, ручьёв, балок. Размеры суффозионных форм в породах четвертичного возраста, как правило, невелики, в основном не больше 2-5 (до 10) м в диаметре, при глубине 0,5-1,5 м, иногда они вытянуты цепочкой, многие из них заполнены водой. В коренных породах аналогичные формы достигают размеров десятков и сотен метров. Иногда встречаются формы, напоминающие карстовые воронки провального типа. При наличии в составе пород растворимых компонентов в процессе суффозии возрастает доля его химической составляющей, обеспечивающее удаление определенной массы пород из массива.

Заболачивание. Процессы заболачивания имеют достаточно широкое распространение в долинах рек. Горная часть с пересеченным рельефом, хорошо дренированная реками, несмотря на большую, по сравнению с предгорьями, увлажненность заболочена сравнительно слабо. Хотя и здесь, вследствие распространения сезонной, а местами и многолетней мерзлоты, препятствующей, просачиванию атмосферных осадков и интенсивной циркуляции подземных вод – наблюдается заболачивание впадин на нагорных террасах, в седловинах перевалов и днищах межгорных впадин.

## 2.3 Обеспечение района природными ресурсами.

### 2.3.1 Полезные ископаемые.

Павловский район обладает значительными запасами полезных ископаемых, которые в настоящий момент оказывают значительное влияние на социально-экономические условия района. Наибольший интерес представляют месторождения гипса, торфа, песков строительных (рисунок 2.3.1.1).

Рисунок 2.3.1.1 -  Основные месторождения полезных ископаемых Павловского района.

Торф: 203 – Овинищи №986; гипс: 96 – Павловское; 231 – Гомзовское (участок Южный); песок строительный: 95 – Павловское; сапропель: 85 – оз. Кусторка

Гипс и ангидрит. Нижегородская область располагает практически неограниченными запасами гипса и ангидрита, значительная часть которых находится на территории Павловского района. Запасы гипса и ангидрита Павловского месторождения оцениваются в 534649 тыс. тонн и залегают на незначительной глубине. Месторождение гипса и ангидрита «Гомзовское» оценивается в 34940 тыс. тонн гипса и 9520 тыс. тонн ангидрита.

Гипс характеризуется высоким качеством и может с успехом использоваться отечественными и зарубежными предприятиями в производстве стройматериалов, портландцемента и другой продукции. Верхние чистые слои гипса пригодны для получения медицинского гипса. Особенно выделяется месторождение этого гипса к юго-западу от Павлова у деревни Меленки и деревни Крюки. Ангидрит положительно оценен как сырье для ангидритового цемента. Месторождения гипсов и соответствующих им ангидритов толщиной от 3 до 20 метров залегают по правому возвышенному берегу Оки. В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Известняки и доломиты. Весьма ценными природными ресурсами для района являются залежи различных по окраске и мощности залегания известняков и доломитов, которые расположены в северной части района у деревни Окулово и деревни Пруды. Наиболее прочные сорта доломитов используются на фундаменты построек и для покрытия грунтовых дорог. Пористые и менее плотные слои известняков применяются для производства доломитовой муки.

Район располагает незначительными запасами строительных песков (менее 2000000 м³), карбонатных пород (возможно выявление залежей). Повсеместно распространены различные, в том числе гончарные, кирпичные и черепичные глины, есть запасы глин для строительной керамики (менее 1000000 м³).

На всей территории района залегают мергели белого, красного и темно-вишневого цвета. Самые мощные месторождения их расположены между деревни Окулово и деревни Сосновка. Мергели могут быть использованы для производства изразцовых плиток, а также для известкования подзолистых почв.

К топливно-энергетических ресурсам района относятся месторождения торфа. Размеры торфяных болот колеблются от 2,5 до 500 гектар, а в долине реки Оки достигают 1000 гектар. Торф широко используется как удобрение и очень мало — в качестве топлива.

### 2.3.2 Земельные ресурсы.

Площадь земель Павловского муниципального района в пределах административных границ составляет 105 802 га.

Таблица 2.3.2.1 - Экспликация земельного фонда Павловского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 год.

| Наименование категории земель и вида угодий | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего земель: | 51025 | 7353 | 879 | 148 | 42350 | 2777 | 1270 | 105802 |

Таблица 2.3.2.2 - Структура земельного фонда Павловского муниципального района в границах административно-территориального образования (организации).

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодия | Лесные площади | Лесные насаждение, не входящие в лесной фонд | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | пашня | сенокосы | пастбища | Всего | в т.ч. покрытые лесом |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственные товарищества и общества | 25513 | 23019 | 12272 | 4483 | 6264 | 0 | 0 | 689 | 329 | 505 | 329 | 237 | 405 |
| 2 | Производственные кооперативы | 6867 | 6223 | 4567 | 1113 | 543 | 98 | 98 | 213 | 84 | 74 | 39 | 88 | 48 |
| 3 | Итого земель | 32380 | 29242 | 16839 | 5596 | 6807 | 98 | 98 | 902 | 413 | 579 | 368 | 325 | 453 |

Таблица 2.3.2.3 - Структура земельного фонда Павловского муниципального района в границах административно-территориального образования (граждане).

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодия | Лесные площади | лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | пашня | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1625 | 1533 | 1104 |  | 151 | 278 | 33 | 17 | 12 |  | 28 | 2 |
| 2 | Личные подсобные хозяйства | 2041 | 1901 | 1490 | 393 | 14 | 4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Граждане, имеющие служебные наделы | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Садоводы и садоводческие объединения | 1202 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 |
| 5 | Огородники и огороднические объединения | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 858 | 787 | 497 | 186 | 18 | 86 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Животноводы и животноводческие объединения | 55 | 55 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 397 | 397 | 0 | 0 |  | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Граждане, собственники земельных участков | 8364 | 8362 | 7111 | 0 | 264 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Граждане, собственники земельных долей | 1187 | 1187 | 1 | 0 | 671 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Итого земель | 15880 | 15373 | 10269 | 1579 | 1228 | 2297 | 33 | 17 | 223 | 202 | 28 | 4 |

Таблица 2.3.2.4 - Структура земельного фонда г. Павлово в границах административно-территориального образования.

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодия | Земли застройки | Под дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | пашня | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |  |  |
|  | Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственные товарищества и общества | 146 | 146 | 146 |  |  |  |  |  |
|  | Итого земель | 146 | 146 | 146 |  |  |  |  |  |
|  | Граждане |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садоводы и садоводческие объединения | 470 | 416 |  | 416 |  |  |  | 54 |
| 2 | Огородники и огороднические объединения | 101 | 101 | 101 |  |  |  |  |  |
| 3 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 447 | 349 | 140 | 209 |  |  | 98 |  |
| 4 | Животноводы и животноводческие объединения | 245 | 245 |  |  | 110 | 135 |  |  |
| 5 | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 107 | 107 |  |  |  | 107 |  |  |
| 6 | Итого земель | 1370 | 1218 | 241 | 625 | 110 | 242 | 98 | 54 |

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

## 3.1 Общая характеристика района.

Павловский муниципальный район – территория, представляющая собой специализированный промышленный центр. Отличительными особенностями с точки зрения инвестиционной привлекательности являются:

- выгодное географическое положение;

- близость к Нижнему Новгороду;

- близость к специализированным индустриальным комплексам Нижегородской области – городам Балахна, Заволжье, Дзержинск;

- развитая транспортная сеть: железнодорожное, водное, и автомобильное сообщение (с выходом на трассу Федерального значения Москва – Нижний Новгород – Казань и областного значения Нижний Новгород – Касимов), близость к аэропорту, находящемуся в областном центре;

- развитый комплекс предприятий металлообрабатывающей промышленности, имеющей общероссийское значение;

- наличие высокоразвитых предприятий сельского хозяйства;

- наличие современных средств связи;

- высокопрофессиональный трудовой потенциал;

- наличие образовательных учреждений, в т.ч. высшего, среднего и средне профессионального образования;

- наличие развитой финансовой инфраструктуры;

- наличие потенциала для развития различных видов туризма: рекреативного, охотничье-рыболовного.

Среди видов экономической деятельности Павловского муниципального района наиболее широко представлены обрабатывающие производства - 22 крупных и средних предприятий. Также в районе развиваются следующие виды деятельности: сельское хозяйство, лесное хозяйство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий; сеть гостиниц и ресторанов; транспорт; операции с недвижимым имуществом; научные исследования и разработки; гос. управление; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Павловский муниципальный район является центром Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа. Большая часть отгруженной продукции предприятий обрабатывающей отрасли поставляется на общероссийский рынок, более 10% экспортируется в другие страны. Шесть предприятий обработки входят в перечень системообразующих и градообразующих: ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «МИЗ им. Ленина», ОАО «МИЗ им. М. Горького», ОАО ПМЗ «Восход».

Три предприятия сельского хозяйства входят в перечень системообразующих и градообразующих: ОАО «Птицефабрика Павловская», ОАО «Птицефабрика Ворсменская», ЗАО «Горбатовское».

На территории района имеются запасы природных ресурсов:

- гипса и ангидрита: месторождение «Гомзовское» - 34940 тыс. тонн, месторождение «Павловское» – 486480 тыс. тонн;

- песчано – гравийного материала: месторождение «Горбатовское – 1» - запасы песков 4486 тыс. куб. м., песчано – гравийного материала 454 тыс. куб. м.; месторождение «Горбатовское – 2» - запасы песков 804 тыс. куб. м., песчано – гравийного материала 133 тыс. куб. м.; месторождение «Богдановское» - песчано – гравийного материала 210 тыс. куб. м.;

- строительного песка: месторождение «Павловское» - 315 тыс. куб. м.; месторождение «Тумботинское» - 420 тыс. куб. м.;

- суглинка кирпичного: месторождение «Павловское» - 737 тыс. куб. м.; месторождение «Горбатовское» - 496 тыс. куб. м.;

- торфа: на территории района числится 19 торфяных месторождений, где есть возможность для добычи. Самым крупным месторождением, пригодным для промышленного освоения, является т.м. «Овинищи» с запасами торфа 2287 тыс. тонн.

- сапропеля: район располагает 6 озерными месторождениями с общими запасами и ресурсами сапропеля 3724 тыс. тонн.

## 3.2 Экономическая база муниципального района.

3.2.1 Демографическая ситуация.

Динамика демографической ситуации в Павловском муниципальном районе совпадает с тенденциями демографического развития Нижегородской области - наблюдается стабильное уменьшение численности населения. За период с 1990 года по 2010 год численность населения уменьшилась на 19223 человек и к началу 2011 года составила 100695 человек (по данным переписи населения 2010 года). В процентном соотношении численность населения района за период с 1990 года по 2010 год уменьшилась на 16 %.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

На протяжении всего периода, начиная с 2000 года, наблюдается сокращение численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности. На снижение рождаемости влияет и то обстоятельство, что в районе завершился демографический переход. Заметно сократилась доля детей и подростков в общей численности населения, уменьшилась и абсолютная численность населения этой возрастной группы. Двух-, трехдетная семья утратила доминирующее положение, всеобщее распространение получает одно-, двухдетная семья.

Таблица 3.2.1.1 - Общая характеристика демографической ситуации Павловского муниципального района.

| Показатели | Годы (по состоянию на конец года) |
| --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (с учетом переписи населения) |
| 1.1. Общая численность постоянного населения, всего | 119918 | 117855 | 113577 | 103816 | 102370 | 101310 | 100202 | 99170 | 100695 |
| в т.ч. женщины | 65371 | 63934 | 61647 | 57704 | 56977 | 56473 | 55854 | 55295 | 55742 |
| мужчины | 54547 | 53921 | 51930 | 46112 | 45393 | 44837 | 44348 | 43875 | 45223 |
| 1.2. Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), всего | 26716 | 23979 | 20001 | 15226 | 14673 | 14456 | 14389 | 14497 | 14752 |
| в т.ч. женщины | 13119 | 11744 | 9787 | 7499 | 7189 | 7079 | 6990 | 7062 | - |
| мужчины | 13597 | 12235 | 10214 | 7727 | 7484 | 7377 | 7399 | 7435 | - |
| 1.3. Численность трудоспособного населения 16-59 (54) лет, всего | 65262 | 64247 | 65495 | 62582 | 62010 | 61354 | 60473 | 59242 | 60135 |
| в т.ч. женщины в возрасте (16- 54 лет) | 31512 | 30624 | 32404 | 31151 | 30845 | 30515 | 30049 | 29364 | - |
| мужчины в возрасте (16- 59 лет) | 33750 | 33623 | 33091 | 31431 | 31165 | 30839 | 30424 | 29878 | - |
| 1.4. Численность населения старше трудоспособного возраста, всего | 27940 | 29629 | 28081 | 26008 | 25687 | 25500 | 25340 | 25431 | 25808 |
| в т.ч. женщины в возрасте 55 лет и старше | 20740 | 21566 | 19456 | 19054 | 18943 | 18879 | 18815 | 18869 | - |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше | 7200 | 8063 | 8625 | 6954 | 6744 | 6621 | 6525 | 6562 | - |
| 1.5. Численность детского населения (0-17 лет), всего | 29631 | 27156 | 23792 | 18478 | 17609 | 17066 | 16702 | 16517 | - |
| в т. ч. женщины | 14431 | 13236 | 11587 | 9099 | 8649 | 8392 | 8149 | 8044 | - |
| мужчины | 15200 | 13942 | 12205 | 9379 | 8960 | 8674 | 8553 | 8473 | - |
| 1.6. Численность детей младенческого возраста (до года) | 1376 | 910 | 820 | 915 | 890 | 991 | 1095 | 1057 | - |
| 1.7.Численность детей дошкольного возраста (1-6 лет) | 10392 | 6808 | 5241 | 5175 | 5288 | 5386 | 5585 | 5841 | - |
| 1.8. Численность детей младшего школьного возраста (7-10 лет) | 6753 | 7354 | 5205 | 3494 | 3357 | 3299 | 3292 | 3190 | - |
| 1.9. Численность детей школьного возраста (11-14 лет) | 6556 | 7125 | 6962 | 4226 | 3915 | 3636 | 3491 | 3492 | - |
| 1.10. Численность подростков (15-17 лет) | 4554 | 4959 | 5564 | 4668 | 4159 | 3754 | 3239 | 2937 | - |
| 1.11. Численность молодежи 17 -30 лет | 21190 | 19622 | 20012 | 21147 | 21132 | 21027 | 20587 | 20174 | - |
| в т.ч. женщины | 10719 | 9935 | 9700 | 10852 | 10803 | 10738 | 10471 | 10784 | - |
| мужчины | 10471 | 9687 | 10312 | 10295 | 10329 | 10289 | 10116 | 9390 | - |
| 1.12. Зарегистрировано браков | 914 | 750 | 635 | 709 | 772 | 858 | 824 | 749 | 841 |
| 1.13. Зарегистрировано разводов | 287 | 405 | 440 | 532 | 628 | 524 | 504 | 472 | 435 |

Одной из причин уменьшения численности населения в сельских населенных пунктах является интенсивный отток молодых людей, окончивших среднюю школу, в города. После получения профессионального образования молодежь практически не возвращается обратно. Поэтому население стареет, происходит естественная убыль.

Сокращение численности населения и неэффективное использование миграционного потенциала не позволяет обеспечить формирование квалифицированных трудовых ресурсов.

Население женского пола на протяжении анализируемых лет больше на 5 %, чем мужского, хотя наблюдаются колебания в преобладании того или другого пола в отдельных возрастных группах.

Таблица 3.2.1.2 - Демографические показатели и миграционный прирост населения на 1990-2010 год.

| Показатели | Годы (по состоянию на 1 января) |
| --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Число родившихся | 1405 | 929 | 829 | 930 | 907 | 1004 | 1102 | 1063 | 1046 |
| Коэффициент рождаемости на 1000 человек | 11,6 | 7,9 | 7,4 | 8,9 | 8,8 | 9,9 | 10,9 | 10,7 | 10,4 |
| Число умерших | 1452 | 1870 | 2119 | 2219 | 2175 | 2052 | 1969 | 1888 | 1885 |
| Коэффициент смертности на 1000 человек | 11,8 | 16,0 | 19,0 | 21,2 | 21,1 | 20,1 | 19,5 | 18,9 | 19,2 |
| Естественный прирост, человек | -47 | -941 | -1290 | -1289 | -1268 | -1048 | -867 | -825 | -839 |
| Коэффициент естественного прироста | -0,2 | -8,1 | -11,5 | -12,3 | -12,3 | -10,2 | -8,6 | -8,2 | -8,3 |
| Миграционное сальдо (+/-) |  |
| прибыло | 2811 | 1253 | 823 | 445 | 363 | 477 | 319 | 269 | 281 |
| убыло | 2139 | 970 | 552 | 506 | 541 | 489 | 560 | 476 | 642 |
| механическая убыль, прибыль | 672 | 283 | 271 | -61 | -178 | -12 | -241 | -207 | -361 |

За 2010 год в районе было зарегистрировано 1063 родившихся и 1888 человек умерших. Естественная убыль составила 825 человек.

На каждую 1000 жителей района пришлось 10,4 рождений и 19,2 смертей. В целом по Нижегородской области коэффициент рождаемости составил 11,0 промилле, коэффициент смертности – 17,9 промилле.

В 2010 году было зарегистрировано 841 браков, 435 семьи оформили документы о разводе (данный показатель не отражает число распавшихся семей, т. к. документ выдается каждому из бывших супругов по мере необходимости).

На демографическую ситуацию в районе влияют миграционные процессы. За 2010 год в район прибыло 281 человек, а выбыли за ее пределы 642 человек. Отрицательное сальдо миграции составило 361 человек.

3.2.2 Трудовые ресурсы.

Фактическая численность занятых в экономике составляет 44 400 человек. Всего в экономике Павловского муниципального района занято 42,75 %.

| № п/п | Отрасль | Численность рабочих в 2010 году, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая численность занятых в экономике, в том числе в ее основных отраслях: | 44 400 |
| 2 | сельское хозяйство | 2200 |
| 3 | обрабатывающие производства | 20120 |
| 4 | строительство | 1180 |
| 5 | торговля | 5260 |
| 6 | транспорт и связь | 1180 |
| 7 | управление | 1050 |
| 8 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 830 |
| 9 | Финансовая деятельность | 510 |
| 10 | Операции с недвижимым имуществом | 2780 |
| 11 | Образование | 3540 |
| 12 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2830 |
| 13 | Прочие | 2920 |

Таблица 3.2.2.1  - Динамика занятых в экономике МО по отраслям экономики (2000 г.) и видам экономической деятельности (2005 – 2010 г.г.),  тыс. человек.

| Распределение по отраслям | 2000 г. | Распределение по видам экономической деятельности | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего занято в экономике | 50,23 | Всего занято в экономике | 45,30 | 43,83 | 42,96 | 42,12 | 41,67 | 42,75 |
| В т.ч. промышленность | 25,48 | В т.ч. обрабатывающие производства | 22,43 | 21,11 | 20,33 | 19,53 | 19,04 | 19,20 |
| Сельское хозяйство | 3,30 | Сельское хозяйство и лесное хозяйство | 2,85 | 2,78 | 2,71 | 2,43 | 2,44 | 2,50 |
| Транспорт и связь | 0,82 | Транспорт и связь | 1,31 | 1,30 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,18 |
| Строительство | 1,10 | Строительство | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,61 | 0,76 | 1,11 |
| Торговля и общественное питание | 5,88 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5,53 | 5,52 | 5,61 | 5,72 | 5,56 | 5,77 |
| ЖКХ | 1,10 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,45 | 0,54 | 0,61 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 2,77 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2,86 | 2,85 | 2,83 | 2,90 | 2,78 | 2,78 |
| Образование | 3,80 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,84 | 2,82 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,92 |
| Культура и искусство | 0,45 | Образование | 3,35 | 3,32 | 3,35 | 3,32 | 3,46 | 3,50 |
| Наука и научное обслуживание | 1,50 | Финансовая деятельность | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,5 | 0,55 | 0,52 |
| Финансы, кредит, страхование | 0,45 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,05 |
| Управление | 0,98 | Другие отрасли | 1,48 | 1,46 | 1,37 | 1,44 | 1,43 | 1,61 |
| Другие отрасли | 4,55 |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 50,23 | Итого | 45,30 | 43,83 | 42,96 | 42,12 | 41,67 | 42,75 |
| Из них, проживающие в сельских поселениях | 4,30 | Из них, проживающие в сельских поселениях | 3,91 | 3,82 | 3,19 | 3,03 | 3,15 | 3,24 |
| Вне сельского поселения | 45,93 | Вне сельского поселения | 41,39 | 40,01 | 39,77 | 39,09 | 38,52 | 39,51 |

Основная доля населения – 19,20 % от занятых в экономике работает в обрабатывающих отраслях. В других отраслях процентное соотношение занятости составляет: торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий – 5,77 %; образование – 2,92 %, здравоохранение – 2,77 %; сельское хозяйство и лесное хозяйство – 2,50 %, транспорт – 1,18 % и др.

Рисунок 3.2.2.1 - Характеристика трудовых ресурсов по годам.

## 3.3 Жилищный фонд и жилищная обеспеченность.

### 3.3.1 Анализ заданных параметров развития жилищного  обеспечения  (в том числе – малоэтажного), определенных  программными  документами  Нижегородской  области.

При анализе общих направлений и приоритетов развития жилищного  обеспечения использованы следующие нормативные документы Нижегородской области:

- Долгосрочная стратегия массового строительства жилья для всех категорий граждан на территории Нижегородской области до 2020 года (утверждена постановлением правительства Нижегородской области 18.02.2008 № 41);

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства  в Нижегородской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 31 марта 2011 № 222;

- Областная целевая программа «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 16 сентября  2010 года № 611;

- Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области  от 17 февраля 2010 года № 65;

- Ведомственная целевая программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011-2013 годы», утвержденная приказом министерства строительства от 12 октября 2010 года № 52/од;

___________________________________________________________________

Основные положения и приоритеты из вышеперечисленных областных программ развития приводятся в тезисном изложении:

«В общем объеме жилищного фонда Нижегородской области 75% приходится на жилищный фонд в городских поселениях, 25% - в сельской местности, что свидетельствует о значительной урбанизации населения в Нижегородской области;

80% общего объема жилищного фонда области находится в собственности граждан (при этом у значительной доли собственников отсутствуют достаточные средства на содержание своего жилья и они не готовы принимать на себя ответственность и расходы по эксплуатации многоквартирных домов);

20% общего объема жилищного фонда находится в государственной и муниципальной собственности (в основном это жилье, предоставленное гражданам в разное время по договорам социального найма без учета их имущественного положения, независимо от уровня доходов проживающих там граждан). Бремя содержания такого жилья несут местные бюджеты, что приводит к неэффективному использованию их ограниченных финансовых ресурсов и не способствует увеличению жилья, предназначенного для социального найма».

«Жилищный фонд в Нижегородской области имеет следующую структуру: по типу застройки - 30,2% - индивидуальное жилье, 69,8% -многоэтажная застройка».

«Объемы ввода жилья в Нижегородской области не отвечают существующей потребности, что обусловлено не только объективными социально-экономическими факторами, но и рядом субъективных факторов, включая качество управления жилищным фондом на уровне органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области.

Для того, чтобы обеспечить ежегодный ввод жилья на уровне 3,5 млн. кв.м (в расчете 1 квадратный метр на 1 человека), необходимо увеличить темпы оснащения земельных участков инженерной инфраструктурой (примерно в 5 раз). Ориентиром пространственного развития Нижегородской области должен стать принцип многополярного развития, заключающийся в выделении опорных территорий, интенсивное социально-экономическое развитие которых позволяет распространить процессы развития на другие территории.

Развитие территорий внутри районов и городов области должно также строиться исходя из приоритета опорных территорий.

С учетом необходимости исправления сложившихся перекосов в землепользовании, градостроительная и земельная политика в период с 2008 по 2020 год и в последующие годы будет ориентирована на более интенсивное развитие жилой застройки в направлении свободных территорий. Этот процесс будет сопровождаться одновременно снижением плотности жилищного фонда и плотности застройки во всех поселениях, за исключением города Нижнего Новгорода и некоторых других крупных городов области».

«Ресурсы для интенсификации существующей застройки практически исчерпаны. Альтернативой "точечной" застройке должно стать строительство жилья на территориях комплексного освоения. Таким образом, возникает совершенно новый рынок со своими характеристиками, который в перспективе может стать основным для определения цены на недвижимость и, как следствие, определять доступность жилья в целом.

По предварительным подсчетам только планируемые на сегодняшний день к реализации проекты комплексного освоения территорий дают объем ввода жилья до 20 млн. кв. м за период до 10 лет. Таким образом, в перспективе за счет проектов комплексного освоения территорий будет обеспечиваться до 20-25% всего нового жилого строительства ежегодно, а в крупных городах, в которых возможности точечной застройки практически исчерпаны, именно проекты комплексного освоения территорий будут являться основным источником нового жилья, занимая до 50-60% от всего объема вводимого жилья. К 2015 году долю строительства малоэтажного жилья планируется довести до 75 % от общего ввода. Точки роста малоэтажного строительства планируется разместить в пригородных зонах городов и муниципальных районах, где имеется потребность в жилье».

«На сегодняшний день, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Нижегородской области составляет 24 кв.м».

[Примечание: в нашем случае, для сравнения -  в Павловском районе, по официальным данным, жилищная обеспеченность составляет  23,89 кв.м на человека, что незначительно меньше среднеобластного показателя. Вместе с тем, по данным полученным в результате проведенных расчетов, фактическая жилищная обеспеченность жителей Павловского района находится в диапазоне 21,6 – 22,2 кв.м на человека (расчет приведен далее)].

Согласно действующей областной целевой программе «Стимулирование жилищного строительства» в Нижегородской области на среднесрочную перспективу планируется достижение следующих параметров:

Таблица 3.3.1 – Параметры ввода жилья.

| Показатель | Ед. измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Уровень обеспеченности жильем | кв.м/1 человека | 25,1 | 25,3 | 27,24 | 28,18 |
| Ввод многоквартирного жилья | тыс.кв.м | 643 | 560 | 477 | 405 |
| Ввод индивидуального жилья | тыс.кв.м | 857 | 970 | 1103 | 1215 |

На долгосрочную перспективу объем индивидуального жилищного строительства планируется на уровне 1900 тыс.кв.м в 2015-2020 гг. ; количество семей, улучшивших свои жилищные условия за этот период должно составить 30200.

### 3.3.2 Жилищный фонд.

В 2010 г. площадь жилфонда Павловского муниципального района составила 2405,8 тыс. кв.м., на одного жителя приходилось 23,89 кв.м. В последующие годы площадь на одного человека увеличится в основном за счет снижения численности населения района и небольшая часть за счет нового строительства. К 2013 г. данный показатель прогнозируется в размере 24,72 кв.м.

Таблица 3.3.2.1 – Характеристика жилищного фонда.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 2 405,8 |
| 3 | Площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя | кв.м | 23,89 |
| 4 | Из общей площади жилищного фонда по формам собственности: |  |  |
| 5 | государственная | тыс.кв.м | 0,00 |
| 6 | из нее: |  |  |
| 7 | - федеральная | тыс.кв.м | 0,00 |
| 8 | - Нижегородской области | тыс.кв.м | 0,00 |
| 9 | муниципальная | тыс.кв.м | 188,10 |
| 10 | частная | тыс.кв.м | 2 214,10 |
| 11 | Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 62,60 |
| 12 | Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год всего, | ед. | 28 |
| 13 | в том числе: |  |  |
| 14 | молодые семьи | ед. | 1 |
| 15 | отдельные категории граждан | ед. | 27 |
| 16 | Число семей, состоящих на учете для получения жилья на конец года | ед. | 3 561 |
| 17 | в том числе молодые семьи | ед. | 4 |
| 18 | Ввод в действие жилых домов и общежитий за счет всех источников финансирования по формам собственности, всего | тыс. кв. м | 34,90 |
| 19 | в том числе: |  |  |
| 20 | государственная | тыс.кв.м | 0,00 |
| 21 | из нее: |  |  |
| 22 | - федеральная | тыс.кв.м | 0,00 |
| 23 | - Нижегородской области | тыс.кв.м | 0,00 |
| 24 | муниципальная | тыс.кв.м | 0,00 |
| 25 | частная | тыс.кв.м | 34,90 |
| 26 | из нее: |  |  |
| 27 | - индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м | 34,50 |
| 28 | - жилищно-строительные кооперативы | тыс.кв.м | 0,00 |
| 29 | Из общего итога ввод в действие: |  |  |
| 30 | - жилых домов | тыс. кв. м | 34,90 |
| 31 | - квартир (включая квартиры в общежитиях) | ед. | 552 |
| 32 | Благоустройство жилищного фонда |  |  |
| 33 | Удельный вес площади (в % к общей площади жилищного фонда), оборудованной |  |  |
| 34 | - водопроводом | % | 66,10 |
| 35 | - канализацией | % | 60,60 |
| 36 | - горячим водоснабжением | % | 51,00 |
| 37 | - центральным отоплением | % | 91,70 |
| 38 | - ваннами (душем) | % | 55,80 |
| 39 | - газом | % | 68,90 |
| 40 | Сбор, вывоз, утилизация отходов производства и потребления: |  |  |
| 41 | Наличие контейнерных площадок | шт. | 540 |
| 42 | Наличие специализированного автотранспорта для удаления отходов | шт. | 55 |
| 43 | Озеленение населенных пунктов: |  |  |
| 44 | Площадь озелененных территорий | га на 1 чел. | 0,01 |
| 45 | Количество парков, скверов | шт. | 12 |
| 46 | на площади | га | 38,00 |

Большая доля вводимого жилья составляет индивидуальное жилищное строительство, в т.ч. за счет инвентаризации ранее построенного жилья. Так, в 2010г. введено 520 домов, из них 517 индивидуальных, в т.ч. 490 домов в результате инвентаризации.

В прошедшем году построен 18-ти квартирный дом для расселения граждан из ветхого фонда, в дальнейшем планируется продолжение данной работы. Также построено 2 дома для детей – сирот.

## 3.4 Система культурно-бытового обслуживания.

### 3.4.1 Образование.

На территории Павловского муниципального района на 01.01.2011 года находится 81 образовательных учреждений:

- Начальные общеобразовательные школы – 3, в т.ч. 1 филиал;

- Основные общеобразовательные школы – 5;

- Средние общеобразовательные школы – 16;

- Вечерняя общеобразовательная школа –1;

- Специальная (коррекционная) школа – 1;

- Учреждения дополнительного образования – 5;

- Дошкольные образовательные учреждения – 50.

Основная цель образовательных учреждений - организация и предоставление услуг общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дошкольного образования.

Анализ объемов предоставления бюджетных услуг (показатель услуги - количество воспитанников, учащихся) показывает:

- по дошкольному образованию (в 2009 г. - 4280 чел., в 2010 г. - 4343 чел.) - наблюдается положительная динамика изменения объемов в результате открытия дополнительных групп на базе действующих дошкольных учреждений;

- по начальному образованию (в 2009 г.- 3308 чел., в 2010 г. – 3457 чел.);

- по основному общему образованию (в 2009 г. - 4331 чел., в 2010 г. - 4258 чел.);

- по среднему общему образованию (в 2009 г. - 951 чел., в 2010 г.- 869 чел.);

- по дополнительному образованию (в 2009 г. - 4021 чел., в 2010 г - 3877 чел.).

Таблица 3.4.1.1 - Перечень образовательных учреждений на территории Павловского муниципального района.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Численность учащихся (чел.) | Численность педагогического состава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ д/с№1 «Детский городок» , г. Павлово | г. Павлово, ул. Куйбышева, 46 а | 64 | 8 |
| 2 | МДОУ д/с №2, г. Павлово | г. Павлово, ул. Маяковского, 30 а | 80 | 7 |
| 3 | МДОУ д/с №3, г. Павлово | г. Павлово, ул. Крупской, 10 | 40 | 4 |
| 4 | МДОУ д/с №4 «Чебурашка» , г. Павлово | г. Павлово, ул. Чапаева,46 | 110 | 12 |
| 5 | МДОУ д/с №5 «Ласточка» , г. Павлово | г. Павлово, ул. 8-Марта, 97 | 281 | 26 |
| 6 | МДОУ д/с комбинированного вида №6 «Антошка» , г. Павлово | г. Павлово, ул. Чапаева, 44 | 109 | 15 |
| 7 | МДОУ д/с №7, г. Павлово | г. Павлово, пер. Суворова, 11 | 57 | 6 |
| 8 | МДОУ д/с №8, г. Павлово | г. Павлово, ул. Чапаева, 55 | 77 | 5 |
| 9 | МДОУ д/с №9, г. Павлово | г. Павлово, ул. Советская, 9а | 80 | 6 |
| 10 | МДОУ д/с компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников №10 | г. Павлово, ул. Маяковского, 6а | 50 | 14 |
| 11 | МДОУ д/с присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур №13 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, 66 | 51 | 9 |
| 12 | МДОУ д/с №14, г. Павлово | г. Павлово, пер. Суворова 1б | 55 | 4 |
| 13 | МДОУ д/с №17, г. Павлово | г. Павлово, ул. Толстого, 29 | 81 | 7 |
| 14 | МДОУ д/с №18 «Аленушка», г. Павлово | г. Павлово, ул. 1-я Строителя. 7 | 110 | 10 |
| 15 | МДОУ д/с №19, г. Павлово | г. Павлово, ул. Дальняя Круча, 26 | 55 | 5 |
| 16 | МДОУ д/с №20 «Дюймовочка», г. Павлово | г. Павлово, ул. Чапаева, 68 | 112 | 11 |
| 17 | МДОУ д/с №21 «Теремок», г. Павлово | г. Павлово, ул. Инициативная, 17 | 111 | 12 |
| 18 | МДОУ д/с №22 «Колобок», г. Павлово | г. Павлово, ул. Свободы, 12а | 115 | 11 |
| 19 | МДОУ д/с №23 «Колокольчик», г. Павлово | г. Павлово, ул. Свободы, 2 | 154 | 16 |
| 20 | МДОУ д/с №24 «Вишенка» , г. Павлово | г. Павлово, ул. Перчанкина, 80а | 220 | 23 |
| 21 | МДОУ д/с комбинированного вида №25 «Сувенир», г. Павлово | г. Павлово, ул. Тельмана, 66 | 193 | 22 |
| 22 | МДОУ д/с №26 «Калинка», г. Павлово | г. Павлово, ул. Высокая, 12 | 136 | 12 |
| 23 | МДОУ д/с №27 «Крепыш», г. Павлово | г. Павлово, ул. Железнодорожная, 3 | 116 | 11 |
| 24 | МДОУ д/скомбинированного вида №28 «Журавушка» , г. Павлово | г. Павлово, ул. Островского, 55 | 112 | 12 |
| 25 | МДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников №30 «Дельфиненок» | г. Павлово, ул. Школьная, 48 | 119 | 13 |
| 26 | МДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников №31 «Родничок» | г. Павлово, ул. Транспортная, 20 | 195 | 24 |
| 27 | МДОУ д/с №32 «Росинка», г. Павлово | г. Павлово, ул. Карла Маркса, 2 | 25 | 6 |
| 28 | МДОУ д/с №2 г. Ворсма | г. Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, 8-а | 60 | 5 |
| 29 | МДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Гагарина, 11а | 187 | 15 |
| 30 | МДОУ д/с комбинированного вида №5 «Родничок» г. Ворсма | г. Ворсма, ул. 2-я Пятилетка, 1-а | 203 | 21 |
| 31 | МДОУ д/с №6 «Ягодка» г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Весенняя,1 | 76 | 8 |
| 32 | МДОУ д/с №2 г. Горбатов | г. Горбатов, ул. Советская,4 | 30 | 3 |
| 33 | МДОУ д/с №3 г. Горбатов | г. Горбатов, ул. Ломоносова, 7а | 54 | 6 |
| 34 | МДОУ д/с №1 р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, ул. Куйбышева, 33 | 37 | 4 |
| 35 | МДОУ д/с №2 «Березка» р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, ул. Пролетарская, 196 | 120 | 11 |
| 36 | МДОУ д/с №3 «Светлячок» р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, ул. Зои Космодемьянской, 30а | 99 | 8 |
| 37 | МДОУ д/с №4 «Юбилейный» р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, ул. Пролетарская, 22а | 130 | 12 |
| 38 | МДОУ д/с №6 р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, ул. Буденного, 9 | 28 | 2 |
| 39 | МДОУ д/с «Сказка» с. Абабково | с. Абабково, ул. Молодежная, 1 8 | 30 | 3 |
| 40 | МДОУ д/с с. Вареж | с. Вареж, ул. Речная, 12 | 15 | 2 |
| 41 | МДОУ д/с с. Грудцино | с. Грудцино, ул. Школьная, 15 | 47 | 5 |
| 42 | МДОУ д/с с. Б. Давыдово | с. Болышое Давыдово, ул. Молодежная, 28а | 22 | 3 |
| 43 | МДОУ д/с д. Комарово | д. Комарово, ул. Колхозная, 160 | 15 | 1 |
| 44 | МДОУ д/с №2 «Светлячок» с. Таремское | с. Таремское, ул. Школьная, ЗЗа | 72 | 7 |
| 45 | МДОУ д/с №3 «Улыбка» с. Таремское | с. Таремское, ул. Микрорайон "Новый", 32а | 113 | 12 |
| 46 | МДОУ д/с с. Ярымово | с. Ярымово, д. 15 | 41 | 3 |
| 47 | МДОУ д/с №1 д. Ясенцы | д. Ясенцы, д. 57а | 14 | 1 |
| 48 | МДОУ д/с №2 д. Ясенцы | д. Ясенцы, ул. Юбилейная, 8 | 27 | 3 |
| 49 | МДОУ д/с №3 «Петушок» д. Ясенцы | д. Ясенцы, ул. Школьная, 22 | 57 | 6 |
| 50 | МДОУ д/с Чмутово | с. Чмутово, ул Школьная, д.1 | 8 | 1 |
| 51 | МОУ СОШ №1, г. Павлово | г. Павлово, ул. Садовая, д. 1 | 551 | 40 |
| 52 | МОУ СОШ №3, г. Павлово | г. Павлово, ул. Чапаева, д. 41 | 618 | 45 |
| 53 | МОУ СОШ №5, г. Павлово | г. Павлово, ул. Высокая, д. 24 | 319 | 19 |
| 54 | МОУ СОШ №6, г. Павлово | г. Павлово, ул. Маяковского, д. 4 | 546 | 36 |
| 55 | МОУ СОШ №7, г. Павлово | г. Павлово, ул. Маяковского, д. 90а | 360 | 27 |
| 56 | МОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 71 | 770 | 52 |
| 57 | МОУ СОШ №10, г. Павлово | г. Павлово, ул. Суворова, д. 4 | 707 | 49 |
| 58 | МОУ СОШ №11, г. Павлово | г. Павлово, ул. Трудовая, д. 73б | 592 | 37 |
| 59 | МОУ НОШ №14, г. Павлово | г. Павлово, ул. Пилота, д. 45 | 77 | 5 |
| 60 | МОУ СОШ №16, г. Павлово | г. Павлово, ул. Лермонтова, д. 16-а | 790 | 44 |
| 61 | МОУ ВСОШ №1, г. Павлово | г. Павлово, пер. Луначарского, д.8-а | 154 | 7 |
| 62 | МСОУ специальная (коррекционная) школа VII вида, г. Павлово | г. Павлово, ул. Шмидта, д. 32 | 127 | 23 |
| 63 | МОУ СОШ №1 г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Гагарина, д. 9 | 474 | 36 |
| 64 | МОУ СОШ №2 г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Строителей, д. 10 | 344, кроме того 21 – очно-заочно формы обучения | 23 |
| 65 | МОУ НОШ г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Завьялова, д. 24 | 196 | 11 |
| 66 | МОУ СОШ №1 р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, ул. Пролетарская, д. 1 | 360 | 26 |
| 67 | МОУ СОШ №2 р. п. Тумботино | р. п. Тумботино, ул. Школьная, д. 17-а | 444 | 36 |
| 68 | МОУ СОШ №1 г. Горбатов | г. Горбатов, ул. Советская, д. 4-а | 220 | 20 |
| 69 | МОУ ООШ с. Ярымово | с. Ярымово, д. 23 | 41 | 8 |
| 70 | МОУ СОШ с. Таремское | с. Таремское, ул. Школьная, д. 29а | 254 | 24 |
| 71 | МОУ СОШ с. Грудцыно | с. Грудцыно, ул. Школьная, д. 20 | 92 | 13 |
| 72 | МОУ СОШ д. Ясенцы | д. Ясенцы, ул. Школьная, д. 17 | 165 | 21 |
| 73 | МОУ ООШ с. Абабково | с. Абабково, пер. Школьный, д. 4 | 100 | 12 |
| 74 | МОУ ООШ с. Вареж | с. Вареж, ул. Школьная, д. 22 | 62 | 7 |
| 75 | МОУ ООШ д. Комарово | д. Комарово, ул. Центральная д. 5-а | 46 | 10 |
| 76 | МОУ ООШ д. Лаптево | д. Лаптево, ул. Школьная д. 20а | 92/30 дошк | 12 |
| 77 | МОУ НОШ д. Б.Окское (филиал МОУ СОШ № 2 р.п. Тумботино) | д. Б.Окское, д. 51а | 28 | 0 |
| 78 | МОУ ДОД Станция Юных Туристов г. Павлово | г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 45 | 423 | 7 |
| 79 | МОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества | г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 45 | 1789 | 67 |
| 80 | МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Павлово | г. Павлово, ул. Огородная, д. 1 | 845 | 45 |
| 81 | МОУ ДОД Дом детского творчества г. Горбатова | г. Горбатов, ул. 1 Мая, 7 | 105 | 1 |
| 82 | МОУ ДОД Дом детского творчества г. Ворсма | г. Ворсма, пер. Чапаева, 11а | 715 | 18 |

Таблица 3.4.1.1 - Перечень профессионально-технических и прочих объектов образования по состоянию 2010 год.

| №п/п | Наименование, номер и тип учреждения | Местонахождение | Численность учащихся (чел.) | Численность педагогического состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОУНПО Профессиональное училище № 16 | г. Павлово, ул. Высокая, 1 | 288 | 26 (в т ч. 6 совместителей) |
| 2 | ГОУНПО Профессиональное училище № 31 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича, 53 | 350 | 56 (в т ч 6 совместителей) |
| 3 | ФГОУСПО Павловский автомеханический техникум им Лепсе | г. Павлово, ул. Коммунистическая, 3 | 1032 (в т ч. 212 заочное отделение) | 60 (в т ч 9 совместителей) |
| 4 | ГОУСПО Павловский техникум народных художественных промыслов России | г. Павлово, ул. Маяковского, 28 | 295 | 43 (в т ч 11 совместителей) |
| 5 | Павловский филиал Нижегородского государственного университета им Лобачевского | г. Павлово, ул. Шмидта, 9 | 480 – очное отделение 883 – заочное отделение | Нет |
| 6 | Павловский филиал Нижегородского государственного технического университета им Алексеева | г. Павлово, ул. Горького, 23 | 542 | 9 |

В 2010 году введено в действие муниципальное образовательное учреждение школы с правом реализации дошкольного образования в д. Лаптево, открыто муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 14 г. Павлово, что улучшит условия учебно-воспитательного процесса, а так же удовлетворит потребность населения в услугах дошкольного образования (95 мест) и услугах общего образования (100 мест).

Ликвидация 3-х сельских малокомплектных школ с 1.09.2010 г. (ООШ д. Кряжи, ООШ д. М-Иголкино, ООШ д. Чмутово) улучшит показатели по наполняемости классов в сельской местности и позволит сократить неэффективные расходы по общему образованию Павловского муниципального района в 2010 г.

При пуске в эксплуатацию в 2011 г. нового здания средней школы в г. Павлово планируется в освободившемся здании, где в настоящее время располагается школа № 5,  в 2012г. разместить ДОУ № 29 на 110 мест. Также намечается вернуть здание, в котором в настоящее время располагается подразделение Управления образования, для детского сада  № 15 на 80 мест.

В 2012 – 2013 г.г. в г. Павлово планируется строительство двух новых ДОУ на 205 мест каждый.

3.4.2 Здравоохранение.

В состав здравоохранения Павловского муниципального района входят 4 юридических лица: МУЗ «Павловская ЦРБ»; МУЗ «Ворсменская городская больница»; МУ «Тумботинская больница»; МУ «Горбатовская больница».

В структуру коечного фонда лечебно-профилактических учреждений входят круглосуточные койки, койки дневного пребывания в стационаре, койки дневного пребывания при поликлинике. В отчетном 2009 году выполнение сетевых показателей в круглосуточном стационаре составило 102 % по сравнению с плановыми показателями.

В дневном стационаре выполнение сетевых показателей составило 105 %, выполнение на койках дневного пребывания при поликлинике составило 98,2 % . В 2009 году проводилась работа по приведению коечного фонда к федеральному нормативу. На начало 2010 г. в системе ОМС (круглосуточный стационар) было сокращено 4 койки и 7671 койко/дней.

Таблица 3.4.2.1 - Перечень объектов здравоохранения на территории Павловского муниципального района.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Число коек/ пос. в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ «Павловская ЦРБ» | г. Павлово, ул. Советская д. 24 | 340/900 |
| 2 | МУЗ «Павловская ЦРБ» (Поликлиника) | г. Павлово, ул. Куйбышева д. 43 |  |
| 3 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Наркологическое отделение (Стационар) | г. Павлово, ул. Красная горка д. 2 |  |
| 4 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Наркологическое отделение (Поликлиника) | г. Павлово, ул. Ленина д. 18 |  |
| 5 | МУЗ «Павловская ЦРБ» (Поликлиника) 2-е Терапевтическое отделение | г. Павлово, ул. Н. Гастелло д. 5 |  |
| 6 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Городская больница №1 (Стационар) | г. Павлово, ул. 8 марта д. 1а | 134/500 |
| 7 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Городская больница №1 (Поликлиника) | г. Павлово, ул. Трудовая д. 1 |  |
| 8 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Городская больница №2, (Стационар) | г. Павлово, ул. Кооперативная д. 1-а | 177/250 |
| 9 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Городская больница №2, (Поликлиника) | г. Павлово, ул. Кооперативная д. 1-а |  |
| 10 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Детская больница «Айболит» | г. Павлово, ул. Советская д. 24. | 82/900 |
| 11 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Детская поликлиника | г. Павлово, ул. Кирова д. 90 |  |
| 12 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Детская поликлиника, филиал №2 | г. Павлово, ул. Суворова д. 1 |  |
| 13 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Детская поликлиника, филиал №3 | г. Павлово, ул. Н. Гостелло д. 5-б |  |
| 14 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Детская поликлиника, филиал №4 | г. Павлово, ул. Радиальная д. 7 |  |
| 15 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Павловский родильный дом с женской консультацией | г. Павлово, ул. Советская д. 24. | 145/200 |
| 16 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Стоматологическая поликлиника | г. Павлово, пер. Больничный д. 4 | -/400 |
| 17 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Станция скорой медицинской помощи | г. Павлово, ул. Транспортная д. 5-б |  |
| 18 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Таремская сельская врачебная амбулатория | с. Таремское, ул. Школьная д. 10-а | -/50 |
| 19 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Абабковская сельская врачебная амбулатория | с. Абабково, пер. Школьный д. 1 | 5/70 |
| 20 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Ясенецкая сельская врачебная амбулатория | д. Ясенцы, ул. Школьная д. 23 | 5/70 |
| 21 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Молявинский фельдшерский пункт | д. Молявино, ул. Новая д. 13-а | -/23 |
| 22 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Давыдовский фельдшерско-акушерский пункт | с. Б. Давыдово, ул. Заводская д. 1 | -/59 |
| 23 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Чернеевский фельдшерский пункт | д. Чернеево, ул. Новая д. 4 | -/23 |
| 24 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Лаптевский фельдшерско-акушерский пункт | д. Лаптево, ул. Н. Квасова д. 40-а | -/47 |
| 25 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Ярымовский фельдшерско-акушерский пункт | с. Ярымово, д. 15 | -/47 |
| 26 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Кряжовский фельдшерский пункт | д. Кряжи, д. 4 | -/23 |
| 27 | МУЗ «Павловская ЦРБ» М. Иголкинский фельдшерский пункт | д. М. Иголкино, д. 92 | -/23 |
| 28 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Лоханский фельдшерский пункт | д. Лохани, д. 53 | -/23 |
| 29 | МУЗ «Павловская ЦРБ» Варежский фельдшерско-акушерский пункт | с. Вареж, д. 18 | -/47 |
| 30 | МУЗ «Ворсменская городская больница» (Стационар) | г. Ворсма, ул. Свободы д. 67-а | 87/250 |
| 31 | МУЗ «Ворсменская городская больница» (Поликлиника) | г. Ворсма, ул. Ленина д. 118 |  |
| 32 | МУЗ «Ворсменская городская больница». Детская поликлиника | г. Ворсма, пер. 2-ая Пятилетка д. 1 |  |
| 33 | МУЗ «Ворсменская городская больница» Грудцинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Грудцино, пер. Заводской д. 24 | -/47 |
| 34 | МУЗ «Ворсменская городская больница» Комаровский фельдшерско-акушерский пункт | д. Комарово, ул. Центральная д. 170 | -/47 |
| 35 | МУЗ «Ворсменская городская больница» Коровинский фельдшерско-акушерский пункт | д. Кишемское, д. 43 к. 1 |  |
| 36 | МУЗ «Ворсменская городская больница» Фроловский фельдшерско-акушерский пункт | с. Фроловское, ул. Клубная д. 17 к. 1 | -/23 |
| 37 | МУЗ «Ворсменская городская больница» Кишкинский фельдшерско-акушерский пункт | д. Кишкино, ул. Нагорная д. 1-а к. 1 | -/23 |
| 38 | МУ «Тумботинская больница»Стационар | р. п Тумботино, ул. Пушкина д. 1-а | 55/150 |
| 39 | МУ «Тумботинская больница» (Поликлиника) | ул. Чкалова д. 15 |  |
| 40 | МУ «Тумботинская больница» Щепачихинский фельдшерско-акушерский пункт | д. Щепачиха | -/23 |
| 41 | МУ «Тумботинская больница» Ст. Щербининский фельдшерско-акушерский пункт | д. Ст. Щербинино | -/23 |
| 42 | МУ «Тумботинская больница» НПС Степаньковский фельдшерско-акушерский пункт | д. Степаньково в 4 км к северо-западу от д. Степаньково | -/23 |
| 43 | МУ «Горбатовская больница», | г. Горбатов, ул. Горбунова д. 9 | 25/150 |
| 44 | МУ «Горбатовская больница», Чмутовский фельдшерский пункт | д. Чмутово, ул. Мира д. 36 к. 19 | -/23 |
| 45 | МУ «Горбатовская больница», Борковский фельдшерский пункт | д. Борок д. 2 | -/23 |

Фактическое количество амбулаторных посещений в 2010 г по сравнению с 2009 г. увеличилось на 18,5 %.

Рождаемость в 2010 г составила 9,9 на 1000 жителей и выросла по сравнению с 2009 г. на 19 % (8,3 на 1000 жителей  – в 2009 г.).

Общая смертность населения района в 2010г. составила 19 чел. на 1000 жителей против 18,9 чел. в 2009г.; перинатальная смертность 8 – на 1000 жителей (в 2009 –7,5).

Младенческая смертность составила 4,9 на 1000 родившихся живыми (2009 – 4,6) при одинаковом количестве – по 5 случаев - и в 2009 и в 2010 годах.

В районе существует большая проблема - нехватка врачебных кадров. В связи с пуском нового корпуса МУЗ «Павловская ЦРБ» в 2012 г. и открытием на его базе межрайонных сосудистых центров, центра пострадавших в ДТП, онкоцентра с 2013 г. эта проблема становится наиболее актуальной. Благодаря областной целевой программе «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта, культуры Нижегородской области» в 2010 г. на работу в ЛПУ пришли  3 молодых специалиста. В 2011 году по данной программе на работу в ЛПУ придут еще 3 врача. Главным врачом МУЗ «Павловская ЦРБ проводится большая работа по привлечению в лечебно-профилактические учреждения района молодых специалистов.

Для решения проблем разработаны мероприятия, влияющие на показатели деятельности ЛПУ:

- улучшению качества обслуживания населения;

- сокращение сроков ожидания госпитализации;

- своевременность оказания медицинской помощи;

- эффективная профилактика обострений хронических заболеваний;

- профилактика возникновений острых заболеваний и.т.д.

3.4.3 Культура.

На территории Павловского муниципального района на 01.01.2011 года осуществляют свою деятельность 59  учреждений культуры (досугового, информационного, образовательного типа). В 2010 году в учреждениях культуры района функционировало 290 кружков,  клубов по интересам и любительских объединений в клубных учреждениях; 4 учреждения дополнительного образования (детская музыкальная школа, детская художественная школа, 2 детских школы искусств). Население района в 2010 году обслуживало 29 библиотек.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Таблица 3.4.3.1 - Перечень объектов культуры Павловского муниципального района.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Число посадочных мест (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворец культуры | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 55 | 1200 |
| 2 | Социо-культурный центр | г. Павлово, ул. Кирова, д. 53 | - |
| 3 | Дом досуга микрорайона Калининский | г. Павлово, ул. Высокая, д. 26 | 50 |
| 4 | Таремский СДК | с. Таремское | 350 |
| 5 | Молявинский СДК | д. Молявино | 100 |
| 6 | Ясенецкий СДК | п. Ясенцы | 150 |
| 7 | Давыдовский СДК | д. Б. Давыдово | 200 |
| 8 | Чернеевский дом досуга | д. Чернеево | 60 |
| 9 | Ярымовский СДК | с. Ярымово | 90 |
| 10 | Абабковский СДК | с. Абабково | 106 |
| 11 | Комаровский СДК | д. Комарово | 200 |
| 12 | Грудцинский СДК | с. Грудцино | 200 |
| 13 | ГорбатовскиЙ ГДК | г. Горбатов | 270 |
| 14 | Щепачихинский дом досуга | д. Щепачиха | 170 |
| 15 | Степаньковский с\клуб | НПС «Степаньково» | 60 |
| 16 | Варежский СДК | с. Вареж | 100 |
| 17 | Пурковский СДК | д. Пурка | 200 |
| 18 | Ворсменский Дом культуры | г. Ворсма, ул. Ленина, 86 | 650 |
| 19 | НП ЦДК ОАО «Павловский автобус» | г. Павлово, ул. Суворова, д.1 | 500 |
| 20 | Дом культуры Заречный | р.п. Тумботино, ул. Пушкина 1 | 400 |
| 21 | М. Иголкинский СК | д. М. Иголкино | 100 |
| 22 | Лаптенский СДК | с. Лаптево, ул. Школьна, д. 28 а | 150 |

Таблица 3.4.3.2 - Перечень библиотек Павловского муниципального района.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Читателей, чел | Фонд, экз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная библиотека им. В.Г.Короленко | г. Павлово, ул. Фаворского, д.73 | 6448 | 47584 |
| 2 | Центральная детская библиотека им. Л. Чайкиной | г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 45 | 5385 | 27093 |
| 3 | Городская библиотека № 1 | г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 17 | 2247 | 27188 |
| 4 | Городская библиотека № 2 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 14 | 2264 | 14694 |
| 5 | Городская библиотека № 3 | г. Павлово, ул. Северная, д. 37 | 1285 | 15510 |
| 6 | Городская детская библиотека № 4 | г. Павлово, ул. Чапаева, д.48 | 3083 | 19380 |
| 7 | Городская детская библиотека № 5 | г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д. 14 | 3081 | 21099 |
| 8 | Ворсменская городская библиотека № 6 | г. Ворсма, ул. Ленина, д.86 | 2268 | 17580 |
| 9 | Ворсменская детская библиотека № 7 | г. Ворсма, ул. Ленина, д. 12 | 1697 | 16166 |
| 10 | Горбатовская городская библиотека № 8 | г. Горбатов, ул.К.Маркса, 4 | 2125 | 26333 |
| 11 | Тумботинская поселковая библиотека № 9 | р.п. Тумботино, ул.Буденного, 27 | 3045 | 23901 |
| 12 | Тумботинская детская библиотека № 10 | р.п. Тумботино, ул. Луначарского, 56 | 2269 | 20689 |
| 13 | Абабковская сельская библиотека № 11 | с. Абабково | 520 | 9849 |
| 14 | Ясенецкая сельская библиотека № 12 | п. Ясенцы | 511 | 10189 |
| 15 | Варежская сельская библиотека № 13 | с. Вареж | 527 | 17100 |
| 16 | Грудцинская сельская библиотека № 14 | с. Грудцино | 504 | 11280 |
| 17 | Б.Давыдовская сельская библиотека № 15 | д. Б.Давыдово | 530 | 9379 |
| 18 | Кишкинская сельская библиотека № 17 | д. Кишкино | 395 | 9019 |
| 19 | Комаровская сельская библиотека № 18 | д. Комарово | 495 | 5318 |
| 20 | Коровинская сельская библиотека № 19 | д. Коровино | 313 | 9016 |
| 21 | Лаптевская сельская библиотека № 20 | с. Лаптево | 502 | 4163 |
| 22 | Молявинская сельская библиотека № 21 | д. Молявино | 505 | 6885 |
| 23 | Чмутовская сельская библиотека № 23 | с. Чмутово | 533 | 6675 |
| 24 | Ст.Щербининская сельская библиотека № 24 | д. Ст. Щербинино | 500 | 7964 |
| 25 | Пурковская сельская библиотека № 26 | д. Пурка | 505 | 6516 |
| 26 | Таремская сельская библиотека № 27 | с. Таремское | 1030 | 7880 |
| 27 | Щепачихинская сельская библиотека № 28 | д. Щепачиха | 502 | 6363 |
| 28 | Ярымовская сельская библиотека № 30 | с. Ярымово | 505 | 8485 |
| 29 | Городская библиотека № 31 | г. Павлово, ул. Высокая, д.26 | 1959 | 5618 |
| 30 | Павловский исторический музей | г. Павлово, ул. Красноармейская д. 6 | 15800 |  |
| 31 | Городской Выставочный зал | г. Павлово, ул. Красноармейская д. 10 | 3878 |  |
| 32 | МОУ ДОД «Детская музыкальная школа г. Павлово» | г. Павлово, ул. Шмидта, 38 | 658 |  |
| 33 | МОУ ДОД «Детская художественная школа г. Павлово» | г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 7 | 304 |  |
| 34 | МОУ ДОД «Детская школа искусств г.Ворсма» | г. Ворсма, ул.Гагарина, 22 а | 409 |  |
| 35 | МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п. Тумботино» | р.п. Тумботино, ул. Луначарского,56 | 313 |  |

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление. Требуется дополнительное финансирование отрасли ввиду значительного износа материально-технической базы, недостаточное оснащение современной компьютерной и оргтехникой. Без этого невозможно осуществление процесса инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемости проектов.

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой зарплатой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток молодежи из деревень и сел.

### 3.4.4 Физическая культура и спорт.

На территории Павловского муниципального района действуют 96 муниципальных и ведомственных физкультурно-спортивных организаций, занимающихся развитием физкультурно-массовой работы.

Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется необходимая спортивная база: 109 спортивных сооружений, 6 стадионов, 2 Дома спорта, 2 ФОКа, 41 спортивный зал, 1 плавательный бассейн, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 1 шахматный клуб.

Таблица 3.4.4.1 - Спортивные учреждения Павловского муниципального района.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУ ФОК «Торпедо» | г. Павлово, ул. Суворова, д.1 |
| 2 | МУ СОК «Гармония» | г. Павлово |
| 3 | ФОК г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Строителей, д. 60 а |
| 4 | Стадион МОУ ДОД ДЮШС №1 | г.Павлово, ул. Огородная, д.1 |
| 5 | Спорткомплекс «Метеор» ОАО «Гидроагрегат» | г. Павлово, ул. Маяковского, 34 |
| 6 | ООО «Созвездие» оздоровительный комплекс, фитнес-клуб | г. Павлово, ул. Фаворского, д.91 |
| 7 | СОК «Спартак» р.п. Тумботино | р.п. Тумботино, ул. Пролетарская, д.14а |
| 8 | Стадион «Сельхозтехники» | г. Павлово, ул. Ал. Ильича, д. 74 |
| 9 | Стадион ОАО «Ворсменская птицефабрика» | д. Ясенцы |
| 10 | Спортивная площадка | ул. Высокая, около д. З |
| 11 | Спортивная площадка | ул. Перчанкина |
| 12 | Спортивная площадка | ул. Советская, рядом с д. 24 |
| 13 | Спортивная площадка | ул. Ал. Ильича |
| 14 | Спортивная площадка | ул. Лермонтова, рядом со школой №16 |
| 15 | Спортивная площадка | Ул. Строителей |
| 16 | Спортивная площадка | ул. М. Жукова |
| 17 | Спортивная площадка | с. Вареж |
| 18 | Спортивная площадка | п. Ясенцы |
| 19 | Спортивная площадка | г. Ворсма |
| 20 | Спортивная площадка | г. Горбатов |

В 2010 году в районе произошло снижение охвата населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 13,8% до 13,1 %. Данный факт явился конечным итогом сложной экономической обстановки, как в целом по стране, так и в районе. Значительно сократилась численность работающих на предприятиях Павловского района, в т.ч. число штатных работников физкультуры и спорта на предприятиях за год сократилось с 47 до 3 единиц. В 2009 году полностью прекратили своё существование завод «Слесарно-монтажного инструмента» и «Павловский завод металлоконструкций», до недавнего времени стабильно работающие предприятия района, имеющие свою развитую инфраструктуру, спортивные базы, мощнейшие КФК.

В 2011 г. в г. Павлово планируется пуск нового физкультурно-оздоровительного комплекса с большим футбольным и ледовым полями, 2 бассейнами, спортивными залами и игровыми площадками, в связи с чем планируется  увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 15 %.

С вводом в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса уровень фактической обеспеченности спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями и плавательными бассейнами значительно увеличивается, хотя и не полностью отвечает нормативным потребностям.

В целях повышения интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом ведется работа по совершенствованию информационной политики, в средствах массовой информации много внимания уделяется информационному сопровождению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

## 3.5 Транспортная инфраструктура.

Район расположен в 70 км от г.Н.Новгород и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

- трасса областного значения «Нижний Новгород - Касимов»;

- железнодорожная ветка до г. Н. Новгород (железнодорожная станция «Металлист»);

- внутренние судоходные пути по р. Ока (пристань в г. Павлово);

- близость к международному аэропорту Н. Новгород – 68 км;

- грузовая площадка «Марачево» (для складирования грузов).

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Павловского муниципального района на 1 января 2011 года составила 686,147 км. Из них 255,455 км (38 %) дороги общего пользования находящиеся в собственности Правительства Нижегородской области, 62 % муниципальные дороги, включая улично-дорожную сеть городов Павлово, Ворсма, Горбатов.

Таблица 3.5.1 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование района (города), автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С твердым покрытием, км | С грунтовым покрытием, км |
| 1 | 22 ОП МЗ 22Н-3104 | Ворсма-Горбатов | 23,910 | 23,910 | - |
| 2 | 22 ОП МЗ 22Н-3105 | Павлово-Гомзово | 15,700 | 15,700 | - |
| 3 | 22 ОП МЗ 22Н-3106 | Павлово-Михалицы | 21,450 | 21,450 | - |
| 4 | 22 ОП МЗ 22Н-3107 | Подъезд к с.Ярымово от а/д Павлово-Сосновское- Лесуново- Мухтолово | 0,780 | 0,780 | - |
| 5 | 22 ОП МЗ 22Н-3108 | Подьезд к д.Давыдково от а/д Павлово-Сосновское- Лесуново- Мухтолово | 6,245 | 6,245 | - |
| 6 | 22 ОП МЗ 22Н-3109 | Подъезд к д.Чернеево от а/д Павлово-Сосновское- Лесуново- Мухтолово | 1,494 | 1,494 | - |
| 7 | 22 ОП МЗ 22Н-3110 | Ясенцы-Рыбино | 7,784 | 7,784 | - |
| 8 | 22 ОП МЗ 22Н-3112 | Таремское-Крюки | 2,126 | 2,126 | - |
| 9 | 22 ОП МЗ 22Н-3113 | Подъезд к д.Мещера от а/д Ворсма-Горбатов | 1,750 | 1,750 | - |
| 10 | 22 ОП МЗ 22Н-3114 | Подъезд к с.Чмутово от а/д Ворсма-Горбатов | 3,110 | 3,110 | - |
| 11 | 22 ОП МЗ 22Н-3115 | Подъезд к грузовому причалу от а/д Павлово-Михалицы | 0,761 | 0,761 | - |
| 12 | 22 ОП МЗ 22Н-3116 | Подъезд к с.М.Иголкино от а/д Павлово-Михалицы | 3,091 | 3,091 | - |
| 13 | 22 ОП МЗ 22Н-3117 | Подъезд к пристани «Вареж» от а/д Павлово-д.Михалицы | 0,985 | 0,985 | - |
| 14 | 22 ОП МЗ 22Н-3118 | Подъезд к д.Криуша от а/д Павлово-Михалицы | 1,108 | 1,108 | - |
| 15 | 22 ОП МЗ 22Н-3119 | Подъезд к д.Бандино от а/д Павлово-Михалицы | 0,826 | 0,826 | - |
| 16 | 22 ОП МЗ 22Н-3120 | Подъезд к д.Липовицы от а/д Павлово-Михалицы | 1,500 | 1,500 | - |
| 17 | 22 ОП МЗ 22Н-3121 | Тумботино-Ст.Щербинино | 5,842 | 5,842 | - |
| 18 | 22 ОП МЗ 22Н-3122 | Подъезд к трудовому лагерю от а/д Павлово-Гомзово | 2,050 | 2,050 | - |
| 19 | 22 ОП МЗ 22Н-3123 | Подъезд к д.Медвежье от а/д Павлово-Гомзово | 2,917 | 2,917 | - |
| 20 | 22 ОП МЗ 22Н-3124 | Подъезд к д.Кишкино от а/д Ворсма-Фроловское | 3,494 | 3,494 | - |
| 21 | 22 ОП МЗ 22Н-3125 | Павлово-Марачево | 2,480 | 2,480 | - |
| 22 | 22 ОП МЗ 22Н-3126 | Ворсма-Фроловское | 8,584 | 8,584 | - |
| 23 | 22 ОП МЗ 22Н-3127 | М.Иголкино-Выборково | 3,380 | 3,240 | 0,140 |
| 24 | 22 ОП МЗ 22Н-3128 | Подъезд к д.Юрьевец от а/д Павлово-Михалицы | 1,144 | 1,144 | - |
| 25 | 22 ОП МЗ 22Н-3129 | Михалицы-Липовицы | 3,150 | 3,150 | - |
| 26 | 22 ОП МЗ 22Н-3130 | Горбатов-Пестряково | 1,700 | 1,700 | - |
| 27 | 22 ОП МЗ 22Н-3131 | Горбатов-Низково | 3,380 | 3,380 | - |
| 28 | 22 ОП МЗ 22Н-3132 | Подъезд к д.Чудиново от а/д Ряжск-Касимов-Муром- Н.Новгород | 1,500 | 1,330 | 0,170 |
| 29 | 22 ОП МЗ 22Н-3133 | Тумботино-Шульгино | 3,440 | 3,440 | - |
| 30 | 22 ОП МЗ 22Н-3134 | Подъезд к т/б «Кусторка» от а/д Павлово- Тумботино- Гороховец | 1,987 | 1,987 | - |
| 31 | 22 ОП МЗ 22Н-3135 | Щепачиха-Степаньково- п.Нефтепровода | 10,596 | 10,596 | - |
| 32 | 22 ОП МЗ 22Н-3136 | Подъезд к п/лагерю от а/д Ряжск-Касимов- Муром- Н.Новгород | 2,780 | 2,780 | - |
| 33 | 22 ОП МЗ 22Н-3137 | Подъезд к д.Амачкино от а/д Ряжск-Касимов- Муром- Н.Новгород | 3,790 | 3,790 | - |
| 34 | 22 ОП МЗ 22Н-3138 | Подъезд к с.Б.Давыдово от а/д Ряжск-Касимов- Муром- Н.Новгород | 0,472 | 0,472 | - |
| 35 | 22 ОП МЗ 22Н-3139 | Подъезд к д.Б.Мартово от а/д подъезд к д.Давыдково | 2,350 | 2,350 | - |
| 36 | 22 ОП МЗ 22Н-3140 | Подъезд к д.Захарово от а/д Ворсма-Горбатов | 1,724 | 1,724 | - |
| 37 | 22 ОП МЗ 22Н-3141 | Подъезд к д.Касаново от а/д Павлово-Гомзово | 0,825 | 0,825 | - |
| 38 | 22 ОП МЗ 22Н-3142 | Подъезд к д.Дуброво от а/д Ворсма-Фроловское | 4,132 | 2,330 | 1,802 |
| 39 | 22 ОП МЗ 22Н-3143 | Подъезд к причалу на р.Оке от а/д Павлово- Тумботино- Гороховец | 2,000 | 2,000 | - |
| 40 | 22 ОП МЗ 22Н-3144 | Подъезд к д.Ясенцы от а/д Ряжск-Касимов- Муром- Н.Новгород | 1,227 | 1,227 | - |
| 41 | 22 ОП МЗ 22Н-3145 | Подъезд к д.Заплатино от а/д Павлово-Михалицы | 0,731 | 0,731 | - |
| 42 | 22 ОП МЗ 22Н-3146 | Подъезд к д.Булатниково от а/д подъезд к д.Давыдково | 1,300 | 1,300 | - |
| 43 | 22 ОП МЗ 22Н-3147 | Подъезд № 1 к д.Кишкино от а/д Подъезд к д.Кишкино | 0,406 | 0,406 | - |
| 44 | 22 ОП МЗ 22Н-3148 | Подъезд к д.Лохани от а/д Павлово-Михалицы | 0,400 | 0,400 | - |
| 45 | 22 ОП МЗ 22Н-4031 | Рыбино-Муханово | 0,567 | 0,567 | - |
| 46 | 22 ОП РЗ 22К-0032 | Павлово-Тумботино-Гороховец | 32,037 | 32,037 | - |
| 47 | 22 ОП РЗ 22К-0035/1 | Восточный подход к г.Павлово от а/д Ряжск-Касимов-Муром- Н.Новгород | 10,020 | 10,020 | - |
| 48 | 22 ОП РЗ 22К-0035/2 | Западный подход к г.Павлово от а/д Ряжск-Касимов-Муром- Н.Новгород | 1,300 | 1,300 | - |
| 49 | 22 ОП РЗ 22К-0036 | Павлово-Сосновское - Лесуново - Мухтолово-Саконы | 13,090 | 13,090 | - |
| 50 | 22 ОП РЗ 22К-0125 | Ряжск-Касимов-Муром - Н.Новгород | 28,040 | 28,040 | - |
| Итого по району: |  | 255,455 | 253,343 | 2,112 |

*Постановление Правительства Нижегородской области от 22 июня 2010 года № 368 «О внесении изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года № 207».

В 2010 г. 205,65 км (83,9 %) автодорог не отвечало нормативным требованиям. Сложившаяся ситуация связана с недостаточностью финансирования дорожной отрасли.

Аналогичная ситуация складывается и на дорогах областной собственности. Средства бюджетов муниципального района и муниципальных образований не позволяют производить новое строительство, капитальный ремонт существующих автодорог. Проводимый текущий ремонт не обеспечивает в полной мере нормативное состояние дорог.

На территории работает специализированная дорожная организация ОАО «Дорожное», имеющая всю необходимую материально-техническую базу для проведения всего комплекса дорожных работ.

В районе разработана и реализуется целевая программа «Развитие сети автодорог в границах Павловского муниципального района на 2010-2012 годы». Большая часть средств по программе реализуется на ремонт улично-дорожной сети. Предпочтение отдается автодорогам с автобусным движением, интенсивным движением автотранспорта, подъездным путям к социально значимым объектам.

В 2010 г. снизилась доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения с 2,54 % в 2009г. до 2,47 %. К 2013 г. показатель планируется снизить до 2,43 %.

В г. Павлово с 2011 г. начинается строительство совмещенного авто и железнодорожного вокзала, что будет способствовать улучшению транспортного сообщения в районе и за его пределами.

Пассажирские перевозки осуществляет МУП «Павловское пассажирское автотранспортное предприятие», которое обслуживает 9 городских, 24 пригородных и 5 междугородных маршрутов. Протяженность маршрутной сети на городских маршрутах составляет 102,7 км, пригородных маршрутов – 796,6 км, междугородных - 491,9 км.

На 1.01.2011 года списочное число автобусов равно 74 ед., среднесписочная численность работающих за 2010 год - 335 чел, общий пробег автобусов за 2010 год - 4893,0 тыс. км количество выполненных рейсов на маршрутных перевозках составляет 239444 рейса.

Население Павловского муниципального района обслуживает пассажирскими перевозками 62 автобуса частных перевозчиков на 11 городских маршрутах, на 12 пригородных и 1 междугородном маршруте, выполняя при этом 372037 рейса на городских перевозках, 39026 рейса на пригородных перевозках и 1460 рейса на междугородных маршрутах. Общий пробег частных автобусов в год составляет 4622,4 тыс.км.

Общее количество остановочных пунктов по Павловскому муниципальному району на городских маршрутах равно 49, на пригородных маршрутах -102, на междугородных маршрутах - 30.

Общее количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, составляет 46 сел и деревень.

Кроме этого обслуживают население Павловского муниципального района 150 легковых автомашин неорганизованных частных перевозчиков, которые не имеют закрепленных стоянок для посадки и ожидания пассажиров, работают стихийно.

Общее количество транспорта на территории Павловского муниципального района составляет 26000 единиц.

Таблица 3.5.2 - Количество автомототранспортных средств, зарегистрированных в Павловском муниципальном районе.

| № п.п. | Тип транспортного средства | Всего, ед. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Физич. лиц | Юридич. лиц |
| 1 | Легковые автомобили | 18560 | 18138 | 422 |
| 2 | Грузовые автомобили | 5429 | 2912 | 2517 |
| 3 | Автобусы | 575 | 236 | 339 |
| 4 | Мототранспорт | 6672 | 6660 | 12 |
| 5 | Прицепов, полуприцепов | 762 | 642 | 120 |
| Всего зарегистрировано, единиц: | 31998 | 28588 | 3410 |

Транспортные связи Павловского муниципального района с областным центром и соседними районами области осуществляются водным путем, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Водным путем в район поставляются главным образом строительные материалы: песок, гравий, щебень. Обустроенного грузового порта в Павлове нет, поэтому разгрузка строительных материалов производится посредством плавучих кранов на берег.

Через Оку каждую навигацию на противоположный берег, в Тумботино, наводится понтонный мост, по которому организовано двухстороннее движение автотранспорта. В зимнее время года через Оку налаживается ледовая переправа для транспорта. Кроме этого, зимой функционирует паром в пробитой ледоколом полынье.

В г. Павлово расположена конечная станция «Металлист» Горьковской железной дороги. Протяженность железнодорожного полотна на территории района составляет 22 км. Станция «Металлист» обслуживает три муниципальных района: Павловский, Сосновский и Вачский. По железной дороге в Павлово и соседние районы доставляются главным образом металл, автомобильные моторы из Заволжья, удобрения, кирпич. От железнодорожной станции «Металлист» к некоторым промышленным предприятиям города подведены железнодорожные пути, которые позволяют без излишних погрузочно-разгрузочных работ производить доставку грузов на предприятия и отправку из них готовой продукции.

Железнодорожная ветка обслуживает и пассажиров. Пассажирские поезда из Н. Новгорода и из Павлово ежедневно три раза в день осуществляют пассажирские перевозки. Продолжительность поездки до конечной остановки маршрута довольно длительная по современным меркам - около 3 часов. Но необходимо отметить, что по железной дороге можно доехать до сел и деревень, которые не соединены с районным и областным центрами никакими другими видами общественного транспорта.

## 3.6 Ограничения использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект № 51711-4 в третьем чтении).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах Павловского муниципального района выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов - ред. 09.09.2010 г.).

Для исследуемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, высоковольтных ЛЭП, полигонов ТБО где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Санитарно-защитные зоны обозначены в зависимости от санитарной классификации в соответствии с СанПиН 2.1.1.1200-03 на основании исходных  данных о характеристике деятельности производственных  предприятий, санитарно-технических сооружений и объектов коммунального назначения (первый этап в методике установления СЗЗ).

Класс  II – 500 м – полигон ТБО, несанкционированная свалка мусора;

Класс  III – 300 м – кладбища, площадью менее 20 га;

Класс IV – 100 м -  МТФ и др.;

Класс V – 50 м -  артскважины, предприятия торговли и др.

В проекте определены территории селитебной застройки, в том числе, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, расположенные в санитарно-защитных зонах. На части территорий идет наложение вредного воздействия промышленных предприятий.

Санитарные разрывы определяются минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки.

Определение величины санитарно-защитные зоны является первым этапом в методике установления санитарно-защитных зон на основе классификации объектов. Следующим этапом должно следовать разработка проекта каждой конкретной санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитное издучение и др.) с последующим уточнением параметров воздействия ее на окружающую среду.

Капитальную жилую застройку, расположенную в пределах этих зон, рекомендуется использовать в качестве маневренной или перевести в нежилые помещения.

В границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, указанных на схемах территориального планирования, не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также нового жилищного строительства.

Для предприятий, в СЗЗ которых расположена жилая застройка, требуется первоочередная разработка мероприятий по сокращению выбросов и обеспечению нормативных экологических требований.

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации»: ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев в  зависимости от их протяженности. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается, в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклонов три и более градуса.

Речная сеть в границах Павловского муниципального района объединяет более 50 речек и ручьев (бассейн р. Ока), кроме того, в районе имеется несколько сотен водных объектов, к ним относятся водотоки, водоемы, болота и природные выходы подземных вод (восходящие и нисходящие родники более 250). На всех водных объекта устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых наряду со специальным режимом водоохранных зон, вводится дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

По территории района протекает крупнейшая река европейской части страны - Ока. Вода в реке является умеренно жесткой и умеренно загрязненной как в районе г. Павлово, так и в остальных створах вверх и вниз по реке. Ширина реки в межень - 300 -450 м. Глубина на перекатах - 1,3 - 2,0 м, на плесах - 4-5 м, а местами до 10-14 метров. На территории района один из наиболее крупных островов - чубаловский, длина которого составляет 3 км. Пойма реки изобилует озерами-старицами, особенно на ее расширенных участках. На пойменных лугах под г. Горбатовым насчитывается до 50 озер, из которых выделяются Большое Костинское, Большое Купецкое, Перелочное, Амбарищи, Коржи и др.

У г. Ворсма на реке Кишма расположено водохранилище Ворсминское, на месте провального озера Тосканка глубиной до 12 метров. Площадь водного зеркала 142 гектара. Водохранилище используется для поддержания уровня воды в колодцах г. Ворсмы и как зона отдыха горожан.

Река Кишма - небольшой правый приток Оки длиной 71 км. В южной части бассейна и ее притоки в летнее время пересыхают. Ширина реки в межень ниже Ворсменского водохранилища достигает 17-25 метров. Из-за своей высокой жесткости вода Кишмы не пригодна для технического использования.

В пределах водоохранных зон  и прибрежной защитной полосы вводится особый режим хозяйствования.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 10.07.2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 К 200-ФЗ) определена новая категория защитных лесов - «леса, расположенные в водоохранных зонах», которая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов - приказом МПР РФ от 22.01.2008 г. № 13.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции.

При разработке проектов освоения лесов следует учитывать водоохранную зону рек или ручьев, ширина которой определена пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в зависимости от их протяженности от истока:

- до десяти километров — в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.

Для реки, ручья, протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Водным законодательством в лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах, установлены следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель;

- не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель;

- движение трелевочных тракторов не допускается, рубки проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос;

- лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель.

Границы зон вероятного затопления, подтопления при прохождении половодий будут уточняться, и отображаться при разработке генеральных планов.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения находятся в населенных пунктах г. Павлово, г. Ворсма. г. Горбатов, с. Грудцино, д. Долотково, д. Чудиново, Чмутово.д. Чубалово, д.Низково, д. Рыбино, с. Вареж, д. Пурка, д. Кряжи, д. Ново, д. М. Иголкино, д. Б. Иголкино, д. Аксентьево, д. Чирятьево, д. Бандино. Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлены в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02:

для поверхностных водоисточников г. Павлово, г. Ворсма - границы 1 -го пояса вверх по течению 200 м от водозабора, вниз по течению - 100 м от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени, в направлении к противоположному от водозабора берегу вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго и третьего пояса ЗСО 250 м ниже по течению от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени 500м. Граница второго пояса выше по течению на водотоке, граница третьего пояса - расчетная.

Для подземных водоисточников (артезианских скважин): г. Горбатов, с. Грудцино, д. Долотково, д. Чудиново, д. Рыбино граница первого пояса 30 м, для подземных водоисточников (каптажей родников): Чмутово, д. Чубалово, Низково, с. Вареж, д. Пурка, д. Кряжи, д. Ново, д. М. Иголкино, д. Б. Иголкино, д. Аксентьево, д. Чирятьево, д. Бандино граница первого пояса 50 м.

Граница второго и третьего пояса расчетная.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Проект ЗСО для объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения Павловского муниципального района не разработан. Требуется разработка и утверждение в установленном порядке.

## 3.7 Сельское хозяйство.

Всего в районе в 2010 г. насчитывалось 10 предприятий сельского хозяйства. Снижение количества сельхозпредприятий на 1 единицу по сравнению с 2009 г. связано с тем, что в 2010 г. ООО ППР «Ясенецкий» и ООО Птицефабрика «Павловская» были объединены в одно предприятие. В 2011 году будет сокращено количество число сельскохозяйственных предприятий еще на 1 единицу, а также сократятся и площади, все это связано с тем, чтов текущем году в АПФК ЗАО «Таремское» заканчивается проуедура конкурсного управления, до настоящего времени вопрос покупки данного предприятия не решен и начата распродажа данного предприятия частями.

Таблица 3.7.1 – Общая характеристика сельского хозяйства.

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Местоположение центральной усадьбы предприятия | Специализация предприятия | Общая площадь, га | Численность работающих, человек | Поголовье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего КРС | в т.ч. коров | свиней | овец и коз |
| ЗАО «Абабковское» | с.Абабково | растениеводство и животноводство | 5019 | 140 | 1254 | 611 | - | - |
| ООО Кряжи | д.Кряжи | растениеводство | 1125 | 14 | - | - | - | - |
| СПК Комаровский | с.Комарово | растениеводство и животноводство | 3390 | 92 | 1360 | 600 | - | - |
| ЗАО Горбатовское | д.Попадьино,д 1а | растениеводство и животноводство | 5897 | 246 | 2145 | 756 | - | - |
| СПК Грудцынский | с.Грудцыно | растениеводство и животноводство | 4201 | 117 | 1066 | 541 | - | - |
| АПКФ ЗАО Таремское | с.Таремское ул.Школьная д.11а | растениеводство и животноводство | 5036 | 268 | 1783 | 790 | 5629 | - |
| ООО п/ф Павловская | д.Долгово, д.1а | животноводство | 106 | 951 | - | - | - | - |
| ЗАО п/ф Ясенецкая | д.Ясенцы ул.Юбилейная 10 | растениеводство | 3502 | 33 | - | - | - | - |
| ОАО п/ф Ворсменская | д.Ясенцы, д.137 | растениеводство и животноводство | 1892 | 482 | - | - | - | - |
| ООО Нива-96 | д.Пурка | не работает | 272 | - | - | - | - | - |
| СПК «Труд-1» | Сосновский р-н д.Сурулово ул.Новая 4-2 | растениеводство | 15 | 3 | - | - | - | - |
| АОЗТ Ярымово | - | не работает | 1900 | - | - | - | - | - |
| АОЗТ Ворсменское | - | не работает | 868 | - | - | - | - | - |
| КФХ «Междуречье» | ,д.Юрьевец д.8 | растениеводство и животноводство | 39 | 0 | 16 | 1 | 700 | 400 |
| КФХ «Пугин» | с.Б.Давыдово ул.Урожайная д.29 а | растениеводство | 175 | - | - | - | - | - |
| ИП Глава КФХ «Сидоров В.А.» | г.Ворсма, ул.Гагарина, д.64 кв.9 | растениеводство и животноводство | 18 | - | 112 | 35 | - | - |
| ИП Глава КФХ «Киреев А.Б.» | с.Ярымово ул.Полевая д.19 | растениеводство | 198 | - | - | - | - | - |
| ИП Глава КФХ «Сушков А.Н.» | г.Павлово ул.Шутова д.23 | растениеводство и грибы | 432 | 17 | - | - | - | - |
| ИП Глава КФХ «Кожевников Е.Н.» | г.Павлово ул.Парковая д.47 кв.85 | растениеводство | 48 | - | - | - | - | - |
| КФХ «Лёва» | с.Ярымово ул.Нагорная д.1а | растениеводство | 309 | 4 | - | - | - | - |
| КФХ «Мартынова» | г.Павлово ул.Приокская д.88 | животноводство | - | - | 10 | 5 | - | - |
| КФХ «Тоскина» | г.Павлово ул.Пушкина д.71 | животноводство | - | - | 15 | 7 | - | - |
| КФХ «Вострикова» | д.Давыдово ул.Фадеева д.16 | животноводство | - | - | 5 | 4 | - | - |
| КФХ «Мария» | д.Аксентьево д.14 | растениеводство | 48 | 1 | - | - | - | - |
| КФХ «Афанасьева» | д.Аксентьево д.40 | растениеводство | 46 | - | - | - | - | - |
| КФХ «Юнона» | п.Тумботино ул.Совхозная д.18 | растениеводство | 587 | 12 | - | - | - | - |
| КФХ «Земскова» | п.Грудцино ул.Новая д. 29 | растениеводство | 48 | - | - | - | - | - |

Все сельхозпредприятия имеют статус племенных. Поголовье КРС увеличилось на 1 % и составляет 9 366 голов, в том числе и поголовье коров на 3 % и составило 4 005 голов. Производство молока  увеличилось к уровню прошлого года на 2,4%.

Производство мяса скота и птицы в 2010 г. составило 24 305 тн (1 место в области). Производство мяса превысило уровень предыдущего года на 15,6 %, в чем большая заслуга ООО «Птицефабрика «Павловская», увеличившей объемы производства мяса птицы. Производство яйца уменьшилось на 2,8 % в виду того, что полностью перепрофилировано производство с яичного направления на мясное на бывшем ППР «Ясенецкий».

Таблица 3.7.2 - Характеристика использования земельного фонда сельскохозяйственными предприятиями.

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая площадь, га |
| --- | --- |
|  | Всего: | в том числе, сельхозугодий: |
|  |  | всего | в том числе - фактически неиспользуемая | пашня | в том числе - фактически неиспользуемая | сенокосы | пастбища | прочие |
| ЗАО «Абабковское» | 5019 | 4449 | - | 2767 | - | 823 | 859 | - |
| ООО Кряжи | 1125 | 969 | - | 689 | - | 20 | 260 | - |
| СПК Комаровский | 3390 | 2951 | - | 2030 | - | 378 | 543 | - |
| ЗАО Горбатовское | 5897 | 5209 | - | 3171 | - | 1112 | 926 | - |
| СПК Грудцынский | 4201 | 4201 | - | 3515 | - | 186 | 500 | - |
| АПКФ ЗАО Таремское | 5036 | 4645 | 38 | 2664 | 38 | 454 | 1527 | - |
| ООО п/ф Павловская | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАО п/ф Ясенецкая | 3502 | 3365 | 52 | 2519 | 52 | 399 | 447 | - |
| ОАО п/ф Ворсменская | 1892 | 1813 | - | 1536 | - | 42 | 235 | - |
| ООО Нива-96 | 272 | 253 | 109 | 109 | 109 | 56 | 88 | - |
| СПК «Труд-1» | 15 | 15 | - | 15 | - |  |  | - |
| АОЗТ Ярымово | 1900 | 1605 | 91 | 91 | 91 | 326 | 805 | - |
| АОЗТ Ворсменское | 868 | 868 | - | - | - | 709 | 542 | - |
| КФХ «Междуречье» | 45 | 45 | - | 36 | - | - | 9 | - |
| КФХ «Пугин» | 175 | 168 | - | 168 | - | - | - | - |
| ИП Глава КФХ «Сидоров В.А.» | 18 | 18 | - | 18 | - | - | - | - |
| ИП Глава КФХ «Киреев А.Б.» | 214 | 214 | - | 194 | - | 6 | 14 | - |
| ИП Глава КФХ «Сушков А.Н.» | 431 | 431 | - | 330 | - | 9 | 92 | - |
| ИП Глава КФХ «Кожевников Е.Н.» | 48 | 48 | - | 48 | - | - | - | - |
| КФХ «Лёва» | 384 | 384 | - | 309 | - | 32 | 43 | - |
| КФХ «Мартынова» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КФХ «Тоскина» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КФХ «Вострикова» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КФХ «Мария» | 48 | 48 | - | 48 | - | - | - | - |
| КФХ «Афанасьева» | 46 | 46 | - | 46 | - | - | - | - |
| КФХ «Юнона» | 587 | 583 | - | 476 | - | 80 | 27 | - |
| КФХ «Земскова» | 48 | 48 | - | 48 | - | - | - | - |
| Неработающие КФХ | 823 | 742 | - | 397 | - | 137 | 208 | - |
| Итого | 36090 | 33118 | 290 | 21224 | 290 | 4769 | 7125 | 0 |

Высокие показатели в отрасли животноводства достигнуты благодаря тому, что в районе ведется реконструкция и строительство животноводческих помещений. В 2010 году была произведена реконструкция двух коровников на 200 голов коров каждый, начато строительство коровника на 120 голов коров и реконструкция третьего коровника на 200 голов коров. Также расширяет свои производственные мощности ООО Птицефабрика «Павловская». По национальной программе «Ускоренное развитие животноводства» наращивая производство мяса птиц-бройлеров до 22 тысяч тн, она производит реконструкцию и строит новые птичники. Параллельно ведется  организация производства мяса бройлеров на базе ООО Птицефабрика «Павловская» (площадка в д. Ясенцы), с производством мяса бройлеров до 14,2 тысячи тн в год. Данная программа начата в 2010 г. и будет реализована к 2016 году. Данный проект предусмотрен в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Павлово.

Еще одно мероприятие - крайне необходимое для дальнейшего развития сельского хозяйства в районе – это сохранение одного из самых крупных сельхозпредприятий  - АПКФ ЗАО «Таремское», в нем сохранено поголовье КРС 1783 головы, в т. ч. коров 790 голов. Надой молока увеличился на 5,5% к уровню прошлого года и составил 4407 тн (25% районного показателя), посевные площади составляют 25% от районных. В настоящее время  хозяйство находится в процедуре банкротства, имущество выставлено на продажу.

В настоящее время Павловский район делает большой упор на развитие малого бизнеса на селе, увеличивается количество КФХ. В 2010 году их было 13, в том числе вновь организованно 3 КФХ. В 1 квартале 2011 г. создано еще 2 КФХ.

Таблица 3.7.3 - Динамика личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество ЛПХ граждан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Калининская с/администрация | 2118 | 2118 | 2118 | 2120 | 2122 | 2103 | 2104 |
|  | с.Б.Давыдово | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 | 845 | 846 |
|  | с.Б.Мартово | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | с.Булатниково | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
|  | с.Детково | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | д.Лаптево | 576 | 576 | 576 | 580 | 583 | 570 | 570 |
|  | д.М.Мартово | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | д.Мордовское | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | д.Чернеево | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | д.Шишкино | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 38 | 38 |
|  | с.Ярымово | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 347 | 347 |
| 2 | г.Ворсма | - | - | - | - | - | 3387 | 3390 |
| 3 | Варежская с/администрация | 901 | 902 | 882 | 875 | 835 | 826 | 774 |
| 4 | Коровинская с/администрация | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
|  | д.Ясенцы | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
|  | д.Ворвань | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  | д.Кишемское | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | Д.Рыбино | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | д.Коровино | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5 | Таремская с/администрация | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Абабковская с/администрация | 1194 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1188 |
|  | с.Абабково | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | д.Гомзово | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | д.Жестелево | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|  | д.Захарово | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | д.Касаново | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | д.Комарово | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
|  | д.Медвежье | 42 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | д.М.Тарка | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 |
|  | пос.Молодежный | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | г.Горбатов | 1245 | 1240 | 1236 | 1232 | 1227 | 1226 | 1225 |
|  | д.Борок | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | д.В.Кожухово | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|  | д.Лисенки | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 |
|  | д.Мещера | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | д.Мунькино | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | д.Н.Кожухово | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|  | д.Низково | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
|  | с.Окулово | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  | д.Пестряково | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | д.Погорелка | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 93 | 93 |
|  | д.Поляна | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | д.Попадьино | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | д.Пруды | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
|  | д.Сосновка | 33 | 30 | 28 | 27 | 24 | 23 | 22 |
|  | с.Чмутово | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
|  | д.Чубалово | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 8 | Администрация МО Грудцинский сельсовет | - | 766 | 751 | 751 | 748 | 734 | 703 |
| 9 | р.п.Тумботино | - | - | - | - | - | - | 1636 |
| 10 | Админисроция г.Павлово | - | - | - | 140 | 139 | 133 | 121 |

Таблица 3.7.4 - Динамика поголовья скота в личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ).

| № п/п | Наименование населенного пункта | Поголовье коров в ЛПХ граждан, гол. | Поголовье свиней в ЛПХ граждан, гол. | Поголовье овец и коз в ЛПХ граждан, гол. | Поголовье птицы в ЛПХ граждан, гол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 | 2000 | 2005 | 2010 |
| 1 | Калининская с/администрация | 350 | 136 | 60 | 200 | 143 | 270 | 400 | 244 | 160 | 0 | 0 | 3800 |
|  | с.Б.Давыдово | 110 | 40 | 31 | 70 | 52 | 39 | 140 | 89 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Б.Мартово | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 10 | 7 |  | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Булатниково | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Детково | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Лаптево | 130 | 43 | 22 | 43 | 36 | 174 | 104 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.М.Мартово | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Мордовское | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Чернеево | 36 | 10 | 2 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Шишкино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Ярымово | 30 | 15 | 4 | 60 | 43 | 33 | 92 | 72 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.Ворсма | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 3085 |
| 3 | Варежская с/администрация | 120 | 52 | 28 | 61 | 40 | 291 | 92 | 83 | 91 | 2890 | 3100 | 2570 |
|  | с.Вареж | 16 | 10 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | 8 | 11 | 814 | 617 | 566 |
|  | д.Аксентьево | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 9 | 2 | 4 | 102 | 134 | 117 |
|  | Бандино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 67 | 48 |
|  | Б.Иголкино | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 182 | 199 | 110 |
|  | Криуша | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 7 | 36 | 38 | 75 |
|  | Кряжи | 14 | 13 | 6 | 17 | 12 | 18 | 33 | 27 | 19 | 484 | 586 | 602 |
|  | Липовицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
|  | Лохани | 5 | 6 | 2 | 26 | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 231 | 281 | 0 |
|  | М.Иголкино | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 250 | 265 | 186 |
|  | Максаково | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 74 | 52 | 31 |
|  | Мошково | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 79 | 72 | 72 |
|  | Ново | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 102 | 186 | 162 |
|  | Пурка | 28 | 17 | 9 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 164 | 177 | 149 |
|  | Чирятьево | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56 | 66 | 52 |
|  | Шамшилово | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 71 | 57 |
|  | Юрьевец | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 4 | 8 | 12 | 180 | 289 | 150 |
| 4 | Коровинская с/администрация | 89 | 29 | 15 | 125 | 59 | 64 | 159 | 57 | 126 | 0 | 0 | 1726 |
|  | д.Ясенцы | 28 | 14 | 6 | 103 | 41 | 54 | 65 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Ворвань | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Кишемское | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Д.Рыбино | 21 | 6 | 0 | 12 | 8 | 2 | 35 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Коровино | 27 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 48 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Таремская с/администрация | 89 | 61 | 27 | 270 | 217 | 79 | 139 | 123 | 42 | 0 | 0 | 1340 |
|  | с.Таремское | 36 | 25 | 13 | 116 | 97 | 65 | 65 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Молявино | 39 | 14 | 2 | 45 | 39 | 11 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Завалищи |  | 13 | 7 | 39 | 35 | 0 | 28 | 24 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Заплатино | 5 | 4 | 5 | 27 | 17 | 0 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Меленки | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Крюки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Долгово | 7 | 3 | 0 | 22 | 15 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Шепелево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Амачкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Александровка | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Абабковская с/администрация | 98 | 80 | 45 | 280 | 200 | 369 | 352 | 206 | 108 | 0 | 0 | 3160 |
|  | с.Абабково | 33 | 27 | 21 | 178 | 100 | 194 | 147 | 63 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Гомзово | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Жестелево | 9 | 6 | 6 | 15 | 16 | 15 | 61 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Захарово | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Касаново | 12 | 8 | 4 | 23 | 20 | 95 | 53 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Комарово | 28 | 24 | 5 | 55 | 54 | 58 | 24 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Медвежье | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.М.Тарка | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос.Молодежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г.Горбатов | 54 | 5 | 41 | 6 | 2 | 51 | 33 | 30 | 169 | 0 | 0 | 1760 |
|  | д.Борок | 15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 33 | 30 | 36 |  |  | 1075 |
|  | д.Мещера | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Низково | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Погорелка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Попадьино | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Пруды | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Сосновка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с.Чмутово | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 685 |
| 8 | Администрация МО Грудцинский сельсовет | 0 | 59 | 37 | 0 | 184 | 168 | 0 | 151 | 128 | 0 | 0 | 2400 |
| 9 | Тумботинская с/администрация | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 4552 |
|  | р.п.Тумботино | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2780 |
|  | деревни | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 1772 |
| 10 | Админисроция г.Павлово | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1062 |
| Итого по району | 800 | 422 | 655 | 942 | 845 | 3614 | 1175 | 894 | 1449 | 2890 | 3100 | 25455 |

Развитие сельскохозяйственной отрасли будут ориентировано на:

- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли животноводства и растениеводства.

- дальнейшее развитие всех сельскохозяйственных предприятий.

- стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

- создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечения населения качественными продуктами питания.

- повышение качества жизни сельских тружеников, рост заработной платы, развитие сельской социальной инфраструктуры.

- создание условий для сохранения и воспроизводства, используемых сельским хозяйством природных ресурсов.

- устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий.

## 3.8 Промышленное производство.

Павловский муниципальный район является центром Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего округа. Большая часть отгруженной продукции поставляется на общероссийский рынок, около 18% экспортируется в другие страны.

Промышленность района производит автобусы и запасные части к ним; гидравлические системы и их агрегаты; медицинский инструмент; шприцы однократного применения; столовые приборы; садово-огородный инструмент; ножницы; пневматический инструмент; сиденья для автобусов, троллейбусов, сельскохозяйственной техники; крученые изделия (шпагаты, канаты, каболка, сердечники для стальных тросов); комбикорма; оборудование для перерабатывающих отраслей; шорную фурнитуру; хлебобулочные и кондитерские изделия; молочную продукцию и др.

Обрабатывающие производства насчитывают 22 крупных и средних предприятий. В структуре отгруженной продукции данный вид деятельности занимает 70,8 %. В 2010 г. предприятиями обработки отгружено продукции на сумму 12,4 млрд. руб. – на 31,9 % больше, чем в 2009 г.

Количество крупных и средних предприятий по другим отраслям следующее: сельское хозяйство – 9; лесное хозяйство - 1; производство и распределение электроэнергии, газа, и воды - 3; строительство - 3;  оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий - 4; деятельность гостиниц и ресторанов - 3; транспорт - 1; операции с недвижимым имуществом - 6; гос. управление - 12; образование - 4; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 7; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 4.

9 предприятий района входят в реестр базовых предприятий ведущих отраслей промышленности Нижегородской области. Все они являются градообразующими: ООО «Павловский автобусный завод», ОАО «Павловский автобус», ОАО «Гидроагрегат», ОАО ПМЗ «Восход», ОАО «Медикоинструментальный завод им. Ленина», ОАО «Медикоинструментальный завод им. М. Горького», ОАО Птицефабрика «Павловская», ОАО Птицефабрика «Ворсменская», ЗАО «Горбатовское».

Таблица 3.8.1 - Предприятия Павловского муниципального района.

| Наименование предприятия | Адрес | Специализация |
| --- | --- | --- |
| 1 . ОАО «Гидроагрегат» | г. Павлово ул. Коммунистическая | Предприятие изготавливает: силовые гидравлические, электромеханические гидроприводы и цилиндры возвратно-поступательного действия; гидроагрегаты, системы и блоки управления следящего автономного и магистрального исполнения; воздушные винты и гидронасосы; гидравлические клапаны, датчики обратной связи; высокооборотные двигатели постоянного тока. |
| 2. ОАО «Павловский автобус», ООО «Павловский автобусный завод» | г. Павлово ул. Суворова, 1 | Основное производство - автобусы, а также кузовная арматура, запасные части, инструментальная оснастка. |
| 3. ОАО «МИЗ им. Ленина» | г. Ворсма ул. Ленина, 86 | Специализируется на выпуске медицинского инструментария, в том числе для малой инвазивной хирургии, микрохирургии, кардиоваскулярной хирургии, производит сшивательные аппараты и иглы для одноразовых шприцов. Медицинский инструмент: пинцеты, зажимы, ножницы, иглодержатели и т.д. |
| 4. ОАО «МИЗ им. Горького» | р.п. Тумботино, ул. Пушкина, 1 | Предприятие производит кольцеватый медицинский инструмент для: общей хирургии; сердечно-сосудистой хирургии; офтальмологии; оториноларингологии; нейрохирургии; урологии; акушерства и гинекологии; стоматологии. |
| 5. ОАО «Завод художественных металлоизделий им. Кирова» | г. Павлово ул. Маяковского, 77 | Производитель столовых приборов из нержавеющей стали: ножи, ложки, вилки, изделия буферной, ресторанной группы, в т.ч. с художественной росписью и чеканкой, а также с применением золочения 24 карата |
| 6. ОАО «Мехинструмент», ООО «НПО Мехинструмент» | г. Павлово ул. Чапаева, 43 | Производит садово-огородный инструмент: секаторы, сучкорезы, ножи и ножовки садовые; лопаты штыковые, совковые, снеговые, тротуарные, скребки; грабли, вилы, опрыскиватели, лейки, газонокосилки, серпы, косы, почвообрабатывающий инструмент: рыхлители, полольники, мотыги и т, п., шланги, парники, изделия из пластмассы: тазы, ведра ящики, насадки для полива и т.д.; слесарный, столярный инструмент (молотки, топоры, пилы). Выпускают комплекты пассажирских сидений. |
| 7. ОАО «Горизонт» | р.п. Тумботино, ул. Октябрьская, 1 | Выпускает ножницы и инструмент различного назначения: ножницы для дома, шитья, офиса; ножницы для парикмахеров, медицинские, по металлу; инструмент хирургический, садовый, для кухни, маникюрный, для стрижки собак. |
| 8. ОАО «Павловский опытный механический завод» | г. Павлово ул. Вокзальная, 64 | Предприятие по разработке и выпуску оборудования для перерабатывающих отраслей: оборудования для переработки мяса, овощей, фруктов, молока, рыбы, выпуска хлебобулочных изделий |
| 9. ЗАО «Ингерсолл-Рэнд СиАйЭс» | г. Павлово ул. Чапаева, 43 | Поставщик пневматического инструмента: пневматические гайковерты ударного действия реверсивные; пневматические гайковерты и винтоверты статического действия; ключи и отвертки электронные динамометрические; средства контроля крутящего момента; гайковерты статического действия угловые с активным контролем крутящего момента; насосы с пневмоприводом. |
| 10. ЗАО «Медполимер» | г. Ворсма ул. Ленина, 86 | Производство шприцев однократного применения |
| 11. ОАО «Павловский хлеб» | г. Павлово ул. Шутова | Производство хлебобулочных изделий |
| 12. ОАО «Павловский молокозавод» | г. Павлово ул. Трудовая, 72 | Производство молока и молочной продукции |
| 13. ОАО «ПОЭЗШФ «Луч». ЗАО «Потенциал» | д. Лаптево | Перечень выпускаемой продукции: фурнитура шорная (карабин вожжевой, стремена, арчак металлический, удила и др.): кованые изделия; фурнитура металлическая (пряжки, кольца, рамки, наконечники, петли, крючки, карабины, шлевки и т.п. различных размеров и модификаций). Производство шорной продукции экспортного качества. |
| 14. ОАО «Митра» | г. Горбатов ул. Фабричная, 1 | Поставщик крученых изделий, таких как: сердечники пеньковые для стальных тросов; сердечники полипропиленовые для стальных тросов; каболка, пропитанная противогнилостным составом; шпагаты из лубяных волокон; канаты пеньковые; канаты капроновые (полиамидные). |
| 15. ОАО «Павловская типография» | г. Павлово ул. Шмидта, 6 | Производство печатной продукции |
| 16. ОАО «Агрофирма Павловская» | г. Павлово ул. Вокзальная, 64 | Основным видом деятельности предприятия является производство комбикормов для птиц, свиней и крупного рогатого скота. |
| 17. ООО «Альянс 2002» | г. Павлово ул. Коммунистическая. 78 | Производство частей, принадлежностей автомобилей и их двигателей. Производство трубопроводной арматуры, гидро-пневматических силовых установок и ручных машин. |
| 18 ООО «Завод складных ножей САРО» | г. Ворсма, ул. Заводская, 41-а | Производство металлических изделий |

Предприятиями обработки в 2010 г. отгружено продукции на сумму 9,4 млрд. руб. Темп роста по отрасли составил в действующих ценах 70,7 %. Всего 4 предприятия обработки увеличили объем отгрузки: ООО «Агрофирма «Павловская», ЗАО «Медполимер ЛТД», ОАО «Гидроагрегат» и ОАО «Павловский завод им. Кирова».

Мировой кризис особенно ударил по ключевой отрасли района - автомобилестроению. Доля Павловского автобусного завода в объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств составила 58,5%. В 2009 г. произведено 7313 ед. - автобусов, что на 6599 ед. (на 47,4%) меньше, чем за 2008 г. К концу года благодаря антикризисным мероприятиям, проводимым на предприятии, и госзаказу удалось минимизировать негативные последствия кризиса.

По другим предприятиям наибольшее снижение объемов отгруженной продукции произошло в ОАО «МИЗ им. Горького», ОАО «ОМЗ», ЗАО «Ингерсолл-Рэнд СиАйЭс», ООО «Русские автобусы Марко», ОАО «Митра», ОАО «Луч» и др.

С 1.10.2009 г. введена процедура банкротства на ОАО «Павловский завод металлических конструкций».

## 3.9 Инженерная инфраструктура.

Общая площадь жилищного фонда района на 1.10.2010 г. составила 2402,2 тыс.кв.м. По формам собственности жилищный фонд делится:

- муниципальный - 188 тыс.кв.м.

- частная собственность - 2214,2 тыс.кв.м.

На 1.01.2010 г. в районе насчитывалось 62,6 тыс.кв.м. ветхого аварийного жилфонда, их доля составляет 2,6% от общей площади.

Благоустройство жилищного фонда района:

- жилфонд, имеющий холодное водоснабжение - 62,1%;

- жилфонд, имеющий горячее водоснабжение - 46,4 %;

- жилфонд, имеющий канализацию - 57,4 %;

- жилфонд, имеющий центральное отопление - 77,1 %;

- жилфонд, имеющий газ - 67,2 %;

- жилфонд с наличием ванн - 48,1%.

Таблица 3.9.1 – Перечень предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

| № п/п | Наименование предприятия | Обслуживаемые муниципальные образования | Виды деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Павловская ДУК» | г. Павлово | Содержание и ремонт жилфонда |
| 2 | ООО «ДУК Ворсма» | г. Ворсма, с. Грудцино, Коровинский с/с | Содержание и ремонт жилфонда |
| 3 | ООО «Жилкомсервис» | г. Горбатов | Содержание и ремонт жилфонда, водоснабжение, водотведение |
| 4 | ООО ДУК «Центр» | р. п. Тумботино | Содержание и ремонт жилфонда |
| 5 | ООО «Коммунальщик» | Калининский сельсовет | Содержание и ремонт жилфонда, водоснабжение, водотведение |
| 6 | ООО «ЖКХ-сервис» | Таремский с/с | Содержание и ремонт жилфонда |
| 7 | МУР МПП ЖКХ г. Павлово | г. Павлово | Банное хозяйство |
| 8 | МУП «Водоканал» | г. Павлово, р. п. Тумботино, Та-рсмскмй, Калининский (с. Давыдово, и дер. Калинино), Варежский с/с | Водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод |
| 9 | МУП «Благоустройство» | Павловский район | Вывоз и утилизация ТБО |
| 10 | МУП «Ворсменская МПП ЖКХ» | г. Ворсма, Абаб-ковский, Коровинский, Груд-цинский с/с | Водоснабжение, водоотведение, банное хозяйство |
| 11 | МУП МПП ЖКХ «Тумботино» | р. п. Тумботино | Теплоснабжение, водотведение |

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей составляет 290,5 км. Установленная производственная мощность водопровода – 123,8 тыс. куб. м. в сутки. Одиночное протяжение уличных канализационных сетей 62,8 км.

Число источников теплоснабжения составило 93 ед., их суммарная мощность - 498 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей 171,9 км. Одиночное протяжение уличных газовых сетей 507,26 км.

Таблица 3.9.2 – Характеристика коммунального хозяйства.

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций коммунального хозяйства всего | ед. | 15 |
| 2 | в том числе: |  |  |
| 3 | бани и души | ед./ мест | 10/161 |
| 4 | гостиницы | ед./ мест | 5/158 |
| 5 | Водоснабжение |
| 6 | Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей на конец года | км | 302,70 |
| 7 | Установленная производственная мощность водопровода | тыс. куб. м в сутки | 123,80 |
| 8 | Отпущено воды за год всем потребителям | млн. куб. м | 7,60 |
| 9 | в том числе: |  |  |
| 10 | - населению | млн. куб. м | 4,70 |
| 11 | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м | 0,00 |
| 12 | Среднесуточный отпуск водопроводами воды в расчете на 1 жителя | куб. м | 0,13 |
| 13 | Канализация |
| 14 | Одиночное протяжение уличных канализационных сетей на конец года | км | 72,10 |
| 15 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 5 632,80 |
| 16 | в том числе на полную биологическую очистку | тыс. куб. м | 5 599,00 |
| 17 | Пропуск сточных вод канализациями за год | млн. куб. м | 6,90 |
| 18 | Теплоснабжение |
| 19 | Число источников теплоснабжения на конец года | ед. | 91 |
| 20 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 467,30 |
| 21 | Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении на конец года | км | 147,50 |
| 22 | Отпущено тепловой энергии своим потребителям всего, | Гкал | 441 879,00 |
| 23 | в том числе: |  |  |
| 24 | - населению | Гкал | 231 |
| 25 | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал | 848,00 |
| 26 | Газификация |
| 27 | Одиночное протяжение уличной газовой сети на конец года | км | 563,60 |
| 28 | Число газифицированных квартир на конец года | ед. | 33 971 |
| 29 | Отпуск сетевого газа | млн. куб. м | 163,30 |
| 30 | в том числе населению и на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м | 97,50 |
| 31 | Отпуск сжиженного газа | тонн | 116,60 |
| 32 | в том числе населению и на коммунально-бытовые нужды | тонн | 110,90 |

Телефонные станции расположены в следующих населенных пунктах:

ОПТС-2: г. Павлово. ул. Куйбышева, 16.

ПС-1: г, Павлово, ул. Фаворского, 69.

ПС-2: г. Павлово, ул. Коммуны, 18.

ПС-3: г. Павлово, ул. Радиальная, 5.

ПС-4: г. Павлово, ул. Перчанкина, д.ЗЗа.

ПС-5: г. Павлово, ул. 3-я Северная, д.7.

ПС-6: г. Павлово, ул. Аллея Ильича, д.31.

ПС-Таремское: с. Таремское, ул. Школьная, 10а.

ПС-Ясенцы: п. Ясенцы, ул. Центральная, 43.

ОС-Ворсма: г. Ворсма, 2-я Пятилетка, 15а.

ОС-Горбатов: г. Горбатов, ул. Ленина, д.6.

ОС-Тумботино: п. Тумботино, ул. Молодежная, 1а.

ОС-Абабково: с. Абабково, ул. Центральная, 286.

ОС-Вареж: с, Вареж ул. Школьная д. 19.

ОС-Грудцино: с. Грудцино, ул. Школьная д.17.

ОС-Комарово: д. Комарово, СПК «Комаровское».

ОС-Лаптево: с. Лаптево ул. Заводская д.4.

ОС-Щепачиха: с. Щепачиха, здание администрации.

ОС-Ярымово: с.Ярымово д.19.

В Павловском муниципальном районе существует 86,2 км ветхих муниципальных сетей. Существующее оборудование и водопроводные сети имеют значительную долю физического износа до 70 %. А ветхие сети свыше 80 % износа. Таким образом, многие объекты коммунального хозяйства не отвечают требования гарантированного, устойчивого и экологически эффективного предоставления коммунальных услуг.

## 3.10 Экологическая ситуация.

Экологическая обстановка в Павловском муниципальном районе характеризуется как стабильная, но достаточно напряженная, что обусловлено работой промышленных предприятий.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории района показывают, что прослеживается тенденция сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет увеличения использования газового топлива  в производстве, в котельных предприятий и частном жилом секторе, установки фильтров на стационарных источниках выбросов.

34 предприятия района имеют стационарные источники, выделяющие в процессе эксплуатации вредные вещества, 20 из них находятся в городе Павлово. Основными загрязнителями приземного слоя атмосферы являются: ООО «Павловский автобус», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «МИЗ им. Горького», ОАО «Горизонт», ОАО «Птицефабрика Павловская», ОАО «Птицефабрика Ворсменская», ЗАО «Горбатовское», ОАО «Митра», ОАО «Завод им. Кирова».

Определяющую роль в загрязнении воздуха играет резкое увеличение парка автомобилей, в большей части в частном секторе.

Проблемой для района и г. Павлово является выработка ресурса полигона твердых отходов.

В районе ведутся мероприятия, способствующие оздоровлению окружающей среды, в т.ч. работы по благоустройству, ликвидации несанкционированных свалок, по установке контейнеров для сбора бытовых отходов. Большое внимание уделяется ремонтным работам сооружений канализации и водопровода; расширению водоочистных сооружений водопровода.

В охотохозяйстве района ООО «Темино лесное» регулярно проводятся биотехнические мероприятия. В результате значительно увеличено количество копытных животных (лось, кабан) и пернатых (глухарь, тетерев).

Радиационная обстановка в районе остается стабильной.

## 3.11 Рекреационные и туристические ресурсы.

На территории Павловского муниципального района возможно развитие разных видов путешествий: культурно-познавательного, круизного, делового и событийного, экологического туризма.

Для развития туризма район обладает как традиционными, так и уникальными ресурсами.

Город Павлово – один из старейших приокских городов России, родина кустарей и умельцев по металлу, духовный и деловой центр Окского региона. «Ножевая столица России», «Замочный центр России», «Русский Золинген» - это неполный перечень названий, которые носит город Павлово. Традиции, заложенные в веках, живы и поныне.

На территории города находятся уникальные памятниками истории и архитектуры, такие как усадьба купца Гомулина - знаменитый Павловский музей,  усадьба П. Щеткина, дом в котором родился и жил академик А.Е. Фаворский, и другие.

Таблица 3.11.1 - Перечень рекреационных и туристических объектов.

| № п/п | Название объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Рекреационные объекты |
| 1 | ООО «Лесная здравница» (база отдыха и ДЛОЦ) | р.п. Тумботино, Лесничество 5 |
| 2 | ДОЛ «Солнышко» | 2 км от д. Бабасово |
| 3 | Санаторий «Солнечный» | д. Венец |
| 4 | ДОЛ им. Гайдара | 28 квартал, с. Грудцино |
| 5 | Оздоровительный центр «Красный курган» | д. Степаньково |
| 6 | ЗАО база отдыха «Кусторка» | р.п. Тумботино |
| 7 | База отдыха «Восход» | д. Щепачиха |
| 8 | ГУ «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Горбатов» МВД РФ» | г. Горбатов, ул. Горбунова, д. 5 |
| 9 | Санаторий-профилакторий «Ока» ФГУП «Завод им. Я.М. Свердлова» | д. Попадьино |
| 10 | База отдыха Волго-Вятского отделения Сбербанка РФ | п. Тумботино, Лесничество 5 |
| 11 | Туристическая база «Березка» | Павловский район |
| 12 | Профилакторий им. Ленина | Павловский район |
| Церкви |
| 13 | Приход Казанской церкви г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Ленина, д. 21В |
| 14 | Приход собора в честь Пресвятой Живоначальной Троицы г. Горбатов | г. Горбатов, ул. Мая |
| 15 | Приход Вознесенской церкви г. Павлово | г. Павлово, ул. Чапаева, д. 1 А |
| 16 | Приход церкви в честь Благовещенья | р.п. Тумботино |
| 17 | Пресвятой Богородицы п. Тумботино | ул. Кирова, д. 53А |
| 18 | Приход Воскресенской церкви г. Павлово | г. Павлово, ул. Ломоносова, д. 26 |
| 19 | Приход церкви в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» г. Павлово | г. Павлово, ул. Прудная, д. 55А |
| 20 | Николаевский Георгиевский женский монастырь с. Абабково | с. Абабково, п. Молодежный, д. 25 |
| 21 | Приход церкви в честь Божией Матери «Всех скорбящих радости» г. Павлово | г. Павлово, ул. Советская, 24 |
| 22 | Приход церкви «Вознесения Господня» с. Вареж | с. Вареж, ул. Советская, д. 19 |
| 23 | Приход Троицкой Церкви г. Ворсма | д. Ясенцы, ул. Школьная д. 22А |
| 24 | Православная религиозная община в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Павлово | г. Павлово, ул. Винокурова, 91 |
| 25 | Приход церкви во имя Иоанна Предтечи г. Ворсма | г. Ворсма, ул. Луначарского, д. 1 |
| 26 | Приход церкви в честь Богоявления Господня с. Б. Давыдово | с. Большое Давыдово, ул. Луговая, д. 1 0 |
| 27 | Приход церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы с. Грудцино | с. Грудцино |
| Гостиницы |
| 28 | МУП гостиница Ока | г. Павлово, ул. Кирова, 66а |
| 29 | ООО Тайфун | г. Павлово, ул. Фаворского, 99 |
| 30 | Гостиница Никольская (ИП Смирнова М.В.) | г. Павлово, ул. Шмидта, 29 |
| 31 | Гостиница Скорпион (ИП Шурова И.И.) | г. Ворсма, ул. Ленина, 202 |
| 32 | ООО «Аврора» | г. Павлово, ул. 8 Марта, 13 |

Павловский муниципальный район располагает заповедной зеленой зоной лесов, озер и рек, расположенных в Заречной части города – сочетание гармонии, культуры и природы. Турбаза «Кусторка», санаторий профилакторий  «Солнечный», база отдыха «Лесная здравница» круглый год радушно открывают свои двери для отдыхающих.

В городе и районе много православных духовных мест. Возрождаются и строятся вновь часовни и храмы: Вознесенская церковь, Воскресенская церковь, церковь «Утоли мои печали», церковь «Всех скорбящих радости». В настоящее время восстанавливаются Абабковский Николаево-Георгиевский женский монастырь, основанный святым угодником Божьим Серафимом Саровским, и Ворсменский Островоезерский Свято-Троицкий монастырь.

Павлово входит в один из основных действующих туристских маршрутов по южному кольцу Нижегородской области:  Нижний Новгород - Богородск - Павлово - Вача - Казаково - Выкса - Нижний Новгород.

В Павловском муниципальном районе, несмотря на достаточный потенциал, туризм развит незначительно. Основными причинами сложившейся ситуации являются следующие:

- недостаточная маркетинговая политика по продвижению павловского турпродукта (вся Нижегородская область долгое время была «закрытой», поэтому мало известна на рынке и недостаточно популярна);

- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии в районе и неразвитая туристская инфраструктура;

- недостаток действующих объектов показа.

Косвенным фактором, сдерживающим рост туристских потоков в Павловский район, является конкуренция со стороны как традиционных туристских регионов России - Санкт-Петербурга, Москвы, городов «Золотого кольца», так и районов Нижегородской области_ Семеновского («Золотая хохлома»), Большеболдинского («Пушкинское Болдино»), Городецкого (деревянное зодчество), Балахнинского («Мининская слобода»), Дивеевского («Земля Серафима Саровского») и др.

# Footnotes

В разработке Схемы территориального планирования используются СНиПы не противоречащие действующему градостроительному законодательству.

# Text boxes

ООО "Мастер СВ"

Свидетельство № 2873 от 31.01.2011

НП СРО «Объединение»,

г. Санкт-Петербург

ООО "Мастер СВ"

Свидетельство № 2873 от 31.01.2011

НП СРО «Объединение»,

г. Санкт-Петербург

Утвердил

. ГИП

Пров.

Разраб.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лит.

Лист

Листов

Тюмин Н.В.

Ширинкин А.И.

Баранов С.В.

Латынина Т.В

Тюмин Н.В.

ГАП

### Пояснительная записка

2

87

066-11 ПЗС

## Отчет по муниципальному контракту № 29-К/10

## от 03.12.2010 г.