|  | Администрация сельского поселения Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН сельского поселения Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района нижегородской области |
|  | Том II: |  | Материалы по обоснованию ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |
|  | 2016 год |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРУДЦИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Заказчик: Администрация сельского поселения Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района

Исполнитель: ООО «НижНовСтройПроект»

г. Нижний Новгород - 2016 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

сельского поселения Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация сельского поселения Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района

Исполнитель

ООО «НижНовСтройПроект» (г. Нижний Новгород)

Генеральный директор ________________________________________________С.А.Рыжов

Главный архитектор __________________________________________________А.А.Паничева

Главный инженер ____________________________________________________Н.С. Журавлева

В подготовке проекта генерального плана сельского поселения Грудцинский сельсовет также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, с участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	11

Глава 1. Общие сведения, особенности размещения Грудцинского сельсовета воскресенского муниципального района НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в групповой системе населенных мест	11

Глава 2. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории поселения	14

Глава 3. Экономико-демографическая база территории	19

Глава 4. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения	25

Глава 5. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	45

Глава 6. Инженерная инфраструктура	48

Глава 7. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	70

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	99

Глава 8.  Цели и задачи территориального планирования	99

Глава 9. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	102

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	104

Глава 10. Чрезвычайные ситуации природного характера	106

Глава 11. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	112

Глава 12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	112

Глава 13. Мероприятия по защите населения и территорий грудцинского сельсовета, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций	116

Глава 14. Общие положения по содержанию территории	119

Глава 15. Мероприятия по обеспечению пожарной БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	122

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	130

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный план сельского поселения Грудцинский сельсовет (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности сельсовета: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории сельсовета.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения сельсовета градостроительными средствами.

Применительно к территории Грудцинского сельсовета эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

-	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

-	совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

-	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

-	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельсовета.

Генеральный план сельского поселения Грудцинский сельсовет разработан в существующих границах поселения на период 20 лет с выделением первоочередных мероприятий 10 лет).

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, требованиями градостроительного законодательства:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана сельского поселения Грудцинский сельсовет.

- Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического потенциала, которым обладает Грудцинский сельсовет.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Нормативно-правовая база

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 22.12.2004 № 190 – ФЗ от 29.12.2004, действующая редакция от 19.10.2015 |
| 2 | Земельный Кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 28.09.2001 № 136 – ФЗ от 25.10.2001 действующая редакция от 19.10.2015 |
| 3 | Лесной кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 08.11.2006 № 200 – ФЗ от 04.12.2006 действующая редакция от 01.10.2015 |
| 4 | Водный кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 12.04.2006 № 74 – ФЗ от 03.06.2006 действующая редакция от 24.07.2015 |
| 5 | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» | Принят ГД ФС РФ 20.12.2001 № 7 – ФЗ от 10.01.2002 |
| 6 | Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» | Принят ГД ФС РФ 03.12.2004 № 172 – ФЗ от 21.12.2004 действующая редакция от 07.06.2013 |
| 7 | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Принят ГД ФС РФ 16.09.2003 № 131 – ФЗ от 06.10.2003 действующая редакция от 06.02.2015 |
| 8 | СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» | Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 29 октября 2002 г. № 150 |
| 9 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (редакция от 25.04.2014) |
| 10 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 с 1 июня 2002 г. |
| 11 | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24 с 1 января 2002 г. |
| 12 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 820 и введен в действие с 20 мая 2011 г. |
| 13 | СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» | Утвержден постановлением Госстроя СССР, Госплана СССР и Минобороны СССР от 26 апреля 1990 г. № 1с действующая редакция от 17.06.2011 |
| 14 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) |
| 15 | СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) |
| 16 | СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 626 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85*) |
| 17 | СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280 и введен в действие с 1 января 2013 г. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) |
| 18 | СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 780 и введен в действие с 20 мая 2011 г. Изменение № 1 к СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы" утверждено приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 10 декабря 2012 года № 81/ГС и введено в действие с 1 января 2013 г. (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) |
| 19 | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» | Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178 (с изменениями №1) |
| 20 | РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» | Утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России"31.05.94 |
| 21 | РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» | Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12.10.2000, введен в действие информационным письмом от 26.10.2000 г. № 6906 |
| 22 | СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» | Одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. № 194 |
| 23 | СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266 и введен в действие с 01 июля 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*) |
| 24 | СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) |
| 25 | СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» | Утвержден приказом МЧС РФ от 29 октября 2001г. № 471 ДСП |
| 26 | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» | Утверждены заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. № 36 |
| 27 | Программа «Доступная среда» на 2011- 2015 годы | Утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175 |
| 28 | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» | Утверждена Постановлением Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7 (с изменениями на 1 августа 2014г.) |
| 29 | «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» | Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 61 (с изменениями на 9 сентября 2014г.) |
| 30 | Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 |
| 31 | «Концепция развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года» | Разработана НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры (г.Санкт-Петербург) |
| 32 | Государственная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры ка основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014-2016 годы» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 07.10.2013 № 716 |
| 33 | Схема территориального планирования Нижегородской области | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254 |
| 34 | Схема территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области | Утверждена решением Земского Собрания Павловского муниципального района Нижегородской области от 23.12.2013 г. №67 |
| 35 | Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 6 марта 2009 года №104 |
| 36 | Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года №201 |
| 37 | Программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года №773 |
| 38 | Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 2010-2014 года и на перспективу до 2020 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.08.2010 №560 (с изменениями от 23.05.2012) |
| 39 | Областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2012-2016 годах» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 04 октября 2011 года №797 |
| 40 | Рекомендации по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области | Утверждена директором Департамента градостроительного развития Нижегородской области от 9.04.12 |
| 41 | Районная целевая программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры Павловского района на 2013-2015 годы» | Утверждена Постановлением администрации Павловского муниципального района от 16.10.2012 №155 |
| 42 | Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Павловском муниципальном районе в 2013-2015 годах» | Утверждена Постановлением администрации Павловского муниципального района от 21.12.2012 №203 |
| 43 | Районная целевая программа «Экология Павловского муниципального района на 2012-2014 годы» | Утверждена Постановлением администрации Павловского муниципального района от 6.10.2011 №161 |
| 44 | Районная целевая программа «Развитие сети дорог в границах Павловского муниципального района на 2013-2015 годы» | Утверждена Постановлением администрации Павловского муниципального района от 5.10.2012 №152 |
| 45 | Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2020 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 23.10.2013 № 767 |
| 46 | Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов | Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 26 мая 2011 г. № 244 |
| 47 | Закон Нижегородской области от 08.04.2008 г. №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» | Принят Законодательным Собранием 27 марта 2008 года |
| 48 | Закон Нижегородской области от 24.10.2005 № 170-З «Об утверждении границ, состава территории Павловского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Павловского муниципального района» | Принят Законодательным Собранием 6 октября 2005 года |
| 51 | СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» | Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 (с изменениями №1) |

# РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## Глава 1. Общие сведения, особенности размещения Грудцинского сельсовета павловского муниципального района нижегородской области в групповой системе населенных мест

1.1 Общие сведения и особенности размещения Грудцинского сельсовета

Павловский муниципальный район расположен в северо-восточной части Нижегородской области. Районный административный центр – г. Павлово, расположенный в 93 км к юго-западу от г. Нижний Новгород.

Грудцинский сельсовет расположен в восточной части Павловского муниципального района.

Расстояние от с. Грудцино до г.Нижний Новгород – 83 км, до г. Павлово –21 км.

В состав Грудцинского сельсовета входят: с. Грудцино, д. Чудиново, с. Фроловское, д. Кишкино, д Дуброво, д. Долотково.

Административным центром сельсовета  является  с Грудцино. Площадь муниципального образования – 10 259 га в том числе населенные пункты занимают 329,1 га (3,2 %).

Численность населения на начало 2015 г. составила 1603 человека. Современная средняя плотность населения по поселению – 1,56 чел./км2.

Основной деятельностью в Грудцинском сельсовете является сельское хозяйство.

Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Расположение Павловского муниципального района в структуре Нижегородской области показано на рисунке 1.1, расположение Грудцинского сельсовета в структуре Павловского муниципального района Нижегородской области показано на рисунке 1.2.

Рисунок 1.1 - Расположение Павловского муниципального района в структуре

Нижегородской области

Рисунок 1.2 - Расположение Грудцинского сельсовета в структуре Павловского

муниципального района Нижегородской области

## Глава 2. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории сельсовета

2.1 Климатическая характеристика

Климат Грудцинского сельсовета умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно теплым летом и часто холодной многоснежной зимой. Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов.

Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью:

0,92  - минус 36 °С,       0,98  - минус 40 °С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:

0,92  - минус 31 °С,       0,98  - минус 35 °С

Средняя температура отопительного периода  - минус 4,4 °С.

Продолжительность отопительного периода  - 212 суток.

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное: 70÷75% осадков выпадает за теплый период и составляет 350÷420 мм. Годовой максимум приходится на июль (70 мм), минимум - на март (25 мм). Общая сумма осадков равна 450÷675 мм.

Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, наименьшее 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см.

Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах.

2.2 Гидрография

Часть территории Грудцинского сельсовета относится к водосборному бассейну р. Кишма, которая является крупным притоком реки Ока.

Поверхностные воды в границах сельсовета представлены р. Кишма, р. Суринь, оз. Ключик, оз. Маслово, оз. Безымянное, а также безымянными ручьями и озёрами (прудами).

Река Кишма, приток р. Ока.  Длина водотока – 71 км, площадь водосбора – 79,9 км2. Длина реки от устья р. Кишма: р. Суринь  - 15 км. Реки извилистые, в некоторых местах сильно меандрируют, образуя сеть рукавов, стариц, пойменных озер.

2.3 Рельеф и инженерно-геологическая характеристика территории

В геологическом строении сельсовета в пределах требуемой глубины изучения разреза принимают участие отложения пермской системы. Татарский ярус. Нижний подъярус. Уржумский горизонт – глины, алевриты, алевролиты, мергели, пески, песчаники, реже доломиты, гипсы и включения пальгорскита.

Карст развит интенсивно, имеет место широкое развитие карстовых озер.

На  закарстованных  территориях  Нижегородской  области  карстующиеся  породы залегают,  как  правило,  на  глубинах  от 5  м  до70-80  м.  Вследствие  того  карст  на  земной поверхности  и  в  основании  сооружений  проявляется  преимущественно  в  центральной,  юго-западной  и  западной  частях  Нижегородской  области.  Процент закарстованности Павловского района составляет 90 %. Мероприятия по освоению закарстованных территорий представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Мероприятия по освоению закарстованных территорий

| Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно-строительном освоении территории | Примерное соот- ветствие категориям карстоопасности по интенсивности провалообразования | Условия строительного освоения | Условия эксплуатации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Весьма высокая | I-III | Строительство особо опасных и технически сложных объектов, как правило, не рекомендуется. Строительство уникальных объектов, и других сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и комплекса противокарстовой защиты. | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного и нормального уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера. |
| Высокая | II-IV | Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и конструктивной противокарстовой защиты. | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного и нормального уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера. |
| Пониженная | III-V | Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий. Необходимость выполнения противокарстовой защиты в зависимости от результатов изысканий на частке строительства | Как правило, проведение карстологического мониторинга для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера. |
| Низкая | IV - VI | Строительство особо опасных, технически сложных, уникальных экологически опасных объектов, при условии проведения специальных изысканий. Строительство большинства сооружений без ограничений. | Выполнение противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного и эксплуатационного характера. |

2.4 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Грудцинского сельсовета минерально-сырьевые ресурсы отсутствуют.

2.5 Растительность и лесное хозяйство. Категории земель

Значительную часть территории Грудцинского сельсовета занимают земли сельскохозяйственного назначения. Лесные насаждения на территории Грудцинского сельсовета составляют 2051 га.

Леса по целевому назначению согласно ст.10 Лесного Кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ подразделяются на:

-	защитные леса;

-	эксплуатационные леса;

-	резервные леса.

Защитные леса согласно ст.102 Лесного Кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ подразделяются на:

-	леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

-	леса, расположенные в водоохранных зонах;

-	леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

-	леса, расположенные в I-м и II-м поясах зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-	защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и территориального значения;

-	зеленые зоны, лесопарки;

-	городские леса;

-	леса, расположенные в I-й, II-й и III-й зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

-	ценные леса;

-	государственные защитные лесные полосы;

-	противоэрозионные леса;

-	леса, имеющие научное, историческое значение.

Площади земель по категориям представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Площади земель по категориям

| № п/п | Категория земель | Площадь (существующая), га | Земельные участки (кварталы), подлежащие к включению | Планируемое использование | Площадь (планируемая), га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов | 716,9 |  |  | 789,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | с. Грудцино | 178,6 | Включение в земли населенных пунктов: -часть квартала 52:34:0700011– 25,2 га; -часть квартала 52:34:0700014– 5,0 га. | Жилищное строительство Рекреация | 208,8 |
|  | д. Долотково | 26,1 | - | - | 26,1 |
|  | д. Дуброво | 409,0 | - | - | 409,0 |
|  | д. Кишкино | 45,8 | - | - | 45,8 |
|  | с. Фроловское | 37,1 | - | - | 37,1 |
|  | д. Чудиново | 20,3 | Включение в земли населенных пунктов: -часть участка 52:34:0700014:6– 42,3 га; -часть участка 52:34:0700014:142– 0,2 га. | Жилищное строительство | 62,8 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 7429,8 | Исключение из земель сельскохозяйственного назначения: -часть квартала 52:34:0700011– 28,1 га; 52:34:0700014– 24,1 га; 52:34:0700015– 0,4 га; -часть участка 52:34:0700014:6– 43,35 га; 52:34:0700014:142– 0,2 га; 52:34:0700011:26– 0,4 га; 52:34:0700014:2– 1,2 га; 52:34:0700011:12 – 6,9 га. | - | 7349,9 |
| 3. | Земли лесного фонда | 2051 | - | - | 2051 |
| 4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 19,1 | Включение в земли промышленности, энергетики, транспорта, … назначения: -часть квартала 52:34:0700011– 2,9 га; 52:34:0700014– 1,7 га; 52:34:0700015– 0,4 га; -часть участка 52:34:0700014:6– 0,6 га; 52:34:0700011:26– 0,4 га; 52:34:0700014:2– 1,2 га | Строительство инженерных сооружений | 26,3 |
| 5. | Земли водного фонда | 31,2 | - | - | 31,2 |
| 6. | ООПТ | 11,0 | - | - | 11,0 |
|  | ИТОГО: | 10259,0 | - | - | 10259,0 |

## Глава 3. Экономико-демографическая база территории

3.1 Демографический потенциал

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированных в областных и районных программах по развитию территории позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив её изменения в Грудцинском сельсовете производилась на основе следующих данных:

- динамика изменения численности населения муниципального образования в период 2005-2015 гг. (на начало года);

- информация о числе прибывших и выбывших за 2005-2015 гг. (в разрезе населенных пунктов);

- информация по возрастному и половому составу на 01.01.2015 г. (в том числе данные в разрезе населенных пунктов);

- структура занятости населения на 01.01.2014 г.

Численность Грудцинского сельсовета приведена в таблице 3.1.

Динамика численности населения в сельсовете за период 2005 – 2015гг. приведена в таблице 3.2 и на рисунке 3.1. По отношению к показателю 2005 г. на начало 2015 г. численность населения незначительно снизилась.

Таблица 3.1 - Оценка численности постоянного населения на 1 января 2015 года

| Муниципальное образование | Численность населения на 1 января 2015 года |
| --- | --- |
| Грудцинский сельсовет | 1603 |
| с. Грудцино | 1261 |
| д. Долотково | 94 |
| д. Дуброво | - |
| д. Кишкино | 92 |
| с. Фроловское | 69 |
| д. Чудиново | 87 |

Таблица 3.2 -  Динамика численности населения сельсовета на 2005-2015 гг.

| Наименование | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 1638 | 1635 | 1631 | 1629 | 1628 | 1628 | 1624 | 1621 | 1613 | 1609 | 1603 |
| Естественный прирост, чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Механический прирост, чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 3.1 - Динамика численности населения сельсовета

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о незначительных изменениях численности населения в сельсовете. За период 2005-2015 гг. численность населения снизилась на 35 человек, что говорит о несущественном снижении численности населения.

В общей численности населения сельсовета распределение в разрезе населённых пунктов выглядит следующим образом (% от общей численности поселения):

- с. Грудцино – 78,7%;

- д. Долотково – 5,9%;

- д. Дуброво – 0%;

- д. Кишкино – 5,7%;

- с. Фроловское – 4,3%;

- д. Чудиново – 5,4%.

Возрастно-половая структура населения на начало 2015 г. имеет следующий вид:

- население младше трудоспособного возраста - 261 человек (16,3 % от общей численности населения);

- население трудоспособного возраста - 885 человек (55,2% от общей численности населения);

- население старше трудоспособного возраста - 457 человек (28,5% от общей численности населения);

- мужчин - 736 человек (45,9% от общей численности населения);

- женщин - 867 человек (54,1% от общей численности населения).

Возрастная структура населения отлична от благоприятной для естественного воспроизводства (30% – 50% – 20%), но в перспективе, возможно, изменение структуры с максимальным приближением к оптимуму.

Рисунок 3.2 – Структура занятости населения Грудцинского сельсовета

Расчет численности населения проводился на основе следующих показателей:

- тенденции изменения численности населения Грудцинского сельсовета за последние годы (оптимистичный прогноз).

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N х (1+n/100)Т,

где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Первая очередь (10 лет): Н = 1603*(1+1,5/100)10= 2334 человека.

Расчетный период (10 лет): Н = 2334*(1+1,5/100)10= 4608 человек.

Таблица 3.3 – Оптимистический прогноз численности населения Грудцинского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование | Оптимистический сценарий |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| Грудцинский сельсовет | 1603 | 2334 | 4608 |
| с. Грудцино | 1261 | 1561 | 2086 |
| д. Долотково | 94 | 120 | 170 |
| д. Дуброво | - | 375 | 600 |
| д. Кишкино | 92 | 105 | 205 |
| с. Фроловское | 69 | 75 | 250 |
| д. Чудиново | 87 | 98 | 1297 |

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения Грудцинского сельсовета проектом принимается на первую очередь строительства (2025 год) – 2334 человека, на расчетный срок (2035 год) – 4608 человек, как оптимистический вариант при условии выполнения ниженазванных мероприятий.

В среднесрочной перспективе позитивные тенденции в демографическом развитии сохранятся. Улучшение демографического развития обусловлено структурой населения, повышением уровня жизни населения, реализации ряда программ по улучшению демографической ситуации.

Несмотря на то, что рождаемости способствует политика государства, направленная на укрепление института семьи, на повышение социальной защиты молодых, многодетных и малообеспеченных семей, рождаемость в сельсовете остается низкой.

Более динамичному улучшению демографической ситуации, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, препятствует стремительное распространение вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

Основными причинами смертности населения являются заболевания сердечно - сосудистой системы, онкологические, заболевания желудочно-кишечного тракта.

На демографический потенциал сельсовета миграционные процессы оказывают существенное влияние. В прогнозируемом периоде планируется миграционный прирост, который значительно увеличится за счет внутренней миграции.

Улучшение демографической ситуации в сельсовете возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

##### Выводы:

1.	Генеральный план сельсовета принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

2.	Все более отчетливой становится тенденция стремительного оттока людей из больших городов в пригороды (субурбанизация). В связи с близостью Грудцинского сельсовета к районному центру – г. Павлово (21 км), возможен прирост населения на постоянное и временное проживание.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов. Развитие сельского хозяйства.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства.

5. Увеличение территории промышленных площадок, объектов торговли и логистики.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

3.2 Экономический потенциал

Для определения экономического потенциала территории были изучены материалы Схемы территориального планирования, Стратегии развития Нижегородской области, целевые районные программы Павловского муниципального района.

На расчетный срок (2035 г.) численность постоянного населения Грудцинского сельсовета составит 4608 человека, таким образом, администрациям Грудцинского сельсовета и Павловского муниципального района рекомендуем:

- учитывать при разработке программ социально-экономического развития территорий, сферы малого предпринимательства, рассмотрения инвестиционных проектов количество и профессионально-квалификационную структуру создаваемых рабочих мест, выполнение работодателями и обязательств по уровню заработной платы и условиям труда, предусмотренными областными и территориальными трехсторонними соглашениями, а также возможные источники кадрового обеспечения;

-при разработке комплексных программ социально-экономического развития муниципального образования учитывать результаты прогноза баланса трудовых ресурсов сельсовета и показатель «Количество созданных рабочих мест» прогноза социально-экономического развития муниципальных образований.

## Глава 4. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

Цель градостроительного регулирования социального развития сельсовета – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселении являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

4.1 Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда Грудцинского сельсовета составляет 45,149 тыс. м2. Средний показатель современной жилищной обеспеченности по сельскому поселению составляет 28,2  м2/чел. Структура существующего жилого фонда представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Структура существующего жилого фонда Грудцинского сельсовета

| Наименование | Индивидуальные дома | Многоквартирные дома | Дачи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во проживающих, чел. | Кол-во домов | Общая площадь, кв. м |
| с. Грудцино | 460 | 26 | 17060 | 6 | 127 | 6073 | - | - | - |
| с. Фроловское | 79 | - | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Долотково | 76 | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Кишкино | 122 | - | 6016 | - | - | - | - | - | - |
| д. Чудиново | 47 | 21 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Дуброво | 3 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| д. Н. Мякушки | 5 |  | 1000 | - | - | - |  |  |  |
| Итого | 792 | 47 | 39076 | 6 | 127 | 6073 | - | - | - |

Из показателей структуры жилого фонда можно сделать выводы, что основной вид застройки на территории сельсовета – индивидуальные жилые дома.

Особенности

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения).

Исходя из наличия резервной территории для застройки Грудцинского сельсовета, существующий показатель жилищной обеспеченности (28,2 м2/чел.) на перспективу возможно увеличить до 35,0 м2/чел.

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства.

В качестве расчетного для новых территорий принимаем размер участка 15-20 соток.

Направления развития жилищного строительства

Проектом предлагается увеличение жилищной обеспеченности до 35,0 м2/чел. Планируемые территории под жилищное строительство представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Планируемые территории под жилищное строительство

| № п/п | Наименование населенного пункта | Планируемая площадь населенного пункта, га | Планируемая площадь под жилищное строительство (I очередь), га | Планируемая площадь под жилищное строительство (расчетный срок), га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Грудцино | 208,8 | 19,0 | 30,0 |
| 2. | с. Фроловское | 37,1 | - | 10,0 |
| 3. | д. Долотково | 26,1 | - | 3,5 |
| 4. | д. Кишкино | 45,8 | - | 5,6 |
| 5. | д. Чудиново | 62,8 | 17,6 | 42,5 |
| 6. | д. Дуброво | 409,0 | 10 | 184,0 |
|  |  | 789,6 | 46,6 | 275,85 |

4.2 Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания)

Полномочия органов местного самоуправления

Реализация полномочий органов местного самоуправления может осуществляться по двум основным направлениям в отношении к капитальным объектам: услуги, не требующие в императивном порядке строительства капитальных объектов, и требующие строительства капитальных объектов.

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых населению услуг, требующих строительства капитальных объектов, приведен в таблице 4.4.

Четыре типа объектов:

1.	 строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управления, места захоронений;

2.	 могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных инвестиций – детские сады, школы, дороги;

3. 	объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и локальные объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры;

4. 	объекты, изъятие недвижимости, для размещения которых не предусмотрено Земельным кодексом РФ – вся социальная инфраструктура и иные объекты.

Таблица 4.4 - Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых необходимы капитальные строения

| Пункты ч. 1 ст. 14 ФЗ-131 | Определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 14 ФЗ-131, которые могут иметь отношение к созданию объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, создание которых может подпадать под определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 14 ФЗ-131 | Объекты, которые должны строиться исключительно за счет средств муниципального бюджета, на основании анализа ФЗ-131 (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | + |
| 10 | Обеспечение условий | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | + |
| 12 | Обеспечение условий | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | + |
| 14 | Обеспечение условий | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | + |
| 19, 21 | Организация | Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения | + |
| 28 | Организация | Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | + |

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна означать необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномочий местного значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости:

Случаи, когда аренда невозможна:

1. 	Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке в муниципальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно длительного периода времени.

2. 	Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической возможности аренды помещений:

-	в силу отсутствия на рынке;

-	в силу специфики объекта;

-	наличие специальных технических требований;

-	использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим субъектам, в связи с чем они не строят объекты такого функционала.

3. 	Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ниже приведенной стоимости аренды на период реализации полномочий.

Существующее состояние сети объектов социального обслуживания Грудцинского сельсовета:

Действующие на настоящий момент социально-бытовые объекты Грудцинского сельсовета приведены в таблице 4.5

# Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания в разрезе сельсовета приведен в таблице 4.6. Расчет произведен на основании СП 42.13330.2011.

Таблица 4.5 - Социально-бытовые объекты Грудцинского сельсовета

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Обслуживаемые населенные пункты | Проектная мощность | Мощность на 1 января 2014 г. | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| МБОУ ООШ с. Грудцино | с. Грудцино ул. Школьная д.20 | муниц. | с. Грудцино с. Фроловское д. Дуброво | - | - | Хорошее |
| Детский сад. с. Грудцино | с. Грудцино ул. Школьная д.15 | муниц. | с. Грудцино с. Фроловское д. Дуброво | - | - | Хорошее |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП с. Грудцино | с. Грудцино пер. Заводской д. 24 | муниц. | - | - | 10 пос. в сутки | Хорошее |
| ФАП д. Кишкино | д. Кишкино ул. Нагорная д.1А | муниц. | - | - | 3 пос. в сутки | Удовл. |
| ФАП с. Фроловское | с. Фроловское ул. Клубная 17-1 | муниц. | - | - | 2 пос. в сутки | Удовл. |
| Учреждения культуры |
| ДК с. Грудцино | с. Грудцино ул. Школьная д.18 | муниц. | - | 200 | - | Хорошее |
| Библиотека | с. Грудцино ул. Школьная д.16 | муниц. | - | - | - | - |
| ДК с. Фроловское | с. Грудцино ул. Клубная д.19 | муниц. | - | - | - | Ветхое |
| Учреждения спорта |
| - |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения торговли и питания |
| Магазин | Нижегородская область Павловский район с. Грудцино пер. Заводской д.18а |  |  | 30 кв.м |  |  |
| Магазин | Нижегородская область Павловский район с. Грудцино ул. Пушкина д.67 |  |  | 94,3 кв.м. |  |  |
| Магазин | Нижегородская область Павловский район с. Грудцино ул.Школьная д.19 |  |  | 92,6 кв.м |  |  |
| Магазин | Нижегородская область Павловский район с. Грудцино ул. Ленина д.54а |  |  | 14кв.м/9,3 кв.м |  |  |
| Стационарный торговый объект | Нижегородская область Павловский район с. Грудцино ул. Школьная в 20 метрах на ю/в от д.18 |  |  | 30 кв.м |  |  |
| Стационарный торговый объект | Нижегородская область Павловский район с. Грудцино ул. Школьная в 12 метрах на ю/в от д.18 |  |  | 60 кв.м |  |  |
| Стационарный торговый объект | Нижегородская область Павловский район с. Грудцино ул. Ленина в 30 метрах на восток от д.116 |  |  | 50 кв.м |  |  |
| Учреждения управления и кредитно-финансовые учреждения |
| Сберкасса | с. Грудцино ул. Школьная д.16 |  |  | 16,5 кв.м |  | Приспособ. |
| Почта | с. Грудцино пер. Заводской, д.20, кв.21 |  |  |  |  |  |
| Объекты культа |
| Приход церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы | с. Грудцино, ул Ленина, 129 а |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - | - | - | - | - | - |  |
| Учреждения коммунального обслуживания |
| - |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6 – Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания в разрезе сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Сущ. мощность | Требуемая мощность на существ. население | Фактич. обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | При обеспечении 85% детей дошкольного возраста | - | 105 | - |  |
| 2 | Школьные учреждения | мест | При 100% охвате детей школьного возраста | - | 177 | 100 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | Исходя из 10% общего числа школьников | - | 18 | - |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, ФАП | посещ./ сутки | по заданию на проектирование | 15 | 15 | 100 |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 60-80 | - | 96 | - |  |
| 6 | Физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | - | 1,1 | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | Клуб | мест | 190-230 | 200 | 305 | 65 |  |
| 8 | Библиотека | мест | 4-5 | - | 8 | 100 |  |
| Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания |
| 9 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. пл. | 100 | - | 160,3 | - |  |
| 10 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. пл. | 200 | - | 320,6 | - |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | - | 64 | - |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. мест | 7 | - | 11 | - |  |
| 13 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | - | 96,2 | - |  |
| 14 | Химчистка | кг вещей в смену | 3,5 | - | 5,6 | - |  |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |
| 15 | Административные учреждения | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 100 |  |
| 16 | Отделение связи | объект | по нормам и правилам | - | - | - |  |
| 17 | Отделения и филиалы банков | 1операц. место на 1-2 тыс. жителей | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |
| 18 | Гостиница | мест | 6 | - | 10 | - |  |

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу приведен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу

Население: на период до 2025 года – 2 334 чел.;

на период расчетного срока до 2035 года – 4 608 чел.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на расчетный срок | Сущ. сохран. | Предлагается к реализации | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | До 2025 года | На расчетный срок |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | При 100% охвате детей школьного возраста | 480 | 177 | 99 | 204 | Строительство школы в д. Дуброво на 300 мест, на расчетный срок. |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | При 85% обеспечении детей дошкольного возраста | 394 | 105 | 129 | 160 | Строительство детского сада в д. Дуброво на 130 мест, на первую очередь; в с. Грудцино на 80 мест, д. Чудиново на 80 мест на первую очередь. |
| 3 | Внешкольные учреждения: | мест | При 10% охвате общего числа детей школьного возраста | 48 | - | 28 | 20 | В планируемой школе в д. Дуброво. |
| 4 | Больницы | коек | По заданию на проектирование | - | - | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | Данные по сохранению и развитию объектов здравоохранения уточняются по согласованию с отделом здравоохранения Павловского муниципального района. |
| 5 | Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобиль. | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |  |
| 6 | Поликлиники | посещ / смену | По заданию на проектирование. | - | 15 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |  |
| 7 | Аптека | объект | По заданию на проектирование. | - | - | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | Размещение аптечного киска при ФАП |
| 8 | Молочная кухня | порция/сутки на ребенка до года | 4 | 16 | - | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование - | Размещение объектов предлагается в зданиях поликлиник. Данные по мощности объектов уточняются по согласованию с отделом здравоохранения Павловского муниципального района |
| 9 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. Площ. На ребенка до года | 0,3 | 1,18 | - | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование |  |
| 10 | Клубы, посетительское место для сельских поселений | мест | 190-230 | 787 | 200 | 267 | 320 | Капитальный ремонт ДК с. Фроловское в связи с состоянием объекта, мероприятие на первую очередь. Реконструкция ДК с. Грудцино с увеличением на 70 мест на первую очередь. Строительство ДК в д. Дуброво на 320 мест на расчетный срок. |
|  | Библиотеки | мест | 4-5 | 16 | - | - | - |  |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 236,04 | - | 140,04 | 96,0 |  |
| 12 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 78,7 | - | - | - |  |
| 13 | Открытые спортивные сооружения общего пользования | га | 0,7-0,9 | 2,75 | - | - | 2,75 |  |
| 15 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. Площ. | 100 | 393,4 | - | - | - | Реализация новых объектов и реконструкция существующих обеспечивается за счет частных инвестиций. Администрация способствует увеличению торговых площадей путем предоставления земельных участков, посредством перевода жилых помещений в нежилые, посредством градостроительной подготовки и проведения конкурсов. |
| 16 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. Площ. | 200 | 786,8 | - | - | - |  |
| 16 | Рынки | м2 торг. Площ. | 24 | 94,4 | - | - | 94,4 |  |
| 17 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 157 | - | - | - | Реализация новых объектов и реконструкция существующих обеспечивается за счет частных инвестиций. Администрация способствует увеличению предприятий общественного питания путем предоставления земельных участков, посредством перевода жилых помещений в нежилые, посредством градостроительной подготовки и проведения конкурсов. |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 28 | - | - | - | Реализация новых объектов и реконструкция существующих обеспечивается за счет частных инвестиций. Поселковая администрация способствует размещению предприятий бытового обслуживания путем предоставления земельных участков, посредством перевода жилых помещений в нежилые, посредством градостроительной подготовки и проведения конкурсов в соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки. |
| 19 | Химчистка | кг вещей/ смену | 3,5 | 13,8 | - | - | - |  |
| 20 | Прачечная | кг вещей/ смену | 60 | 236,04 | - | - | - |  |
| 21 | Баня | мест | 7 | 27 | - | - | - |  |
| 22 | Гостиницы, дома приезжих | мест | 6 | 24 | - | - | - |  |
| 23 | Организации и учреждения управления | объект | По заданию на проектирование | 1 | 1 | - | - |  |
| 24 | Отделения связи | объект | По заданию на проектирование | - | - | - | - | Количество объектов и площадь помещений определяется по предложению соответствующих организаций, предприятий и учреждений и размещаются в соответствии с правилами землепользования и застройки, документацией по планировке соответствующей территории на основании задания на проектирование. |
| 26 | Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | - | 3,2 | - | 1,6 | Размеры и границы земельных участков, отводимых для захоронений, допускается уточнять в зависимости от задания на проектирование при соблюдении действующих санитарных разрывов |
| 27 | Отделение пожарной охраны | объект | По заданию на проектирование | - | 1 | - | - |  |

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания

Основные направления социальной политики

1.	Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

2.	Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

3.	Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля над охраной труда на производстве.

4.	Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

5.	Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

Образование

В Грудцинском сельсовете предлагается строительство детского сада на первую очередь д. Дуброво – 130 мест;  на расчетный срок школа д. Дуброво – 300 мест, детского сада с. Грудцино – 80 мест, д. Чудиново – 80 мест.

Культура, досуг

Проектом предлагается на первую очередь капитальный ремонт клуба в с. Фроловское в связи с удовлетворительным состоянием объекта и реконструкция клуба в с. Грудцино с расширением н а70 мест; на расчетный срок строительство клуба в д. Дуброво на 320 мест.

Здравоохранение

Проектом предлагается сохранение существующих объектов в надлежащем состоянии. А также капитальный ремонт здания ФАП в с. Фроловское (мероприятие с СТП Павловского муниципального района).

Спортивные сооружения

Проектом предлагается строительство на первую очередь ФОКа в д. Дуброво, а также строительство хоккейной площадки в с. Грудцино (мероприятие с СТП Павловского муниципального района).

Коммунально-бытовое обслуживание населения

Объекты коммунально-бытового обслуживания населения предлагается размещать на территориях населенных пунктах согласно указаниям по их размещению в описаниях функциональных зон и с учетом требований градостроительного зонирования правил землепользования и застройки.
А также строительства пожарного депо в д. Дуброво на расчетный срок.

4.3 Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1.	Обеспечение поступательного социально-экономического развития Грудцинского сельсовета на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2.	Создание благоприятных условий для развития экономики, в т. Ч. Предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3.	Активизация инвестиционной деятельности на территории сельсовета.

4.	Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5.	Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т. Ч. Общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное, культурное и физическое развитие.

6.	Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7.	Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8.	Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9.	Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Существующее положение

Основные предприятия, расположенные на территории Грудцинского сельсовета, приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Перечень предприятий на территории Грудцинского сельсовета

| Название предприятия | Местоположение | Вид деятельности/состояние | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| СПК Грудцинский | Нижегородская область Павловский район 300 м. на север от въезда вс. Грудцино | растениеводство и животноводство /действует | - |
| СПК Грудцинский | Нижегородская область Павловский район 600 м. на ю/з от с. Грудцино | растениеводство и животноводство /действует | 117 |

Малое предпринимательство

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала. Однако данный сектор с каждым годом неуклонно растет.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства определены:

- С\х производство.

- Торговля и общественное питание.

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития сельсовета, требующие скорейшего решения:

- Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

- Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

- Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

- Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей. Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия почв, диспаритет цен.

- Низкий темп роста реальных доходов населения.

- Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Мероприятия по развитию производственной сферы

Генеральным планом сельского поселения Грудцинский сельсовет предложен ряд мероприятий по выделению и упорядочению территорий под сельскохозяйственное производство. В связи с прогнозируемым ростом численности населения предлагается создание новых рабочих мест в различных отраслях хозяйственной деятельности.

4.4 Территории сельскохозяйственного использования

Существующее положение

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- огороды.

На территории Грудцинского сельсовета располагается 8 садоводческих товариществ (таб. 4.9.)

| № п/п | Наименование | Место расположение | Название документа | Орган его издавший |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с/т «Эхо» №19 | Нижегородская обл. Павловский район, между «Толстиком» д. Долотково и р. Кишма | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |
| 2. | с/т «Соломенник» №24 | Нижегородская обл. Павловский район, д. Кишкино | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |
| 3. | с/т «Островок» №21 | Нижегородская обл. Павловский район, д. Долотково | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |
| 4. | с/т «Восход» №15 | Нижегородская обл. Павловский район, д. Долотково | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |
| 5. | с/т «Медтех» №16 | Нижегородская обл. Павловский район, на ю/в от д. Долотково | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |
| 6. | с/т «Октябрь» №17 | Нижегородская обл. Павловский район, за окраиной д. Долотково | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |
| 7. | с/т «Октябрь 2» №18 | Нижегородская обл. Павловский район, за окраиной д. Долотково | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |
| 8. | с/т «Сосновый бор» №14 | Нижегородская обл. Павловский район, левая сторона д. Долотково | распоряжение №223 р от 15.07.2002г. | Администрация г. Ворсма |

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

Территории сельскохозяйственного назначения сокращаются за счет увеличения земель населенных пунктов, а также инженерных площадок.

4.5 Размещение объектов специального назначения

Существующее положение

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- скотомогильники.

На территории Грудцинского сельсовета располагается 2 кладбища. Перечень территорий ритуального значения, расположенных на территории сельсовета, представлен в таблице 4.10.

Таблица 4.10 – Территории ритуального значения Грудцинского сельсовета

| № | Наименование места погребения | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое) | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище, с. Грудцино | 2,2 | Действующее | 50/V |
| 2 | Кладбище, с. Фроловское | 1,0 | Действующее | 50/V |
| 3 | Скотомогильник, с. Грудцино | - | Действующее | 1000/I |

Направления развития территорий специального назначения

На территории Грудцинского сельсовета санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения накладываются на жилые дома, в связи с чем скотомогильник предлагается к консервации. Также проектом предлагается организация нового кладбища у с. Фроловское на 6,9 га (на расчетный срок) и организация нового скотомогильника в юго-восточной части поселения, относительно с. Грудцино.

4.6 Природный комплекс и озеленение территории

Существующее положение

Природные территории Грудцинского сельсовета представлены:

- лесными массивами;

- рекой Кишма, а так же её притоками;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Направления развития природных комплексов и озеленения территории

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

4.7 Туризм

Существующее положение

На территории Грудцинского сельсовета  располагаются 2 объекта туризма: оздоровительный лагерь «Гайдар». А также база отдыха Богородского машиностроительного завода.

Направления развития туризма

Проектом предлагается организация туристического маршрута как просветительского с посещением объектов культурного наследия. Так же как объекты туризма могут использоваться особо охраняемые природные территории.

4.8 Историко-культурный анализ

Существующее положение

На территории расположено 3 объект культурного наследия (табл. 4.10).

Таблица 4.10 – Объекты культурного наследия

| № | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Категория историко-культурного значения | Документ об отнесении к ОКН | Общая видовая принадлежность | Местонахождение объекта по данным гос. Учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия |
| 1.1 | Городище Ворсменское | начало I тыс. до н.э., XI – XIII вв. | Федерального значения | 1327 | Памятник археологии | Ворсма 3 км к востоку |
| 1.2 | Селище Ворсма-11 | XIII – XV вв. | Регионального значения | 123 | Памятник археологии | г. Ворсма, в 3 км к юго-востоку от церкви, в 2 км к северу от церкви в селе Грудцыно, на мысу северного берега озера Святого и левого берега вытекающего из него истока |
| 1.3 | Селище Ворсма-12 | конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э. | Регионального значения | 123 | Памятник археологии | г. Ворсма. В 3,2 км к юго-востоку от церкви, в 3 км к северу от церкви села Грудцыно, на мысу первой надпойменной террасы северного берега озера Святого |

Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия

Задачи (в соответствии с государственной программой «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области», утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2014 №289):

1. Осуществление организационно-правовых мер по установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; определению предмета охраны объектов культурного наследия, разработке паспортов объектов культурного наследия, подготовке пакета документов необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, популяризации объектов культурного наследия (проведение выставок, конкурсов, конференций, выпуск каталогов объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области).

2. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (выполнение проектных, реставрационных, консервационных и противоаварийных работ на объектах культурного наследия, относящихся к государственной собственности Нижегородской области).

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия, на земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению

В соответствии со ст.ст. 28, 30, п. 3 ст. 31, ст. 36 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны:

- В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включенных в реестр, либо выявленных объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводят при следующих условиях:

- соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.202 г. № 73 – ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологическою наследия;

- разработки в составе проектной документации на проведение изыскательских, строительных, мелиоративных и иных работ раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия);

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия заключение историко-культурной экспертизы и предоставления его совместно с указанной документацией в региональный госорган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- реализации согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия.

- На земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного (археологического) наследия строительные и иные работы, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- На земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

3.1 Обеспечить проведение и финансирование историко – культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ путём археологической разведки в порядке, установленном статьёй 45.1 Федеральною закона № 73-ФЗ.

3.2 Представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ, а также Заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

3.3 В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению его сохранности в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## Глава 5. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

5.1 Внешний транспорт и дороги

Транспортная система Грудцинского сельсовета, как совокупность путей сообщения, представлена автомобильным транпортом.

Существующее положение

Автомобильный транспорт

Дорожная сеть Грудцинского сельсовета представлена автомобильными дорогами общего пользования муниципального значения (местного), регионального и межмуниципального значения (см. табл.5.1).

Таблица 5.1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Грудцинского сельсовета, находящихся в государственной собственности Нижегородской области

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование района (города), автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с твердым покрытием, км | с грунтовым покрытием, км |
| 1. | 22 ОП МЗ 22Н-3124 | Подъезд к д. Кишкино от а/д Ворсма-Фроловское | 0,381 | 0,381 | - |
| 2. | 22 ОП МЗ 22Н-3126 | Ворсма-Фроловское | 6,084 | 6,084 | - |
| 3. | 22 ОП МЗ 22Н-3142 | Подъезд к д. Дуброво от а/д Ворсма-Фроловское | 4,132 | 2,330 | 1,802 |
| 4. | 22 ОП МЗ 22Н-3147 | Подъезд №1 к д. Кишкино от а/д Подъезд к д. Кишкино | 0,406 | 0,406 | - |
| 5. | 22 ОП МЗ 22Н-3132 | Подъезд к д. Чудиново от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород | 1,500 | 1,330 | 0,170 |
| 6. | 22 ОП МЗ 22Н-3136 | Подъезд к оздоровительному лагерь от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород | 1,780 | 1,780 | - |
| 7. | 22 ОП РЗ 22К-0125 | Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород | 0,2 | 0,2 | - |

Железнодорожный транспорт

По территории Грудцинского сельсовета не проходит железная дорога.

Общественный пассажирский транспорт:

Павлово –Фроловское, протяженность 21 км. Остановочные пункты: д. Долотково, с. Грудцино, с. Фроловское.

Направления развития пассажирского транспорта:

Ворсма- Кишкино, протяженность 4 км.

Направления развития автомобильных дорог:

Мероприятия предусмотренные Схемой территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области:

- капитальный ремонт автомобильной дороги Ворсма-Фроловское, на 1 очередь;

- реконструкция автомобильной дороги Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород, на расчетный срок;

- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Дуброво от а/д Ворсма-Фроловское на расчетный срок.

Проектом предлагается сохранение дорожной сети – 14 км, а также строительство дорог протяженностью 0,9 км – на первую очередь, 1,1 км – на расчетный срок. А также строительство:

- межмуниципальной дороги Фроловское – Пашигорьево – 1 км;

-строительство автомобильной дороги Обход г.Ворсма на участке автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород;
           -строительство автомобильной дороги Фроловское-Яковское в Павловском и Сосновском районах;
          -строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Долотково от автомобильной дороги Ворсма-Фроловское;
          -реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области.
5.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог требует капитального ремонта. Недостатками благоустройства улиц являются отсутствие тротуаров, неорганизованный водоотвод ливневых стоков и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрестках, что создает неудобства пешеходам и снижает срок службы дороги.

Направления развития улично-дорожной сети

На территории населенных пунктов сохраняется существующая сеть улиц и дорог. Главной задачей Грудцинского сельсовета, в рамках полномочий, является благоустройство и поддержание существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Развитие улично-дорожной сети на участках планируемой застройки осуществляется в соответствии с планом реализации генерального плана. На планируемых для индивидуального жилищного строительства территориях развитие улично-дорожной инфраструктуры возможно за счет инвесторов-застройщиков.

Так как территории под планируемую застройку присоединяются к уже существующим населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать с учетом новых жилых районов.

Проектом предлагается:

- строительство (расчетный срок) – 11,6 км.

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей)

Гаражи для хранения личных автомобилей жителей индивидуальных домов размещаются на приусадебных участках.

Направления развития транспортного обслуживания

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

## Глава 6. Инженерная инфраструктура

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водоснабжение населенных пунктов

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84* п. 15 табл. 1.1);

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85* п.17 табл. 1.1).

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения Грудцинского сельсовета являются  как подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), так и поверхностные источники. Централизованная система водоснабжения имеется в с. Грудцино, д.Чудиново, д. Долотково.

Водоснабжение с. Грудцино, д.Чудиново, д. Долотково осуществляется от артезианских скважин. Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода забирается насосами из артезианской скважины и подается в водонапорную башню, которые является накопительной и регулирующей давление в сети емкостью. Далее вода подается в разводящие уличные сети водопровода без предварительной подготовки. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

В населенных пунктах с. Фроловское, д. Дуброво и д. Кишкино Грудцинского сельсовета централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из артезианских скважин и шахтных колодцев.

Протяженность водопроводных сетей Грудцинского сельсовета составляет 9,55 км. Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как неудовлетворительное, износ сетей и сооружений в среднем составляет 80% .

Водоснабжение производственных предприятий на территории Грудцинского сельсовета, осуществляется от собственных источников.

Централизованное горячее водоснабжение в Грудцинском сельсовете отсутствует. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических и газовых водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

В настоящее время скважины не имеют ограждения I пояса (пояса строгого режима) зоны санитарной охраны.

Направления развития системы водоснабжения населенных пунктов

Проектом Генерального плана предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в с. Грудцино, д. Долотково, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново. Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, а также населенные пункты: с.Грудцино, д.Долотково, д.Чудиново подключить к системе водоснабжения г.Ворсмы, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также расширение существующих водозаборов. Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета представлены в таблице 6.2.

На первую очередь строительства проектом предлагается тампонирование существующих скважин и создание новых скважин с соблюдением первого пояса санитарной охраны. Также предлагается подключение к централизованной системе водоснабжения планируемых кварталов в с. Грудцино. На расчетный срок проектом предлагается подключение к централизованной системе водоснабжения д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново

Существующие сети водопровода, износ которых составляет более 80 %, подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов на 1 очередь строительства.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение производственных предприятий Грудцинского сельсовета предусматривается от собственных источников.

Расчет водопотребления Грудцинского сельсовета выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 (п.17 табл.1.1) и представлен в таблице 6.1. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,1.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.11 табл.1.1) с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для планируемых артезианских скважин сельсовета;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- разработка и реализация Проекта зон санитарной охраны источника  водоснабжения в соответствии с СанПиН   2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- оборудование источников нецентрализованного  водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица 6.1 – Водопотребление на 1 очередь строительства и на расчетный срок Грудцинского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во на I оч.стр. | Водопотребление на I оч.строит. | Кол-во на расч. Срок | Водопотребление на расч. Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. Сут, мі/сут | Сред. Год., тыс. мі/год | Макс. Сут., мі/сут |  | Сред. Сут, мі/сут | Сред. Год., тыс. мі/год | Макс. Сут., мі/сут |
| С. Грудцино |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 1561 | 249,76 | 91,16 | 274,74 | 2086 | 333,76 | 121,82 | 367,14 |
| 2 | Неучтенные расходы | % |  |  | 12,49 | 4,56 | 13,74 |  | 16,69 | 6,09 | 18,36 |
| 3 | Полив | чел. | 50 | 1561 | 78,05 | 9,37 | 78,05 | 2086 | 104,30 | 12,52 | 104,30 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 37,46 | 9,37 | 41,21 |  | 50,06 | 12,52 | 55,07 |
|  | Итого: |  |  | 1561 | 377,76 | 114,45 | 407,73 | 2086 | 504,81 | 152,95 | 544,86 |
| Д. Долотково |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 120 | 19,20 | 7,01 | 21,12 | 170 | 27,20 | 9,93 | 29,92 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,96 | 0,35 | 1,06 |  | 1,36 | 0,50 | 1,50 |
| 7 | Полив | чел. | 50 | 120 | 6,00 | 0,72 | 6,00 | 170 | 8,50 | 1,02 | 8,50 |
|  | Итого: |  |  | 120 | 26,16 | 8,08 | 28,18 | 170 | 37,06 | 11,44 | 39,92 |
| д. Дуброво |
| 9 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 375 | 60,00 | 21,90 | 66,00 | 600 | 96,00 | 35,04 | 105,60 |
| 10 | Неучтенные расходы | % |  |  | 3,00 | 1,10 | 3,30 |  | 4,80 | 1,75 | 5,28 |
| 11 | Полив | чел. | 50 | 375 | 18,75 | 2,25 | 18,75 | 600 | 30,00 | 3,60 | 30,00 |
|  | Итого: |  |  | 375 | 81,75 | 25,25 | 88,05 | 600 | 130,80 | 40,39 | 140,88 |
| д. Кишкино |
| 13 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 105 | 16,80 | 6,13 | 18,48 | 205 | 32,80 | 11,97 | 36,08 |
| 14 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,84 | 0,31 | 0,92 |  | 1,64 | 0,60 | 1,80 |
| 15 | Полив | чел. | 50 | 105 | 5,25 | 0,63 | 5,25 | 205 | 10,25 | 1,23 | 10,25 |
|  | Итого: |  |  | 105 | 22,89 | 7,07 | 24,65 | 205 | 44,69 | 13,80 | 48,13 |
| с. Фроловское |
| 17 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 75 | 12,00 | 4,38 | 13,20 | 250 | 40,00 | 14,60 | 44,00 |
| 18 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,66 |  | 2,00 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 1,80 | 0,45 | 1,98 |  | 6,00 | 1,50 | 6,60 |
| 19 | Полив | чел. | 50 | 75 | 3,75 | 0,45 | 3,75 | 250 | 12,50 | 1,50 | 12,50 |
|  | Итого: |  |  | 75 | 18,15 | 5,50 | 19,59 | 250 | 60,50 | 18,33 | 65,30 |
| Д. Чудиново |
| 20 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 98 | 15,68 | 5,72 | 17,25 | 1297 | 99,68 | 36,38 | 109,65 |
| 21 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,78 | 0,29 | 0,86 |  | 4,98 | 1,82 | 5,48 |
| 22 | Полив | чел. | 50 | 98 | 4,90 | 0,59 | 4,90 | 1297 | 31,15 | 3,74 | 31,15 |
|  | Итого: |  |  | 98 | 21,36 | 6,60 | 23,01 | 1297 | 135,81 | 41,94 | 146,28 |
|  | ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: |  |  | 2334 | 548,08 | 166,94 | 591,21 | 4608 | 913,68 | 278,85 | 985,37 |

Таблица 6.2 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1 очередь строительства |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в с. Грудцино | Протяженность 0,96 км |
| 2 | Тампонирование скважины в с. Грудцино | 2 ед. |
| 3 | Тампонирование скважины в д. Долотково | 1 ед. |
| На расчетный срок |
| 4 | Строительство водопроводных сетей с. Грудцино | Протяженность 0,51 км |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в д. Кишкино | Протяженность 2,41 км |
| 6 | Строительство водозабора в д. Кишкино | Производительность 50,0 м3/сут |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в с. Фроловское | Протяженность 2,80 км |
| 8 | Строительство водозабора в с. Фроловское | Производительность 70,0 м3/сут |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д. Дуброво | Протяженность 7,17 км |
| 10 | Строительство водозабора в д. Дуброво | Производительность 150,0 м3/сут |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в д. Чудиново | Протяженность 1,83 км |
| Примечание: - состав сооружений и мощности водозаборов, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

#### 6.1.2 Противопожарное водоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.20 табл.1.1);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84* п.15 табл. 1.1).

Существующее положение

В настоящее время в населенных пунктах Грудцинского сельсовета для наружного пожаротушения и хранения запаса воды на пожаротушение используются пожарные водоемы и пруды.

Направления развития системы противопожарного водоснабжения

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии СП 8.13130.2009 и приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Расходы на наружное пожаротушение Грудцинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во населения, чел. | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Общий расход на 1 очер. | Общий расход на расч. Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очер. | Расч .срок | 1 очер. | Расч .срок |  | л/с | мі/сут | л/с | мі/сут |
| 1 | с. Грудцино | 1561 | 2086 | 10 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 | 12,5 | 135 |
| 2 | д. Долотково | 120 | 170 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 3 | д. Дуброво | 375 | 600 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 4 | д. Кишкино | 105 | 205 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 5 | с. Фроловское | 75 | 250 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 6 | д. Чудиново | 98 | 1297 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
|  | Итого: | 2334 | 4608 | 35 | 35 | 5 | 40 | 432 | 40 | 432 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Проектом предлагается для обеспечения подачи воды на пожаротушение установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.20 табл.1.1). Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предлагается строительство новых и использование существующих водоемов (резервуаров). Действующий напор в сетях водопровода данных населенных пунктах должен быть обеспечен не менее 10 м.

Кроме этого, в населенных пунктах Грудцинского сельсовета для обеспечения подачи воды на пожаротушение проектом предлагается использование существующих пожарных водоемов и прудов.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды.

Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1 очередь строительства |
| 1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Грудцино | 20 ед. |
| 2 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Долотково | 10 ед. |
| 3 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Чудиново | 3 ед. |
| На расчетный срок |
| 4 | Строительство пожарного резервуара в с. Грудцино | 1 × 35 м3 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Грудцино | 7 ед. |
| 6 | Строительство пожарного резервуара в с. Фроловское | 2 × 35 м3 |
| 7 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Фроловское | 14 ед. |
| 8 | Строительство пожарного резервуара в д.Дуброво | 5 × 35 м3 |
| 9 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д.Дуброво | 20 ед. |
| 10 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Чудиново | 9 ед. |
| Примечание: - количество и прочие характеристики объектов пожарной охраны уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

6.2 Водоотведение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* п.16 табл. 1.1);

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85* п.17 табл.1.1).

Существующее положение

На территории Грудцинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий населенных пунктов Грудцинского сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Направления развития системы водоотведения

Проектом предлагается 2 варианты создание централизованной системы водоотведения:

1. с комплексом очистных сооружений во всех населенных пунктах. В д. Дуброво и д. Чудиново предусматривается строительство напорной канализации с устройством насосных станций. В остальных населенных пунктах канализация самотечная;

2. строительство канализационных коллекторов до г. Ворсма от с. Грудцино, д. Долотково, д. Чудиново. Протяженность – 1,6 км на первую очередь, 0,8 км на расчетный срок.

Также владельцы индивидуальных жилых домов, по согласованию с местными органами надзора, могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 22 июня 2000 г.).

Согласно СП 32.13330.2012 п. 5.1.1 при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 (п.15 табл.1.1) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Следовательно, расходы сточных вод составят:

- с. Грудцино на 1 очередь строительства – 300 м3/сут, на расчетный срок – 400 м3/сут;

- д. Долотково на 1 очередь строительства – 25 м3/сут, на расчетный срок – 35 м3/сут.

- д. Дуброво на 1 очередь строительства – 80 м3/сут, на расчетный срок – 125 м3/сут.

- д. Кишкино на 1 очередь строительства – 25 м3/сут, на расчетный срок – 45 м3/сут.

- с. Фроловское на 1 очередь строительства – 15 м3/сут, на расчетный срок – 55 м3/сут.

- д. Чудиново на 1 очередь строительства – 20 м3/сут, на расчетный срок – 130 м3/сут.

Мероприятия по развитию системы водоотведения Грудцинского сельсовета представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Мероприятия по развитию системы водоотведения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На первую очередь |
| 1 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с.Грудцино | Производительность 400 м3/сут |
| 2 | Строительство канализационного коллектора в с. .Грудцино | Протяженность 7,6 км |
| На расчетный срок |
| 3 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Долотково | Производительность 35 м3/сут |
| 4 | Строительство канализационного коллектора в д. Долотково | Протяженность 1,23 км |
| 5 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Кишкино | Производительность 45 м3/сут |
| 6 | Строительство канализационного коллектора в д. Кишкино | Протяженность 1,8 км |
| 7 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с. Фроловское | Производительность 55 м3/сут |
| 8 | Строительство канализационного коллектора в с. Фроловское | Протяженность 2,67 км |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции в с. Фроловское | Производительность 55 м3/сут |
| 10 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Дуброво | Производительность 125 м3/сут |
| 11 | Строительство канализационной насосной станции в д. Дуброво | Производительность 140 м3/сут |
| 12 | Строительство канализационного коллектора в д. Дуброво | Протяженность 8,26 км |
| 13 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Чудиново | Производительность 130 м3/сут |
| 14 | Строительство канализационной насосной станции в д. Чудиново | Производительность 150 м3/сут |
| 15 | Строительство канализационного коллектора в Чудиново | Протяженность 2,04 км |
| Примечание: - состав сооружений, мощности и прочие характеристики очистных сооружений, а также протяженность канализационных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

6.3 Теплоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п.18 табл. 1.1).

Существующее положение

В Грудцинском сельсовете тип теплоснабжения - децентрализованный. Источниками теплоснабжения общественных зданий являются газовые котельные.

Отопление жилой застройки сельского поселения Грудцинский сельсовет осуществляется от бытовых отопительных котлов, работающих на природном газе, а также от печей на дровах, каменном угле и природном газе.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, работающих на природном газе или дизельном топливе.

Направления развития системы теплоснабжения

Теплоснабжение планируемых промышленных предприятий предлагается от собственных источников тепла, расположенных на промышленных площадках.

Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников.

# 6.4 Газоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 п.19 табл. 1.1).

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Грудцинского сельсовета осуществляется природным и сжиженным газом. Централизованным газоснабжением обеспечены населенные пункты с. Грудцино, д. Чудиново и д. Кишкино

Источником природного газа является магистральный газопровод «Горький-Центр», проходящий по территории поселения (Ду 1220, Ру = 5 МПа).

Газоснабжение населенных пунктов Грудцинского сельсовета осуществляется от ГРС «Ворсма» по межпоселковому газопроводу среднего давления к газорегуляторным пунктам.

От газораспределительных пунктов (ГРП), где газ снижает давление до низкого (0,4 МПа), газ поступает потребителям по газопроводам низкого давления.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Газоснабжение индивидуальных жилых домов в д.Долотково, д.Дуброво, с. Фроловское, д. Чудиново Грудцинского сельсовета производится за счет баллонов со сжиженным газом. Сжиженный газ поступает с Ново-Горьковского нефтеперегонного завода через газонаполнительную станцию в г. Кстово. Сжиженный баллонный газ доставляется потребителям автотранспортом от газового участка. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Существующие магистральные газопроводы и межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления проложены подземным способом, газопроводы низкого давления в районах индивидуальной жилой застройки проложены в основном наземным способом на опорах, частично подземным способом.

Направления развития системы газоснабжения

Основные мероприятия газификации Грудцинского сельсовета на проектный период:

- разработка и утверждение Схемы газификации населенных пунктов поселения;

- строительство согласно Схеме газификации поселения внутрипоселковых газопроводов, газопроводов-отводов к населенным пунктам и перевод потребителей с сжиженного газа на сетевой;

- перевод существующих котельных с угля на газовое топливо и строительство новых котельных на газовом топливе.

Строительство межпоселковых газопроводов, согласно плану-графику строительных работ, осуществляется ОАО «Газпром».

Прокладка газопроводов до населенных пунктов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта).

Газорегуляторные пункты принимаются в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 62.13330.2011* (п.19 табл. 1.1) и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3.Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Ориентировочный расход природного газа населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, тыс.куб.м/год | Расход на предприятия обслуживания, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | с. Грудцино | 1561 | 2086 | 390,25 | 521,50 | 19,51 | 26,08 |
| 2 | д. Долотково | 120 | 170 | 30,00 | 42,50 | 1,50 | 2,13 |
| 3 | д. Дуброво | 375 | 600 | 93,75 | 150,00 | 4,69 | 7,50 |
| 4 | д. Кишкино | 105 | 205 | 26,25 | 51,25 | 1,31 | 2,56 |
| 5 | с. Фроловское | 75 | 250 | 18,75 | 62,50 | 0,94 | 3,13 |
| 6 | д. Чудиново | 98 | 1297 | 24,50 | 155,75 | 1,23 | 7,79 |
|  | Итого | 2334 | 4608 | 583,50 | 983,50 | 29,18 | 49,18 |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. Более детальная проработка газоснабжения каждого района будет производиться на последующих этапах проектирования после выдачи ОАО «Нижегородоблгаз» технических условий.

# 6.5 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (п.23 табл. 1.1);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979, редакция от 20.06.2003);

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей (п.21 табл. 1.1);

- РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по проектированию городских электрических сетей (Утверждены Приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213).

Существующее положение

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Грудцинского сельсовета.

Электроснабжение потребителей Грудцинского сельсовета, осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной Нижегородской энергосистемы, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Средней Волги.

Ответственное подразделение - Производственное отделение «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии являются население, промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, транспорт.

Источником генерации электрической энергии для Павловского района, в т.ч. для Грудцинского сельсовета, является Чебоксарская ГЭС, установленной мощностью 1404 МВт, расположенная на реке Волге у города Новочебоксарска Чувашской Республики, Волжская ГЭС, установленной мощностью 2592,5 МВт, расположенная на реке Волге в Волгоградской области, в городе Волжском, также Новогорьковская ТЭЦ, установленной мощностью 305МВт, (тепловой энергии - 942 Гкал/час), расположенной в г. Кстово Нижегородской области.

Связь ГЭС и ТЭЦ с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 500 и 220 кВ.

Электроснабжение населенный пунктов Грудцинского сельсовета осуществляется от ПС Ворсма 110/6 кВ, расположенной в г.Ворсма. От подстанций электроэнергия передается посредством воздушных линии электропередач ЛЭП 6 кВ к трансформаторным пунктам напряжением 6/0,4 кВ в населенных пунктах, от которых идет разводка по потребителям.

Общая протяженность ЛЭП 6кВ в границах Грудцинского сельсовета составляет 26,3 км.

На территории Грудцинского сельсовета находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детский сад, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ФАП, соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ВОС в соответствии с требованием РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (приложение 2).

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Данные объекты обеспечены электроэнергией от двухтрансформаторных подстанций.

Направления развития системы электроснабжения

Согласно Схеме территориального планирования Павловского района Нижегородской области (п.36 табл.1.1) для обеспечения бесперебойного электроснабжения населенных пунктов предусмотрено:

- Капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение подстанций.

- Развитие сети трансформаторных подстанций 6/0,4кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства, промышленных и коммунально-складских предприятий Павловского муниципального района.

Основные мероприятия развития электроснабжения:

- повышение надежности энергоснабжения;

- применение новейших технологий, унификация оборудования, модульные поставки;

- развитие малой энергетики на базе местных топливных источников энергии;

- качественно новое развитие систем теплоснабжения в крупных населенных пунктах на основе когенерации.

Перспективные электрические нагрузки потребителей Грудцинского сельсовета подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции «Расчетные электрические нагрузки» от 29.06.1999 года таблица 2.4.3.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях, и индивидуальной застройке принято от индивидуальных отопительных установок. Расчетную электрическую нагрузку на отопление, а также резерв мощности принимаем в размере 10% и 10% соответственно от общей расчетной коммунально-бытовой нагрузки каждого населенного пункта.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5 и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Мелкопромышленные потребители, питающие по городским распределительным сетям, учтены коэффициентом 1,4 согласно табл. 2.4.3. примечания п.5.

При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 6 кВ ЦП (РП):

- для объектов промышленного и производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку;

- для объектов транспортно-логистической системы ≈ 20 Вт/м2 производственной площади;

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы Грудцинского  сельсовета выполнен ниже (см. табл. 6.7).

Таблица 6.7 – Прогноз энергопотребления Грудцинского сельсовета

| Потребители | Расчетная единица | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/ед | Первая очередь | Расчетный срок (вкл. 1 очередь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка | Кол-во расчетных единиц | Расчетная электрическая нагрузка |
| с. Грудцино |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 1561 | 1276,84 | 2086 | 1706,26 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 242000 | 11712,80 | 242000 | 11712,80 |
| Итого: |  |  |  | 12989,64 |  | 13419,06 |
| д. Долотково |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 120 | 98,16 | 170 | 139,05 |
| Итого: |  |  |  | 98,16 |  | 139,05 |
| д. Дуброво |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 375 | 306,74 | 600 | 490,78 |
| Итого: |  |  |  | 306,74 |  | 490,78 |
| д. Кишкино |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 105 | 85,89 | 205 | 167,68 |
| Итого: |  |  |  | 85,89 |  | 167,68 |
| с. Фроловское |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,52 | 75 | 61,35 | 250 | 204,49 |
| Производственная нагрузка | м2 произв. площади | 0,04 | 127000 | 6146,80 | 127000 | 6146,80 |
| Итого: |  |  |  | 61,35 |  | 204,49 |
| д. Чудиново |
| Коммунально-бытовая нагрузка | чел. | 0,6 | 98 | 92,49 | 1297 | 587,99 |
| Итого: |  |  |  | 92,49 |  | 587,99 |
| Всего по поселению: |  |  |  | 13634,25 |  | 15009,05 |

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Грудцинского сельсовета представлены в таблице 6.8.

Таблица 6.8 – Мероприятия по развитию системы электроснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На расчетный срок |
| 1 | Строительство трансформаторной подстанции в с. Грудцино 6/0,4 кВ | 1×250 кВА |
| 2 | Строительство ЛЭП 6 кВ в с. Грудцино | Протяженность 0,35 км |
| 3 | Строительство трансформаторной подстанции в д. Чудиново 6/0,4 кВ | 1×250 кВА |
| 4 | Строительство ЛЭП 6 кВ в д. Чудиново | Протяженность 0,12 км |
| 5 | Строительство трансформаторной подстанции в д. Дуброво 6/0,4 кВ | 3×250 кВА |
| 6 | Строительство ЛЭП 6 кВ в д. Дуброво | Протяженность 5,66 км |
| 7 | Строительство трансформаторной подстанции в с. Фроловское 6/0,4 кВ | 1×250 кВА |
| 8 | Строительство ЛЭП 6 кВ в в с. Фроловское | Протяженность 0,34 км |
| Примечание: - мощности трансформаторных подстанций и протяженности ЛЭП 6 кВ уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |

# 6.6 Связь

Раздел выполнен с учетом требований:

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» (п.22 табл. 1.1);

Существующее положение

На территории Грудцинского сельсовета Павловского района услуги стационарной телефонной связи предоставляются ОАО «Ростелеком». Телефонная связь Грудцинского сельсовета обеспечивается через АТС. Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой схеме построения.

Сотовая связь

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории Грудцинского сельсовета Павловского района представлена ведущими российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»), «Tele 2 Россия» (торговая марка «Теле 2»). Зоны обслуживания данных операторов обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.

Информатизация

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО «Ростелеком». Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

Направления развития систем связи и информации

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной Приказом Президента РФ от 07.02.2008 №Пр-212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения.

С учетом Стратегии развития информационного общества Российской Федерации,  муниципального образования сельское поселение Грудцинский сельсовет предлагается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса сельского поселения Грудцинский сельсовет должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания необходимо осуществлять согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в

Радиотрансляцию аварийного оповещения населения на объектах нового строительства возможно осуществить путем установки радиоприемников эфирного вещания, работающих на заданной частоте, для организации приема программ местного радиоузла, а так же сигналов оповещения ГО и ЧС.

Проектом генерального плана предлагается прокладка линии связи, протяженностью 20,4 км.

6.7 Инженерная подготовка территории

Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства сети открытых лотков (кюветов). В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 1-1,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,8-2,0 м. Защита от подтопления

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное;

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (п.16 табл.1.1) понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперек склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно-хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

## Глава 7. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84*).

7.1 Общий анализ экологического состояния и особенностей территории

Грудцинский сельсовет расположен в восточной части Павловского муниципального района Нижегородской области.  Территория характеризуется сочетанием значительного природно-ресурсного потенциала,  низкой антропогенной нагрузки на территорию и развитой экологической культуры населения.

7.2 Охрана атмосферы

Оценка состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных, наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе.

Сельсовет находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (вторая зона потенциала загрязнения из пяти, существующих в России).

При этом район относится к территориям с низким уровнем выбросов из стационарных источников. Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) в сельсовете  отсутствуют.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Территория имеет благоприятную экологическую обстановку. Чистый воздух, лес, ключевая вода способствуют полноценному отдыху населения.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

На территории Грудцинского сельсовета располагаются следующие сельскохозяйственные предприятия (табл. 7.1)

Таблица 7.1 - Перечень предприятий на территории Грудцинского сельсовета

| Название предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| СПК Грудцинский | Нижегородская область Павловский район 300 м. на север от въезда вс. Грудцино | с/х производство | 300/III |
| СПК Грудцинский | Нижегородская область Павловский район 600 м. на ю/з от с. Грудцино | с/х производство | 300/III |
| Зерносклад | с. Грудцино | с/х производство | 50/V |
| Ферма(недействующая) | с. Фроловское | с/х производство | - |

Санитарно-защитная зона от СПК Грудцинский (300 м. на север  от  въезда вс. Грудцино) частично накладывается на жилую застройку, в дальнейшем предлагается перевод участка в промышленную зону.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:

до  300 м .................................................. 60

св. 300 до 1000 м .................................... 50

св. 1000 до 3000 м .................................. 40

св. 3000 м ................................................ 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам градостроительного проектирования (табл. 7.3).

Таблица 7.3- Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Размер санитарного разрыва, м |
| --- | --- |
| I, II и III | 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ |
| IV, V | 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Проектные предложения по охране атмосферы

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются обще планировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона не должна выходить за границу функциональной зоны;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения, и организация контроля над качеством теплоносителей;

- организация системы контроля над выбросами автотранспорта на территории муниципального образования;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог;

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля  за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

- установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

На расчетный срок планируется увеличение числа сельскохозяйственных предприятий сельсовета. Новые производства предполагается размещать как существующей производственной зоне.

7.3 Охрана водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных вод

Основными водными объектами Грудцинского сельсовета являются р. Кишма (приток р. Ока), а также ее притоки – р. Суринь, озера и ручьи.

Причинами ухудшения качества поверхностных вод в Грудцинского сельсовете являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- нарушения водного законодательства.

Основными источниками загрязнения водных объектов сельсовета являются бытовые и жидкие отходы, неочищенные сточные воды, стекающие с территорий населенных пунктов из-за отсутствия канализации, локальных очистных сооружений.

Часть населенных пунктов поселения не имеют канализационных очистных сооружений.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, ядохимикаты, биогенные вещества.

В связи с изложенным, необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к строительству очистных сооружений и ведению учета сброса сточных вод.

Водоохранные зоны объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, и составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размер прибрежно-защитной полосы для озер и ручьев Грудцинского сельсовета составляет 30 м, р. Кишма – 50 м, р. Суринь – 40 м.

Основные характеристики наиболее значимых рек Грудцинского сельсовета приведены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 - Ширина водоохранной зоны и береговой полосы наиболее значимых рек Грудцинского сельсовета

| № п/п | Название водотока | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Кишма | 71 | 200 | 20 |
| 2 | р. Суринь | 15 | 100 | 5 |

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 50 га устанавливается в размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ).

Таблица 7.5 - Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса (20м (5м) – ст.6 Водного кодекса РФ) | - перекрывать доступ к водному объекту (20-метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - предназначена для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств) |
| Прибрежная защитная Полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега) | - использование сточных вод для удобрения почв -размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - распашка земель; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн; -проведение вырубки укрепительной зелени | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями. обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - проведение вырубки укрепительной зелени |  |

В настоящее время режим водоохранных зон и прибрежных зон на территории муниципального образования не соблюден. В водоохранную зону р. Кишма, р. Суринь частично попадает индивидуальная жилая застройка. Что, учитывая отсутствие системы ливневой канализации в сельсовете, противоречит Водному Кодексу РФ №74-ФЗ (ред. 19 июня 2007 года). В соответствии, с которым: «…в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды».

Мероприятия по охране поверхностных вод

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

- На всех предприятиях предлагается разработать и внедрить мероприятия, направленные на полное исключение сброса в водоемы неочищенных сточных вод. Производственные стоки после очистки на локальных очистных сооружениях необходимо сбрасывать в сеть хозяйственно-бытовой канализации. Условно-чистые стоки должны быть использованы в системе оборотного водоснабжения. На всех предприятиях необходимо разработать и внедрить мероприятия по доведению качества сточных вод до требуемых параметров для подачи их на очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации.

- Для ликвидации загрязнения водоемов талыми и дождевыми водами требуется обеспечить населенные пункты системами дождевой канализации с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации.

- Поверхностные воды с территорий промышленных предприятий, коммунальных и сельскохозяйственных объектов следует подвергать очистке на локальных очистных сооружениях перед подачей их в сеть дождевой канализации населенного пункта.

- Разработка проектов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с полным комплексом режимных мероприятий в I-III поясах зон санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечение строгого соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения и выполнения комплекса режимных мероприятий согласно проектов зон санитарной охраны будут способствовать улучшению качества питьевой воды.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Полное прекращение сброса в водоемы сельсовета недостаточно очищенных стоков;

- Дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод;

- Строительство новых комплексов очистных сооружений населенных мест;

- Повышение эффективности работы существующих очистных сооружений за счет их реконструкции и расширения (при необходимости) с учетом внедрения современных технологий в процессе очистки сточных вод;

- Оптимизация системы управления городскими и сельскими стоками;

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ;

- Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений;

- Организация производственного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями;

- Ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе;

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Проектируемые промышленные предприятия, в рамках проекта должны быть оборудованы системой ливневой канализации с последующим перехватом и очисткой стока до установленных санитарных норм на локальных очистных сооружениях. В целях экономии природных ресурсов, где это позволяют технологические процессы, условно чистые воды можно использовать в замкнутых системах водоснабжения.

Оценка состояния подземных вод

По гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория относится к Волго-Сурскому артезианскому бассейну.

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые минерализацией 1,0-1,2 г/л, общей жесткостью 15,96-17,84 ммоль/л, РН -7,6, перманганатной окисляемостью 1,44-4,96 мгО2/л.

Согласно СанПиН 2.1.1.1110-02 п. 2.2.1.2 подземные воды водоносной нижнеказанской карбонатной серии могут быть отнесены к защищенным от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН  2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов (септиков), организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

7.4 Недра

На территории Грудцинского сельсовета месторождения общераспространенных полезных ископаемых не числятся.

7.5 Охрана почвенных ресурсов

Оценка состояния почв

Почвенный покров представлен темно-серыми и светло-серыми лесными, подзолистыми и пойменно-луговыми почвами. Средняя многолетняя величина глубина промерзания  почвы – 68 см, в суровые малоснежные зимы оно достигает 138 см, в теплые многоснежные – 12 см. Устойчивое промерзание почвы  начинается в середине ноября, полное оттаивание кончается в середине апреля.

Общая залесенность площади Грудцинского сельсовета составляет около 15 %.

По механическому составу эти почвы в основном являются песчаными суглинками и тонкими, супесями, постепенно переходящими к западу в супесчаные и песчаные почвы, а к востоку – в легкие суглинки.

Данные о качественном и количественном загрязнении почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям по Грудцинскому сельсовету отсутствуют, так как лабораторные исследования почвы не проводились.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках района существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

- источниками локального влияния;

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- передвижными источниками, т.е. автотранспортом.

Основными источниками загрязнения почвы Грудцинского сельсовета являются хозяйственно-бытовые отходы, а также атмосферные осадки и выбросы от автомобильных дорог.

Кроме того, фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенных пунктов поселения определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в не канализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта и контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Мероприятия по оздоровлению почв

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель и др.); возделывание технических культур;

- В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки горожан. Также для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными;

- Кроме этого необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям всех населенных пунктов сельсовета о необходимости обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в зелени и овощах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв.

Для обеспечения соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства сельсовета, чтобы избежать наложения вредных веществ промышленного и бытового происхождения, необходимо:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

Противокарстовые мероприятия.

При строительстве и эксплуатации сооружений в карстовых районах следует иметь в виду, что негативное влияние карста на хозяйственную деятельность многоаспектно. По характеру карстовой опасности следует выделять следующие основные типы: A, B, C, D.

Карстоопасность типа A обусловлена повышенной чувствительностью закарстованных территорий к загрязнению геологической среды, в том числе подземных вод. Это, прежде всего, относится к полигонам хранения отходов, несанкционированным свалкам, полигонам подземных закачек жидких промышленных отходов, нефтепроводам, продуктопроводам, канализационным коллекторам, автомобильным и железным дорогам, промышленным площадкам химических предприятий и т.п.

Карстоопасность типа В обусловлена вероятностью повреждения сооружений или земельных участков вследствие различных видов карстопроявлений (провалов, локальных и общих оседаний, карстово-суффозионных просадок, неравномерных осадок оснований сооружений и т.п.). В зависимости от тех или иных видов карстопроявлений целесообразно подразделять карстоопасность типа B на соответствующие подтипы: B1 (провалы); B2 (локальные оседания); B3 (старые карстовые воронки); B4 (неравномерные осадки); B5 (общие оседания); B6 (карстовые или карстово-суффозионные просадки).

Карстоопасность типа С обусловлена возможными осложнениями при устройстве фундаментов и подземных сооружений вследствие наличия и развития различных подземных карстовых и карстово-суффозионных проявлений (карстовых полостей, зон повышенной трещиноватости, разрушенных и разуплотненных зон, напорных подземных вод в карстующихся породах и т.д.).

Карстоопасность типа D обусловлена недопустимыми утечками воды из поверхностных водоемов и т.д.

Риск поражения участка строительства карстовыми деформациями должен оцениваться применительно к различным типам карстовой опасности как для отдельных строительных объектов в целом, так и для единицы площади рассматриваемой территории.

На территории располагается 3 типа негативного воздействия карста:

| Необходимость учета негативного влияния карста при инженерно-строительном освоении территории | Условия строительного освоения | Условия эксплуатации объектов |
| --- | --- | --- |
| Весьма высокая | Строительство особо опасных и технически сложных объектов, как правило, не рекомендуется. Строительство уникальных объектов, и других сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и комплекса противокарстовой защиты. | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного и нормального уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера. |
| Высокая | Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий и конструктивной противокарстовой защиты. | Объектный карстологический мониторинг для сооружений повышенного и нормального уровня ответственности. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера. |
| Пониженная | Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, сооружений повышенного и нормального уровня ответственности возможно при обязательном проведении специальных изысканий. Необходимость выполнения противокарстовой защиты в зависимости от результатов изысканий на частке строительства | Как правило, проведение карстологического мониторинга для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Выполнение комплекса противокарстовых мероприятий эксплуатационного характера. |

7.6 Санитарная очистка территории

7.6.1. Бытовые и промышленные отходы

Оценка существующего состояния

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

В настоящее время на территории Грудцинского сельсовета отсутствуют свалки ТБО – санкционированные. Организация вывоза отходов с территории осуществляется на полигон ТБО в г.Павлово.

Существующая система сбора бытового мусора от населения и предприятий не обеспечивает 100% сбора всего образующегося мусора на территории поселения, часть мусора сбрасывается в леса, овраги. Остается нерешенной проблема ассенизационного автотранспорта в достаточном количестве для откачки стоков неканализованного частного сектора.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

На территории Нижегородской области действует Государственная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года"

В в рамках Программы решаются следующие задачи:
     1) совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами;
     2) создание системы информационного обеспечения;
     3) повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами;
     4) разработка производственно - логистических схем обращения с отходами на территории Нижегородской области;
     5) разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от школ основного образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 0,24-1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды Грудцинского сельсовета проектом предлагается:

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории Грудцинского сельсовета;

- ликвидация мусора на территории сельсовета, на берегах рек, в прилегающих лесных массивах;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать евроконтейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега.

Согласно общей схеме расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области (постановление правительства Нижегородской области № 300 от 15.05.2015г.) Павловский район относится к зоне обслуживания полигона в Богородском районе.

7.6.2 Медицинские отходы

В соответствии с ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Согласно Государственной программе "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года" для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.
 	    Для обезвреживания образующихся опасных и потенциально опасных медицинских отходов на территории Нижегородской области необходимо  создание центров по обезвреживанию медицинских отходов классов "Б" (опасные) и "В" (чрезвычайно опасные) с дальнейшим подтверждением класса опасности как неопасных через систему экспертиз, введение централизованной системы по сбору, транспортировке и утилизации медицинских отходов.

При этом система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельсовета необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта. Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

7.6.3 Захоронение биологических отходов

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного врача Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

На территории Грудцинского сельсовета находится скотомогильник в 200 м северо-западнее с. Грудцино. Поскольку населенный пункт на 40% находится в санитарно-защитной зоне от скотомогильника (1000 м), проектом Генерального плана предусматривается консервация данного скотомогильника и организация нового, в 3 км юго-западней с. Грудцино.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

7.7 Охрана биологических ресурсов. Особо охраняемые природные территории

На территории Грудцинского сельсовета располагается 1 памятник природы.

Таблица 7.7 – Особо охраняемые природные территории Грудцинского сельсовета

| №№ п/п | Название | Категория/ значение | Профиль | Площадь ООПТ, га | Площадь охранной зоны, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро Ключик (Доскинское Святое) | памятник природы/ региональный | комплексный | 11,0 | - |

Озеро Ключик (Доскинское Святое)

Организован решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18 апреля 1986 года № 166.

Местоположение: Павловский район, от районного центра г. Павлово на восток 15 км, от г. Ворсма на восток 4 км, от с. Грудцыно на север 2,5 км.

Площадь памятника природы: 11,0 га.

Назначение: охрана генофонда (редкие виды растений); охрана ценофонда (типичные биоценозы карстовых озер); научное (ботаническое, геологическое); водоохранное; эстетическое.

Памятник природы призван сохранить необычное карстовое озеро. Только здесь можно увидеть потрясающую картину: под стеной красного глиняного обрыва высотой в несколько метров ярко-голубая, словно покрашенная медным купоросом, вода; над ее поверхностью поднимаются на несколько сантиметров два соприкасающихся водных «холма» метрового диаметра. Это выбивается на поверхность подземная река. Суринь впадает в озеро пересыхающим ручьем, а вытекает настоящей речкой метровой глубины, несущей свои воды в озеро Ворсменское.

Озеро вытянуто с запада на восток. Дно у него неровное, с многочисленными крупными и мелкими карстовыми провалами; максимальная глубина 12 м. Наибольшее превышение берега над урезом воды в озере 35 м.

Восточная часть памятника природы – обычное карстовое озеро с прогреваемой водой, в которой могут жить водоросли. В западной частиводоема, где выходит подземная река, вода холодная (температура в течение всего года колеблется от +4 до +6 градусов), необыкновенно прозрачная. В северо-западной части озера в истоке ручья Суринь произрастает лютик Кауфмана, занесенный в Красную книгу Нижегородской области.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.08.2006 №591-р):
На территории памятника природы запрещаются:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима использования земель;
- продажа земель;
- прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;
- применение любых ядохимикатов;
- все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети;
- добыча любых полезных ископаемых;
- охота;
- проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог;
- засорение и захламление территории;
- подсочка деревьев;
- прогон и выпас скота;
- разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- строительство;
а также любые другие виды деятельности, за исключением:
- сбора грибов и ягод;
- научных исследований.

На территории памятников природы запрещаются (в соответствии с типовыми положением, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 21.08.2003 № 251):
- приватизация и продажа земель;
- предоставление земельных участков для садоводства и огородничества;
- перевод лесных земель в нелесные для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;
- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ;
- перевод сенокосных угодий в пастбищные;
- заготовка древесины при рубке спелых, перестойных лесных насаждений;
- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста.

На территории памятников природы могут быть запрещены или ограничены:
- строительство зданий, сооружений и любых других объектов;
- прокладывание новых дорог, трубопроводов и других коммуникаций;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом;
- разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;
- рубки промежуточного пользования, в том числе санитарные рубки, кроме исключительных случаев, когда насаждение полностью утратило свои средообразующие и средозащитные функции (массовое вываливание и усыхание деревьев после пожаров, ураганного ветра и т.п.);
- заготовка живицы;
- создание плантационных культур леса;
- сенокошение;
- выпас, прогон и водопой скота;
- заготовка лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;
- охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
- сбор минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов;
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта, судов и иных плавучих транспортных средств;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения;
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению объектов охраны.
Особенности режима охраны конкретного памятника природы (запрещенные и допустимые (разрешенные) виды деятельности) определяются паспортом на него. 
Виды деятельности, не отнесенные к запрещенным и не влекущие за собой нарушение сохранности памятников природы, считаются допустимыми (разрешенными).

Условия режима охраны памятника природы (в соответствии с решением исполкома областного Совета нар

дных депутатов от 18.04.1986 N 166):
Необходимо благоустройстве берегов в рекреационных целях, обеспечение чистоты водоема и окружающей территории. Запрещено использование моторных лодок

Проектные мероприятия по охране биологических ресурсов

В целях оптимизации сети ООПТ необходимо дальнейшее ее совершенствование. Перспективы расширения сети ООПТ вероятны в сегменте организации небольших ООПТ без изъятия земель у землепользователей с таким режимом охраны, который реально, а не на бумаге позволял бы максимально сохранить их природные комплексы. На таких ООПТ вполне возможно запрещение всякого их хозяйственного освоения, за исключением посещения гражданами. При организации более крупных ООПТ чаще всего их хозяйственное освоение может быть лишь ограничено.

Важным вопросом является также упорядочение организации новых ООПТ и контроля над состоянием их природных комплексов.

- регулярное проведение лесоустроительных мероприятий;

- проектирование новых ООПТ для охраны ключевых участков территории и поддержания экологического каркаса.

7.8 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м.

Перечень территорий ритуального значения Грудцинского сельсовета приводится в таблице 7.10.

Таблица 7.10 - Территории ритуального значения Грудцинского сельсовета

| № | Наименование места погребения | Состояние (действующее, закрытое) | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище, с. Грудцино | Действующее | 50/V |
| 2 | Кладбище, с. Фроловское | Действующее | 50/V |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

7.9. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

7.9.1. Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что, согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории Грудцинского сельсовета являются автомобильный транспорт.

Проектные мероприятия по снижению шумового воздействия

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты сельсовета с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

7.9.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется.

7.9.3. Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Нижегородской области остается стабильной. Амплитуда колебаний средних значений уровней радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы и атмосферных осадков из года в год находится в пределах точности измерений. Гамма-фон на территории области находится в пределах естественного. Средняя по области плотность радиоактивных выпадений ниже средней по России. Но ситуация требует постоянного непрерывного контроля как за состоянием потенциально опасных объектов, так и за радиационным фоном области. С этой целью в регионе ведутся работы в рамках построения автоматизированной системы контроля за радиационной обстановкой с одновременным развитием работ по изучению радоноопасности региона в рамках мероприятий, предусмотренных областной программой "Радон".

Проектные мероприятия по улучшению радиационной обстановки:

- усиление надзора за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечение проведения радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установление контрольного уровня содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- усиление контроля за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использование ее результатов при планировании и осуществлении надзорных функций;

- проведение разъяснительной работы с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

# РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## Глава 8.  Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем, а также с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Нижегородской области, Павловского муниципального района и Грудцинского сельсовета определены главные цели подготовки генерального плана:

1) 	создание документа территориального планирования муниципального образования Грудцинский сельсовет, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории сельсовета на период 20 лет, с выделением первоочередных мероприятий;

2) 	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3) 	создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4) 	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории Грудцинского сельсовета;

5) 	учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6) 	создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления Павловского района - существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7) 	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории сельсовета;

8) 	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9) 	подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

10)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и безопасное проживание населения, а также охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения;

7)	повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

8)	сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

9)	оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

10)	обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог;

11)	развитие общественного транспорта;

12)	оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

13)	реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

14)	прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельсовета;

15)	строительство канализационных очистных сооружений;

16)	повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

17)	реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

18)	развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

19)	модернизация систем связи и информатизации;

20)	совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

21)	сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

22) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи, и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

## Глава 9. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории Грудцинского сельсовета.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач генерального плана, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в проекте генерального плана сформулированы предложения, адресуемые органам власти Нижегородской области, Воскресенского муниципального района и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,06 га до 0,56 га. Общая площадь индивидуального жилого дома принята от 70 до 220 кв.м.

Проектом предлагается индивидуальная усадебная застройка на свободных (незастроенных) земельных участках площадью 301,6 га.

На этой территории предлагается разместить жилищный фонд общей площадью 294 336 м2. При проектной жилищной обеспеченности 35 м2/чел, общее количество проживающих может составить 2331 чел.

Сельское  хозяйство, промышленность, малое предпринимательство

Проектом генерального плана планируется сохранение существующих площадок для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе в с. Грудцино и в других населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории Грудцинского сельсовета следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, пожаровзрывоопастность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Исходя из особенностей рельефа, климатических, гидрографических и природных условий территории Грудцинского сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера:

- природные лесные и торфяные пожары на больших площадях с угрозой перехода огня на населенные пункты;

- опасные метеорологические явления, которые могут повлечь за собой нарушение жизнедеятельности: ураганные ветра, град, ливневые дожди, сильные снегопады, гололед, сильные морозы, метель, сильная жара и засуха.

Кроме того на территории муниципального образования возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- пожары в населенных пунктах, которые могут привести к человеческим жертвам;

- аварии на коммунальных сетях, которые могут повлечь за собой нарушение жизнедеятельности;

- дорожно-транспортные происшествия с человеческими жертвами, разливом нефтепродуктов и выбросом вредных и отравляющих веществ.

## Глава 10. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Рисунок 3.1 – Источники природных опасностей

Опасные метеорологические явления

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

К наиболее опасным метеорологическим явлениям относятся:

- ветер 25-32 м/сек, продолжительность явления 30 мин;

- град, продолжительность града диаметром 20 мм и более не более 15 мин;

- сильная метель при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, продолжительность 12 часов и более;

- гололедно-изморозевые отложения – изморозь диаметр отложения более 50 мм, продолжительность 30 часов;

- продолжительные сильные дожди – 100 мм и более за 12 часов и более, но не менее 48 часов, продолжительность 5 часов.

Сильный ветер в сочетании с осадками и другими атмосферными явлениями (грозовые разряды, град, ледообразование) приобретает катастрофический характер, когда наложение нескольких опасностей приводит к усилению воздействия на объекты и системы, попадающие в зону влияния и прохождения фронтов воздушных масс.

Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Таблица 3.1 – Характеристики неблагоприятных факторов опасных метеорологических явлений климатического характера

| № п/п | Источники ЧС | Характер воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрические разряды, пожары |

Климатические воздействия, перечисленные в таблице, не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но могут нанести колоссальный ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию. Характеристика влияния ветрового давления на строительные сооружения (жилые здания) представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Характеристика влияния ветрового давления на строительные сооружения (жилые здания)

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра (м/с), приводящая к разрушениям малоэтажных кирпичных зданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Слабая | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 |
| 3 | Сильная | 40-60 |
| 4 | Полная | более 60 |

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного метеорологического характера может сложится следующая обстановка:

- в результате налипания снега на линии электропередач и линии воздушной связи, а так же ураганного ветра, может произойти разрыв ВЛ до 100 метров, выход из строя трансформаторных подстанций;

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи, прекращение подачи электроэнергии населению и социально-значимым объектам до 1-3 суток, прерывание связи между пунктами до 1,5 суток, обледенение ЛЭП, линий связи, антенномачтовых устройств и т.д., временное прекращение движения на автодорогах, временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории Грудцинского сельсовета, относятся пожары в лесных массивах.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Наиболее часто лесные пожары возникают в местах массового отдыха людей.

Основными причинами лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение населения с огнем, особенно рыбаков в прибрежных зонах рек, озер (до 80% пожаров);

- неконтролируемое сжигание сухой травы на полях, прилегающих к лесным массивам, в полосах отвода автомобильных дорог;

- молнии во время грозы.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Грудцинского сельсовета в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

-	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

-	создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны.

На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселка производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных региональных программ и нормативных актов.

Администрациями муниципального образования должны ежегодно утверждаться оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территориальных лесничеств в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-	установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-	установить указатели и шлагбаумы;

-	организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В муниципальном образовании необходимо проводить мероприятия по защите жилых и производственных объектов и сооружений, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- расстояния от границ застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м;

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля над посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Геологические опасные явления

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов.

Эффективная защита почв от водной эрозии возможна при плановом и систематическом внедрении комплекса противоэрозионных мероприятий, разработанного с учетом конкретных природно-экономических условий.

Для предотвращения плоскостной речной эрозии используются следующие виды мероприятий:

- правильная организация территории, создающая предпосылки для эффективного применения средств борьбы с эрозией;

- противоэрозионная агротехника, обеспечивающая повседневную защиту почв и повышение их плодородия;

- лесомелиоративные мероприятия по борьбе с эрозией почв;

- гидротехнические сооружения, предотвращающие размыв почвы.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Гидрологические опасные явления

На территории Грудцинского сельсовета зоны затопления отсутствуют.

## Глава 11. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

За последние годы на территории муниципального образования Грудцинского сельсовета вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

По видам эпизоотии наиболее вероятными на рассматриваемой территории особо опасным является энцефалит, переносчиками которого являются клещи.

Бруццелез, туберкулез, стригущий лишай, ящур крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, чума свиней и птиц возможны при внесении возбудителей из-за пределов Нижегородской области.

Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на территории образования не наблюдалось.

## Глава 12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, экономике и окружающей природной среде.

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. №105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события:

Рисунок 3.2 - Источники опасностей промышленности и транспорта

Рисунок 3.3 - Источники опасностей жилищно-коммунальной среды

Рисунок 3.4 - Источники опасностей агропромышленного комплекса

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где, помимо загрязнения местности, опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие поселковых улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах населенных пунктов необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий и мероприятий, требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина М = 44,0 г/моль;

- время испарения  Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 61 м.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметки, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль над соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по повышению устойчивого функционирования на объектах энергетики:

- распределение энергоисточников по потребителям;

- внедрение кабельных сетей для энергоснабжения особо важных объектов;

- кольцевание отдельных энергосистем, разделение их на независимо работающие подсистемы;

- организация технологического цикла тепловых энергосетей с соблюдением норм предельно допустимых выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в природные водоемы;

- внедрение эффективных устройств для прогрева и плавки льда на воздушных ЛЭП;

- подготовка к оперативному отключению второстепенных потребителей;

- подготовка энергосистем к работе по специальным режимам;

- подготовка к работе на резервных видах топлива за счет местных ресурсов.

На территории сельсовета отсутствуют взрывопожароопасные, опасные гидродинамические и опасные химические объекты.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах (объектах трубопроводного транспорта)

Пожаровзрывоопасный объекты (ПВОО) – объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

К взрывопожароопасным объектам, расположенным на территории Грудцинскогосельсовета относятся магистральные и межпоселковые газопроводы, имеющие охранную зону, а также две автозаправочные станции. Данная зона требуют специального режима планирования, автомагистралей, высоковольтных линий и т.д.

По территории Грудцинского сельсовета проходят магистральные газопроводы «Горький-Центр» газопровод-отвод «Саратов-Горький-Череповец», а также ведется строительство магистрального газопровода «Газопровод-перемычка между МГ Починки-Грязовец и газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу км 0».

Вследствие аварии на газопроводе возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- разлет осколков;

- термическое воздействие пожара.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопроводов, которые бывают двух типов: пожар в котловане (колонного типа) и пожар струевого типа в районах торцевых участков разрыва. Первоначальный возможный взрыв газа и разлет осколков (зона поражения несколько десятков метров), учитывая подземную прокладку газопровода и различные удаления объектов по пути трассы, возможные зоны поражения необходимо рассматривать конкретно для каждого объекта. Возможные радиусы термического поражения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Радиусы термического поражения, м

| Время нахождения в зоне пожара | Тип пожара |
| --- | --- |
|  | Колонного | Струевого |
| t, сек | Rп 100% | Rп 1% | Rп 100% | Rп 1% |
| 5 | 306 | 566 | 690 | 1200 |
| 20 | 354 | 654 | 1060 | 1360 |
| 60 | 379 | 687 | 1114 | 1422 |

При аварии на магистральном газопроводе возможно возгорание зданий и поражение людей при пожаре струевого типа на удалении от места аварии до 1200 м.

Учитывая расширение границ селитебной зоны населенных пунктов после завершения строительства газопроводов часть зданий, сооружений и жилых домов попадают в зону поражающих факторов при аварии на данных магистральных газопроводах.

При возникновении пожара (взрыва газовоздушной смеси) на одном из участков магистрального газопровода радиус вероятной зоны поражения может достигать 0,5 км.

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых  домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей  за собой тяжелые  последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

Хранение и проведение технологических операций с нефтепродуктами (слив, налив) на автозаправочных станциях могут создавать пожаровзрывоопасную зону радиусом не менее 100 метров.

Мероприятия при чрезвычайных ситуаций в результате аварий на пожаровзрывоопасных объектах

В соответствии с постановлением Правительства от 25.04.12 № 390 «О противопожарном режиме», на территории поселений и городских округов необходима установка звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.

При аварии на межпоселковых и разводящих газопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется уполномоченными органами по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

## Глава 13. Мероприятия по защите населения и территорий грудцинского сельсовета, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

В целях предупреждения или снижения последствий производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий на территории сельсовета организуется:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка к ней системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, работников объектов, сельскохозяйственных животных, продовольствия, продуктов питания и фуража;

- подготовка к эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, продовольствия, материальных ценностей, фуража;

- поддержание в постоянной готовности нештатных аварийно-спасательных формирований;

- создание резервов материальных средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- подготовка населения к действиям в различных аварийных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- подготовка объектов к безаварийной остановке производства;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе, создание его трехсуточного запаса.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные мероприятия инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

-  инженерная защита территории - строительство и использование защитных сооружений различного назначения, повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения - создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры - охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

-  рациональное размещение производственных сил по территории сельсовета с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условия чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы предупреждения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения к защите от чрезвычайных ситуаций.

В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров, оперативной и эффективной борьбы с ними на территории образования необходимо проведение следующей работы:

- создание добровольной пожарной охраны в поселении и на объектах экономики;

- проведение сходов в населенных пунктах по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечение жилых зданий первичными средствами пожаротушения;

- создание комиссии по проверке противопожарного состояния;

- взятие на учет социально незащищенных слоев населения, неблагополучные семьи;

- организация занятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности;

- проведение уборки мусора и сухой травы на территориях населенных пунктов.

С населением проводить комплекс профилактических мероприятий:

- средствами массовой информации регулярно доводить до населения информацию об обстановке и рекомендации населению по практическим действиям, в случае угрозы населенным пунктам;

- в населенных пунктах распространять памятки по действиям населения в пожароопасный период;

- организовывать занятия с учащимися о правилах поведения в лесу.

Для опасных производственных объектов следует обязательно проводить:

- лицензирование деятельности;

- сертификацию применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом №116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.).

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

- подготовка формирований для проведений ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

- выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

- обеспечение пожарной безопасности объекта.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

## Глава 14. Мероприятия по обеспечению пожарной БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

–	пламя и искры;

–	тепловой поток;

–	повышенная температура окружающей среды;

–	повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

–	пониженная концентрация кислорода;

–	снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

–	осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

–	опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

–	воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность городских округов обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Система объектов пожаротушения Грудцинского сельсовета осуществляется объектами г.Ворсмы. На расчетный срок предлагается строительство пожарного депо в д. Дуброво.

Исходя из расчетной скорости пожарной машины 40 км/ч и расстоянию от пожарного депо г. Ворсмы до наиболее удаленной точки населенного пункта по дорогам, ориентировочное время прибытия пожарной бригады составит:

- с. Грудцино – 10,95 минуты (7,3 км);

- д. Долотково – 6,75 минут (4,5 км);

- д. Дуброво – 25 минут (16,4 км);

- д. Кишкино – 8,85 минут (5,9 км);

- с. Фроловское – 15,0 минут (10,0 км);

- д. Чудиново – 10,2 минут (6,8 км);

Расположение пожарных депо удовлетворяет требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ об обеспечении нормативного прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях (за исключением населенного пункта д. Дуброво) – не более 20 минут. На расчетный срок предлагается строительство пожарного депо в д. Дуброво.

Для улучшения ситуации с доступностью потенциальных объектов возгорания для пожарных машин генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по развитию транспортной сети.

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра».

19. Противопожарное расстояние от границ застройки населенного пункта до лесных массивов должно быть не менее 30 метров, такое же расстояние должно быть и от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного, приусадебного земельных участков до лесного массива.

20. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 п.4.3 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - не менее 6 м.

При разработке проектной документации на строительство (реконструкцию, расширение, переоборудование) пожарного депо необходимо руководствоваться требованиями статей 76 и 97 Федерального закона от 22 июля № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 с изменениями №1 утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011 Приказом МЧС России от 09.12.2010 № 642).

По результатам предварительного этапа работы составляется техническое задание исполнителю на осуществление работ по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для населенных пунктов или производственных объектов.

Для обеспечения подачи воды на пожаротушение проектом Генерального плана предусмотрено строительство совмещенного водопровода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) в населенных пунктах с. Грудцино, д. Долотково, д. Дуброво, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Чудиново, численность населения которых менее 50 человек, противопожарное водоснабжение не предусматривается согласно СП 8.13130.2009 п. 4.1.

Противопожарные резервуары (водоемы)

Таблица 15.2 – Противопожарные резервуары (водоемы)и пирсы на территории Грудцинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во водоемов/ общий объем, м3 | Кол-во пожарных гидрантов проект | Кол-во пожарных пирсов | Наличие естественных водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Проект. |  | Сущ. | Проект. |  |
| 1 | с. Грудцино | - | 1/35 | 27 | - | 1 | + |
| 2 | д. Долотково | - | - | 10 | - | - | + |
| 3 | д. Дуброво | - | 5/35 | 20 | - | 5 | + |
| 4 | д. Кишкино | - | - | - | - | - | + |
| 5 | с. Фроловское | - | 2/35 | 14 | - | 2 | + |
| 6 | д. Чудиново | - | - | 12 | - | - | + |
| Примечание: расположение пожарных водоемов (резервуаров) показано на Карте 2. Карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируемое расположение пожарных водоемов (резервуаров) уточняется на дальнейших стадиях проектирования. |

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды не должен превышать 24 часов п. 6.4 СП 8.13130.2009.

Оборудование существующих пожарных водоемов, а также размещение планируемых пожарных водоемов (резервуаров)  должно соответствовать требованиям п.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»:

1. Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

2. Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

3. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров);

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

4. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

5. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара снаружи здания и внутри здания в течение десяти минут при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п.3.

7. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

8. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов, указанных в примеч.1 к п.4.1 СП 8.13130.2009.

9. Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп.5.2-5.8. и 6.3 СП 8.13130.2009.

Глава 16. Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Мероприятия по противопожарному водоснабжению населенных пунктов

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 5.2 СП), а время пополнения противопожарного запаса 72 часа (п. 6.2 СП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий. Расчет расходов воды на пожаротушения представлен в таблице 6.4 раздела 1.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В настоящий момент на улицах населенных пунктов Грудцинского сельсовета отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.

На водопроводной сети  с. Грудцино, д. Долотково, д. Чудиново, с.Фроловское, д. Дуброво в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 150 м.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведена на карте «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п./п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2015 г. | На период до 2025 г. | На период до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория МО Грудцинского сельсовета |  | 10 259 | 10 259 | 10 259 |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 10 259 | 10 259 | 10 259 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | сельхоз назначения, в том числе | га | 7 429,8 | 7 427,7 | 7349,9 |
|  |  | % | 72,6 | 72,6 | 71,9 |
|  | садоводческие товарищества | га | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
|  | населенных пунктов | га | 716,9 | 716,9 | 789,6 |
|  |  | % | 6,7 | 6,7 | 7,6 |
|  | промышленности, транспорта, энергетики, связи | га | 19,1 | 21,2 | 26,3 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
|  | лесного фонда | га | 2 051 | 2 051 | 2 051 |
|  |  | % | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  | Водного фонда | га | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Земли ООПТ | га | 11 | 11 | 11 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2 | жилые зоны | га | 379,5 | 399,5 | 677,65 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах НП (…) | 3,5 | 3,7 | 6,3 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | 5,8 | 5,8 | 17,6 |
|  |  | % | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
| 1.4 | зоны промышлености и инженерной инфраструктуры | га | 0 | 2,0 | 26,3 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0,3 |
| 1.5 | зоны рекреационного использования | га | 250,0 | 230,0 | 85,4 |
|  |  | % | 2,3 | 2,1 | 0,8 |
| 1.6 | зоны специального назначения | га | 1,6 | 1,6 | 8,5 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ (на 2015 г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1 603 | 2 334 | 4 608 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | 100 | 146 | 169 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв. м. общей площади | 45 149 | 78 749 | 294 336 |
|  |  | количество домов | 798 | 998 | 2 598 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м./чел. | 28,2 | 35,0 | 35,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.1.2 | Детский сад | объект | 1 | 2 | 4 |
| 4.1.3 | Школа-детский сад | объект | - | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | Объект (посещ./смену) | 3(15) | 3(15) | 3(15) |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Общественный центр (клуб) | объект (мест) | 2(200) | 2(270) | 3(590) |
| 4.3.2 | Общественный центр (библиотека) | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и дорог - всего в том числе: | км | 14,0 | 14,0 | 17,0 |
|  | - главных улиц | км | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | - внутриквартальные проезды | км | 8,7 | 8,7 | 10,7 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | куб. м./в сутки | 660,3 | 548,0 | 913,7 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 257,0 | 373,4 | 629,4 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | 31,9 | 39,3 | 56,0 |
|  | - на поливочные нужды | куб. м./в сутки | 136,9 | 116,7 | 196,7 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | 12,8 | 18,7 | 26,5 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | 600 | 1020 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | 600 | 1020 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 273 | 235 | 232 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 160 | 160 | 160 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 9,55 | 10,51 | 25,24 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | куб. м./в сутки |  | 431,4 | 707,0 |
|  | - хозяйственно-бытовые | куб. м./в сутки |  | 373,4 | 629,4 |
|  | - производственные | куб. м./в сутки |  | 39,3 | 56,0 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м./в сутки |  | 18,7 | 26,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки |  | 390 | 790 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 7,58 | 8,09 |
| 6.2.4 | Протяженность коллектора | км |  | 1,6 | 2,4 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Электропотребление | кВт*ч/год |  | 4976501,6 | 5478304,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | кВт |  | 17859,60 | 17859,60 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт |  | 1921,45 | 3296,25 |
| 6.3.1 | Протяженность сетей всего | км | 26,3 | 26,3 | 32,4 |
| 6.3.2 | Количество ПС на территории поселения | единиц | - | - | - |
|  | Количество ТП на территории поселения | единиц | 4 | 10 | 10 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | единиц | 5,1 | 5,1 | 10,2 |
| 6.4.2 | Количество ГРС на территории района | км | - | - | - |
| 6.43 | Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на территории района | км | 3 | 3 | 4 |
| 6.3.4 | Газопотребление | м3/год |  | 612680 | 1032680 |